УТВЕРЖДАЮ

ВрИО командира войсковой части 00000

капитан

В. Петров

«____» _________________ 2017 г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » июня 20 17 г. |

| Тема: | Инженерное оборудование и маскировка позиций. Назначение и сущность маскировки. Демаскирующие признаки войск и объектов. Организационные и технические мероприятия маскировки |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению. Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники. Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы. Маскировочные комплекты МКТ и МКС на каждое отделение по нормам маскировки штатной техники. Оружие, экипировка и шанцевый инструмент – штатные. Секундомер – 4 шт. |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению. Прием № 2.02. «Квадратное дыхание - прием позволяет восстановить оптимальное мышечное напряжение». | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу краткие сведения о защищаемой технике (длину, ширину и высоту), стоящей на вооружении подразделения. Довожу основные положения изучаемого вопроса: Порядок проведения: В течение 7-8 мин. необходимо дышать с алгоритмом: вдох – пауза – выдох – пауза – вдох с длительностью каждого элемента - около 4-6 сек. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Окоп для БТР, БМП и требования к его возведению. Окоп - это земляное сооружение для защиты от огня противника и ведения огня из боевой техники, имеющей вооружение. Окоп создаёт лучшие условия для выполнения огневых задач и повышает защиту экипажа и материальной части от воздействия средств поражения. Окоп для БТР (БМП) устраиваются с круговым или ограниченным сектором обстрела. Окоп с ограниченным сектором обстрела обладает более высокими защитными свойствами и обеспечивает лучшее скрытие боевой техники, чем окоп с круговым обстрелом. При устройстве окопов в слабых грунтах на дно аппарели и котлована укладывают колейные покрытия из бревен, жердей, фашин или хвороста. Дну окопа придается уклон в сторону аппарели для обеспечения стока поверхностных вод в водосборный колодец. Окопы для БТР отрывают вручную или землеройными машинами. Окоп с ограниченным сектором обстрела состоит из котлована, аппарели и бруствера. В секторе обстрела бруствер устраивается высотой 30 см, а вдоль боковых стенок котлована – высотой 60 см. Для защиты экипажей в окопах устраиваются перекрытые щели (блиндажи). Объем вынутого грунта зависит от размеров укрываемой техники, а продолжительность возведения окопа - от плотности грунта, погодных условий, времени года (суток), количества привлекаемого личного состава и применяемой землеройной техники. Эти показатели ориентировочно могут быть следующими: объем вынутого грунта: 48 м3; на устройство окопа (без щели) саперной лопатой требуется 65 человеко-часов или 0,6 машино-часов ПЗМ-2 и 12 человеко-часов. Укрытие для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению. Для укрытие БТР (БМП) не стреляющей техники (МТ-ЛБ, автомобилей, машин связи, полевых кухонь, санитарного транспорта и т.п.) сооружаются укрытия. Их основное отличие от окопов заключается в том, что из них невозможно вести огонь, т.к. наивысшая точка |  |
|  |  | машины находится ниже высоты бруствера. Укрытия для боевой техники имеют вид аналогичный окопам и отличаются от окопов лишь своей глубиной, длиной аппарели (съезда) и высотой бруствера. Укрытия для нестреляющей техники могут отрываться увеличенной длины с целью размещения в одном укрытии машины с прицепом или же двух машин одновременно. В ряде случаев и для стреляющей техники могут отрываться укрытия. Так, укрытие для БМП отличается от окопа для БМП только своей глубиной (БМП скрывается в укрытии полностью на всю свою высоту). |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство окопа для БТР, БМП (МТ-ЛБ); устройство укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ). | Осматривают образцово оборудованные окопы и укрытия для техники. Запоминают основные характеристики инженерных сооружений и требования к их возведению. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Называю и показываю элементы местности и местные предметы, исключающие или затрудняющие возможность обнаружения войск и объектов средствами разведки противника. Довожу характеристики наиболее распространенных и наиболее эффективных видов естественных масок: Естественными укрытиями (естественными масками) называют элементы местности и местные предметы, исключающие или затрудняющие возможность обнаружения войск и объектов средствами разведки противника. Учитывая то обстоятельство, что противник может обнаружить объект либо с воздуха, либо с земли, различают: естественные маски наземного наблюдения (рельеф местности, растительность, строения, ограждения и другие местные предметы); естественные маски от воздушного наблюдения (крупные лесные массивы, отдельные рощи, строения в населенных пунктах, посадки вдоль дорог, овраги и т.д.). Чем больше на местности имеется естественных масок, тем выше ее маскировочные свойства, а, следовательно, большее количество войск и техники можно скрытно расположить на данном участке местности в соответствии с нормами рассредоточения. Наиболее распространенный и наиболее эффективный вид естественной маски - лесной массив. Лес хорошо скрывает объекты, как от воздушной, так и от наземной разведки. Основные характеристики, влияющие на его маскирующие свойства, - ярусность и густота, сомкнутость крон деревьев, состав древесных пород, высота деревьев, благоустроенность леса. По ярусности леса делятся на одноярусные и многоярусные. Последние, благодаря наличию подлеска (иногда до пяти ярусов), затрудняют не только воздушное, но и наземное наблюдение, скрывая объекты на удалении от опушки 100 м и более. По густоте лес делят на: очень густой (среднее расстояние между деревьями до 4 м); густой (среднее расстояние между деревьями до 10 м); редколесье (с расстоянием между деревьями более 10 м). Состав древесных пород леса также оказывает влияние на его маскирующие свойства. Так, хвойные леса сохраняют свои маскирующие свойства в течение года, а лиственные леса зимой теряют их в значительной степени. Наличие в лесу дорог, просек, дренажных каналов, отсутствие валежника и бурелома определяет его благоустроенность и положительно влияет на маскирующие свойства. Располагаясь в лесу, подразделения занимают какую-то его определенную часть, именуемую маской. Боевая и другая техника располагается в пределах маски таким образом, чтобы исключить одновременный выход из строя двух машин от взрыва одной фугасной бомбы или снаряда. В зависимости от наличия укрытий для техники это расстояние может быть от 20 до 70 м. Густые кустарники, придорожные посадки, сады и парки также могут быть использованы для маскировки войск и объектов, обладая значительной пятнистостью, которая создается тенями и меняющейся высотой и густотой деревьев. Населенные пункты (села, станицы, хутора и другие поселки сельского типа) обладают хорошими маскирующими свойствами благодаря наличию в них значительных пятен от домов, различных по цвету и яркости приусадебных участков, дорог, площадей. В солнечную погоду тени, падающие от домов, деревьев и других местных предметов, еще больше усиливают пятнистость фона. Личный состав и техника, располагающиеся в населенном пункте, могут использовать существующие искусственные сооружения (первые этажи зданий, подвалы, гаражи и т.д.) в качестве укрытий. Маскировочную емкость населенного пункта определяют, исходя из количества имеющихся в нем домов (один дом на одну машину или два дома на одно мотострелковое отделение). Обратные скаты высот, овраги, балки, канавы и другие неровности местности, а также сплошные заборы, насыпи, выемки, снежные валы, стога сена, скирды соломы и другие местные предметы, при умелом их использовании, могут оказаться надежной естественной маской, особенно от наземной разведки. Являясь, по существу, не просматриваемой преградой между средствами наблюдения противника и объектом, они образуют поля невидимости, которые следует использовать для размещения войск и объектов. В зависимости от проявления маскировочного эффекта, свойства местности можно разделить на скрывающие, которые обладают естественными масками, позволяющими скрывать войсковые объекты без применения искусственных масок, и видовые, уменьшающие заметность объектов благодаря наличию контраста между отдельными участками местности (лугом, пашней, полевыми культурами, огородами и т.д.), а также контраста между объектами, имеющимися на данной местности, и окружающим фоном. Для скрытия войск, штабов, складов, вооружения от наземного и, особенно, воздушного наблюдения наиболее эффективным является использование подземных сооружений: блиндажей, бункеров, шахт, тоннелей, пещер, подвалов, погребов. Располагая войска и объекты в садах, парках, редколесье, а также в лиственном лесу в зимний период года, следует применять искусственные маски, проводить искусственное распятнение местности и боевой техники. Для скрытия от наземного наблюдения в первую очередь используют различные неровности рельефа, местные предметы, растительность. Располагая войска и объекты в границах полей невидимости, создаваемых данными масками, можно добиться высокого эффекта в маскировке от всех средств разведки. Так, поля невидимости, образованные складками местности, строениями, стенами из кирпича, камня или бетона, скирдами соломы и снежными насыпями, деревьями и кустарниками, имеющими достаточную плотность, являются надежными местами с точки зрения скрытия войск от наземной радиолокационной разведки и от оптического наблюдения. Для достижения маскировочного эффекта от наземного радиолокационного наблюдения не обязательно располагать боевую технику в полях невидимости естественных масок, достаточно расположить ее вблизи этой маски. В этом случае на экране радиолокационной станции световая отметка от скрываемого объекта будет сливаться с отметкой от естественной маски. Уменьшение заметности войск и объектов, достигаемое использованием цвета и рисунка земной поверхности, дает эффект, главным образом, от визуального наблюдения и, в меньшей степени, от фотографирования. От разведки с помощью радиолокационной, инфракрасной техники применение к цвету и рисунку местности должного результата не дает. Однако в ряде случаев использование видовых свойств местности может оказаться единственно возможным и достаточно эффективным приемом маскировки. Использование рисунка местности заключается в выборе такого места расположения объекта и придания ему такой формы и размеров, при которых он не отличается от имеющихся на местности пятен. К этому приему маскировки прибегают при строительстве складов с наземными хранилищами, военных городков, аэродромов и других стационарных объектов. Использование цвета местности достигается путем расположения боевой техники, транспорта и отдельных инженерных сооружений на участках, цветовой тон и коэффициент яркости которых близки к соответствующим характеристикам поверхности маскируемого объекта. Так, на распятненной местности, особенно зимой при наличии не сплошного снежного покрова, до отрывки окопов танки, окрашенные в темный цвет, располагают на темных пятнах, а танки, окрашенные в белый цвет, - на светлых пятнах на снегу, так, чтобы тени от них ложились на темные пятна. В отдельных случаях эффективным приемом маскировки может оказаться придание маскируемому объекту вида местного предмета. Например, располагая боевую и транспортную технику, военное имущество на окраине населенного пункта по типу группировки жилых и хозяйственных построек и ограждений на усадьбах, при незначительных затратах создается впечатление как бы дальнейшего продолжения населенного пункта. Возможности оптической разведки снижаются и в том случае, когда объекты располагаются в тени местных предметов. На местности с незначительным количеством естественных масок, технику располагают таким образом, чтобы ее тени искажались. При этом учитывать перемещение теней в течение дня. В этом случае маскировочный эффект достигается: если объект маскировки ниже местного предмета - расположением его в тени, если объект выше местного предмета - размещением его с солнечной стороны с целью искажения тени, создаваемой данным объектом. Местные предметы способствуют маскировке войск и объектов от радиолокационной разведки, если маскируемые объекты располагать таким образом, чтобы удаление их от местных предметов не превышало разрешающую способность РЛС. При этом за расчетную величину | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | принимают меньшее значение из разрешающей способности по дальности и разрешающей способности по углу. Ночь, туман, осадки и другие неблагоприятные для ведения разведки метеорологические условия способствуют маскировке войск и объектов. Это объясняется значительным снижением разрешающей способности глаза ночью при естественном освещении, а также снижением возможностей оптических средств разведки. Плотные слои туманов могут оказаться практически непрозрачными не только для видимых, но и для ближних инфракрасных лучей. Дожди и снегопады создают значительные трудности ведения разведки не только оптическими, но и радиолокационными средствами. Например, наземная РЛС средней дальности, работающая на волне 3,2 см, при отсутствии осадков может обнаружить танк на расстоянии 10 км, при моросящем дожде - 8 км, а при сильном дожде - только 1 км. Следует, однако, иметь в виду, что темное время и плохая погода не исключают возможности ведения разведки с помощью приборов ночного видения, РЛС, теплопеленгаторов и фотографирования с применением осветительных средств. |  |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Табельные маскировочные комплекты предназначены для создания оптических искусственных масок. Масками являются инженерные конструкции или местные предметы, используемые для скрытия от разведки противника войск и объектов или изменения их внешнего вида. Различают маски: естественные (лес, неровности рельефа, строения и т.п.); искусственные (инженерные маскировочные конструкции). Искусственные маски делятся на: оптические, радиолокационные, комбинированные и специальные. Следует иметь в виду, что местность в большинстве своем обладает хорошими маскирующими возможностями, которые необходимо лишь несколько дополнять искусственными масками, применяемыми, в основном, в сочетании с естественными масками. Поэтому маскировочные комплекты – это всего лишь вспомогательные средства, которые призваны облегчить маскировку боевой техники и военных объектов в любой местности. Искусственные маски. Искусственными масками называются специальные инженерные конструкции, предназначенные для скрытия вооружения, техники и сооружений от средств разведки противника. Искусственные маски поступают в войска в виде табельных маскировочных комплектов. Они бывают двух типов: тканевые (МКТ) и синтетические (МКС). 1. Маскировочные комплекты типа МКТ: МКТ-Л - летний из сетчатой ткани для маскировки техники на растительных фонах и обнаженных грунтах; МКТ-С - зимний из отбеленной сетчатой ткани для маскировки техники на снежных фонах; МКТ-Т - маскировочный комплект тканевый транспарантный летний из хлопчатобумажной сети с ячеёй 50х50 мм с заполнением из кусков ткани и лент для маскировки техники на растительных фонах. Технические особенности. Все маскировочные покрытия МКТ имеют одинаковые размеры 12х18 м и включают в себя 12 стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой быстрораспускающимися швами с помощью сшивных шнуров. Каждый стандартный элемент состоит из капроновой сетевой основы, окантованной по периметру капроновым шнуром. В комплект входят сшивные шнуры, металлические приколы и упаковочный чехол. В сетевую основу (МКТ-2Л, МКТ-2П и МКТ-2С) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены полосы из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки. В сетевую основу (МКТ-3Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки. В сетевую основу (МКТ-4Л и МКТ-4П) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены ленты из трехслойного электропроводящего материала. В сетевую основу (МКТ-5Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из трехслойного электропроводящего материала. Общая площадь каждого маскировочного покрытия составляет 216 м2. Вес – от 60 до 120 кг, в зависимости от модели маскировочного комплекта. Температурный диапазон применения - -40+50( С. Из комплекта типа МКТ можно устанавливать: маски-перекрытия, маски-навесы, вертикальные маски и наклонные маски. Данные и комплектация некоторых табельных маскировочных комплектов типа МКТ см. в Приложение 1 2. Маскировочные комплекты типа МКС. Маскировочные комплекты из синтетических материалов типа МКС предназначены для скрытия объектов в условиях длительной эксплуатации. Покрытие комплектов имеют двустороннюю окраску: одна сторона на растительных летних фонах, другая на обнаженных грунтах. Комплект МКС-2М (МКС-2, ТС-75) предназначен для маскировки объектов на летних растительных фонах и на фоне обнаженных грунтов, выгоревшей или осенней растительности. Комплект МКС-2П применяется для маскировки на пустынно-песчаных и пустынно-степных фонах. Технические особенности. Все маскировочные покрытия МКС состоят из двух покрытий размером 9х12 м, соединенных между собой шплинтовым швом. Каждое покрытие состоит из шести стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой сшивными шнурами. Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов см. в Приложение 2. Все маскировочные покрытия МКС применяется для маскировки военной техники и войсковых объектов на летнем растительном и пустынно-песчаном фоне от оптических средств разведки. Они могут быть приспособлены к любой местности благодаря различной окраске лицевой и оборотной сторон. Каждое маскировочное покрытие представляет собой сетевую (капроновую) основу с наклеенной на нее двусторонней пленкой, отличающейся по цвету. Маскировочное полотно, благодаря высокой плотности нанесения синтетических материалов, закрывает маскируемый объект на 60-80%. Каждый полукомплект размером 9х12 м, состоящие из 6 стандартных элементов размером 3х6 м. С помощью соединительных шнуров можно составлять маскировочные комплекты стандартного размера 12х18 м. Предел температурного режима использования комплектов от - 40(С до + 50(С. Полотно можно резать на любые размеры, при этом оно не распадется. Для маскировки вооружения и техники и сооружений от оптических средств разведки кроме того применяются и другие табельные средства: универсальная бескаркасная маска «Шатер»; универсальная каркасная маска УМК; деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»); радиопрозрачная маска МРС. 3. Универсальная бескаркасная маска «Шатер». Универсальная бескаркасная маска «Шатер» предназначена для маскировки крупногабаритной боевой и специальной техники. Она состоит из двух маскировочных покрытий размером 12×18 м каждое, 18 звеньев стоек, 6 оголовий стоек (зонтов). В комплект маски входят также анкерные колья, приколыши, упаковочные чехлы и другие детали. Каждое покрытие состоит из 12 элементов размером 3×6 м. Маска весит 250 кг. Летом она устанавливается расчетом из 5 человек за 15-20 мин. 4. Универсальная каркасная маска УМК. Универсальная каркасная маска УМК предназначена для маскировки военной техники в окопах, укрытиях, на технологических площадках, стоянках, а также для создания масок-макетов строений и масок больших площадей с пролетом до 12 м при заблаговременной подготовке маскировочных емкостей. В состав комплекта маски входит 2 комплекта типа МКС-2. Конструкция каркаса обеспечивает сборку быстрораскрываемой маски, устройство которой из одного комплекта УМК осуществляет расчет в составе 7 человек за 45-60 мин. Время раскрытия маски -1 мин. 5. Деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»). Деформирующая маска «Зонт-1» предназначена для маскировки самолетов и другой крупногабаритной техники и сооружений высотой до 4 м путем их частичного скрытия, искажения формы и падающих теней. В состав комплекта входят 8 деформирующих элементов (зонтов), каждый из которых состоит из каркаса и маскировочного покрытия размером 6×9 м всего в комплект маски «Зонт-1» входят два комплекта типа МКС-2. В состав комплекта «Зонт-2» входят 6 деформирующих элементов и маскировочное покрытие из 8 комплектов типа МКС-2. По назначению, конструкции и внешнему виду искусственные маски разделяются на: маски-перекрытия; горизонтальные маски; маски-навесы; вертикальные маски; деформирующие маски; наклонные маски; маски-макеты. Маски-перекрытия. Маски-перекрытия скрывают объекты от наземного и воздушного наблюдения противника. Для маскировки объектов, не возвышающихся над поверхностью земли, применяются плоские маски-перекрытия, для возвышающихся над землей - выпуклые маски-перекрытия, а для объектов, расположенных в оврагах, выемках, воронках - вогнутые маски-перекрытия. Летом плотность заполнения масок-перекрытий может быть равномерной и равной 70-80% или неравномерной (70-80% над объектом и 40-50% в остальной части). Зимой масками-перекрытиями могут служить снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега (снеговых кирпичей, кусков бумага, намороженная на каркас из прутьев или на сети, а также обсыпанная снегом ткань. Для установки маски-перекрытия из комплекта типа МКТ с целью маскировки боевой и специальной техники необходимо: распаковать и развернуть покрытие вблизи места установки маски; проверить правильность связки быстрораспускающегося шва и удобство развязывания его из-под маски; вплести подручный маскировочный материал; исказить прямолинейные очертания покрытия подгибанием его кромок; прикрепить к кромке покрытия к земле приколышами, анкерными кольями, присыпкой снегом или песком; поставить под маску подпорки, ветки кусты; подогнать покрытие к фону местности с помощью подручных материалов; замаскировать подручными материалами не закрытые маской брустверы, следы, вытоптанности. Горизонтальные маски. Горизонтальные маски скрывают объекты только от воздушного наблюдения. Размеры маски должны превышать размеры маскируемого объекта. Эти маски изготавливаются из штатного маскировочного покрытия и устанавливаются на кольях с растяжками. Маски-навесы. Маска навес является разновидностью горизонтальной маски. Ее особенность является то, что она изготавливается главным образом из подручных материалов, присущих для данной местности. Маски навесы применяются для маскировки техники. Они скрывают маскируемые объекты не только от воздушного, но и от наземного наблюдения противника. Вертикальные маски. Вертикальные маски делятся на: дорожные маски, траншейные маски и маски-заборы. Дорожные маски бывают: придорожные, устанавливаемые сбоку дороги и скрывающие движение от бокового наблюдения противника; наддорожные, устанавливаемые над дорогой и скрывающие движение по ней от наблюдения противника вдоль дороги. На практике может возникнуть ситуация одновременного применения наддорожных и придорожных масок. Траншейные маски. Траншейные маски предназначены для скрытия движения войск и транспорта по дорогам и колонным путям. Маски-заборы. Маски-заборы предназначены для скрытия расположения своих войск, отдельных военных объектов и производства инженерных работ и т.д. Деформирующие маски. Искажающие (деформирующие) маски применяются для изменения формы маскируемых объектов и теней от них. К искажающим маскам относятся козырьки (горизонтально или наклонно расположенные плоские щиты), гребни (вертикально расположенные плоские щиты), пристройки и надстройки (макеты отдельных частей сооружении). Наклонные маски. Наклонные маски нижним краем прикрепляются к земле и располагаются под углом 30-60 градусов к ней. Наклонные маски применяются для срытия техники на стоянках, полевых складах, а также для устранения падающих теней при маскировке крупных стационарных объектов не только от наземного, но и от воздушного наблюдения. Маски макеты. Масками макетами называются макеты строений, местных предметов или других объектов, которые, располагаясь над маскируемыми огневыми сооружениями и боевой техникой, входами в сооружения на пунктах управления, маскируют их под менее важные военные или народнохозяйственные объекты. Средства и приемы имитации предназначаются для создания ложных объектов, позиций и районов расположения войск с целью привлечения внимания разведки противника к местам, где войск и объектов нет, а также для изменения ориентирной обстановки в районе расположения важных объектов. К инженерным средствам имитации относятся макеты вооружения, военной техники и местных предметов, табельные маскировочные комплекты, уголковые отражатели, тепловые имитаторы и др. Маски из подручных материалов. Для устройства масок, помимо табельных маскировочных комплектов (и вместе с ними) широко используют подручные материалы. Более того, независимо от наличия табельных средств, подручные средства (как наиболее доступные) применяют в первую очередь. Из подручных материалов чаще всего употребляют срезанные ветки деревьев и кустарников, дерн, траву, грунт, снег. Водоросли, камыш, осока и мох в срезанном виде сохраняют свой цвет до 10-15 дней. Ветки клена, дуба, березы, липы, ясеня и тополя в летнее время сохраняют зеленую окраску не более двух дней, листья на ветках осины, акации, орешника свертываются и чернеют через несколько часов. Ветки осины и ели летом сохраняются 10-12 дней, зимой - до 80 дней. Для маскировки предпочтительно используют крупные ветки (0,7-1 м и более) - они медленнее увядают. Дерн используется для маскировки брустверов и обсыпок фортификационных сооружений, расположенных на лугу. Чаще всего дерн заготовляется вручную в виде отдельных дернин или лент. Для лучшей приживаемости дерна на новом месте и получения высокого маскировочного эффекта его берут в местах, близких по составу почвы, влажности, рельефу маскируемым местам. Дерн с высокой травой применяют редко, так как трава быстро сохнет. Одерновение - трудоемкая работа, требующая много времени. Однако оно дает высокий маскировочный эффект, который проявляется сразу же после укладки дерна. Подручные материалы при устройстве искусственных масок могут иметь следующее применение: из травы, соломы, мелкого хвороста, стеблей кукурузы и подсолнечника, камыша и хвойных веток изготовляют маты, которые используются как покрытия масок, а также для обшивки макетов и ложных сооружений; трава, солома, мелкий хворост и другой подобный материал может быть вплетен в сети и плетенки и использован для тех же целей, что и маты; из хвороста, камыша, стеблей подсолнечника и кукурузы изготовляют плетенки, которые служат основой для крепления маскирующего материала. Плетенки делают любых размеров в зависимости от назначения, размеры ячеек могут быть от 5х5 см до 25х25 см; различные грунты, торф и снег используют в качестве материала, присыпаемого по маскам-перекрытиям для большего соответствия поверхности маски фону местности; бревна и жерди служат основным материалом для изготовления каркасов масок, макетов и ложных сооружений; зимой в качестве масок могут применять снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега и снеговых кирпичей, куски льда, обсыпку снегом. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. Противник, используя комплекс различных средств разведки, обнаруживает и опознает объекты по присущим им характерным признакам. Такие признаки называются демаскирующими. Сущность маскировки состоит в том, чтобы при скрытии объектов устранить или ослабить, а при создании ложных объектов - воспроизвести их основные демаскирующие признаки. Основными демаскирующими признаками личного состава являются: характерный силуэт человека; покрой и цвет обмундирования, окружность стального шлема; наличие оружия, предметов снаряжения; тепловое излучение, отражение радиоволн; специфическая деятельность (следы движения, звуки и вспышки при ведении огня, шумы, дым костров, свет фонарей, огонь спичек, сигареты). Личный состав обнаруживается визуально невооруженным глазом на расстоянии 1,5-2 км, с применением бинокля и других оптических средств – на расстоянии 8-10 км, средствами тепловой разведки – на расстоянии 0,5 км, средствами наземной радиолокационной разведки – на расстоянии 4 км. По звуковым и световым демаскирующим признакам подразделения обнаруживается до следующих дальностей: выстрел из стрелкового оружия до 2000 м; | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | движение подразделений в пешем строю до 700 м; земляные работы (удары лопат) до 1000 м; шаги одиночного солдата до 30 м; хруст сучков под ногой до 70 м; шорох при переползании до 15 м; удары весла по воде до 500 м; вспышка при стрельбе из стрелкового оружия до 2000 м; свет костра до 8000 м; свет карманного электрического фонаря до 1500 м; огонь зажженной спички до 1500 м; огонь сигареты до 500 м. Основными демаскирующими признаками военной техники является: характерная форма, размеры, тени; отражение радиоволн, тепловое излучение; следы движения и деятельности, звук при стрельбе, выхлопные газы; шум работающих двигателей; свет фар, сигнальных огней, вспышки при выстрелах; блики стекла, округлых и гладких металлических поверхностей; определенное взаимное расположение на марше, в районах сосредоточения, на позициях и в боевых порядках. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю на элементах учебной базы устройство и защитные свойства: масок-перекрытий; горизонтальных масок; масок-навесов; вертикальных масок (дорожных и траншейных масок и масок-заборов); деформирующих масок; наклонные маски. | Осматривают образцы масок изготовленных из табельных, штатных и подручных средств, а также их возможности по маскировке техники и объектов. Запоминают основные характеристики различных типов масок и требования к их возведению. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) | Отвечают на вопросы. |
|  |  | вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. |  |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Приложение 1

Данные и комплектация некоторых табельных маскировочных комплектов типа МКТ

| Состав комплекта | Маскировочный комплект |
| --- | --- |
|  | МКТ-Т | МКТ-С | МКТ-П | МКТ-2Л | МКТ-2П |
| Масса комплекта, кг | 38-45 | 55-60 | 62-70 | 65 | 65 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Маскировочное покрытие размером 12×18 м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сшивной шнур 10 м. (запасной), шт. | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| Приколыши, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов

| Состав комплекта | Маскировочный комплект МКС-2М (МКС-2), МКС -2П |
| --- | --- |
| Масса комплекта, кг | 110-120 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 60-80 |
| Маскировочное покрытие размером 9×12 м, шт. | 2 |
| Сшивной шнур 19 м. (запасной), шт. | 8 |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | 2 |
| Шплинтовый шов 6 м., шт. | 2 |
| Шнур для крепления шплинтового шва 6,5 м., шт. | 4 |
| Приколыши, шт. | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 |

Опорный конспект

по ИНЖЕНЕРНой ПОДГОТОВКе

Тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций

учебные Вопросы:

1. Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению.

2. Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники.

3. Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники.

4. Выполнение норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по инженерной подготовке

Занятие по инженерной подготовке проводится в поле или на инженерном городке, в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач по оборудованию укрытий для личного состава и боевой техники и решению других инженерных задач. На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятия по инженерной подготовке организуются и проводятся, как правило, в составе взвода. При выполнении нормативов занятия проводятся на учебных местах в составе отделения. Практические занятия по наиболее сложным темам организуются и проводятся непосредственно начальником инженерной службы или его помощником.

Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

На занятиях по инженерной подготовке применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, самостоятельная работа и практические занятия. На каждом занятии могут применяться несколько методов обучения. Практические занятия должны проводиться в форме тренировок.

Структура каждого занятия по инженерной подготовке включает вводную, основную и заключительную части.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Затем он объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Руководитель занятия доводит до военнослужащих требования мер безопасности при обращении с оружием и шанцевым инструментом, другим инженерным оборудованием, средствами взрывания и имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основная часть включает в себя сообщение новых знаний и умений, закрепление этих знаний в памяти и проверку степени усвоения материала. Учебные вопросы должны излагаться последовательно методом рассказа, показа и тренировки.

В ходе занятий и тренировок руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах, руководит сменой учебных мест, определяет характерные недостатки; при необходимости применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими командира отделения (ЗКВ) для дополнительной тренировки по устранению вскрытых недостатков.

В случае нарушения обучаемыми требований безопасности руководитель занятия немедленно прекращает занятие (выполнение норматива), выстраивает обучаемых (при необходимости организует немедленный отход в укрытие или на безопасное расстояние), после чего поясняет суть нарушения (неправильного действия), его возможные или неминуемые вредные (опасные) последствия.

В конце основной части занятия руководитель проводит анализ качества усвоения учебных вопросов обучаемыми, заслушивает доклады руководителей на учебных местах и на этой основе устанавливает типичные ошибки в действиях обучаемых.

После отработки учебного вопроса руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, другого инженерного имущества и средств имитации. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия, выполнение нормативов (практических действий) в основной части и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по инженерной подготовке

тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций

занятие:

Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ)  и требования к их возведению. Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники. Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. Выполнение норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Инженерное оборудование и маскировка позиций. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению. Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники. Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. Выполнение норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники». |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы. Маскировочные комплекты МКТ и МКС на каждое отделение по нормам маскировки штатной техники. Оружие, экипировка и шанцевый инструмент – штатные. Секундомер – 4 шт. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу краткие сведения о защищаемой технике (длину, ширину и высоту), стоящей на вооружении подразделения. Довожу основные положения изучаемого вопроса: окоп для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | требования к его возведению; укрытие для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство окопа для БТР, БМП (МТ-ЛБ); устройство укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ). | Осматривают образцово оборудованные окопы и укрытия для техники. Запоминают основные характеристики инженерных сооружений и требования к их возведению. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Называю и показываю элементы местности и местные предметы, исключающие или затрудняющие возможность обнаружения войск и объектов средствами разведки противника. Довожу характеристики наиболее распространенных и наиболее эффективных видов естественных масок: леса, густого кустарника, придорожных посадок, садов и парков; населенных пунктов; обратных скатов высот, оврагов, балок, канав и других неровностей местности; сплошных заборов, насыпей, выемок, снежных валов, стогов сена, скирд соломы и других местных предметов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: классификация искусственных масок; маскировочные комплекты типа МКТ, характеристики комплектов и элементы табельных маскировочных комплектов типа МКТ; маскировочные комплекты типа МКС, характеристики комплектов и элементы табельных маскировочных комплектов типа МКС; универсальная бескаркасная маска «Шатер»; универсальная каркасная маска УМК; деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»); демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю на элементах учебной базы устройство и защитные свойства: масок-перекрытий; горизонтальных масок; масок-навесов; вертикальных масок (дорожных и траншейных масок и масок-заборов); деформирующих масок; наклонные маски. | Осматривают образцы масок изготовленных из табельных, штатных и подручных средств, а также их возможности по маскировке техники и объектов. Запоминают основные характеристики различных типов масок и требования к их возведению. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 4. | Выполнение норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники». | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки норматива по инженерной подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по инженерной подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке норматива «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»; порядок выполнения норматива; временные показатели и оценку за выполнения норматива; ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Довожу тактическую обстановку. Приказываю командирам отделений отработать порядок выполнения норматива «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники» вручную. |  |
|  |  |  | Командиры отделений уточняют тактическую обстановку, ставят задачу каждому подчиненному на выполнение инженерных работ по совместной отрывке окопа для техники. Отрабатывают норматив одновременно со всем личным составом по отделениям. | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых |
|  |  |  | норматива от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю ход выполнение норматива отделениями (экипажами, расчётами). | практических навыков в выполнении норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по инженерной подготовке

тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций

учебные Вопросы:

1. Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению.

2. Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники.

3. Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники.

4. Выполнение норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

# 1. Окопы и укрытия для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению

1.1. Краткие сведения о защищаемой технике.

| Бронетранспортер БТР-60 | Бронетранспортер БТР-70 |
| --- | --- |
| Боевой расчет, чел экипаж – 2, десант - 14 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 7560 2830 2235 | Боевой расчет, чел экипаж – 2, десант - 8 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 7535 2800 2235 |
| Бронетранспортер БТР-80 | Бронетранспортер БТР-90 |
| Боевой расчет, чел экипаж – 2, десант - 8 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 7650 2900 2350 | Боевой расчет, чел экипаж – 2, десант - 8 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 8552 3100 2975 |
| Боевая машина пехоты БМП-1 | Боевая машина пехоты БМП-2 |
| Боевой расчет, чел экипаж – 3, десант - 8 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 6735 2940 2068 (по броневому колпаку) 1924 (по крыше башни) | Боевой расчет, чел экипаж – 3, десант - 7 Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 6735 3150 2450 (по осветителю) 2250 (по приборам прицеливания) |
| Боевая машина пехоты БМП-3 | Малый тягач легкий бронированный МТ-ЛБ |
| Боевой расчет, чел экипаж – 3, десант - 7 + 2 доп. места Габаритные размеры, мм: Длина ширина высота 6700 7200 с пушкой вперёд 3300 2300, по крыше башни | Количество мест 2 в кабине, 11 на платформе Габаритные размеры, мм: длина ширина высота 6454 2850 1865 |

1.2. Окоп для БТР, БМП и требования к его возведению.

Окоп - это земляное сооружение для защиты от огня противника и ведения огня из боевой техники, имеющей вооружение.

Окоп создаёт лучшие условия для выполнения огневых задач и повышает защиту экипажа и материальной части от воздействия средств поражения. Окоп для БТР (БМП) устраиваются с круговым или ограниченным сектором обстрела.

Окоп с ограниченным сектором обстрела обладает более высокими защитными свойствами и обеспечивает лучшее скрытие боевой техники, чем окоп с круговым обстрелом.

При устройстве окопов в слабых грунтах на дно аппарели и котлована укладывают колейные покрытия из бревен, жердей, фашин или хвороста. Дну окопа придается уклон в сторону аппарели для обеспечения стока поверхностных вод в водосборный колодец.

Окопы для БТР отрывают вручную или землеройными машинами.

Окоп с ограниченным сектором обстрела состоит из котлована, аппарели и бруствера.

В секторе обстрела бруствер устраивается высотой 30 см, а вдоль боковых стенок котлована – высотой 60 см. Для защиты экипажей в окопах устраиваются перекрытые щели (блиндажи).

Объем вынутого грунта зависит от размеров укрываемой техники, а продолжительность возведения окопа - от плотности грунта, погодных условий, времени года (суток), количества привлекаемого личного состава и применяемой землеройной техники.

Эти показатели ориентировочно могут быть следующими:

- объем вынутого грунта: 48 м3;

- на устройство окопа (без щели) саперной лопатой требуется 65 человеко-часов или 0,6 машино-часов ПЗМ-2 и 12 человеко-часов.

Окоп для БМП с круговым обстрелом (длина, ширина и высота окопа по его дну выбирается в зависимости от размеров БТР) Окоп для БТР с ограниченным сектором обстрела (длина, ширина и высота окопа по его дну выбирается в зависимости от размеров БТР)

1.3. Укрытие для БТР, БМП (МТ-ЛБ) и требования к их возведению.

Для укрытие БТР (БМП) не стреляющей техники (МТ-ЛБ, автомобилей, машин связи, полевых кухонь, санитарного транспорта и т.п.) сооружаются укрытия. Их основное отличие от окопов заключается в том, что из них невозможно вести огонь, т.к. наивысшая точка машины находится ниже высоты бруствера.

Укрытия для боевой техники имеют вид аналогичный окопам и отличаются от окопов лишь своей глубиной, длиной аппарели (съезда) и высотой бруствера.

Укрытия для нестреляющей техники могут отрываться увеличенной длины с целью размещения в одном укрытии машины с прицепом или же двух машин одновременно.

В ряде случаев и для стреляющей техники могут отрываться укрытия. Так, укрытие для БМП отличается от окопа для БМП только своей глубиной (БМП скрывается в укрытии полностью на всю свою высоту).

Укрытие для БТР, БМП (МТ-ЛБ) Длина, ширина и высота укрытия по его дну выбирается в зависимости от размеров БТР, БМП (МТ-ЛБ).

# 2. Порядок использования естественных укрытий для защиты боевой и другой техники

Естественными укрытиями (естественными масками) называют элементы местности и местные предметы, исключающие или затрудняющие возможность обнаружения войск и объектов средствами разведки противника.

Учитывая то обстоятельство, что противник может обнаружить объект либо с воздуха, либо с земли, различают:

- естественные маски наземного наблюдения (рельеф местности, растительность, строения, ограждения и другие местные предметы);

- естественные маски от воздушного наблюдения (крупные лесные массивы, отдельные рощи, строения в населенных пунктах, посадки вдоль дорог, овраги и т.д.).

Чем больше на местности имеется естественных масок, тем выше ее маскировочные свойства, а, следовательно, большее количество войск и техники можно скрытно расположить на данном участке местности в соответствии с нормами рассредоточения.

Наиболее распространенный и наиболее эффективный вид естественной маски - лесной массив.

Лес хорошо скрывает объекты, как от воздушной, так и от наземной разведки. Основные характеристики, влияющие на его маскирующие свойства, - ярусность и густота, сомкнутость крон деревьев, состав древесных пород, высота деревьев, благоустроенность леса.

По ярусности леса делятся на одноярусные и многоярусные. Последние, благодаря наличию подлеска (иногда до пяти ярусов), затрудняют не только воздушное, но и наземное наблюдение, скрывая объекты на удалении от опушки 100 м и более.

По густоте лес делят на:

- очень густой (среднее расстояние между деревьями до 4 м);

- густой (среднее расстояние между деревьями до 10 м);

- редколесье (с расстоянием между деревьями более 10 м).

| Маскировка техники в редколесье: а – под связанными кронами деревьев; под горизонтальными масками. | Состав древесных пород леса также оказывает влияние на его маскирующие свойства. Так, хвойные леса сохраняют свои маскирующие свойства в течение года, а лиственные леса зимой теряют их в значительной степени. Наличие в лесу дорог, просек, дренажных каналов, отсутствие валежника и бурелома определяет его благоустроенность и положительно влияет на маскирующие свойства. Располагаясь в лесу, подразделения занимают какую-то его определенную часть, именуемую маской. Боевая и другая техника располагается в пределах маски таким образом, чтобы исключить одновременный выход из строя двух машин от взрыва одной фугасной бомбы или снаряда. В зависимости от наличия укрытий для техники это расстояние может быть от 20 до 70 м. Густые кустарники, придорожные посадки, сады и парки также могут быть использованы для маскировки войск и объектов, обладая значительной пятнистостью, которая создается тенями и меняющейся высотой и густотой деревьев. |
| --- | --- |

Населенные пункты (села, станицы, хутора и другие поселки сельского типа) обладают хорошими маскирующими свойствами благодаря наличию в них значительных пятен от домов, различных по цвету и яркости приусадебных участков, дорог, площадей.

| Маскировка техники в хозяйственных постройках населенных пунктов. | В солнечную погоду тени, падающие от домов, деревьев и других местных предметов, еще больше усиливают пятнистость фона. Личный состав и техника, располагающиеся в населенном пункте, могут использовать существующие искусственные сооружения (первые этажи зданий, подвалы, гаражи и т.д.) в качестве укрытий. Маскировочную емкость населенного пункта определяют, исходя из количества имеющихся в нем домов (один дом на одну машину или два дома на одно мотострелковое отделение). |
| --- | --- |

Обратные скаты высот, овраги, балки, канавы и другие неровности местности, а также сплошные заборы, насыпи, выемки, снежные валы, стога сена, скирды соломы и другие местные предметы, при умелом их использовании, могут оказаться надежной естественной маской, особенно от наземной разведки. Являясь, по существу, не просматриваемой преградой между средствами наблюдения противника и объектом, они образуют поля невидимости, которые следует использовать для размещения войск и объектов.

В зависимости от проявления маскировочного эффекта, свойства местности можно разделить на скрывающие, которые обладают естественными масками, позволяющими скрывать войсковые объекты без применения искусственных масок, и видовые, уменьшающие заметность объектов благодаря наличию контраста между отдельными участками местности (лугом, пашней, полевыми культурами, огородами и т.д.), а также контраста между объектами, имеющимися на данной местности, и окружающим фоном.

Для скрытия войск, штабов, складов, вооружения от наземного и, особенно, воздушного наблюдения наиболее эффективным является использование подземных сооружений: блиндажей, бункеров, шахт, тоннелей, пещер, подвалов, погребов.

Располагая войска и объекты в садах, парках, редколесье, а также в лиственном лесу в зимний период года, следует применять искусственные маски, проводить искусственное распятнение местности и боевой техники.

Для скрытия от наземного наблюдения в первую очередь используют различные неровности рельефа, местные предметы, растительность. Располагая войска и объекты в границах полей невидимости, создаваемых данными масками, можно добиться высокого эффекта в маскировке от всех средств разведки. Так, поля невидимости, образованные складками местности, строениями, стенами из кирпича, камня или бетона, скирдами соломы и снежными насыпями, деревьями и кустарниками, имеющими достаточную плотность, являются надежными местами с точки зрения скрытия войск от наземной радиолокационной разведки и от оптического наблюдения.

Для достижения маскировочного эффекта от наземного радиолокационного наблюдения не обязательно располагать боевую технику в полях невидимости естественных масок, достаточно расположить ее вблизи этой маски. В этом случае на экране радиолокационной станции световая отметка от скрываемого объекта будет сливаться с отметкой от естественной маски.

Уменьшение заметности войск и объектов, достигаемое использованием цвета и рисунка земной поверхности, дает эффект, главным образом, от визуального наблюдения и, в меньшей степени, от фотографирования. От разведки с помощью радиолокационной, инфракрасной техники применение к цвету и рисунку местности должного результата не дает. Однако в ряде случаев использование видовых свойств местности может оказаться единственно возможным и достаточно эффективным приемом маскировки.

Использование рисунка местности заключается в выборе такого места расположения объекта и придания ему такой формы и размеров, при которых он не отличается от имеющихся на местности пятен. К этому приему маскировки прибегают при строительстве складов с наземными хранилищами, военных городков, аэродромов и других стационарных объектов.

Использование цвета местности достигается путем расположения боевой техники, транспорта и отдельных инженерных сооружений на участках, цветовой тон и коэффициент яркости которых близки к соответствующим характеристикам поверхности маскируемого объекта. Так, на распятненной местности, особенно зимой при наличии не сплошного снежного покрова, до отрывки окопов танки, окрашенные в темный цвет, располагают на темных пятнах, а танки, окрашенные в белый цвет, - на светлых пятнах на снегу, так, чтобы тени от них ложились на темные пятна.

В отдельных случаях эффективным приемом маскировки может оказаться придание маскируемому объекту вида местного предмета. Например, располагая боевую и транспортную технику, военное имущество на окраине населенного пункта по типу группировки жилых и хозяйственных построек и ограждений на усадьбах, при незначительных затратах создается впечатление как бы дальнейшего продолжения населенного пункта.

Возможности оптической разведки снижаются и в том случае, когда объекты располагаются в тени местных предметов.

На местности с незначительным количеством естественных масок, технику располагают таким образом, чтобы ее тени искажались. При этом учитывать перемещение теней в течение дня.

В этом случае маскировочный эффект достигается: если объект маскировки ниже местного предмета - расположением его в тени, если объект выше местного предмета - размещением его с солнечной стороны с целью искажения тени, создаваемой данным объектом.

| Использование темных пятен при расположении техники на открытой местности: а – неправильно (пятно не использовано); б- правильно | Местные предметы способствуют маскировке войск и объектов от радиолокационной разведки, если маскируемые объекты располагать таким образом, чтобы удаление их от местных предметов не превышало разрешающую способность РЛС. При этом за расчетную величину принимают меньшее значение из разрешающей способности по дальности и разрешающей способности по углу. Ночь, туман, осадки и другие неблагоприятные для ведения разведки метеорологические условия способствуют маскировке войск и объектов. Это объясняется значительным снижением разрешающей способности глаза ночью при естественном освещении, а также снижением возможностей оптических средств разведки. Плотные слои туманов могут оказаться практически непрозрачными не только для видимых, но и для ближних инфракрасных лучей. Дожди и снегопады создают значительные трудности ведения разведки не только оптическими, но и радиолокационными средствами. |
| --- | --- |

Например, наземная РЛС средней дальности, работающая на волне 3,2 см, при отсутствии осадков может обнаружить танк на расстоянии 10 км, при моросящем дожде - 8 км, а при сильном дожде - только 1 км.

Следует, однако, иметь в виду, что темное время и плохая погода не исключают возможности ведения разведки с помощью приборов ночного видения, РЛС, теплопеленгаторов и фотографирования с применением осветительных средств.

# 3. Маскировка техники в окопе с помощью табельных, штатных и подручных средств. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники

Табельные маскировочные комплекты предназначены для создания оптических искусственных масок.

Масками являются инженерные конструкции или местные предметы, используемые для скрытия от разведки противника войск и объектов или изменения их внешнего вида.

Различают маски:

- естественные (лес, неровности рельефа, строения и т.п.);

- искусственные (инженерные маскировочные конструкции).

Искусственные маски делятся на: оптические, радиолокационные, комбинированные и специальные.

Следует иметь в виду, что местность в большинстве своем обладает хорошими маскирующими возможностями, которые необходимо лишь несколько дополнять искусственными масками, применяемыми, в основном, в сочетании с естественными масками.

Поэтому маскировочные комплекты – это всего лишь вспомогательные средства, которые призваны облегчить маскировку боевой техники и военных объектов в любой местности.

3.1. Искусственные маски.

Искусственными масками называются специальные инженерные конструкции, предназначенные для скрытия вооружения, техники и сооружений от средств разведки противника.

Искусственные маски поступают в войска в виде табельных маскировочных комплектов. Они бывают двух типов: тканевые (МКТ) и синтетические (МКС).

3.1.1. Маскировочные комплекты типа МКТ:

- МКТ-Л - летний из сетчатой ткани для маскировки техники на растительных фонах и обнаженных грунтах;

- МКТ-С - зимний из отбеленной сетчатой ткани для маскировки техники на снежных фонах;

- МКТ-Т - маскировочный комплект тканевый транспарантный летний из хлопчатобумажной сети с ячеёй 50х50 мм с заполнением из кусков ткани и лент для маскировки техники на растительных фонах.

Технические особенности.

Все маскировочные покрытия МКТ имеют одинаковые размеры 12х18 м и включают в себя 12 стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой быстрораспускающимися швами с помощью сшивных шнуров. Каждый стандартный элемент состоит из капроновой сетевой основы, окантованной по периметру капроновым шнуром. В комплект входят сшивные шнуры, металлические приколы и упаковочный чехол.

| Плоскостные оптические маскировочные комплекты |
| --- |
| МКТ-2Л для растительных фонах | МКТ-2П для пустынно-степных фонах | МКТ-2С для снежных фонах |

В сетевую основу (МКТ-2Л, МКТ-2П и МКТ-2С) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены полосы из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки.

| Оптический маскировочный комплект с объемной структурой |
| --- |
|  | МКТ-3Л для летних растительных фонов |  |

В сетевую основу (МКТ-3Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки.

| Комплексные (оптические и радиолокационные) плоскостные маскировочные комплекты |
| --- |
|  | МКТ-4Л для растительных фонов | МКТ-4П для пустынно-степных фонов |  |

В сетевую основу (МКТ-4Л и МКТ-4П) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены ленты из трехслойного электропроводящего материала.

| Комплексный (оптический и радиолокационный) маскировочный комплект с объемной структурой |
| --- |
|  | МКТ-5Л для растительных фонов |  |

В сетевую основу (МКТ-5Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из трехслойного электропроводящего материала.

Общая площадь каждого маскировочного покрытия составляет 216 м2.

Вес – от 60 до 120 кг, в зависимости от модели маскировочного комплекта.

Температурный диапазон применения - -40+50( С.

Из комплекта типа МКТ можно устанавливать: маски-перекрытия, маски-навесы, вертикальные маски и наклонные маски.

Данные и комплектация некоторых табельных маскировочных комплектов типа МКТ

| Состав комплекта | Маскировочный комплект |
| --- | --- |
|  | МКТ-Т | МКТ-С | МКТ-П | МКТ-2Л | МКТ-2П |
| Масса комплекта, кг | 38-45 | 55-60 | 62-70 | 65 | 65 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Маскировочное покрытие размером 12×18м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сшивной шнур 10 м. (запасной), шт. | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| Приколыши, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Элементы табельных маскировочных комплектов типа МКТ: а - покрытие; б - приколыш; в - запасной сшивной шнур; г - чехол-сверток; д - упаковка комплекта; 1 - элементы покрытия; 2 - глухой шов; 3 - быстрораспускающиеся швы; 4 - сшивной шнур.

3.1.2. Маскировочные комплекты типа МКС.

Маскировочные комплекты из синтетических материалов типа МКС предназначены для скрытия объектов в условиях длительной эксплуатации.

Покрытие комплектов имеют двустороннюю окраску: одна сторона на растительных летних фонах, другая на обнаженных грунтах.

Комплект МКС-2М (МКС-2, ТС-75) предназначен для маскировки объектов на летних растительных фонах и на фоне обнаженных грунтов, выгоревшей или осенней растительности.

Комплект МКС-2П применяется для маскировки на пустынно-песчаных и пустынно-степных фонах.

Технические особенности.

Все маскировочные покрытия МКС состоят из двух покрытий размером 9х12 м, соединенных между собой шплинтовым швом. Каждое покрытие состоит из шести стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой сшивными шнурами.

Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов

| Состав комплекта | Маскировочный комплект МКС-2М (МКС-2), МКС -2П |
| --- | --- |
| Масса комплекта, кг | 110-120 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 60-80 |
| Маскировочное покрытие размером 9×12м, шт. | 2 |
| Сшивной шнур 19 м. (запасной), шт. | 8 |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | 2 |
| Шплинтовый шов 6 м., шт. | 2 |
| Шнур для крепления шплинтового шва 6,5 м., шт. | 4 |
| Приколыши, шт. | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 |

| Комплект МКС-2М | Комплект МКС-2 | Комплект ТС-75 |
| --- | --- | --- |
| Комплект МКС-2П |

Все маскировочные покрытия МКС применяется для маскировки военной техники и войсковых объектов на летнем растительном и пустынно-песчаном фоне от оптических средств разведки. Они могут быть приспособлены к любой местности благодаря различной окраске лицевой и оборотной сторон.

Каждое маскировочное покрытие представляет собой сетевую (капроновую) основу с наклеенной на нее двусторонней пленкой, отличающейся по цвету.

Маскировочное полотно, благодаря высокой плотности нанесения синтетических материалов, закрывает маскируемый объект на 60-80%.

Каждый полукомплект размером 9х12 м, состоящие из 6 стандартных элементов размером 3х6 м. С помощью соединительных шнуров можно составлять маскировочные комплекты стандартного размера 12х18 м.

Предел температурного режима использования комплектов от - 40(С до + 50(С.

Полотно можно резать на любые размеры, при этом оно не распадется.

Для маскировки вооружения и техники и сооружений от оптических средств разведки кроме того применяются и другие табельные средства:

- универсальная бескаркасная маска «Шатер»;

- универсальная каркасная маска УМК;

- деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»);

- радиопрозрачная маска МРС.

| Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2М (МКС-2, ТС-75): а - покрытие; б - приколыш; в - запасной сшивной шнур (длиной 19 и 28 м); г - шплинтовый шов; д - шнур для крепления шплинтового шва (длиной 6,5м); в - чехол-сверток; ж - упаковка полукомплекта. | Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2П: а - покрытие; б - стойка-подпорка; в - шплинтовый шов; г - приколыш; д - запасной сшивной шнур (длиной 19 и 28 м); е - шнур для крепления шплинтового шва (длиной 6,5м); ж - анкерный кол; з - чехол-сверток; и - упаковка полукомплекта; 1 - стойка; 2 – чека; 3 - обойма; 4 - стержни. |
| --- | --- |

3.1.3. Универсальная бескаркасная маска «Шатер».

Универсальная бескаркасная маска «Шатер»: а - маскировка техники вне окопа; б - маскировка техники в окопе; 1 - быстро распускающийся шплинтовый шов; 2 - оттяжка; 3 - анкерный кол; 4 - стойки; 5 - местный маскировочный материал.

Универсальная бескаркасная маска «Шатер» предназначена для маскировки крупногабаритной боевой и специальной техники.

Она состоит из двух маскировочных покрытий размером 12×18м каждое, 18 звеньев стоек, 6 оголовий стоек (зонтов).

В комплект маски входят также анкерные колья, приколыши, упаковочные чехлы и другие детали.

Каждое покрытие состоит из 12 элементов размером 3×6 м.

Маска весит 250 кг.

Летом она устанавливается расчетом из 5 человек за 15-20мин.

3.1.4. Универсальная каркасная маска УМК.

Универсальная каркасная маска УМК предназначена для маскировки военной техники в окопах, укрытиях, на технологических площадках, стоянках, а также для создания масок-макетов строений и масок больших площадей с пролетом до 12 м при заблаговременной подготовке маскировочных емкостей.

В состав комплекта маски входит 2 комплекта типа МКС-2.

Конструкция каркаса обеспечивает сборку быстрораскрываемой маски, устройство которой из одного комплекта УМК осуществляет расчет в составе 7 человек за 45-60 мин. Время раскрытия маски -1мин.

Универсальная каркасная маска УМК: 1 - анкер; 2 - талреп; 3 - оттяжка; 4 - стойка; 5 - несущий тяж; 6 - шплинтовый шов; 7 - маскировочное покрытие; 8- приколыш; 9 - стойка- подпорка; 10 - быстроразъемный замок; 11 - опорная пята; 12 - анкерный кол.

3.1.5. Деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»).

Каркас деформирующего элемента маски «Зонт-1»: а - общий вид каркаса; б - оголовье каркаса; 1 - штопор; 2 - анкерный кол; 3 - пята; 4 - анкер; 5 - оттяжка; 6 - регулирующий тяж; 7 - верхняя труба стойки; 8 - нижняя труба стойки.

Деформирующая маска «Зонт-1»предназначена для маскировки самолетов и другой крупногабаритной техники и сооружений высотой до 4 м путем их частичного скрытия, искажения формы и падающих теней.

В состав комплекта входят 8 деформирующих элементов (зонтов), каждый из которых состоит из каркаса и маскировочного покрытия размером 6×9 м всего в комплект маски «Зонт-1» входят два комплекта типа МКС-2.

В состав комплекта «Зонт-2» входят 6 деформирующих элементов и маскировочное покрытие из 8 комплектов типа МКС-2.

| Маски-перекрытия: а – схема устройства (плоская, выпуклая, вогнутая); б – общий вид выпуклой маски-перекрытия. Летом плотность заполнения масок-перекрытий может быть равномерной и равной 70-80% или неравномерной (70-80% над объектом и 40-50% в остальной части). Зимой масками-перекрытиями могут служить снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега (снеговых кирпичей, кусков бумага, намороженная на каркас из прутьев или на сети, а также обсыпанная снегом ткань. Для установки маски-перекрытия из комплекта типа МКТ с целью маскировки боевой и специальной техники необходимо: | По назначению, конструкции и внешнему виду искусственные маски разделяются на: маски-перекрытия; горизонтальные маски; маски-навесы; вертикальные маски; деформирующие маски; наклонные маски; маски-макеты. Маски-перекрытия. Маски-перекрытия скрывают объекты от наземного и воздушного наблюдения противника. Для маскировки объектов, не возвышающихся над поверхностью земли, применяются плоские маски-перекрытия, для возвышающихся над землей - выпуклые маски-перекрытия, а для объектов, расположенных в оврагах, выемках, воронках - вогнутые маски-перекрытия. Устройство маски-перекрытия зимой. |
| --- | --- |

| Горизонтальная маска. Маска-навес. Вертикальная маска из табельного маскировочного комплекта. Придорожная вертикальная маска. | распаковать и развернуть покрытие вблизи места установки маски; проверить правильность связки быстрораспускающегося шва и удобство развязывания его из-под маски; вплести подручный маскировочный материал; исказить прямолинейные очертания покрытия подгибанием его кромок; прикрепить к кромке покрытия к земле приколышами, анкерными кольями, присыпкой снегом или песком; поставить под маску подпорки, ветки кусты; подогнать покрытие к фону местности с помощью подручных материалов; замаскировать подручными материалами не закрытые маской брустверы, следы, вытоптанности. Горизонтальные маски. Горизонтальные маски скрывают объекты только от воздушного наблюдения. Размеры маски должны превышать размеры маскируемого объекта. Эти маски изготавливаются из штатного маскировочного покрытия и устанавливаются на кольях с растяжками. Маски-навесы. Маска навес является разновидностью горизонтальной маски. Ее особенность является то, что она изготавливается главным образом из подручных материалов, присущих для данной местности. Маски навесы применяются для маскировки техники. Они скрывают маскируемые объекты не только от воздушного, но и от наземного наблюдения противника. Вертикальные маски. Вертикальные маски делятся на: дорожные маски, траншейные маски и маски-заборы. Дорожные маски бывают: придорожные, устанавливаемые сбоку дороги и скрывающие движение от бокового наблюдения противника; наддорожные, устанавливаемые над дорогой и скрывающие движение по ней от наблюдения противника вдоль дороги. На практике может возникнуть ситуация одновременного применения наддорожных и придорожных масок. |
| --- | --- |

| Наддорожные вертикальные маски. | Одновременное применение придорожных и наддорожных масок: а, б – направление наблюдения противника. |
| --- | --- |

Траншейные маски.

Траншейные маски предназначены для скрытия движения войск и транспорта по дорогам и колонным путям.

| Траншейные маски. | Маски-заборы. Деформирующие маски |
| --- | --- |

Маски-заборы.

Маски-заборы предназначены для скрытия расположения своих войск, отдельных военных объектов и производства инженерных работ и т.д.

Деформирующие маски.

Искажающие (деформирующие) маски применяются для изменения формы маскируемых объектов и теней от них.

К искажающим маскам относятся козырьки (горизонтально или наклонно расположенные плоские щиты), гребни (вертикально расположенные плоские щиты), пристройки и надстройки (макеты отдельных частей сооружении).

Наклонные маски.

Наклонные маски нижним краем прикрепляются к земле и располагаются под углом 30-60 градусов к ней. Наклонные маски применяются для срытия техники на стоянках, полевых складах, а также для устранения падающих теней при маскировке крупных стационарных объектов не только от наземного, но и от воздушного наблюдения.

| У дома | У дерева | У оврага |
| --- | --- | --- |
| Расположение наклонных масок |

Маски макеты.

Масками макетами называются макеты строений, местных предметов или других объектов, которые, располагаясь над маскируемыми огневыми сооружениями и боевой техникой, входами в сооружения на пунктах управления, маскируют их под менее важные военные или народнохозяйственные объекты.

Средства и приемы имитации предназначаются для создания ложных объектов, позиций и районов расположения войск с целью привлечения внимания разведки противника к местам, где войск и объектов нет, а также для изменения ориентирной обстановки в районе расположения важных объектов.

К инженерным средствам имитации относятся макеты вооружения, военной техники и местных предметов, табельные маскировочные комплекты, уголковые отражатели, тепловые имитаторы и др.

3.2. Маски из подручных материалов.

Для устройства масок, помимо табельных маскировочных комплектов (и вместе с ними) широко используют подручные материалы. Более того, независимо от наличия табельных средств, подручные средства (как наиболее доступные) применяют в первую очередь. Из подручных материалов чаще всего употребляют срезанные ветки деревьев и кустарников, дерн, траву, грунт, снег.

Водоросли, камыш, осока и мох в срезанном виде сохраняют свой цвет до 10-15 дней. Ветки клена, дуба, березы, липы, ясеня и тополя в летнее время сохраняют зеленую окраску не более двух дней, листья на ветках осины, акации, орешника свертываются и чернеют через несколько часов. Ветки осины и ели летом сохраняются 10-12 дней, зимой - до 80 дней. Для маскировки предпочтительно используют крупные ветки (0,7-1 м и более) - они медленнее увядают.

Дерн используется для маскировки брустверов и обсыпок фортификационных сооружений, расположенных на лугу. Чаще всего дерн заготовляется вручную в виде отдельных дернин или лент. Для лучшей приживаемости дерна на новом месте и получения высокого маскировочного эффекта его берут в местах, близких по составу почвы, влажности, рельефу маскируемым местам. Дерн с высокой травой применяют редко, так как трава быстро сохнет.

Одерновение - трудоемкая работа, требующая много времени. Однако оно дает высокий маскировочный эффект, который проявляется сразу же после укладки дерна.

Подручные материалы при устройстве искусственных масок могут иметь следующее применение:

- из травы, соломы, мелкого хвороста, стеблей кукурузы и подсолнечника, камыша и хвойных веток изготовляют маты, которые используются как покрытия масок, а также для обшивки макетов и ложных сооружений;

- трава, солома, мелкий хворост и другой подобный материал может быть вплетен в сети и плетенки и использован для тех же целей, что и маты;

- из хвороста, камыша, стеблей подсолнечника и кукурузы изготовляют плетенки, которые служат основой для крепления маскирующего материала. Плетенки делают любых размеров в зависимости от назначения, размеры ячеек могут быть от 5х5 см до 25х25 см;

- различные грунты, торф и снег используют в качестве материала, присыпаемого по маскам-перекрытиям для большего соответствия поверхности маски фону местности;

- бревна и жерди служат основным материалом для изготовления каркасов масок, макетов и ложных сооружений;

- зимой в качестве масок могут применять снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега и снеговых кирпичей, куски льда, обсыпку снегом.

3.3. Демаскирующие признаки штатного вооружения и военной техники.

Противник, используя комплекс различных средств разведки, обнаруживает и опознает объекты по присущим им характерным признакам. Такие признаки называются демаскирующими.

Сущность маскировки состоит в том, чтобы при скрытии объектов устранить или ослабить, а при создании ложных объектов - воспроизвести их основные демаскирующие признаки.

Основными демаскирующими признаками личного состава являются:

- характерный силуэт человека;

- покрой и цвет обмундирования, окружность стального шлема;

- наличие оружия, предметов снаряжения;

- тепловое излучение, отражение радиоволн;

- специфическая деятельность (следы движения, звуки и вспышки при ведении огня, шумы, дым костров, свет фонарей, огонь спичек, сигареты).

Личный состав обнаруживается визуально невооруженным глазом на расстоянии 1,5-2 км, с применением бинокля и других оптических средств – на расстоянии 8-10 км, средствами тепловой разведки – на расстоянии 0,5 км, средствами наземной радиолокационной разведки – на расстоянии 4 км.

По звуковым и световым демаскирующим признакам подразделения обнаруживается до следующих дальностей:

- выстрел из стрелкового оружия															до 2000 м

- движение подразделений в пешем строю						до 700 м

- земляные работы (удары лопат)															до 1000 м

- шаги одиночного солдата																				до 30 м

- хруст сучков под ногой																						до 70 м

- шорох при переползании																					до 15 м

- удары весла по воде																									до 500 м

- вспышка при стрельбе из стрелкового оружия		до 2000 м

- свет костра																																	до 8000 м

- свет карманного электрического фонаря							до 1500 м

- огонь зажженной спички																					до 1500 м

- огонь сигареты																														до 500 м

Основными демаскирующими признаками военной техники является:

- характерная форма, размеры, тени;

- отражение радиоволн, тепловое излучение;

- следы движения и деятельности, звук при стрельбе, выхлопные газы;

- шум работающих двигателей;

- свет фар, сигнальных огней, вспышки при выстрелах;

- блики стекла, округлых и гладких металлических поверхностей;

- определенное взаимное расположение на марше, в районах сосредоточения, на позициях и в боевых порядках.

# 4. Выполнение норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»

4.1. Особенности отработки нормативов по инженерной подготовке.

1. Нормативы по оборудованию окопов в ходе занятий и тренировок отрабатываются с помощью пехотной (саперной) лопаты.

2. Норматив считается выполненным, если при работе соблюдены условия его выполнения и не было допущено нарушений требований безопасности, а также уставов, наставлений, инструкций и руководств.

3. Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке техники, вооружения или аварии, выполнение норматива прекращается и оценивается «неудовлетворительно».

4. За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к авариям, поломке (порче) техники и вооружения, а также за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций, технологических карт, оценка снижается на один балл.

5. При выполнении нормативов личным составом в средствах защиты кожи (ОЗК, Л-1 и т.п.) время увеличивается на 25%, а при работе в средствах защиты органов дыхания (противогазе, респираторе) - на 10%, кроме нормативов, выполнение которых предусмотрено только в средствах защиты.

6. При температуре воздуха минус 10°С и ниже, плюс 30°С и выше, при сильном дожде, снегопаде, высоте свыше 1500 м над уровнем моря время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, при действиях ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается до 30%.

7. При выполнении нормативов, связанных с разработкой мерзлых (глубина промерзания 1 м и более) и твердых (скальных) грунтов как вручную, так и с применением взрывчатых веществ и средств механизации, время увеличивается в 3 раза, а скальных грунтов - в 5 раз.

8. В зимних условиях при глубине снежного покрова 80 см и более окопы и укрытия могут устраиваться из снега. В этом случае время на выполнение нормативов по отношению к указанному сокращается в 1,5-2 раза.

9. При выполнении нормативов подразделением в сокращенном составе время увеличивается (уменьшается) на соответствующий процент отсутствующего личного состава, но не более чем на 15%. В подразделениях, укомплектованных только механиками-водителями, при отработке групповых нормативов, для выполнения которых требуется совместная работа двух и более членов экипажа, привлекаются механики-водители других машин своего подразделения.

10. Время выполнения норматива военнослужащим (подразделением) отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению норматива - ПРИСТУПИТЬ» (или другой установленной команды, сигнала) до момента выполнения норматива всеми военнослужащими (подразделением) и доклада командира (обучаемого) о его выполнении.

4.2. Порядок определения оценки за выполнения нормативов.

1. Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольного занятия.

2. Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов по инженерной подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

| «отлично» | если не менее 90% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже «хорошо» |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

| «отлично» | если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

4.3. Условия и методические указания по отработке норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Отрывка и маскировка окопа для боевой техники. |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Место окопа указывается командиром. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команда «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ». Отделение (расчет) производит трассировку, отрывку и маскировку окопа табельными средствами и подручными материалами. Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ» до доклада командира отделения (начальника расчета) «Окоп к занятию БТР (БМП) готов». |
| Методические указания по отработке норматива | Разбивку контуров котлована делают с учетом заложения его откосов. Величину заложения определяют по крутизне откосов, которая применяется: для слабых грунтов от 3:1 до 2:1; для средних грунтов от 4:1 до 5:1; для твердых грунтов от 8:1 до 10:1. Ширина (длина) котлована по верху равна его проектной ширине (длине) плюс заложения. На первоначальном этапе отрывка окопа производится скрытно, при этом каждый солдат ведет непрерывное наблюдение за противником в готовности к немедленному открытию огня из стрелкового оружия, а экипаж БТР (БМП) из оружия бронетранспортёра (боевой машины пехоты). |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемых | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду, например: «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. Отрывка окопа с помощью ПЗМ |
|  | готовят инструмент и, колышки; осуществляют разбивку и дооборудование котлована после его отрывки землеройной машиной. | Забивают колышки на оси и по углам контура для котлована. Затем от этих колышков, по перпендикуляру к внешней стороне котлована, на удалении, равном принятому заложению, забивают новые колышки, обозначающие бровку котлована поверху. Означают вехами в начало и конец котлована в 0,5-1,5 м от его боковой бровки. Отрывают окоп при помощи землеройной машин. Отделение с БСЛ дооборудует окоп (крутости, бруствер, аппарель, сектор обстрела и водосборный колодец). По окончании отрывки разравнивает и маскирует бруствер, укрепляет крутости окопа, оборудует сектор обстрела и водосборный колодец. Закончив дооборудование окопа, командир отделения (начальника расчета) докладывает: «Окоп к занятию БТР (БМП) готов». |
|  | 2. Отрывка окопа вручную |
|  | готовят инструмент и, колышки; осуществляют разбивку и отрывку котлована. | Забивают колышки на оси и по углам контура для котлована. Затем от этих колышков, по перпендикуляру к внешней стороне котлована, на удалении, равном принятому заложению, забивают новые колышки, обозначающие бровку котлована поверху. Бровку обозначают бороздкой. Для отрывки окопа каждому солдату выделяется участок шириной 1 м. Отрываемый грунт выбрасывается на обе стороны котлована. По окончании отрывки разравнивается и маскируется бруствер, укрепляются крутости окопа, оборудуются сектор обстрела и водосборный колодец. Закончив отрывку окопа, командир отделения (начальника расчета) докладывает: «Окоп к занятию БТР (БМП) готов». |
| После доклада останавливает секундомер и фиксирует время выполнения норматива. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Категория обучаемых | Оценка по времени (час., минут) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
|  | БТР | БМП | БТР | БМП | БТР | БМП |
| Отделение с БСЛ (с использованием ПЗМ) | 2 ч 50 мин | 1 ч 50 мин | 3 ч 10 мин | 2 ч | 3 ч 50 мин | 2 ч 25 мин |
| Отделение с БСЛ (вручную) | 6 ч | 3 ч 10 мин | 6 ч 30 мин | 3 ч 30 мин | 7 ч 30 мин | 4 ч 10 мин |

Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива

| На один балл | До «неудовлетворительно» |
| --- | --- |
| 1. за каждое нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к поломке (порче) вооружения; 2. за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций. | 1. допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения (лопаты). |

# Text boxes

Инвентарный №_________

Войсковая часть 03080