ПЛАН-конспект

проведения занятия
по инженерной подготовке

Тема:

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАСКИРОВКА ПОЗИЦИЙ

учебные Вопросы:

1. Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники.

2. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами.

3. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Инженерное оборудование и маскировка позиций. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Упражнение (комплексное, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование тактического поля полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы. Оружие и экипировка – штатные. Секундомер – 4 шт. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Отрывка одиночных окопов. Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем противника выполняется так: лежа на выбранном месте, солдат кладет автомат справа от себя на расстояние вытянутой руки дулом к противнику; повернувшись на левый бок, вытягивает левой рукой за лоток лопату из чехла, обхватывает черенок двумя руками и ударами на себя подрезает дерн или верхний уплотненный слой земли, обозначая спереди и с боков границы выемки; после этого перехватывает лопату и ударами от себя отворачивает дерн, кладет его спереди и приступает к отрывке. Во время работы следует: лопату врезать в землю углом лотка не отвесно, а наискось; тонкие корни перерубать острым краем лопаты; для образования бруствера дерн и землю выбрасывать вперед в сторону противника, оставляя между краем выемки и бруствером небольшую площадку, называемую бермой, шириной 20–40 см; голову держать ближе к земле, не прекращая наблюдения за противником. Когда в передней части выемки окопа будет достигнута необходимая глубина, солдат, отодвинувшись назад, продолжает отрывку выемки до требуемой длины, чтобы укрыть туловище и ноги. По окончании отрывки бруствер разравнивается лопатой и маскируется под вид и цвет местности подручным материалом: травой, ветками, пахотной землей и т. п. Каждый солдат, не ожидая приказаний командира, углубляет окоп для стрельбы лежа, создавая одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя на дне рва. Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя. Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя устраивается путем доотрывки в глубину одиночного окопа для стрельбы лежа соответственно до 60 см и 110 см. При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8 м3; на устройство требуется 1,2 чел. час. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел. час. Одиночный окоп для стрельбы стоя на дне рва в полтора раза снижает радиус зоны поражения при воздействии атомного оружия по сравнению с размещением на открытой местности. Окопы от воздушного наблюдения маскируются маскировочным полотном с вплетением в нее травы, веток и другого подручного материала. Полевые фортификационные сооружения для личного состава. Окоп для стрельбы лежа состоит из выемки в грунте длиной 170 см, шириной 60 см, глубиной 30 см и бруствера высотой до 30 см. Для удобства стрельбы (опоры локтями) в передней части выемки оставляется ступенька шириной 30–40 см. Окоп для ведения флангового огня должен иметь бруствер высотой 30 см со стороны противника на всю длину окопа. Окоп для стрельбы из гранатомета должен иметь бруствер высотой 10 см по всему периметру. Бруствер следует делать как можно положе, чтобы, он был менее заметен для противника, его уплотняют и маскируют дерном, травой или ветками. Объем вынутого грунта 0,3 м3. На устройство требуется 0,5 чел.час. Для удобства ведения огня окоп для стрельбы лежа углубляют до окопа для стрельбы с колена и стоя соответственно до 60 см и 110 см. При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8 м3; на устройство требуется 1,2 чел.час. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел.час. Одиночный окоп для стрельбы стоя позволяет вести огонь в любом направлении, лучше обеспечивает защиту от ружейно-пулеметного огня противника, от осколков снарядов и взрывной волны. Он в полтора раза снижает радиус зоны поражения от ударной волны ядерного взрыва по сравнению с размещением на открытой местности и почти в десять раз уменьшает площадь поражения при взрывах снарядов. Помимо одиночных окопов могут устраиваться парные, в которых размещаются два солдата. В этом случае отрывку рекомендуется делать в виде щели прямолинейного или ломаного начертания в плане. Для улучшения защиты стрелков от огня стрелкового оружия с фронта и с флангов бруствер окопа устраивается высотой 50–60 см, а в секторах обстрела 30 см. Объем вынутого грунта для производства окопа для двух стрелков 1,6 м3. На устройство окопа требуется 1,5 чел.час. Окоп для стрельбы из пулемета стоя отрывается в виде щели ломаного начертания в плане, и имеет глубину 110 см. Объем вынутого грунта для производства окопа для стрельбы из пулемета стоя 2,3 м3. На устройство требуется 2,5 чел.час. Окоп для ручного противотанкового гранатомета устраивается так же, как и одиночный окоп для стрелка. Отличие его состоит в том, что со стороны, противоположной сектору обстрела из гранатомета, бруствер не насыпается, а высота бруствера в секторе стрельбы составляет 10 см. На устройство окопа для ручного противотанкового гранатомета пехотной лопатой требуется 2,5 чел.-час., саперной лопатой - 1,5 чел.-час. Окоп для гранатомета АГС-17 может быть следующей конструкции. Укрытия для личного состава. Укрытия для личного состава предназначаются для сохранения боеспособности и обеспечения защиты войск от средств поражения на позициях и в районах расположения. Они устраиваются в виде открытых и перекрытых щелей, блиндажей и убежищ. Расположение укрытий должно обеспечивать возможность быстрого занятия подразделениями своих огневых позиций. Щели, как правило, устраиваются вместимостью на отделение или расчет (экипаж). Для устройства покрытия и одежды крутостей щелей могут применяться лесоматериалы (бревна, накатник, жерди, доски), хворост, фашины из камыша и тростника, а также различные железобетонные изделия, металлопрокат и другие подручные материалы. При отсутствии подручных материалов и доставке на позиции элементов централизованного снабжения для устройства щелей могут использоваться бумажные земленосные мешки и элементы волнистой стали ФВС. Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен представляет собой ров глубиной 150 см, шириной по дну 60 см, длиной не менее 300 см., с входом в виде аппарели или ступенек со дна траншеи или с поверхности земли. Одежда крутостей не устраивается только при возведении щели в твердых грунтах. Для устройства перекрытия по обе стороны рва на расстоянии 50 см снимается бруствер и на выровненные площадки поперек щели укладываются бревна или накатник. Сверху насыпается слой грунта толщиной 30–40 см и маскируется подручными материалами. Перед укладкой грунта щели между бревнами закладываются травой, ветками, дернинами. Вход в перекрытую щель закрывается матом или щитом из жердей. Объем вынутого грунта при изготовлении этой конструкции щели составляет 4 м3. На устройство щели требуется 17 чел.час., жердей 0,5 м3. Последовательно усиливаемая щель устраивается в средних и твердых грунтах. Щель состоит из входной части и лежанки с глубиной отрывки соответственно 1,35 и 1,0 м. Входной проем щели закладывается защитной забиркой и навесным щитом из круглого леса. В торце щели устанавливается вентиляционный короб с заглушкой. При устройстве последовательно усиливаемой щели после ее отрывки сначала укладывается накат покрытия и производится его частичное обвалование грунтом, а затем устраивается наклонная одежда крутостей. При такой последовательности возведения щели обеспечивается защита укрываемого личного состава от проникающей радиации и светового излучения ядерного взрыва еще до окончания возведения сооружения. При устройстве щели в слабых грунтах перед укладкой наката устанавливается вертикальная одежда крутостей и засыпаются грунтом пазухи котлована щели. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Полевые фортификационные сооружения для техники. Для защиты техники в первую очередь используют естественные укрытия: выемки небольших размеров; складки рельефа местности; лесные массивы; овраги, насыпи, карьеры. Эти естественные укрытия уменьшают радиус выхода из строя техники от воздействия поражающих факторов ядерного оружия по сравнению с открытым расположением ее на равнинной местности в 1,2- 1,3 раза. При отсутствии естественных укрытий для защиты техники возводятся укрытия котлованного типа на одну или две единицы техники. Укрытие для боевых и транспортных машин. Укрытие для одного автомобиля (специальной и инженерной машины и т.д.) устраивают с одной аппарелью. Размеры укрытия зависят от типа автомобиля (специальной или инженерной техники). Длина укрытия по дну принимается на 50 см, а ширина - на 40-50 см больше соответствующих размеров укрываемой техники. Общая высота закрытия (глубина котлована плюс высота бруствера) должны быть не менее высоты машины с грузом. Аппарель для въезда и выезда автомобиля должны иметь уклон 20º, а для крупногабаритной техники – 15º. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: одиночные окопы для стрельбы из автомата лежа, с колена и стоя; одиночные окопы для стрельбы из пулеметов лежа, с колена и стоя; окоп для ручного противотанкового гранатомета; сооружения для наблюдения; укрытия для личного состава на позиции отделения; укрытия для техники; др. сооружения открытого и закрытого типа. | Осматривают образцово оборудованные окопы и укрытия для личного состава и техники на участке тактического поля (инженерного городка). Запоминают основные характеристики инженерных сооружений. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для | Отвечают на |
|  |  | этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | вопросы. |
| 2. | Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Табельные маскировочные комплекты предназначены для создания оптических искусственных масок. Масками являются инженерные конструкции или местные предметы, используемые для скрытия от разведки противника войск и объектов или изменения их внешнего вида. Различают маски: естественные (лес, неровности рельефа, строения и т.п.); искусственные (инженерные маскировочные конструкции). Искусственные маски делятся на: оптические, радиолокационные, комбинированные и специальные. Следует иметь в виду, что местность в большинстве своем обладает хорошими маскирующими возможностями, которые необходимо лишь несколько дополнять искусственными масками, применяемыми, в основном, в сочетании с естественными масками. Поэтому маскировочные комплекты – это всего лишь вспомогательные средства, которые призваны облегчить маскировку боевой техники и военных объектов в любой местности. 1. Искусственные маски. Искусственными масками называются специальные инженерные конструкции, предназначенные для скрытия вооружения, техники и сооружений от средств разведки противника. Искусственные маски поступают в войска в виде табельных маскировочных комплектов. Они бывают двух типов: тканевые (МКТ) и синтетические (МКС). Маскировочные комплекты типа МКТ: МКТ-Л - летний из сетчатой ткани для маскировки техники на растительных фонах и обнаженных грунтах; МКТ-С - зимний из отбеленной сетчатой ткани для маскировки техники на снежных фонах; МКТ-Т - маскировочный комплект тканевый транспарантный летний из хлопчатобумажной сети с ячеёй 50х50 мм с заполнением из кусков ткани и лент для маскировки техники на растительных фонах. Технические особенности. Все маскировочные покрытия МКТ имеют одинаковые размеры 12х18 м и включают в себя 12 стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой быстрораспускающимися швами с помощью сшивных шнуров. Каждый стандартный элемент состоит из капроновой сетевой основы, окантованной по периметру капроновым шнуром. В комплект входят сшивные шнуры, металлические приколы и упаковочный чехол. В сетевую основу (МКТ-2Л, МКТ-2П и МКТ-2С) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены полосы из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки. В сетевую основу (МКТ-3Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки. В сетевую основу (МКТ-4Л и МКТ-4П) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены ленты из трехслойного электропроводящего материала. В сетевую основу (МКТ-5Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из трехслойного электропроводящего материала. Общая площадь каждого маскировочного покрытия составляет 216 м2. Вес – от 60 до 120 кг, в зависимости от модели маскировочного комплекта. Температурный диапазон применения - -40+50( С. Из комплекта типа МКТ можно устанавливать: маски-перекрытия, маски-навесы, вертикальные маски и наклонные маски. Данные и комплектация некоторых табельных маскировочных комплектов типа МКТ см. в приложении 1. Маскировочные комплекты типа МКС. Маскировочные комплекты из синтетических материалов типа МКС предназначены для скрытия объектов в условиях длительной эксплуатации. Покрытие комплектов имеют двустороннюю окраску: одна сторона на растительных летних фонах, другая на обнаженных грунтах. Комплект МКС-2М (МКС-2, ТС-75) предназначен для маскировки объектов на летних растительных фонах и на фоне обнаженных грунтов, выгоревшей или осенней растительности. Комплект МКС-2П применяется для маскировки на пустынно-песчаных и пустынно-степных фонах. Технические особенности. Все маскировочные покрытия МКС состоят из двух покрытий размером 9х12 м, соединенных между собой шплинтовым швом. Каждое покрытие состоит из шести стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой сшивными шнурами. Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов см. в приложении 2. Все маскировочные покрытия МКС применяется для маскировки военной техники и войсковых объектов на летнем растительном и пустынно-песчаном фоне от оптических средств разведки. Они могут быть приспособлены к любой местности благодаря различной окраске лицевой и оборотной сторон. Каждое маскировочное покрытие представляет собой сетевую (капроновую) основу с наклеенной на нее двусторонней пленкой, отличающейся по цвету. Маскировочное полотно, благодаря высокой плотности нанесения синтетических материалов, закрывает маскируемый объект на 60-80%. Каждый полукомплект размером 9х12 м, состоящие из 6 стандартных элементов размером 3х6 м. С помощью соединительных шнуров можно составлять маскировочные комплекты стандартного размера 12х18 м. Предел температурного режима использования комплектов от - 40(С до + 50(С. Полотно можно резать на любые размеры, при этом оно не распадется. Для маскировки вооружения и техники и сооружений от оптических средств разведки кроме того применяются и другие табельные средства: универсальная бескаркасная маска «Шатер»; универсальная каркасная маска УМК; деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»); радиопрозрачная маска МРС. Универсальная бескаркасная маска «Шатер». Универсальная бескаркасная маска «Шатер» предназначена для маскировки крупногабаритной боевой и специальной техники. Она состоит из двух маскировочных покрытий размером 12×18м каждое, 18 звеньев стоек, 6 оголовий стоек (зонтов). В комплект маски входят также анкерные колья, приколыши, упаковочные чехлы и другие детали. Каждое покрытие состоит из 12 элементов размером 3×6 м. Маска весит 250 кг. Летом она устанавливается расчетом из 5 человек за 15-20мин. Универсальная каркасная маска УМК. Универсальная каркасная маска УМК предназначена для маскировки военной техники в окопах, укрытиях, на технологических площадках, стоянках, а также для создания масок-макетов строений и масок больших площадей с пролетом до 12 м при заблаговременной подготовке маскировочных емкостей. В состав комплекта маски входит 2 комплекта типа МКС-2. Конструкция каркаса обеспечивает сборку быстрораскрываемой маски, устройство которой из одного комплекта УМК осуществляет расчет в составе 7 человек за 45-60 мин. Время раскрытия маски -1мин. Деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»). Деформирующая маска «Зонт-1»предназначена для маскировки самолетов и другой крупногабаритной техники и сооружений высотой до 4 м путем их частичного скрытия, искажения формы и падающих теней. В состав комплекта входят 8 деформирующих элементов (зонтов), каждый из которых состоит из каркаса и маскировочного покрытия размером 6×9 м всего в комплект маски «Зонт-1» входят два комплекта типа МКС-2. В состав комплекта «Зонт-2» входят 6 деформирующих элементов и маскировочное покрытие из 8 комплектов типа МКС-2. По назначению, конструкции и внешнему виду искусственные маски разделяются на: маски-перекрытия; горизонтальные маски; маски-навесы; вертикальные маски; деформирующие маски; наклонные маски; маски-макеты. Маски-перекрытия. Маски-перекрытия скрывают объекты от наземного и воздушного наблюдения противника. Для маскировки объектов, не возвышающихся над поверхностью земли, применяются плоские маски-перекрытия, для возвышающихся над землей - выпуклые маски-перекрытия, а для объектов, расположенных в оврагах, выемках, воронках - вогнутые маски-перекрытия. Летом плотность заполнения масок-перекрытий может быть равномерной и равной 70-80% или неравномерной (70-80% над объектом и 40-50% в остальной части). Зимой масками-перекрытиями могут служить снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега (снеговых кирпичей, кусков бумага, намороженная на каркас из прутьев или на сети, а также обсыпанная снегом ткань. Для установки маски-перекрытия из комплекта типа МКТ с целью маскировки боевой и специальной техники необходимо: распаковать и развернуть покрытие вблизи места установки маски; проверить правильность связки быстрораспускающегося шва и удобство развязывания его из-под маски; вплести подручный маскировочный материал; исказить прямолинейные очертания покрытия подгибанием его кромок; прикрепить к кромке покрытия к земле приколышами, анкерными кольями, присыпкой снегом или песком; поставить под маску подпорки, ветки кусты; подогнать покрытие к фону местности с помощью подручных материалов; замаскировать подручными материалами не закрытые маской брустверы, следы, вытоптанности. Горизонтальные маски. Горизонтальные маски скрывают объекты только от воздушного наблюдения. Размеры маски должны превышать размеры маскируемого объекта. Эти маски изготавливаются из штатного маскировочного покрытия и устанавливаются на кольях с растяжками. Маски-навесы. Маска навес является разновидностью горизонтальной маски. Ее особенность является то, что она изготавливается главным образом из подручных материалов, присущих для данной местности. Маски навесы применяются для маскировки техники. Они скрывают маскируемые объекты не только от воздушного, но и от наземного наблюдения противника. Вертикальные маски. Вертикальные маски делятся на: дорожные маски, траншейные маски и маски-заборы. Дорожные маски бывают: придорожные, устанавливаемые сбоку дороги и скрывающие движение от бокового наблюдения противника; наддорожные, устанавливаемые над дорогой и скрывающие движение по ней от наблюдения противника вдоль дороги. На практике может возникнуть ситуация одновременного применения наддорожных и придорожных масок. Маски-заборы. Маски-заборы предназначены для скрытия расположения своих войск, отдельных военных объектов и производства инженерных работ и т.д. Деформирующие маски. Искажающие (деформирующие) маски применяются для изменения формы маскируемых объектов и теней от них. К искажающим маскам относятся козырьки (горизонтально или наклонно расположенные плоские щиты), гребни (вертикально расположенные плоские щиты), пристройки и надстройки (макеты отдельных частей сооружении). Наклонные маски. Наклонные маски нижним краем прикрепляются к земле и располагаются под углом 30-60 градусов к ней. Наклонные маски применяются для срытия техники на стоянках, полевых складах, а также для устранения падающих теней при маскировке крупных стационарных объектов не только от наземного, но и от воздушного наблюдения. Маски макеты. Масками макетами называются макеты строений, местных предметов или других объектов, которые, располагаясь над маскируемыми огневыми сооружениями и боевой техникой, входами в сооружения на пунктах управления, маскируют их под менее важные военные или народнохозяйственные объекты. Средства и приемы имитации предназначаются для создания ложных объектов, позиций и районов расположения войск с целью привлечения внимания разведки противника к местам, где войск и объектов нет, а также для изменения ориентирной обстановки в районе расположения важных объектов. К инженерным средствам имитации относятся макеты вооружения, военной техники и местных предметов, табельные маскировочные комплекты, уголковые отражатели, тепловые имитаторы и др. 2. Маски из подручных материалов. Для устройства масок, помимо табельных маскировочных комплектов (и вместе с ними) широко используют подручные материалы. Более того, независимо от наличия табельных средств, подручные средства (как наиболее доступные) применяют в первую очередь. Из подручных материалов чаще всего употребляют срезанные ветки деревьев и кустарников, дерн, траву, грунт, снег. Водоросли, камыш, осока и мох в срезанном виде сохраняют свой цвет до 10-15 дней. Ветки клена, дуба, березы, липы, ясеня и тополя в летнее время сохраняют зеленую окраску не более двух дней, листья на ветках осины, акации, орешника свертываются и чернеют через несколько часов. Ветки осины и ели летом сохраняются 10-12 дней, зимой - до 80 дней. Для маскировки предпочтительно используют крупные ветки (0,7-1 м и более) - они медленнее увядают. Дерн используется для маскировки брустверов и обсыпок фортификационных сооружений, расположенных на лугу. Чаще всего дерн заготовляется вручную в виде отдельных дернин или лент. Для лучшей приживаемости дерна на новом месте и получения высокого маскировочного эффекта его берут в местах, близких по составу почвы, влажности, рельефу маскируемым местам. Дерн с высокой травой применяют редко, так как трава быстро сохнет. Одерновение - трудоемкая работа, требующая много времени. Однако оно дает высокий | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | маскировочный эффект, который проявляется сразу же после укладки дерна. Подручные материалы при устройстве искусственных масок могут иметь следующее применение: из травы, соломы, мелкого хвороста, стеблей кукурузы и подсолнечника, камыша и хвойных веток изготовляют маты, которые используются как покрытия масок, а также для обшивки макетов и ложных сооружений; трава, солома, мелкий хворост и другой подобный материал может быть вплетен в сети и плетенки и использован для тех же целей, что и маты; из хвороста, камыша, стеблей подсолнечника и кукурузы изготовляют плетенки, которые служат основой для крепления маскирующего материала. Плетенки делают любых размеров в зависимости от назначения, размеры ячеек могут быть от 5х5 см до 25х25 см; различные грунты, торф и снег используют в качестве материала, присыпаемого по маскам-перекрытиям для большего соответствия поверхности маски фону местности; бревна и жерди служат основным материалом для изготовления каркасов масок, макетов и ложных сооружений; зимой в качестве масок могут применять снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега и снеговых кирпичей, куски льда, обсыпку снегом. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю на элементах учебной базы устройство и защитные свойства: масок-перекрытий; горизонтальных масок; масок-навесов; вертикальных масок (дорожных и траншейных масок и масок-заборов); деформирующих масок; наклонные маски. | Осматривают образцы масок изготовленных из табельных, штатных и подручных средств, а также их возможности по маскировке техники и объектов. Запоминают основные характеристики различных типов масок и требования к их возведению. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники». мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки норматива по инженерной подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по инженерной подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов для штатного оружия отделения и взвода; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Довожу тактическую обстановку. Приказываю командирам отделений приступить к практическому изучению вопроса и отработать отрывку и маскировку одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств. |  |
|  |  | Командиры отделений уточняют тактическую обстановку, ставят задачу каждому подчиненному на занятие места для стрельбы и оборудование одиночного окопа для стрельбы из закреплённого оружия сначала лежа, а затем с колена и стоя. Отрабатывают норматив одновременно со всем личным составом. | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром отделения. |
|  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю качество выполнения нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Приложение 1

Данные и комплектация некоторых табельных маскировочных комплектов типа МКТ

| Состав комплекта | Маскировочный комплект |
| --- | --- |
|  | МКТ-Т | МКТ-С | МКТ-П | МКТ-2Л | МКТ-2П |
| Масса комплекта, кг | 38-45 | 55-60 | 62-70 | 65 | 65 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Маскировочное покрытие размером 12×18 м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сшивной шнур 10 м. (запасной), шт. | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| Приколыши, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов

| Состав комплекта | Маскировочный комплект МКС-2М (МКС-2), МКС -2П |
| --- | --- |
| Масса комплекта, кг | 110-120 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 60-80 |
| Маскировочное покрытие размером 9×12 м, шт. | 2 |
| Сшивной шнур 19 м. (запасной), шт. | 8 |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | 2 |
| Шплинтовый шов 6 м., шт. | 2 |
| Шнур для крепления шплинтового шва 6,5 м., шт. | 4 |
| Приколыши, шт. | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 |

Опорный конспект

по ИНЖЕНЕРНой ПОДГОТОВКе

Тема:

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАСКИРОВКА ПОЗИЦИЙ

учебные Вопросы:

1. Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники.

2. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами.

3. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по инженерной подготовке

Занятие по инженерной подготовке проводится в поле или на инженерном городке, в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач по оборудованию укрытий для личного состава и боевой техники и решению других инженерных задач. На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятия по инженерной подготовке организуются и проводятся, как правило, в составе взвода. При выполнении нормативов занятия проводятся на учебных местах в составе отделения. Практические занятия по наиболее сложным темам организуются и проводятся непосредственно начальником инженерной службы или его помощником.

Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

На занятиях по инженерной подготовке применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, самостоятельная работа и практические занятия. На каждом занятии могут применяться несколько методов обучения. Практические занятия должны проводиться в форме тренировок.

Структура каждого занятия по инженерной подготовке включает вводную, основную и заключительную части.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Затем он объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Руководитель занятия доводит до военнослужащих требования мер безопасности при обращении с оружием и шанцевым инструментом, другим инженерным оборудованием, средствами взрывания и имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основная часть включает в себя сообщение новых знаний и умений, закрепление этих знаний в памяти и проверку степени усвоения материала. Учебные вопросы должны излагаться последовательно методом рассказа, показа и тренировки.

В ходе занятий и тренировок руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах, руководит сменой учебных мест, определяет характерные недостатки; при необходимости применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими командира отделения (ЗКВ) для дополнительной тренировки по устранению вскрытых недостатков.

В случае нарушения обучаемыми требований безопасности руководитель занятия немедленно прекращает занятие (выполнение норматива), выстраивает обучаемых (при необходимости организует немедленный отход в укрытие или на безопасное расстояние), после чего поясняет суть нарушения (неправильного действия), его возможные или неминуемые вредные (опасные) последствия.

В конце основной части занятия руководитель проводит анализ качества усвоения учебных вопросов обучаемыми, заслушивает доклады руководителей на учебных местах и на этой основе устанавливает типичные ошибки в действиях обучаемых.

После отработки учебного вопроса руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, другого инженерного имущества и средств имитации. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия, выполнение нормативов (практических действий) в основной части и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по инженерной подготовке

Тема:

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАСКИРОВКА ПОЗИЦИЙ

занятие:

Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Инженерное оборудование и маскировка позиций. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Упражнение (комплексное, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование тактического поля полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы. Оружие и экипировка – штатные. Секундомер – 4 шт. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: порядок отрывки и оборудования одиночного окопа для стрельбы из различных положений; порядок отрывки окопа (укрытия) для штатной техники. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: одиночные окопы для стрельбы из автомата лежа, с колена и стоя; одиночные окопы для стрельбы из пулеметов лежа, с колена и стоя; окоп для ручного противотанкового гранатомета; сооружения для наблюдения; укрытия для личного состава на позиции отделения; укрытия для техники; др. сооружения открытого и закрытого типа. | Осматривают образцово оборудованные окопы и укрытия для личного состава и техники на участке тактического поля (инженерного городка). Запоминают основные характеристики инженерных сооружений. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: классификация искусственных масок; маскировочные комплекты типа МКТ, характеристики комплектов и элементы табельных маскировочных комплектов типа МКТ; маскировочные комплекты типа МКС, характеристики комплектов и элементы табельных маскировочных комплектов типа МКС; универсальная бескаркасная маска «Шатер»; универсальная каркасная маска УМК; деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»); демаскирующие признаки | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | штатного вооружения и военной техники. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю на элементах учебной базы устройство и защитные свойства: масок-перекрытий; горизонтальных масок; масок-навесов; вертикальных масок (дорожных и траншейных масок и масок-заборов); деформирующих масок; наклонные маски. | Осматривают образцы масок изготовленных из табельных, штатных и подручных средств, а также их возможности по маскировке техники и объектов. Запоминают основные характеристики различных типов масок и требования к их возведению. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники». | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки норматива по инженерной подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по инженерной подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов для штатного оружия отделения | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | и взвода; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. |  |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Довожу тактическую обстановку. Приказываю командирам отделений приступить к практическому изучению вопроса и отработать отрывку и маскировку одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств. |  |
|  |  |  | Командиры отделений уточняют тактическую обстановку, ставят задачу каждому подчиненному на занятие места для стрельбы и оборудование одиночного окопа для стрельбы из закреплённого оружия сначала лежа, а затем с колена и стоя. Отрабатывают норматив одновременно со всем личным составом. | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром отделения. |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю качество выполнения нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |

| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| --- | --- |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по инженерной подготовке

Тема:

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАСКИРОВКА ПОЗИЦИЙ

учебные Вопросы:

1. Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники.

2. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами.

3. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники».

# 1. Отрывка и оборудование окопов (укрытий) для личного состава и штатной техники

1.1. Отрывка одиночных окопов.

Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем противника выполняется так:

| Отрывка одиночного окопа под огнем противника | лежа на выбранном месте, солдат кладет автомат справа от себя на расстояние вытянутой руки дулом к противнику; повернувшись на левый бок, вытягивает левой рукой за лоток лопату из чехла, обхватывает черенок двумя руками и ударами на себя подрезает дерн или верхний уплотненный слой земли, обозначая спереди и с боков границы выемки; после этого перехватывает лопату и ударами от себя отворачивает дерн, кладет его спереди и приступает к отрывке. Во время работы следует: лопату врезать в землю углом лотка не отвесно, а наискось; тонкие корни перерубать острым краем лопаты; для образования бруствера дерн и землю выбрасывать вперед в сторону противника, оставляя между краем выемки и бруствером небольшую площадку, называемую бермой, шириной 20–40 см; голову держать ближе к земле, не прекращая наблюдения за противником. Когда в передней части выемки окопа будет достигнута необходимая глубина, солдат, отодвинувшись назад, продолжает отрывку выемки до требуемой длины, чтобы укрыть туловище и ноги. |
| --- | --- |

По окончании отрывки бруствер разравнивается лопатой и маскируется под вид и цвет местности подручным материалом: травой, ветками, пахотной землей и т. п.

Каждый солдат, не ожидая приказаний командира, углубляет окоп для стрельбы лежа, создавая одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя на дне рва.

Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя.

| Одиночный окоп для стрельбы из автомата с колена | Одиночный окоп для стрельбы из автомата стоя |
| --- | --- |

Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя устраивается путем доотрывки в глубину одиночного окопа для стрельбы лежа соответственно до 60 см и 110 см. При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8м3; на устройство требуется 1,2 чел. час. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел. час.

Одиночный окоп для стрельбы стоя на дне рва в полтора раза снижает радиус зоны поражения при воздействии атомного оружия по сравнению с размещением на открытой местности.

Окопы от воздушного наблюдения маскируются маскировочным полотном с вплетением в нее травы, веток и другого подручного материала.

1.2. Полевые фортификационные сооружения для личного состава.

| Окоп для стрельбы лежа Окоп для стрельбы из автомата с колена | Окоп для стрельбы лежа состоит из выемки в грунте длиной 170 см, шириной 60 см, глубиной 30 см и бруствера высотой до 30 см. Для удобства стрельбы (опоры локтями) в передней части выемки оставляется ступенька шириной 30–40 см. Окоп для ведения флангового огня должен иметь бруствер высотой 30 см со стороны противника на всю длину окопа. Окоп для стрельбы из гранатомета должен иметь бруствер высотой 10 см по всему периметру. Бруствер следует делать как можно положе, чтобы, он был менее заметен для противника, его уплотняют и маскируют дерном, травой или ветками. Объем вынутого грунта 0,3 м3. На устройство требуется 0,5 чел.час. Для удобства ведения огня окоп для стрельбы лежа углубляют до окопа для стрельбы с колена и стоя соответственно до 60 см и 110 см. При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8м3; на устройство требуется 1,2 чел.час. Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел.час. Одиночный окоп для стрельбы стоя позволяет вести огонь в любом направлении, лучше |
| --- | --- |

обеспечивает защиту от ружейно-пулеметного огня противника, от осколков снарядов и взрывной волны. Он в полтора раза снижает радиус зоны поражения от ударной волны ядерного взрыва по сравнению с размещением на открытой местности и почти в десять раз уменьшает площадь поражения при взрывах снарядов.

Окоп для стрельбы из автомата стоя

Помимо одиночных окопов могут устраиваться парные, в которых размещаются два солдата. В этом случае отрывку рекомендуется делать в виде щели прямолинейного или ломаного начертания в плане.

Окоп для двух стрелков

Для улучшения защиты стрелков от огня стрелкового оружия с фронта и с флангов бруствер окопа устраивается высотой 50–60 см, а в секторах обстрела 30 см.

Объем вынутого грунта для производства окопа для двух стрелков 1,6 м3. На устройство окопа требуется 1,5 чел.час.

Окоп для стрельбы из пулемета стоя отрывается в виде щели ломаного начертания в плане, и имеет глубину 110 см.

Объем вынутого грунта для производства окопа для стрельбы из пулемета стоя 2,3 м3. На устройство требуется 2,5 чел.час.

Окоп для стрельбы из пулемета стоя

Окоп для ручного противотанкового гранатомета устраивается так же, как и одиночный окоп для стрелка. Отличие его состоит в том, что со стороны, противоположной сектору обстрела из гранатомета, бруствер не насыпается, а высота бруствера в секторе стрельбы составляет 10 см.

Окоп для ручного противотанкового гранатомета

На устройство окопа для ручного противотанкового гранатомета пехотной лопатой требуется 2,5 чел.-час., саперной лопатой - 1,5 чел.-час.

Окоп для гранатомета АГС-17 может быть следующей конструкции.

Окоп для гранатомета АГС-17

Укрытия для личного состава.

Укрытия для личного состава предназначаются для сохранения боеспособности и обеспечения защиты войск от средств поражения на позициях и в районах расположения.

| Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен в твердых грунтах | Они устраиваются в виде открытых и перекрытых щелей, блиндажей и убежищ. Расположение укрытий должно обеспечивать возможность быстрого занятия подразделениями своих огневых позиций. Щели, как правило, устраиваются вместимостью на отделение или расчет (экипаж). Для устройства покрытия и одежды крутостей щелей могут применяться лесоматериалы (бревна, накатник, жерди, доски), хворост, фашины из камыша и тростника, а также различные железобетонные изделия, металлопрокат и другие подручные материалы. При отсутствии подручных материалов и доставке на позиции элементов централизованного снабжения для устройства щелей могут использоваться бумажные земленосные мешки и элементы волнистой стали ФВС. |
| --- | --- |

Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен представляет собой ров глубиной 150 см, шириной по дну 60 см, длиной не менее 300 см., с входом в виде аппарели или ступенек со дна траншеи или с поверхности земли. Одежда крутостей не устраивается только при возведении щели в твердых грунтах. Для устройства перекрытия по обе стороны рва на расстоянии 50 см снимается бруствер и на выровненные площадки поперек щели укладываются бревна или накатник. Сверху насыпается слой грунта толщиной 30–40 см и маскируется подручными материалами. Перед укладкой грунта щели между бревнами закладываются травой, ветками, дернинами. Вход в перекрытую щель закрывается матом или щитом из жердей. Объем вынутого грунта при изготовлении этой конструкции щели составляет 4 м3. На устройство щели требуется 17 чел.час., жердей 0,5 м3.

Последовательно усиливаемая щель устраивается в средних и твердых грунтах. Щель состоит из входной части и лежанки с глубиной отрывки соответственно 1,35 и 1,0 м. Входной проем щели закладывается защитной забиркой и навесным щитом из круглого леса. В торце щели устанавливается вентиляционный короб с заглушкой.

|  | Последовательно усиливаемая щель: а – открытая щель; б – перекрытая щель без одежды крутостей;, в – перекрытая щель с одеждой крутостей и защитным входом. Объем вынутого грунта 4,7 м3. На устройство требуется 29 чел.час. |
| --- | --- |

При устройстве последовательно усиливаемой щели после ее отрывки сначала укладывается накат покрытия и производится его частичное обвалование грунтом, а затем устраивается наклонная одежда крутостей. При такой последовательности возведения щели обеспечивается защита укрываемого личного состава от проникающей радиации и светового излучения ядерного взрыва еще до окончания возведения сооружения.

При устройстве щели в слабых грунтах перед укладкой наката устанавливается вертикальная одежда крутостей и засыпаются грунтом пазухи котлована щели.

Потребные материалы при изготовлении последовательно усиливаемой щели

| Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Накатник d=1 см, L=300 см | шт. | 36 |
| Жерди d=5-7 см |  |  |
| L=350 см | шт. | 2 |
| L=100 см | шт. | 6 |
| Подтоварник d=8 см: |  |  |
| L=110 см | шт. | 70 |
| L=150 см | шт. | 65 |
| L=300 см | шт. | 6 |

1.3. Полевые фортификационные сооружения для техники.

Для защиты техники в первую очередь используют естественные укрытия:

- выемки небольших размеров;

- складки рельефа местности;

- лесные массивы;

- овраги, насыпи, карьеры.

Эти естественные укрытия уменьшают радиус выхода из строя техники от воздействия поражающих факторов ядерного оружия по сравнению с открытым расположением ее на равнинной местности в 1,2- 1,3 раза.

При отсутствии естественных укрытий для защиты техники возводятся укрытия котлованного типа на одну или две единицы техники.

Укрытие для боевых и транспортных машин.

Укрытие для одного автомобиля (специальной и инженерной машины и т.д.) устраивают с одной аппарелью.

Основные характеристики укрытий с одной аппарелью для одной единицы техники и трудозатраты на их возведение

| Наименование и марка машины | Размеры укрытия, м | Объем вынутого грунта, м3 | Требуется на устройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | h |  | вручную чел.-час | механизмами маш.-час |
| БМП, БТР-60ПБ | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | 50 | 50 | 0,4 |
| БРДМ-2 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 0,9 | 30 | 30 | 0,3 |
| УАЗ-469 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 6 | 0,4 |
| УАЗ–452А (452Д) | 3 | 4 | 3,5 | 1,1 | 27 | 7 | 0,4 |
| ГАЗ-66 | 3 | 5 | 4,5 | 1,5 | 47 | 10 | 0,7 |
| МАЗ–535А (МАЗ–537А, МАЗ-538) | 3,5 | 8 | 6 | 2 | 110 | 14 | 2,5 |
| КрАЗ–255 Б (КрАЗ-260) | 3,5 | 8 | 6,5 | 2,2 | 126 | 15 | 2,6 |
| Урал–375 Д (Урал-377) | 3,5 | 7 | 5 | 1,7 | 78 | 12 | 1,1 |
| КамАЗ–4310 (КамАЗ–5320 и др.) | 3,5 | 7 | 7 | 2,4 | 134 | 14 | 2,7 |
| Инженерная техника: |
| ЭОВ-4421 | 3,5 | 8 | 8 | 2,7 | 173 | 23 | 3,5 |
| КС-3572 | 3,5 | 9 | 7 | 2,7 | 152 | 1,8 | 2,8 |
| МДК-2М (МДК-3) | 4,5 | 8 | 7,5 | 2,5 | 194 | 24 | 3,9 |
| БАТ-М (БАТ-2) | 5 | 6 | 5 | 1,8 | 106 | 13 | 1,4 |
| ПКТ-2 | 4 | 7 | 6,5 | 2,2 | 132 | 14 | 2,7 |
| ИМР-2 | 4,2 | 7 | 7 | 2,4 | 157 | 15 | 3,2 |
| БКТ-РК-2 | 4 | 8 | 7,5 | 2,2 | 140 | 18 | 3,2 |
| УСМ | 3,5 | 10 | 7 | 2,3 | 155 | 23 | 3,2 |

Размеры укрытия зависят от типа автомобиля (специальной или инженерной техники). Длина укрытия по дну принимается на 50 см, а ширина - на 40-50 см больше соответствующих размеров укрываемой техники. Общая высота закрытия (глубина котлована плюс высота бруствера) должны быть не менее высоты машины с грузом. Аппарель для въезда и выезда автомобиля должны иметь уклон 20º, а для крупногабаритной техники – 15º.

Окоп для боевой машины пехоты с круговым обстрелом

Окоп для бронетранспортера Укрытие для боевой машины пехоты (бронетранспортера) Размеры укрытия: а = 3,5 м; b = 4,5 м; с = 6 м; h - 1,5 м.

# 2. Маскировка окопов (укрытий) табельными маскировочными средствами и местными материалами

Табельные маскировочные комплекты предназначены для создания оптических искусственных масок.

Масками являются инженерные конструкции или местные предметы, используемые для скрытия от разведки противника войск и объектов или изменения их внешнего вида.

Различают маски:

- естественные (лес, неровности рельефа, строения и т.п.);

- искусственные (инженерные маскировочные конструкции).

Искусственные маски делятся на: оптические, радиолокационные, комбинированные и специальные.

Следует иметь в виду, что местность в большинстве своем обладает хорошими маскирующими возможностями, которые необходимо лишь несколько дополнять искусственными масками, применяемыми, в основном, в сочетании с естественными масками.

Поэтому маскировочные комплекты – это всего лишь вспомогательные средства, которые призваны облегчить маскировку боевой техники и военных объектов в любой местности.

1. Искусственные маски.

Искусственными масками называются специальные инженерные конструкции, предназначенные для скрытия вооружения, техники и сооружений от средств разведки противника.

Искусственные маски поступают в войска в виде табельных маскировочных комплектов. Они бывают двух типов: тканевые (МКТ) и синтетические (МКС).

Маскировочные комплекты типа МКТ:

- МКТ-Л - летний из сетчатой ткани для маскировки техники на растительных фонах и обнаженных грунтах;

- МКТ-С - зимний из отбеленной сетчатой ткани для маскировки техники на снежных фонах;

- МКТ-Т - маскировочный комплект тканевый транспарантный летний из хлопчатобумажной сети с ячеёй 50х50 мм с заполнением из кусков ткани и лент для маскировки техники на растительных фонах.

Технические особенности.

Все маскировочные покрытия МКТ имеют одинаковые размеры 12х18 м и включают в себя 12 стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой быстрораспускающимися швами с помощью сшивных шнуров. Каждый стандартный элемент состоит из капроновой сетевой основы, окантованной по периметру капроновым шнуром. В комплект входят сшивные шнуры, металлические приколы и упаковочный чехол.

| Плоскостные оптические маскировочные комплекты |
| --- |
| МКТ-2Л для растительных фонах | МКТ-2П для пустынно-степных фонах | МКТ-2С для снежных фонах |

В сетевую основу (МКТ-2Л, МКТ-2П и МКТ-2С) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены полосы из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки.

| Оптический маскировочный комплект с объемной структурой |
| --- |
|  | МКТ-3Л для летних растительных фонов |  |

В сетевую основу (МКТ-3Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из окрашенной и матированной полиэтиленовой пленки.

| Комплексные (оптические и радиолокационные) плоскостные маскировочные комплекты |
| --- |
|  | МКТ-4Л для растительных фонов | МКТ-4П для пустынно-степных фонов |  |

В сетевую основу (МКТ-4Л и МКТ-4П) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены ленты из трехслойного электропроводящего материала.

| Комплексный (оптический и радиолокационный) маскировочный комплект с объемной структурой |
| --- |
|  | МКТ-5Л для растительных фонов |  |

В сетевую основу (МКТ-5Л) в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены гирлянды из трехслойного электропроводящего материала.

Общая площадь каждого маскировочного покрытия составляет 216 м2.

Вес – от 60 до 120 кг, в зависимости от модели маскировочного комплекта.

Температурный диапазон применения - -40+50( С.

Из комплекта типа МКТ можно устанавливать: маски-перекрытия, маски-навесы, вертикальные маски и наклонные маски.

Данные и комплектация некоторых табельных маскировочных комплектов типа МКТ

| Состав комплекта | Маскировочный комплект |
| --- | --- |
|  | МКТ-Т | МКТ-С | МКТ-П | МКТ-2Л | МКТ-2П |
| Масса комплекта, кг | 38-45 | 55-60 | 62-70 | 65 | 65 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Маскировочное покрытие размером 12×18м, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сшивной шнур 10 м. (запасной), шт. | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | - | - | - | 2 | 2 |
| Приколыши, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Элементы табельных маскировочных комплектов типа МКТ: а - покрытие; б - приколыш; в - запасной сшивной шнур; г - чехол-сверток; д - упаковка комплекта; 1 - элементы покрытия; 2 - глухой шов; 3 - быстрораспускающиеся швы; 4 - сшивной шнур.

Маскировочные комплекты типа МКС.

Маскировочные комплекты из синтетических материалов типа МКС предназначены для скрытия объектов в условиях длительной эксплуатации.

Покрытие комплектов имеют двустороннюю окраску: одна сторона на растительных летних фонах, другая на обнаженных грунтах.

Комплект МКС-2М (МКС-2, ТС-75) предназначен для маскировки объектов на летних растительных фонах и на фоне обнаженных грунтов, выгоревшей или осенней растительности.

Комплект МКС-2П применяется для маскировки на пустынно-песчаных и пустынно-степных фонах.

Технические особенности.

Все маскировочные покрытия МКС состоят из двух покрытий размером 9х12 м, соединенных между собой шплинтовым швом. Каждое покрытие состоит из шести стандартных элементов размером 3х6 м, соединенных между собой сшивными шнурами.

Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов

| Состав комплекта | Маскировочный комплект МКС-2М (МКС-2), МКС -2П |
| --- | --- |
| Масса комплекта, кг | 110-120 |
| Плотность заполнения маскировочных покрытий, % | 60-80 |
| Маскировочное покрытие размером 9×12м, шт. | 2 |
| Сшивной шнур 19 м. (запасной), шт. | 8 |
| Сшивной шнур 28 м. (запасной), шт. | 2 |
| Шплинтовый шов 6 м., шт. | 2 |
| Шнур для крепления шплинтового шва 6,5 м., шт. | 4 |
| Приколыши, шт. | 24 |
| Упаковочный чехол, шт. | 1 |
| Инструкция (паспорт, формуляр), шт. | 1 |

| Комплект МКС-2М | Комплект МКС-2 | Комплект ТС-75 |
| --- | --- | --- |
| Комплект МКС-2П |

Все маскировочные покрытия МКС применяется для маскировки военной техники и войсковых объектов на летнем растительном и пустынно-песчаном фоне от оптических средств разведки. Они могут быть приспособлены к любой местности благодаря различной окраске лицевой и оборотной сторон.

Каждое маскировочное покрытие представляет собой сетевую (капроновую) основу с наклеенной на нее двусторонней пленкой, отличающейся по цвету.

Маскировочное полотно, благодаря высокой плотности нанесения синтетических материалов, закрывает маскируемый объект на 60-80%.

Каждый полукомплект размером 9х12 м, состоящие из 6 стандартных элементов размером 3х6 м. С помощью соединительных шнуров можно составлять маскировочные комплекты стандартного размера 12х18 м.

Предел температурного режима использования комплектов от - 40(С до + 50(С.

Полотно можно резать на любые размеры, при этом оно не распадется.

Для маскировки вооружения и техники и сооружений от оптических средств разведки кроме того применяются и другие табельные средства:

- универсальная бескаркасная маска «Шатер»;

- универсальная каркасная маска УМК;

- деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»);

- радиопрозрачная маска МРС.

| Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2М (МКС-2, ТС-75): а - покрытие; б - приколыш; в - запасной сшивной шнур (длиной 19 и 28 м); г - шплинтовый шов; д - шнур для крепления шплинтового шва (длиной 6,5м); в - чехол-сверток; ж - упаковка полукомплекта. | Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2П: а - покрытие; б - стойка-подпорка; в - шплинтовый шов; г - приколыш; д - запасной сшивной шнур (длиной 19 и 28 м); е - шнур для крепления шплинтового шва (длиной 6,5м); ж - анкерный кол; з - чехол-сверток; и - упаковка полукомплекта; 1 - стойка; 2 – чека; 3 - обойма; 4 - стержни. |
| --- | --- |

2.1.3. Универсальная бескаркасная маска «Шатер».

Универсальная бескаркасная маска «Шатер»: а - маскировка техники вне окопа; б - маскировка техники в окопе; 1 - быстро распускающийся шплинтовый шов; 2 - оттяжка; 3 - анкерный кол; 4 - стойки; 5 - местный маскировочный материал.

Универсальная бескаркасная маска «Шатер» предназначена для маскировки крупногабаритной боевой и специальной техники.

Она состоит из двух маскировочных покрытий размером 12×18м каждое, 18 звеньев стоек, 6 оголовий стоек (зонтов).

В комплект маски входят также анкерные колья, приколыши, упаковочные чехлы и другие детали.

Каждое покрытие состоит из 12 элементов размером 3×6 м.

Маска весит 250 кг.

Летом она устанавливается расчетом из 5 человек за 15-20мин.

Универсальная каркасная маска УМК.

Универсальная каркасная маска УМК предназначена для маскировки военной техники в окопах, укрытиях, на технологических площадках, стоянках, а также для создания масок-макетов строений и масок больших площадей с пролетом до 12 м при заблаговременной подготовке маскировочных емкостей.

В состав комплекта маски входит 2 комплекта типа МКС-2.

Конструкция каркаса обеспечивает сборку быстрораскрываемой маски, устройство которой из одного комплекта УМК осуществляет расчет в составе 7 человек за 45-60 мин. Время раскрытия маски -1мин.

Универсальная каркасная маска УМК: 1 - анкер; 2 - талреп; 3 - оттяжка; 4 - стойка; 5 - несущий тяж; 6 - шплинтовый шов; 7 - маскировочное покрытие; 8- приколыш; 9 - стойка- подпорка; 10 - быстроразъемный замок; 11 - опорная пята; 12 - анкерный кол.

Деформирующая маска «Зонт-1» («Зонт-2»).

Деформирующая маска «Зонт-1»предназначена для маскировки самолетов и другой крупногабаритной техники и сооружений высотой до 4 м путем их частичного скрытия, искажения формы и падающих теней.

В состав комплекта входят 8 деформирующих элементов (зонтов), каждый из которых состоит из каркаса и маскировочного покрытия размером 6×9 м всего в комплект маски «Зонт-1» входят два комплекта типа МКС-2.

В состав комплекта «Зонт-2» входят 6 деформирующих элементов и маскировочное покрытие из 8 комплектов типа МКС-2.

Каркас деформирующего элемента маски «Зонт-1»: а - общий вид каркаса; б - оголовье каркаса; 1 - штопор; 2 - анкерный кол; 3 - пята; 4 - анкер; 5 - оттяжка; 6 - регулирующий тяж; 7 - верхняя труба стойки; 8 - нижняя труба стойки.

| Маски-перекрытия: а – схема устройства (плоская, выпуклая, вогнутая); б – общий вид выпуклой маски-перекрытия. Устройство маски-перекрытия зимой. Горизонтальная маска. Маска-навес. | По назначению, конструкции и внешнему виду искусственные маски разделяются на: маски-перекрытия; горизонтальные маски; маски-навесы; вертикальные маски; деформирующие маски; наклонные маски; маски-макеты. Маски-перекрытия. Маски-перекрытия скрывают объекты от наземного и воздушного наблюдения противника. Для маскировки объектов, не возвышающихся над поверхностью земли, применяются плоские маски-перекрытия, для возвышающихся над землей - выпуклые маски-перекрытия, а для объектов, расположенных в оврагах, выемках, воронках - вогнутые маски-перекрытия. Летом плотность заполнения масок-перекрытий может быть равномерной и равной 70-80% или неравномерной (70-80% над объектом и 40-50% в остальной части). Зимой масками-перекрытиями могут служить снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега (снеговых кирпичей, кусков бумага, намороженная на каркас из прутьев или на сети, а также обсыпанная снегом ткань. Для установки маски-перекрытия из комплекта типа МКТ с целью маскировки боевой и специальной техники необходимо: распаковать и развернуть покрытие вблизи места установки маски; проверить правильность связки быстрораспускающегося шва и удобство развязывания его из-под маски; вплести подручный маскировочный материал; исказить прямолинейные очертания покрытия подгибанием его кромок; прикрепить к кромке покрытия к земле приколышами, анкерными кольями, присыпкой снегом или песком; поставить под маску подпорки, ветки кусты; подогнать покрытие к фону местности с помощью подручных материалов; замаскировать подручными материалами не закрытые маской брустверы, следы, вытоптанности. Горизонтальные маски. Горизонтальные маски скрывают объекты только от воздушного наблюдения. Размеры маски должны превышать размеры маскируемого объекта. Эти маски изготавливаются из штатного маскировочного покрытия и устанавливаются на кольях с растяжками. Маски-навесы. Маска навес является разновидностью горизонтальной маски. Ее особенность является то, что она изготавливается главным образом из подручных материалов, присущих для данной местности. Маски навесы применяются для маскировки техники. Они скрывают маскируемые объекты не только от воздушного, но и от наземного наблюдения противника. Вертикальные маски. Вертикальные маски делятся на: дорожные маски, траншейные маски и маски-заборы. Дорожные маски бывают: придорожные, устанавливаемые сбоку дороги и скрывающие движение от бокового наблюдения противника; наддорожные, устанавливаемые над дорогой и скрывающие движение по ней от наблюдения противника вдоль дороги. На практике может возникнуть ситуация одновременного применения наддорожных и придорожных масок. |
| --- | --- |
| Вертикальная маска из табельного маскировочного комплекта. Придорожная вертикальная маска. Траншейные маски. | Наддорожные вертикальные маски. Одновременное применение придорожных и наддорожных масок: а, б – направление наблюдения противника. Маски-заборы. Деформирующие маски |

Маски-заборы.

Маски-заборы предназначены для скрытия расположения своих войск, отдельных военных объектов и производства инженерных работ и т.д.

Деформирующие маски.

Искажающие (деформирующие) маски применяются для изменения формы маскируемых объектов и теней от них.

К искажающим маскам относятся козырьки (горизонтально или наклонно расположенные плоские щиты), гребни (вертикально расположенные плоские щиты), пристройки и надстройки (макеты отдельных частей сооружении).

Наклонные маски.

Наклонные маски нижним краем прикрепляются к земле и располагаются под углом 30-60 градусов к ней. Наклонные маски применяются для срытия техники на стоянках, полевых складах, а также для устранения падающих теней при маскировке крупных стационарных объектов не только от наземного, но и от воздушного наблюдения.

| У дома | У дерева | У оврага |
| --- | --- | --- |
| Расположение наклонных масок |

Маски макеты.

Масками макетами называются макеты строений, местных предметов или других объектов, которые, располагаясь над маскируемыми огневыми сооружениями и боевой техникой, входами в сооружения на пунктах управления, маскируют их под менее важные военные или народнохозяйственные объекты.

Средства и приемы имитации предназначаются для создания ложных объектов, позиций и районов расположения войск с целью привлечения внимания разведки противника к местам, где войск и объектов нет, а также для изменения ориентирной обстановки в районе расположения важных объектов.

К инженерным средствам имитации относятся макеты вооружения, военной техники и местных предметов, табельные маскировочные комплекты, уголковые отражатели, тепловые имитаторы и др.

2. Маски из подручных материалов.

Для устройства масок, помимо табельных маскировочных комплектов (и вместе с ними) широко используют подручные материалы. Более того, независимо от наличия табельных средств, подручные средства (как наиболее доступные) применяют в первую очередь. Из подручных материалов чаще всего употребляют срезанные ветки деревьев и кустарников, дерн, траву, грунт, снег.

Водоросли, камыш, осока и мох в срезанном виде сохраняют свой цвет до 10-15 дней. Ветки клена, дуба, березы, липы, ясеня и тополя в летнее время сохраняют зеленую окраску не более двух дней, листья на ветках осины, акации, орешника свертываются и чернеют через несколько часов. Ветки осины и ели летом сохраняются 10-12 дней, зимой - до 80 дней. Для маскировки предпочтительно используют крупные ветки (0,7-1 м и более) - они медленнее увядают.

Дерн используется для маскировки брустверов и обсыпок фортификационных сооружений, расположенных на лугу. Чаще всего дерн заготовляется вручную в виде отдельных дернин или лент. Для лучшей приживаемости дерна на новом месте и получения высокого маскировочного эффекта его берут в местах, близких по составу почвы, влажности, рельефу маскируемым местам. Дерн с высокой травой применяют редко, так как трава быстро сохнет.

Одерновение - трудоемкая работа, требующая много времени. Однако оно дает высокий маскировочный эффект, который проявляется сразу же после укладки дерна.

Подручные материалы при устройстве искусственных масок могут иметь следующее применение:

- из травы, соломы, мелкого хвороста, стеблей кукурузы и подсолнечника, камыша и хвойных веток изготовляют маты, которые используются как покрытия масок, а также для обшивки макетов и ложных сооружений;

- трава, солома, мелкий хворост и другой подобный материал может быть вплетен в сети и плетенки и использован для тех же целей, что и маты;

- из хвороста, камыша, стеблей подсолнечника и кукурузы изготовляют плетенки, которые служат основой для крепления маскирующего материала. Плетенки делают любых размеров в зависимости от назначения, размеры ячеек могут быть от 5х5 см до 25х25 см;

- различные грунты, торф и снег используют в качестве материала, присыпаемого по маскам-перекрытиям для большего соответствия поверхности маски фону местности;

- бревна и жерди служат основным материалом для изготовления каркасов масок, макетов и ложных сооружений;

- зимой в качестве масок могут применять снеговые и ледяные своды, перекрытия из уплотненного снега и снеговых кирпичей, куски льда, обсыпку снегом.

# 3. Выполнение нормативов: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств» и «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»

3.1. Особенности отработки нормативов по инженерной подготовке.

1. Нормативы по оборудованию окопов в ходе занятий и тренировок отрабатываются с помощью пехотной (саперной) лопаты.

2. Норматив считается выполненным, если при работе соблюдены условия его выполнения и не было допущено нарушений требований безопасности, а также уставов, наставлений, инструкций и руководств.

3. Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке техники, вооружения или аварии, выполнение норматива прекращается и оценивается «неудовлетворительно».

4. За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к авариям, поломке (порче) техники и вооружения, а также за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций, технологических карт, оценка снижается на один балл.

5. При выполнении нормативов личным составом в средствах защиты кожи (ОЗК, Л-1 и т.п.) время увеличивается на 25%, а при работе в средствах защиты органов дыхания (противогазе, респираторе) - на 10%, кроме нормативов, выполнение которых предусмотрено только в средствах защиты.

6. При температуре воздуха минус 10°С и ниже, плюс 30°С и выше, при сильном дожде, снегопаде, высоте свыше 1500 м над уровнем моря время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, при действиях ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается до 30%.

7. При выполнении нормативов, связанных с разработкой мерзлых (глубина промерзания 1 м и более) и твердых (скальных) грунтов как вручную, так и с применением взрывчатых веществ и средств механизации, время увеличивается в 3 раза, а скальных грунтов - в 5 раз.

8. В зимних условиях при глубине снежного покрова 80 см и более окопы и укрытия могут устраиваться из снега. В этом случае время на выполнение нормативов по отношению к указанному сокращается в 1,5-2 раза.

9. При выполнении нормативов подразделением в сокращенном составе время увеличивается (уменьшается) на соответствующий процент отсутствующего личного состава, но не более чем на 15%. В подразделениях, укомплектованных только механиками-водителями, при отработке групповых нормативов, для выполнения которых требуется совместная работа двух и более членов экипажа, привлекаются механики-водители других машин своего подразделения.

10. Время выполнения норматива военнослужащим (подразделением) отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению норматива - ПРИСТУПИТЬ» (или другой установленной команды, сигнала) до момента выполнения норматива всеми военнослужащими (подразделением) и доклада командира (обучаемого) о его выполнении.

3.2. Порядок определения оценки за выполнения нормативов.

1. Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольного занятия.

2. Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов по инженерной подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

| «отлично» | если не менее 90% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже «хорошо» |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

| «отлично» | если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

3.3. Условия и методические указания по отработке норматива: «Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из автомата, пулемета, гранатомета (огнемета) и зенитных средств |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Обучаемые в составе подразделения ведут боевые действия. Место отрывки окопа указывается командиром (начальником). Отрывка окопа производится пехотной или саперной лопатой. Маскировка окопа производится подручными материалами. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команда «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ». Обучаемые, отрывают одиночный окоп для стрельбы лежа, затем (если этого требует условие выполнения норматива) не ожидая приказа командира, углубляет окоп, приспосабливая его для стрельбы с колена, а затем и для стрельбы стоя. Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ» до доклада «Окоп к стрельбе готов». |
| Методические указания по отработке норматива | При закреплении достигнутых рубежей и для эффективного отражения контратаки противника, а также при остановках в ходе боя все солдаты обязаны окапываться, причем каждый солдат в первую очередь отрывает себе одиночный окоп для стрельбы лежа, используя пехотную лопату. Отрывка окопа производится скрытно, не поднимаясь, при этом каждый солдат ведет непрерывное наблюдение за противником в готовности к немедленному открытию огня. Если позволяет обстановка, солдат, не ожидая приказа командира, углубляет окоп, приспосабливая его для стрельбы с колена, а затем и для стрельбы из штатного оружия стоя. Необходимо знать, что от пули противника бруствер обеспечивает защиту солдата только в том случае, если его ширина будет 1-1,5 м, потому что пуля при стрельбе из пулемета с близкого расстояния пробивает слой песка или земли толщиной 70 см, а слой мягкой глины - 80 см. |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду, например: «К отрывке окопа для стрельбы лежа (с колена, стоя) - ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. При отрывке одиночного окопа для стрельбы лежа: |
|  | отрывает окоп для стрельбы лежа | Скрытно, не поднимаясь, осуществляя непрерывное наблюдение за противником в готовности к немедленному открытию огня, лежа на выбранном (указанном) месте, обучаемый кладет оружие с права от себя на расстояний вытянутой руки стволом к противнику. Отрывает выемку длиной 170 см, шириной 60 см, глубиной 30 см. Когда в передней части окопа будет достигнута глубина 30 см, он, отодвинувшись назад, продолжает отрывку выемки до требуемой длины, чтобы укрыть туловище и ноги. По окончании отрывки разравнивает и маскирует бруствер. Закончив отрывку окопа, докладывает, например: «Окоп к стрельбе готов». |
|  | 2. При отрывке одиночного окопа для стрельбы с колена: |
|  | отрывает окоп для стрельбы с колена | Скрытно отрывает окоп для стрельбы лежа, а затем, не ожидая приказа командира, углубляет окоп, приспосабливая его для стрельбы с колена из штатного оружия стоя, соблюдая правила и требования изложенные выше. По окончании отрывки разравнивает и маскирует бруствер. Закончив отрывку окопа, докладывает, например: «Окоп к стрельбе готов». |
|  | 3. При отрывке одиночного окопа для стрельбы стоя: |
|  | отрывает окоп для стрельбы стоя | Скрытно отрывает окоп для стрельбы лежа, а затем, не ожидая приказа командира, углубляет окоп, приспосабливая его для стрельбы с колена, а затем и для стрельбы из штатного оружия стоя, соблюдая правила и требования изложенные выше. По окончании отрывки разравнивает и маскирует бруствер. Закончив отрывку окопа, докладывает, например: «Окоп к стрельбе готов». |
| После доклада останавливает секундомер и фиксирует время выполнения норматива. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Категория обучаемых | Оценка по времени (секунд) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Военнослужащий |
| одиночных окопов для стрельбы лежа | 25/18 | 27/20 | 32/24 |
| одиночных окопов для стрельбы с колена | 55/40 | 60/45 | 70/55 |
| одиночных окопов для стрельбы стоя | 1 ч 30 мин 1 ч 05 мин | 1 ч 40 мин 1 ч 10 мин | 2 ч 1 ч 15 мин |

Примечание. В числителе указано время на отрывку окопа пехотной лопатой, в знаменателе – саперной лопатой

Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива

| На один балл | До «неудовлетворительно» |
| --- | --- |
| 1. за каждое нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к поломке (порче) вооружения; 2. за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций. | 1. допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения (лопаты). |

Дальнейшие действия, не входящие в условия норматива
(при убытии из района занятий)

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| Подает команду, например: «Окопы закопать». Контролирует порядок рекультивации местности. | приводят местность в исходное состояние | Обучаемые закапывают одиночные окопы, убирают мусор и выносят его в специально отведенные для этого места. |

3.4. Условия и методические указания по отработке норматива: «Отрывка и маскировка окопа для боевой техники»

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Отрывка и маскировка окопа для боевой техники. |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Место окопа указывается командиром. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команда «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ». Отделение (расчет) производит трассировку, отрывку и маскировку окопа табельными средствами и подручными материалами. Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ» до доклада командира отделения (начальника расчета) «Окоп к занятию БТР (БМП) готов». |
| Методические указания по отработке норматива | Разбивку контуров котлована делают с учетом заложения его откосов. Величину заложения определяют по крутизне откосов, которая применяется: для слабых грунтов от 3:1 до 2:1; для средних грунтов от 4:1 до 5:1; для твердых грунтов от 8:1 до 10:1. Ширина (длина) котлована по верху равна его проектной ширине (длине) плюс заложения. На первоначальном этапе отрывка окопа производится скрытно, при этом каждый солдат ведет непрерывное наблюдение за противником в готовности к немедленному открытию огня из стрелкового оружия, а экипаж БТР (БМП) из оружия бронетранспортёра (боевой машины пехоты). |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемых | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду, например: «К отрывке окопа - ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. Отрывка окопа с помощью ПЗМ |
|  | готовят инструмент и, колышки; осуществляют разбивку и дооборудование котлована после его отрывки землеройной машиной. | Забивают колышки на оси и по углам контура для котлована. Затем от этих колышков, по перпендикуляру к внешней стороне котлована, на удалении, равном принятому заложению, забивают новые колышки, обозначающие бровку котлована поверху. Означают вехами в начало и конец котлована в 0,5-1,5 м от его боковой бровки. Отрывают окоп при помощи землеройной машин. Отделение с БСЛ дооборудует окоп (крутости, бруствер, аппарель, сектор обстрела и водосборный колодец). По окончании отрывки разравнивает и маскирует бруствер, укрепляет крутости окопа, оборудует сектор обстрела и водосборный колодец. Закончив дооборудование окопа, командир отделения (начальника расчета) докладывает: «Окоп к занятию БТР (БМП) готов». |
|  | 2. Отрывка окопа вручную |
|  | готовят инструмент и, колышки; осуществляют разбивку и отрывку котлована. | Забивают колышки на оси и по углам контура для котлована. Затем от этих колышков, по перпендикуляру к внешней стороне котлована, на удалении, равном принятому заложению, забивают новые колышки, обозначающие бровку котлована поверху. Бровку обозначают бороздкой. Для отрывки окопа каждому солдату выделяется участок шириной 1 м. Отрываемый грунт выбрасывается на обе стороны котлована. По окончании отрывки разравнивается и маскируется бруствер, укрепляются крутости окопа, оборудуются сектор обстрела и водосборный колодец. Закончив отрывку окопа, командир отделения (начальника расчета) докладывает: «Окоп к занятию БТР (БМП) готов». |
| После доклада останавливает секундомер и фиксирует время выполнения норматива. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Категория обучаемых | Оценка по времени (час., минут) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
|  | БТР | БМП | БТР | БМП | БТР | БМП |
| Отделение с БСЛ (с использованием ПЗМ) | 2 ч 50 мин | 1 ч 50 мин | 3 ч 10 мин | 2 ч | 3 ч 50 мин | 2 ч 25 мин |
| Отделение с БСЛ (вручную) | 6 ч | 3 ч 10 мин | 6 ч 30 мин | 3 ч 30 мин | 7 ч 30 мин | 4 ч 10 мин |

Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива

| На один балл | До «неудовлетворительно» |
| --- | --- |
| 1. за каждое нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к поломке (порче) вооружения; 2. за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций. | 1. допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения (лопаты). |