Опорный конспект

по ИНЖЕНЕРНой ПОДГОТОВКе

Тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций

учебные Вопросы:

1. Виды сооружений для защиты личного состава: щели открытые и перекрытые, укрытия для техники, убежища «Пакет», КВС-У, КВС-А.

2. Практическое оборудование щелей и их маскировка.

3. Выполнение нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»».

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по инженерной подготовке

Занятие по инженерной подготовке проводится в поле или на инженерном городке, в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач по оборудованию укрытий для личного состава и боевой техники и решению других инженерных задач. На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятия по инженерной подготовке организуются и проводятся, как правило, в составе взвода. При выполнении нормативов занятия проводятся на учебных местах в составе отделения. Практические занятия по наиболее сложным темам организуются и проводятся непосредственно начальником инженерной службы или его помощником.

Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

На занятиях по инженерной подготовке применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, самостоятельная работа и практические занятия. На каждом занятии могут применяться несколько методов обучения. Практические занятия должны проводиться в форме тренировок.

Структура каждого занятия по инженерной подготовке включает вводную, основную и заключительную части.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Затем он объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Руководитель занятия доводит до военнослужащих требования мер безопасности при обращении с оружием и шанцевым инструментом, другим инженерным оборудованием, средствами взрывания и имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основная часть включает в себя сообщение новых знаний и умений, закрепление этих знаний в памяти и проверку степени усвоения материала. Учебные вопросы должны излагаться последовательно методом рассказа, показа и тренировки.

В ходе занятий и тренировок руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах, руководит сменой учебных мест, определяет характерные недостатки; при необходимости применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими командира отделения (ЗКВ) для дополнительной тренировки по устранению вскрытых недостатков.

В случае нарушения обучаемыми требований безопасности руководитель занятия немедленно прекращает занятие (выполнение норматива), выстраивает обучаемых (при необходимости организует немедленный отход в укрытие или на безопасное расстояние), после чего поясняет суть нарушения (неправильного действия), его возможные или неминуемые вредные (опасные) последствия.

В конце основной части занятия руководитель проводит анализ качества усвоения учебных вопросов обучаемыми, заслушивает доклады руководителей на учебных местах и на этой основе устанавливает типичные ошибки в действиях обучаемых.

После отработки учебного вопроса руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, другого инженерного имущества и средств имитации. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия, выполнение нормативов (практических действий) в основной части и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по инженерной подготовке

тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций

занятие:

Виды сооружений для защиты личного состава: щели открытые и перекрытые, укрытия для техники, убежища «Пакет», КВС-У, КВС-А. Практическое оборудование щелей и их маскировка. Выполнение нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Инженерное оборудование и маскировка позиций. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Виды сооружений для защиты личного состава: щели открытые и перекрытые, укрытия для техники, убежища «Пакет», КВС-У, КВС-А. Практическое оборудование щелей и их маскировка. Выполнение нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы, макеты военной техники (сооружений) для обучения маскировке. Маскировочный комплект МКТ и маска «Шатер» собранные по размеру маскируемой техники (объекта) по одному комплекту на отделение. Оружие и экипировка – штатные. Секундомер – 4 шт. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Виды сооружений для защиты личного состава: щели открытые и перекрытые, укрытия для техники, убежища «Пакет», КВС-У, КВС-А. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: устройство открытой и перекрытой щели; разновидности и устройство окопов и укрытий для техники; порядок возведения убежища | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | «Пакет» и сооружений КВС-У, КВС-А. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство открытой и перекрытой щели; устройство окопов и укрытий для техники; устройство собранных убежища «Пакет» и сооружений КВС-У, КВС-А. | Осматривают образцово оборудованные открытые и перекрытые щели, окопы и укрытия для техники, убежища «Пакет» и сооружения КВС-У, КВС-А. Запоминают основные характеристики инженерных сооружений. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Практическое оборудование щелей и их маскировка. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: порядок выбора места на позиции для оборудования щели на отделение; порядок отрывки, оборудования и маскировка щели на отделение. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Довожу тактическую обстановку. Приказываю командирам отделений приступить к отрывке сначала открытой щели на отделения, а затем усилить ее до перекрытого состояния. |  |
|  |  |  | Командиры отделений уточняют тактическую обстановку, ставят задачу каждому подчиненному на выполнение инженерных работ по оборудованию открытой (перекрытой) щели на отделение. | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. |
|  |  |  | Отрабатывают практический вопрос по оборудованию щели одновременно со всем личным составом отделения. |  |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения инженерных работ по оборудованию щели на отделения от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю качество выполнения проведенных инженерных работ по оборудованию щели. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении инженерных работ. |
| 3. | Выполнение нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»». | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки нормативов по инженерной подготовке; порядок определения оценки за выполнения нормативов по инженерной подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Довожу тактическую обстановку. Приказываю командирам отделений отработать порядок выполнения нормативов. |  |
|  |  |  | Командиры отделений уточняют тактическую обстановку, ставят задачу каждому подчиненному на выполнение инженерных работ по | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. |
|  |  |  | выполнению маскировочных работ. Отрабатывают норматив одновременно со всем личным составом. |  |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отделениями (экипажами). | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по инженерной подготовке

тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций

учебные Вопросы:

1. Виды сооружений для защиты личного состава: щели открытые и перекрытые, укрытия для техники, убежища «Пакет», КВС-У, КВС-А.

2. Практическое оборудование щелей и их маскировка.

3. Выполнение нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»».

# 1. Виды сооружений для защиты личного состава: щели открытые и перекрытые, укрытия для техники, убежища «Пакет», КВС-У,
КВС-А

Для защиты личного состава войск, военной техники и материальных запасов от средств поражения используются фортификационные сооружения: щели, блиндажи, убежища и укрытия. Для защиты населения могут использоваться подвалы, туннели, метро, шахты и др.

1.1 Щели открытые и перекрытые.

| Открытая щель на отделение: 1-водозборный колодец; 2- жерди. | Открытая щель. Простейшее укрытие для личного состава. Защищает полностью от огня стрелкового оружия, осколков снарядов, минометных мин и авиабомб; защищает частично от ударной волны взрыва обычного и ядерного боеприпаса (уменьшает радиус поражения ударной волной в 1,5-2 раза). Защищает от светового излучения ядерного взрыва, снижает уровень радиоактивного облучения в 3-4 раза (при расположении личного состава лежа на дне щели). При прямом попадании снаряда, мины, гранаты степень защиты 0. Открытая цель представляет собой отрезок траншеи глубиной 150 см. Может отрываться как самостоятельное сооружение, так и примкнутой к траншее, окопу для техники или артиллерийского орудия. При наличии времени и сил может устраиваться одежда крутостей и скамейка для сидения. Если щель устраивается как самостоятельное сооружение, то с одной стороны под углом 90 градусов оборудуется спуск с поверхности в щель с пятью-шестью ступенями. |
| --- | --- |

Емкость щели не регламентируется, но во всех случаях длина ее не может быть меньше 3 метров и вмещать она должна не менее 1/3 численности личного состава отделения. Объем вынутого грунта 7 куб. метров. Трудоемкость 12 чел/час.

Перекрытая щель. Отличается от открытой щели тем, что имеет перекрытие из жердей или накатника и обсыпку грунтом. Перекрытая щель защищает полностью от огня стрелкового оружия, осколков снарядов, минометных мин и авиабомб; защищает от ударной волны взрыва обычного и ядерного боеприпаса (уменьшает радиус поражения ударной волной в 3-4 раза). Полностью защищает от светового излучения ядерного взрыва, снижает уровень радиоактивного облучения в 10-12 раз, защищает от поражающего действия зажигательного оружия и капельно-жидких отравляющих веществ (типа иприт, люизит). Защищает полностью при прямом попадании ручных гранат, гранат гранатометов типа ГП-25 (подствольник), АГС-17, снарядов калибром до 45 мм, минометных мин калибром до 50 мм.

Защитные свойства щели можно повысить вторым и третьим слоем перекрытия и увеличения грунтовой защитной толщи. В этом случае щель сможет защитить от прямого попадании снарядов калибром до 55-76 мм, минометных мин калибром до 82 мм, поражающих элементов кассетных авиабомб.

Перекрытая щель на отделение (расчет, экипаж) с перекрытием из жердей, накатника или бревен в твердых грунтах

При наличии времени и сил в щели, предназначенной для размещения экипажа танка, БТР или БМП устраивается одежда крутостей, устраиваются нары для одного человека и устанавливается простейшая печь. В этом случае в щели может размещаться один человек лежа и один-два сидя, и щель используется не только для укрытия, но и для отдыха личного состава.

В ряде современных инструкций по фортификации такую щель часто называют «блиндаж на отделение» (в какой-то мере такое название правомерно). Объем вынутого грунта 13,5 куб. м. Трудоемкость 20-28 чел/час. Расход жердей 0,5 куб. метров или накатника 2,4 куб. м, проволоки фортификационной 4 кг.

1.2. Окопы и укрытия для техники.

Для укрытия и защиты техники в первую очередь используют естественные укрытия: выемки небольших размеров, складки рельефа местности, лесные массивы, овраги, насыпи, карьеры и др.

Эти естественные укрытия уменьшают радиус выхода из строя техники от воздействия поражающих факторов ядерного оружия по сравнению с открытым расположением ее на равнинной местности в 1,2-1,3 раза.

При отсутствии естественных укрытий для защиты техники возводятся укрытия котлованного типа на одну или несколько единицы техники.

При зарывании техники в землю можно использовать метод «закапывания по башню», согласно которой окоп закрывает только корпус бронированной машины или танка, а башня остается над поверхностью земли, или метод «закапывания с башней». В последнем случае под технику готовится глубокий котлован, который скрывает ее всю, либо одно-два укрытия, полностью, «с головой», закрывающие технику. В этом случае для ведения огня готовятся выезды из котлована или укрытия. Выездов желательно делать не менее двух; при завале одного, техника способна покинуть укрытие через другой и не быть заваленной в укрытии.

При приближении противника бронемашина выезжает из котлована или из укрытия и открывает огонь. Это позволяет держать технику вне обстрела противотанковых средств противника до тех пор, пока она не потребуется для ведения огня. Недостатком здесь является большее время реакции на открытие огня (машину нужно еще завести и вывести из котлована на позицию, откуда она может вести огонь).

При размещении позиций для техники нужно помнить, что газы, вырывающиеся из дула орудия (особенно танка), способны оглушить или даже убить человека, находящегося впереди бронированной машины. Опасная зона - в зависимости от типа орудия. Она может простирается под углом 45 градусов от линии выстрела в каждую сторону на расстояние от 100 (для пушек БМП) до 200 метров (для танковых пушек).

При стрельбе из пушек, двигатель должен быть включен, так как электрика и электроника бронетехники быстро «сажает» аккумуляторные батареи на машинах.

Окопы - это земляные сооружения для ведения огня из боевой техники (танка, БМП, БТР, самоходных орудий, пусковых установок ПТУР и т.п.) и защиты их от огня противника.

Окоп для боевой машины пехоты с круговым обстрелом

Окоп для бронетранспортера

Для танка, БМП, БТР глубина окопа зависит от выбранного способа ведения огня. Окоп с круговым обстрелом обеспечивает круговое наблюдение и ведение огня в любом направлении, но снижает защищенность машины. Окоп с ограниченным сектором обстрела ограничивает огневые возможности машины, но делает ее практически неуязвимой от огня противника (передняя часть башни танка имеет наилучшую бронезащиту, и кроме того, противнику очень трудно обнаружить и поразить столь малоразмерную цель). Во всех случаях танк в окопе успешно противостоит трем-четырем танкам противника, находящимся на открытой местности.

Окоп для танка с круговым обстрелом

В обязательном порядке окопы и укрытия маскируются. В условиях современных средств разведки и обнаружения практически невозможно надежно замаскировать машину подручными средствами или маскировочными сетями. Наилучшим способом маскировки считается создание на одно подлинное сооружение 3-4 ложных.

Особое значение имеет выбор места окопа. Оно должно обеспечивать максимальный обзор и сектор обстрела, исключать или ограничивать наличие впереди мертвых (ненаблюдаемых и непростреливаемых) зон; должно обеспечивать по возможности скрытное занятие и покидание окопа машиной; обеспечивать зрительную и огневую связь с соседями. При этом место окопа следует выбирать так, чтобы оно не оказалось на водосливе, над родниками, на местах с высоким уровнем грунтовых вод, заболоченным грунтом; вблизи не должно быть легко воспламеняемых или обрушиваемых сооружений; должна обеспечиваться максимальная возможность маскировки естественными масками. Очень часто эти требования являются взаимно исключающими. Приходится искать компромисс.

Укрытие для боевой машины пехоты (бронетранспортера) Размеры укрытия: а = 3,5 м; b = 4,5 м; с = 6 м; h - 1,5 м.

Укрытия для боевой техники имеют вид аналогичный окопам и отличаются от окопов лишь своей глубиной, длиной аппарели (съезда) и высотой бруствера. Однако, в отличие от окопов, укрытия предназначены лишь для защиты боевой техники от средств поражения противника. Вести огонь из них невозможно, т.к. наивысшая точка машины находится ниже высоты бруствера.

Для нестреляющей техники (автомобилей, инженерной техники, машин связи, командно-штабных машин, полевых кухонь, санитарного транспорта, мотоциклов и т.п.) отрываются укрытия, вид которых аналогичен укрытиям для боевой техники. Однако укрытия для нестреляющей техники отрываются увеличенной длины с целью размещения в одном укрытии машины с прицепом или же двух машин одновременно.

| Тупиковое сооружение, отрываемое машинным способом (спереди видна засыпанная аппарель) 2 - Сквозное сооружение, отрываемое машинным способом; 3 - тупиковое отрываемое вручную | Окоп или укрытие для техники может быть сквозным (позволяющим въезд и выезд техники в обоих направлениях) или тупиковым (въезд и выезд только в одну сторону). Как правило, при отрывке сооружения машинным способом окоп делается сквозным (так землеройной технике проще производить отрывку), а при отрывке вручную большими саперными лопатами сооружение обычно делается тупиковым (значительно сокращается объем земляных работ). Размеры (длина, ширина, глубина, высота бруствера, длина аппарели) зависят от размеров укрываемой техники, прочности грунта, типа укрываемой техники, задач сооружения (окоп или укрытие). В боковой стенке сооружения или на удалении до 40 м обычно устраивается перекрытая щель для укрытия экипажа (расчета) укрываемой машины. В обязательном порядке в наиболее низком месте дна окопа (укрытия) устраивается водосборный колодец, а при возможности водосливный колодец. В слабых грунтах на дно сооружения и аппарель укладываются жерди, фашины, бревна, щиты с тем, чтобы машина не увязла в окопе и могла выехать из него без посторонней помощи. |
| --- | --- |

Крутизна откосов боковых стенок зависит от прочности грунта. В слабых грунтах от 1:1 до 3:2, в средних от 3:2 до 4:1, в твердых от 1:4 до 8:1. При наличии времени и возможностей в слабых грунтах устраивается одежда крутостей. Уклон аппарели обычно 1:3 или 1:4.

Для боевой техники бруствер в секторах ведения огня понижается до нулевой линии огня данного образца машины.

1.3. Убежища «Пакет», сооружения КВС-У, КВС-А

Убежища для личного состава возводятся не только из местных материалов, но и из комплектов (конструкций) промышленного изготовления. Наибольшее применение в войсках находят сборно-разборные сооружения, которые можно использовать как для укрытия личного состава так и для оборудования пунктов управления. К ним относятся:

Быстроизвлекаемое металлическое сооружение «Пакет».

Сооружение из волнистой стали КВС-У.

Сооружение из волнистой стали КВС-А.

Основные характеристики убежищ

| Наименование убежищ | Размеры основного помещения, см габаритные внутренние | Масса, кг | Вместимость, чел | Транспортабельность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | диаметр |  |  |  |
| «Пакет» | 500 (2×195) | - | - | 200 185 | 1865 | 10 | Зил-131- 2 к-та. |
| КВС-А | 785 730 | 595 с входом | - | 230 220 | 3411 | 20 | Зил-131- 1 к-т. |
| КВС-У | 550 425 | - | - | 196 186 | 1332 | 15 | Зил-131- 2 к-та. |

1.3.1. Быстроизвлекаемое металлическое сооружение «Пакет».

Быстроизвлекаемое металлическое сооружение «Пакет» состоит из: 2-х цилиндрических блоков основного помещения; блока тамбура с наклонным входом; 2-х торцевых диафрагм; одной демонтажной перегородки;	 ЗИП; элементов внутреннего оборудования; приспособления для извлечения.

Тамбур «Пакета» отделяется от основного помещения герметичной перегородкой. Вход в сооружение конусообразный с защитно-герметическим люком.

С комплектом «Пакет» применяются фильтровентиляционный агрегат ФВА-50/25 (ФВА-100/50), а также табельная обогревательная печь ОПП, укомплектование которыми производится отдельно.

Возведение сооружения из комплекта «Пакет» включает следующие этапы:

- разбивку и посадку сооружения на местности;

- отрывку котлована;

- выравнивание дна котлована;

- сборку и установку в котлован остова сооружения;

- монтаж внутреннего оборудования;

- устройство гидроизоляции;

- обвалование остова грунтом и маскировку сооружения.

Для сборки остова назначается расчет в составе 7 человек. Расчет может собирать остов сооружения вручную или с применением автокрана.

Извлечение сооружения производится в такой последовательности:

- демонтируется внутреннее оборудование ( ФВА и ВЗУ, ОПП и ДЗУ, ППУ, средства связи и освещение);

- блоки рабочего помещения и тамбур подготавливаются к извлечению;

- производится извлечение остова сооружения из грунта и укладка конструкций на поверхности земли или в автомобиль.

1.3.2. Сооружение КВС-У.

Сооружение КВС-У является сборно-разборным фортификационным сооружением легкого типа многократного применения, и предназначено для работы и отдыха личного состава. Занимает промежуточное положение между блиндажом и убежищем легкого типа. Возводится на пунктах управления командира дивизии и выше.

Внешне представляет собой пустотелый цилиндр диаметром 1,96 метра и длиной 5,5 метра, собираемый из элементов фортификационной волнистой стали.

Комплект КВС-У состоит из элементов волнистой стали ФВС двух типов - обычного (2) - 23 шт. и специального с отверстием для трубы в центре (1) -2 шт., двух торцевых диафрагм (4), которые образуют торцевые стенки сооружения, диафрагмы с дверью (5), которая отделяет тамбур от основного помещения, покрытия тамбура сооружения (6), элементов входа, которые состоят из защитно-герметичного люка (8), промежуточного конуса (7a), переходного элемента (7b) и покрытия тамбура сооружения (6).

При возведении сооружения в зависимости от его заглубления используется или переходной конус, или промежуточный элемент.

Кроме того, в комплект КВС-У входит лестница, крепежные болты, ключи стяжные и гаечные.

|  | В комплект КВС-У не входит печь отопительная ОПП, фильтровентиляционная установка ФВКП-М-1, труба вентиляционная с оголовком ВЗУ-100, труба дымовая с оголовком ДЗУ-100, внутреннее оборудование сооружения. Это все поставляется отдельно. Общий вес комплекта 860 кг. Перевозится на одном автомобиле ЗИЛ-131. Объем вынимаемого грунта при отрывке котлована для сооружения 115 куб. метров. Трудозатраты на одно сооружение – 2,5 машино-часа бульдозера и 55 человеко-часов. Глубина котлована 2,8 метра. Защитная толща грунта над сооружением получается 1,3 метра. Саперное отделение (5-7 человек), усиленное одним бульдозером, собирает сооружение за 10-11 часов. Применение автокрана не требуется, т.к. вес каждого отдельного элемента не превышает возможности 1-3 человек. Остов основного помещения кольцевого очертания собирают из элементов волнистой стали ФВС (по три элемента в кольце). Элементы ФВС соединяют по длине сооружения внахлестку на одну полуволну. Торцы остова сооружения закрывают диафрагмами, на одной из которых имеются элементы крепления ФВА. Тамбур отделяется от основного помещения перегородкой с герметической дверью. На перегородке имеются детали крепления полевой обогревательной печи ОПП, отверстия для дымохода и клапана избыточного давления. Вход конусообразный с защитно-герметическим люком. Его конструкция позволяет располагать вход под разными углами к вертикали (90°, 45°). Оптимальным углом, обеспечивающим максимальное удобство для входа в сооружение, является угол 30°. Последовательность сборки сооружения из элементов комплекта КВС-У. а – трассировка и отрывка котлована; б – сборка остова основного помещения; в – установка покрытия тамбура; г – установка перегородки с герметической дверью и крепление тамбура к остову основного помещения; д – установка торцевых диафрагм, воздухозабора и дымохода сооружения; е – установка элементов шахтного выхода; ж – засыпка и обвалования сооружения. |
| --- | --- |
| 1- разрыхленный грунт слоем 10-15 см.; 2, 5 и 6-элементы ФВС; 3- покрытие тамбура; перегородка с герметической дверью; 7- передвижка и крепление тамбура к остову основного помещения; 8 – вентиляционное защитное устройство; 9 и 11- диафрагма торцевая; 10- дымовое защитное устройство; 12 – люк защитно-герметический; 13- конус промежуточный. |
| Разрез сооружения КВС-У в собранном виде |
|  | 1.3.3. Сооружение КВС-А. Комплект элементов волнистой стали КВС-А предназначается для возведения полевых фортификационных сооружений при инженерном оборудовании пунктов управления и узлов связи в ходе подготовке исходных районов для наступления, при оборудовании позиций войск на главном направлении в первой полосе обороны, где условия не позволяют или затрудняют возводить сооружения другого типа (железобетонных, крупноблочных). Сооружение из волнистой стали КВС-А состоит из двух рабочих помещений, разделяемых звукоизолирующими перегородками, двух тамбуров и входа. Остов рабочего помещения по своей конструкции аналогичен остову сооружения КВС-У. |

Разрез сооружения КВС-А в собранном виде

# 2. Практическое оборудование щелей и их маскировка

Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен представляет собой ров глубиной 150 см, шириной по дну 60 см, длиной не менее 300 см, с входом в виде аппарели или ступенек со дна траншеи или с поверхности земли. Одежда крутостей не устраивается только при возведении щели в твердых грунтах. Для устройства перекрытия по обе стороны рва на расстоянии 50 см снимается бруствер, и на выровненные площадки поперек щели укладываются бревна или накатник. Сверху насыпается слой грунта толщиной 30–40 см и маскируется подручными материалами. Перед укладкой грунта щели между бревнами закладываются травой, ветками, дернинами.

| Последовательно усиливаемая щель: а – открытая щель; б – перекрытая щель без одежды крутостей;, в – перекрытая щель с одеждой крутостей и защитным входом. | Вход в перекрытую щель закрывается матом или щитом из жердей. Объем вынутого грунта при изготовлении этой конструкции щели составляет 4,7 м3. На устройство требуется 29 чел. час. Последовательно усиливаемая щель устраивается в средних и твердых грунтах. Щель состоит из входной части и лежанки с глубиной отрывки соответственно 1,35 и 1,0 м. Входной проем щели закладывается защитной забиркой и навесным щитом из круглого леса. В торце щели устанавливается вентиляционный короб с заглушкой. При устройстве последовательно усиливаемой щели после ее отрывки сначала укладывается накат покрытия и производится его частичное обвалование грунтом, а затем устраивается наклонная одежда крутостей. |
| --- | --- |

При такой последовательности возведения щели обеспечивается защита укрываемого личного состава от проникающей радиации и светового излучения ядерного взрыва еще до окончания возведения сооружения.

При устройстве щели в слабых грунтах перед укладкой наката устанавливается вертикальная одежда крутостей и засыпаются грунтом пазухи котлована щели.

Потребные материалы при изготовлении последовательно усиливаемой щели

| Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Накатник d=1 см, L=300 см | шт. | 36 |
| Жерди d=5-7 см |
| L=350 см | шт. | 2 |
| L=100 см | шт. | 6 |
| Подтоварник d=8 см: |
| L=110 см | шт. | 70 |
| L=150 см | шт. | 65 |
| L=300 см | шт. | 6 |

# 3. Выполнение нормативов: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT» и «Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер»»

3.1. Особенности отработки нормативов по инженерной подготовке.

1. Нормативы по оборудованию окопов в ходе занятий и тренировок отрабатываются с помощью пехотной (саперной) лопаты.

2. Норматив считается выполненным, если при работе соблюдены условия его выполнения и не было допущено нарушений требований безопасности, а также уставов, наставлений, инструкций и руководств.

3. Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке техники, вооружения или аварии, выполнение норматива прекращается и оценивается «неудовлетворительно».

4. За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к авариям, поломке (порче) техники и вооружения, а также за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций, технологических карт, оценка снижается на один балл.

5. При выполнении нормативов личным составом в средствах защиты кожи (ОЗК, Л-1 и т.п.) время увеличивается на 25%, а при работе в средствах защиты органов дыхания (противогазе, респираторе) - на 10%, кроме нормативов, выполнение которых предусмотрено только в средствах защиты.

6. При температуре воздуха минус 10°С и ниже, плюс 30°С и выше, при сильном дожде, снегопаде, высоте свыше 1500 м над уровнем моря время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, при действиях ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается до 30%.

7. При выполнении нормативов, связанных с разработкой мерзлых (глубина промерзания 1 м и более) и твердых (скальных) грунтов как вручную, так и с применением взрывчатых веществ и средств механизации, время увеличивается в 3 раза, а скальных грунтов - в 5 раз.

8. В зимних условиях при глубине снежного покрова 80 см и более окопы и укрытия могут устраиваться из снега. В этом случае время на выполнение нормативов по отношению к указанному сокращается в 1,5-2 раза.

9. При выполнении нормативов подразделением в сокращенном составе время увеличивается (уменьшается) на соответствующий процент отсутствующего личного состава, но не более чем на 15%. В подразделениях, укомплектованных только механиками-водителями, при отработке групповых нормативов, для выполнения которых требуется совместная работа двух и более членов экипажа, привлекаются механики-водители других машин своего подразделения.

10. Время выполнения норматива военнослужащим (подразделением) отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению норматива - ПРИСТУПИТЬ» (или другой установленной команды, сигнала) до момента выполнения норматива всеми военнослужащими (подразделением) и доклада командира (обучаемого) о его выполнении.

3.2. Порядок определения оценки за выполнения нормативов.

1. Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольного занятия.

2. Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов по инженерной подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

| «отлично» | если не менее 90% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже «хорошо» |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

| «отлично» | если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

3.3. Условия и методические указания по отработке норматива: «Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Маскировка боевой и специальной техники табельным маскировочным покрытием MKT. |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Участок местности определен. Машина (с площадью маскировки 12-18 кв. м) расположена вне укрытия. Маскировочный комплект находится в упаковке на машине. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команда «К маскировке агрегата - ПРИСТУПИТЬ». Обучаемые по команде командира экипаж развертывают маскировочное покрытие, готовят его к применению и замаскировывают агрегат. Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «К маскировке агрегата - ПРИСТУПИТЬ» до построения личного состава у замаскированной техники и доклада командира экипажа «Агрегат замаскирован». |
| Методические указания по отработке норматива | Маскировочный комплект подготовлен для маскировки: составление покрытий требуемых размеров и конфигурации произведено заранее. На площадке маскировки (участке местности) сосредоточены местные предметы (трава, ветки и др.) для вплетения в маскировочное полотно и подгонки покрытие к фону местности, заготовлены подпорки и ветки для установки под полотно для искажения прямолинейных очертаний покрытия. При маскировке агрегата быстрораспускающийся шов должен быть расположен по направлению продольной оси маскируемой машины. |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду, например: «К маскировке агрегата - ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | экипаж маскирует технику табельным маскировочным покрытием MKT | По команде командира экипаж личный состав: развертывает покрытие рядом с местом установки маски; проверяет правильность связки быстрораспускающегося шва и удобства развязывания его из-под маски; вплетает местные материалы в покрытие и переносит его на маскирующий объект; искажает прямолинейные очертания покрытия подгибанием его краев; крепит края покрытия к земле приколышами, анкерными кольями (зимой края присыпает снегом); устанавливает под маску подпорки, ветки; подгоняет покрытие к фону местности с помощью местных материалов; маскирует брустверы, не закрытые маской, и следы местными материалами. По завершению маскировки командир экипажа докладывает «Агрегат замаскирован». |
| После доклада останавливает секундомер и фиксирует время выполнения норматива. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Категория обучаемых | Оценка по времени (минут) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Экипаж | 30 | 32 | 40 |

Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива

| На один балл | До «неудовлетворительно» |
| --- | --- |
| 1. за каждое нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к поломке (порче) вооружения; 2. за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций. | 1. допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения (лопаты). |

3.4. Условия и методические указания по отработке норматива: Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Маскировка объектов или специальной техники маской «Шатер» |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Отделение находится на месте установки маски. Комплект маски находится на машине. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команду «К маскировке объекта - ПРИСТУПИТЬ». Обучаемые по команде командира отделения разгружают чехлы-свертки с маскировочными покрытиями, составляют покрытие требуемого размера, готовят стойки, зонты, анкерные колья и приколыши, а затем маскируют объект. Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «К маскировке объекта - ПРИСТУПИТЬ» до построения личного состава у замаскированного объекта и доклада командира отделения «Объект замаскирован». |
| Методические указания по отработке норматива | Маскировочный комплект подготовлен для маскировки: заранее составлено покрытие требуемых размеров и произведена привязка соединительных тяжей шплинтового шва к покрытиям. При маскировке шплинтовой шов должен быть расположен по направлению продольной оси объекта (специальной техники). |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду, например: «К маскировке объекта - ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | отделение маскирует объект или специальную технику маской «Шатер» | По команде командира отделения личный состав: разгружает чехлы-свертки с маскировочными покрытиями и готовит стойки, зонты, анкерные колья и приколыши; развертывает покрытия рядом с местом установки маски; соединяет покрытия шплинтовым швом; привязывает оттяжки к маскировочному покрытию; переносит покрытие на маскируемый объект; закрепляет на верхних концах стоек проволочные зонты; крепит края покрытия к земле анкерными кольями и оттяжками к земле без его натяжения; устанавливает под покрытиями звенья стоек с зонтами; наращивает стойки присоединением звеньев для получения необходимого подмасочного габарита; придает маске необходимую маскировочную форму частичной перестановкой стоек и анкерных кольев; крепит зонты к покрытию с помощью ремней и карабинов; маскирует брустверы, следы вытоптанности вблизи маски местными материалами. По завершению маскировки командир отделения докладывает «Объект замаскирован». |
| После доклада останавливает секундомер и фиксирует время выполнения норматива. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Категория обучаемых | Оценка по времени (минут) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Отделение | 16 | 17 | 20 |

Ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива

| На один балл | До «неудовлетворительно» |
| --- | --- |
| 1. за каждое нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к поломке (порче) вооружения; 2. за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций. | 1. допущена хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения (лопаты). |