Опорный конспект

по ИНЖЕНЕРНой ПОДГОТОВКе

Тема:

Противотанковые и противопехотные мины Российской армии.
Действия личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов

учебные Вопросы:

- Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии.

- Действия личного состава при нахождении на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по инженерной подготовке

Занятие по инженерной подготовке проводится в поле или на инженерном городке, в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач по оборудованию укрытий для личного состава и боевой техники и решению других инженерных задач. На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятия по инженерной подготовке организуются и проводятся, как правило, в составе взвода. При выполнении нормативов занятия проводятся на учебных местах в составе отделения. Практические занятия по наиболее сложным темам организуются и проводятся непосредственно начальником инженерной службы или его помощником.

Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

На занятиях по инженерной подготовке применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, самостоятельная работа и практические занятия. На каждом занятии могут применяться несколько методов обучения. Практические занятия должны проводиться в форме тренировок.

Структура каждого занятия по инженерной подготовке включает вводную, основную и заключительную части.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Затем он объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Руководитель занятия доводит до военнослужащих требования мер безопасности при обращении с оружием и шанцевым инструментом, другим инженерным оборудованием, средствами взрывания и имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основная часть включает в себя сообщение новых знаний и умений, закрепление этих знаний в памяти и проверку степени усвоения материала. Учебные вопросы должны излагаться последовательно методом рассказа, показа и тренировки.

В ходе занятий и тренировок руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах, руководит сменой учебных мест, определяет характерные недостатки; при необходимости применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими командира отделения (ЗКВ) для дополнительной тренировки по устранению вскрытых недостатков.

В случае нарушения обучаемыми требований безопасности руководитель занятия немедленно прекращает занятие (выполнение норматива), выстраивает обучаемых (при необходимости организует немедленный отход в укрытие или на безопасное расстояние), после чего поясняет суть нарушения (неправильного действия), его возможные или неминуемые вредные (опасные) последствия.

В конце основной части занятия руководитель проводит анализ качества усвоения учебных вопросов обучаемыми, заслушивает доклады руководителей на учебных местах и на этой основе устанавливает типичные ошибки в действиях обучаемых.

После отработки учебного вопроса руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, другого инженерного имущества и средств имитации. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия, выполнение нормативов (практических действий) в основной части и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по инженерной подготовке

тема:

Противотанковые и противопехотные мины Российской армии.
Действия личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов

занятие:

Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии. Действия личного состава при нахождении на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Противотанковые и противопехотные мины Российской армии. Действия личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии. Действия личного состава при нахождении на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, устное изложение и обсуждение изучаемого материала (классно-групповое). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | 1. Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы, образцы окопов и укрытий для личного состава и техники. 2. Оружие и экипировка – штатные. 3. Учебные мины. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: макеты противотанковых и противопехотных мин. | Запоминают основные отличительные признаки мин и их устройство. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Действия личного состава при нахождении на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: действия личного состава при нахождении на заминированной местности; действия личного состава при обнаружении взрывоопасных предметов; требования безопасности при обращении с минами и в случае обнаружения на местности взрывоопасных предметов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: действия личного состава при нахождении на заминированной местности; действия личного состава при обнаружении взрывоопасных предметов. | Запоминают порядок действий при обращении с минами и в случае обнаружения на местности взрывоопасных предметов. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по инженерной подготовке

тема:

Противотанковые и противопехотные мины Российской армии.
Действия личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов

учебные Вопросы:

- Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии.

- Действия личного состава при нахождении на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

# 1. Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых и противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии

1.1. Назначение и тактико-технические характеристики противотанковых мин,
стоящих на вооружении Российской армии (по материалам http://amdgod.z52.ru/)

Противотанковая мина ТМ-62П.

| Противотанковая мина ТМ-62П | Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на взрыватель мины. Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду только вручную. Для установки средствами механизации не предназначена, поэтому ручка для переноски выполнена несъемной. Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости не имеет, но в качестве последних с миной могут использоваться мины-сюрпризы МС-3 или МС-4. |
| --- | --- |

Корпус мины изготавливается из ударопрочной пластмассы. В неокончательно снаряженном виде (без взрывателей) мины в контейнерах в укрепленных ящиках могут десантироваться с самолета беспарашютным методом (высота полета не выше 15-20м., скорость до 290 км/час).

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противогусеничная |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 9-11 кг |
| Масса взрывчатого вещества | 6,6-7,6 кг |
| Диаметр | 34 см |
| Высота с МВ-62 | 12.8 см |
| Высота с МВШ-62 | 100.2 см |
| Диаметр датчика цели | 9 см |
| Чувствительность | 200-500 кг |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 град. |

Противотанковая мина ТМ-62П2.

| Противотанковая мина ТМ-62П2 | Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на взрыватель мины. Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду вручную или средствами механизации. Предназначена, в основном к установке средствами механизации, поэтому ручка для переноски выполнена |
| --- | --- |

| Ручка для переноски мины упряжного типа | съемной упряжного типа из прочной нейлоновой ленты зеленого цвета. Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости не имеет, но в качестве последних с миной могут использоваться мины-сюрпризы МС-3 или МС-4. Корпус мины изготавливается из ударопрочной пластмассы. В неокончательно снаряженном виде (без взрывателей) мины в контейнерах в укрепленных ящиках могут десантироваться с самолета беспарашютным методом (высота полета не выше 15-20м., скорость до 290 км/час). |
| --- | --- |

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противогусеничная |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 9,4-11 кг |
| Масса взрывчатого вещества | 6,5-7 кг |
| Диаметр | 32 см |
| Высота с МВ-62 | 12,8 см |
| Высота с МВШ-62 | 100,2 см |
| Диаметр датчика цели | 9 см |
| Чувствительность | 200-500 кг |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 град. |

Противотанковая мина ТМ-62П3.

| Противотанковая мина ТМ-62П3 | Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на взрыватель мины. Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду вручную или средствами механизации (прицепные минные заградители ПМР-3, ПМЗ-4, вертолетная система минирования ВМР-2). Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Мина ТМ-62П3 является одним из вариантов семейства ТМ-62. Ее корпус изготавливается из толстого морозостойкого и ударопрочного полиэтилена темно-зеленого цвета. |
| --- | --- |

ТМ-62П3, в основном, предназначена для установки механизированным способом с применением прицепных минных заградителей ПМЗ-3 и ПМЗ-4, вертолетной системы минирования ВМР-2.

Для применения в гусеничных минных заградителях типа ГМЗ не предназначена.

В связи с тем, что основным способом применения является механизированный, ручка для переноски выполнена съемной упряжного типа из синтетической минной ленты зеленого цвета, застегивающеся цилиндрической пуговицей.

При ручной установке ручка используется лишь для переноски мины. Перед ручной установкой мины в лунку ручка снимается и укладывается под мину или же уносится с собой.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противогусеничная |
| --- | --- |
| Корпус | полиэтилен |
| Масса | 8-8,7 кг |
| Масса взрывчатого вещества | 6,5-7,2 кг |
| Диаметр | 32 см |
| Высота с МВ-62 | 12,8 см |
| Высота с МВШ-62 | 100,2 см |
| Диаметр датчика цели | 9 см |
| Чувствительность | 200-500 кг |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +40 град. |

Противотанковая мина ТМ-62Т.

| Противотанковая мина ТМ-62Т | Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на взрыватель мины. Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, вручную или средствами механизации. Срок боевой работы мины не ограничивается. Ее корпус изготавливается из капроновой ткани темно-зеленого цвета, пропитанной эпоксидным составом Возможны иные варианты окрасок (для мин, изготавливавшихся на экспорт). |
| --- | --- |

ТМ-62Т предназначена для установки вручную или с помощью средств механизированной установки ГМЗ, ГМЗ-2, ПМР-3, ПМЗ-4 и призвана несколько устранить такое отрицательное качество мины ТМ-62Б как недостаточная прочность.

Мина может комплектоваться сьемной ручкой для переноски упряжного типа, аналогичной ручке для мины ТМ-62П3 или же веревочной несъемной ручкой (пропускаемой сквозь заряд) с деревянной или пластмассовой втулкой, как показано на снимке. Мина с несьемной ручкой для механизированной установки не предназначена.

Применение взрывателей с корпусом из металла (МВЗ-62, МВЧ-62, МВШ-62, МВД-62) для этой мины обычно является вынужденным, т.к. при их применении теряется главное преимущество мины - необнаруживаемость металлодетекторами.

Кроме того, мина может использоваться со взрывателями, входящими в комплекты управляемых минных полей УМП, УМВП-2, УМПН-68, а также в качестве обычного взрывного заряда с детонирующим устройством ДУ-62.

Тактико-технические характеристики мины ТМ-62Т

| Тип мины | противотанковая противогусеничная |
| --- | --- |
| Корпус | капроновая ткань |
| Масса (без взрывателя) | 7,9-8,1. кг |
| Масса взрывчатого вещества | 7,0-7,9 кг |
| Диаметр | 32 см |
| Высота мины | В зависимости от взрывателя – 10,0 12,8 см |
| Чувствительность нажимного датчика цели | 200-500 кг |
| Извлекаемость | извлекаемая |
| Обезвреживаемость | обезвреживаемая |
| Управляемость | зависит от типа взрывателя |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 градусов |

Взрыв ТМ-62Т разрушает 3-5 траков, каток, повреждает балансир.

Устойчивость мины ТМ-62Т со взрывателем МВП-62 100% во фронте ударной волны с давлением 3,5 кг/кв.см Это обеспечивает сохранение мин в боеспособном состоянии на удалении 4 метра и более от оси взрыва удлиненного заряда разминирования имеющего массу 8 кг/пог.м. На расстоянии от 1 до 4 метров от оси взрыва удлиненного заряда сохраняют боеспособность до 50% мин ТМ-62Т со взрывателем МВП-62.

Мина ТМ-62Т предназначена для изготовления в военное время как альтернативная при дефиците металла или пластмассы для корпуса и недостатке промышленных производственных мощностей. В мирное время ее изготовление и накопление запасов не планируется. Изготавливается небольшое количество учебных мин с инертным заполнителем.

В качестве элемента неизвлекаемости могут использоваться мины-ловушки МС-3, МЛ-7 или более коварная мина-ловушка МС-4.

Противотанковая мина ТМ-72.

| Противотанковая мина ТМ-72 | Мина противотанковая противоднищевая. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет пробивания днища танка кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда танк окажется над миной. Принята на вооружение в 1973 г. До декабря 1989 года информация по этой мине являлась закрытой. Съемная ручка для переноски из зеленой капроновой ленты (упряжного типа аналогичная ручке мины ТМ-62). Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду только вручную. Для установки средствами механизации не предназначена, хотя прицепной минный заградитель ПМЗ-4 может использоваться для раскладки мин на минном поле. |
| --- | --- |

Однако все действия по приведению мины в боевое положение, закапыванию, маскировке выполняются вручную.

Основным штатным взрывателем является МВН-72, реагирующий на магнитное поле танка (БТР, БМП, БМД, автомобиль).

Реакция взрывателя рассчитана так, что при скорости цели выше 5-9 км в час взрыв происходит под боевым или трансмиссионным отделением. При меньшей скорости цели взрыв может произойти под передней частью машины. При скорости цели свыше 90 км/час взрыв может произойти позади машины (т.е. цель не будет поражена).

Срок боевой работы мины со взрывателем МВН-72 ограничивается сроком работы источника тока взрывателя, но во всех случаях не менее 1 месяца, после чего мина становится невзрывоопасной. Срок боевой работы мины со взрывателем МВШ-62 ограничивается сроком коррозии корпуса мины и взрывателя (от 1 до 10 и более лет в зависимости от влажности грунта).

Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости не имеет, но в качестве последних с миной могут использоваться мины-сюрпризы МС, МС-4 или МЛ-7. Кроме того, очень высокая чувствительность взрывателя МВН-72 к изменениям магнитного поля может вызвать взрыв мины при приближении к ней человека, имеющего при себе металлические предметы или даже вследствие перемещения самой мины по местности. Любые электромагнитные воздействия (магнитное поле, радиоизлучение миноискателя) вызывают срабатывание взрывателя обязательно. Ближе 200 м от высоковольтных линий электропередач, работающих РЛС и мощных радиостанций, устанавливать ТМ-72 запрещается.

Тактико-технические характеристики мины ТМ-72

| Тип мины | противотанковая противоднищевая кумулятивная |
| --- | --- |
| Материал корпуса | сталь |
| Масса | 6 кг |
| Масса заряда ВВ | 2,5 кг |
| Диаметр | 25 см |
| Время приведения в боевое положение (с МВН-72) | 30-120 сек. |
| Бронепробиваемость | 100 мм с расстояния 0,25-0,5 м |
| Возможно применение взрывателей | вся серия взрывателей МВ-62 |
| Извлекаемость/ обезвреживаемость | обезвреживаемая, в этом состоянии извлекаемая |
| Самоликвидация/самонейтрализация | не самоликвидирующаяся, самонейтрализация вследствие истечения срока работы источника питания через 1-18 месяцев. |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +50 градусов |

Мина устанавливается в грунт (снег) таким образом, чтобы взрыватель находился выше уровня грунта.

Мина окрашивается в оливково-зеленый цвет, маркировка на боковой поверхности черного цвета. Взрыватель МВН-72 обычно имеет серо-черную окраску с черной маркировкой на верхней плоскости.

Мина устанавливается одним сапером. Время на подготовку мины к применению 2-3 мин, время на установку подготовленной мины 1-3 мин.

Мнение об этой мине в войсках невысокое, впрочем, как и обо всех минах (наших и иностранных) с магнитными взрывателями. Капризны, требуют квалифицированного персонала, чувствительны к низким и высоким температурам, сырости (отказывают источники питания), к свежести источников питания. Установка только вручную. И в то же время, траление таких мин не вызывает проблем. Трал ЭМТ надежно работает и взрывает мины на безопасном от машины удалении.

Противотанковая мина ТМ-73.

Противотанковая мина ТМ-73 предназначена для минирования местности с целью поражения танков и других бронеобъектов противника в их бортовую часть.

Организационно мина состоит из трех основных компонентов:

реактивного противотанкового граната РПГ-18 «Муха»;

- взрывного устройства, включающего в себя взрыватель обрывного действия МВЭ-72 и пусковое устройство;

- комплекта приспособлений для установки мины на местности.

Мина устанавливается на местности поперечно предполагаемому движению цели в 20-25 метрах от трассы движения цели на высоте 37см от поверхности грунта.

Противотанковая мина ТМ-73

Обрывной датчик цели взрывателя МВЭ-72 натягивается поперек направления движения цели на высоте 0,8-1,2 м от поверхности грунта, а пусковое устройство закрепляется на трубе гранаты. К пусковому устройству присоединяется накольный механизм взрывателя МВЭ-72.

Когда движущийся танк противника оборвет натянутый над дорогой обрывной датчик цели, взрыватель МВЭ-72 выдаст электроимпульс на свой накольный механизм. Ударник накольного механизма воспламенит капсюль-воспламенитель пускового устройства, от него загорится пороховой заряд УЗВ-5 и давление пороховых газов продавит спусковой рычаг шептала гранаты РПГ-18. Произойдет выстрел и боеголовка поразит цель.

Собственно, действие мины ТМ-73 аналогично стрельбе гранатой РПГ-18 с той лишь разницей, что выстрел производит не солдат-гранатометчик, а сама цель, воздействовав на датчик цели мины.

Мина была принята на вооружение Советской Армии в 1974 году, но до 1999 года информация по ней являлась закрытой.

Тактико-технические характеристики мины ТМ-73

| Тип мины | Противотанковая противобортовая кумулятивная |
| --- | --- |
| Масса мины | 8 кг |
| Масса гранаты | 2,6 кг |
| Масса заряда ВВ | 300 г |
| Поражающее действие мины | 300 мм брони с расстояния до 30 м |
| Рабочая длина обрывного датчика цели | 15 м |
| Время перевода в боевое положение | 50-180 сек |
| Время боевой работы | 30 сут |
| Время на установку (2 чел.) | 8-20 мин |
| Самоликвидация/самонейтрализация | отсутствует/ по израсходованию ресурса батареи питания взрывателя |
| Неизвлекаемость и необезвреживаемость | извлекаемая необезвреживаемая |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +50 |

Противотанковая мина ТМ-83.

Мина противотанковая противобортовая.

Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника.

Поражение машинам противника наносится за счет пробивания бортовой брони ударным ядром, образующимся из обкладки кумулятивной воронки при взрыве мины.

| Противотанковая мина ТМ-83 | При проникновении ударного ядра внутрь танка происходит поражение членов экипажа и оборудования танка каплями расплавленной брони, высоким давлением, возникающим внутри и высокой температурой ядра. Это вызывает пожар внутри танка, возможна детонация боекомплекта Мина может устанавливаться на грунт или крепиться к местным предметам только вручную. Укупорочный ящик или его крышка служит основанием для мины. Дальность поражения танка до 50 метров, поэтому мина устанавливается сбоку от вероятного маршрута движения танка на удалении 5-50 метров от оси маршрута. С помощью визира мина нацеливается на место поражения. Мина имеет два датчика цели - сейсмический и инфракрасный. |
| --- | --- |

Сейсмический датчик обеспечивает работу мины в режиме ожидания цели, что позволяет экономить энергию источников питания.

При приближении цели сейсмический датчик выдает команду на перевод мины в боевое положение, которым включается в работу инфракрасный датчик. Как только цель окажется в поле зрения инфракрасного датчика, который регистрирует инфракрасное излучение машины (танка), последний выдает команду на предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) на подрыв мины.

При взрыве заряда мины из медной обкладки кумулятивной выемки образуется ударное ядро, которое на дальностях от 5 до 50 метров пробивает броню толщиной до 100 мм, образуя в броне отверстие диаметром 80 мм.

Если цель не попала в поле зрения инфракрасного датчика, то через 3 минуты мина вновь переходит в режим ожидания цели.

Сейсмический датчик, имеющий свой источник питания (батарея 373 (R20)), устанавливается в землю возле мины и соединяется с инфракрасным датчиком и ПИМом проводной линией, а инфракрасный датчик, который также имеет свой источник питания (батарея 373 (R20)), крепится на корпусе мины сверху. Предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) привинчивается к запалу МД-5М, который в свою очередь ввинчен в гнездо на тыльной стороне мины.

Мина может устанавливаться в неуправляемом (автономном) варианте и в управляемом варианте.

Управляемость мины заключается в том, что с помощью 100-метровой проводной линии и пульта управления (используется пульт управления мины МЗУ) ее можно многократно переводить в безопасный (предохранительный) режим или в режим ожидания цели. В предохранительном режиме мина является извлекаемой и обезвреживаемой.

Если же мина установлена в неуправляемом варианте, то она считается неизвлекаемой и необезвреживаемой в силу высокой чувствительности сейсмического датчика и вероятности срабатывания инфракрасного датчика от теплового излучения человеческого тела при приближении человека к мине (с любой стороны ближе 10 метров). Уничтожение такой мины возможно лишь расстрелом ее из крупнокалиберного пулемета.

Также в неуправляемом варианте мина может быть установлена со взрывателем МВЭ-72 или МВЭ-НС. В этом случае сейсмический, инфракрасный датчики и ПИМ не используются, а используется обрывной датчик цели взрывателя МВЭ-72 или МВЭ-НС. Накольный механизм взрывателя навинчивается на запал МД-5М вместо ПИМа. В этом варианте мина ТМ-83 устанавливается аналогично мине ТМ-73.

Мины ТМ-83 первых серий имели отличающиеся от более поздних серий (с 1984г.) датчики цели и комплектовались также инфракрасным электрофонарем и отражательным зеркалом.

В старом варианте датчик цели мины комбинированный сейсмическо-инфракрасный. Мина может находиться в двух режимах - пассивного ожидания и активном. Сейсмический датчик выносной. Он устанавливается в землю вблизи маршрута движения танка. Инфракрасный датчик находится на корпусе мины. Там же крепится и съемный электрический фонарь с инфракрасным фильтром. Вариантов установки инфракрасного фонаря два.

В первом варианте фонарь крепится на корпусе мины, а на противоположной стороне дороги крепится зеркало так, чтобы инфракрасный луч от фонаря, возвращался на фотоэлмент инфракрасного датчика.

Во втором варианте зеркало не устанавливается, а на его месте ставится сам фонарь, соединенный проводником с сейсмическим датчиком, и нацеленный так, чтобы его луч попадал на фотоэлемент инфракрасного датчика.

В режиме пассивного ожидания электроцепи мины обесточены и фонарь выключен. При приближении танка, когда сотрясение почвы достигнет порогового значения, сейсмический датчик включает инфракрасный фонарь и инфракрасный приемник (мина переходит в активный режим). При пересечении танком луча фонаря, боевая цепь мины замыкается и происходит взрыв мины. Ударное ядро пробивает борт танка.

Срок боевой работы мины ограничивается сроком работоспособности батарей электропитания, зависящей от температуры окружающей среды, но во всех случаях не менее 30 суток. Самоликвидатором мина не оснащается, Элементов неизвлекаемости не имеет, однако в качестве такового может использоваться мина-сюрприз МС-3 или МС-4. Кроме того, в неуправляемом варианте мина в силу высокой чувствительности датчиков цели неизвлекаемая и необезвреживаемая.

Обезвреживание мины, установленной в управляемом варианте производится после того, как с помощью пульта управления МЗУ она переведена в безопасное положение. Обезвреживание включает в себя отсоединение от мины ПИМа, отсоединение от него проводной линии и извлечение из СД и ИД батарей питания.

Обезвреживание мины, установленной в неуправляемом варианте невозможно и она подлежит уничтожению расстрелом ее из крупнокалиберного пулемета или крупнокалиберной снайперской винтовки с расстояния не менее 30 метров.

Тактико-технические характеристики мины ТМ-83

| Тип мины | противотанковая, противобортовая на принципе ударного ядра |
| --- | --- |
| Корпус | металл |
| Масса | 28,1 кг |
| Масса заряда ВВ | 9,6 кг |
| Дальность поражения цели | от 5 до 50 метров |
| Бронепробиваемость | 100 мм |
| Диаметр пробоины | 80 мм |
| Датчики цели взрывателя | сейсмический и инфракрасный |
| Чувствительность сейсмодатчика (по танку) | 200-250 м |
| Чувствительность инфрадатчика (по танку) | 90-120м |
| Взрыватель запасного варианта | МВЭ-72 |
| Длина обрывного датчика цели МВЭ-72 | 60 м |
| Чувствительность обрывного датчика цели | 300-400 гр |
| Срок боевой работы мины | не менее 30 суток |
| Температурный диапазон применения | от -30 до +50 градусов |
| Ограничения в применении по метеоусловиям | туман (сильный снегопад, ливень) с видимостью менее 50 м |
| Управляемость | управляемая/неуправляемая |
| Обезвреживаемость | только в управляемом варианте |
| Извлекаемость | только в управляемом варианте |
| Способы установки | ручной |
| Время дальнего взведения | 1-30 мин |
| Тип механизма дальнего взведения | гидромеханический |

Противотанковая мина ТМ-89.

| Противотанковая мина ТМ-89 | Это самая современная российская противотанковая мина, принятая на вооружение Российской Армии в 1993 году. Предназначена для минирования местности против танков и другой подвижной техники противника. Взрыв мины происходит, когда над ней оказывается масса из ферромагнитных материалов. Взрывом мощного заряда ВВ (6,7 кг) пробивается днище танка или перебивается гусеница, разрушается каток, часто повреждается и балансир. В первом случае танк полностью выводится из строя, обычно с гибелью экипажа. Во втором случае выведение из строя составляет от 2 до 6 часов и после ремонта ходовой части танк может продолжать выполнение боевой задачи. |
| --- | --- |

Внешне и по размерам походит на противотанковую мину ТМ-62М, однако заряд взрывчатки в корпусе мины организован так, что образует кумулятивную воронку.

Взрыватель мины магнитный, являющийся частью конструкции мины. В некоторых вторичных источниках он обозначается индексом МВН-89, однако это не соответствует действительности.

По утверждениям сайта «Paul Mulcahy's Web Site.htm» в 50% случаев мина может среагировать на магнитное поле миноискателя и в 10% на прикосновение металлического ножа или щупа, однако Руководство по материальной части мины этого не подтверждает, хотя и запрещает приближение к мине с ферромагнитными материалами (оружие, бронежилет, каска, шанцевый инструмент и т.п.) и поиск мин с помощью металлодетекторов и щупов, а также перемещение неразоруженной мины.

Мина устанавливается на грунт, в грунт, в снег вручную или с помощью средств механизации - гусеничного минного заградителя ГМЗ-3 или вертолетной системы минирования ВМР-2 на вертолете Ми-8Т. По утверждениям сайта «Paul Mulcahy's Web Site.htm» мина неизвлекаемая и необезвреживаемая, однако Руководство по материальной части мины предусматривает ее снятие и перевод взрывателя в безопасное положение.

Тактико-технические характеристики мины ТМ-89

| Тип мины | противотанковая противогусеничная (противоднищевая) кумулятивно-фугасная |
| --- | --- |
| Материал корпуса | металл |
| Масса | 11,5 кг |
| Масса заряда ВВ | 6,7 кг |
| Масса промежуточного детонатора | 0,17 кг |
| Масса порохового вышибного заряда ДРП-3 | 0,07кг |
| Диаметр | 32 см |
| Высота (по верху взрывателя) | 13,2см |
| Бронепробиваемость на расстоянии 45см | 200 мм |
| Время перевода в боевое положение | 20-700 сек |
| Время боевой работы | 30 сут |
| Извлекаемость/обезвреживаемость | обезвреживаемая, в обезвреженном состоянии извлекаемая |
| Температурный диапазон применения | от -30 до +50 градусов |

Для переноски мина имеет съемную ручку из зеленой капроновой ленты. Ручка крепится в специальном кронштейне на днище мины. Если мина будет устанавливаться с помощью средств механизации, то перед загрузкой мины в носитель ручка удаляется.

Мина поставляется с завода изготовителя с установленным в нее дистанционным механизмом, обеспечивающим установку мины только вручную или наземными минными заградителями ГМЗ-3 (крышка красного цвета). Для установки мины с использованием вертолетной системы минирования ВМР-2 требуется замена дистанционного механизма на пусковой механизм (крышка черного цвета). Эти пусковые механизмы укладываются в ящики с минами отдельно.

Если танк наехал на мину гусеницей и отсутствует возможность сброса взрывателя и маскировочного слоя грунта, то взрыв приобретает обычный фугасный характер за счет которого перебивается гусеница танка.

Поиск мин ТМ-89 можно осуществлять только визуально и сапер, осуществляющий обезвреживание мины, не должен иметь при себе ферромагнитных материалов (предметов, изготовленных из черных металлов) и перемещать мину до выполнения действий со взрывателем.

Обезвреженную мину можно извлечь с места установки и удалить с минного поля. Повторное использование мины не разрешается, т.к. при повторном переводе рукоятки в боевое положение возможно срабатывание взрывателя.

Снятые мины подлежат уничтожению взрывным способом.

Противотанковая мина ТМК-2.

| Противотанковая мина ТМК-2 | Мина противотанковая противоднищевая. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет пробивания днища машины кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент наклона датчика цели (штыревой антенны). Мина может устанавливаться в грунт (снег) вручную. Срок боевой работы мины ограничивается сроком разрушения от коррозии кронштейна крепления взрывателя. Самоликвидатором мина не оснащается. Гнезд для элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет. Мина используется с табельным взрывателем наклонного действия МВК-2 с детонирующим устройством ДУМ-2 и запалом МД-7М. Взрыватель обеспечивает замедление срабатывания на 0,3-0,45 сек с тем, чтобы взрыв произошел под серединой машины. |
| --- | --- |

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противоднищевая |
| --- | --- |
| Корпус | металл |
| Масса | 12 кг |
| Масса взрывчатого вещества | 6 кг |
| Диаметр | 30,07 см |
| Высота по корпусу | 26,5 см |
| Высота по антенне | 113 см |
| Угол наклона датчика цели для срабатывания | 24-36 градусов |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 град |

Кумулятивная струя при взрыве мины в способна пробить 60 мм брони при снаряжении тротилом и 110 мм при снаряжении ТГ-50. При взрыве мины под колесом или гусеницей происходит разрушение трака и катка (колеса), при взрыве под днищем высокое давление и температура кумулятивной струи вызывает пожар в танке, подрыв боеукладки, расположенной на днище. При закрытых люках танка экипаж погибает весь, при открытых люках возможно выживание части экипажа. Как правило танк выводится из строя полностью и восстановлению не подлежит.

Противотанковая мина ПТМ-1.

| Противотанковая мина ПТМ-1 | Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения 1-3 траков гусеницы в момент наезжания танка на мину. Мина устанавливается только на грунт системами дистанционного минирования ПКМ-1, ВСМ-1 или УМЗ, использующими кассеты средств дистанционного минирования или использующими 220 мм ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». |
| --- | --- |

При применении мин ПТМ-1 системами ПКМ-1, ВСМ-1, УМЗ используется кассета КПТМ-1. В кассете размещается 3 мины ПТМ-1.

Мина в сечении представляет собой 56-ти градусный сектор окружности. При длине кассеты 48 см в ней размещаются три мины длиной 33,7см Остальное место по длине кассеты занимает пороховой вышибной заряд.

Ракета марки 9М27К2 (9М27К3)

При применении РСЗО «Ураган» используются ракеты марок 9М27К2 или 9М27К3. Каждая такая ракета содержит по 24 мины ПТМ-1.

Срок боевой работы мины в зависимости от температуры окружающей среды 3-40 часов (чем ниже температура, тем продолжительнее срок боевой работы), после чего мина самоликвидируется подрывом.

В боевое положение мина переводится автоматически через 60-100 секунд после выброса из кассеты или ракеты. В боевом положении мина необезвреживаема, т.к. конструкция взрывателя не предусматривает перевод мины в безопасное положение. Устройств неизвлекаемости мина не имеет, но вследствие того, что время самоликвидации обычно неизвестно, а мина необезвреживаемая, то ее следует также считать и неизвлекаемой.

Основной взрыватель мины, являющийся частью конструкции мины, гидромеханического типа нажимного действия. Датчика цели, как такового, мина не имеет. В его качестве выступает сам корпус мины, изготовленный из мягкого полиэтилена. При наезде гусеницы танка или колеса машины на мину, корпус мины сминается, давление жидкого взрывчатого вещества в корпусе мины резко возрастает и гидравлическое воздействие ВВ на чувствительный элемент взрывателя заставляет последний сработать.

Мина может быть окрашена в зеленый, серо-зеленый, желто-серый или коричнево-серый цвет.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противогусеничная |
| --- | --- |
| Корпус | полиэтилен |
| Масса | 1,6 кг |
| Нажимное усилие срабатывания | 200-500 кг |
| Взрыватель | гидромеханический |
| Масса взрывчатого вещества | 1,1 кг |
| Длина | 33,7 см |
| Ширина | 7 см |
| Высота | 6,6 см |
| Размер датчика цели | 32х6х7 см |
| Температурный диапазон применения | от -30 до +50 град |
| Время перевода в боевое положение | 60-100 сек |
| Время самоликвидации | 3-40 час |

Мина по взрыво- весовым данным весьма слабая. При подрывании мины под гусеницей танка происходит только разрушение одного-двух, очень редко трех траков. Наезд на мину колеса БТР-80 вызывает повреждение только резины колеса. Сам БТР при этом полностью сохраняет свою подвижность.

Для людей мина опасна вследствие вероятности срабатывания системы самоликвидации в момент нахождения возле мины людей, поэтому ручное удаление мин с минного поля или их подрывание на месте запрещено, т.е. приближение к мине людей воспрещается. Опасность, в основном, представляет фугасное действие взрыва, т.к. полиэтиленовый корпус осколков практически не дает.

Для обезвреживания мин следует применять катковые минные тралы типа КМТ-5М (КМТ-7) или удлиненные заряды разминирования систем УР-67, УР-77 или им подобные.

При применении этих мин следует иметь в виду, что глубокий снежный покров, густой кустарник, высокая трава, болотистый грунт могут приводить к тому, что не все мины лягут в выгодное положение (горизонтально), а также под минами может оказаться грунт (снег), который не позволит гусенице оказать нужное давление на мину. В подобных условиях от 16 до 40% мин могут оказаться неработоспособными.

Однако следует помнить, что основной целью применения мин систем дистанционного минирования является стремление задержать, приостановить движение противника, а за счет небольших размеров мин становится возможным средствами механизации доставить к месту применения их достаточно большое количество, что вполне компенсирует их недостаточную поражающую способность.

Противотанковая мина ПТМ-3.

Мина противотанковая противоднищевая.

Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника.

Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части, пробивания днища кумулятивной струей при взрыве заряда мины когда машина окажется над миной.

Мина устанавливается на грунт системами дистанционного минирования (ПКМ-1, ВСМ-1, УМЗ, УГМЗ) использующими кассеты средств дистанционного минирования. Для мин ПТМ-3 используется кассета КПТМ-3.

Также минами ПТМ-3 комплектуются реактивные снаряды 9М59 РСЗО 9К57 «Ураган» (9 мин в снаряде) и реактивные снаряды 9М55К4 РСЗО 9К58 «Смерч» (25 мин в снаряде).

| Противотанковая мина ПТМ-3 | Срок боевой работы мины в зависимости от температуры окружающей среды 8-24 часа, после чего мина самоликвидируется подрывом. В боевое положение мина переводится автоматически через 60-100 секунд после выброса из кассеты. В боевом положении мина неизвлекаемая и необезвреживаемая, т.к. кроме основного магнитного взрывателя мина оснащена дополнительным, срабатывающим при изменении положения мины. Основной взрыватель мины, являющийся частью конструкции мины, магнитный, реагирующий на магнитное поле танка, БТР, автомобиля. Может также среагировать на металл, находящийся на пешем солдате. Дополнительный взрыватель также являющийся частью конструкции мины является элементом неизвлекаемости и необезвреживаемости. Он реагирует на перемещение мины, ее наклон в любую сторону от первоначального. Мина может быть окрашена в зеленый, серо-зеленый, желто-серый, коричнево-серый цвет. |
| --- | --- |

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противоднищевая |
| --- | --- |
| Корпус | металл |
| Масса | 4,9 кг |
| Масса взрывчатого вещества | 1,8 кг |
| Длина | 33 см |
| Ширина | 8,8 см |
| Высота | 8,8 см |
| Размер датчика цели | 33х8,8см |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +50 град |

Мина по взрыво- весовым данным довольно слабая. Лучший результат получается, когда мина взрывается под днищем танка. В этом случае экипаж получает тяжелую контузию или гибнет от высокого давления, развивающегося в боевом отделении танка при проникновении туда кумулятивной струи. Могут быть выведены из строя системы танка, возникнуть пожар. Усиленная броня днища (например, машины разминирования БМР-3) выдерживает взрыв мины. При подрывании мины под гусеницей танка происходит только разрушение одного, редко двух траков. Наезд на мину колеса БТР-80 вызывает повреждение только резины колеса. Сам БТР при этом полностью сохраняет свою подвижность.

Однако следует помнить, что основной целью применения мин систем дистанционного минирования является стремление задержать, приостановить движение противника, а за счет небольших размеров мин становится возможным средствами механизации доставить к месту применения их достаточно большое количество, что вполне компенсирует недостаточную поражающую способность таких мин.

1.2. Назначение и тактико-технические характеристики противопехотных мин, стоящих на вооружении Российской армии (по материалам http://amdgod.z52.ru/)

Противопехотная мина ПМД-6М.

Мина противопехотная фугасная нажимного действия.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

| Противопехотная мина ПМД-6М | Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на нажимную крышку мины. Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. |
| --- | --- |

Смерть может наступить от болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную.

Срок боевой работы мины ограничивается сроком службы деревянного корпуса. При его разрушении от гниения нажимная крышка может не выдавить боевую чеку из взрывателя и взрыва не произойдет. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя серии МУВ делает обезвреживание мины крайне опасным. Кроме того под мину может устанавливаться мина-сюрприз, которая делает извлечение или обезвреживание мины невозможным.

Мина состоит из деревянного корпуса, тротиловой 200 граммовой тротиловой шашки, взрывателя серии МУВ с «Т»-образной чекой, запала МД-2.

Тактико-технические характеристики мины ПМД-6М

| Тип мины | противопехотная фугасная нажимного действия |
| --- | --- |
| Корпус | дерево |
| Масса корпуса (без ВВ) | 290 г |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 200 гр |
| Длина | 20 см |
| Ширина | 9 см |
| Высота корпуса | 5 см |
| Размеры датчика цели (нажимная крышка) | 20х9 см |
| Чувствительность | 6-28 кг |
| Температурный диапазон применения | от -60 до -+60 град. |

Степень безопасности установки мины зависит от типа взрывателя серии МУВ.

Например, при использовании взрывателей МУВ-2, МУВ-3 с момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин (при +40 град.) до 59 часов (при -40 град.).

Более старый вариант мины под индексом ПМД-6 отличается от ПМД-6М тем, что на нижней стороне крышки не было пластинчатой пружины, увеличивающей усилие срабатывания с 1-17 кг до 6-28 кг.

В настоящее время мина ПМД-6М не производится, в табелях снабжения войск не числится, однако все ее комплектующие кроме деревянного корпуса числятся в табелях как минно-подрывное имущество и широко применяются в иных минах, подрывном деле.

А производство деревянных корпусов можно организовать в считанные дни или даже часы непосредственно в инженерно-саперном батальоне.

Поэтому с вооружения армии эта мина не снята.

Противопехотная мина ПМН.

| Противопехотная мина ПМН | Мина противопехотная фугасная нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на нажимную крышку мины. Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. |
| --- | --- |

Смерть может наступить от болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, прицепные минные заградители ПМЗ-4), но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Мина имеет взрыватель, являющийся частью конструкции мины. Запал типа МД-9.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противопехотная фугасная |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 550 гр |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 200 гр |
| Диаметр | 11 см |
| Высота | 5,3 см |
| Диаметр датчика цели | 10 см |
| Чувствительность | 8-25 кг |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +50 град. |

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин. (при +40 град.) до 59 часов (при -40 град.).

В боевой остановке мины можно комплектовать запалами и перевозить в штатной укупорке окончательно снаряженными.

Позднее, с целью сократить время перевода мины в боевое положение в зимних условиях, было разработано специальное устройство под названием СВП, которое вкручивалось вместо заглушки, закрывающей металлоэлемент.

При установке мины в лунку, откручивалась крышка СВП, она повисала на шнурке, идущем к терочному запалу. Необходимо было дернуть за этот шнурок и начиналась работа пиротехнического подогревателя. Затем в обычном порядке выдергивалась за кольцо предохранительная чека и мина маскировалась. Подогреватель поднимал температуру в области металлоэлемента до 30-40 градусов, в результате чего перерезание металлоэлемента происходило в течение 2-3 минут. Однако применение СВП допускалось лишь при температурах ниже -10 градусов, иначе разогрев мог быть чрезмерным и перевод мины в боевое положение мог произойти преждевременно.

Эта мина стала столь же популярна в мире, как и советский автомат Калашникова, в силу своей простоты и безопасности в обращении, надежности и способности сохранять свои боевые качества долгие годы. Нередко она известна под жаргонным названием «черная вдова» из-за того, что у человека, наступившего на эту мину, очень мало шансов остаться в живых.

Противопехотная мина ПМН-2.

| Противопехотная мина ПМН-2 | Мина противопехотная фугасная нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) мины. Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. |
| --- | --- |

Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. Смерть может наступить от болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, ПМР-3, прицепные минные заградители ПМЗ-4), но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную.

Герметичность мины позволяет использовать ее в водонасыщенных и болотистых грунтах. Установка мин под воду (прибрежная полоса водных преград, броды) не допускается ввиду ее плавучести.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, но особенности конструкции исключают обратный перевод мины из боевого в безопасное положение. Поэтому мина относится к категории необезвреживаемых.

Мина имеет взрыватель и запал, являющиеся частью конструкции мины.

Тактико-технические характеристики мины ПМН-2

| Тип мины | противопехотная фугасная |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 400 гр |
| Масса взрывчатого вещества (ТГ-40) | 100 гр |
| Диаметр | 12 см |
| Высота | 5,4 см |
| Диаметр датчика цели | 9,7см |
| Чувствительность | 15-25 кг |
| Время приведения в боевое положение | 2-10 минут |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +50 град. |

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод проходит от 2 мин (при +40 град.) до 10 мин (при -40 град.).

Применение в качестве заряда смеси тротила (40%) и гексогена (60%) вместо чистого тротила несколько повышает поражающее действие, приближая его к мине ПМН (200 гр. тротила), хотя в целом мощность ПМН-2 примерно в полтора раза ниже, чем у ПМН.

Преимущество мины ПМН-2 перед ПМН состоит прежде всего в том, что механизм дальнего взведения работает по принципу пневматики, а не перерезания струной металлоэлемента. Это обеспечивает высокую стабильность времени перевода мины в боевое положение 2-10 минут, т.е. почти не зависит от температуры окружающей среды (время дальнего взведения мины ПМН при низких температурах доходило до 59 часов, т.е. двое с половиной суток).

Второе преимущество ПМН-2 в том, что не требуется никаких предварительных действий при подготовке мины к применению (осмотр, вывинчивание пробки, вставление запала, и т.п.) и нет никаких элементов, которыми требуется комплектовать мину (запал). Это обеспечивает высокую безопасность и возможность пользования миной малоквалифицированными солдатами.

Несколько загрубленный датчик цели и его измененная форма (в идее черного креста) исключают случайное срабатывание мины при кратковременных динамических нагрузках, несколько снижают чувствительность мины к взрывным средствами разминирования (примерно на 8-12%).

Никаких подготовительных действий перед применением мины не требуется. Для перевода мины в боевое положение необходимо просто резко повернуть по часовой или против часовой стрелки предохранительную чеку (фигурная скобка из белого металла) чтобы срезать контровочную медную проволоку и выдернуть чеку из гильзы. С этого момента через 2-10 минут мина будет переведена в боевое положение. Обратный процесс невозможен.

Противопехотная мина ПМН-3.

Внешне мина ПМН-3 очень похожа на мину ПМН-2

Мина противопехотная фугасная нажимного действия.

| Противопехотная мина ПМН-3 | Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) мины. Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. |
| --- | --- |

Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. Смерть может наступить от болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, ПМР-3, прицепные минные заградители ПМЗ-4, вертолетная система минирования ВСМ), но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную.

Герметичность мины позволяет использовать ее в водонасыщенных и болотистых грунтах. Установка мин под воду (прибрежная полоса водных преград, броды) не допускается ввиду ее плавучести.

Срок боевой работы мины устанавливаемый предварительно может составлять 12 часов, 1, 2, 4, 8 суток после чего мина самоликвидируется подрывом.

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Необезвреживаемость обеспечивается тем, что падение напряжения источника питания вызывает взрыв мины что происходит при попытке извлечь источник питания (аккумулятор 7-РЦ 53 У), его коротком замыкании, неисправности или при попытке нарушить целостность электронной схемы мины. Неизвлекаемость обеспечивается наличием наклонного датчика цели. Взрыв в этом случае происходит при изменении положения мины более чем на 30 градусов (вне зависимости от положения мины, в котором она оказалась на момент приведения в боевое положение).

Мина имеет взрыватель и запал, являющиеся частью конструкции мины.

Тактико-технические характеристики мины ПМН-3

| Тип мины | противопехотная фугасная |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 600 гр |
| Масса взрывчатого вещества (гексоген) | 80 гр |
| Диаметр | 12,2 см |
| Высота | 5,4 см |
| Диаметр датчика цели | 9,7 см |
| Чувствительность | 15-25 кг |
| Время приведения в боевое положение | 7-10 минут |
| Время боевой работы (фиксированное) | 0.5, 1, 2, 4, 8 суток |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +50 град. |

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод проходит 7-10 минут.

Перед использованием мины необходимо проверить исправность источника тока, установить его на штатное место и установить время боевой работы мины отвинтив верхнюю крышку мины.

Механизм дальнего взведения работает не по принципу пневматики, как это было у мины ПМН-2, а за счет работы электронной схемы. Это обеспечивает высокую стабильность времени приведения в боевое положение вне зависимости от внешних факторов.

Однако, вследствие необходимости устанавливать время боевой работы предварительно, мина ПМН-3 потеряла то преимущество, которым обладала мина ПМН-2, а именно то, что старой мине не требовалось никаких предварительных действий при подготовке к применению (осмотр, вывинчивание пробки, вставление запала, и т.п.) и нет никаких элементов, которыми требуется комплектовать мину (запал, источник питания). Это обеспечивало высокую безопасность и возможность пользования миной малоквалифицированными солдатами.

Мина ПМН-3 требует от минера более высокой квалификации, однако ее преимущество в том, что не требуется последующее разминирование местности и имеется возможность устанавливать оперативные минные поля, которые затем не препятствуют маневру своих войск.

Отсюда проистекает различная тактика использования мин ПМН-2 и ПМН-3. Хотя внешне они очень похожи внешне, эти мины совершенно различны.

Несколько загрубленный датчик цели и его измененная исключают случайное срабатывание мины при кратковременных динамических нагрузках, несколько снижают чувствительность мины к взрывным средствами разминирования (примерно на 8-12%).

Противопехотная мина ПМН-4.

| Противопехотная мина ПМН-4 | Мина противопехотная фугасная нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели (вся верхняя плоскость мины). Обычно при взрыве мины разрушается почти полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на |
| --- | --- |

мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть повреждена или не получить повреждения вовсе. Смерть может наступить от болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег только вручную.

Герметичность мины позволяет использовать ее в водонасыщенных и болотистых грунтах. Установка мин под воду (прибрежная полоса водных преград, броды) не допускается ввиду ее плавучести.

Срок боевой работы мины не ограничивается.

Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, но особенности конструкции исключают обратный перевод мины из боевого в безопасное положение. Поэтому мина относится к категории необезвреживаемых.

Мина имеет взрыватель и запал, являющиеся частью конструкции мины.

Тактико-технические характеристики мины ПМН-4

| Тип мины | противопехотная фугасная |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 300 гр |
| Масса взрывчатого вещества (ТГ-40) | 50 гр |
| Диаметр | 9,5 см |
| Высота | 4,2 см |
| Диаметр датчика цели | 9 см |
| Чувствительность | 5-15 кг |
| Время приведения в боевое положение | 1-40 минут |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +40 град. |

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод от 1 мин (при +40град.) до 40 мин (при -40 град.).

Применение в качестве заряда смеси тротила (40%) и гексогена (60%) вместо чистого тротила несколько повышает поражающее действие, хотя мина имеет почти в четыре раза меньшую мощность, чем ПМН и вдвое, чем ПНМ-2.

Механизм дальнего взведения мины ПМН-4 гидромеханический и работает по принципу выдавливания густого геля (жидкий каучук) через калиброванные отверстия, после того, как будет удалена предохранительная чека вместе с блокирующей скобой. Это обеспечивает достаточно высокую стабильность времени перевода мины в боевое положение 1-40 минут, т.е. значительно менее зависит от температуры окружающей среды чем мина ПМН, хотя и несколько больше нежели мина ПМН-2.

При работе с миной ПМН-4 (как и с миной ПМН-2) не требуется никаких предварительных действий при подготовке ее к применению (осмотр, вывинчивание пробки, вставление запала, и т.п.) и нет никаких элементов, которыми требуется комплектовать мину (запал). Это обеспечивает высокую безопасность и возможность пользования миной малоквалифицированными солдатами.

Никаких подготовительных действий перед применением мины не требуется. Для перевода мины в боевое положение необходимо просто выдернуть предохранительную чеку и удалить блокирующую скобу. С этого момента начинается процесс перевода мины в боевое положение. Обратный процесс невозможен.

Противопехотная мина ПФМ-1С (ПФМ-1).

Мина противопехотная фугасная нажимного действия, устанавливаемая средствами дистанционного минирования.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

Поражение человеку наносится за счет ранения стопы ноги при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели, которым является вся площадь полумягкого

| Противопехотная мина ПФМ-1С (ПФМ-1) | полиэтиленового контейнера с жидким взрывчатым веществом. При взрыве мины стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, получает значительные ранения. Обычно после подрыва на мине требуется ампутация стопы и солдат, становясь инвалидом, оказывается полностью непригоден к военной службе. Смерть возможна вследствие большой потери крови при несвоевременном оказании медицинской помощи, однако процент погибших составляет не более 2-5% пораженных. Так называемая «противоминная обувь», якобы защищающая от мин подобного типа, неэффективна. |
| --- | --- |

Противоминный костюм, довольно широко известный по телевизионным кадрам, защищает сапера вполне надежно от этих мин, если взрыв произошел на расстоянии около метра и более от человека, например, в момент удаления мины с места с помощью лопаты, совка или подобного инструмента.

Когда солдат наступает на область датчика цели, то жидкое ВВ, играя роль гидрожидкости, начинает выдавливается в область взрывателя типа МВДМ (ВГМ-572) и заставляет его сработать.

Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования типа ПКМ-1, ВСМ, УМЗ, УГМЗ. Возможны варианты снаряжения этими минами артиллерийских снарядов или ракет систем залпового огня. Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мина существует в двух вариантах ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква «С».

Мины помещаются в универсальную кассету, изготовленную из алюминиевого сплава. Существует четыре типа снаряжения кассет для мин:

Кассета КСФ-1. Содержит 72 мины типа ПФМ-1. Дальность выброса мин до 35 метров.

Кассета КСФ-1С. Содержит 64 мины типа ПФМ-1С. Дальность выброса мин до 35 метров.

Кассета КСФ-1С-0.5. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Дальность выброса мин 30-35м.

КСФ-1С-0,5СК. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Отличается от КСФ-1С-0,5 стабилизированной дальностью полета мин и более равномерным распределением в эллипсе рассеивания. Дальность выброса мин 30-35м.

Все типы кассет абсолютно идентичны по внешнему виду, характеристикам и отличаются только маркировкой. Диаметр кассеты 14 см, длина 48см, масса кассеты 9-9,4 кг. Внутри кассеты помещаются мины, пороховой вышибной заряд и электрокапсюльная втулка ЭКВ-30М.

| Запуск кассеты с минами ПФМ-1С (ПФМ-1) | В настоящее время выпуск кассет типов КСФ-1, КСФ-1С-0.5 и КСФ-1С-0,5СК прекращен и их запасы уничтожаются в связи с тем, что Россия в соответствии с Женевским Протоколом обязалась отказаться от использования мин, не имеющих устройств самоликвидации. Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1,ВСМ, |
| --- | --- |

УМЗ, УГМЗ). Отстреливание мин происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.

Мины разбрасываются в эллипсе рассеивания размером 18-20 на 8-10 метров и распределяются случайным образом. Крыло мина имеет для того, чтобы обеспечить равномерное распределение по площади эллипса.

Тактико-технические характеристики мины ПФМ-1С

| Тип мины | противопехотная фугасная |
| --- | --- |
| Корпус | полиэтилен |
| Масса | 80 гр |
| Масса взрывчатого вещества (ВС-6Д) | 40 гр |
| Длина | 11,9 см |
| Ширина | 6,4 см |
| Толщина | 2 см |
| Площадь датчика цели | 34,1 кв. см |
| Чувствительность | 5-25 кг |
| Время дальнего взведения | 1-10 минут |
| Время боевой работы | 1-40 часов |
| Температурный диапазон применения | от -20 до +40 град. |

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Срок хранения 10 лет, но по некоторым данным жидкое ВВ ВС-6Д отличается повышенной агрессивностью и токсичностью. При недостаточной герметизации проникает к деталям взрывателя, вызывая разрушение последнего, в результате чего возможен взрыв мин в кассете.

Специалисты ЗАО НПО «Экодем» (учреждено Российским агентством по боеприпасам в лице ФГУП ГНПП «Базальт», Федеральной ассоциацией «Двойные технологии» и МО РФ в лице 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева МО России) разработали способ утилизации минных кассет. Это так называемый способ цементации, заключающийся во введении специального состава в свободный объем кассеты, в которой размещены мины ПФМ-1.

Заполняя свободные полости и затвердевая, состав герметизирует опасные зоны утечки жидкого взрывчатого вещества, входящего в состав заряда этих мин, предохраняет от смещения элементы конструкции.

Противопехотная мина ОЗМ-3.

| Противопехотная мина ОЗМ-3 | Мина противопехотная осколочная кругового поражения выпрыгивающая двойного действия. Может применятся как мина натяжного действия, как управляемая или же одновременно и натяжного действия и управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится осколками корпуса мины при ее подрыве на высоте 40-140 см от поверхности земли после подбрасывания ее пороховым вышибным зарядом, который срабатывает в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя, или же с пульта управления поступит электроимпульс на воспламенитель вышибного заряда. Мина устанавливается вручную в грунт, а при невозможности установки в грунт - на грунт (при этом мина |
| --- | --- |

привязывается к вбитому в грунт колышку).

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается.

Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины крайне опасным. Может устанавливаться на неизвлекаемость с помощью мины-сюрприза МС-3 или же самодельных мин-сюрпризов.

Мина состоит из чугунного корпуса с размещенным в нем зарядом ВВ, вышибным пороховым зарядом, замедителем и запалом. Комплектуется мина взрывателем серии МУВ с «Р» - образной чекой, двумя деревянными колышками и отрезком проволоки длиной 6 м на деревянной катушке.

Для обеспечения возможности применения мины в управляемом варианте в вышибной заряд введен дополнительно электровоспламенитель, провода от которого через специальную пробку выведены наружу.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противопехотная осколочная выпрыгивающая кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | чугун |
| Масса | 3,2 кг |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 75 гр |
| Диаметр | 7,6 см |
| Высота корпуса | 13 см |
| Длина датчика цели (в одну сторону) | 9 м |
| Чувствительность | 1-17 кг |
| Радиус сплошного поражения | 9 м |
| Высота подрыва | 40-140 см |
| Температурный диапазон применения | от -60 до +60 град. |

Степень безопасности установки мины зависит от типа взрывателя серии МУВ. Например, при использовании взрывателей МУВ-2, МУВ-3 с момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин (при +40 град.) до 59 часов (при -40 град.).

В настоящее время мина ОЗМ-3 не производится, но некоторое количество на складах длительного хранения имеется.

Противопехотная мина ОЗМ-4.

| Противопехотная мина ОЗМ-4 | Мина противопехотная осколочная кругового поражения выпрыгивающая натяжного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится осколками корпуса мины при ее подрыве на высоте 60-80 см от поверхности земли после подбрасывания ее пороховым вышибным зарядом, который срабатывает в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя. Мина устанавливается вручную в грунт, а при невозможности установки в грунт - на грунт (при этом мина привязывается к вбитому в грунт колышку. Срок боевой работы мины не ограничивается. |
| --- | --- |

Самоликвидатором мина не оснащается.

Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины крайне опасным.

Может устанавливаться на неизвлекаемость с помощью мины-сюрприза МС-3 или же самодельных мин-сюрпризов.

Мина состоит из чугунного корпуса с размещенным в нем зарядом ВВ, вышибным пороховым зарядом, натяжным тросиком, внутренним ударно-спусковым механизмом, запалом. Комплектуется мина взрывателем серии МУВ с «Р» - образной чекой, двумя деревянными колышками и отрезком проволоки длиной 15 м на деревянной катушке.

В отличие от ОЗМ-3, срабатывание мины после подпрыгивания происходит не вследствие окончания горения порохового замедлителя, а под воздействием натяжного тросика, один конец которого закреплен на днище мины, а второй за внутренний взрыватель. Если мина вмерзла в грунт и не взлетела на нужную высоту, то взрыва не происходит совсем.

Мина ОЗМ-4 не имеет электрического воспламенителя, т.е. не используется в качестве управляемой.

Тактико-технические характеристики мины ОЗМ-4

| Тип мины | противопехотная осколочная выпрыгивающая кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | чугун |
| Масса | 5,4 кг |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 170 гр |
| Диаметр | 9 см |
| Высота корпуса | 17 см |
| Длина датчика цели (в одну сторону) | 13 м |
| Чувствительность | 1-17 кг |
| Радиус сплошного поражения | 13 м |
| Температурный диапазон применения | от -60 до +60 град. |

Степень безопасности установки мины зависит от типа взрывателя серии МУВ. Например, при использовании взрывателей МУВ-2, МУВ-3 с момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин (при +40град.) до 59 часов (при -40 град.).

В настоящее время мина ОЗМ-4 не производится, но некоторое количество на складах длительного хранения имеется.

Противопехотная мина ОЗМ-72.

| Противопехотная мина ОЗМ-72 | Мина противопехотная осколочная кругового поражения выпрыгивающая натяжного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) и осколками корпуса мины при ее подрыве на высоте 90-110 см от поверхности земли после подбрасывания ее пороховым вышибным зарядом, который срабатывает в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя. Мина устанавливается вручную в грунт, а при невозможности установки в грунт - на грунт (при этом мина привязывается к |
| --- | --- |

вбитому в грунт колышку.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается.

Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины крайне опасным.

Может устанавливаться на неизвлекаемость с помощью мины-сюрприза МС-3 или же самодельных мин-сюрпризов.

Мина состоит из стального корпуса с размещенным в нем зарядом ВВ, готовыми убойными элементами (2400 роликов или шариков); вышибным пороховым зарядом; натяжным тросиком, внутренним ударно-спусковым механизмом, запалом.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противопехотная осколочная выпрыгивающая кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | сталь |
| Масса | 5, кг |
| Масса взрывчатого вещества (МС) | 660 гр |
| Диаметр | 10,8 см |
| Высота корпуса | 17, см |
| Длина датчика цели (в одну сторону) | 15 м |
| Чувствительность | 1-17 кг |
| Радиус поражения | 30 м |
| Температурный диапазон применения | от -60 до +60 град. |

Степень безопасности установки мины зависит от типа взрывателя серии МУВ. Например, при использовании взрывателей МУВ-2, МУВ-3 с момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин (при +40град.) до 59 часов (при -40 град.).

Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72, имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373.

Противопехотная мина ПОМ-1

| Противопехотная мина ПОМ-1 | Мина противопехотная осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку или нескольким наносится за счет поражения осколками корпуса при взрыве заряда мины в момент, когда человек заденет один из восьми датчиков цели (тонкие прочные капроновые нити длиной 4,5 метра каждая с якорями-грузиками на концах) и тем самым изменит положение мины. Мина может устанавливаться только на грунт и только средствами дистанционного минирования - ручными ПКМ-1, вертолетными ВСМ-1, наземными минными заградителями УМЗ, УГМЗ. Из них основным средством является ВСМ-1. Возможность установки мин вручную не предусматривается. |
| --- | --- |

Комплект ВСМ-1, состоит из четырех контейнеров и пульта управления. Контейнеры попарно подвешиваются на узлы подвески правого и левого бортов машины, пульт размещается в пассажирской кабине вертолета и обслуживается 1 человеком.

В каждом контейнере размещается по 29 кассет типа КСО-1. Всего вертолет Ми-8 т может нести 116 кассет (928 мин типа ПОМ-1).

Мины ПОМ-1 размещаются по 8 штук в кассетах КСО-1.

После вылета из кассеты, под воздействием набегающего потока воздуха мина получает вращение. Для этого на корпусе имеются аэродинамические приливы-крылья.

Центробежный предохранитель высвобождает две крестовины на нижней и верхней половинах корпуса, которые удерживают подпружиненные якоря грузики с нитями. Крестовины отбрасываются от корпуса, якоря-грузики под воздействием пружин вылетают из корпуса. Под воздействием центробежной силы якоря-грузики отбрасываются от корпуса на длину нитей.

После падения мины на землю и исчезновения центробежной силы обратное движение центробежного предохранителя замыкает контакты огневой цепи.

С этого момента мина находится в боевом положении и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 1 до 40 часов (В среднем 20 часов).

Весь процесс приведения мины в боевое положение с момента вылета из кассеты занимает 60-90 секунд.

Взрыв мины происходит при изменении положения мины более чем на 15-20 градусов, что происходит вследствие того, что солдат противника зацепившись за тонкую капроновую нить неизбежно стронет мину с места.

По истечении срока боевой работы происходит самонейтрализация мины способом короткого замыкания источника питания. После этого мина безопасна, однако никаких внешних признаков (сигналов) самонейтрализации в конструкции мины не имеется.

Тактико-технические характеристики мины ПОМ-1

| Тип мины | дистанционно устанавливаемая противопехотная осколочного поражения |
| --- | --- |
| Корпус | сталь |
| Масса | 750 гр |
| Масса взрывчатого вещества (ВСД-6д) | 100 гр |
| Диаметр | 8 см |
| Длина датчика цели (каждого из восьми) | 4,5 м |
| Чувствительность | 350-450 гр |
| Время дальнего взведения | 60-90 сек |
| Время боевой работы | 1-40 часов |
| Радиус поражения | 7-11 м |
| Температурный диапазон применения | от -20 до +40 град. |

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Взрыватель встроенный электроконтактный. Одна кассета дает эллипс рассеивания 8-10 на 18-20 метров (т.е. в пределах этого эллипса будут разбросаны восемь мин из одной кассеты). Между минами расстояния в среднем 1,5-7 метров. Натяжные нити восьми мин многократно пересекаясь, обеспечивают 100% вероятность того, что солдат противника зацепится за одну из нитей.

Один вертолет одним боекомплектом ВСМ-1 (29 кассет) устанавливает минное поле 2000х30 метров. Звено вертолетов устанавливает минное поле размером 13,2 км х 30 м за 3-4 минуты.

Борьба с этими минами иначе, чем многократное проезжание по местности бронемашинами невозможна. Хотя мина и металлическая, но использовать для их поиска и обнаружения металлодетектор (миноискатель) или щуп невозможно, т.к. пятиметровые нити исключают приближение к мине. Траление мин забрасыванием кошек с веревками, как это делается в отношении обычных мин натяжного действия, также крайне опасно из-за того, что в силу высокой чувствительности взрыв мины возможен уже в момент падения веревки на нить мины.

Проделывание проходов в минных полях из мин ПОМ-1 с помощью взрывных установок разминирования (УР-67, УР-77, ЗРП-2, американские M58 MICLIC, M60 AVLM, ESMB «Mongoose») дает хорошие результаты.

Противопехотная мина ПОМ-2.

| Противопехотная мина ПОМ-2 | Мина противопехотная осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку или нескольким наносится за счет поражения осколками корпуса и готовыми убойными элементами (шарики или ролики), размещенными по стенкам корпуса с внутренней его стороны при взрыве заряда мины в момент, когда человек заденет один из двух датчиков цели (тонкие обрывные провода длиной по 9,5 м каждый). |
| --- | --- |

Мина может устанавливаться только на грунт и только средствами дистанционного минирования - ручными ПКМ-1, вертолетными ВСМ-1 или КМГ-У, наземными УМЗ, УГМЗ. Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мина имеет устройство самоликвидации, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 4-100 часов (в среднем 23 часа) с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая.

Мины помещаются по 4 штуки в кассету КПОМ-2. Каждая мина размещается в металлическом цилиндре (подкассетнике).

Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1, ВСМ, КМГ-У, УМЗ). Отстреливание мин из кассеты происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.

После вылета подкассетников с минами из двух подкассетников (нижних) мины отстреливаются и падают на удалении 40-70 м от места пуска. Вторые два подкассетника отстреливают свои мины, пролетев от места пуска 60-140 м.

Таким образом, мины распределяются в полосе шириной 12-15 метров и длиной 60-140 м.

После падения мин на поверхность земли начинается процесс приведения их в боевое положение, который длится 50-60 сек. Сначала раскрываются замки шести подпружиненных лопастей, которые откинувшись в стороны от корпуса, поднимают его в вертикальное положение и обеспечивают постоянное вертикальное положение мины. Затем из верхней части корпуса отстреливается в разные стороны четыре грузика-якоря, вытягивающие за собой четыре тонких обрывных провода (усилие обрыва 350-450 гр.). С этого момента мина находится в боевом положении и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 4 до 100 часов (В среднем 23 часа).

Взрыв мины происходит при обрывании любого из четырех проводов или по истечении времени боевой работы. Если мина не приняла после падения правильного положения, например, вследствие попадания в глубокий снег, болото, или датчики цели не смогли принять правильное положение (развернулись неполностью или не все, или не на полную дальность), то все равно мина работает в обычном боевом режиме.

Тактико-технические характеристики мины ПОМ-2

| Тип мины | дистанционно устанавливаемая противопехотная осколочная кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | металл |
| Масса | 1,6 кг |
| Масса взрывчатого вещества (ПВВ-4) | 140 гр |
| Высота | 18 см |
| Диаметр | 6,3см |
| Длина датчика цели (каждого из четырех) | 9,5 м |
| Чувствительность | 350-450 гр |
| Время дальнего взведения | 50-60 сек |
| Время боевой работы | 4-100 часов |
| Радиус поражения | до 16 м |
| Температурный диапазон применения | от -20 до +40 град. |

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Взрыватель встроенный электронный. Часть мин может иметь дополнительный встроенный сейсмический датчик цели и (или) элемент неизвлекаемости (наклонный, срабатывает при изменении положения мины на 5-7 градусов).

Противопехотная мина ПОМЗ-2.

Мина противопехотная осколочная натяжного действия.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится осколками корпуса мины при ее подрыве в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя.

| Противопехотная мина ПОМЗ-2 | Мина устанавливается вручную на вбитый в грунт деревянный колышек, который входит в комплект мины. Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины крайне опасным. Мина состоит из чугунного корпуса, имеющего по внешней стороне насечки, взрывателя серии МУВ с «Р» - образной чекой, запала МД-2, тротиловой шашки 75 гр., двух деревянных колышков и отрезка проволоки длиной 8,3 м. Степень безопасности установки мины зависит от типа взрывателя серии МУВ. Например, при использовании взрывателей МУВ-2, МУВ-3 с момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин (при +40град.) до 59 часов (при -40 град.). В настоящее время мина ПОМЗ-2 не производится, в табелях снабжения войск не числится, однако все ее комплектующие кроме чугунного корпуса числятся в табелях как минно-подрывное имущество и широко применяются в иных минах, подрывном деле. |
| --- | --- |

А производство чугунных корпусов можно организовать в считанные дни или даже часы. Поэтому с вооружения армии эта мина не снята.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противопехотная осколочная кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | чугун |
| Масса корпуса (без ВВ) | 1,5 кг |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 75 гр |
| Диаметр | 6 см |
| Высота корпуса | 13 см |
| Длина датчика цели (в одну сторону) | 4 м |
| Чувствительность | 1-17 кг |
| Радиус сплошного поражения | 4 м |
| Температурный диапазон применения | от -60 до+60 град. |

Противопехотная мина ПОМЗ-2М.

Мина противопехотная осколочная натяжного действия.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится осколками корпуса мины при ее подрыве в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя.

Мина устанавливается вручную на вбитый в грунт деревянный колышек, который входит в комплект мины.

Срок боевой работы мины не ограничивается.

Самоликвидатором мина не оснащается.

Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины крайне опасным.

Мина состоит из чугунного корпуса, имеющего по внешней стороне насечки, взрывателя серии МУВ с «Р» - образной чекой, запала МД-5М, тротиловой шашки 75 гр., двух деревянных колышков и отрезка проволоки длиной 8,3 м.

Степень безопасности установки мины зависит от типа взрывателя серии МУВ. Например, при использовании взрывателей МУВ-2, МУВ-3 с момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин (при +40град.) до 59 часов (при -40 град.).

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противопехотная осколочная кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | чугун |
| Масса корпуса (без ВВ) | 1,2 кг |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 75 гр |
| Диаметр | 6 см |
| Высота корпуса | 10,7 см |
| Длина датчика цели (в одну сторону) | 4 м |
| Чувствительность | 1-17 кг |
| Радиус сплошного поражения | 4 м |
| Температурный диапазон применения | от -60 до +60 град. |

В настоящее время в России мина ПОМЗ-2М не производится, в табелях снабжения войск не числится, однако все ее комплектующие кроме чугунного корпуса числятся в табелях как минно-подрывное имущество и широко применяются в иных минах, подрывном деле. А производство чугунных корпусов можно организовать в считанные дни или даже часы. Поэтому с вооружения армии эта мина не снята.

Противопехотная мина МОН-50.

| Противопехотная мина МОН-50 | Мина противопехотная осколочная направленного поражения управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 50 метров. Высота сектора поражения от 15 см до 4 метров на предельной дальности. Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя МВЭ-72, или же за натяжной датчик (проволочку) взрывателя серии МУВ. |
| --- | --- |

Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в верхней части два гнезда с резьбой под запал МД-5М, электродетонатор ЭДП-Р. Таким образом мина может приводится в действие одним из двух способов.

Эффективность мины сильно зависит от того, насколько точно она направлена. Поэтому в верхней ее части имеется прицел, поле зрения которого показывает саперу зону поражения.

Время боевой работы мины не ограничивается.

Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что уже на расстоянии 12-15 метров осколков корпуса, летящих в тыл и в стороны можно не опасаться.

Мина устанавливается вручную на грунт, при этом используются складные ножки. Если грунт слишком мягкий или же установка производится на снег, то в качестве подкладки под мину используется сумка для переноски комплекта мины, которая набивается грунтом или снегом.

Мина также может с помощью струбцины (типа складного портативного фотоштатива) крепиться к различным местным предметам или поверхностям. Для ввинчивания струбцины в деревянные поверхности (деревья, двери, заборы и т.п.) она имеет стержень с коловоротной резьбой. В нижней части корпуса мины для присоединения струбцины имеется втулка с резьбововым гнездом.

Тактико-технические характеристики мины МОН-50

| Тип мины | противопехотная осколочная управляемая направленного поражения |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 2,0 кг |
| Масса взрывчатого вещества (ПВВ-4) | 700 гр |
| Длина корпуса | 22,6 см |
| Высота корпуса | 9 см |
| Толщина корпуса | 6,6 см |
| Количество готовых убойных элементов | 489-540 (шарики или ролики) |
| Зона поражения | по горизонтали - сектор 54(; по вертикали - до 4 метров; по дальности - 50 метров |
| Температурный диапазон применения | от 50 до +50 град. |

Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72, имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373. При использовании подручных средств можно использовать мину и со взрывателем серии МУВ с запалом МД-2 или МД-5М. Возможно и иное использование мины при применении иных взрывателей (в качестве объектной, мины-сюрприза).

Мины могут поставляться в составе комплекта управляемого противопехотного минного поля.

Противопехотная мина МОН-90.

| Противопехотная мина МОН-90 | Мина противопехотная осколочная направленного поражения управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 90-99 метров. Высота сектора поражения от 30 см непосредственно у мины до 8 метров на предельной дальности. Взрыв производится оператором с пульта управления |
| --- | --- |

при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя МВЭ-72, или же за натяжной датчик (проволочку) взрывателя серии МУВ. Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в верхней части два гнезда с резьбой под запал МД-5М, электродетонатор ЭДП-Р. Таким образом мина может приводится в действие одним из двух способов.

Эффективность мины сильно зависит от того, насколько точно она направлена. Поэтому в верхней ее части имеется прицел ружейного типа.

Время боевой работы мины не ограничивается.

Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что уже на расстоянии 12-15 метров осколков корпуса, летящих в тыл и в стороны можно не опасаться.

Мина устанавливается вручную на грунт или прикрепляется к вертикальным поверхностям (столбам, деревьям), при этом используется имеющийся на нижней поверхности мины стальной штырь, который может с помощью шарнира поворачиваться по горизонтали и вертикаль, охватывая нижнюю полусферу 180 градусов.

Тактико-технические характеристики мины МОН-90

| Тип мины | противопехотная осколочная управляемая направленного поражения |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 12,1 кг |
| Масса взрывчатого вещества (ПВВ-4) | 6,2 кг |
| Длина корпуса | 34,5 см |
| Высота корпуса | 20,2 см |
| Толщина корпуса | 15,3 см |
| Количество готовых убойных элементов | 2000 (стальные шарики или ролики) |
| Диаметр одного убойного элемента | 7 мм |
| Зона поражения | -по горизонтали - сектор 54(; по вертикали - до 8 метров; по дальности - 90 метров |
| Расчетные дальности поражения | сплошное поражение - до 51 м; эффективное поражение - до 62,6м; 20% поражение - до 99м |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 град. |

Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72, имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373. При использовании подручных средств можно использовать мину и со взрывателем серии МУВ с запалом МД-2 или МД-5М. Возможно и иное использование мины при применении иных взрывателей (в качестве объектной, мины-сюрприза).

Мины могут поставляться в составе комплекта управляемого противопехотного минного поля, в составе комплекта НВУ-П.

Противопехотная мина МОН-100.

Мина противопехотная осколочная направленного поражения управляемая.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (ролики) вылетающими в направлении противника узким пучком шириной около 5 метров на дальность до 115 метров (при вероятности поражения 90%).

| Противопехотная мина МОН-100 | На рисунке показана мина, закрепленная с помощью штатного кронштейна к вертикальному предмету (ствол дерева). В гнездо ввинчен запал МД-5М и электронакольный механизм (запал МД-5М является запалом накольного действия, а электонакольный механизм позволяет взрывать запал с помощью электросигнала). Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения. Возможно использование мины в неуправляемом варианте с использованием взрывателей натяжного действия типа МУВ (МУВ-2, МУВ-3), взрывателя обрывного действия МВЭ-72 (МВЭ-НС). Однако зона поражения этой мины слишком узкая и использование мин МОН-100 в неуправляемом варианте нецелесообразно. Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в центре передней части гнездо с резьбой под электродетонатор ЭДП-Р или запал МД-5М. Таким образом, мина может приводится в действие одним из двух способов. Время боевой работы мины не ограничивается. |
| --- | --- |

Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что отдельные осколки корпуса и кронштейна , летят в тыл и в стороны на значительно большее расстояние.

Мина устанавливается вручную на грунт или крепится к местным предметам. Для этой цели мина имеет специальный кронштейн, который может вбиваться в местные предметы. Кронштейн оснащен крепежными барашками, обеспечивающими возможность нацеливания мины.

Тактико-технические характеристики мины МОН-100

| Тип мины | противопехотная осколочная управляемая направленного поражения |
| --- | --- |
| Корпус | сталь |
| Масса | 5,0 кг |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 2 кг |
| Диаметр корпуса | 23,6 см |
| Толщина корпуса | 8,25 см |
| Количество готовых убойных элементов | 400 (ролики диаметром 10 мм) |
| Дальность сплошного поражения | 116 м |
| Ширина зоны поражения | до 10 м |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 град. |

Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72 (МВЭ-НС), имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373.

Мина комплектуется кронштейном. Взрывателями, запалами и иными средствами взрывания не комплектуется.

Противопехотная мина МОН-200.

| Противопехотная мина МОН-200 | Мина противопехотная осколочная направленного поражения управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (ролики) вылетающими в направлении противника узким пучком шириной около 10 метров на дальность до 220 метров (при вероятности поражения 90%). Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя МВЭ-72. Мина имеет в центре передней части гнездо с резьбой под электродетонатор ЭДП-Р или запал МД-5М. Таким образом, мина может приводится в действие одним из двух способов. Мина МОН-200 является увеличенным аналогом мины МОН-100. |
| --- | --- |

Время боевой работы мины не ограничивается.

Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что отдельные осколки корпуса и кронштейна, летят в тыл и в стороны на значительно большее расстояние.

Мина устанавливается вручную на грунт или крепится к местным предметам. Для этой цели мина имеет специальный кронштейн, который может вбиваться в местные предметы. Кронштейн оснащен крепежными барашками, обеспечивающими возможность нацеливания мины.

Тактико-технические характеристики мины

| Тип мины | противопехотная осколочная управляемая направленного поражения |
| --- | --- |
| Корпус | сталь |
| Масса | 25,0 кг |
| Масса взрывчатого вещества (тротил) | 12 кг |
| Диаметр корпуса | 43,4 см |
| Толщина корпуса | 13 см |
| Количество готовых убойных элементов | 900 (ролики диаметром 10 мм) |
| Температурный диапазон применения | от -50 до +50 град. |

Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72, имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373.

Мина комплектуется кронштейном. Взрывателями, запалами и иными средствами взрывания не комплектуется.

Мины могут поставляться в составе комплекта управляемого противопехотного минного поля.

# 2. Действия личного состава при нахождении на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами

В целях предотвращения несчастных случаев при нахождении личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1. При обнаружении мин или при подозрении на минирование нельзя самостоятельно пытаться извлечь мину с места установки или обезвредить ее. Хороший профессионал всегда позаботится, чтобы установленная им мина имела устройство необезвреживаемости или неизвлекаемости. Эту работу должны производить саперы. До их прибытия необходимо оградить или хотя бы обозначить опасный участок специальными знаками с надписями «мины», а личный состав должен находиться на безопасном расстоянии от мин.

2. Как правило, на минных полях устанавливаются смешанные (противотанковые и противопехотные) мины. При нахождении в опасной близости от мин личный состав может пострадать от взрыва (по истечении срока самоликвидации, при срабатывании от упавших веток, при сильном ветре и т.д.). В зависимости от типа и конструкции осколочных боеприпасов, некоторые из них могут быть опасны на удалении до 300 метров.

3. Мины снимаются с места и обезвреживаются только в том случае, если по условиям обстановки подрыв их на месте невозможен. При этом извлечение мины с места установки необходимо производить при помощи саперной «кошки» с безопасного расстояния.

4. Работы по разминированию должны производиться в специальном снаряжении (защитном костюме сапера). Но, к сожалению, такого снаряжения, как правило, нет, поэтому обходиться приходится обычно только бронежилетом.

5. Надо помнить, что установленные мины искусно маскируются. Для затруднения их поиска миноискателями рассыпается большое количество осколков, гильз. Для притупления чувствительности собак минно-розыскной службы мины могут поливать горюче-смазочными материалами, рассыпать вокруг дробленое взрывчатое вещество.

6. В случае обнаружения предмета неизвестного назначения, запрещается брать его в руки, необходимо прекратить работы и вызвать специалиста.

7. Категорически запрещается приносить в расположение войск и хранить взрывоопасные предметы.

8. Категорически запрещается разряжать, бросать или ударять по обнаруженным взрывоопасным предметам.

9. Запрещается стаскивать и разбирать руками проволочные заграждения, выдергивать проволоку, обнаруженную на земле, в траве или кустарнике, т.к. возле них могут быть установлены мины-сюрпризы натяжного действия. Проволоку необходимо стаскивать с помощью «кошки» с веревкой длиной 50 м, находясь в укрытии.

10. Места для разведения костров должны быть перекопаны на глубину 40-60 см и проверены на отсутствие взрывоопасных предметов щупом или металлоискателем.

11. Движение гусеничной и колесной техники через передний край обороны противника разрешается только по проходам, предварительно обследованным саперами. Отклонение техники от обозначенных маршрутов запрещается.

12. Категорически запрещается уничтожение взрывоопасные предметы лицам не имеющим специального на то разрешения-допуска.