ПЛАН-конспект

проведения занятия
по инженерной подготовке

тема:

Инженерные заграждения

учебные Вопросы:

1. Минно-взрывные заграждения и минные поля.

2. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия.

3. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Инженерные заграждения. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Минно-взрывные заграждения и минные поля. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, устное изложение и обсуждение изучаемого материала (классно-групповое). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | 1. Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы, образцы окопов и укрытий для личного состава и техники. 2. Оружие и экипировка – штатные. 3. Учебные мины. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Минно-взрывные заграждения и минные поля. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Минно-взрывные заграждениями (МВЗ) называются заграждения, создаваемые на местности путём установки минных полей, групп мин, отдельных мин и зарядов взрывчатых веществ. МВЗ применяются в различных видах боевых действий в сочетании с другими видами заграждений и самостоятельно с целью нанести поражение противнику, задержать его продвижение, затруднить маневр, а также содействовать уничтожению сил и средств противника. Минно-взрывные заграждения бывают неуправляемыми (мины и заряды взрываются при непосредственном соприкосновении с ними) и управляемыми (мины и заряды взрываются по сигналу, передаваемому по радио или проводам с пункта управления). Способы установки минных полей. Мины в минном поле обычно устанавливаются в несколько рядов или группами. Минные поля характеризуются размерами по фронту и в глубину, количеством рядов мин, расстоянием между рядами и минами в рядах, расходами мин на 1 км, вероятностью поражения живой силы и боевой техники. Группы мин (отдельные мины) устанавливаются на дорогах, объездах, бродах, гатях, горных тропах, в лощинах, выемках и в населенных пунктах. Установка минных полей производится с помощью минных заградителей и вручную. Способ установки определяется тактической обстановкой, наличием сил, средств и времени на выполнение задачи. При установке минных полей необходимо твердо знать устройство инженерных боеприпасов, правила обращения с ними и приемы минирования. Перед выходом на минирование командир обязан провести инструктаж и проверить знание личным составом материальной части боеприпасов и мер безопасности. До начала минирования всему личному составу сообщаются сигналы и команды управления, связи и вызова огня. На каждое минное поле независимо от способа установки составляется схема привязки и заполняется формуляр минного поля. По своему назначению минные поля подразделяются на противотанковые, противопехотные, и смешанные. В противотанковых минных полях мины устанавливают в три-четыре ряда с расстоянием между рядами 20-40 м и между минами в ряду 4-5,5 м для противогусеничных типа ТМ-62 и 9-12 м для противоднищевых типа ТМК-2. Расход их на 1 км минного поля соответственно составляет 750-1000 и 300-400 шт. Установка противотанкового минного поля вручную способом строевого расчета производится подразделением вне огневого воздействия противника. Личный состав взвода от полевого склада подносит по четыре мины и выстраивается на исходной линии в одну шеренгу с интервалом 8 шагов лицом в сторону минного поля. По команде командира вся шеренга продвигается вперед и производит разноску мин, для чего, достигнув четвертого, третьего и второго ряда, каждый солдат в каждом ряду кладет одну противотанковую мину слева от себя на расстоянии одного шага, затем делает два шага вправо и продвигается на следующий ряд. Выйдя на первый ряд, солдаты устанавливают мины в грунт. При наличии травяного покрова дерн аккуратно отворачивается. После установки мины тщательно маскируются. На местах установки нельзя оставлять укупорку от мин и взрывателей, инструмент, вехи и указки. По команде командира солдаты, возвращаясь назад, устанавливают в грунт мины во втором, третьем и четвертом рядах. Командиры отделений проверяют качество установки и правильность снаряжения мин. Командир правофлангового (левофлангового) отделения во время установки мин обозначает границы заминированного участка вехами. После установки мин вехи снимаются, подразделение выстраивается на исходной линии и выдвигается на следующий заход. Подготовленный взвод за 10 ч этим способом может установить 1000-1200 мин. Установку противотанкового минного поля с помощью заградителя ПМЗ-4 производит расчет в составе пяти номеров. Первый номер - оператор, он же старший расчета, находится на заградителе, устанавливает шаг минирования, управляет плужным устройством и следит за прохождением мин в транспортере. Второй, третий и четвертый номера находятся в кузове автомобиля, и извлекают мины из контейнера, подают их на приемный лоток и транспортер заградителя. Пятый номер расчета - водитель тягача. Шаг минирования принимается равным 4 или 5,5 м. Трехрядное минное поле протяженностью 800-1100 м устанавливается тремя заградителями за один заход. Время установки - 35-40 мин. С применением заградителей противотанковые мины могут устанавливаться с заглублением в грунт или на поверхность. Загрузка мин в контейнер производится вне пределов минного поля силами расчетов с привлечением водителей транспортных машин. В ходе боевых действий из подразделений, имеющих на вооружении ПМ3-4, создаются подвижные отряды заграждения. На один день боя им выделяется 3 боекомплекта (1800) противотанковых мин. Противопехотные минные поля устанавливаются из фугасных и осколочных мин. Они могут устанавливаться перед противотанковыми минными полями, перед невзрывными заграждениями или в сочетании с ними и на участках местности, недоступных для действия механизированных войск. По фронту минные поля составляют от нескольких десятков до сотен метров, а в глубину - 10-15 метров и более. Минные поля могут состоять из 2-4 и более рядов с расстоянием между рядами более 5 м, а между минами в ряду для фугасных мин - не менее 1 м. Расход на 1 км минного поля - 2-3 тыс. мин. Противопехотные минные поля устанавливают минными заградителями ПМ3-4, с помощью автомобилей, оборудованных лотками и вручную. При установке мин вручную способом строевого расчета применяются только фугасные мины. Каждый солдат за один заход устанавливает столько мин, сколько рядов в минном поле. Установка минного поля производится аналогично установке противотанкового минного поля. Установку мин в грунт начинают от первого ряда без предварительной их разноски. По команде командира солдаты, закончив установку первого ряда, переходят ко второму, третьему и четвертому ряду. Границы заходов обозначают вехами, флажками, которые переставляют при последующих заходах и снимают в конце установки. Командиры отделений следят за соблюдением солдатами мер предосторожности и | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | правильностью установки. За 10 ч подготовленный взвод может установить 3000-4000 мин. С применением заградителей противопехотные фугасные мины раскладываются на поверхность грунта. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю основные принципы установки минных полей: противотанковых; противопехотных. | Осматривают образцы минных полей. Запоминают основные характеристики установки противотанковых и противопехотных минных полей. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2. Характеристика, общее устройство и принцип действия. Противопехотная мина МОН-50. Мина противопехотная осколочная направленного поражения управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 50 метров. Высота сектора поражения от 15 см до 4 метров на предельной дальности. Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя МВЭ-72, или же за натяжной датчик (проволочку) взрывателя серии МУВ. Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в верхней части два гнезда с резьбой под запал МД-5М, электродетонатор ЭДП-Р. Таким образом мина может приводится в действие одним из двух способов. Эффективность мины сильно зависит от того, насколько точно она направлена. Поэтому в верхней ее части имеется прицел, поле зрения которого показывает саперу зону поражения. Время боевой работы мины не ограничивается. Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет. Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что уже на расстоянии 12-15 метров осколков корпуса, летящих в тыл и в стороны можно не опасаться. Мина устанавливается вручную на грунт, при этом используются складные ножки. Если грунт слишком мягкий или же установка производится на снег, то в качестве подкладки под мину используется сумка для переноски комплекта мины, которая набивается грунтом или снегом. Мина также может с помощью струбцины (типа складного портативного фотоштатива) крепиться к различным местным предметам или поверхностям. Для ввинчивания струбцины в деревянные поверхности (деревья, двери, заборы и т.п.) она имеет стержень с коловоротной резьбой. В нижней части корпуса мины для присоединения струбцины имеется втулка с резьбовым гнездом. Тактико-технические характеристики мины МОН-50 Тип мины противопехотная осколочная управляемая направленного поражения Корпус пласт сса Масса 2,0 кг Масса взрывчатого вещества (ПВВ-4) 700 гр Длина корпуса 22,6 см Высота корпуса 9 см Толщина корпуса 6,6 см Количество готовых убойных элементов 489-540 (шарики или ролики) Зона поражения по горизонтали - сектор 54(; по вертикали - до 4 метров; по дальности - 50 метров Температурный диапазон применения от 50 до +50 град. Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72, имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373. При использовании подручных средств можно использовать мину и со взрывателем серии МУВ с запалом МД-2 или МД-5М. Возможно и иное использование мины при применении иных взрывателей (в качестве объектной, мины-сюрприза). Мины могут поставляться в составе комплекта управляемого противопехотного минного поля. Противопехотная мина ПФМ-1С (ПФМ-1). Мина противопехотная фугасная нажимного действия, устанавливаемая средствами дистанционного минирования. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет ранения стопы ноги при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели, которым является вся площадь полумягкого полиэтиленового контейнера с жидким взрывчатым веществом. При взрыве мины стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, получает значительные ранения. Обычно после подрыва на мине требуется ампутация стопы и солдат, становясь инвалидом, оказывается полностью непригоден к военной службе. Смерть возможна вследствие большой потери крови при несвоевременном оказании медицинской помощи, однако процент погибших составляет не более 2-5% пораженных. Так называемая «противоминная обувь», якобы защищающая от мин подобного типа, неэффективна. Противоминный костюм, довольно широко известный по телевизионным кадрам, защищает сапера вполне надежно от этих мин, если взрыв произошел на расстоянии около метра и более от человека, например, в момент удаления мины с места с помощью лопаты, совка или подобного инструмента. Когда солдат наступает на область датчика цели, то жидкое ВВ, играя роль гидрожидкости, начинает выдавливается в область взрывателя типа МВДМ (ВГМ-572) и заставляет его сработать. Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования типа ПКМ-1, ВСМ, УМЗ, УГМЗ. Возможны варианты снаряжения этими минами артиллерийских снарядов или ракет систем залпового огня. Возможность установки мин вручную не предусматривается. Мина существует в двух вариантах ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква «С». Мины помещаются в универсальную кассету, изготовленную из алюминиевого сплава. Существует четыре типа снаряжения кассет для мин: Кассета КСФ-1. Содержит 72 мины типа ПФМ-1. Дальность выброса мин до 35 метров. Кассета КСФ-1С. Содержит 64 мины типа ПФМ-1С. Дальность выброса мин до 35 метров. Кассета КСФ-1С-0.5. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Дальность выброса мин 30-35м. КСФ-1С-0,5СК. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Отличается от КСФ-1С-0,5 стабилизированной дальностью полета мин и более равномерным распределением в эллипсе рассеивания. Дальность выброса мин 30-35 м. Все типы кассет абсолютно идентичны по внешнему виду, характеристикам и отличаются только маркировкой. Диаметр кассеты 14 см, длина 48 см, масса кассеты 9-9,4 кг. Внутри кассеты помещаются мины, пороховой вышибной заряд и электрокапсюльная втулка ЭКВ-30М. В настоящее время выпуск кассет типов КСФ-1, КСФ-1С-0.5 и КСФ-1С-0,5СК прекращен и их запасы уничтожаются в связи с тем, что Россия в соответствии с Женевским Протоколом обязалась отказаться от использования мин, не имеющих устройств самоликвидации. Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1, ВСМ, УМЗ, УГМЗ). Отстреливание мин происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления. Мины разбрасываются в эллипсе рассеивания размером 18-20 на 8-10 метров и распределяются случайным образом. Крыло мина имеет для того, чтобы обеспечить равномерное распределение по площади эллипса. Тактико-технические характеристики мины ПФМ-1С Тип мины противопехотная фугасная Корпус полиэтилен Масса 80 гр Масса взрывчатого вещес ва (ВС-6Д) 40 гр Длина 11,9 см Ширина 6,4 см Толщина 2 см Площадь датчика цели 34,1 кв. см Чувствительность 5-25 кг Время дальнего взведения 1-10 минут Время боевой работы 1-40 часов Температурный диапазон применения от -20 до +40 град. Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Срок хранения 10 лет, но по некоторым данным жидкое ВВ ВС-6Д отличается повышенной агрессивностью и токсичностью. При недостаточной герметизации проникает к деталям взрывателя, вызывая разрушение последнего, в результате чего возможен взрыв мин в кассете. Специалисты ЗАО НПО «Экодем» (учреждено Российским агентством по боеприпасам в лице ФГУП "ГНПП «Базальт», Федеральной ассоциацией «Двойные технологии» и МО РФ в лице 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева МО России) разработали способ утилизации минных кассет. Это так называемый способ цементации, заключающийся во введении специального состава в свободный объем кассеты, в которой размещены мины ПФМ-1. Заполняя свободные полости и затвердевая, состав герметизирует опасные зоны утечки жидкого взрывчатого вещества, входящего в состав заряда этих мин, предохраняет от смещения элементы конструкции. Противопехотная мина ПОМ-2. Мина противопехотная осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку или нескольким наносится за счет поражения осколками корпуса и готовыми убойными элементами (шарики или ролики), размещенными по стенкам корпуса с внутренней его стороны при взрыве заряда мины в момент, когда человек заденет один из двух датчиков цели (тонкие обрывные провода длиной по 9,5 м каждый). Мина может устанавливаться только на грунт и только средствами дистанционного минирования - ручными ПКМ-1, вертолетными ВСМ-1 или КМГ-У, наземными УМЗ, УГМЗ. Возможность установки мин вручную не предусматривается. Мина имеет устройство самоликвидации, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 4-100 часов (в среднем 23 часа) с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Мины помещаются по 4 штуки в кассету КПОМ-2. Каждая мина размещается в металлическом цилиндре (подкассетнике). Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1, ВСМ, КМГ-У, УМЗ). Отстреливание мин из кассеты происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления. После вылета подкассетников с минами из двух подкассетников (нижних) мины отстреливаются и падают на удалении 40-70 м от места пуска. Вторые два подкассетника отстреливают свои мины, пролетев от места пуска 60-140 м. Таким образом, мины распределяются в полосе шириной 12-15 метров и длиной 60-140 м. После падения мин на поверхность земли начинается процесс приведения их в боевое положение, который длится 50-60 сек. Сначала раскрываются замки шести подпружиненных лопастей, которые откинувшись в стороны от корпуса, поднимают его в вертикальное положение и обеспечивают постоянное вертикальное положение мины. Затем из верхней части корпуса отстреливается в разные стороны четыре грузика-якоря, вытягивающие за собой четыре тонких обрывных провода (усилие обрыва 350-450 гр.). С этого момента мина находится в боевом положении и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 4 до 100 часов (В среднем 23 часа). Взрыв мины происходит при обрывании любого из четырех проводов или по истечении времени боевой работы. Если мина не приняла после падения правильного положения, например, вследствие попадания в глубокий снег, болото, или датчики цели не смогли принять правильное положение (развернулись неполностью или не все, или не на полную дальность), то все равно мина работает в обычном боевом режиме. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия. Сигнальная мина СМ - мина сигнальная натяжного действия. Предназначена для подачи звукового и светового сигнала, когда солдат противника (техника), зацепившись ногой (колесом, корпусом) за проволочную растяжку, невольно выдернет боевую чеку взрывателя. Мина устанавливается вручную в грунт, а при невозможности установки в грунт - на грунт (при этом мина привязывается к вбитому в грунт колышку). Также возможна установка мины закреплением ее на различных местных предметах (столбы, деревья и т.п.) Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины маловозможным. Комплект мины CM состоит из собственно мины, взрывателя МУВ-2 (МУВ-4, МУВ-3, МУВ) с Р-образной чекой, проволочной растяжки с карабином и деревянного колышка. Корпус мины представляет собой металлическую гильзу, внутри которой находятся блоки запальный, звукового и светового сигналов. В верхнюю часть корпуса (1), имеющего внутреннюю резьбу, вставляется втулка (2), имеющая гнездо для капсюля-воспламенителя КВ-11 (3), сквозной канал для передачи форса пламени и в своей нижней части выточку для опорного кольца (4). Этим опорным кольцом втулка с капсюлем-воспламенителем опирается на разрезное металлическое кольцо(5), вставленное в уширение корпуса. На опорное кольцо уложена распорная втулка (6), на него резиновое уплотнительное кольцо(7). В корпус мины ввинчивается фигурная гайка (8), имеющая в своей верхней более узкой части резьбу для взрывателя серии МУВ (9). Из деталей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 образуется запальный блок. Под запальный блок укладывается пороховой вышибной заряд (10). Ниже него находится зажигательный заряд (11), а еще ниже звуковой блок, состоящий из трех шашек(12) специального пиротехнического состава. Под звуковым блоком находится световой блок состоящий из 12-15 светящих элементов. Каждый светящий элемент состоит из пропитанного селитрой картонного кружка (13), светящей звездки (14) (шашка из пиротехнического состава со сквозным вертикальным каналом) и шашки порохового вышибного заряда. Работа мины СМ происходит следующим образом: когда солдат противника, зацепившись за проволочную растяжку, невольно выдернет из взрывателя МУВ Р-образную чеку, то подпружиненный высвободившийся ударник, ударит по капсюлю-восплменителю. Форс пламени по каналу втулки (2) подожжет вышибной заряд (10). Пороховые газы сорвут с резьбы и выбросят наружу весь запальный блок вместе со взрывателем. Одновременно загорится зажигательный заряд (11) от которого воспламенятся шашки(12) звукового блока. Горение шашек звукового блока сопровождается сильным резким свистом, слышимым на дальности до 500 метров. Шашки горят 8-10 секунд. Когда догорит последняя шашка звукового блока, то пламя подожжет картонный кружок(13) первой звездки. После задержки в 0,1-0,3 сек. пламя достигает самой звездки (14) и поджигает ее. Одновременно пламя по сквозному каналу звездки проникает к вышибному заряду звездки (15) и к картонному кружку следующей звездки. Первая звездка вылетает на высоту 5-15 метров. Через 0,1-0,3 сек. после вылета из мины первой звездки вылетает вторая. Таким образом поочередно вылетают все звездки. Отстрел всех 12-15 звездок занимает 10-12 сек. Как правило, в одной мине звездки одинакового свет (белого, зеленого или красного). На их цвет указывает окраска нижнего конца мины. Однако встречаются мины, снаряженные звездками | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | разных светов в различных сочетаниях. Видимость звездок значительно превышает 500 метров. Хотя это не оговорено Инструкцией мины. В реальности, в течение 10-12 секунд, пока из мины вылетают звездки, местность освещается в радиусе до 50-70 метров. Тактико-технические характеристики мины СМ Тип мины сигнальная звуко-световая Корпус сталь Масса 400 г Диаметр 2,5 см Высота корпуса 27,8 см Длина датчика цели не ограничивается Чувствительность 1-17 кг Длительность звукового сигнала 8-10 сек Дальность слышимости звукового сигнала до 500 м. Количество светящих звездок 12-15 Время работы светового сигнала 10-12 сек Высота подъема звездок 5-15 м Время боевой работы до 1 года Извлекаемость да Обезвреживаемость да Самоликвидация/самонейтрализация нет/нет Температурный диапазон применения -60 - +60 град Мины упаковываются в ящики по 60 шт. (масса брутто 39 кг.) окончательно снаряженными, но без взрывателей МУВ, которые навиничиваются на месте установки. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: общее устройство и принцип действия противопехотной мины МОН-50; общее устройство и принцип действия противопехотной мины ПФМ-1С (ПФМ-1) общее устройство и принцип действия противопехотной мины ПОМ-2; общее устройство и принцип действия сигнальной мины СМ. | Запоминают общее устройство и принцип действия противопехотных мин. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: В целях предотвращения несчастных случаев при нахождении личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. При обнаружении мин или при подозрении на минирование нельзя самостоятельно пытаться извлечь мину с места установки или обезвредить ее. Хороший профессионал всегда позаботится, чтобы установленная им мина имела устройство необезвреживаемости или неизвлекаемости. Эту работу должны производить саперы. До их прибытия необходимо оградить или хотя бы обозначить опасный участок специальными знаками с надписями «мины», а личный состав должен находиться на безопасном расстоянии от мин. 2. Как правило, на минных полях устанавливаются смешанные (противотанковые и противопехотные) мины. При нахождении в опасной близости от мин личный состав может пострадать от взрыва (по истечении срока самоликвидации, при срабатывании от упавших веток, при сильном ветре и т.д.). В зависимости от типа и конструкции осколочных боеприпасов, некоторые из них могут быть опасны на удалении до 300 метров. 3. Мины снимаются с места и обезвреживаются только в том случае, если по условиям обстановки подрыв их на месте невозможен. При этом извлечение мины с места установки необходимо производить при помощи саперной «кошки» с безопасного расстояния. 4. Работы по разминированию должны производиться в специальном снаряжении (защитном костюме сапера). Но, к сожалению, такого снаряжения, как правило, нет, поэтому обходиться приходится обычно только бронежилетом. 5. Надо помнить, что установленные мины искусно маскируются. Для затруднения их поиска миноискателями рассыпается большое количество осколков, гильз. Для притупления чувствительности собак минно-розыскной службы мины могут поливать горюче-смазочными материалами, рассыпать вокруг дробленое взрывчатое вещество. 6. В случае обнаружения предмета неизвестного назначения, запрещается брать его в руки, необходимо прекратить работы и вызвать | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | специалиста. 7. Категорически запрещается приносить в расположение войск и хранить взрывоопасные предметы. 8. Категорически запрещается разряжать, бросать или ударять по обнаруженным взрывоопасным предметам. 9. Запрещается стаскивать и разбирать руками проволочные заграждения, выдергивать проволоку, обнаруженную на земле, в траве или кустарнике, т.к. возле них могут быть установлены мины-сюрпризы натяжного действия. Проволоку необходимо стаскивать с помощью «кошки» с веревкой длиной 50 м, находясь в укрытии. 10. Места для разведения костров должны быть перекопаны на глубину 40-60 см и проверены на отсутствие взрывоопасных предметов щупом или металлоискателем. 11. Движение гусеничной и колесной техники через передний край обороны противника разрешается только по проходам, предварительно обследованным саперами. Отклонение техники от обозначенных маршрутов запрещается. 12. Категорически запрещается уничтожение взрывоопасные предметы лицам не имеющим специального на то разрешения-допуска. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: действия личного состава при нахождении на заминированной местности; действия личного состава при обнаружении взрывоопасных предметов. | Запоминают порядок действий при обращении с минами и в случае обнаружения на местности взрывоопасных предметов. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Опорный конспект

по ИНЖЕНЕРНой ПОДГОТОВКе

Тема:

Инженерные заграждения

учебные Вопросы:

1. Минно-взрывные заграждения и минные поля.

2. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия.

3. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по инженерной подготовке

Занятие по инженерной подготовке проводится в поле или на инженерном городке, в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач по оборудованию укрытий для личного состава и боевой техники и решению других инженерных задач. На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятия по инженерной подготовке организуются и проводятся, как правило, в составе взвода. При выполнении нормативов занятия проводятся на учебных местах в составе отделения. Практические занятия по наиболее сложным темам организуются и проводятся непосредственно начальником инженерной службы или его помощником.

Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

На занятиях по инженерной подготовке применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, самостоятельная работа и практические занятия. На каждом занятии могут применяться несколько методов обучения. Практические занятия должны проводиться в форме тренировок.

Структура каждого занятия по инженерной подготовке включает вводную, основную и заключительную части.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Затем он объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Руководитель занятия доводит до военнослужащих требования мер безопасности при обращении с оружием и шанцевым инструментом, другим инженерным оборудованием, средствами взрывания и имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основная часть включает в себя сообщение новых знаний и умений, закрепление этих знаний в памяти и проверку степени усвоения материала. Учебные вопросы должны излагаться последовательно методом рассказа, показа и тренировки.

В ходе занятий и тренировок руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах, руководит сменой учебных мест, определяет характерные недостатки; при необходимости применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими командира отделения (ЗКВ) для дополнительной тренировки по устранению вскрытых недостатков.

В случае нарушения обучаемыми требований безопасности руководитель занятия немедленно прекращает занятие (выполнение норматива), выстраивает обучаемых (при необходимости организует немедленный отход в укрытие или на безопасное расстояние), после чего поясняет суть нарушения (неправильного действия), его возможные или неминуемые вредные (опасные) последствия.

В конце основной части занятия руководитель проводит анализ качества усвоения учебных вопросов обучаемыми, заслушивает доклады руководителей на учебных местах и на этой основе устанавливает типичные ошибки в действиях обучаемых.

После отработки учебного вопроса руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, другого инженерного имущества и средств имитации. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия, выполнение нормативов (практических действий) в основной части и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по инженерной подготовке

тема:

Инженерные заграждения

занятие:

Минно-взрывные заграждения и минные поля. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Инженерной подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Инженерные заграждения. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Минно-взрывные заграждения и минные поля. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, устное изложение и обсуждение изучаемого материала (классно-групповое). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | 1. Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы, образцы окопов и укрытий для личного состава и техники. 2. Оружие и экипировка – штатные. 3. Учебные мины. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Минно-взрывные заграждения и минные поля. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: минно-взрывные заграждениями (общее понятие); способы установки противотанковых минных полей; способы установки | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | противопехотных минных полей. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю основные принципы установки минных полей: противотанковых; противопехотных. | Осматривают образцы минных полей. Запоминают основные характеристики установки противотанковых и противопехотных минных полей. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: характеристика, общее устройство и принцип действия противопехотной мины МОН-50; характеристика, общее устройство и принцип действия противопехотной мины ПФМ-1С (ПФМ-1) характеристика, общее устройство и принцип действия противопехотной мины ПОМ-2; характеристика, общее устройство и принцип действия сигнальной мины СМ. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: общее устройство и принцип действия противопехотной мины МОН-50; общее устройство и принцип действия противопехотной мины ПФМ-1С (ПФМ-1) общее устройство и принцип действия противопехотной мины ПОМ-2; общее устройство и принцип | Запоминают общее устройство и принцип действия противопехотных мин. |
|  |  |  | действия сигнальной мины СМ. |  |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: требования безопасности при обращении с минами и в случае обнаружения на местности взрывоопасных предметов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: действия личного состава при нахождении на заминированной местности; действия личного состава при обнаружении взрывоопасных предметов. | Запоминают порядок действий при обращении с минами и в случае обнаружения на местности взрывоопасных предметов. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |

| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| --- | --- |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по инженерной подготовке

Тема:

Инженерные заграждения

учебные Вопросы:

1. Минно-взрывные заграждения и минные поля.

2. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия.

3. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

# 1. Минно-взрывные заграждения и минные поля

Минно-взрывные заграждениями (МВЗ) называются заграждения, создаваемые на местности путём установки минных полей, групп мин, отдельных мин и зарядов взрывчатых веществ.

МВЗ применяются в различных видах боевых действий в сочетании с другими видами заграждений и самостоятельно с целью нанести поражение противнику, задержать его продвижение, затруднить маневр, а также содействовать уничтожению сил и средств противника.

Минно-взрывные заграждения бывают неуправляемыми (мины и заряды взрываются при непосредственном соприкосновении с ними) и управляемыми (мины и заряды взрываются по сигналу, передаваемому по радио или проводам с пункта управления).

Способы установки минных полей.

Мины в минном поле обычно устанавливаются в несколько рядов или группами. Минные поля характеризуются размерами по фронту и в глубину, количеством рядов мин, расстоянием между рядами и минами в рядах, расходами мин на 1 км, вероятностью поражения живой силы и боевой техники.

Группы мин (отдельные мины) устанавливаются на дорогах, объездах, бродах, гатях, горных тропах, в лощинах, выемках и в населенных пунктах.

Установка минных полей производится с помощью минных заградителей и вручную.

Способ установки определяется тактической обстановкой, наличием сил, средств и времени на выполнение задачи. При установке минных полей необходимо твердо знать устройство инженерных боеприпасов, правила обращения с ними и приемы минирования.

Перед выходом на минирование командир обязан провести инструктаж и проверить знание личным составом материальной части боеприпасов и мер безопасности. До начала минирования всему личному составу сообщаются сигналы и команды управления, связи и вызова огня.

На каждое минное поле независимо от способа установки составляется схема привязки и заполняется формуляр минного поля.

По своему назначению минные поля подразделяются на противотанковые, противопехотные, и смешанные.

В противотанковых минных полях мины устанавливают в три-четыре ряда с расстоянием между рядами 20-40 м и между минами в ряду 4-5,5 м для противогусеничных типа ТМ-62 и 9-12 м для противоднищевых типа ТМК-2. Расход их на 1 км минного поля соответственно составляет 750-1000 и 300-400 шт.

Установка противотанкового минного поля вручную способом строевого расчета производится подразделением вне огневого воздействия противника.

Личный состав взвода от полевого склада подносит по четыре мины и выстраивается на исходной линии в одну шеренгу с интервалом 8 шагов лицом в сторону минного поля. По команде командира вся шеренга продвигается вперед и производит разноску мин, для чего, достигнув четвертого, третьего и второго ряда, каждый солдат в каждом ряду кладет одну противотанковую мину слева от себя на расстоянии одного шага, затем делает два шага вправо и продвигается на следующий ряд. Выйдя на первый ряд, солдаты устанавливают мины в грунт. При наличии травяного покрова дерн аккуратно отворачивается.

После установки мины тщательно маскируются. На местах установки нельзя оставлять укупорку от мин и взрывателей, инструмент, вехи и указки.

По команде командира солдаты, возвращаясь назад, устанавливают в грунт мины во втором, третьем и четвертом рядах.

Командиры отделений проверяют качество установки и правильность снаряжения мин. Командир правофлангового (левофлангового) отделения во время установки мин обозначает границы заминированного участка вехами. После установки мин вехи снимаются, подразделение выстраивается на исходной линии и выдвигается на следующий заход.

Подготовленный взвод за 10 ч этим способом может установить 1000-1200 мин.

Установку противотанкового минного поля с помощью заградителя ПМЗ-4 производит расчет в составе пяти номеров.

Первый номер - оператор, он же старший расчета, находится на заградителе, устанавливает шаг минирования, управляет плужным устройством и следит за прохождением мин в транспортере.

Второй, третий и четвертый номера находятся в кузове автомобиля, и извлекают мины из контейнера, подают их на приемный лоток и транспортер заградителя.

Пятый номер расчета - водитель тягача.

Шаг минирования принимается равным 4 или 5,5 м.

Трехрядное минное поле протяженностью 800-1100 м устанавливается тремя заградителями за один заход. Время установки - 35-40 мин.

С применением заградителей противотанковые мины могут устанавливаться с заглублением в грунт или на поверхность. Загрузка мин в контейнер производится вне пределов минного поля силами расчетов с привлечением водителей транспортных машин.

В ходе боевых действий из подразделений, имеющих на вооружении ПМ3-4, создаются подвижные отряды заграждения. На один день боя им выделяется 3 боекомплекта (1800) противотанковых мин.

Противопехотные минные поля устанавливаются из фугасных и осколочных мин. Они могут устанавливаться перед противотанковыми минными полями, перед невзрывными заграждениями или в сочетании с ними и на участках местности, недоступных для действия механизированных войск.

По фронту минные поля составляют от нескольких десятков до сотен метров, а в глубину - 10-15 метров и более. Минные поля могут состоять из 2-4 и более рядов с расстоянием между рядами более 5 м, а между минами в ряду для фугасных мин - не менее 1 м. Расход на 1 км минного поля - 2-3 тыс. мин.

Противопехотные минные поля устанавливают минными заградителями ПМ3-4, с помощью автомобилей, оборудованных лотками и вручную.

При установке мин вручную способом строевого расчета применяются только фугасные мины.

Каждый солдат за один заход устанавливает столько мин, сколько рядов в минном поле.

Установка минного поля производится аналогично установке противотанкового минного поля.

Установку мин в грунт начинают от первого ряда без предварительной их разноски. По команде командира солдаты, закончив установку первого ряда, переходят ко второму, третьему и четвертому ряду. Границы заходов обозначают вехами, флажками, которые переставляют при последующих заходах и снимают в конце установки.

Командиры отделений следят за соблюдением солдатами мер предосторожности и правильностью установки.

За 10 ч подготовленный взвод может установить 3000-4000 мин.

С применением заградителей противопехотные фугасные мины раскладываются на поверхность грунта.

# 2. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2, взрыватели и запалы к ним. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия

2.1. Противопехотные мины типа МОН-50, ПФМ-1, ПОМ-2. Характеристика, общее устройство и принцип действия.

Противопехотная мина МОН-50.

Мина противопехотная осколочная направленного поражения управляемая.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

| Противопехотная мина МОН-50 | Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 50 метров. Высота сектора поражения от 15 см до 4 метров на предельной дальности. Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя МВЭ-72, или же за натяжной датчик (проволочку) взрывателя серии МУВ. Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в верхней части два гнезда с резьбой под запал МД-5М, электродетонатор ЭДП-Р. Таким образом мина может приводится в действие одним из двух способов. |
| --- | --- |

Эффективность мины сильно зависит от того, насколько точно она направлена. Поэтому в верхней ее части имеется прицел, поле зрения которого показывает саперу зону поражения.

Время боевой работы мины не ограничивается.

Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что уже на расстоянии 12-15 метров осколков корпуса, летящих в тыл и в стороны можно не опасаться.

Мина устанавливается вручную на грунт, при этом используются складные ножки. Если грунт слишком мягкий или же установка производится на снег, то в качестве подкладки под мину используется сумка для переноски комплекта мины, которая набивается грунтом или снегом.

Мина также может с помощью струбцины (типа складного портативного фотоштатива) крепиться к различным местным предметам или поверхностям. Для ввинчивания струбцины в деревянные поверхности (деревья, двери, заборы и т.п.) она имеет стержень с коловоротной резьбой. В нижней части корпуса мины для присоединения струбцины имеется втулка с резьбововым гнездом.

Тактико-технические характеристики мины МОН-50

| Тип мины | противопехотная осколочная управляемая направленного поражения |
| --- | --- |
| Корпус | пластмасса |
| Масса | 2,0 кг |
| Масса взрывчатого вещества (ПВВ-4) | 700 гр |
| Длина корпуса | 22,6 см |
| Высота корпуса | 9 см |
| Толщина корпуса | 6,6 см |
| Количество готовых убойных элементов | 489-540 (шарики или ролики) |
| Зона поражения | по горизонтали - сектор 54(; по вертикали - до 4 метров; по дальности - 50 метров |
| Температурный диапазон применения | от 50 до +50 град. |

Мина может также использоваться со взрывателем МВЭ-72, имеющим датчик цели в виде малозаметной тонкой обрывной проволочки. В этом случае срок боевой работы мины ограничивается сроком годности батареи питания типа 373. При использовании подручных средств можно использовать мину и со взрывателем серии МУВ с запалом МД-2 или МД-5М. Возможно и иное использование мины при применении иных взрывателей (в качестве объектной, мины-сюрприза).

Мины могут поставляться в составе комплекта управляемого противопехотного минного поля.

Противопехотная мина ПФМ-1С (ПФМ-1).

Мина противопехотная фугасная нажимного действия, устанавливаемая средствами дистанционного минирования.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

Поражение человеку наносится за счет ранения стопы ноги при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели, которым является вся площадь полумягкого

| Противопехотная мина ПФМ-1С (ПФМ-1) | полиэтиленового контейнера с жидким взрывчатым веществом. При взрыве мины стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, получает значительные ранения. Обычно после подрыва на мине требуется ампутация стопы и солдат, становясь инвалидом, оказывается полностью непригоден к военной службе. Смерть возможна вследствие большой потери крови при несвоевременном оказании медицинской помощи, однако процент погибших составляет не более 2-5% пораженных. Так называемая «противоминная обувь», якобы защищающая от мин подобного типа, неэффективна. |
| --- | --- |

Противоминный костюм, довольно широко известный по телевизионным кадрам, защищает сапера вполне надежно от этих мин, если взрыв произошел на расстоянии около метра и более от человека, например, в момент удаления мины с места с помощью лопаты, совка или подобного инструмента.

Когда солдат наступает на область датчика цели, то жидкое ВВ, играя роль гидрожидкости, начинает выдавливается в область взрывателя типа МВДМ (ВГМ-572) и заставляет его сработать.

Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования типа ПКМ-1, ВСМ, УМЗ, УГМЗ. Возможны варианты снаряжения этими минами артиллерийских снарядов или ракет систем залпового огня. Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мина существует в двух вариантах ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква «С».

Мины помещаются в универсальную кассету, изготовленную из алюминиевого сплава. Существует четыре типа снаряжения кассет для мин:

Кассета КСФ-1. Содержит 72 мины типа ПФМ-1. Дальность выброса мин до 35 метров.

Кассета КСФ-1С. Содержит 64 мины типа ПФМ-1С. Дальность выброса мин до 35 метров.

Кассета КСФ-1С-0.5. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Дальность выброса мин 30-35м.

КСФ-1С-0,5СК. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Отличается от КСФ-1С-0,5 стабилизированной дальностью полета мин и более равномерным распределением в эллипсе рассеивания. Дальность выброса мин 30-35м.

Все типы кассет абсолютно идентичны по внешнему виду, характеристикам и отличаются только маркировкой. Диаметр кассеты 14 см, длина 48см, масса кассеты 9-9,4 кг. Внутри кассеты помещаются мины, пороховой вышибной заряд и электрокапсюльная втулка ЭКВ-30М.

| Запуск кассеты с минами ПФМ-1С (ПФМ-1) | В настоящее время выпуск кассет типов КСФ-1, КСФ-1С-0.5 и КСФ-1С-0,5СК прекращен и их запасы уничтожаются в связи с тем, что Россия в соответствии с Женевским Протоколом обязалась отказаться от использования мин, не имеющих устройств самоликвидации. Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1,ВСМ, |
| --- | --- |

УМЗ, УГМЗ). Отстреливание мин происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.

Мины разбрасываются в эллипсе рассеивания размером 18-20 на 8-10 метров и распределяются случайным образом. Крыло мина имеет для того, чтобы обеспечить равномерное распределение по площади эллипса.

Тактико-технические характеристики мины ПФМ-1С

| Тип мины | противопехотная фугасная |
| --- | --- |
| Корпус | полиэтилен |
| Масса | 80 гр |
| Масса взрывчатого вещества (ВС-6Д) | 40 гр |
| Длина | 11,9 см |
| Ширина | 6,4 см |
| Толщина | 2 см |
| Площадь датчика цели | 34,1 кв. см |
| Чувствительность | 5-25 кг |
| Время дальнего взведения | 1-10 минут |
| Время боевой работы | 1-40 часов |
| Температурный диапазон применения | от -20 до +40 град. |

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Срок хранения 10 лет, но по некоторым данным жидкое ВВ ВС-6Д отличается повышенной агрессивностью и токсичностью. При недостаточной герметизации проникает к деталям взрывателя, вызывая разрушение последнего, в результате чего возможен взрыв мин в кассете.

Специалисты ЗАО НПО «Экодем» (учреждено Российским агентством по боеприпасам в лице ФГУП "ГНПП «Базальт», Федеральной ассоциацией «Двойные технологии» и МО РФ в лице 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева МО России) разработали способ утилизации минных кассет. Это так называемый способ цементации, заключающийся во введении специального состава в свободный объем кассеты, в которой размещены мины ПФМ-1.

Заполняя свободные полости и затвердевая, состав герметизирует опасные зоны утечки жидкого взрывчатого вещества, входящего в состав заряда этих мин, предохраняет от смещения элементы конструкции.

Противопехотная мина ПОМ-2.

| Противопехотная мина ПОМ-2 | Мина противопехотная осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку или нескольким наносится за счет поражения осколками корпуса и готовыми убойными элементами (шарики или ролики), размещенными по стенкам корпуса с внутренней его стороны при взрыве |
| --- | --- |

заряда мины в момент, когда человек заденет один из двух датчиков цели (тонкие обрывные провода длиной по 9,5 м каждый).

Мина может устанавливаться только на грунт и только средствами дистанционного минирования - ручными ПКМ-1, вертолетными ВСМ-1 или КМГ-У, наземными УМЗ, УГМЗ. Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мина имеет устройство самоликвидации, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 4-100 часов (в среднем 23 часа) с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая.

Мины помещаются по 4 штуки в кассету КПОМ-2. Каждая мина размещается в металлическом цилиндре (подкассетнике).

Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1, ВСМ, КМГ-У, УМЗ). Отстреливание мин из кассеты происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.

После вылета подкассетников с минами из двух подкассетников (нижних) мины отстреливаются и падают на удалении 40-70 м от места пуска. Вторые два подкассетника отстреливают свои мины, пролетев от места пуска 60-140 м.

Таким образом, мины распределяются в полосе шириной 12-15 метров и длиной 60-140 м.

После падения мин на поверхность земли начинается процесс приведения их в боевое положение, который длится 50-60 сек. Сначала раскрываются замки шести подпружиненных лопастей, которые откинувшись в стороны от корпуса, поднимают его в вертикальное положение и обеспечивают постоянное вертикальное положение мины. Затем из верхней части корпуса отстреливается в разные стороны четыре грузика-якоря, вытягивающие за собой четыре тонких обрывных провода (усилие обрыва 350-450 гр.). С этого момента мина находится в боевом положении и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 4 до 100 часов (В среднем 23 часа).

Взрыв мины происходит при обрывании любого из четырех проводов или по истечении времени боевой работы. Если мина не приняла после падения правильного положения, например, вследствие попадания в глубокий снег, болото, или датчики цели не смогли принять правильное положение (развернулись неполностью или не все, или не на полную дальность), то все равно мина работает в обычном боевом режиме.

2.2. Сигнальная мина СМ. Характеристика, общее устройство и принцип действия.

|  | Сигнальная мина СМ - мина сигнальная натяжного действия. Предназначена для подачи звукового и светового сигнала, когда солдат противника (техника), зацепившись ногой (колесом, корпусом) за проволочную растяжку, невольно выдернет боевую чеку взрывателя. Мина устанавливается вручную в грунт, а при невозможности установки в грунт - на грунт (при этом мина привязывается к вбитому в грунт колышку). Также возможна установка мины закреплением ее на различных местных предметах (столбы, деревья и т.п.) Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины маловозможным. Комплект мины CM состоит из собственно мины, взрывателя МУВ-2 (МУВ-4, МУВ-3, МУВ) с Р-образной чекой, проволочной растяжки с карабином и деревянного колышка. Корпус мины представляет собой металлическую гильзу, внутри которой находятся блоки запальный, звукового и светового сигналов. |
| --- | --- |

|  | В верхнюю часть корпуса (1), имеющего внутреннюю резьбу, вставляется втулка (2), имеющая гнездо для капсюля-воспламенителя КВ-11 (3), сквозной канал для передачи форса пламени и в своей нижней части выточку для опорного кольца (4). Этим опорным кольцом втулка с капсюлем-воспламенителем опирается на разрезное металлическое кольцо(5), вставленное в уширение корпуса. На опорное кольцо уложена распорная втулка (6), на него резиновое уплотнительное кольцо(7). В корпус мины ввинчивается фигурная гайка (8), имеющая в своей верхней более узкой части резьбу для взрывателя серии МУВ (9). Из деталей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 образуется запальный блок. |
| --- | --- |
|  | Под запальный блок укладывается пороховой вышибной заряд (10). Ниже него находится зажигательный заряд (11), а еще ниже звуковой блок, состоящий из трех шашек(12) специального пиротехнического состава. Под звуковым блоком находится световой блок состоящий из 12-15 светящих элементов. Каждый светящий элемент состоит из пропитанного селитрой картонного кружка (13), светящей звездки (14) (шашка из пиротехнического состава со сквозным вертикальным каналом) и шашки порохового вышибного заряда. Работа мины СМ происходит следующим образом: когда солдат противника, зацепившись за проволочную растяжку, невольно выдернет из взрывателя МУВ Р-образную чеку, то подпружиненный высвободившийся ударник, ударит по капсюлю-восплменителю. Форс пламени по каналу втулки (2) подожжет вышибной заряд (10). |

Пороховые газы сорвут с резьбы и выбросят наружу весь запальный блок вместе со взрывателем. Одновременно загорится зажигательный заряд (11) от которого воспламенятся шашки(12) звукового блока.

Горение шашек звукового блока сопровождается сильным резким свистом, слышимым на дальности до 500 метров. Шашки горят 8-10 секунд.

Когда догорит последняя шашка звукового блока, то пламя подожжет картонный кружок(13) первой звездки. После задержки в 0,1-0,3 сек. пламя достигает самой звездки (14) и поджигает ее. Одновременно пламя по сквозному каналу звездки проникает к вышибному заряду звездки (15) и к картонному кружку следующей звездки. Первая звездка вылетает на высоту 5-15 метров. Через 0,1-0,3 сек. после вылета из мины первой звездки вылетает вторая.

Таким образом поочередно вылетают все звездки. Отстрел всех 12-15 звездок занимает 10-12 сек.

Как правило, в одной мине звездки одинакового свет (белого, зеленого или красного). На их цвет указывает окраска нижнего конца мины. Однако встречаются мины, снаряженные звездками разных светов в различных сочетаниях.

Видимость звездок значительно превышает 500 метров. Хотя это не оговорено Инструкцией мины. В реальности, в течение 10-12 секунд, пока из мины вылетают звездки, местность освещается в радиусе до 50-70 метров.

Тактико-технические характеристики мины  СМ

| Тип мины | сигнальная звуко-световая |
| --- | --- |
| Корпус | сталь |
| Масса | 400 г |
| Диаметр | 2,5 см |
| Высота корпуса | 27,8 см |
| Длина датчика цели | не ограничивается |
| Чувствительность | 1-17 кг |
| Длительность звукового сигнала | 8-10 сек |
| Дальность слышимости звукового сигнала | до 500 м. |
| Количество светящих звездок | 12-15 |
| Время работы светового сигнала | 10-12 сек |
| Высота подъема звездок | 5-15 м |
| Время боевой работы | до 1 года |
| Извлекаемость | да |
| Обезвреживаемость | да |
| Самоликвидация/самонейтрализация | нет/нет |
| Температурный диапазон применения | …..-60 - +60 град |

Мины упаковываются в ящики по 60 шт. (масса брутто 39 кг.) окончательно снаряженными, но без взрывателей МУВ, которые навиничиваются на месте установки.

# 3. Требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами

В целях предотвращения несчастных случаев при нахождении личного состава на заминированной местности и при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1. При обнаружении мин или при подозрении на минирование нельзя самостоятельно пытаться извлечь мину с места установки или обезвредить ее. Хороший профессионал всегда позаботится, чтобы установленная им мина имела устройство необезвреживаемости или неизвлекаемости. Эту работу должны производить саперы. До их прибытия необходимо оградить или хотя бы обозначить опасный участок специальными знаками с надписями «мины», а личный состав должен находиться на безопасном расстоянии от мин.

2. Как правило, на минных полях устанавливаются смешанные (противотанковые и противопехотные) мины. При нахождении в опасной близости от мин личный состав может пострадать от взрыва (по истечении срока самоликвидации, при срабатывании от упавших веток, при сильном ветре и т.д.). В зависимости от типа и конструкции осколочных боеприпасов, некоторые из них могут быть опасны на удалении до 300 метров.

3. Мины снимаются с места и обезвреживаются только в том случае, если по условиям обстановки подрыв их на месте невозможен. При этом извлечение мины с места установки необходимо производить при помощи саперной «кошки» с безопасного расстояния.

4. Работы по разминированию должны производиться в специальном снаряжении (защитном костюме сапера). Но, к сожалению, такого снаряжения, как правило, нет, поэтому обходиться приходится обычно только бронежилетом.

5. Надо помнить, что установленные мины искусно маскируются. Для затруднения их поиска миноискателями рассыпается большое количество осколков, гильз. Для притупления чувствительности собак минно-розыскной службы мины могут поливать горюче-смазочными материалами, рассыпать вокруг дробленое взрывчатое вещество.

6. В случае обнаружения предмета неизвестного назначения, запрещается брать его в руки, необходимо прекратить работы и вызвать специалиста.

7. Категорически запрещается приносить в расположение войск и хранить взрывоопасные предметы.

8. Категорически запрещается разряжать, бросать или ударять по обнаруженным взрывоопасным предметам.

9. Запрещается стаскивать и разбирать руками проволочные заграждения, выдергивать проволоку, обнаруженную на земле, в траве или кустарнике, т.к. возле них могут быть установлены мины-сюрпризы натяжного действия. Проволоку необходимо стаскивать с помощью «кошки» с веревкой длиной 50 м, находясь в укрытии.

10. Места для разведения костров должны быть перекопаны на глубину 40-60 см и проверены на отсутствие взрывоопасных предметов щупом или металлоискателем.

11. Движение гусеничной и колесной техники через передний край обороны противника разрешается только по проходам, предварительно обследованным саперами. Отклонение техники от обозначенных маршрутов запрещается.

12. Категорически запрещается уничтожение взрывоопасные предметы лицам не имеющим специального на то разрешения-допуска.