ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка.

2. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения.

4. Требования безопасности при обращении с оружием.

5. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. Требования безопасности при обращении с оружием. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование огневого городка приказарменной учебной материально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. Макет ударно спускового механизма (станок для показа работы частей и механизмов автомата). Учебное оружие подразделения по 1 образцу на отделение. Секундомер – 4 шт., плащ-палатки – 3 шт. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1. | Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Назначение и боевые свойства стрелкового оружия. 1 Назначение и боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74). 5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н и АКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ). Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями. Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Магазины автомата и пулемёта взаимозаменяемы. Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям, по самолетам, вертолетам и парашютистам – на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м. Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре – 440 м, по бегущей фигуре – 625 м. Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту. Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК74 – 3,6 кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 490 г. 2. Назначение и боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АКС74У. 5,45-мм автомат Калашникова укороченный является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной освещенности ночью к автомату АКС74УН2 присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный модернизированный (НСПУМ) Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня; он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Прицельная дальность стрельбы из автомата 500 м. Наиболее действительный огонь по наземным и воздушным целям на дальности до 400 м. Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным групповым целям ведется на дальность до 800 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре 360 м. Темп стрельбы 650-700 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 100, при стрельбе одиночными выстрелами - до 40 выстрелов в минуту. Масса автомата со снаряженным патрона ми пластмассовым магазином: АКС74У – 3 кг; АКС74УН2 -5,2 кг. 3. Назначение и боевые свойства 5,45-мм ручного пулемета Калашникова РПК74. 5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к пулеметам РПК74Н, РПКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ). Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями. Из пулемета ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 45 патронов. Магазины пулемета и автомата взаимозаменяемы. Прицельная дальность стрельбы у пулемета - 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям на дальности до 600, а по самолетам, вертолетам и парашютистам - на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь из пулеметов по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м. Дальность прямого выстрела у пулемета по грудной фигуре - 460 м, по бегущей фигуре - 640 м. Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 150 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами - до 50 выстрелов в минуту. Вес пулемета со снаряженным патронами пластмассовым магазином: РПК74 - 5,46 кг; РПК74Н - 7,76 кг; РПКС74 - 5,61 кг; РПКС74Н -7,91 кг. 4. Назначение и боевые свойства 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова. 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова является оружием снайпера и предназначена для уничтожения различных появляющихся, движущихся, открытых и маскированных одиночных целей. Огонь из снайперской винтовки наиболее эффективен на расстояния до 800 м. Прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом - 1300 м, с открытым прицелом - 1200 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 430 м, а по бегущей фигуре - 640 м. Боевая скорострельность - до 30 выстрелов в минуту. Вес снайперской винтовки без штыка-ножа, с оптическим прицелом, неснаряженным магазином и щекой приклада - 4,3 кг. Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями или винтовочные снайперские патроны. Огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстрелами. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов. 5. Назначение и боевые свойства 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ. 7,62-мм пулеметы Калашникова ПКТ являются мощным автоматическим оружием и предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Он размещается в танке (боевой машине пехоты, бронетранспортере, самоходной артиллерийской установке или других машинах). Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями. Стрельба из пулемета ведется короткими (до 10 выстрелов) и длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов в приемник при стрельбе производится из металлической патронной ленты, уложенной в коробку емкостью 100, 200 или 250 патронов. Наиболее действительный огонь из пулемета по наземным и воздушным целям ведется на дальности до 1000 м. Прицельная дальность стрельбы из пулемета ПКТ-1300-2000 м, указывается на шкале прицела машины. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 420 м, по бегущей фигуре - 640 м. Темп стрельбы (техническая скорострельность) - из пулемета ПКТ - 700-800 выстр./мин. Боевая скорострельность - до 250 выстр./мин. Охлаждение ствола пулемета - воздушное, допускающее ведение непрерывного огня из пулемет ПКТ до 500 выстрелов, после чего при необходимости продолжения стрельбы нагретый ствол необходимо заменить запасным, а при отсутствии запасного ствола нагретый ствол охладить водой (снегом). Масса пулемета ПКТ - 10,5 кг, Вес коробки на 100 патронов со снаряженной лентой - 3,9 кг (облегченной коробки - 3,4 кг); на 200 патронов со снаряженной лентой - 8 кг (облегченной коробки - 6,2. кг); на 250 патронов со снаряженной лентой - 9,4 кг. 6. Назначение и боевые свойства 9-мм пистолета Макарова ПМ. 9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях. Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули сохраняется до 350 м. Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами. Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту. Вес пистолета со снаряженным магазином 810 г. Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны. Начальная скорость полета пули 315 м/сек. Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов. 7. Назначение и боевые свойства ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и РПГ-7Д предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа. Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия. Граната обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника. Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией штатного выстрела ПГ-7В, несколько легче и превосходит его по бронепробиваемости, кучности боя и ветроустойчивости. Наиболее действителен огонь из гранатомета по танкам, самоходно-артиллерийским установкам и другим целям, имеющим высоту 2 м и более, на дальности прямого выстрела, равной для выстрела ПГ-7В - 330 м, ПГ-7ВМ-310 м. Прицельная дальность стрельбы 500 м. Боевая скорострельность 4-6 выстрелов в минуту. Вес гранатомета с оптическим прицелом: РПГ-7-6,3 кг, РПГ-7Д-6.7 кг. Вес выстрела (гранаты с пороховым зарядом: ПГ-7В-2,2 кг, ПГ-7ВМ-2Д кг. Общее устройство стрелкового оружия. 1. Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АК74 (АКС74). Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; крышки ствольной коробки; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; ударно-спускового механизма; цевья; магазина. Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож. В комплект автомата входят: принадлежность, ремень, сумка для магазинов и три запасных магазина; в комплект автомата со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для автомата с карманом для магазина, а в комплект автомата с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный. 2. Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АКС74У. Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой и крышкой ствольной коробки, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, складывающимся прикладом и пистолетной рукояткой; пламегасителя; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; цевья; магазина; ремня. В комплект автомата входят: чехол для автомата, принадлежность, три запасных магазина и сумка для переноски магазинов и принадлежности. В комплект автомата с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный модернизированный. 3. Общее устройство 5,45 мм ручного пулемета Калашникова РПК74. Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; крышки ствольной коробки; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; ударно-спускового механизма; цевья; магазина. Кроме того, у пулемета имеется пламегаситель и сошка. В комплект пулемета входят: принадлежность, ремень и две сумки для магазинов; в комплект пулемета со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для пулемета с карманом для магазина, а в комплект пулемета с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный. 4. Общее устройство 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова. Снайперская винтовка состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, открытым прицелом и прикладом; крышки ствольной коробки; возвратного механизма; затворной рамы; затвора; газовой трубки с регулятором, газового поршня и толкателя с пружиной; ствольных накладок (правой и левой); ударно-спускового механизма; предохранителя; магазина; щеки приклада; оптического прицела; штыка-ножа. В комплект снайперской винтовки входят: принадлежность, ремень, чехол для оптического прицела, сумка для переноски оптического прицела и магазинов, сумочка для переноски зимнего устройства освещения сетки, запасных батареек и масленки. 5. Общее устройство 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ. Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола; ствольной коробки с крышкой и основанием приемника; затворной рамы с извлекателем и газовым поршнем; затвора; возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем; трубки газового поршня; спускового механизма; электроспуска. В комплект пулемета входят коробки с лентами, принадлежность, запасные части и приспособление для стрельбы холостыми патронами. 6. Общее устройство 9-мм пистолета Макарова ПМ. Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов: рамки со стволом и спусковой скобой; затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем; возвратной пружины; ударно-спускового механизма; рукоятки с винтом; затворной задержки; магазина. К каждому пистолету придается принадлежность: запасный магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок. 7. Общее устройство ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. Гранатомет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола с механическим (открытым) прицелом; ударно-спускового механизма с предохранителем; бойкового механизма; оптического прицела. У гранатомета РПГ-7Д, кроме того, имеется механизм блокировки, а у гранатомета с ночным прицелом - основание механизма светоблокировки. Выстрел к гранатомету состоит из противотанковой гранаты и порохового заряда. Противотанковая граната состоит из следующих основных частей: головной части со взрывчатым веществом; взрывателя; реактивного двигателя; стабилизатора (размещенного в пороховом заряде). Разборка и сборка оружия. 1. Неполная разборка и сборка 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74), АКС74У и 5,45-мм пулемёта Калашникова РПК74. Порядок неполная разборка автомата. Отделить магазин. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. У АКС74У вынуть из сумки шомпол и пенал принадлежности. Отделить шомпол. Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор (у пулемёта - пламегаситель). У АКС74У отделить пламегаситель. Отделить крышку ствольной коробки. Отделить возвратный механизм. Отделить затворную раму с затвором. Отделить затвор от затворной рамы. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Порядок сборки автомата (пулемета) после неполной разборки: Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Присоединить затвор к затворной раме. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Присоединить возвратный механизм. Присоединить крышку ствольной коробки. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета – пламегаситель. У АКС74У присоединить к автомату пламегаситель. Присоединить шомпол. Вложить пенал в гнездо приклада. У АКС74У вложить в сумку шомпол и пенал. Присоединить магазин к автомату (пулемету). 2. Неполная разборка и сборка 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова. Порядок неполной разборки снайперской винтовки. Отделить магазин. Отделить оптический прицел. Отделить щеку приклада. Отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Отделить затворную раму с затвором. Отделить затвор от затворный рамы. Отделить ударно-спусковой механизм. Отделить ствольные накладки. Отделить газовый поршень и толкатель с пружиной. Порядок сборки снайперской винтовки после неполной разборки. Присоединить газовый поршень и толкатель с пружиной. Присоединить ствольные накладки. Присоединить ударно-спусковой механизм. Присоединить затвор к затворной раме. Присоединить затворную раму с затвором. Присоединить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Присоединить щеку приклада. Присоединить оптический прицел. Присоединить магазин. 3. Неполная разборка и сборка 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ. Порядок неполной разборки пулемета. Проверить, нет ли патрона в патроннике. Вынуть принадлежность и шомпол из сумки. Отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Отделить затворную раму с затвором. Отделить затвор от затворной рамы. Отделить ударник от затвора. Отделить электроспуск. Отделить ствол. Порядок сборки пулемета после неполной разборки. Присоединить ствол. Присоединить электроспуск. Присоединить ударник к затвору. Присоединить затвор к затворной раме. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Присоединить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Опустить основание приемника и закрыть крышку ствольной коробки. 4. Неполная разборка и сборка 9-мм пистолета Макарова ПМ. Неполную разборку пистолета производить в следующем порядке. Извлечь магазин из основания рукоятки. Отделить затвор от рамки. Снять со ствола возвратную пружину. Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке. Надеть на ствол возвратную пружину. Присоединить затвор к рамке. Вставить магазин в основание рукоятки. Проверить правильность сборки пистолета | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | после неполной разборки. 5. Неполная разборка и сборка ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. Порядок неполной разборки гранатомета. Снять чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета. Разобрать ствол. Отделить ударно-спусковой механизм. Отделить бойковый механизм. Отделить крышку корпуса ударно-спускового механизма. Порядок сборки гранатомета после неполной разборки. Присоединить крышку корпуса ударно-спускового механизма. Присоединить бойковый механизм. Присоединить ударно-спусковой механизм. Проверить правильность сборки гранатомета. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: общее устройство изучаемого оружия; порядок проведения неполной разборки и сборки после неполной разборки орудия. | Запоминают устройство стрелкового оружия (АК, РПК, СВД и ПКТ, ПМ, РПГ-7). |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Работа частей и механизмов 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74). Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору. При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставят его на взвод автоспуска). В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. Работа частей и механизмов 5,45-мм автомата Калашникова АКС74У. Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру. При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и запирает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора вокруг продольной Оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. Работа частей и механизмов 5,45-мм ручного пулемета Калашникова РПК74. Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору. При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска). В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. Работа частей и механизмов 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова. Снайперская винтовка является самозарядным оружием. Перезаряжание винтовки основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню. При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через газоотводное отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с толкателем, а вместе с ними и затворную раму в заднее положение. При отходе затворной рамы назад затвор открывает канал ствола, извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее из ствольной коробки наружу, а затворная рама сжимает возвратные пружины и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска). В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом влево и захождением боевых выступов затвора в вырезы ствольной коробки. Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. После освобождения спускового крючка тяга продвигается вперед и ее зацеп заскакивает за шептало, а при нажатии на спусковой крючок зацеп тяги поворачивает шептало и разъединяет его с боевым взводом курка. При выстреле последним патроном, когда затвор отойдет назад, подаватель магазина поднимает вверх останов затвора, затвор упирается в него и затворная рама останавливается в заднем положении. Это является сигналом о том, что надо снова зарядить винтовку. Работа частей и механизмов 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ. Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. При выстреле часть пороховых газов, действующих на пулю, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с затворной рамой в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасывание се из ствольной коробки наружу, извлечение очередного патрона из ленты и подача его в продольное окно приемника, перемещение ленты в приемнике влево на одно звено и сжатие возвратно-боевой пружины. Отпирание затвора осуществляется поворотом его под действием затворной рамы вокруг продольной оси влево, в результате чего боевые выступы затвора выходят из-за боевых упоров ствольной коробки. Затворная рама в крайнем заднем положении ударяется об ограничитель и под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед. Если кнопка электроспуска нажат, то затворная рама с затвором, не задерживаясь шепталом спускового рычага, продолжает движение вперед, досылателем затвора выталкивает патрон из продольного окна приемника и досылает его в патронник, зацепы извлекателя захватывают очередной патрон в ленте, а палец подачи перемещается вправо на одно звено ленты. При подходе затворной рамы в крайнее переднее положение происходит запирание затвора и разбитие капсюля патрона бойком. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Ударник под действием кольцевой проточки затворной рамы продвигается вперед и бойком наносит удар по капсюлю патрона. Происходит выстрел, и работа автоматики пулемета повторяется. Если после выстрела кнопка электроспуска не будет нажат, то затворная рама с затвором остановится в заднем положении на боевом взводе; для продолжения стрельбы необходимо вновь нажать на кнопку электроспуска. Стрельба будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущена кнопка электроспуска или пока в ленте не будут израсходованы все патроны. Работа частей и механизмов 9-мм пистолета Макарова ПМ. Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора. Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад й ставит его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к выстрелу. Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине. По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Работа частей и механизмов ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. При выстреле из гранатомета от удара бойка по капсюлю-воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой заряд. Газы, образующиеся от сгорания порохового, заряда, придают гранате вращательное движение (с помощью турбинки) и выбрасывают ее из канала ствола со скоростью при стрельбе выстрелом ПГ-7В-120 м/сек, ПГ-7ВМ -140 м/сек. После вылета гранаты из канала ствола открываются перья стабилизатора, происходит взведение взрывателя и на расстоянии, обеспечивающем безопасность стреляющего, воспламеняется пороховой заряд реактивного двигателя. При горении порохового заряда реактивного двигателя вследствие истечения пороховых газов через сопловые отверстия образуется реактивная сила и скорость полета гранаты увеличивается, достигая в конце полного сгорания заряда 300 м/сек. В дальнейшем граната летит по инерции. За счет перераспределения стартовой (начальной) и маршевой (от реактивного двигателя) скоростей при стрельбе выстрелом ПГ-7ВМ достигнуто улучшение внешнебаллистических характеристик гранаты. При встрече гранаты с преградой (целью) пьезоэлемент взрывателя сжимается, в результате чего вырабатывается электрический ток, под | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | действием которого взрывается электродетонатор взрывателя, а затем разрывной заряд гранаты. При взрыве гранаты образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду), поражает живую силу, разрушает вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее, При выстреле гранатомет отдачи не имеет. Это обеспечивается истечением пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола. Образовавшаяся вследствие этого реактивная сила, направленная вперед, уравновешивает силу отдачи, а действие пороховых газов на переднюю стенку уширения трубы (зарядной каморы) вызывает некоторое движение гранатомета вперед (выкат), которое воспринимается стреляющим малозаметно. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: работу частей и механизмов автомата и пулемета на макете ударно спускового механизма (с использованием станка для показа работы частей и механизмов автомата); работу частей и механизмов ПКТ, СВД, ПМ и РПГ-7 на образце оружия. | Запоминают порядок работы частей и механизмов оружия. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса (см. приложение 1): задержки и их характеристика; причины задержек; способ устранения задержек. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: в чем выражается причина задержек на каждом образце оружия и способ их устранения. | Запоминают порядок устранения задержек. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) | Отвечают на вопросы. |
|  |  | вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. |  |
| 4. | Требования безопасности при обращении с оружием. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается. Каждый военнослужащий должен точно и беспрекословно выполнять установленные требования безопасности при стрельбе. Передвижения на войсковом стрельбище разрешаются только по дорогам и в районах, которые определены командиром соединения (воинской части) или начальником, за которым закреплено войсковое стрельбище. Запрещается проведение стрельбы в условиях ограниченной видимости, если с места руководителя стрельбы на участке не наблюдается основное и опасные направления стрельбы. Разрешение на открытие огня на войсковом стрельбище дает старший руководитель стрельбы. Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся гранаты и другие взрывоопасные предметы. Эти участки должны быть своевременно обозначены указками и знаками с соответствующими предупредительными надписями. Запрещается трогать неразорвавшиеся гранаты, другие взрывоопасные предметы и средства имитации. О каждой неразорвавшейся гранате докладывать старшему руководителю стрельбы и начальнику войскового стрельбища, установленным порядком. При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по команде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается. Выходить из укрытия разрешается по истечении 10–20 с после взрыва оборонительной гранаты. Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжание ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы. При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) заряжание оружия, стрельбу, разряжание и осмотр производить при установленном оружии на кронштейне и по команде (сигналу) руководителя стрельбы на вертолете (тренажере). Вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному составу запрещается. Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно или по команде руководителя стрельбы в случаях: появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколетящих летательных аппаратов над районом стрельбы; падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, занятого людьми, и потери связи с блиндажом; поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а также подачи из блиндажа другого установленного сигнала о прекращении огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, ракеты и т.п.); доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об опасности продолжения стрельбы; возникновения пожара на мишенном поле. Категорически запрещается: заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и инертными гранатами до звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, командира); направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельбища независимо от того, заряжено оно или нет; открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях (блиндажах); оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, оставлять на огневой позиции (месте для стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке (командира); заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища (учебного объекта), где имеются неразорвавшиеся боевые гранаты и другие | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | взрывоопасные предметы; эти участки являются запретными зонами и должны быть огорожены, обозначены указками и знаками с соответствующими предупредительными надписями, например: «Опасно! Неразорвавшаяся граната, не трогать!»; разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности; трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы; каждую неразорвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после обнаружения необходимо обозначить указкой с предупредительной надписью и сообщить начальнику войскового стрельбища. Запрещается в мирное время для проведения стрельб использовать: 7,62 мм патроны обр. 1943 года с зажигательной пулей (З) и биметаллической гильзой (ГЖ); 7,62 мм винтовочные патроны с легкой пулей (Л) и биметаллической гильзой (ГЖ) или латунной гильзой (ГЛ), а также с тяжелой пулей (Д) и биметаллической гильзой (ГЖ) или латунной гильзой (ГЛ). |  |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 5. | Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки нормативов по огневой подготовке; порядок определения оценки за выполнения нормативов по огневой подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Приказываю командирам отделений приступить к изучению и практической отработке нормативов комплексным методом. |  |
|  |  | Командиры отделений отрабатывают с подчиненными нормативы комплексным методом поточно, тренируя одновременно по одному человеку (боевое оружие используется только в крайних случаях). Они приказывают остальному личному составу наблюдать за действиями тренирующегося и выявлять ошибки и неточности в его действиях. | Очередной обучаемый выполняет практические действия указанные командиром. Остальной личного состава оценивает действия тренирующегося, указывает на ошибки (при их наличии) и по требованию командира отделения выполняет правильные действия. |
|  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Приложение 1

1. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74), АКС74У и 5,45-мм пулемёта Калашникова РПК74, способы их устранения.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона |
| Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло - в патроннике нет патрона | 1. Загрязнение или неисправность магазина | Перезарядить автомат (пулемет) и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
|  | 2. Неисправность защелки магазина | При неисправности защелки магазина отправить автомат (пулемет) в ремонтную мастерскую |
| Утыкание патрона |
| Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении | Неисправность магазина | Удерживая рукоятку затворной рамы, удалить уткнувшийся патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
| Осечка |
| Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен - выстрела не произошло | 1. Неисправность патрона | Перезарядить автомат (пулемет) и продолжать стрельбу |
|  | 2. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма; загрязнение или застывание смазки (отсутствует или малый накол бойка на капсюле) | При повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при поломке или износе ударно-спускового механизма автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую |
|  | 3. Заклинивание ударника в затворе | Отделить ударник от затвора и прочистить отверстие в затворе под ударником |
| Неизвлечение гильзы |
| Гильза в патроннике, очередной патрон упирается в нее пулей, подвижные части остановились в среднем положении | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника | Отвести рукоятку затворной рамы назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник и патроны |
|  | 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины | Осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую |
| Прихват или неотражение гильзы |
| Гильза не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника | Отвести рукоятку затворной рамы назад, выбросить гильзу и продолжать стрельбу |
|  | 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя | При повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую |
| Недоход затворной рамы в переднее положение |
|  | Поломка возвратной пружины | Заменить пружину (в боевой обстановке переднюю часть пружины повернуть заправленным концом назад и продолжать стрельбу) |

2. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова, способы их устранения.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло в патроннике нет патрона | 1. Загрязнение или неисправность магазина. 2. Неисправность защелки магазина | Перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин. При неисправности защелки магазина отправить винтовку в ремонтную мастерскую |
| Утыкание патрона. Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении | Погнутость загибов боковых стенок магазина | Удерживая рукоятку перезаряжания, удалить уткнувшийся патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
| Осечка. Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен - выстрела не произошло | 1. Неисправность патрона. 2. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма; загрязнение или застывание смазки | Перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при их поломке или износе винтовку отправить в ремонтную мастерскую |
| Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон уткнулся в «ее пулей, подвижные части остановились в среднем положении | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины | Отвести рукоятку перезаряжания назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник. Осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в ремонтную мастерскую |
| Прихват или неотражение гильзы. Гильза не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя | Отвести рукоятку перезаряжания назад, выбросить гильзу и продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в ремонтную мастерскую |

4. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ, способы их устранения.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Недоход затворной рамы в переднее положение. Затворная рама, не дойдя в переднее положение, остановилась, очередной патрон в патроннике, зацепы извлекателя не захватили патрон в приемнике | 1.. Загрязнение ствольной коробки или патронника, нагар в патрубке газовой камеры. 2. Помятость или загрязнение патрона или ленты | Не разбирая пулемета, смазать патронник, трущиеся части, патрубок газовой камеры. При первой возможности прочистить пулемет или заменить ствол. Заменить патроны или ленту |
| Осечка. Затворная рама в переднем положении, патрон в патроннике, выстрела не произошло | 1. Неисправность патрона. 2. Неисправность ударника. 3. Загрязнение пулемета или застывание смазки | Осмотреть извлеченный из патронника патрон и при отсутствии глубокой вмятины на капсюле прочистить затвор, патронник и трущиеся части, а при поломке или износе ударника пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Неизвлечение гильзы. Затворная рама остановилась в промежуточном положении, гильза осталась в патроннике и очередной патрон уткнулся в нее пулей | 1. Неисправность выбрасывателя или его пружины. 2. Загрязнение патронника или патрона, срыв закраины гильзы | Если гильза при перезаряжании из патронника не извлекается, выбить се шомполом или заменить ствол. В случае срыва закраины гильзы прочистить патронник, переставить регулятор на меньшее деление. При неисправности выбрасывателя или его пружины пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Прихват гильзы. Гильза, извлеченная из патронника, остается в ствольной коробке или защемляется в ее окне затвором | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника. 2. Неисправность отражательного выступа или толкателя щитка. 3. Неисправность выбрасывателя или его пружины | Удалить гильзу из ствольной коробки и продолжать стрельбу. При повторении задержки смазать трущиеся части и патронник. При неисправности выбрасывателя, его пружины, отражательного выступа или толкателя щитка пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Поперечный разрыв гильзы. Затворная рама не дошла в переднее положение, так как передняя часть разорвавшейся гильзы осталась в патроннике и не позволяет войти в пего досылаемому патрону | 1. Большой зазор между казенным срезом ствола и затвором. 2. Неисправность патрона | Если при перезаряжании пулемета выброшенный патрон извлек переднюю часть гильзы, стрельбу продолжать. Если передняя часть гильзы осталась в патроннике, извлечь ее с помощью извлекателя гильзы или заменить ствол. Для извлечения передней части гильзы надо разрядить пулемет, вставить извлекатель в патронник, спустить затворную раму с боевого взвода и энергично отвести ее назад. При повторении задержки сместить ствол назад, для чего выбить шпильку винта замыкателя ствола, вывинтить отверткой винт на один оборот и вставить шпильку |
| Неполный отход затворной рамы назад. Затворная рама остановилась в промежуточном положении, патрон, извлеченный из приемника, остался в зацепах извлекателя | 1. Загрязнение трущихся частей. 2. Заклинение ленты в патронной коробке. Перекос ленты в приемнике | За рукоятку перезаряжания затворную раму поставить на боевой взвод и продолжать стрельбу. При повторении задержки, разрядив пулемет, осмотреть укладку и правильность снаряжения ленты. Если лента уложена и снаряжена правильно, переставить регулятор на большее деление. При первой возможности прочистить и смазать пулемет |
| Непроизвольная стрельба. При отпускании спускового крючка (кнопки электроспуска или спускового рычага) стрельба не прекращается | 1. Неисправность спускового механизма. 2. Скругление боевого взвода затворной рамы. 3. Загрязнение пулемета, застывание смазки. 4. Неисправности электроспуска | Остановить стрельбу, прижав рукой ленту к приемнику. Разрядить пулемет, осмотреть шептало и боевой взвод. Если они исправны, переставить регулятор на большее деление и смазать трущиеся части. Разъединить штепсельный разъем электроспуска и продолжать стрельбу о помощью спускового рычага. При повторений задержки пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Незахват или потеря патрона зацепами извлекателя. Затворная рама остановилась в переднем или в промежуточном положении | 1. Неисправность зацепов извлекателя. 2. Осадка пружины пальца подачи или пружины верхних пальцев | Извлечь гильзу из патронника или ствольной коробки. Зарядить пулемет и продолжать стрельбу. При повторении задержки осмотреть зацепы извлекателя и пружины пальца подачи и верхних пальцев. Если они неисправны, пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Отказ электроспуска. При нажатии на кнопку электроспуска не происходит спуска затворной рамы с боевого взвода | 1. Низкое напряжение бортовой сети машины. 2. Отсутствие контакта в штепсельном разъеме электроспуска, обрыв провода | Продолжать стрельбу, пользуясь спусковым рычагом. Проверить соединение штепсельного разъема. При первой возможности проверить цепь электроспуска и устранить неисправности |

5. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 9-мм пистолета Макарова ПМ, способы их устранения.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Осечка. Затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но выстрела не произошло | 1. Капсюль патрона неисправен. | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. |
|  | 2. Сгущение смазки или загрязнение канала под ударник. | 2. Осмотреть и прочистить пистолет. |
|  | 3. Не полностью ввинчен винт рукоятки (в пистолетах без задвижки боевой пружины). | 3. Ввинтить винт рукоятки до отказа. |
|  | 4. Мал выход ударника или забоины на бойке | 4. Отправить пистолет в мастерскую |
| 2. Недокрытие патрона затвором. Затвор остановился, не дойдя до крайнего переднего положения; спуск курка произвести нельзя | 1. Загрязнение патронника, пазов рамки и чашечки затвора. | Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. Осмотреть и прочистить пистолет |
|  | 2. Затруднительное движение выбрасывателя из-за загрязнения пружины выбрасывателя или гнетка. |  |
| 3. Неподача или непродвижение патрона из магазина в патронник. Затвор находится в переднем положении, но патрона в патроннике нет; затвор остановился в среднем положении вместе с патроном, не дослав его в патронник | 1. Загрязнение магазина и подвижных частей пистолета. | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. Прочистить пистолет и магазин. |
|  | 2. Погнутость верхних краев корпуса магазина. | 2. Заменить неисправный магазин |
| 4. Прихват (ущемление) гильзы затвором. Гильза не выброшена наружу через окно в затворе и заклинилась между затвором и казенным срезом ствола | 1. Загрязнение подвижных частей пистолета. | 1. Выбросить прихваченную гильзу и продолжить стрельбу |
|  | 2. Неисправность выбрасывателя, его пружины или отражателя. | 2. При неисправности выбрасывателя с пружиной или отражателя отправить пистолет в мастерскую |
| 5. Автоматическая стрельба | 1. Сгущение смазки или загрязнение частей ударно-спускового механизма. | 1. Осмотреть и прочистить пистолет. |
|  | 2. Износ боевого взвода курка или носика шептала. | 2. Отправить пистолет в мастерскую. |
|  | 3. Ослабление или излом пружины шептала. |  |
|  | 4. Касание полочки уступа предохранителя зуба шептала. |  |

6. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 7 ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7, способы их устранения.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Осечка | 1. Не полностью дослан выстрел в канал ствола гранатомета | Дослать выстрел до упора фиксатора в дно выреза на дульной части ствола гранатомета |
|  | 2. Неисправность капсюля-воспламенителя гранаты | Заменить гранату |
|  | 3. Износ или поломка бойка | Заменить боек запасным |
|  | 4. Неэнергичный удар бойка по капсюлю - воспламенителю вследствие загрязнения или застывания смазки ударно-спускового и бойкового механизмов | Прочистить ударно-спусковой и бойковый механизмы. Сменить смазку |
| Выстрел не входит в канал ствола | Загрязнен ствол (остатки картонной гильзы, пороховой нагар) | Прочистить ствол |
| Гранатомет РПГ-7Д не снимается с предохранителя | Не полностью довернут патрубок относительно трубы и защелка (выступ рычага) не зашла за торец секторного выступа патрубка | Довернуть патрубок до захода защелки; если патрубок туго довертывается, очистить от нагара и грязи места соединения трубы и патрубка |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка.

2. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения.

4. Требования безопасности при обращении с оружием.

5. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

занятие:

Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. Требования безопасности при обращении с оружием. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. Требования безопасности при обращении с оружием. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование огневого городка приказарменной учебной материально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. Макет ударно спускового механизма (станок для показа работы частей и механизмов автомата). Учебное оружие подразделения по 1 образцу на отделение. Секундомер – 4 шт., плащ-палатки – 3 шт. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: назначение 5,45-мм автомата Калашникова, 5,45-мм пулемета РПК74, 7,62-мм снайперской винтовки СВД, 7,62-мм пулемета ПКТ, 9-мм пистолета ПМ и | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | ручного гранатомёта РПГ-7; боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова, 5,45-мм пулемета РПК74, 7,62-мм снайперской винтовки СВД, 7,62-мм пулемета ПКТ, 9-мм пистолета ПМ и ручного гранатомёта РПГ-7; общее устройство 5,45-мм автомата Калашникова, 5,45-мм пулемета РПК74, 7,62-мм снайперской винтовки, СВД 7,62-мм пулемета ПКТ, 9-мм пистолета ПМ и ручного гранатомёта РПГ-7; порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки 5,45-мм автомата Калашникова, 5,45-мм пулемета РПК74, 7,62-мм снайперской винтовки СВД, 7,62-мм пулемета ПКТ, 9-мм пистолета ПМ и ручного гранатомёта РПГ-7. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: общее устройство изучаемого оружия; порядок проведения неполной разборки и сборки после неполной разборки орудия. | Запоминают устройство стрелкового оружия (АК, РПК, СВД и ПКТ, ПМ, РПГ-7). |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: работа частей и механизмов каждого образца оружия при заряжании и стрельбе. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: работу частей и механизмов автомата и пулемета на макете | Запоминают порядок работы частей и механизмов оружия. |
|  |  |  | ударно спускового механизма (с использованием станка для показа работы частей и механизмов автомата);работу частей и механизмов ПКТ, СВД, ПМ и РПГ-7 на образце оружия. |  |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: задержки и их характеристика; причины задержек; способ устранения задержек. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: в чем выражается причина задержек на каждом образце оружия и способ их устранения. | Запоминают порядок устранения задержек. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 4. | Требования безопасности при обращении с оружием. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: требования безопасности при обращении с оружием. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 5. | Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки нормативов по огневой подготовке; порядок определения оценки за выполнения нормативов по огневой подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Приказываю командирам отделений приступить к изучению и практической отработке нормативов комплексным методом. |  |
|  |  |  | Командиры отделений отрабатывают с подчиненными нормативы комплексным методом поточно, тренируя одновременно по одному человеку (боевое оружие используется только в крайних случаях). Они приказывают остальному личному составу наблюдать за действиями тренирующегося и выявлять ошибки и неточности в его действиях. | Очередной обучаемый выполняет практические действия указанные командиром. Остальной личного состава оценивает действия тренирующегося, указывает на ошибки (при их наличии) и по требованию командира отделения выполняет правильные действия. |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка.

2. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения.

4. Требования безопасности при обращении с оружием.

5. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

# 1. Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов, их разборка и сборка

1.1. Назначение и боевые свойства стрелкового оружия.

1.1.1 Назначение и боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74).

5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н и АКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Магазины автомата и пулемёта взаимозаменяемы.

Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям, по самолетам, вертолетам и парашютистам – на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м.

Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре – 440 м, по бегущей фигуре – 625 м.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту.

Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК74 – 3,6 кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 490 г.

1.1.2. Назначение и боевые свойства 5,45-мм автомата КалашниковаАКС74У.

5,45-мм автомат Калашникова укороченный является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной освещенности ночью к автомату АКС74УН2 присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный модернизированный (НСПУМ)

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня; он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов.

Прицельная дальность стрельбы из автомата 500 м. Наиболее действительный огонь по наземным и воздушным целям на дальности до 400 м. Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным групповым целям ведется на дальность до 800 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре 360 м.

Темп стрельбы 650-700 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 100, при стрельбе одиночными выстрелами - до 40 выстрелов в минуту.

Масса автомата со снаряженным патрона ми пластмассовым магазином: АКС74У – 3 кг; АКС74УН2 -5,2 кг.

1.1.3. Назначение и боевые свойства 5,45-мм ручного пулемета Калашникова РПК74.

5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к пулеметам РПК74Н, РПКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из пулемета ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 45 патронов. Магазины пулемета и автомата взаимозаменяемы.

Прицельная дальность стрельбы у пулемета - 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям на дальности до 600, а по самолетам, вертолетам и парашютистам - на дальности до 500 м.

Сосредоточенный огонь из пулеметов по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м.

Дальность прямого выстрела у пулемета по грудной фигуре - 460 м, по бегущей фигуре - 640 м.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 150 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами - до 50 выстрелов в минуту.

Вес пулемета со снаряженным патронами пластмассовым магазином: РПК74 - 5,46 кг; РПК74Н - 7,76 кг; РПКС74 - 5,61 кг; РПКС74Н -7,91 кг.

1.1.4. Назначение и боевые свойства 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова является оружием снайпера и предназначена для уничтожения различных появляющихся, движущихся, открытых и маскированных одиночных целей.

Огонь из снайперской винтовки наиболее эффективен на расстояния до 800 м. Прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом - 1300 м, с открытым прицелом - 1200 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 430 м, а по бегущей фигуре - 640 м.

Боевая скорострельность - до 30 выстрелов в минуту.

Вес снайперской винтовки без штыка-ножа, с оптическим прицелом, неснаряженным магазином и щекой приклада - 4,3 кг.

Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями или винтовочные снайперские патроны.

Огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстрелами.

Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов.

1.1.5. Назначение и боевые свойства 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ.

7,62-мм пулеметы Калашникова ПКТ являются мощным автоматическим оружием и предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Он размещается в танке (боевой машине пехоты, бронетранспортере, самоходной артиллерийской установке или других машинах).

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями.

Стрельба из пулемета ведется короткими (до 10 выстрелов) и длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно.

Подача патронов в приемник при стрельбе производится из металлической патронной ленты, уложенной в коробку емкостью 100, 200 или 250 патронов.

Наиболее действительный огонь из пулемета по наземным и воздушным целям ведется на дальности до 1000 м. Прицельная дальность стрельбы из пулемета ПКТ-1300-2000 м, указывается на шкале прицела машины.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 420 м, по бегущей фигуре - 640 м.

Темп стрельбы (техническая скорострельность) - из пулемета ПКТ - 700-800 выстр./мин.

Боевая скорострельность - до 250 выстр./мин.

Охлаждение ствола пулемета - воздушное, допускающее ведение непрерывного огня из пулемет ПКТ до 500 выстрелов, после чего при необходимости продолжения стрельбы нагретый ствол необходимо заменить запасным, а при отсутствии запасного ствола нагретый ствол охладить водой (снегом).

Масса пулемета ПКТ - 10,5 кг, Вес коробки на 100 патронов со снаряженной лентой - 3,9 кг (облегченной коробки - 3,4 кг); на 200 патронов со снаряженной лентой - 8 кг (облегченной коробки - 6,2. кг); на 250 патронов со снаряженной лентой - 9,4 кг.

1.1.6. Назначение и боевые свойства 9-мм пистолета Макарова ПМ.

9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.

Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули сохраняется до 350 м.

Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.

Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту.

Вес пистолета со снаряженным магазином 810 г.

Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны. Начальная скорость полета пули 315 м/сек.

Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов.

1.1.7. Назначение и боевые свойства ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и РПГ-7Д предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Граната обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией штатного выстрела ПГ-7В, несколько легче и превосходит его по бронепробиваемости, кучности боя и ветроустойчивости.

Наиболее действителен огонь из гранатомета по танкам, самоходно-артиллерийским установкам и другим целям, имеющим высоту 2 м и более, на дальности прямого выстрела, равной для выстрела ПГ-7В - 330 м, ПГ-7ВМ-310 м.

Прицельная дальность стрельбы 500 м.

Боевая скорострельность 4-6 выстрелов в минуту.

Вес гранатомета с оптическим прицелом: РПГ-7-6,3 кг, РПГ-7Д-6.7 кг.

Вес выстрела (гранаты с пороховым зарядом: ПГ-7В-2,2 кг, ПГ-7ВМ-2Д кг.

1.2. Общее устройство стрелкового оружия.

1.2.1. Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АК74 (АКС74).

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; крышки ствольной коробки; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; ударно-спускового механизма; цевья; магазина.

Общий вид 5,45-мм автомата Калашникова: а - с постоянным прикладом (AK74); б - со складывающимся прикладом (АКС74); в - с постоянным прикладом и ночным прицелом (АК74Н); г - со складывающимся прикладом и ночным прицелом (АКС74Н)

Основные части и механизмы автомата и его принадлежности: 1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; 2 - дульный тормоз-компенсатор; 3 - крышка ствольной коробки; 4 - затворная рама с газовым поршнем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - газовая трубка со ствольной накладкой; 8 - цевье; 9 - магазин; 10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пенал принадлежности.

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож.

В комплект автомата входят: принадлежность, ремень, сумка для магазинов и три запасных магазина; в комплект автомата со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для автомата с карманом для магазина, а в комплект автомата с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный.

1.2.2. Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АКС74У.

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой и крышкой ствольной коробки, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, складывающимся прикладом и пистолетной рукояткой; пламегасителя; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; цевья; магазина; ремня.

|  | Общий вид 5,45-мм автомата Калашникова укороченного: а - с откинутым прикладом; б - со сложенным прикладом; в - с ночным прицелом (АКС74УН2) |
| --- | --- |
| Основные части и механизмы автомата: 1 - пламегаситель; 2 - газовая трубка со ствольной накладкой; 3 - ствол со ствольной коробкой и крышкой ствольной коробки, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, складывающимся прикладом и пистолетной рукояткой; 4 - затвор; 5-затворная рама с газовым поршнем; 6 - возвратный механизм; 7 - ремень; 8 - магазин; 9 – цевье |

В комплект автомата входят: чехол для автомата, принадлежность, три запасных магазина и сумка для переноски магазинов и принадлежности. В комплект автомата с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный модернизированный.

1.2.3. Общее устройство 5,45 мм ручного пулемета Калашникова РПК74.

Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; крышки ствольной коробки; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; ударно-спускового механизма; цевья; магазина.

Кроме того, у пулемета имеется пламегаситель и сошка.

В комплект пулемета входят: принадлежность, ремень и две сумки для магазинов; в комплект пулемета со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для пулемета с карманом для магазина, а в комплект пулемета с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный.

|  | Общий вид 5,45-мм ручного пулемета Калашникова: а - с постоянным прикладом (РПК74); б - со складывающимся прикладом (РПКС74) в - с ночным прицелом (РПК74Н); у РПКС74Н ремень крепится как у РПКС74 |
| --- | --- |

1.2.4. Общее устройство 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.

Общий вид снайперской винтовки Драгунова Основные части и механизмы снайперской винтовки: 1 - ствол со ствольной коробкой, открытым прицелом и прикладом; 2 - крышка ствольной коробки; 3 - возвратный механизм; 4 - затворная рама; 5 - затвор; 6 - газовая трубка с регулятором; 7 - газовый поршень; 8 - толкатель с пружиной; 9 - ствольные накладки; 10 - ударно-спусковой механизм; 11 - предохранитель; 12 - магазин; 13 - щека приклада; 14 - оптический прицел; 15 - штык-нож

Снайперская винтовка состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола со ствольной коробкой, открытым прицелом и прикладом; крышки ствольной коробки; возвратного механизма; затворной рамы; затвора; газовой трубки с регулятором, газового поршня и толкателя с пружиной; ствольных накладок (правой и левой); ударно-спускового механизма; предохранителя; магазина; щеки приклада; оптического прицела; штыка-ножа.

В комплект снайперской винтовки входят: принадлежность, ремень, чехол для оптического прицела, сумка для переноски оптического прицела и магазинов, сумочка для переноски зимнего устройства освещения сетки, запасных батареек и масленки.

1.2.5. Общее устройство 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ.

Общий вид 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ. Основные части и механизмы пулемета ПКТ: 1 – ствол; 2 – ствольная коробка с крышкой и основанием приемника; 3 – затворная рама с извлекателем и газовым поршнем; 4 – затвор; 5 – возвратно-боевая пружина; 6 – направляющий стержень; 7 – трубка газового поршня; 8 – электроспуск; 9 - спусковой механизм.

Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола; ствольной коробки с крышкой и основанием приемника; затворной рамы с извлекателем и газовым поршнем; затвора; возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем; трубки газового поршня; спускового механизма; электроспуска.

В комплект пулемета входят коробки с лентами, принадлежность, запасные части и приспособление для стрельбы холостыми патронами.

1.2.6. Общее устройство 9-мм пистолета Макарова ПМ.

| Основные части и механизмы пистолета: 1 - рамка со стволом и спусковой скобой; 2 - затвор с ударником, выбрасывателем ж предохранителем; 3 - возвратная пружина; 4 - части ударно-спускового механизма; 5 - рукоятка с винтом; 6 - затворная задержка; 7 – магазин | Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов: рамки со стволом и спусковой скобой; затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем; возвратной пружины; ударно-спускового механизма; рукоятки с винтом; затворной задержки; магазина. К каждому пистолету придается принадлежность: запасный магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок. |
| --- | --- |

1.2.7. Общее устройство ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Гранатомет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола с механическим (открытым) прицелом; ударно-спускового механизма с предохранителем; бойкового механизма; оптического прицела.

Основные части и механизмы гранатомета: 1 – ствол; 2 - ударно-спусковой механизм; 3 - бойковый механизм; 4 - оптический прицел Основные части выстрела к гранатомету: 1 – головная часть; 2 – головная часть взрывателя; 3 – донная часть взрывателя; 4 – реактивный двигатель; 5 - пороховой заряд

У гранатомета РПГ-7Д, кроме того, имеется механизм блокировки, а у гранатомета с ночным прицелом - основание механизма светоблокировки.

В комплект гранатомета входят запасные части, инструмент и принадлежность

# ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,
ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРАНАТОМЕТУ РПГ-7 И РПГ-7Д

| № п.п. | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ (на один гранатомет) |  |  |
|  | Запасные части |  |  |
| 1 | Боек | 2 |  |
| 2 | Пружина бойка | 2 |  |
| 3 | Опорная втулка | 2 |  |
| 4 | Ниппель | 1 |  |
|  | Инструмент |  |  |
| 1 | Ключ-отвертка | 1 |  |
| 2 | Выколотка | 1 |  |
| 3 | Приспособление для сборки и разборки ударно-спускового механизма | 1 |  |
|  | Принадлежность |  |  |
| 1 | Шомпол | 1 |  |
| 2 | Ремень (с двумя чехлами) | 1 |  |
| 3 | Плечевой ремень | 1 |  |
| 4 | Сумка для переноски 2 гранат | 1 |  |
| 5 | Сумка для переноски 3 гранат | 1 |  |

Выстрел к гранатомету состоит из противотанковой гранаты и порохового заряда.

Противотанковая граната состоит из следующих основных частей: головной части со взрывчатым веществом; взрывателя; реактивного двигателя; стабилизатора (размещенного в пороховом заряде).

1.3. Разборка и сборка оружия.

1.3.1. Неполная разборка и сборка 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74), АКС74У и 5,45-мм пулемёта Калашникова РПК74.

Разборка автомата (пулемета) может быть неполная и полная:

- неполная - для чистки, смазки и осмотра автомата (пулемета);

- полная - для чистки при сильном загрязнении автомата (пулемета), после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте.

Излишне частая разборка автомата (пулемета) вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку автомата (пулемета) производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата (пулемета) сличить номера на его частях; у каждого автомата (пулемета) номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях.

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах (пулеметах) допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

| Отделение магазина Отделение шомпола Отделение крышки ствольной коробки Отделение возвратного механизма Отделение затворной рамы с затвором Отделение затвора от затворной рамы Поворот замыкателя газовой трубки с помощью пенала принадлежности | Перед разборкой пулемета установить его на сошку дульной частью влево, для чего освободить ноги сошки от пружинной застежки и отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение. В конце сборки пулемета сложить ноги сошки, для чего, удерживая пулемет левой рукой в вертикальном положении, правой рукой (несколько сводя ноги сошки) прижать их к стволу и закрепить пружинной застежкой. Порядок неполная разборка автомата. Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. При разборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, отделить его от автомата (пулемета). Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов. У АКС74У вынуть из сумки шомпол и пенал принадлежности; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор (у пулемёта - пламегаситель). Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя). Свернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) допускается производить отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора (щели пламегасителя). У АКС74У отделить пламегаситель. Утопить отверткой фиксатор пламегасителя и отвинтить пламегаситель с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае затруднительного свинчивания пламегасителя допускается отвинчивание его с помощью шомпола, вставленного в выемки пламегасителя. Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат (пулемет) левой рукой, |
| --- | --- |

правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы.

Порядок сборки автомата (пулемета) после неполной разборки:

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

| Вкладывание пенала принадлежности в гнездо приклада Присоединение магазина | Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета - пламегаситель. Навернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором. У АКС74У присоединить к автомату пламегаситель. Навинтить пламегаситель на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если выем пламегасителя не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть пламегаситель (менее одного оборота) до совмещения выема с фиксатором. Присоединить шомпол. Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось |
| --- | --- |

крышкой. У автоматов со складывающимся прикладом пенал убирается в карман сумки для магазинов.

У АКС74У вложить в сумку шомпол и пенал. Уложить протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал, закрыть его крышкой и вложить с шомполом в соответствующие карманы сумки для магазинов.

Присоединить магазин к автомату (пулемету). Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

При сборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после присоединения магазина присоединить прицел НСПУ. Взять автомат (пулемет) за цевье, совместить паз зажимного устройства прицела с планкой оружия; убедившись в том, что рукоятка зажимного устройства находится в заднем положении, продвинуть прицел вперед до упора и закрепить его, повернув рукоятку вперед до отказа.

1.3.2. Неполная разборка и сборка 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.

Разборка снайперской винтовки может быть неполная и полная:

- неполная - для чистки, смазки и осмотра винтовки;

- полная - для чистки при сильном загрязнении винтовки, после нахождения ее под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.

Частая разборка винтовки не допускается, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку винтовки следует производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую, не применять излишних усилий и резких ударов.

| Отделение магазина Отделение оптического прицела Отделение щеки приклада | При сборке винтовки сличить номера на ее частях: номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на затворной раме, затворе, ударно-спусковом механизме, крышке ствольной коробки, оптическом прицеле и других частях винтовки. Обучение разборке и сборке на боевых винтовках разрешается лишь в исключительных случаях с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами. Порядок неполной разборки снайперской винтовки. Отделить магазин. Взять магазин правой рукой, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить предохранитель вниз, отвести рукоятку перезаряжания назад, осмотреть патронник и отпустить рукоятку. Отделить оптический прицел. Приподнять ручку зажимного винта и повернуть ее в сторону наглазника до отказа; сдвинуть прицел назад и отделить его от ствольной коробки. Отделить щеку приклада. Повернуть застежку замка щеки вниз; снять петлю с зацепа обоймы и отделить щеку. Отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Повернуть Отделение крышки ствольной коробки с возвратным механизмом |
| --- | --- |

замыкатель крышки ствольной коробки назад до постановки его на фиксатор; поднять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку с возвратным механизмом.

Отделить затворную раму с затвором. Отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее и отделить от ствольной коробки.

| Отделение затворной рамы с затвором Отделение затвора от затворной рамы Отделение ударно-спускового механизма: а - отделение предохранителя; б - отделение ударно-спускового механизма Отделение ствольных накладок: а - поворот замыкателя; б - отделение ствольной накладки | Отделить затвор от затворный рамы. Отвести затвор назад; повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. Отделить ударно-спусковой механизм. Повернуть предохранитель вверх до вертикального положения (рис. а), сдвинуть его вправо и отделить от ствольной коробки; взявшись за спусковую скобу (рис. б), движением вниз отделить ударно-спусковой механизм от ствольной коробки. Отделить ствольные накладки. Прижать замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из выреза кольца и повернуть замыкатель вправо до отказа (рис. а); сдвинуть перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделить ее от ствола. Отделение газового поршня и толкателя с пружиной: а - отделение газового поршня; б - отделение толкателя В случае затруднительного отделения ствольных накладок вставить вырез ключа пенала в окно накладки (рис. б) и движением вниз и в сторону отделить ствольную накладку. Отделить газовый поршень и толкатель с пружиной. Отвести толкатель назад, вывести его передний конец из гнезда поршня и отделить от газовой трубки поршень (рис. а); ввести передний конец толкателя в газовую трубку; поджать пружину толкателя до выхода ее из канала прицельной колодки (рис. б) и отделить толкатель с пружиной, а затем отделить пружину от толкателя. |
| --- | --- |

Порядок сборки снайперской винтовки после неполной разборки.

Присоединить газовый поршень и толкатель с пружиной. Надеть пружину на задний конец толкателя; ввести передний конец толкателя в газовую трубку, поджать пружину и ввести задний конец толкателя с пружиной в канал прицельной колодки; отвести толкатель назад и вывести его передний конец из газовой трубки в сторону; вставить газовый поршень в газовую трубку, а передний конец толкателя - в гнездо поршня.

Присоединить ствольные накладки. Вставить задний (уширенный) конец правой (левой) ствольной накладки в нижнее упорное кольцо вырезом накладки к прицелу и, нажимая накладку вниз, присоединить ее к стволу; надвинуть перемещающуюся часть верхнего упорного кольца на наконечники накладок и повернуть замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до захода его отгиба в вырез на кольце.

Присоединить ударно-спусковой механизм. Завести вырезы корпуса ударно-спускового механизма за ось перемычки ствольной коробки и прижать ударно-спусковой механизм к ствольной коробке; ввести ось предохранителя в отверстие ствольной коробки; повернуть предохранитель в вертикальное положение, плотно прижать к ствольной коробке, и повернуть вниз до захода выступа щитка в нижнюю фиксирующую выемку ствольной коробки.

Присоединить затвор к затворной раме. Вставить затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед до отказа.

Присоединить затворную раму с затвором. Удерживая затвор в переднем положении, вставить направляющие выступы затворной рамы в вырезы отгибов ствольной коробки, небольшим усилием прижать затворную раму к ствольной коробке и продвинуть вперед.

Присоединить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратные пружины, вставить выступы на переднем конце крышки в вырезы на нижнем упорном кольце; нажать на задний конец крышки до полного ее прилегания к ствольной коробке; повернуть замыкатель крышки ствольной коробки вперед до постановки его на фиксатор.

Присоединить щеку приклада. Наложить щеку на верхнюю часть приклада застежкой вправо против выреза для нее; надеть петлю на зацеп обоймы и повернуть застежку вверх.

Присоединить оптический прицел. Совместить пазы на кронштейне прицела с выступами на левой стенке ствольной коробки; продвинуть прицел вперед до отказа и повернуть ручку зажимного винта в сторону объектива до захода ее отгиба в вырез на кронштейне.

Присоединить магазин. Ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

1.3.3. Неполная разборка и сборка 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ.

Разборка пулемета может быть неполная и полная:

- неполная разборка применяется для чистки, смазки и осмотра пулемета;

- полная разборка применяется для чистки при сильном загрязнении пулемета; после нахождения его под дождем или снегом; после дегазации и дезактивации пулемета; при постановке пулемета на длительное хранение; при получении со склада; при замене частей.

Излишне частая разборка пулемета вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку пулемета производить на столе или на чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке пулемета сличить номера на его частях: у каждого пулемета номеру на крышке ствольной коробки должны соответствовать номера всех частей пулемета.

Обучение разборке и сборке на боевых пулеметах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Пулемет ПКТ для разборки необходимо сиять с люльки БПУ, предварительно разрядив его, если он был заряжен. Снятие пулемета ПКТ начинается с отсоединения штепсельного разъема электроспуска.

| Открывание крышки ствольной коробки Отделение направляющего стержня с возвратно-боевой пружиной Отделение затворной рамы с затвором Отделение затвора от затворной рамы Отделение ударника от затвора Отделение ствола Сдвигание замыкателя ствола пальцем подачи | Порядок неполной разборки пулемета. Пулемет ПКТ положить на стол (подстилку) дульной частью вперед. Проверить, нет ли патрона в патроннике. Удерживая пулемет правой рукой снизу за электроспуск, большим пальцем утопить защелку и открыть крышку ствольной коробки; поднять основание приемника и повернуть предохранитель в положение «Огонь». За рукоятку перезаряжания отвести затворную раму в заднее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике. После этого затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спустить с боевого взвода. Вынуть принадлежность и шомпол из сумки. Отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину с направляющего стержня. Отделить затворную раму с затвором. Удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой за извлекатель отвести затворную раму назад до отказа; приподнимая затворную раму, вынуть ее вместе с затвором из ствольной коробки. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад и повернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы; после этого продвинуть затвор вперед и, поворачивая вправо, отделить от затворной рамы. Отделить ударник от затвора. Взять затвор в левую руку каналом книзу, сдвинуть ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед, извлечь ударник из канала затвора. Отделить электроспуск. Утопить фиксатор выколоткой, сдвинуть электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки. Отделить ствол. Сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; левой рукой, поворачивая рукоятку пулемета вперед, отделить ствол. Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет сильно нагрет, то в ствольную коробку вставляется затворная рама, палец подачи прижимается большим пальцем левой руки к торцу замыкателя, после чего затворная рама отводится в заднее положение, а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола; затем вынимается затворная рама. Примечание: не разрешается ставить ствол на кольцевой выступ. Порядок сборки пулемета после неполной разборки. Присоединить ствол. Открыть крышку ствольной коробки, если она была закрыта, поднять основание приемника и сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; вставить ствол казенной частью в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой камеры с трубкой газового поршня, дослать ствол назад до отказа; закрепить ствол, сдвинув замыкатель вправо, а рукоятку пулемета повернуть влево. Присоединить электроспуск. Совместить направляющие выступы на корпусе электроспуска с вертикальными пазами ствольной коробки и, утопив фиксатор, продвинуть электроспуск вниз до отказа; фиксатор при этом должен войти в отверстие ствольной коробки. Присоединить ударник к затвору. Взять затвор в левую руку, ввести передний конец ударника в канал затвора и, продвигая его вперед, присоединить к затвору. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую; вставить затвор цилиндрической частью в канал |
| --- | --- |

затворной рамы, направляя выступ ударника в паз для отражательного выступа, продвинуть затвор назад и повернуть влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигурный вырез затворной рамы); продвинуть затвор вперед.

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму за извлекатель правой рукой так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой взять пулемет за электроспуск, указательным пальцем нажать на спусковой крючок, правой рукой ввести в ствольную коробку затворную раму с газовым поршнем; продвинуть затворную раму вперед до отказа.

Присоединить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Взять направляющий стержень в правую руку и надеть на него возвратно-боевую пружину так, чтобы первый виток пружины вошел в кольцевую проточку стержня. Удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой ввести направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной в капал затворной рамы; сжимая возвратно-боевую пружину, подать направляющий стержень вперед и опустить вниз до отказа; ввести выступ направляющего стержня в отверстие колодки приклада.

Опустить основание приемника и закрыть крышку ствольной коробки. Отвести затворную раму назад до отказа и, нажимая на спусковой рычаг, проверить правильность сборки.

Звенья шомпола и принадлежность пулемета ПКТ уложить в сумку.

1.3.4. Неполная разборка и сборка 9-мм пистолета Макарова ПМ.

Разборка пистолета может быть неполная и полная:

- неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета;

- полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

Частая полная разборка пистолета не допускается, так как она ускоряет изнашивание частей и механизмов.

При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила:

- разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на чистой подстилке;

- части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

- при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других пистолетов.

Неполную разборку пистолета производить в следующем порядке.

| Извлечение магазина из основания рукоятки Оттягивание спусковой скобы Отделение затвора от рамки Введение свободного конца возвратной пружины в канал затвора Присоединение затвора к рамке Вставление магазина в основание рукоятки | Извлечь магазин из основания рукоятки. Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки. Проверить, нет ли в патроннике патрона, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор. Отделить затвор от рамки. Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в приданном положении указательным пальцем правой руки. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки и поставить спусковую скобу на свое место. Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола. Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке. Надеть на ствол возвратную пружину. Взяв рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. Присоединить затвор к рамке. Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, а затвор в левой, ввести свободный конец возвратной пружины в канал затвора и отвести затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу. Опустить задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Примечание. Для присоединения затвора к рамке не обязательно оттягивать вниз и перекашивать спусковую скобу. При этом, отводя затвор в крайнее заднее положение, необходимо приподнять его задний конец вверх до отказа так, чтобы не произошло утыкания нижней передней стенки затвора в гребень спусковой скобы, ограничивающий движение затвора назад. Вставить магазин в основание рукоятки. Удерживая пистолет в правой руке, большим и указательным пальцами левой руки вставить магазин в основание рукоятки через нижнее окно основания рукоятки. Нажать на крышку магазина большим пальцем так, чтобы защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на стенке магазина; при этом должен произойти щелчок. Удары по магазину ладонью не допускаются. Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки. Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большим пальцем правой руки |
| --- | --- |

на затворную задержку отпустить затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.

1.3.5. Неполная разборка и сборка ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Разборка гранатомета может быть неполная и полная:

- неполная - для чистки, смазки и осмотра гранатомета;

- полная - для чистки при сильном загрязнении гранатомета, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, для осмотра в разобранном виде и при ремонте.

Излишне частая разборка гранатомета вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку гранатомета производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно. Отделяя или присоединяя части гранатомета, не применять излишних усилий и резких ударов.

При разборке и сборке гранатомета применять инструмент, входящий в комплект ЗИП.

Порядок неполной разборки гранатомета.

Снять чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета.

| Отделение па трубка от трубы Выталкивание чеки ударно-спускового механизма | У гранатомета РПГ-7Д разобрать ствол: удерживая трубу левой рукой, отжать большим пальцем рычаг механизма блокировки, повернуть патрубок правой рукой против часовой стрелки до упора и отделить его от трубы. Если после длительной стрельбы из гранатомета отделение патрубка от трубы затруднено, зафиксировать ключом-отверткой в отжатом положении рычаг механизма блокировки; затем одному гранатометчику удерживать трубу, а второму повернуть патрубок против направления движения часовой стрелки. Разборку ствола производить только для перевода гранатомета в положение для десантирования, осмотра и чистки в месте соединения трубы и патрубка. У гранатомета с ночным прицелом предварительно отделить сошку: поднять рычаг, вывести серьгу из зацепа стержня и откинуть верхнюю часть хомута сошки. Отделить ударно-спусковой механизм: положить гранатомет на стол планкой для кронштейна оптического прицела вниз; нажать ключом-отверткой или приспособлением для сборки и разборки ударно-спускового механизма на разрезную часть чеки и утопить ее, затем вытолкнуть (выбить) выколоткой чеку и, взявшись за рукоятку, отделить ударно-спусковой механизм от ствола. У гранатомета РПГ-7Д с тросовым механизмом блокировки ударно-спусковой механизм при неполной разборке не отделяется. |
| --- | --- |

Отделить бойковый механизм: повернуть гранатомет бойковым механизмом вверх (или поставить его в вертикальное положение); удерживая ствол левой рукой, правой рукой

| Вывинчивание ниппеля бойкового механизма | с помощью ключа-отвертки вывинтить ниппель и вынуть из основания бойкового механизма боек, пружину бойка и опорную втулку. Отделить крышку корпуса ударно-спускового механизма: взять ударно-спусковой механизм в левую руку, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинтить четыре винта и снять крышку корпуса ударно-спускового механизма. У гранатомета с ночным прицелом после отвинчивания двух верхних винтов отделяется основание механизма светоблокировки. |
| --- | --- |

Порядок сборки гранатомета после неполной разборки.

Присоединить крышку корпуса ударно-спускового механизма: поставить на место крышку корпуса и ввинтить четыре винта.

У гранатомета с ночным прицелом сначала ввинтить два нижних винта, а затем с помощью двух верхних винтов присоединить основание механизма светоблокировки.

Присоединить бойковый механизм: надеть на боек пружину, вставить опорную втулку и боек с пружиной в основание бойкового механизма и ввинтить ниппель ключом-отверткой до упора в опорную втулку.

Присоединить ударно-спусковой механизм: ввести выступ основания бойкового механизма в вырез на корпусе ударно-спускового механизма, прижать ударно-спусковой механизм к стволу и с левой стороны вставить (забить) чеку в отверстие.

У гранатомета РПГ-7Д собрать ствол: удерживая трубу левой рукой, отжать большим пальцем рычаг механизма блокировки, вставить патрубок е трубу так, чтобы секторные выступы патрубка вошли в соответствующие выемы трубы (при этом стойка должна быть примерно на линии механического прицела); отпустить рычаг, повернуть патрубок правой рукой по направлению движения часовой стрелки до захода защелки (выступа рычага) за торец секторного выступа патрубка.

У гранатомета с ночным прицелом присоединить сошку: между основанием мушки и ударно-спусковым механизмом установить сошку так, чтобы нога с пружинной застежкой была с левой стороны, опустить верхнюю часть хомута, ввести серьгу за зацеп стержня и опустить до конца рычаг.

Проверить правильность сборки гранатомета: поставить курок на боевой взвод (при этом должен быть слышен щелчок); при нажатии на спусковой крючок курок должен энергично ударить по бойку.

Надеть чехлы сначала на дульную, а затем на казенную часть гранатомета.

Примечание. Бойковый механизм может быть отделен от гранатомета и присоединен к нему и при неотделенном ударно-спусковом механизме. Для этого надо предварительно поставить курок на боевой взвод и переместить вправо предохранитель.

# 2. Работа частей и механизмов автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и гранатометов при заряжании и стрельбе

1. Работа частей и механизмов 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74).

Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставят его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.

2. Работа частей и механизмов 5,45-мм автомата КалашниковаАКС74У.

Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение.

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и запирает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора вокруг продольной Оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.

3. Работа частей и механизмов 5,45-мм ручного пулемета Калашникова РПК74.

Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.

4. Работа частей и механизмов 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.

Снайперская винтовка является самозарядным оружием. Перезаряжание винтовки основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через газоотводное отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с толкателем, а вместе с ними и затворную раму в заднее положение. При отходе затворной рамы назад затвор открывает канал ствола, извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее из ствольной коробки наружу, а затворная рама сжимает возвратные пружины и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом влево и захождением боевых выступов затвора в вырезы ствольной коробки.

Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. После освобождения спускового крючка тяга продвигается вперед и ее зацеп заскакивает за шептало, а при нажатии на спусковой крючок зацеп тяги поворачивает шептало и разъединяет его с боевым взводом курка.

При выстреле последним патроном, когда затвор отойдет назад, подаватель магазина поднимает вверх останов затвора, затвор упирается в него и затворная рама останавливается в заднем положении. Это является сигналом о том, что надо снова зарядить винтовку.

5. Работа частей и механизмов 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ.

Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы.

При выстреле часть пороховых газов, действующих на пулю, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с затворной рамой в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасывание се из ствольной коробки наружу, извлечение очередного патрона из ленты и подача его в продольное окно приемника, перемещение ленты в приемнике влево на одно звено и сжатие возвратно-боевой пружины.

Отпирание затвора осуществляется поворотом его под действием затворной рамы вокруг продольной оси влево, в результате чего боевые выступы затвора выходят из-за боевых упоров ствольной коробки. Затворная рама в крайнем заднем положении ударяется об ограничитель и под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед. Если кнопка электроспуска нажат, то затворная рама с затвором, не задерживаясь шепталом спускового рычага, продолжает движение вперед, досылателем затвора выталкивает патрон из продольного окна приемника и досылает его в патронник, зацепы извлекателя захватывают очередной патрон в ленте, а палец подачи перемещается вправо на одно звено ленты. При подходе затворной рамы в крайнее переднее положение происходит запирание затвора и разбитие капсюля патрона бойком. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Ударник под действием кольцевой проточки затворной рамы продвигается вперед и бойком наносит удар по капсюлю патрона. Происходит выстрел, и работа автоматики пулемета повторяется.

Если после выстрела кнопка электроспуска не будет нажат, то затворная рама с затвором остановится в заднем положении на боевом взводе; для продолжения стрельбы необходимо вновь нажать на кнопку электроспуска. Стрельба будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущена кнопка электроспуска или пока в ленте не будут израсходованы все патроны.

6. Работа частей и механизмов 9-мм пистолета Макарова ПМ.

Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора.

Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад й ставит его на боевой взвод.

Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к выстрелу.

Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине.

По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.

7. Работа частей и механизмов ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

При выстреле из гранатомета от удара бойка по капсюлю-воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой заряд. Газы, образующиеся от сгорания порохового, заряда, придают гранате вращательное движение (с помощью турбинки) и выбрасывают ее из канала ствола со скоростью при стрельбе выстрелом ПГ-7В-120 м/сек, ПГ-7ВМ -140 м/сек.

После вылета гранаты из канала ствола открываются перья стабилизатора, происходит взведение взрывателя и на расстоянии, обеспечивающем безопасность стреляющего, воспламеняется пороховой заряд реактивного двигателя.

При горении порохового заряда реактивного двигателя вследствие истечения пороховых газов через сопловые отверстия образуется реактивная сила и скорость полета гранаты увеличивается, достигая в конце полного сгорания заряда 300 м/сек. В дальнейшем граната летит по инерции.

За счет перераспределения стартовой (начальной) и маршевой (от реактивного двигателя) скоростей при стрельбе выстрелом ПГ-7ВМ достигнуто улучшение внешнебаллистических характеристик гранаты.

При встрече гранаты с преградой (целью) пьезоэлемент взрывателя сжимается, в результате чего вырабатывается электрический ток, под действием которого взрывается электродетонатор взрывателя, а затем разрывной заряд гранаты. При взрыве гранаты образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная) струя, которая пробивает броню (преграду), поражает живую силу, разрушает вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее,

При выстреле гранатомет отдачи не имеет.

Это обеспечивается истечением пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола. Образовавшаяся вследствие этого реактивная сила, направленная вперед, уравновешивает силу отдачи, а действие пороховых газов на переднюю стенку уширения трубы (зарядной каморы) вызывает некоторое движение гранатомета вперед (выкат), которое воспринимается стреляющим малозаметно.

# 3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения

1. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74), АКС74У и 5,45-мм пулемёта Калашникова РПК74, способы их устранения.

Части и механизмы автомата (пулемета) при правильном обращении и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно. Однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с автоматом (пулеметом), а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить перезаряжанием, для чего быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить ее и продолжать стрельбу. Если задержка не устранилась, то необходимо выяснить причину ее возникновения и устранить задержку, как указано ниже.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона |
| Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло - в патроннике нет патрона | 1. Загрязнение или неисправность магазина | Перезарядить автомат (пулемет) и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
|  | 2. Неисправность защелки магазина | При неисправности защелки магазина отправить автомат (пулемет) в ремонтную мастерскую |
| Утыкание патрона |
| Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении | Неисправность магазина | Удерживая рукоятку затворной рамы, удалить уткнувшийся патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
| Осечка |
| Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен - выстрела не произошло | 1. Неисправность патрона | Перезарядить автомат (пулемет) и продолжать стрельбу |
|  | 2. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма; загрязнение или застывание смазки (отсутствует или малый накол бойка на капсюле) | При повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при поломке или износе ударно-спускового механизма автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую |
|  | 3. Заклинивание ударника в затворе | Отделить ударник от затвора и прочистить отверстие в затворе под ударником |
| Неизвлечение гильзы |
| Гильза в патроннике, очередной патрон упирается в нее пулей, подвижные части остановились в среднем положении | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника | Отвести рукоятку затворной рамы назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник и патроны |
|  | 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины | Осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую |
| Прихват или неотражение гильзы |
| Гильза не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника | Отвести рукоятку затворной рамы назад, выбросить гильзу и продолжать стрельбу |
|  | 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя | При повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую |
| Недоход затворной рамы в переднее положение |
|  | Поломка возвратной пружины | Заменить пружину (в боевой обстановке переднюю часть пружины повернуть заправленным концом назад и продолжать стрельбу) |

2. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова, способы их устранения.

Части и механизмы снайперской винтовки при правильном обращении с винтовкой и надлежащем уходе за ней длительное время работают надежно и безотказно. Однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с винтовкой, а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Возникшую при стрельбе задержку следует устранить перезаряжанием, для чего энергично отвести затворную раму за рукоятку назад, отпустить ее и продолжать стрельбу. Если задержка не устранена, то необходимо выяснить причину ее возникновения и устранить задержку, как указано ниже.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло в патроннике нет патрона | 1. Загрязнение или неисправность магазина. 2. Неисправность защелки магазина | Перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин. При неисправности защелки магазина отправить винтовку в ремонтную мастерскую |
| Утыкание патрона. Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении | Погнутость загибов боковых стенок магазина | Удерживая рукоятку перезаряжания, удалить уткнувшийся патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин |
| Осечка. Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен - выстрела не произошло | 1. Неисправность патрона. 2. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма; загрязнение или застывание смазки | Перезарядить винтовку и продолжать стрельбу. При повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при их поломке или износе винтовку отправить в ремонтную мастерскую |
| Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон уткнулся в «ее пулей, подвижные части остановились в среднем положении | 1. Грязный патрон или загрязнение патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины | Отвести рукоятку перезаряжания назад и, удерживая ее в заднем положении, отделить магазин и извлечь уткнувшийся патрон. Извлечь затвором или шомполом гильзу из патронника. Продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить патронник. Осмотреть и очистить от грязи выбрасыватель и продолжать стрельбу. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в ремонтную мастерскую |
| Прихват или неотражение гильзы. Гильза не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора или дослана затвором обратно в патронник | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника. 2. Загрязнение или неисправность выбрасывателя | Отвести рукоятку перезаряжания назад, выбросить гильзу и продолжать стрельбу. При повторении задержки прочистить газовые пути, трущиеся части и патронник; трущиеся части смазать. При неисправности выбрасывателя винтовку отправить в ремонтную мастерскую |

4. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ, способы их устранения.

Пулемет при надлежащем уходе, правильном сбережении и осторожном обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с пулеметом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности патронов могут быть задержки при стрельбе.

Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо:

- постоянно содержать пулемет в полной исправности;

- своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пулемет; особенно тщательно следить за чистотой и исправностью подвижных частей, канала ствола, газовых путей и коробки с лентой;

- перед стрельбой протирать канал ствола, прочищать и смазывать тонким слоем смазки трущиеся при стрельбе поверхности частей, осматривать пулемет и патроны; неисправные и грязные патроны для стрельбы не применять;

- при стрельбе оберегать пулемет от засорения и ударов;

- в бою после продолжительной стрельбы при первой же возможности прочистить газовые пути к слегка смазать затвор и затворную раму;

- при сильном, загрязнении (песком, грязью, снегом) пулемет разобрать и вычистить;

- не доводить ствол до перегрева, для чего сменять или охлаждать его при напряженной стрельбе из пулемета ПКТ через каждые 500 выстрелов;

- если пулемет продолжительное время находился на морозе или внесли его с мороза в теплое помещение, то перед заряжанием пулемета необходимо затворную раму несколько раз поставить на боевой взвод и спустить с боевого взвода.

В случае возникновения задержки при стрельбе сначала следует перезарядить пулемет. Если перезаряжанием задержка не устраняется или после устранения снова повторяется, то разрядить пулемет, определить причину задержки и поступить так, как указано в таблице.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Недоход затворной рамы в переднее положение. Затворная рама, не дойдя в переднее положение, остановилась, очередной патрон в патроннике, зацепы извлекателя не захватили патрон в приемнике | 1.. Загрязнение ствольной коробки или патронника, нагар в патрубке газовой камеры. 2. Помятость или загрязнение патрона или ленты | Не разбирая пулемета, смазать патронник, трущиеся части, патрубок газовой камеры. При первой возможности прочистить пулемет или заменить ствол. Заменить патроны или ленту |
| Осечка. Затворная рама в переднем положении, патрон в патроннике, выстрела не произошло | 1. Неисправность патрона. 2. Неисправность ударника. 3. Загрязнение пулемета или застывание смазки | Осмотреть извлеченный из патронника патрон и при отсутствии глубокой вмятины на капсюле прочистить затвор, патронник и трущиеся части, а при поломке или износе ударника пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Неизвлечение гильзы. Затворная рама остановилась в промежуточном положении, гильза осталась в патроннике и очередной патрон уткнулся в нее пулей | 1. Неисправность выбрасывателя или его пружины. 2. Загрязнение патронника или патрона, срыв закраины гильзы | Если гильза при перезаряжании из патронника не извлекается, выбить се шомполом или заменить ствол. В случае срыва закраины гильзы прочистить патронник, переставить регулятор на меньшее деление. При неисправности выбрасывателя или его пружины пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Прихват гильзы. Гильза, извлеченная из патронника, остается в ствольной коробке или защемляется в ее окне затвором | 1. Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника. 2. Неисправность отражательного выступа или толкателя щитка. 3. Неисправность выбрасывателя или его пружины | Удалить гильзу из ствольной коробки и продолжать стрельбу. При повторении задержки смазать трущиеся части и патронник. При неисправности выбрасывателя, его пружины, отражательного выступа или толкателя щитка пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Поперечный разрыв гильзы. Затворная рама не дошла в переднее положение, так как передняя часть разорвавшейся гильзы осталась в патроннике и не позволяет войти в пего досылаемому патрону | 1. Большой зазор между казенным срезом ствола и затвором. 2. Неисправность патрона | Если при перезаряжании пулемета выброшенный патрон извлек переднюю часть гильзы, стрельбу продолжать. Если передняя часть гильзы осталась в патроннике, извлечь ее с помощью извлекателя гильзы или заменить ствол. Для извлечения передней части гильзы надо разрядить пулемет, вставить извлекатель в патронник, спустить затворную раму с боевого взвода и энергично отвести ее назад. При повторении задержки сместить ствол назад, для чего выбить шпильку винта замыкателя ствола, вывинтить отверткой винт на один оборот и вставить шпильку |
| Неполный отход затворной рамы назад. Затворная рама остановилась в промежуточном положении, патрон, извлеченный из приемника, остался в зацепах извлекателя | 1. Загрязнение трущихся частей. 2. Заклинение ленты в патронной коробке. Перекос ленты в приемнике | За рукоятку перезаряжания затворную раму поставить на боевой взвод и продолжать стрельбу. При повторении задержки, разрядив пулемет, осмотреть укладку и правильность снаряжения ленты. Если лента уложена и снаряжена правильно, переставить регулятор на большее деление. При первой возможности прочистить и смазать пулемет |
| Непроизвольная стрельба. При отпускании спускового крючка (кнопки электроспуска или спускового рычага) стрельба не прекращается | 1. Неисправность спускового механизма. 2. Скругление боевого взвода затворной рамы. 3. Загрязнение пулемета, застывание смазки. 4. Неисправности электроспуска | Остановить стрельбу, прижав рукой ленту к приемнику. Разрядить пулемет, осмотреть шептало и боевой взвод. Если они исправны, переставить регулятор на большее деление и смазать трущиеся части. Разъединить штепсельный разъем электроспуска и продолжать стрельбу о помощью спускового рычага. При повторений задержки пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Незахват или потеря патрона зацепами извлекателя. Затворная рама остановилась в переднем или в промежуточном положении | 1. Неисправность зацепов извлекателя. 2. Осадка пружины пальца подачи или пружины верхних пальцев | Извлечь гильзу из патронника или ствольной коробки. Зарядить пулемет и продолжать стрельбу. При повторении задержки осмотреть зацепы извлекателя и пружины пальца подачи и верхних пальцев. Если они неисправны, пулемет отправить в ремонтную мастерскую |
| Отказ электроспуска. При нажатии на кнопку электроспуска не происходит спуска затворной рамы с боевого взвода | 1. Низкое напряжение бортовой сети машины. 2. Отсутствие контакта в штепсельном разъеме электроспуска, обрыв провода | Продолжать стрельбу, пользуясь спусковым рычагом. Проверить соединение штепсельного разъема. При первой возможности проверить цепь электроспуска и устранить неисправности |

5. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 9-мм пистолета Макарова ПМ, способы их устранения.

Пистолет при правильном обращении с ним, внимательном уходе и сбережении является надежным и безотказным оружием.

Однако при длительной работе вследствие износа частей и механизмов, а чаще при неосторожном обращении и невнимательном уходе могут возникнуть задержки при стрельбе.

Для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обеспечения безотказности работы пистолета необходимо:

- правильно подготавливать пистолет к стрельбе;

- своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать пистолет; особенно тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся частей пистолета;

- своевременно производить ремонт пистолета;

- перед стрельбой осматривать патроны; неисправные, ржавые и грязные патроны для стрельбы не применять;

- во время стрельбы и при передвижениях оберегать пистолет от загрязнения и ударов;

- если пистолет перед стрельбой находился продолжительное время на сильном морозе, то перед заряжанием его несколько раз энергично отвести затвор рукой и отпустить его, причем после каждого отведения и отпускания затвора производить спуск курка нажимом на хвост спускового крючка.

Если при стрельбе произойдет задержка, то ее нужно устранить перезаряжанием пистолета. Если перезаряжанием задержка не устраняется, то необходимо выяснить причину задержки и устранить ее, как указано ниже.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Осечка. Затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но выстрела не произошло | 1. Капсюль патрона неисправен. | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. |
|  | 2. Сгущение смазки или загрязнение канала под ударник. | 2. Осмотреть и прочистить пистолет. |
|  | 3. Не полностью ввинчен винт рукоятки (в пистолетах без задвижки боевой пружины). | 3. Ввинтить винт рукоятки до отказа. |
|  | 4. Мал выход ударника или забоины на бойке | 4. Отправить пистолет в мастерскую |
| 2. Недокрытие патрона затвором. Затвор остановился, не дойдя до крайнего переднего положения; спуск курка произвести нельзя | 1. Загрязнение патронника, пазов рамки и чашечки затвора. | Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. Осмотреть и прочистить пистолет |
|  | 2. Затруднительное движение выбрасывателя из-за загрязнения пружины выбрасывателя или гнетка. |  |
| 3. Неподача или непродвижение патрона из магазина в патронник. Затвор находится в переднем положении, но патрона в патроннике нет; затвор остановился в среднем положении вместе с патроном, не дослав его в патронник | 1. Загрязнение магазина и подвижных частей пистолета. | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. Прочистить пистолет и магазин. |
|  | 2. Погнутость верхних краев корпуса магазина. | 2. Заменить неисправный магазин |
| 4. Прихват (ущемление) гильзы затвором. Гильза не выброшена наружу через окно в затворе и заклинилась между затвором и казенным срезом ствола | 1. Загрязнение подвижных частей пистолета. | 1. Выбросить прихваченную гильзу и продолжить стрельбу |
|  | 2. Неисправность выбрасывателя, его пружины или отражателя. | 2. При неисправности выбрасывателя с пружиной или отражателя отправить пистолет в мастерскую |
| 5. Автоматическая стрельба | 1. Сгущение смазки или загрязнение частей ударно-спускового механизма. | 1. Осмотреть и прочистить пистолет. |
|  | 2. Износ боевого взвода курка или носика шептала. | 2. Отправить пистолет в мастерскую. |
|  | 3. Ослабление или излом пружины шептала. |  |
|  | 4. Касание полочки уступа предохранителя зуба шептала. |  |

6. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из 7 ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7, способы их устранения.

Гранатомет при надлежащем уходе, правильном сбережении и осторожном обращении является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с гранатометом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности граната могут быть задержки при стрельбе.

В случае задержки при стрельбе повторно взвести курок и продолжать стрельбу. При повторении задержки перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. Если перезаряжанием задержка не устраняется, выяснить и устранить причину задержки, как указано в таблице.

| Задержки и их характеристика | Причины задержек | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Осечка | 1. Не полностью дослан выстрел в канал ствола гранатомета | Дослать выстрел до упора фиксатора в дно выреза на дульной части ствола гранатомета |
|  | 2. Неисправность капсюля-воспламенителя гранаты | Заменить гранату |
|  | 3. Износ или поломка бойка | Заменить боек запасным |
|  | 4. Неэнергичный удар бойка по капсюлю - воспламенителю вследствие загрязнения или застывания смазки ударно-спускового и бойкового механизмов | Прочистить ударно-спусковой и бойковый механизмы. Сменить смазку |
| Выстрел не входит в канал ствола | Загрязнен ствол (остатки картонной гильзы, пороховой нагар) | Прочистить ствол |
| Гранатомет РПГ-7Д не снимается с предохранителя | Не полностью довернут патрубок относительно трубы и защелка (выступ рычага) не зашла за торец секторного выступа патрубка | Довернуть патрубок до захода защелки; если патрубок туго довертывается, очистить от нагара и грязи места соединения трубы и патрубка |

# 4. Требования безопасности при обращении с оружием

Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не допускается.

Каждый военнослужащий должен точно и беспрекословно выполнять установленные требования безопасности при стрельбе.

Передвижения на войсковом стрельбище разрешаются только по дорогам и в районах, которые определены командиром соединения (воинской части) или начальником, за которым закреплено войсковое стрельбище.

Запрещается проведение стрельбы в условиях ограниченной видимости, если с места руководителя стрельбы на участке не наблюдается основное и опасные направления стрельбы. Разрешение на открытие огня на войсковом стрельбище дает старший руководитель стрельбы.

Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся гранаты и другие взрывоопасные предметы. Эти участки должны быть своевременно обозначены указками и знаками с соответствующими предупредительными надписями.

Запрещается трогать неразорвавшиеся гранаты, другие взрывоопасные предметы и средства имитации. О каждой неразорвавшейся гранате докладывать старшему руководителю стрельбы и начальнику войскового стрельбища, установленным порядком.

При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по команде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается.

Выходить из укрытия разрешается по истечении 10–20 с после взрыва оборонительной гранаты.

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжание ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы.

При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) заряжание оружия, стрельбу, разряжание и осмотр производить при установленном оружии на кронштейне и по команде (сигналу) руководителя стрельбы на вертолете (тренажере).

Вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному составу запрещается.

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно или по команде руководителя стрельбы в случаях:

- появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколетящих летательных аппаратов над районом стрельбы;

- падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, занятого людьми, и потери связи с блиндажом;

- поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а также подачи из блиндажа другого установленного сигнала о прекращении огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, ракеты и т.п.);

- доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об опасности продолжения стрельбы;

- возникновения пожара на мишенном поле.

Категорически запрещается:

- заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и инертными гранатами до звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, командира);

- направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельбища независимо от того, заряжено оно или нет;

- открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях (блиндажах);

- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, оставлять на огневой позиции (месте для стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке (командира);

- заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища (учебного объекта), где имеются неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы; эти участки являются запретными зонами и должны быть огорожены, обозначены указками и знаками с соответствующими предупредительными надписями, например: «Опасно! Неразорвавшаяся граната, не трогать!»;

- разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности;

- трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы; каждую неразорвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после обнаружения необходимо обозначить указкой с предупредительной надписью и сообщить начальнику войскового стрельбища.

Запрещается в мирное время для проведения стрельб использовать:

7,62 мм патроны обр. 1943 года с зажигательной пулей (З) и биметаллической гильзой (ГЖ);

7,62 мм винтовочные патроны с легкой пулей (Л) и биметаллической гильзой (ГЖ) или латунной гильзой (ГЛ), а также с тяжелой пулей (Д) и биметаллической гильзой (ГЖ) или латунной гильзой (ГЛ).

# 5. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки»

5.1. Особенности отработки нормативов по огневой подготовке.

Нормативы в ходе занятий и тренировок отрабатываются с использованием исправных учебных (боевых) автоматов (пулеметов) и учебных патронов.

Оружие должно быть полностью укомплектовано принадлежностями, уложенными на своих местах.

Тренировка по выполнению нормативов, связанных с разборкой и сборкой оружия, снаряжением лент (магазинов) производится только на учебном оружие и учебными боеприпасами на отдельном учебном месте. В исключительных случаях, допускается выполнение нормативов по разборке и сборке оружия с использованием боевого, закрепленного за военнослужащими орудия, с соблюдением особых правил бережного обращения с ним.

Норматив считается выполненным, если при работе соблюдены условия его выполнения и не было допущено нарушений требований безопасности, а также уставов, наставлений, инструкций и руководств.

Если при отработке норматива обучаемым допущена, хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения или аварии, выполнение норматива прекращается и обучаемый оценивается на «неудовлетворительно».

За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к авариям, поломке (порче) вооружения, а также за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций, оценка снижается на один балл.

При выполнении нормативов в средствах защиты кожи (ОЗК, Л-1 и т.п.) время увеличивается на 25%, а при работе в средствах защиты органов дыхания (противогазе, респираторе) – на 10%.

При температуре воздуха минус 10(С и ниже, плюс 30(С и выше, при сильном дожде, снегопаде, время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, а при действиях ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается до 30%.

Технические неисправности вооружения, обнаруженные в ходе выполнения норматива, не устраняются (если они не препятствуют выполнению норматива). Обучаемый после выполнения норматива докладывает о выявленных неисправностях.

Время выполнения норматива военнослужащим отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению норматива - ПРИСТУПИТЬ» (или другой установленной команды) до момента выполнения норматива и доклада обучаемого о его выполнении.

5.2. Порядок определения оценки за выполнения нормативов.

Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попытки.

Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов по огневой подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

| «отлично» | если не менее 90% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже «хорошо» |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

| «отлично» | если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

5.3. Условия и методические указания по отработке норматива: «Неполная разборка оружия».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Неполная разборка оружия |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Автомат (ручной пулемёт, снайперская винтовка, пулемёт ПКТ, пистолет ПМ, гранатомёт РПГ-7) лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед, а ручной пулемет установлен на сошку дульной частью влево. У автомата (ручного пулемета, снайперской винтовки) магазин пристегнут. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команду: «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. Последовательно отделяет шомпол, дульный тормоз-компенсатор (у пулемета и АКС74У – пламегаситель), крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и газовую трубку со ствольной накладкой. При выполнении неполной разборки снайперской винтовки СВД обучаемый последовательно отделяет магазин, оптический прицел, щеку приклада, крышку ствольной коробки с возвратным механизмом, затворную раму с затвором, затвор от затворный рамы, ударно-спусковой механизм, ствольные накладки, газовый поршень и толкатель с пружиной. При выполнении неполной разборки пулемета ПКТ обучаемый проверяет, нет ли патрона в патроннике, вынимает принадлежность и шомпол из сумки. Последовательно отделяет направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, ударник от затвора, электроспуск и ствол. При выполнении неполной разборки пистолета ПМ обучаемый извлекает магазин из основания рукоятки, отделяет затвор от рамки и снимает со ствола возвратную пружину. При выполнении неполной разборки ручного гранатомёта РПГ-7 обучаемый у гранатомета РПГ-7Д разбирает ствол, отделяет ударно-спусковой механизм, бойковый механизм и крышку корпуса ударно-спускового механизма. Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО». |
| Методические указания по отработке норматива | Для отработки норматива используется учебное (боевое, закрепленное за военнослужащими) оружие. В случае использования боевого оружия разборка должна проводиться с соблюдением дополнительных мер по бережному обращению с оружием. Разборку оружия необходимо производить на столе или чистой подстилке. Части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую, не бросать их, не применять излишних усилий и резких ударов по ним. При разборке оружии с учетом нормативного времени принадлежность рекомендуется вынимать, но пенал без надобности не разбирать. После отделения ствола ПКТ не разрешается ставить ствол на кольцевой выступ. |

Подготовительные действия, не входящие в условия норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Только для ручного пулемета подает команду, например: «Пулемет на сошку – УСТАНОВИТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Устанавливает пулемет на сошку. | Обучаемый устанавливает пулемет на сошку дульной частью влево, для чего освобождает ноги сошки от пружинной застежки и отводит сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение. |
| 2. Только для гранатомёта РПГ-7 подает команду, например: «Чехлы – СНЯТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Снимает чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета. |  |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду: «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета): |
|  | отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике | Обучаемый удерживая автомат (ручной пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватывает магазин, нажимает большим пальцем на защелку, подает нижнюю часть магазина вперед и отделяет его. Проверяет, нет ли патрона в патроннике, для чего опускает переводчик вниз, ставит его в положение «АВ» или «ОД», отводит рукоятку затворной рамы назад, осматривает патронник, отпускает рукоятку затворной рамы и спускает курок с боевого взвода. |
|  | вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада у АКС74У вынимает из сумки шомпол и пенал принадлежности | Обучаемый утапливает пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда и вынимает пенал с принадлежностью. Раскрывает пенал и вынимает из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. |
|  | отделяет шомпол | Обучаемый оттягивает конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки и вынимает шомпол. При затруднительном отделении шомпола использует выколотку, которую вставляет в отверстие головки шомпола, оттягивает от ствола конец шомпола и вынимает его. |
|  | отделяет дульный тормоз-компенсатор (у пулемета – пламегаситель) у АКС74У отделяет пламегаситель | Обучаемый пальцем (отверткой) утапливает фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя). Сворачивает дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) производит отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора (щели пламегасителя). Утапливает отверткой фиксатор пламегасителя и отвинчивает пламегаситель с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае затруднительного свинчивания пламегасителя допускается отвинчивание его с помощью шомпола, вставленного в выемки пламегасителя. |
|  | отделяет крышку ствольной коробки | Обучаемый левой рукой обхватывает шейку приклада, большим пальцем этой руки нажимает на выступ направляющего стержня возвратного механизма. Правой рукой он приподнимает вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделяет крышку. |
|  | отделяет возвратный механизм | Обучаемый удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада, правой подает вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки. Приподнимает задний конец направляющего стержня и извлекает возвратный механизм из канала затворной рамы. |
|  | отделяет затворную раму с затвором | Обучаемый, продолжая удерживать автомат (пулемет) левой рукой, правой отводит затворную раму назад до отказа, приподнимает ее вместе с затвором и отделяет от ствольной коробки. |
|  | отделяет затвор от затворной рамы | Обучаемый берет затворную раму в левую руку затвором кверху. Правой рукой отводит затвор назад, поворачивает его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и выводит затвор вперед. |
|  | отделяет газовую трубку со ствольной накладкой | Обучаемый, удерживая автомат (пулемет) левой рукой, указательным пальцем правой руки поворачивает замыкатель от себя до вертикального положения и снимает газовую трубку с патрубка газовой каморы. Если замыкатель перемещается очень туго, обучаемый надевает пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки и использует пенал для поворота замыкателя. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 2. При выполнении неполной разборке винтовки СВД: |
|  | отделяет магазин | Обучаемый берёт магазин правой рукой, нажимая большим пальцем на защелку, подает нижнюю часть магазина вперед и отделяет его. |
|  | проверяет, нет ли патрона в патроннике | Обучаемый опускает предохранитель вниз, отводит рукоятку перезаряжания назад, осматривает патронник и отпускает рукоятку. |
|  | отделяет оптический прицел | Обучаемый приподнимает ручку зажимного винта и поворачивает ее в сторону наглазника до отказа; сдвигает прицел назад и отделяет его от ствольной коробки. |
|  | отделяет щеку приклада | Обучаемый поворачивает застежку замка щеки вниз; снимает петлю с зацепа обоймы и отделяет щеку. |
|  | отделяет крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. | Обучаемый поворачивает замыкатель крышки ствольной коробки назад до постановки его на фиксатор; поднимает вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделяет крышку с возвратным механизмом. |
|  | отделяет затворную раму с затвором | Обучаемый отводит затворную раму назад до отказа, приподнимает ее и отделяет от ствольной коробки. |
|  | отделяет затвор от затворный рамы | Обучаемый отводит затвор назад; поворачивает его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и выводит затвор вперед. |
|  | отделяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый поворачивает предохранитель вверх до вертикального положения, сдвигает его вправо и отделяет от ствольной коробки; взявшись за спусковую скобу, движением вниз отделяет ударно-спусковой механизм от ствольной коробки. |
|  | Отделяет ствольные накладки | Обучаемый прижимает замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из выреза кольца и поворачивает замыкатель вправо до отказа; сдвигает перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделяет ее от ствола. В случае затруднительного отделения ствольных накладок вставляет вырез ключа пенала в окно накладки и движением вниз и в сторону отделяет ствольную накладку. |
|  | отделяет газовый поршень и толкатель с пружиной | Обучаемый отводит толкатель назад, выводит его передний конец из гнезда поршня и отделяет от газовой трубки поршень; вводит передний конец толкателя в газовую трубку; поджимает пружину толкателя до выхода ее из канала прицельной колодки и отделяет толкатель с пружиной, а затем отделяет пружину от толкателя. |
|  | 3. При выполнении неполной разборке пулемета ПКТ: |
|  | проверяет, нет ли патрона в патроннике | Обучаемый, удерживая пулемет правой рукой снизу за электроспуск, большим пальцем утапливает защелку и открывает крышку ствольной коробки. Поднимает основание приемника и поворачивает предохранитель в положение «Огонь». За рукоятку перезаряжания отводит затворную раму в заднее положение и проверяет, нет ли патрона в патроннике, а затем затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спускает с боевого взвода. |
|  | вынимает принадлежность и шомпол из сумки |  |
|  | отделяет направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной | Обучаемый, удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой подает вперед направляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада. Приподнимает задний конец направляющего стержня и извлекает его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки. Снимает возвратно-боевую пружину с направляющего стержня. |
|  | отделяет затворную раму с затвором | Обучаемый, удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой за извлекатель отводит затворную раму назад до отказа Приподнимает затворную раму, вынимает ее вместе с затвором из ствольной коробки. |
|  | отделяет затвор от затворной рамы | Обучаемый берет затворную раму в левую руку затвором кверху. Правой рукой отводит затвор назад и поворачивает его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы. Продвигает затвор вперед и, поворачивая его вправо, отделяет от затворной рамы. |
|  | отделяет ударник от затвора | Обучаемый берет затвор в левую руку каналом книзу, сдвигает ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед, извлекает ударник из канала затвора. |
|  | отделяет электроспуск | Обучаемый утапливает фиксатор выколоткой и сдвигает электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки. |
|  | отделяет ствол | Обучаемый сдвигает замыкатель ствола влево до отказа. Левой рукой, поворачивает рукоятку пулемета вперед и отделяет ствол. Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет сильно нагрет, то обучаемый вставляет в ствольную коробку затворную раму. Палец подачи прижимает большим пальцем левой руки к торцу замыкателя. Отводит затворную раму в заднее положение, при этом палец подачи сдвигает замыкатель ствола. Вынимает затворную раму. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 4. При выполнении неполной разборке пистолета ПМ: |
|  | извлекает магазин из основания рукоятки | Обучаемый, удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отводит защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивает указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлекает магазин из основания рукоятки. |
|  | проверяет, нет ли в патроннике патрона | Обучаемый выключает предохранитель (опустить флажок вниз), отводит левой рукой затвор в заднее положение, ставит его на затворную задержку и осматривает патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпускает затвор. |
|  | отделяет затвор от рамки | Обучаемый берёт пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттягивает спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упирает в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживает ее в приданном положении указательным пальцем правой руки. Левой рукой отводит затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дает ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины. Отделяет затвор от рамки и ставит спусковую скобу на свое место. |
|  | снимает со ствола возвратную пружину | Обучаемый, удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снимает ее со ствола. |
|  | 4. При выполнении неполной разборке гранатомёта РПГ-7: |
|  | у гранатомета РПГ-7Д разбирает ствол у гранатомета с ночным прицелом предварительно отделяет сошку | Обучаемый, удерживая трубу левой рукой, отжимает большим пальцем рычаг механизма блокировки, поворачивает патрубок правой рукой против часовой стрелки до упора и отделяет его от трубы. Если после длительной стрельбы из гранатомета отделение патрубка от трубы затруднено, фиксирует ключом-отверткой в отжатом положении рычаг механизма блокировки; затем один гранатометчик удерживает трубу, а второй поворачивает патрубок против направления движения часовой стрелки. Обучаемый поднимает рычаг, выводит серьгу из зацепа стержня и откидывает верхнюю часть хомута сошки. |
|  | отделяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый укладывает гранатомет на стол планкой для кронштейна оптического прицела вниз; нажимает ключом-отверткой или приспособлением для сборки и разборки ударно-спускового механизма на разрезную часть чеки и утопляет ее, затем выталкивает (выбивает) выколоткой чеку и, взявшись за рукоятку, отделяет ударно-спусковой механизм от ствола. У гранатомета РПГ-7Д с тросовым механизмом блокировки ударно-спусковой механизм при неполной разборке не отделяется. |
|  | отделяет бойковый механизм | Обучаемый поворачивает гранатомет бойковым механизмом вверх (или ставит его в вертикальное положение); удерживая ствол левой рукой, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинчивает ниппель и вынимает из основания бойкового механизма боек, пружину бойка и опорную втулку. |
|  | отделяет крышку корпуса ударно-спускового механизма | Обучаемый берёт ударно-спусковой механизм в левую руку, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинчивает четыре винта и снимает крышку корпуса ударно-спускового механизма. У гранатомета с ночным прицелом после отвинчивания двух верхних винтов отделяет основание механизма светоблокировки. |
| 2. Получив от обучаемого доклад «ГОТОВО», останавливает секундомер. |  |  |

Примечание: Дальнейшие действия обучаемых осуществляются в соответствие с условиями выполнения норматива № 8.

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Вид оружия | Оценка по времени (секунд) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Автомат | 15 | 17 | 19 |
| Снайперская винтовка | 23 | 25 | 30 |
| Ручной пулемет | 17 | 19 | 21 |
| Пулемет ПКТ | 40 | 45 | 55 |
| Пистолет ПМ | 7 | 8 | 10 |
| Гранатомёт РПГ-7 | 40 | 45 | 55 |

5.4. Условия и методические указания по отработке норматива: «Сборка оружия после неполной разборки».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Сборка оружия после неполной разборки |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Оружие разобрано. Части и механизмы автомата (ручного пулемёта, снайперской винтовки, пулемёта ПКТ, пистолета ПМ, гранатомёта РПГ-7) аккуратно разложены на столе (чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются друг друга. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команду: «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ». При выполнении сборки после неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый последовательно присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой, затвор к затворной раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке, возвратный механизм и крышку ствольной коробки. Спускает курок с боевого взвода и ставит оружие на предохранитель. Присоединяет у автомата дульный тормоз-компенсатор (у пулемета и АКС74У – пламегаситель). Присоединяет к оружию шомпол. Вкладывает пенал в гнездо приклада и присоединяет магазин. При выполнении сборки после неполной разборки пулемета ПКТ обучаемый последовательно присоединяет ствол, ударник к затвору, затвор к затворной раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке и направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Опускает основание приемника и закрывает крышку ствольной коробки. Звенья шомпола и принадлежность укладывает в сумку. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО». |
| Методические указания по отработке норматива | Для отработки норматива используется учебное (боевое, закрепленное за военнослужащими) оружие. В случае использования боевого оружия сборка должна проводиться с соблюдением дополнительных мер по бережному обращению с оружием. Сборку оружия необходимо производить на столе или чистой подстилке; обращаться с частями и механизмами оружия осторожно, не применять излишних усилий и резких ударов по ним. |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду: «К сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. При выполнении сборки автомата (ручного пулемета): |
|  | присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой | Обучаемый, удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надвигает газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и плотно прижимает задний конец ствольной накладки к стволу. Указательным пальцем правой руки поворачивает замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. Если замыкатель перемещается очень туго, обучаемый надевает пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки и использует пенал для поворота замыкателя. |
|  | присоединяет затвор к затворной раме | Обучаемый берет затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставляет его цилиндрической частью в канал рамы. Затем поворачивает затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвигает затвор вперед. |
|  | присоединяет затворную раму с затвором к ствольной коробке | Обучаемый берет затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватывает шейку приклада, правой вводит газовый поршень в полость колодки прицела и продвигает затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижимает ее к ствольной коробке и продвигает вперед. |
|  | присоединяет возвратный механизм | Обучаемый правой рукой вводит возвратный механизм в канал затворной рамы. Затем, сжимая возвратную пружину, подает направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, вводит его пятку в продольный паз ствольной коробки. |
|  | присоединяет крышку ствольной коробки | Обучаемый вставляет крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела Нажимает на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. |
|  | спускает курок с боевого взвода и ставит оружие на предохранитель | Обучаемый нажимает на спусковой крючок и поднимает переводчик вверх до отказа. |
|  | присоединяет у автомата дульный тормоз-компенсатор, а у ручного пулемета - пламегаситель У АКС74У присоединяет к автомату пламегаситель. | Обучаемый навертывает дульный тормоз-компенсатор (у ручного пулемета - пламегаситель) на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) не совпал с фиксатором, он отворачивает дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором. Навинчивает пламегаситель на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если выем пламегасителя не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть пламегаситель (менее одного оборота) до совмещения выема с фиксатором. |
|  | присоединяет шомпол |  |
|  | вкладывает пенал в гнездо приклада у АКС74У вкладывает в сумку шомпол и пенал | Обучаемый укладывает протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрывает его крышкой (если принадлежность вынималась из пенала), вкладывает пенал дном в гнездо приклада, утопив его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. Укладывает протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал, закрывает его крышкой и вкладывает с шомполом в соответствующие карманы сумки для магазинов. |
|  | присоединяет магазин к автомату (пулемету) | Обучаемый, удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой вводит в окно ствольной коробки зацеп магазина и поворачивает магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 2. При выполнении сборки винтовки СВД: |
|  | присоединяет газовый поршень и толкатель с пружиной | Обучаемый надевает пружину на задний конец толкателя; вводит передний конец толкателя в газовую трубку, поджимает пружину и вводит задний конец толкателя с пружиной в канал прицельной колодки. Отводит толкатель назад и выводит его передний конец из газовой трубки в сторону; вставляет газовый поршень в газовую трубку, а передний конец толкателя - в гнездо поршня. |
|  | присоединяет ствольные накладки | Обучаемый вставляет задний (уширенный) конец правой (левой) ствольной накладки в нижнее упорное кольцо вырезом накладки к |
|  |  | прицелу и, нажимая накладку вниз, присоединяет ее к стволу. Надвигает перемещающуюся часть верхнего упорного кольца на наконечники накладок и поворачивает замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до захода его отгиба в вырез на кольце. |
|  | присоединяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый заводит вырезы корпуса ударно-спускового механизма за ось перемычки ствольной коробки и прижимает ударно-спусковой механизм к ствольной коробке. Вводит ось предохранителя в отверстие ствольной коробки; поворачивает предохранитель в вертикальное положение, плотно прижимает к ствольной коробке, и поворачивает вниз до захода выступа щитка в нижнюю фиксирующую выемку ствольной коробки. |
|  | присоединяет затвор к затворной раме | Обучаемый вставляет затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы; поворачивает затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвигает затвор вперед до отказа. |
|  | присоединяет затворную раму с затвором | Обучаемый, удерживая затвор в переднем положении, вставляет направляющие выступы затворной рамы в вырезы отгибов ствольной коробки, небольшим усилием прижимает затворную раму к ствольной коробке и продвигает вперед. |
|  | присоединяет крышку ствольной коробки с возвратным механизмом | Обучаемый вводит возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимает возвратные пружины, вставляет выступы на переднем конце крышки в вырезы на нижнем упорном кольце; нажимает на задний конец крышки до полного ее прилегания к ствольной коробке; поворачивает замыкатель крышки ствольной коробки вперед до постановки его на фиксатор. |
|  | присоединяет щеку приклада | Обучаемый накладывает щеку на верхнюю часть приклада застежкой вправо против выреза для нее. Надевает петлю на зацеп обоймы и поворачивает застежку вверх. |
|  | Присоединяет оптический прицел | Обучаемый совмещает пазы на кронштейне прицела с выступами на левой стенке ствольной коробки; продвигает прицел вперед до отказа и поворачивает ручку зажимного винта в сторону объектива до захода ее отгиба в вырез на кронштейне. |
|  | присоединяет магазин | Обучаемый вводит в окно ствольной коробки зацеп магазина и поворачивает магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. |
|  | 3. При выполнении сборки пулемета ПКТ: |
|  | присоединяет ствол | Обучаемый открывает крышку ствольной коробки, поднимает основание приемника и сдвигает замыкатель ствола влево до отказа. Затем он вставляет ствол казенной частью в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой камеры с трубкой газового поршня, досылает ствол назад до отказа. Закрепляет ствол, сдвинув замыкатель вправо. Рукоятку пулемета поворачивает влево. |
|  | присоединяет электроспуск | Обучаемый совмещает направляющие выступы на корпусе электроспуска с вертикальными пазами ствольной коробки и, утопив фиксатор, продвигает электроспуск вниз до отказа. Фиксатор при этом должен войти в отверстие ствольной коробки. |
|  | присоединяет ударник к затвору | Обучаемый берет затвор в левую руку, вводит передний конец ударника в канал затвора и, продвигая его вперед, присоединяет к затвору. |
|  | присоединяет затвор к затворной раме | Обучаемый берет затворную раму в левую руку, а затвор в правую. Вставляет затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы, направляя выступ ударника в паз для отражательного выступа. Продвигает затвор назад, поворачивает его влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигурный вырез затворной рамы) и продвигает вперед. |
|  | присоединяет затворную раму с затвором к ствольной коробке | Обучаемый берет затворную раму за извлекатель правой рукой так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой берет пулемет за электроспуск, указательным пальцем нажимает на спусковой крючок, правой рукой вводит в ствольную коробку затворную раму с газовым поршнем. Продвигает затворную раму вперед до отказа. |
|  | присоединяет направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной | Обучаемый берет направляющий стержень в правую руку и надевает на него возвратно-боевую пружину так, чтобы первый виток пружины вошел в кольцевую проточку стержня. Удерживая пулемет левой руке за электроспуск, обучаемый правой рукой вводит направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной в капал затворной рамы. Сжимает возвратно-боевую пружину, подает направляющий стержень вперед и опускает его вниз до отказа. Вводит выступ направляющего стержня в отверстие колодки приклада. |
|  | закрывает крышку ствольной коробки и проверяет правильность сборки пулемета | Обучаемый опускает основание приемника и закрывает крышку ствольной коробки. Отводит затворную раму назад до отказа и, нажимая на спусковой рычаг, проверяет правильность сборки пулемета. |
|  | укладывает принадлежность в сумку | Обучаемый укладывает в сумку звенья шомпола и принадлежность. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 4. При выполнении сборки пистолета ПМ: |
|  | надевает на ствол возвратную пружину | Обучаемый берёт рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надевает возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. |
|  | присоединяет затвор к рамке | Обучаемый, удерживая рамку за рукоятку в правой руке, а затвор в левой, вводит свободный конец возвратной пружины в канал затвора и отводит затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу. Опускает задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпускает его. Затвор под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. Включает предохранитель (поднимает флажок вверх). |
|  | вставляет магазин в основание рукоятки | Обучаемый, удерживая пистолет в правой руке, большим и указательным пальцами левой руки вставляет магазин в основание рукоятки через нижнее окно основания рукоятки. Нажимает на крышку магазина большим пальцем так, чтобы защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на стенке магазина; при этом должен произойти щелчок. Удары по магазину ладонью не допускаются. |
|  | проверяет правильность сборки пистолета после неполной разборки | Обучаемый выключает предохранитель (опускает флажок вниз). Отводит затвор в заднее положение и отпускает его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпускает затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включает предохранитель (поднимает флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться. |
|  | 5. При выполнении сборки гранатомёта РПГ-7: |
|  | присоединяет крышку корпуса ударно-спускового механизма | Обучаемый ставит на место крышку корпуса и ввинчивает четыре винта. У гранатомета с ночным прицелом сначала ввинчивает два нижних винта, а затем с помощью двух верхних винтов присоединяет основание механизма светоблокировки. |
|  | присоединяет бойковый механизм | Обучаемый надевает на боек пружину, вставляет опорную втулку и боек с пружиной в основание бойкового механизма и ввинчивает ниппель ключом-отверткой до упора в опорную втулку. |
|  | присоединяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый вводит выступ основания бойкового механизма в вырез на корпусе ударно-спускового механизма, прижимает ударно-спусковой механизм к стволу и с левой стороны вставляет (забивает) чеку в отверстие. |
|  | у гранатомета РПГ-7Д собирает ствол у гранатомета с ночным прицелом присоединяет сошку | Обучаемый, удерживая трубу левой рукой, отжимает большим пальцем рычаг механизма блокировки, вставляет патрубок в трубу так, чтобы секторные выступы патрубка вошли в соответствующие выемы трубы (при этом стойка должна быть примерно на линии механического прицела); отпускает рычаг, поворачивает патрубок правой рукой по направлению движения часовой стрелки до захода защелки (выступа рычага) за торец секторного выступа патрубка. Обучаемый между основанием мушки и ударно-спусковым механизмом устанавливает сошку так, чтобы нога с пружинной застежкой была с левой стороны, опускает верхнюю часть хомута, вводит серьгу за зацеп стержня и опускает до конца рычаг. |
|  | проверяет правильность сборки гранатомета | Обучаемый ставит курок на боевой взвод (при этом должен быть слышен щелчок); при нажатии на спусковой крючок курок должен энергично ударить по бойку. |
| 2. Получив от обучаемого доклад «ГОТОВО», останавливает секундомер. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Вид оружия | Оценка по времени (секунд) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Автомат | 25 | 27 | 32 |
| Снайперская винтовка | 45 | 50 | 60 |
| Ручной пулемет | 27 | 29 | 34 |
| Пулемет ПКТ | 55 | 60 | 70 |
| Пистолет ПМ | 9 | 10 | 12 |
| Гранатомёт ГПР-7 | 55 | 60 | 70 |

Дальнейшие действия, не входящие в условия норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Только для ручного пулемета подает команду, например: «Ноги сошки – СЛОЖИТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Складывает ноги сошки. | Обучаемый складывает ноги сошки, для чего, удерживая пулемет левой рукой в вертикальном положении, правой рукой (несколько сводя ноги сошки) прижимает их к стволу и закрепляет пружинной застежкой. |
| 2. Только для гранатомёта РПГ-7 подает команду, например: «Чехлы – Надеть». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Надевает чехлы сначала на дульную, а затем на казенную часть гранатомета |  |

# Footnotes

Дополнительные буквы у сокращенного наименования автомата (пулемета) обозначают: «Н» - с ночным прицелом; «С» - со складывающимся прикладом.

1 Дополнительные буквы у сокращенного наименования гранатомета РПГ-7 обозначают следующие его разновидности: РПГ-7Д - десантный вариант; РПГ-7Н - с ночным прицелом; РПГ-7ДН - десантный вариант с ночным прицелом.

Кроме того, у гранатометов с откорректированными углами прицеливания для отличия от ранее изготовленных на крышке ударно-спускового механизма ставится шифр РПГ-7В.