ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия.

2. Возможные неисправности и способы их устранения.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. Возможные неисправности и способы их устранения. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование огневого городка приказарменной учебной материально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. Гранатомёт АГС-17. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | м н. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. . 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1 | Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Станок гранатомета (САГ-17) служит для придания устойчивости гранатомету при стрельбе. Станок состоит из основания станка, вертлюга, | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  | крепления и снятия. мин. | нижней и верхней люлек, соединенных осью, и механизма вертикальной наводки гранатомета. Основание станка состоит из корпуса и трех ног (одной передней и двух задних). На корпусе имеются: стакан для присоединения вертлюга; гильзоотражатель; сектор с ограничителями горизонтальной наводки гранатомета; антабки для крепления ля мой;; с левой стороны- кронштейн с защелкой для крепления-корпуса с батареей системы освещения прицела. Вертлюг служит для соединения нижней люльки с основанием станка. Ноги служат опорами станка; они соединены с корпусом осями и зубчатыми шайбами с зажимами и позволяют изменять высоту линии огня. Каждая нога оканчивается сошником с насечкой, обеспечивающей врезание сошника в грунт при продольном перемещении станка и предотвращающей боковое смещение гранатомета при стрельбе; на правой ноге имеется механизм точного горизонтирования гранатомета. Нижняя люлька служит для обеспечения горизонтальной наводки гранатомета. Она имеет ползун с зажимом и рукояткой. Верхняя люлька служит для обеспечения вертикальной наводки гранатомета. Она имеет цапфы и фиксатор для присоединения тела гранатомета. Механизм вертикальной наводки состоит из двух шестерен (червячной и цилиндрической), червяка с маховичком и рукояткой, зубчатого сектора и зажима сектора с рукояткой. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. Работу частей и механизмов станка гранатомета, порядок установки гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия руководитель показывает на образце оружия. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: работу частей и механизмов станка гранатомета и порядок установки гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. | Запоминают порядок установки гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) | Отвечают на вопросы. |
|  |  | вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. |  |
| 2. | Возможные неисправности и способы их устранения. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: задержки и их характеристика (см приложение 1); причины задержек; способ устранения задержек. Гранатомет при правильном уходе и обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с гранатометом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности выстрелов могут быть задержки при стрельбе. Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо: постоянно содержать гранатомет в полной исправности; строго соблюдать правила хранения, осмотра, разборки, сборки, чистки и подготовки гранатомета к стрельбе; оберегать части и механизмы гранатомета от загрязнения и ударов; во время перерывов в стрельбе периодически осматривать гранатомет, удалять грязь и сгустившуюся смазку, смазывать трущиеся части ружейной смазкой; не допускать перегрева ствола, охлаждая его при напряженной стрельбе по возможности через каждые 80-90 выстрелов. В формуляре необходимо вести учет количества выстрелов, произведенных из гранатомета, отмечать все случаи задержек при стрельбе, поломок и замены частей. В случае возникновения задержки при стрельбе следует попытаться устранить ее перезаряжанием гранатомета, для чего быстро отвести затвор за рукоятку перезаряжания назад до отказа, отпустить его и продолжать стрельбу. Если перезаряжанием задержка не устранилась или после устранения снова повторяется, необходимо разрядить гранатомет, выяснить причину задержки и устранить задержку, как указано ниже, при этом не применять чрезмерных усилий, которые могут привести к поломке частей. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: в чем выражается причина задержек и способ их устранения. | Запоминают порядок устранения задержек. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Приложение 1

| Задержка | Причина задержки | Способ устранения задержки |
| --- | --- | --- |
| Непродвижение выстрела в приемнике при заряжании или при стрельбе | 1. Неполный отвод затвора в заднее положение при заряжании. 2. Нерезкое отпускание рукоятки перезаряжания при заряжании. 3. Неполный отход затвора вследствие загрязнения подвижных частей. 4. Неподача выстрела из-за увеличенного шага ленты (растяжение звена ленты) | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При повторении задержки открыть приемник, отделить ленту, удалить недосланный выстрел, зарядить гранатомет и продолжать стрельбу |
| Пропуск подачи выстрела. Затвор в переднем положении, выстрела не произошло | Выпадание выстрела, поданного к входному окну ствольной коробки, из звена ленты | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу |
| Осечка. Затвор в переднем положении, выстрела не произошло | 1. Недостаточный выход бойка, связанный с недоходом затвора в переднее положение. 2. Загрязнение гранатомета. 3. Неисправность выстрела. 4. Неисправность бойка | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При неисправности бойка отправить гранатомет в ремонтную мастерскую |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия.

2. Возможные неисправности и способы их устранения.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

занятие:

Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Возможные неисправности и способы их устранения. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. Возможные неисправности и способы их устранения. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование огневого городка приказарменной учебной материально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. Гранатомёт АГС-17. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: назначение станка гранатомета; устройство частей и механизмов станка гранатомета; работа частей и механизмов станка гранатомета; | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  | станок, порядок его крепления и снятия. |  | установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: работу частей и механизмов станка гранатомета и порядок установки гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. | Запоминают порядок установки гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Возможные неисправности и способы их устранения. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: задержки и их характеристика; причины задержек; способ устранения задержек. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: в чем выражается причина задержек и способ их устранения. | Запоминают порядок устранения задержек. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия.

2. Возможные неисправности и способы их устранения.

# 1. Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия

1. Назначение, устройство частей и механизмов станка гранатомета.

Станок гранатомета (САГ-17) служит для придания устойчивости гранатомету при стрельбе.

| Станок гранатомета (САГ-17): а - вид станка слева; б - механизм точного горизонтирования; 1 – основание станка; 2 - вертлюг; 3 - нижняя люлька; 4 - верхняя люлька; 5 - механизм вертикальной наводки; 6 - передняя нога; 7 - задние ноги;8 - сектор горизонтальной наводки; 9 - антабка для крепления лапки; 10 - кронштейн для крепления корпуса с батареей системы освещения прицела; 11 - зажим ноги; 12 - сошник; 13 - насечка: 14 - механизм точного горизонтирования; 15 - ползун; 16 - рукоятка зажима горизонтальной наводки; 17 - цапфы; 18- фиксатор; 19 - рукоятка маховичка; 20 - маховичок; 21 - зубчатый сектор; 22 - рукоятка зажима вертикальной наводки; 23- винт; 24 - флажок; 25 - гильзоотражатель | Станок состоит из основания станка, вертлюга, нижней и верхней люлек, соединенных осью, и механизма вертикальной наводки гранатомета. Основание станка состоит из корпуса и трех ног (одной передней и двух задних). На корпусе имеются: стакан для присоединения вертлюга; гильзоотражатель; сектор с ограничителями горизонтальной наводки гранатомета; антабки для крепления ля мой;; с левой стороны- кронштейн с защелкой для крепления-корпуса с батареей системы освещения прицела. Вертлюг служит для соединения нижней люльки с основанием станка. Ноги служат опорами станка; они соединены с корпусом осями и зубчатыми шайбами с зажимами и позволяют изменять высоту линии огня. Каждая нога оканчивается сошником с насечкой, обеспечивающей врезание сошника в грунт при продольном перемещении станка и предотвращающей боковое смещение гранатомета при стрельбе; на правой ноге имеется механизм точного горизонтирования гранатомета. Нижняя люлька служит для обеспечения горизонтальной наводки гранатомета. Она имеет ползун с зажимом и рукояткой. Верхняя люлька служит для обеспечения вертикальной наводки гранатомета. Она имеет цапфы и фиксатор для присоединения тела гранатомета. Механизм вертикальной наводки состоит из двух шестерен (червячной и цилиндрической), червяка с маховичком и рукояткой, зубчатого сектора и зажима сектора с рукояткой. |
| --- | --- |

2. Работа частей и механизмов станка гранатомета. Установка гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия.

Работу частей и механизмов станка гранатомета, порядок установки гранатомета на станок, порядок его крепления и снятия руководитель показывает на образце оружия.

# 2. Возможные неисправности и способы их устранения

Гранатомет при правильном уходе и обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с гранатометом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности выстрелов могут быть задержки при стрельбе.

Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо:

- постоянно содержать гранатомет в полной исправности;

- строго соблюдать правила хранения, осмотра, разборки, сборки, чистки и подготовки гранатомета к стрельбе;

- оберегать части и механизмы гранатомета от загрязнения и ударов;

- во время перерывов в стрельбе периодически осматривать гранатомет, удалять грязь и сгустившуюся смазку, смазывать трущиеся части ружейной смазкой;

- не допускать перегрева ствола, охлаждая его при напряженной стрельбе по возможности через каждые 80-90 выстрелов.

В формуляре необходимо вести учет количества выстрелов, произведенных из гранатомета, отмечать все случаи задержек при стрельбе, поломок и замены частей.

В случае возникновения задержки при стрельбе следует попытаться устранить ее перезаряжанием гранатомета, для чего быстро отвести затвор за рукоятку перезаряжания назад до отказа, отпустить его и продолжать стрельбу. Если перезаряжанием задержка не устранилась или после устранения снова повторяется, необходимо разрядить гранатомет, выяснить причину задержки и устранить задержку, как указано ниже, при этом не применять чрезмерных усилий, которые могут привести к поломке частей.

| Задержка | Причина задержки | Способ устранения задержки |
| --- | --- | --- |
| Непродвижение выстрела в приемнике при заряжании или при стрельбе | 1. Неполный отвод затвора в заднее положение при заряжании. 2. Нерезкое отпускание рукоятки перезаряжания при заряжании. 3. Неполный отход затвора вследствие загрязнения подвижных частей. 4. Неподача выстрела из-за увеличенного шага ленты (растяжение звена ленты) | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При повторении задержки открыть приемник, отделить ленту, удалить недосланный выстрел, зарядить гранатомет и продолжать стрельбу |
| Пропуск подачи выстрела. Затвор в переднем положении, выстрела не произошло | Выпадание выстрела, поданного к входному окну ствольной коробки, из звена ленты | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу |
| Осечка. Затвор в переднем положении, выстрела не произошло | 1. Недостаточный выход бойка, связанный с недоходом затвора в переднее положение. 2. Загрязнение гранатомета. 3. Неисправность выстрела. 4. Неисправность бойка | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При неисправности бойка отправить гранатомет в ремонтную мастерскую |