ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе.

2. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами».

3. Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов.

4. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами». Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование огневого городка приказарменной учебной материально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. Пристрелочная мишень – 3 шт. Габаритная линейка ЛГ-1 – 1 шт. Прибор ПРБ-2 – 1 шт. Учебные автоматы - 1 шт. Учебные патроны по 60 шт. на отделение. Секундомер – 4 шт., плащ-палатки – 3 шт., обоймы и переходники – по 4 шт. на отделение. Учебное оружие. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1. | Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Осмотр и подготовка автомата АК74 (АКС74, АКС74У) и пулемёта ПРК74 к стрельбе. Порядок контрольного осмотра автомата (пулемета) солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей автомата (пулемета) и проверить: нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, отколов и побитостей; надежно ли крепление шомпола; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки автомата (пулемета) частях, наличие ремня, а у автомата (пулемета) со складывающимся прикладом и наличие чехла для автомата (пулемета). Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе. Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы. Автомат (пулемет) готовится к стрельбе под руководством командира отделения. Для подготовки автомата (пулемета) к стрельбе необходимо: произвести чистку, осмотреть автомат (пулемет) в разобранном виде и смазать его; осмотреть автомат (пулемет) в собранном виде; осмотреть магазины. Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины. Если автомат (пулемет) продолжительное время находился на морозе, то перед, его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. Осмотр и подготовка снайперской винтовки СВД к стрельбе. Порядок осмотра винтовки солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в. наличии всех частей винтовки и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, вмятин, царапин, забоин, отколов и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов винтовки и оптического прицела; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки винтовки частях, наличие магазинов, штыка-ножа, принадлежности, чехла для оптического прицела, сумки для оптического прицела и магазинов, а также сумочки с зимним устройством освещения сетки, запасными батарейками и масленкой. Подготовка снайперской винтовки к стрельбе. Подготовка винтовки к стрельбе имеет целью обеспечить безотказную работу ее во время стрельбы. Подготовка винтовки к стрельбе производится под руководством командира отделения. Для подготовки винтовки к стрельбе необходимо: произвести чистку винтовки; осмотреть винтовку в разобранном виде и смазать; осмотреть винтовку в собранном виде; осмотреть оптический прицел и подзарядить люминесцентный экран. Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазин. Если винтовка продолжительное время находилась на морозе, то перед ее заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. Для подзарядки люминесцентного экрана необходимо повернуть флажок экрана в горизонтальное положение, положить прицел окном со светофильтром к свету или подвергнуть облучению от источника света, содержащего ультрафиолетовые лучи. Время подзарядки: при дневном рассеянном свете - 15 минут, при освещении прямыми солнечными лучами и при облучении электролампой мощностью 100-200 ватт на расстоянии 20 см - 7-10 минут. Заряженный экран сохраняет способность улавливать инфракрасные лучи в течение 6 - 7 суток, после чего его нужно снова зарядить. Осмотр и подготовка пулемёта ПКТ к стрельбе. Порядок контрольного осмотра пулемета солдатами и сержантами При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей пулемета и станка (установки) и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов и изменить бои пулемета, нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, отколов и побитостей, наличие принадлежности, патронных лент, коробок, запасного ствола, ремней и лямок к пулемету и станку, работу механизмов наводки станка (установки). Подготовка пулемета к стрельбе. Подготовка пулемета к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы. Подготовка пулемета к стрельбе производится под руководством командира отделения. Для подготовки пулемета к стрельбе необходимо: произвести неполную разборку пулемета; произвести чистку пулемета и станка; осмотреть пулемет в разобранном виде; собрать пулемет, тщательно смазав при этом все его части; проверить установку регулятора газовой камеры; осмотреть пулемет в собранном виде; проверить величину зазора между задним срезом ствола и затвором; установить и закрепить пулемет на установке (кронштейне); соединить колодку штепсельного разъема электроспуска пулемета ПКТ с вилкой; пробовать работу электроспуска; произвести выверку пулемета ПКТ и прицела по контрольно-выверочной мишени; осмотреть коробки с патронными лентами. Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими ленты. Если пулемет продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. Осмотр и подготовка ручного гранатомёта РПГ-7 к стрельбе. Порядок осмотра гранатомета солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в наличии частей гранатомета, прочности их крепления и проверить, нет ли повреждений, пыли, грязи, ржавчины, особенно в канале ствола; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки гранатомета частях и наличие запасных частей, инструмента и принадлежности к | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | гранатомету и оптическому прицелу. Подготовка гранатомёта к стрельбе. Подготовка гранатомета к стрельбе производится с целью обеспечить безотказную работу его во время стрельбы. Подготовка гранатомета к стрельбе производится под руководством командира отделения. Для подготовки гранатомета к стрельбе необходимо: произвести чистку, осмотреть в разобранном виде и смазать гранатомет; осмотреть гранатомет в собранном виде; смотреть оптический прицел и при необходимости протереть защитные стекла; непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола и осмотреть гранаты и пороховые заряды. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: порядок проведения осмотр автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе солдатами: ежедневно, перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке и во время чистки; порядок подготовки автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе к стрельбе. | Запоминают порядок проведения осмотра автомата и подготовки его к стрельбе. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Приказываю командирам отделений приступить к практическому обучению подчиненных последовательности и правилам проведения осмотра закрепленного оружия перед выходом на занятие, а затем подготовки автомата к стрельбе. |  |
|  |  | Командиры отделений отрабатывают с подчиненными последовательность и правила проведения осмотра закрепленного оружия перед выходом на занятие (отрабатывают во время получения оружия на данное занятие) и подготовку оружия к стрельбе, тренируя одновременно всех обучаемых. | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. |
|  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения приемов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: провожу индивидуальное обучение слабоуспевающий военнослужащих. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю тренировку, указываю на | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого |
|  |  | недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю прием лично или при помощи обучаемого, правильно выполняющего его, и продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены, а действия обучаемых не будут доведены до автоматизма. | элемента. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами». мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Снаряжение магазина автомата (ручного пулемёта) патронами и заряжание оружия. Снаряжение магазина классическим способом. Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. Снаряжение магазина из обоймы. Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо: взять магазин в левую руку. Правой рукой присоединить к нему переходник так, чтобы его загибы вошли в соответствующие пазы на горловине магазина; держа магазин в левой руке, правой рукой вставить обойму с патронами в переходник, при этом патроны должны быть направлены пулями вверх; нажимая указательным пальцем правой руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обойму между средним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин; вынуть из переходника пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; снять с магазина переходник. Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами. Снаряжение обоймы патронами. Для снаряжения обоймы патронами вставить ее в переходник так, чтобы она вошла в пазы переходника и уперлась бы в его упор (рис. а). Держа обойму с надетым переходником в левой руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю и верхнюю часть гильзы тремя пальцами (большим, указательным и средним), вставить его в пазы обоймы. Обойму можно снаряжать патронами и без переходника; для этого взять обойму в левую руку, а в правую - патрон; нажав на зацеп пружины, вставить пулю между обоймой и пружиной (утопить зацеп); вставить патроны в пазы обоймы (рис. б); вынуть пулю патрона из-под пружины обоймы. Заряжание автомата (ручного пулемёта). Для заряжания автомата (пулемета) надо: присоединить к автомату (пулемету) снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен; снять автомат (пулемет) с предохранителя; поставить переводчик на необходимый вид огня; энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее; поставить автомат (пулемет) на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку. Если перед заряжанием автомата (пулемета) магазин не был снаряжен патронами или патроны были израсходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин. Снаряжение магазина снайперской винтовки патронами и заряжание оружия. Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку подавателем вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к магазину так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок магазина дном гильзы к задней стенке магазина. Если магазин снаряжен полностью (10 патронами), то в отверстии на задней стенке магазина виден патрон. Для заряжания винтовки надо: присоединить к винтовке снаряженный магазин, если он не был ранее к ней присоединен; снять винтовку с предохранителя; отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад до отказа и отпустить ее; поставить винтовку на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь». Снаряжение ленты пулемёта ПКТ патронами и заряжание оружия. Для снаряжения патронной ленты вручную необходимо: взять ленту в левую руку, передним краем от себя, наконечником влево; взять патроны в правую руку, вставить в звенья ленты и большим пальцем или ладонью правой руки дослать в ленту до совмещения среза дульца гильзы с передним краем ленты. Снаряженную ленту слегка встряхнуть, при этом патроны не должны выпадать из ленты. Для снаряжения патронной ленты машинкой Ракова необходимо: Для работы машинка вынимается из ящика (откидывается рукоятка, ручка ставится на защелку), прикрепляется струбциной к столу или ящику. После этого надо: наполнить бункер патронами так, чтобы они располагались поперек его; открыть крышку приемника; вставить ленту вырезами в звеньях книзу; вручную вставить в первое звено боевой патрон и заложить ленту патроном против досылателя; закрыть крышку приемника. Машинка к работе готова. Для снаряжения ленты патронами необходимо правой рукой равномерно вращать рукоятку (по ходу часовой стрелки), а левой рукой подкладывать патроны в бункер, следя за тем, чтобы они располагались поперек бункера пулями в любую сторону. При снаряжении обращать внимание на ленту, чтобы она не перекручивалась. Патроны под собственным весом скатываются в горловину на полки сортировщика, откуда при вращении рукоятки очередной патрон досылателем выталкивается из горловины, разворачивается вдоль сортировщика пулей вперед и удерживается хомутом от перемещения в поперечном направлении. В дальнейшем досылатель движется назад, а патрон скатывается на дно сортировщика, откуда он при повторном вращении рукоятки досылателем направляется в звено ленты. Досылатель после этого начинает снова отходить назад и своей тягой перемещает подаватель, который давит на патрон, находящийся в звене, и перемещает ленту на одно звено. При отсутствии патрона в звене лента подавателем не передвигается. Для заряжания пулемета необходимо: повернуть рукоятку пулемета влево; открыть крышку ствольной коробки; положить ленту на основание приемника так, чтобы первый патрон закраиной дна гильзы зашел за зацепы извлекателя, а лента не имела перекоса; закрыть крышку ствольной коробки; отвести за рукоятку перезаряжания затворную раму назад до отказа, поставив ее на боевой взвод; подать рукоятку перезаряжания вперед до отказа. Пулемет заряжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо поставить пулемет на предохранитель, повернув флажок назад; при этом вырез для спускового рычага оказывается снизу и шептало пулемета ПКТ не может опуститься вниз. Заряжание гранатомёта РПГ-7. Для заряжания гранатомета надо: Гранатометчику проверить, не взведен ли курок, поставить гранатомет на предохранитель и подать его несколько назад (на себя); взять у помощника гранатометчика выстрел в левую руку снизу за реактивный двигатель, вставить пороховой заряд и реактивный двигатель в дульную часть ствола и дослать выстрел так, чтобы фиксатор гранаты вошел в вырез на дульной части ствола до упора. При заряжании гранатомета ствол располагать в направлении стрельбы. Допускается при тугом вхождении выстрела в канал ствола гранатомета производить заряжание с поворотом выстрела против часовой стрелки, если смотреть в направлении стрельбы; в этом же направлении следует поворачивать выстрел в случае несовпадения фиксатора гранат с вырезом на | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | дульной части ствола гранатомета. Помощнику гранатометчика снять с головной части взрывателя предохранительный колпачок, предварительно выдернув чеку за тесьму, и подать гранатометчику выстрел пороховым зарядом к нему и фиксатором гранаты кверху. При стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать. Если гранатомет обслуживается только одним гранатометчиком, то он после принятия положения для стрельбы лежа или с колена кладет гранатомет справа от себя и подготавливает выстрелы для стрельбы, после чего заряжает гранатомет. При стрельбе из положения стоя гранатометчик сначала подготавливает выстрелы для стрельбы, а затем снимает с плеча гранатомет и заряжает его. |  |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки норматива по огневой подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по огневой подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами»; порядок выполнения норматива; временные показатели и оценку за выполнения норматива; ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Приказываю командирам отделений приступить к изучению порядка снаряжения магазина сначала классическим способом, а затем из обоймы и отработать снаряжение обоймы патронами, отработать порядок выполнения норматива по снаряжению магазинов (лент) для закреплённого оружия. |  |
|  |  | Командиры отделений отрабатывают каждый практический вопрос комплексным методом поточно, тренируя одновременно по 2-4 человека (из расчета учебных патронов, обойм, переходников, лент и машинок Ракова). Они приказывают остальному личному составу наблюдать за действиями тренирующихся и выявлять ошибки и неточности в их действиях. | Очередные обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. Остальной личного состава |
|  |  |  | оценивает действия тренирующихся, указывает на ошибки (при их наличии) и по требованию командира отделения выполняет правильные действия. |
|  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |
| 3. | Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Приведение автомата (пулемёта) к нормальному бою и выверка прицела. Автомат (пулемет), находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою. Проверка боя автомата (пулемета) производится: при поступлении его в подразделение; после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой; при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль. В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов (пулеметов) и приведения их к нормальному бою. Перед проверкой боя автомат (пулемет) следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении. Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов (пулеметов). Стрельба при проверке боя автоматов (пулеметов) и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками (пулеметчиками), отобранными командиром подразделения. При проверке боя должны присутствовать автоматчики (пулеметчики), за которыми закреплены автоматы (пулеметы), их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3, целик 0. Положение для стрельбы: из автомата - лежа с упора, из пулемета - лежа с сошки. Автомат - без штыка-ножа. Автомат приводится к нормальному бою с дульным тормозом-компенсатором, а пулемет - с пламегасителем, которые в дальнейшем при стрельбе не свинчиваются. Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, отрезанной при стрельбе из автомата по пятой горизонтальной, при стрельбе из пулемета - по восьмой горизонтальной линии; за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания при стрельбе из автомата на расстоянии 13 см, из пулемета - на расстоянии 11 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся: автомата - стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), пулемета - сначала стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), а затем автоматическим огнем (8 патронов в 2-3 очереди). Проверка боя. Для проверки боя одиночными выстрелами стреляющий производит четыре выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, осматривать мишени не разрешается. Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль. Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки. Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно: соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам; полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части; точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части. Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин. Среднюю точку попадания можно определить также следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания. Если все четыре пробоины не вмещаются в круг диаметром 15 см, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти три пробоины. Для определения средней точки попадания по трем пробоинам нужно: соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам; полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части. Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет средней точкой попадания. При нормальном бое автомата (пулемета) средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см, т. е. она должна не выходить за пределы малого круга проверочной мишени. Автомат (пулемет), бой которого при проверке одиночными выстрелами окажется ненормальным, приводится к нормальному бою. После проверки боя пулемета одиночными выстрелами производится проверка боя автоматическим огнем. Для этого пулеметчик производит автоматическим огнем 2-3 очереди, расходуя восемь патронов, тщательно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника) и уточняя наводку пулемета после каждой очереди. Бой пулемета признается нормальным, если не менее шести пробоин из восьми вмещается в круг диаметром 20 см и средняя точка попадания при этом отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любую сторону, т. е. не выходит за пределы малого круга на проверочной мишени. Средняя точка попадания при стрельбе автоматическим огнем определяется следующим способом: сверху или снизу отсчитывается половина пробоин и отделяется горизонтальной линией; таким же порядком отсчитывается половина пробоин справа или слева и отделяется вертикальной линией. Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий определяет положение средней точки попадания (рис. д). Кучность боя пулемета при автоматической стрельбе зависит не только от состояния пулемета, но и от стреляющего. Поэтому в сомнительных случаях при неудовлетворительной кучности боя стрельбу следует повторить с привлечением более опытного пулеметчика. Пулемет, бой которого при проверке автоматическим огнем окажется ненормальным, приводится к нормальному бою автоматическим огнем. Приведение к нормальному бою. Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка попадания левее контрольной точки, полозок мушки передвинуть влево, если правее - вправо. При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на 100 м из автомата смещается на 26 см, из пулемета - на 18 см. Один полный оборот мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м из автомата на 20 см, из пулемета - на 14. Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой. Если при автоматической стрельбе средняя точка попадания отклонилась от контрольной более чем на 5 см, то после осмотра пулемета и проверки его установки стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы средняя точка попадания все же отклоняется более чем на 5 см, то надо изменить положение мушки (ст. 91). После изменения положения мушки стрельба повторяется. Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он направляется в ремонтную мастерскую для осмотра и ремонта. После приведения автомата (пулемета) к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая. Последний результат стрельбы при приведении к нормальному бою автомата одиночными выстрелами, а пулемета одиночными выстрелами и автоматическим огнем заносится в карточку качественного состояния автомата (в формуляр пулемета). Выверка прицела НСПУ, проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ. По окончании проверки боя или приведения к нормальному бою автомата АК74Н, АКС74Н и пулемета РПК74Н, РПКС74Н с открытым прицелом производится выверка прицела НСПУ. Для этого необходимо: проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУ надписи (маркировки) у автомата - «АК74», у пулемета - «РПК74»; присоединить к автомату (пулемету) прицел НСПУ; вращением маховичка поставить прицел на деление 4; закрепить автомат (пулемет) в прицельном станке и навести его по открытому прицелу, поставленному на деление 4, в точку прицеливания на середине нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (прямоугольника) заклеить полоской белой бумаги шириной 2 см; включить прицел НСПУ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регулировки и кольцо диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени; проверить, куда направлена вершина угольника сетки прицела, если она не совпадает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специальным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прицеливания и вращением маховичка прицела и винта шкалы боковых поправок совместить вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (прямоугольника); при этом шкала прицела не должна перемещаться; затем осторожно завинтить стопорные винты до отказа; проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, выверить прицел в изложенной выше последовательности; выключить прицел; снять автомат (пулемет) со станка. После выверки прицела НСПУ производится проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ по тем же правилам, что и с открытым прицелом, только вместо установки открытого прицела на деление 3 на НСПУ устанавливается прицел на деление 4 и контрольная точка отмечается при стрельбе из автомата над точкой прицеливания на расстоянии 24 см, из пулемета - на расстоянии 20 см. При отклонении средней точки попадания от контрольной более чем на 5 см необходимо отпустить стопорные винты и вращением маховичка прицела и винта шкалы механизма боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить до отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрельбе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см. Приведение снайперской винтовки СВД к нормальному бою и выверка прицела. Снайперская винтовка, находящаяся в подразделении, должна быть приведена к нормальному бою. Необходимость приведения винтовки к нормальному бою устанавливается проверкой боя. Проверка боя винтовки производится: при поступлении винтовки в подразделение; после ремонта винтовки и замены частей, которые могли бы изменить ее бой; при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя винтовки. В боевой обстановке проверка боя винтовки производится периодически при каждой возможности. Проверка боя снайперских винтовок и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя винтовок. Перед проверкой боя винтовку следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки. Проверка боя винтовки и приведение ее к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища, при нормальном освещении. Снайперская винтовка проверяется и приводится к нормальному бою с открытым прицелом, после чего производится выверка оптического прицела и контрольная стрельба с оптическим прицелом. Стрельба при проверке боя винтовки и приведении ее к нормальному бою производится лично снайпером, за которым она закреплена. При проверке боя должен присутствовать оружейный мастер или оружейный техник с необходимым инструментом. Огонь из винтовки при проверке боя и приведении ее к нормальному бою ведется без штыка-ножа. Для проверки боя винтовки и приведения ее к нормальному бою применяются патроны с обыкновенной пулей со стальным сердечником, взятые из герметической укупорки. Патроны должны быть одной партии. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3. Положение для стрельбы - лежа с упора. Стрельба ведется по проверочной мишени или черному прямоугольнику размером 20 см по ширине и 30 см по высоте, укрепленным на белом щите шириной 0,5 м и высотой 1 м. Точкой прицеливания служит середина нижнего края проверочной мишени, подклеенной снизу белой бумагой по первую белую линию, или черного прямоугольника; она должна находиться приблизительно на уровне глаза стреляющего. По отвесной линии на расстоянии 16 см выше точки прицеливания на проверочной мишени (черном прямоугольнике) отмечается мелом или цветным карандашом нормальное положение средней точки попадания при стрельбе с открытым прицелом. Эта точка (центр круга на проверочной мишени) является контрольной (КТ). Проверка боя винтовки. При проверке боя винтовки отделить оптический прицел и щеку приклада. Для проверки боя снайпер (стреляющий) производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь через открытый прицел под середину нижнего края проверочной мишени или черного прямоугольника. По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и расположение пробоин, определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Снайперам, производящим стрельбу, ходить к мишеням не разрешается. Кучность боя винтовки признается нормальной, если все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы винтовку нужно отправить в ремонтную мастерскую. Если кучность пробоин нормальная, командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки. Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно: соединить прямой линией две какие-либо пробоины и расстояние между ними разделить пополам; полученную точку деления соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части; точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части. Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин. При симметричном расположении пробоин среднюю точку попадания можно определить следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания. Бой винтовки считается нормальным, если средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см. Приведение винтовки к нормальному бою. Если при проверке боя средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки в какую-либо сторону более чем на 3 см, то соответственно этому надо изменить положения мушки по высоте или ее предохранителя по боковому направлению. Если средняя точка попадания ниже контрольной точки, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить. Если средняя точка попадания левее контрольной, предохранитель передвинуть влево, если правее - вправо. При перемещении предохранителя мушки в сторону на 1 мм и при ввинчивании (вывинчивании) мушки на один полный оборот средняя точка попадания при стрельбе на 100 м смещается на 16 см. Деления на переднем торце основания мушки равны 0,6 мм, что соответствует смещению средней точки попадания по боковому направлению на 10 см. Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой. После приведения винтовки к нормальному бою старая риска на предохранителе мушки забивается и вместо нее набивается новая. Выверка оптического прицела. По окончании проверки боя винтовки или приведения ее к нормальному бою производится выверка оптического прицела. Для этого необходимо: присоединить к винтовке оптический прицел и щеку приклада; вращением маховичков поставить прицел на деление 3 и шкалу боковых поправок на 0; закрепить винтовку в прицельном станке и навести ее по открытому прицелу, поставленному на деление 3, в точку прицеливания, в которую производилась наводка при стрельбе с открытым прицелом; затем нижнюю часть прямоугольника заклеить белой полоской бумаги шириной 2 см; посмотреть в оптический прицел и заметить, куда направлен основной (верхний) угольник сетки прицела; если он направлен в середину нижнего края прямоугольника, то оптический прицел считается выверенным; в случае несовмещения основного угольника сетки прицела с точкой прицеливания необходимо освободить стопорные (боковые) винты маховичков на один-два оборота, а затем вращением торцовых гаек подвести острие основного угольника сетки под точку прицеливания и осторожно завинтить стопорные винты маховичков до отказа; проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению точки прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, снова выверить прицел в изложенной выше последовательности. После выверки оптического прицела произвести контрольную стрельбу с оптическим прицелом при тех же условиях, что и при проверке боя винтовки с открытым прицелом, только контрольная точка отмечается на высоте 14 см от точки прицеливания (снизу белую бумагу подклеить до третьей белой линии проверочной мишени). Если в результате контрольной стрельбы все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, но средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки более | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | чем на 3 см, следует определить отклонение средней точки попадания, освободить стопорные винты маховичков и внести соответствующие поправки в установки торцовых гаек. Перемещение торцовой гайки на одно деление дополнительной шкалы при стрельбе на 100 м изменяет положение средней точки попадания на 5 см. После внесения поправок в установки торцовых гаек необходимо произвести повторную стрельбу. Если при повторной стрельбе все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, а средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см, то винтовка считается приведенной к нормальному бою. По окончании приведения винтовки к нормальному бою положение средней точки попадания заносится в формуляр. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: порядок определения кучности боя и отклонения средней точки попадания от контрольной точки для каждого вида оружия подразделения; порядок приведения образцов оружия подразделения к нормальному бою. | Запоминают последо-вательность и порядок приведения оружия к нормальному бою. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 4. | Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Уход за автоматом (ручным пулемётом) их хранение и сбережение. Уход. Автомат (пулемет) должен содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой и правильным хранением автомата (пулемета). Чистка автомата (пулемета), находящегося в подразделении, производится: при подготовке к стрельбе; после стрельбы боевыми и холостыми патронами - немедленно по окончании стрельбы на стрельбище (в поле); при этом чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камора, газовый поршень, затворная рама и затвор; окончательная чистка автомата (пулемета) производится по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно; после наряда и занятий в поле без стрельбы - по возвращении с наряда или занятий; в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов учений; если автомат (пулемет) не применялся - не реже одного раза в неделю. После чистки автомат (пулемет) смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Чистка и смазка автомата (пулемета) производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки; проверить правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки автомата (пулемета). Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке автомата (пулемета) и проверять правильность ее проведения. При казарменном или лагерном расположении чистку автомата (пулемета) производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой обстановке и на учениях - на чистых подстилках, досках, фанере и т. п. На стрельбище автомат (пулемет) после стрельбы чистить в отведенных для этого местах раствором РЧС или жидкой ружейной смазкой. Чистка автоматов (пулеметов) раствором РЧС производится только под руководством офицеров или старшины подразделения. Автомат (пулемет), вычищенный на стрельбище жидкой ружейной смазкой, после возвращения в казарму необходимо вычистить раствором РЧС. В полевых условиях чистка и смазка автомата (пулемета) производятся только жидкой ружейной смазкой. Хранение и сбережение. Ответственность за хранение автоматов (пулеметов) в подразделении несет командир подразделения. Автомат (пулемет) хранится всегда разряженным, при этом магазин отделен, штык-нож снят, курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен у автомата на деление «П», у пулемета - на деление «1», ноги сошки пулемета сложены и закреплены пружинной застежкой. Автомат (пулемет) снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой. Автоматчик (пулеметчик) обязан всегда содержать автомат (пулемет) чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его в случаях, указанных в ст. 61. При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка. При казарменном и лагерном расположении автомат (пулемет) хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумки для магазинов, штык-нож в ножнах, масленка и чехол для автомата (пулемета) со складывающимся прикладом, а также пенал для автомата со складывающимся прикладом. Сумка для магазинов, ремень и чехол должны храниться чистыми и сухими. При временном расположении в каком-либо здании автомат (пулемет) хранить в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке автомат (пулемет) держать при себе (в руках). При движении на занятия и на походе автомат (пулемет) переносится на ремне в положении «на ремень» или «за спину», а автомат и в положении «на грудь». Ремень должен быть подогнан так, чтобы автомат (пулемет) не ударялся о твердые предметы снаряжения. Автомат (пулемет) переносится с присоединенным магазином. Остальные магазины находятся в сумках. Автомат со складывающимся прикладом переносится и перевозится, как правило, со сложенным прикладом, а пулемет со складывающимся прикладом-с откинутым прикладом. Складывание приклада пулемета производится только при десантировании. Во время перерывов между занятиями, а также на привалах автомат (пулемет) находится у автоматчика (пулеметчика) на ремне или в руках (пулемет может быть поставлен на сошку). При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах автомат (пулемет) держать между коленями отвесно, а на боевых машинах пехоты, кроме того, автомат может находиться в укладке. При передвижении на танках автомат (пулемет) держать в руках, оберегая его от ударов о броню. При перевозке по железным дорогам или водным путям автоматы (пулеметы) устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, автомат (пулемет) можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение. Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола. Автомат (пулемет) следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола воды следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении автомата (пулемета) дульной частью ствола вниз и несколько раз встряхнуть автомат (пулемет); при этом вода вытечет из канала ствола. Уход за снайперской винтовкой СВД её хранение и сбережение. Уход. Снайперская винтовка должна содержаться в полной исправности и быть готовой к действию. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой и правильным хранением винтовки. Чистка винтовки, находящейся в подразделении, производится: при подготовке к стрельбе; после стрельбы боевыми и холостыми патронами - немедленно по окончании стрельбы на стрельбище (в поле); чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камора; газовый поршень, затворная рама и затвор; затем производится окончательная чистка винтовки по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно; после наряда и занятий в поле без стрельбы - по возвращении с наряда или занятий; в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов учений; если винтовка не применялась - не реже одного раза в неделю. После чистки винтовку смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Чистка и смазка снайперской винтовки производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан: определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки; проверить правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки винтовки. Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке винтовки и проверять правильность ее проведения. Чистка винтовки раствором РЧС производится только после стрельбы и под руководством офицера или старшины подразделения на стрельбище или в казарме. Если после стрельбы винтовка была вычищена жидкой ружейной смазкой, то по возвращении в казарму произвести повторную чистку раствором РЧС. В полевых условиях чистка винтовок, производится только жидкой ружейной смазкой. При казарменном или лагерном расположении чистку винтовки производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой обстановке и на учениях - на чистых подстилках, досках, фанере и т. п. Хранение и сбережение. Ответственность за хранение винтовки и патронов в подразделении несет командир подразделения. Снайпер обязан содержать винтовку чистой, в полной исправности, обращаться с ней бережно и осматривать ее. При казарменном и лагерном расположении винтовка хранится в пирамиде; затворная рама в переднем положении; курок спущен с боевого взвода; оптический прицел, магазин и штык-нож отделены; винтовка поставлена на предохранитель. В особом отделении той же пирамиды хранятся оптические прицелы в чехлах, магазины, принадлежность и сумки; сумки, чехлы и ремень должны быть чистыми и сухими. При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) винтовку хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов. При движении на занятия и на походе винтовка переносится на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы винтовка не ударялась о твердые предметы снаряжения. Винтовка переносится в положении «на ремень» с присоединенным магазином; остальные магазины и оптический прицел находятся в сумке. Во время перерывов в занятиях, а также на привалах винтовка находится у снайпера на ремне или в руках. При передвижении на автомобиле (бронетранспортере) винтовку держать между колен отвесно, а при передвижении на танке - в руках, оберегая ее от ударов о броню. При перевозке по железной дороге или водным путем винтовка устанавливается в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, винтовку можно держать в руках или положить на полку так, чтобы она не могла упасть или получить повреждение. Винтовка хранится и переносится всегда незаряженной, кроме случаев, определяемых боевой обстановкой. В боевых условиях, когда не предвидится немедленное открытие огня, и при передвижениях оптический прицел рекомендуется хранить в сумке. Заряженная винтовка всегда должна быть на предохранителе; винтовка снимается с предохранителя только для ведения огня. Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола. Оптический прицел оберегать от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь оптической части влаги и пыли; хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении; если прицел находится на винтовке и стрельба не ведется, надеть на прицел чехол. Мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить. Запрещается держать прицел вблизи печей и костров. Уход за пулемётом ПКТ его хранение и сбережение. Уход. Пулемет должен всегда содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Это достигается своевременным и умелым обслуживанием, правильным хранением пулемета и бережным обращением с ним. Комплекс планово-предупредительных мероприятий по обеспечению исправности и постоянной боевой готовности пулемета включает: контрольный осмотр пулемета;- текущее обслуживание (чистка и смазка) пулемета; техническое обслуживание № 1; техническое обслуживание № 2; сезонное обслуживание пулемета. Организует и проводит техническое обслуживание пулемета командир роты (батареи), он же производит запись в формуляр пулемета о проведенном техническом обслуживании № 1 и № 2. Техническое обслуживание № 1 проводится в подразделении расчетом (пулеметчиком) совместно со специалистами артиллерийской ремонтной мастерской не реже одного раза в год, а также после длительных учений и боевых стрельб, длительного нахождения пулемета под дождем или в воде (снегу), сильного загрязнения и при постановке пулемета на кратковременное хранение. При техническом обслуживании № 1 производятся контрольный осмотр пулемета и текущее обслуживание с неполной или полной разборкой пулемета и станка или отдельных их частей и механизмов. В ходе этого обслуживания специалист артиллерийской ремонтной мастерской осматривает и проверяет пулемет с применением войсковых калибров, а также устраняет выявленные неисправности, не требующие отправки пулемета или станка в артиллерийскую ремонтную мастерскую. При необходимости проводятся проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою. Техническое обслуживание № 2 проводится в подразделении расчетом (пулеметчиком) совместно со специалистами артиллерийской ремонтной мастерской не реже одного раза в два года. Оно обычно совмещается с очередным техническим обслуживанием № 1. При техническом обслуживании № 2 выполняются работы, указанные для технического обслуживания № 1, при этом производится полная разборка пулемета и станка, и дополнительно производится дефектация пулемета специалистами артиллерийской ремонтной мастерской в объеме перечня обязательных проверок, предусмотренных Руководством по ремонту пулемета, для технического обслуживания № 2. Сезонное обслуживание пулемета проводится в местах дислокации войск, где применение смазки одного вида не обеспечивает нормальную эксплуатацию пулемета в летнем и зимнем периодах. Оно проводится в подразделении расчетом (пулеметчиком) в сроки, указанные командиром части, и обычно совмещается с предстоящим техническим обслуживанием № 1 или 2. При сезонном обслуживании пулемета выполняются работы, указанные в ст. 81-84 и совмещенные с проводимым техническим обслуживанием; при этом вычищенный пулемет должен быть смазан смазкой, соответствующей предстоящему периоду эксплуатации. Хранение и сбережение. Ответственность за хранение пулеметов в подразделении несет командир подразделения. Пулемет хранится всегда разряженным, при этом ноги сошки должны быть сложены и закреплены пружинной застежкой, затворная рама и рукоятка перезаряжания в переднем положении, рукоятка для переноски пулемета повернута влево, хомутик прицела установлен на деление «П», пулемет поставлен на предохранитель. Пулемет снимается с предохранителя только при заряжании и для ведения огня. Пулеметчик обязан содержать пулемет всегда чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его. При проверке работы частей и механизмов пулемета не производить излишних спусков затворной рамы с боевого взвода. При казарменном и лагерном расположении пулемет хранится в пирамиде без чехла; в особом отделении той же пирамиды хранятся коробки с патронными лентами, запасной ствол и чехлы. Запасной ствол должен быть обвернут промасленной бумагой и уложен в чехол. Чехлы и ремни хранятся чистыми и сухими. Станок обычно хранится на стеллаже в сложенном положении («по-походному»). При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) пулемет хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов. 96. При движении на занятия и в походе пулемет переносится на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы пулемет не ударялся о твердые предметы снаряжения. По указанию командира пулемет можно переносить в чехле, который после дождя обязательно просушивается. Во время перерывов в занятиях, а также на привалах пулемет находится у пулеметчика на ремне или в руках. По указанию командира пулемет может быть поставлен на сошку. В боевой обстановке пулемет держать при себе, в руках. При передвижении на бронетранспортерах (транспортерах, боевых машинах пехоты, автомобилях) пулемет держать между колен, а при передвижении на танках - в руках, оберегая его от ударов о броню. При перевозке по железным дорогам или водным путем пулемет устанавливается в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, пулемет можно держать в руках или положить его на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение. Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола. Уход за гранатомётом РПГ-7 его хранение и сбережение. Уход. Гранатомет должен содержаться всегда в полной исправности и быть готовым к стрельбе. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой, правильным хранением гранатомета, бережным обращением с ним и своевременным устранением поломок и повреждений. Чистка гранатомета, находящегося в подразделении, производится: после стрельбы - немедленно по окончании стрельбы тут же на стрельбище (в поле); чистятся и смазываются канал ствола и бойковый механизм, затем производится чистка гранатомета по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно; после занятий в поле без стрельбы - по возвращении с занятий; в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов в занятиях; если гранатомет стоит без применения - не менее одного раза в неделю. После чистки гранатомет смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Чистка и смазка гранатомета производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки, проверить исправность шомпола и доброкачественность материалов для чистки, правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки гранатомета. Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке гранатомета и проверять правильность ее проведения. Чистка гранатомета раствором РЧС производится только после стрельбы и под руководством офицера или старшины подразделения на стрельбище или в казарме. Если после стрельбы гранатомет был вычищен жидкой ружейной смазкой, то по возвращении в казарму произвести повторную чистку гранатомета раствором РЧС. В полевых условиях чистка гранатомета производится только жидкой ружейной смазкой. При казарменном или лагерном расположений чистку гранатомета производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой или походной обстановке - на чистых подстилках, досках, фанере и т. п. Хранение и сбережение. Ответственность за хранение гранатометов, оптических прицелов и выстрелов в подразделении несет командир подразделения. Гранатометчик и помощник гранатометчика обязаны содержать гранатомет и оптический прицел чистыми и в полной исправности, обращаться с ними бережно и осматривать их. При казарменном и лагерном расположении гранатомет хранится в пирамиде в вертикальном положении. При этом на ствол должны быть надеты чехлы, курок спущен с боевого взвода, прицельная планка и мушка опущены. В особом отделении той же пирамиды хранятся оптические прицелы в чехлах и сумки для гранат. На чехлы прицелов наносится краской номер гранатомета. Чехлы, сумки и ремни хранятся чистыми и сухими. При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) гранатомет и оптический прицел хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов. При движении на занятия и на походе гранатомет переносится в положении «на ремень» со спущенным курком, надетыми чехлами и опущенными мушкой и прицельной планкой. Ремень должен быть подогнан так, чтобы гранатомет не ударялся о твердые предметы снаряжения. Оптический прицел переносится в чехле, надеваемом на поясной ремень гранатометчика. Во время перерывов в занятиях, а также на привалах гранатомет находится у гранатометчика на ремне или в руках. По указанию командира гранатомет может быть положен на землю. При передвижениях на автомобилях (бронетранспортерах) гранатомет держать между колен отвесно, а при передвижении на танках гранатомет держать в руках, оберегая от ударов. При перевозке по железным дорогам или водным путям гранатомет и оптический прицел устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, гранатомет и оптический прицел можно положить на полку так, чтобы они не могли упасть или получить повреждение. При подготовке к десантированию ствол гранатомета РПГ-7Д разбирается. Для перевода гранатомета РПГ-7Д в десантное положение необходимо: разобрать ствол гранатомета; присоединить патрубок к трубе снизу: ввести выступы стойки патрубка в пазы трубы и продвинуть патрубок вперед до захода зуба фиксатора за задний выступ трубы (рис. 44); надеть чехол на гранатомет. Транспортировка и переноска гранатомета без чехла в сложенном положении запрещается. Для перевода гранатомета РПГ-7Д из десантного в боевое (походное) положение необходимо: снять чехол с гранатомета; отделить патрубок от трубы: удерживая трубу правой рукой, большим пальцем нажать на фиксатор, левой рукой сдвинуть патрубок назад и отделить его от трубы; собрать ствол. Гранатомет хранится и переносится незаряженным, кроме случаев, предусмотренных Наставлением и определяемых боевой обстановкой. Заряженный гранатомет всегда должен быть на предохранителе; снимается он с предохранителя только для ведения огня. При обращении с оптическим прицелом соблюдать следующие правила: оберегать прицел от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь его влаги и пыли; хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении; если прицел находится на гранатомете и стрельба не ведется, надеть чехол на прицел и затянуть его шнурком; мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить; трогать стекла пальцами и смазывать их не разрешается; маховичок температурной поправки без надобности не вращать; не держать прицел вблизи печей и костров; если прицел имеет какую-нибудь неисправность, отправить его в ремонтную мастерскую. При обращении с выстрелами соблюдать следующие правила предосторожности: не допускать падения гранат, пороховых зарядов и гранат с присоединенными пороховыми зарядами во избежание их повреждения; перевозить гранаты и пороховые заряды к ним только в предназначенной укупорке; переносить гранаты и пороховые заряды к ним в предназначенных для них сумках или укупорке; хранить гранаты и пороховые заряды к ним на огневой позиции летом в тени, чтобы защитить их от действия солнечных лучей; | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | оберегать гранаты и пороховые заряды к ним от влаги и сырости; вскрывать пенал и вынимать из него пороховой заряд только перед стрельбой; если подготовленная граната не будет использована, свинтить пороховой заряд с гранаты, вложить в пенал и тщательно оберегать его от повреждения, влаги и сырости; на дно реактивного двигателя навинтить предохранитель; предохранительный колпачок снимать с головной части взрывателя только перед заряжанием гранатомета; если граната не будет использована, надеть на головную часть взрывателя предохранительный колпачок и закрепить его чекой, предварительно проверив, не повреждена ли мембрана; предохранители, предохранительные колпачки и чеки хранить до окончания стрельбы; при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать. В подразделениях и частях гранаты и пороховые заряды хранить в соответствии с правилами по хранению и сбережению боеприпасов. |  |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: особенности отработки норматива по огневой подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по огневой подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Приказываю командирам отделений приступить к изучению и практической отработке нормативов комплексным методом. |  |
|  |  | Командиры отделений отрабатывают с подчиненными нормативы комплексным методом поточно, тренируя одновременно по 2-3 человека (боевое оружие используется только в крайних | Очередной обучаемый выполняет практические действия |
|  |  | случаях). Они приказывают остальному личному составу наблюдать за действиями тренирующегося и выявлять ошибки и неточности в его действиях. | указанные командиром. Остальной личного состава оценивает действия тренирующегося, указывает на ошибки (при их наличии) и по требованию командира отделения выполняет правильные действия. |
|  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе.

2. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами».

3. Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов.

4. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

занятие:

Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами». Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Стрелковое оружие, гранатометы и учебные стрелковые приборы. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами». Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование огневого городка приказарменной учебной материально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. Пристрелочная мишень – 3 шт. Габаритная линейка ЛГ-1 – 1 шт. Прибор ПРБ-2 – 1 шт. Учебные автоматы - 1 шт. Учебные патроны по 60 шт. на отделение. Секундомер – 4 шт., плащ-палатки – 3 шт., обоймы и переходники – по 4 шт. на отделение. Учебное оружие. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: порядок проведения осмотр автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов солдатами (вопрос отрабатывается во время получения орудия на | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | данное занятие); порядок подготовки автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: порядок проведения осмотр автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе солдатами: ежедневно, перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке и во время чистки; порядок подготовки автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе к стрельбе. | Запоминают порядок проведения осмотра автомата и подготовки его к стрельбе. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Приказываю командирам отделений приступить к практическому обучению подчиненных последовательности и правилам проведения осмотра закрепленного оружия перед выходом на занятие, а затем подготовки автомата к стрельбе. |  |
|  |  |  | Командиры отделений отрабатывают с подчиненными последовательность и правила проведения осмотра закрепленного оружия перед выходом на занятие (отрабатывают во время получения оружия на данное занятие) и подготовку оружия к стрельбе, тренируя одновременно всех обучаемых. | Обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения приемов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: провожу индивидуальное обучение слабоуспевающий военнослужащих. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю тренировку, указываю на | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого элемента. |
|  |  |  | недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю прием лично или при помощи обучаемого, правильно выполняющего его, и продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены, а действия обучаемых не будут доведены до автоматизма. |  |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами». | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: снаряжение магазина классическим способом; снаряжение магазина из обоймы; снаряжение обоймы патронами; порядок заряжания закреплённого оружия; особенности отработки норматива по огневой подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по огневой подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами»; порядок выполнения норматива; временные показатели и оценку за выполнения норматива; ошибки, снижающие оценку за выполнение норматива. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Приказываю командирам отделений приступить к изучению |  |
|  |  |  | порядка снаряжения магазина сначала классическим способом, а затем из обоймы и отработать снаряжение обоймы патронами, отработать порядок выполнения норматива по снаряжению магазинов (лент) для закреплённого оружия. |  |
|  |  |  | Командиры отделений отрабатывают каждый практический вопрос комплексным методом поточно, тренируя одновременно по 2-4 человека (из расчета учебных патронов, обойм, переходников, лент и машинок Ракова). Они приказывают остальному личному составу наблюдать за действиями тренирующихся и выявлять ошибки и неточности в их действиях. | Очередные обучаемые выполняют практические действия указанные командиром. Остальной личного состава оценивает действия тренирующихся, указывает на ошибки (при их наличии) и по требованию командира отделения выполняет правильные действия. |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |
| 3. | Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: в каких случаях производится проверка боя оружия; организация проверки боя оружия в подразделении; порядок определения кучности боя и отклонения средней точки попадания от контрольной точки для каждого вида оружия подразделения; порядок приведения образцов оружия подразделения к нормальному бою. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: | Запоминают последовательность и |
|  |  |  | порядок определения кучности боя и отклонения средней точки попадания от контрольной точки для каждого вида оружия подразделения; порядок приведения образцов оружия подразделения к нормальному бою. | порядок приведения оружия к нормальному бою. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 4. | Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки». | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: организация ухода за стрелковым оружием и гранатометами подразделения, их хранение и сбережение. особенности отработки норматива по огневой подготовке; порядок определения оценки за выполнения норматива по огневой подготовке; условия выполнения и методические указания по отработке нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки»; порядок выполнения нормативов; временные показатели и оценку за выполнения нормативов; ошибки, снижающие оценку за выполнение нормативов. | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Приказываю командирам отделений приступить к изучению и практической отработке |  |
|  |  |  | нормативов комплексным методом. |  |
|  |  |  | Командиры отделений отрабатывают с подчиненными нормативы комплексным методом поточно, тренируя одновременно по 2-3 человека (боевое оружие используется только в крайних случаях). Они приказывают остальному личному составу наблюдать за действиями тренирующегося и выявлять ошибки и неточности в его действиях. | Очередной обучаемый выполняет практические действия указанные командиром. Остальной личного состава оценивает действия тренирующегося, указывает на ошибки (при их наличии) и по требованию командира отделения выполняет правильные действия. |
|  |  |  | Контролирую качество обучения военнослужащих командирами отделений и добиваюсь четкого и правильного выполнения нормативов от каждого обучаемого. Оказываю помощь командирам отделений: проверяю выполнение нормативов отдельными военнослужащими. | Учатся правильным и быстрым действиям до приобретения твердых практических навыков в выполнении каждого норматива. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,
ГРАНАТОМЕТЫ И УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ

учебные Вопросы:

1. Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе.

2. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами».

3. Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов.

4. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

# 1. Осмотр и подготовка автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, гранатометов к стрельбе

1.1. Осмотр и подготовка автомата АК74 (АКС74, АКС74У) и пулемёта ПРК74 к стрельбе.

Для проверки исправности автомата (пулемета), его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе производятся контрольные осмотры автомата (пулемета), принадлежности и магазинов.

Солдаты и сержанты осматривают автоматы (пулеметы):

- ежедневно;

- перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время чистки.

Неисправности автомата (пулемета), магазинов и принадлежности должны устраняться немедленно. Если устранить их в подразделении нельзя, автомат (пулемет), магазины и принадлежность отправить в ремонтную мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой автомата (пулемета), могут быть следующие:

- мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз - пули будут отклоняться в сторону, противоположную перемещению вершины мушки;

- прицельная планка погнута или перекошена - пули будут отклоняться в сторону перемещения прорези гривки прицельной планки (целика);

- ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

- забоины на дульном срезе ствола, растертость канала ствола (особенно в дульной части), износ и округление углов полей нарезов, раковины, качание прицельной планки, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль.

Порядок контрольного осмотра автомата (пулемета) солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей автомата (пулемета) и проверить: нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, отколов и побитостей; надежно ли крепление шомпола; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки автомата (пулемета) частях, наличие ремня, а у автомата (пулемета) со складывающимся прикладом и наличие чехла для автомата (пулемета).

При осмотре автомата (пулемета) перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить исправность прицела и мушки; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов; проверить правильность работы частей и механизмов.

При проверке исправности прицела и мушки убедиться, что прорезь на гривке прицельной планки (на целике) не имеет забоин, хомутик плавно перемещается по прицельной планке и надежно закрепляется в установленном положении защелкой, пружина надежно удерживает прицельную планку, мушка не погнута и прочно удерживается в полозке, риска на полозке совпадает с риской на основании мушки, полозок прочно удерживается в основании мушки; целик у пулемета свободно перемещается при вращении маховичка и надежно фиксируется. Проверяется наличие светящегося состава на целике и мушке и надежность фиксации приспособления для стрельбы ночью в приданном положении. На автоматах (пулеметах) с ночными прицелами, кроме того, проверяется надежность крепления и работоспособность прицела НСПУ.

При проверке правильности работы частей и механизмов надо:

- поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа и отпустить ее; при этом затворная рама должна энергично возвратиться в переднее положение; вновь отвести затворную раму за рукоятку назад, нажать на спусковой крючок и, придерживая затворную раму за рукоятку, медленно отпустить ее; при подходе затворной рамы в крайнее переднее положение должен быть слышен щелчок- удар курка по ударнику;

- поставить переводчик на одиночный огонь (ОД), нажать на спусковой крючок, оттянуть затворную раму за рукоятку назад до отказа и, не отпуская спускового крючка, отпустить затворную раму; отпустить спусковой крючок, при этом должен быть слышен щелчок - курок, вышедший из зацепления с шепталом одиночного огня, становится на боевой взвод; после этого поставить автомат, (пулемет) на предохранитель и нажать на спусковой крючок; хвост спускового крючка не должен отходить назад, а курок должен оставаться на боевом взводе; снять автомат (пулемет) с предохранителя и нажать на спусковой крючок, при этом должен быть слышен удар курка по ударнику.

При перестановке переводчика проверить, надежно ли он удерживается в установленных положениях.

У автомата (пулемета) со складывающимся прикладом проверить энергичность действия фиксатора и защелок приклада, надежность стопорения приклада в откинутом и сложенном положениях, а также проверить, не имеет ли он качку.

При осмотре автомата (пулемета) во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных (пластмассовых) частях - трещин и побитостей. Особое внимание следует обращать на состояние канала ствола, газовой каморы, газовой трубки и газового поршня.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола, протирки и ершика поочередно навинтить протирку и ершик на шомпол и проверить на глаз, не погнуты ли они; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

У пенала не должно быть трещин, помятостей и погибов. Через меньшее боковое отверстие пенала не должна проходить головка шомпола.

У масленки не должно быть трещин и сколов. Крышка масленки должна иметь прокладку и плотно навертываться на горловину масленки. Из масленки не должна протекать смазка.

У отвертки не должно быть скрошенности и забоин на лезвии и на стенках вырезов. Выколотка не должна быть погнута. У обоймы и переходника не должно быть трещин, побитостей и вмятин. Патроны должны легко перемещаться в пазах обоймы и удерживаться загибами пластинчатой пружины от выпадания. Обойма должна любым концом свободно входить в переходник и удерживаться в нем пластинчатой пружиной.

Переходник должен свободно надеваться на верхнюю часть магазина; при этом загибы переходника должны входить в соответствующие пазы на горловине магазина.

Обо всех неисправностях, обнаруженных при осмотре автомата (пулемета) и принадлежности к нему, солдаты и сержанты обязаны немедленно докладывать своему командиру.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Автомат (пулемет) готовится к стрельбе под руководством командира отделения.

Для подготовки автомата (пулемета) к стрельбе необходимо:

- произвести чистку, осмотреть автомат (пулемет) в разобранном виде и смазать его;

- осмотреть автомат (пулемет) в собранном виде;

- осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины.

Если автомат (пулемет) продолжительное время находился на морозе, то перед, его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

1.2. Осмотр и подготовка снайперской винтовки СВД к стрельбе.

Для проверки исправности винтовки, ее чистоты при подготовке к стрельбе производятся осмотры снайперской винтовки. Одновременно с осмотром винтовки производится осмотр оптического прицела и проверяется исправность принадлежности, магазинов, чехлов и сумок.

Солдаты и сержанты осматривают винтовки:

- ежедневно;

- перед выходом на занятия; в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время чистки.

Неисправности винтовки, оптического прицела, магазинов и принадлежности должны устраняться немедленно. Если неисправность устранить в подразделении нельзя, винтовка (оптический прицел, магазины, принадлежность) отправляется в ремонтную мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой винтовки, могут быть следующие:

- мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз - пули будут отклоняться в сторону, противоположную смещению мушки;

- прицельная планка погнута или перекошена - пули будут отклоняться в сторону перемещения прорези прицельной планки;

- ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

- растертость канала ствола (особенно в дульной части), сношенность и округление углов полей нарезов, раковины, качание прицельной планки, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль;

- неисправность оптического прицела: смещение сетки прицела в момент выстрела; Качка маховичков; качка прицела на винтовке; грязь на оптике внутри прицела, мешающая наблюдению; трещины, отколы и расклейка линз - все это приводит к отклонению средней точки попадания и увеличению рассеивания пуль.

Порядок осмотра винтовки солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в. наличии всех частей винтовки и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, вмятин, царапин, забоин, отколов и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов винтовки и оптического прицела; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки винтовки частях, наличие магазинов, штыка-ножа, принадлежности, чехла для оптического прицела, сумки для оптического прицела и магазинов, а также сумочки с зимним устройством освещения сетки, запасными батарейками и масленкой.

При осмотре винтовки перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить исправность оптического и открытого прицелов и мушки; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов; проверить правильность работы частей и механизмов.

При проверке исправности оптического прицела убедиться в целости линз окуляра и объектива (проверяется просмотром в прицел со стороны окуляра и объектива), а также проверить: свободно ли перемещается сетка прицела при вращении маховичков (проверяется просмотром в окуляр); плавно ли вращаются и фиксируются ли в установленном положении маховички и нет ли их качки; плавно ли перемещается люминесцентный экран; нет ли качки прицела и надежно ли он закрепляется зажимным винтом на винтовке; исправно ли освещение сетки, для чего надеть на объектив колпачок, включить тумблер и посмотреть в окуляр (при исправном устройстве сетка видна четко, если сетка не видна, заменить батарейку или лампочку); исправно ли зимнее устройство освещения сетки, для чего подключить его к прицелу, включить тумблер и посмотреть в окуляр.

Если прицел имеет качку или отгиб ручки не заходит в вырез на кронштейне при прочно закрепленном прицеле на винтовке, необходимо отрегулировать зажимной винт. Для этого отделить прицел от винтовки, прижать движок к ручке (сжать пружину) и навинтить или отвинтить регулировочную гайку зажимного винта.

При проверке исправности открытого прицела и мушки убедиться, что хомутик плавно передвигается по прицельной планке и надежно закрепляется в установленном положении защелкой; пружина надежно удерживает прицельную планку; прорезь прицельной планки не имеет забоин; мушка не погнута и прочно удерживается в предохранителе мушки; риска на предохранителе совпадает с риской на основании мушки; предохранитель мушки прочно удерживается в основании мушки.

При проверке правильности работы частей и механизмов снять винтовку с предохранителя, отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад до отказа и отпустить ее; затворная рама должна остановиться в заднем положении остановом затвора. Отделить магазин, несколько отвести затворную раму за рукоятку назад и отпустить ее; затворная рама должна энергично возвратиться в переднее положение. Поставить винтовку на предохранитель и нажать на спусковой крючок; спусковой крючок не должен отходить назад, а курок должен оставаться на боевом взводе. Снять винтовку с предохранителя и нажать на спусковой крючок; должен быть слышен щелчок - энергичный удар курка по ударнику. Вновь поставить винтовку на предохранитель и присоединить магазин; затворная рама не должна отходить назад; предохранитель должен надежно удерживаться в установленном положении.

При осмотре винтовки во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться в их исправности и в том, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины, нагара и грязи, а на деревянных частях - трещин и побитостей. Особое внимание обратить на состояние канала ствола, газовой каморы, газовой трубки и газового поршня.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола свинтить его звенья и проверить, не погнут ли он; звенья шомпола должны свободно свинчиваться и прочно соединяться между собой.

Для проверки протирки и ершика поочередно навинтить их на шомпол; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться. Ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

Проверить, нет ли трещин, помятостей и погибов у пенала; прочно ли удерживается крышка пенала на пламегасителе, не имеет ли она значительного бокового шатания и не проходит ли протирка через ее отверстие.

Из масленки не должна протекать смазка; крышка масленки должна плотно привертываться к масленке.

Убедиться, что у отвертки нет скрошенности и забоин на лезвии, на боковых гранях для чистки газовой каморы и газовой трубки и на стенках вырезов.

Выколотка должна быть прямой и не иметь притупления конца.

О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре винтовки, оптического прицела и принадлежности к ним, солдаты и сержанты обязаны немедленно доложить своему командиру.

Подготовка снайперской винтовки к стрельбе.

Подготовка винтовки к стрельбе имеет целью обеспечить безотказную работу ее во время стрельбы.

Подготовка винтовки к стрельбе производится под руководством командира отделения.

Для подготовки винтовки к стрельбе необходимо:

- произвести чистку винтовки;

- осмотреть винтовку в разобранном виде и смазать;

- осмотреть винтовку в собранном виде;

- осмотреть оптический прицел и подзарядить люминесцентный экран.

Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазин.

Если винтовка продолжительное время находилась на морозе, то перед ее заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

Для подзарядки люминесцентного экрана необходимо повернуть флажок экрана в горизонтальное положение, положить прицел окном со светофильтром к свету или подвергнуть облучению от источника света, содержащего ультрафиолетовые лучи.

Время подзарядки: при дневном рассеянном свете - 15 минут, при освещении прямыми солнечными лучами и при облучении электролампой мощностью 100-200 ватт на расстоянии 20 см - 7-10 минут.

Заряженный экран сохраняет способность улавливать инфракрасные лучи в течение 6 - 7 суток, после чего его нужно снова зарядить.

1.3. Осмотр и подготовка пулемёта ПКТ к стрельбе.

Для проверки исправности пулемета, его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе производятся контрольные осмотры пулемета, станка (установки), принадлежности, патронных лент, коробок, чехлов, ремней и запасного ствола.

Солдаты и сержанты осматривают пулеметы:

- ежедневно;

- перед выходом на занятия; перед стрельбой; в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время текущего обслуживания (чистки и смазки).

Неисправности пулемета, станка (установки), принадлежности, патронных лент и коробок должны устраняться немедленно. Если устранить их в подразделении нельзя, пулемет

(станок, коробку и т. д.) отправить в ремонтную

мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой пулемета, могут быть следующие:

а) мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз - пули будут отклоняться в сторону, противоположную перемещению мушки;

б) прицельная планка погнута или перекошена - пули будут отклоняться в сторону перемещения прорези целика;

в) ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

г) забоины на дульном срезе ствола, растертость канала ствола (особенно в дульной части), сношенность и округление углов полей нарезов, раковины, качание прицельной планки, целика, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль.

Порядок контрольного осмотра пулемета солдатами и сержантами

При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей пулемета и станка (установки) и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов и изменить бои пулемета, нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, отколов и побитостей, наличие принадлежности, патронных лент, коробок, запасного ствола, ремней и лямок к пулемету и станку, работу механизмов наводки станка (установки).

При осмотре пулемета перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; проверить исправность прицела и мушки; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов.

При проверке исправности прицела и мушки убедиться, что хомутик плавно передвигается по прицельной планке и надежно закрепляется в установленном положении защелкой, пружина надежно удерживает прицельную планку; целик свободно перемещается при вращении маховичка и надежно фиксируется, а прорезь не имеет забоин; мушка не погнута и прочно удерживается в полозке; риска на полозке совпадает с риской на основании мушки, полозок прочно удерживается в основании мушки.

При осмотре пулемета во время текущего обслуживания (чистки и смазки) проверить каждую часть и механизм в отдельности, убедиться в их исправности и в том, что на металлических частях нет скрошенности металла, сорванной резьбы, забоин, погнутостей, ржавчины, нагара и грязи, а на деревянных частях - трещин и побитостей. Особое внимание обратить на состояние канала ствола, патрубка газовой камеры и регулятора.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола свинтить его звенья и проверить, не погнут ли он; звенья шомпола должны свободно свинчиваться и прочно соединяться между собой.

Для проверки протирки и ершика поочередно навинтить их на шомпол; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

У пенала не должно быть трещин, помятостей и погибов. Через меньшее круглое отверстие пенала не должна проходить головка шомпола.

Из масленки не должна протекать смазка; крышка масленки должна плотно привертываться к масленке.

Извлекатель не должен иметь скрошенности выступов для захвата дульца гильзы; наконечник извлекателя должен прочно удерживаться и до конца ввинчиваться в головку извлекателя.

У отвертки не должно быть скрошенности и забоин на лезвии, на кромках для чистки патрубка газовой камеры и па стенках вырезов.

Выколотка должна быть прямой и не иметь притупления конца.

О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре пулемета, солдаты и сержанты обязаны немедленно докладывать своему командиру.

Подготовка пулемета к стрельбе.

Подготовка пулемета к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Подготовка пулемета к стрельбе производится под руководством командира отделения.

Для подготовки пулемета к стрельбе необходимо:

- произвести неполную разборку пулемета;

- произвести чистку пулемета и станка;

- осмотреть пулемет в разобранном виде;

- собрать пулемет, тщательно смазав при этом все его части;

- проверить установку регулятора газовой камеры;

- осмотреть пулемет в собранном виде;

- проверить величину зазора между задним срезом ствола и затвором;

- установить и закрепить пулемет на установке (кронштейне);

- соединить колодку штепсельного разъема электроспуска пулемета ПКТ с вилкой;

- пробовать работу электроспуска;

- произвести выверку пулемета ПКТ и прицела по контрольно-выверочной мишени;

- осмотреть коробки с патронными лентами.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими ленты.

Если пулемет продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

1.4. Осмотр и подготовка ручного гранатомёта РПГ-7 к стрельбе.

Для проверки исправности гранатомета, его чистоты и при подготовке к стрельбе производятся осмотры гранатомета.

Одновременно с осмотром гранатомета проверяется исправность оптического прицела и ЗИП.

Солдаты и сержанты осматривают гранатометы:

- ежедневно;

- перед выходом на занятия; в боевой обстановке периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время чистки.

Неисправности гранатомета, оптического прицела и ЗИП должны устраняться немедленно. Неисправности, связанные с заменой неисправных частей запасными, устраняются в подразделениях. Если неисправности гранатомета устранить в подразделении нельзя, гранатомет отправить в ремонтную мастерскую.

# Порядок осмотра гранатомета солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в наличии частей гранатомета, прочности их крепления и проверить, нет ли повреждений, пыли, грязи, ржавчины, особенно в канале ствола; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки гранатомета частях и наличие запасных частей, инструмента и принадлежности к гранатомету и оптическому прицелу.

При осмотре гранатомета перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить исправность оптического и механического прицелов; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов; проверить правильность работы частей и механизмов и прочность крепления ударно-спускового и бойкового механизмов и деревянных накладок; разрезной конец чеки должен выходить за ушко на стволе, при этом качка ударно-спускового механизма не допускается; винты крышки и винты щечек рукояток должны быть до отказа ввинчены; хомутики должны надежно прижимать накладки к наружной поверхности ствола.

При осмотре оптического прицела проверить: нет ли на оптических частях трещин, сколов, царапин и грязи, а в поле зрения - частиц, мешающих прицеливанию; надежность работы маховичка температурной поправки (он должен вращаться без усилий и фиксироваться в установленном положении); исправность устройства освещения сетки, для чего надеть на выступ объектива колпачок, включить тумблер и посмотреть в окуляр (при исправном устройстве освещения сетка видна четко, если сетка не видна, заменить батарейку или лампочку); исправность зимнего устройства освещения сетки, для чего подключить его к прицелу; надежность закрепления прицела на гранатомете (если прицел имеет качку, произвести регулировку зажимного винта).

При осмотре механического прицела убедиться, не погнуты ли мушка (мушки) и прицельная планка. Прицельная планка и мушка (мушки) должны без заеданий переводиться из горизонтального положения в вертикальное и обратно, а также надежно фиксироваться пружинами в этих положениях. Невозвратимая боковая качка прицельной планки и мушки (мушек) не допускается.

# Для проверки правильности работы частей и механизмов надо:

- поставить курок на боевой взвод, при этом должен быть слышен щелчок; плавно нажать на спусковой крючок - курок должен энергично повернуться на своей оси и ударить по бойку, а спусковой крючок при нажатии и отпускании должен перемещаться вперед и назад плавно;

- нажать на спусковой крючок и одновременно на, спицу курка снизу - боек должен выступить из отверстия стенки в канал ствола; между курком и ниппелем должен быть зазор; при прекращении нажатия боек должен утолиться под действием своей пружины в отверстие стенки ствола;

- нажать на предохранитель с левой стороны корпуса ударно-спускового механизма и утопить его спусковой крючок должен

- быть застопорен и при нажиме на него пальцем не должен перемещаться назад, а взведенный курок соскакивать с боевого взвода, предохранитель должен без больших усилий перемещаться из одного положения в другое и надежно фиксироваться в этих положениях. У гранатомета РПГ-7Д, кроме того, проверить правильность соединения трубы и патрубка и работу механизма блокировки.

При осмотре гранатомета во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться, что на металлических частях нет окрашенности металла, сорванной резьбы, забоин, погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных частях - трещин и побитостей. Особое внимание обратить на состояние канала ствола и на исправность оптического прицела.

Во время чистки проверить также наличие и исправность запасных частей, инструмента и принадлежности.

О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре гранатомета и ЗИП к нему, солдаты и сержанты обязаны немедленно докладывать своему командиру.

Подготовка гранатомёта к стрельбе.

Подготовка гранатомета к стрельбе производится с целью обеспечить безотказную работу его во время стрельбы.

Подготовка гранатомета к стрельбе производится под руководством командира отделения.

Для подготовки гранатомета к стрельбе необходимо:

- произвести чистку, осмотреть в разобранном виде и смазать гранатомет;

- осмотреть гранатомет в собранном виде;

- смотреть оптический прицел и при необходимости протереть защитные стекла;

- непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола и осмотреть гранаты и пороховые заряды.

# 2. Снаряжение магазина (ленты) патронами и заряжание оружия. Выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами»

2.1. Снаряжение магазина автомата (ручного пулемёта) патронами и заряжание оружия.

Снаряжение магазина классическим способом.

Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.

| Снаряжение магазина Снаряжение магазина патронами из обоймы: 1- -магазин; 2 – переходник; 3 – обойма; 4 – патроны Снаряжение обоймы патронами: а – с переходником; б - -без переходника | Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. Снаряжение магазина из обоймы. Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо: взять магазин (1) в левую руку. Правой рукой присоединить к нему переходник (2) так, чтобы его загибы вошли в соответствующие пазы на горловине магазина; держа магазин в левой руке, правой рукой вставить обойму (3) с патронами (4) в переходник, при этом патроны должны быть направлены пулями вверх; нажимая указательным пальцем правой руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обойму между средним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин; вынуть из переходника пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; снять с магазина переходник. Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами. Снаряжение обоймы патронами. Для снаряжения обоймы патронами вставить ее в переходник так, чтобы она вошла в пазы переходника и уперлась бы в его упор (рис. а). Держа обойму с надетым переходником в левой руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю и верхнюю часть гильзы тремя пальцами (большим, указательным и средним), вставить его в пазы обоймы. |
| --- | --- |

Обойму можно снаряжать патронами и без переходника; для этого взять обойму в левую руку, а в правую - патрон; нажав на зацеп пружины, вставить пулю между обоймой и пружиной (утопить зацеп); вставить патроны в пазы обоймы (рис. б); вынуть пулю патрона из-под пружины обоймы.

Заряжание автомата (ручного пулемёта).

Для заряжания автомата (пулемета) надо:

- присоединить к автомату (пулемету) снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен;

- снять автомат (пулемет) с предохранителя;

- поставить переводчик на необходимый вид огня;

- энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;

- поставить автомат (пулемет) на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

Если перед заряжанием автомата (пулемета) магазин не был снаряжен патронами или патроны были израсходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин.

2.2. Снаряжение магазина снайперской винтовки патронами и заряжание оружия.

Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку подавателем вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к магазину так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.

| Снаряжение магазина патронами | Удерживая магазин, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок магазина дном гильзы к задней стенке магазина. Если магазин снаряжен полностью (10 патронами), то в отверстии на задней стенке магазина виден патрон. Для заряжания винтовки надо: присоединить к винтовке снаряженный магазин, если он не был ранее к ней присоединен; снять винтовку с предохранителя; отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад до отказа и отпустить ее; поставить винтовку на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь». |
| --- | --- |

2.3. Снаряжение ленты пулемёта ПКТ патронами и заряжание оружия.

| Снаряжение ленты патронами | Для снаряжения патронной ленты вручную необходимо: взять ленту в левую руку, передним краем от себя, наконечником влево; взять патроны в правую руку, вставить в звенья ленты и большим пальцем или ладонью правой руки дослать в ленту до совмещения среза дульца гильзы с передним краем ленты. Снаряженную ленту слегка встряхнуть, при этом патроны не должны выпадать из ленты. |
| --- | --- |

Для снаряжения патронной ленты машинкой Ракова необходимо:

Для работы машинка вынимается из ящика (откидывается рукоятка, ручка ставится на защелку), прикрепляется струбциной к столу или ящику.

После этого надо:

- наполнить бункер патронами так, чтобы они располагались поперек его;

- открыть крышку приемника;

- вставить ленту вырезами в звеньях книзу;

- вручную вставить в первое звено боевой патрон и заложить ленту патроном против досылателя;

- закрыть крышку приемника. Машинка к работе готова.

Для снаряжения ленты патронами необходимо правой рукой равномерно вращать рукоятку (по ходу часовой стрелки), а левой рукой подкладывать патроны в бункер, следя за тем, чтобы они располагались поперек бункера пулями в любую сторону.

При снаряжении обращать внимание на ленту, чтобы она не перекручивалась.

Патроны под собственным весом скатываются в горловину на полки сортировщика, откуда при вращении рукоятки очередной патрон досылателем выталкивается из горловины, разворачивается вдоль сортировщика пулей вперед и удерживается хомутом от перемещения в поперечном направлении.

В дальнейшем досылатель движется назад, а патрон скатывается на дно сортировщика, откуда он при повторном вращении рукоятки досылателем направляется в звено ленты. Досылатель после этого начинает снова отходить назад и своей тягой перемещает подаватель, который давит на патрон, находящийся в звене, и перемещает ленту на одно звено. При отсутствии патрона в звене лента подавателем не передвигается.

| Машинка для снаряжения лент патронами | Для заряжания пулемета необходимо: повернуть рукоятку пулемета влево; открыть крышку ствольной коробки; положить ленту на основание приемника так, чтобы первый патрон закраиной дна гильзы зашел за зацепы извлекателя, а лента не имела перекоса; закрыть крышку ствольной коробки; отвести за рукоятку перезаряжания затворную раму назад до отказа, поставив ее на боевой взвод; подать рукоятку перезаряжания вперед до отказа. |
| --- | --- |

Пулемет заряжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо поставить пулемет на предохранитель, повернув флажок назад; при этом вырез для спускового рычага оказывается снизу и шептало пулемета ПКТ не может опуститься вниз.

2.4. Заряжание гранатомёта РПГ-7.

| Заряжание гранатомета: а - передача гранаты; б - вставление гранаты в канал ствола гранатомета Выдергивание чеки предохранительного колпачка взрывателя | Для заряжания гранатомета надо: Гранатометчику проверить, не взведен ли курок, поставить гранатомет на предохранитель и подать его несколько назад (на себя); взять у помощника гранатометчика выстрел в левую руку снизу за реактивный двигатель, вставить пороховой заряд и реактивный двигатель в дульную часть ствола и дослать выстрел так, чтобы фиксатор гранаты вошел в вырез на дульной части ствола до упора. При заряжании гранатомета ствол располагать в направлении стрельбы. Допускается при тугом вхождении выстрела в канал ствола гранатомета производить заряжание с поворотом выстрела против часовой стрелки, если смотреть в направлении стрельбы; в этом же направлении следует поворачивать выстрел в случае несовпадения фиксатора гранат с вырезом на дульной части ствола гранатомета. Помощнику гранатометчика снять с головной части взрывателя предохранительный колпачок, предварительно выдернув чеку за тесьму, и подать гранатометчику выстрел пороховым зарядом к нему и фиксатором гранаты кверху. При стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать. |
| --- | --- |

Если гранатомет обслуживается только одним гранатометчиком, то он после принятия положения для стрельбы лежа или с колена кладет гранатомет справа от себя и подготавливает выстрелы для стрельбы, после чего заряжает гранатомет. При стрельбе из положения стоя гранатометчик сначала подготавливает выстрелы для стрельбы, а затем снимает с плеча гранатомет и заряжает его.

2.5. Особенности отработки нормативов по огневой подготовке.

Нормативы в ходе занятий и тренировок отрабатываются с использованием исправных учебных (боевых) автоматов (пулеметов) и учебных патронов.

Оружие должно быть полностью укомплектовано принадлежностями, уложенными на своих местах.

Тренировка по выполнению нормативов, связанных с разборкой и сборкой оружия, снаряжением лент (магазинов) производится только на учебном оружие и учебными боеприпасами на отдельном учебном месте. В исключительных случаях, допускается выполнение нормативов по разборке и сборке оружия с использованием боевого, закрепленного за военнослужащими орудия, с соблюдением особых правил бережного обращения с ним.

Норматив считается выполненным, если при работе соблюдены условия его выполнения и не было допущено нарушений требований безопасности, а также уставов, наставлений, инструкций и руководств.

Если при отработке норматива обучаемым допущена, хотя бы одна ошибка, которая могла бы привести к травме (поражению) личного состава, поломке вооружения или аварии, выполнение норматива прекращается и обучаемый оценивается на «неудовлетворительно».

За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не привело к авариям, поломке (порче) вооружения, а также за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций, оценка снижается на один балл.

При выполнении нормативов в средствах защиты кожи (ОЗК, Л-1 и т.п.) время увеличивается на 25%, а при работе в средствах защиты органов дыхания (противогазе, респираторе) – на 10%.

При температуре воздуха минус 10(С и ниже, плюс 30(С и выше, при сильном дожде, снегопаде, время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, а при действиях ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается до 30%.

Технические неисправности вооружения, обнаруженные в ходе выполнения норматива, не устраняются (если они не препятствуют выполнению норматива). Обучаемый после выполнения норматива докладывает о выявленных неисправностях.

Время выполнения норматива военнослужащим отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению норматива - ПРИСТУПИТЬ» (или другой установленной команды) до момента выполнения норматива и доклада обучаемого о его выполнении.

Порядок определения оценки за выполнения нормативов

Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попытки.

Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов по огневой подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

| «отлично» | если не менее 90% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже «хорошо» |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

| «отлично» | если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично» |
| --- | --- |
| «хорошо» | если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо» |
| «удовлетворительно» | если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки |
| «неудовлетворительно» | если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно» |

2.6. Условия и методические указания по отработке норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Снаряжение магазина (ленты) патронами |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Обучаемый находится перед столом (чистой подстилкой), на котором разложен магазин (лента) и учебные патроны (россыпью). |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команду: «К снаряжению магазина (ленты) - ПРИСТУПИТЬ». При снаряжении магазина обучаемый берет магазин в левую руку, а правой рукой снаряжает его учебными патронами. Полноту снаряжения магазина патронами он контролирует через контрольное отверстие на задней стенке корпуса магазина. Снаряжение патронной ленты пулемета ПКТ производится с помощью машинки конструкции Ракова. При отсутствии машинки снаряжение патронной ленты производить вручную. Время отсчитывается от команды руководителя занятия «К снаряжению магазина (ленты) - ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО». |
| Методические указания по отработке норматива | Для отработки норматива используются только учебные патроны, а магазины и ленты допускается использовать от боевого, закрепленного за военнослужащими оружия. При снаряжении ленты машинкой Ракова, она предварительно закрепляется струбциной к столу или другой горизонтальной поверхности. |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду: «К снаряжению магазина (ленты) - ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | При снаряжении магазина 30-ю патронами: |
|  | снаряжает магазин автомата (ручного пулемёта) 30-ю учебными патронами | Обучаемый берет магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | При снаряжении магазина 10-ю патронами: |
|  | снаряжает магазин снайперской винтовки СВД 10-ю учебными патронами | Обучаемый берёт магазин в левую руку подавателем вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к магазину так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин, нажимом большого пальца вкладывает патроны по одному под загибы боковых стенок магазина дном гильзы к задней стенке магазина. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | При снаряжении ленты 50-ю патронами вручную: |
|  | снаряжает ленту пулемета ПКТ 50-ю учебными патронами вручную | Обучаемый берет ленту в левую руку, передним краем от себя, наконечником влево. Очередной учебный патрон правой рукой, вставляет в звено ленты и большим пальцем или ладонью правой руки досылает в ленту до совмещения среза дульца гильзы с передним краем ленты. Снаряженную ленту слегка встряхивает, при этом патроны не должны выпадать из нее. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | При снаряжении ленты 250-ю патронами машинкой: |
|  | снаряжает ленту пулемета ПКТ 250-ю учебными патронами машинкой | Обучаемый наполняет бункер машинки патронами так, чтобы они располагались поперек его. Открывает крышку приемника и вставляет ленту вырезами в звеньях книзу. Затем вручную вставляет в первое звено патрон и закладывает ленту патронами против досылателя и закрывает крышку приемника. Для снаряжения ленты патронами обучаемый правой рукой равномерно вращает рукоятку (по ходу часовой стрелки), а левой рукой подкладывает патроны в бункер, следя за тем, чтобы они располагались поперек бункера пулями в любую сторону. При снаряжении обращает внимание на ленту, чтобы она не перекручивалась. Снаряженную ленту слегка встряхивает, при этом патроны не должны выпадать из нее. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
| 2. Получив от обучаемого доклад «ГОТОВО», останавливает секундомер. |  |  |

Временные показатели и оценка

| Снаряжение | Оценка по времени (мин. секунд) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Магазина 30 патронами | 33 | 38 | 43 |
| Магазина СВД 10 патронами | 10 | 11 | 13 |
| Ленты 50 патронами вручную | 55 | 60 | 70 |
| Ленты 250 патронами машинкой | 6 мин | 6 мин 30 сек | 7 мин 25 сек |

Дальнейшие действия, не входящие в условия норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| Подает команду, например: «Магазин (ленту) – РАЗРЯДИТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | При вынимании патронов из магазина: |
|  | вынимает патроны из магазина | Обучаемый берет магазин в левую руку горловиной вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, сдвигает патроны по одному от себя и вынимает их из магазина. |
|  | При вынимании патронов из ленты: |
|  | вынимает патроны из ленты | Обучаемый берет снаряженную ленту обеими руками так, чтобы патроны были обращены пулями в сторону твердой поверхности (столу). Затем с небольшим усилием поочередно надавливает концом пули на эту поверхность так, чтобы очередной патрон вышел из звена ленты. |

# 3. Приведение оружия к нормальному бою и выверка прицелов

3.1. Приведение автомата (пулемёта) к нормальному бою и выверка прицела.

Автомат (пулемет), находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою.

Проверка боя автомата (пулемета) производится:

- при поступлении его в подразделение;

- после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.

В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов (пулеметов) и приведения их к нормальному бою.

Перед проверкой боя автомат (пулемет) следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.

Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов (пулеметов).

Стрельба при проверке боя автоматов (пулеметов) и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками (пулеметчиками), отобранными командиром подразделения.

При проверке боя должны присутствовать автоматчики (пулеметчики), за которыми закреплены автоматы (пулеметы), их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом.

Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3, целик 0. Положение для стрельбы: из автомата - лежа с упора, из пулемета - лежа с сошки. Автомат - без штыка-ножа. Автомат приводится к нормальному бою с дульным тормозом-компенсатором, а пулемет - с пламегасителем, которые в дальнейшем при стрельбе не свинчиваются.

| Проверочная мишень | Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, отрезанной при стрельбе из автомата по пятой горизонтальной, при стрельбе из пулемета - по восьмой горизонтальной линии; за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания при стрельбе из автомата на расстоянии 13 см, из пулемета - на расстоянии 11 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. |
| --- | --- |

Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся: автомата - стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), пулемета - сначала стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), а затем автоматическим огнем (8 патронов в 2-3 очереди).

Проверка боя.

Для проверки боя одиночными выстрелами стреляющий производит четыре выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, осматривать мишени не разрешается.

Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль.

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.

Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части;

- точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части.

| Определение средней точки попадания: а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам; г - определение оторвавшейся пробоины; д – при стрельбе автоматическим огнем | Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. а). Среднюю точку попадания можно определить также следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. б). Если все четыре пробоины не вмещаются в круг диаметром 15 см, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5 |
| --- | --- |

радиуса круга, вмещающего эти три пробоины (рис. г).

Для определения средней точки попадания по трем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части.

Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет средней точкой попадания (рис. в).

При нормальном бое автомата (пулемета) средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см, т. е. она должна не выходить за пределы малого круга проверочной мишени.

Автомат (пулемет), бой которого при проверке одиночными выстрелами окажется ненормальным, приводится к нормальному бою.

После проверки боя пулемета одиночными выстрелами производится проверка боя автоматическим огнем. Для этого пулеметчик производит автоматическим огнем 2-3 очереди, расходуя восемь патронов, тщательно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника) и уточняя наводку пулемета после каждой очереди.

Бой пулемета признается нормальным, если не менее шести пробоин из восьми вмещается в круг диаметром 20 см и средняя точка попадания при этом отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любую сторону, т. е. не выходит за пределы малого круга на проверочной мишени.

Средняя точка попадания при стрельбе автоматическим огнем определяется следующим способом:

- сверху или снизу отсчитывается половина пробоин и отделяется горизонтальной линией;

- таким же порядком отсчитывается половина пробоин справа или слева и отделяется вертикальной линией.

Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий определяет положение средней точки попадания (рис. д).

Кучность боя пулемета при автоматической стрельбе зависит не только от состояния пулемета, но и от стреляющего. Поэтому в сомнительных случаях при неудовлетворительной кучности боя стрельбу следует повторить с привлечением более опытного пулеметчика.

Пулемет, бой которого при проверке автоматическим огнем окажется ненормальным, приводится к нормальному бою автоматическим огнем.

Приведение к нормальному бою.

Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка попадания левее контрольной точки, полозок мушки передвинуть влево, если правее - вправо.

При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на 100 м из автомата смещается на 26 см, из пулемета - на 18 см. Один полный оборот мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м из автомата на 20 см, из пулемета - на 14.

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

Если при автоматической стрельбе средняя точка попадания отклонилась от контрольной более чем на 5 см, то после осмотра пулемета и проверки его установки стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы средняя точка попадания все же отклоняется более чем на 5 см, то надо изменить положение мушки (ст. 91). После изменения положения мушки стрельба повторяется.

Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он направляется в ремонтную мастерскую для осмотра и ремонта.

После приведения автомата (пулемета) к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.

Последний результат стрельбы при приведении к нормальному бою автомата одиночными выстрелами, а пулемета одиночными выстрелами и автоматическим огнем заносится в карточку качественного состояния автомата (в формуляр пулемета).

Выверка прицела НСПУ, проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ.

По окончании проверки боя или приведения к нормальному бою автомата АК74Н, АКС74Н и пулемета РПК74Н, РПКС74Н с открытым прицелом производится выверка прицела НСПУ. Для этого необходимо:

- проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУ надписи (маркировки) у автомата - «АК74», у пулемета - «РПК74»;

- присоединить к автомату (пулемету) прицел НСПУ; вращением маховичка поставить прицел на деление 4;

- закрепить автомат (пулемет) в прицельном станке и навести его по открытому прицелу, поставленному на деление 4, в точку прицеливания на середине нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (прямоугольника) заклеить полоской белой бумаги шириной 2 см;

- включить прицел НСПУ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регулировки и кольцо диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени;

- проверить, куда направлена вершина угольника сетки прицела, если она не совпадает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специальным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прицеливания и вращением маховичка прицела и винта шкалы боковых поправок совместить вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (прямоугольника); при этом шкала прицела не должна перемещаться; затем осторожно завинтить стопорные винты до отказа;

- проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, выверить прицел в изложенной выше последовательности;

- выключить прицел;

- снять автомат (пулемет) со станка.

После выверки прицела НСПУ производится проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ по тем же правилам, что и с открытым прицелом, только вместо установки открытого прицела на деление 3 на НСПУ устанавливается прицел на деление 4 и контрольная точка отмечается при стрельбе из автомата над точкой прицеливания на расстоянии 24 см, из пулемета - на расстоянии 20 см.

При отклонении средней точки попадания от контрольной более чем на 5 см необходимо отпустить стопорные винты и вращением маховичка прицела и винта шкалы механизма боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить до отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрельбе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см.

3.2. Приведение снайперской винтовки СВД к нормальному бою и выверка прицела.

Снайперская винтовка, находящаяся в подразделении, должна быть приведена к нормальному бою. Необходимость приведения винтовки к нормальному бою устанавливается проверкой боя.

Проверка боя винтовки производится:

- при поступлении винтовки в подразделение;

- после ремонта винтовки и замены частей, которые могли бы изменить ее бой;

- при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя винтовки.

В боевой обстановке проверка боя винтовки производится периодически при каждой возможности.

Проверка боя снайперских винтовок и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя винтовок.

Перед проверкой боя винтовку следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки.

Проверка боя винтовки и приведение ее к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища, при нормальном освещении.

Снайперская винтовка проверяется и приводится к нормальному бою с открытым прицелом, после чего производится выверка оптического прицела и контрольная стрельба с оптическим прицелом.

Стрельба при проверке боя винтовки и приведении ее к нормальному бою производится лично снайпером, за которым она закреплена.

При проверке боя должен присутствовать оружейный мастер или оружейный техник с необходимым инструментом.

Огонь из винтовки при проверке боя и приведении ее к нормальному бою ведется без штыка-ножа.

Для проверки боя винтовки и приведения ее к нормальному бою применяются патроны с обыкновенной пулей со стальным сердечником, взятые из герметической укупорки. Патроны должны быть одной партии.

Дальность стрельбы 100 м, прицел 3. Положение для стрельбы - лежа с упора.

Стрельба ведется по проверочной мишени или черному прямоугольнику размером 20 см по ширине и 30 см по высоте, укрепленным на белом щите шириной 0,5 м и высотой 1 м. Точкой прицеливания служит середина нижнего края проверочной мишени, подклеенной снизу белой бумагой по первую белую линию, или черного прямоугольника; она должна находиться приблизительно на уровне глаза стреляющего. По отвесной линии на расстоянии 16 см выше точки прицеливания на проверочной мишени (черном прямоугольнике) отмечается мелом или цветным карандашом нормальное положение средней точки попадания при стрельбе с открытым прицелом. Эта точка (центр круга на проверочной мишени) является контрольной (КТ).

Проверка боя винтовки.

При проверке боя винтовки отделить оптический прицел и щеку приклада. Для проверки боя снайпер (стреляющий) производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь через открытый прицел под середину нижнего края проверочной мишени или черного прямоугольника.

По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и расположение пробоин, определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Снайперам, производящим стрельбу, ходить к мишеням не разрешается.

Кучность боя винтовки признается нормальной, если все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см.

Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы винтовку нужно отправить в ремонтную мастерскую.

Если кучность пробоин нормальная, командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.

Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две какие-либо пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку деления соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части;

- точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части.

| Определение средней точки попадания: а - последовательным делением отрезков; б - при симметричном расположении пробоин | Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. а). При симметричном расположении пробоин среднюю точку попадания можно определить следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. б). |
| --- | --- |

Бой винтовки считается нормальным, если средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см.

Приведение винтовки к нормальному бою.

Если при проверке боя средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки в какую-либо сторону более чем на 3 см, то соответственно этому надо изменить положения мушки по высоте или ее предохранителя по боковому направлению. Если средняя точка попадания ниже контрольной точки, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить. Если средняя точка попадания левее контрольной, предохранитель передвинуть влево, если правее - вправо.

При перемещении предохранителя мушки в сторону на 1 мм и при ввинчивании (вывинчивании) мушки на один полный оборот средняя точка попадания при стрельбе на 100 м смещается на 16 см. Деления на переднем торце основания мушки равны 0,6 мм, что соответствует смещению средней точки попадания по боковому направлению на 10 см.

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

После приведения винтовки к нормальному бою старая риска на предохранителе мушки забивается и вместо нее набивается новая.

Выверка оптического прицела.

По окончании проверки боя винтовки или приведения ее к нормальному бою производится выверка оптического прицела.

Для этого необходимо:

- присоединить к винтовке оптический прицел и щеку приклада; вращением маховичков поставить прицел на деление 3 и шкалу боковых поправок на 0;

- закрепить винтовку в прицельном станке и навести ее по открытому прицелу, поставленному на деление 3, в точку прицеливания, в которую производилась наводка при стрельбе с открытым прицелом; затем нижнюю часть прямоугольника заклеить белой полоской бумаги шириной 2 см;

- посмотреть в оптический прицел и заметить, куда направлен основной (верхний) угольник сетки прицела; если он направлен в середину нижнего края прямоугольника, то оптический прицел считается выверенным;

- в случае несовмещения основного угольника сетки прицела с точкой прицеливания необходимо освободить стопорные (боковые) винты маховичков на один-два оборота, а затем вращением торцовых гаек подвести острие основного угольника сетки под точку прицеливания и осторожно завинтить стопорные винты маховичков до отказа;

- проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению точки прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, снова выверить прицел в изложенной выше последовательности.

После выверки оптического прицела произвести контрольную стрельбу с оптическим прицелом при тех же условиях, что и при проверке боя винтовки с открытым прицелом, только контрольная точка отмечается на высоте 14 см от точки прицеливания (снизу белую бумагу подклеить до третьей белой линии проверочной мишени). Если в результате контрольной стрельбы все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, но средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки более чем на 3 см, следует определить отклонение средней точки попадания, освободить стопорные винты маховичков и внести соответствующие поправки в установки торцовых гаек. Перемещение торцовой гайки на одно деление дополнительной шкалы при стрельбе на 100 м изменяет положение средней точки попадания на 5 см.

Пример. При стрельбе на 100 м с установкой прицела 3 средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки вверх на 5 см и влево на 7 см.

Для совмещения средней точки попадания с контрольной точкой необходимо освободить стопорные винты верхнего маховичка, вращением торцовой гайки в направлении «Вниз СТП» сместить указатель гайки относительно дополнительной, шкалы корпуса маховичка на одно деление, осторожно завинтить стопорные винты до отказа; затем освободить стопорные винты бокового маховичка, вращением торцовой гайки в направлении «Вправо СТП» сместить указатель гайки относительно дополнительной шкалы корпуса маховичка на полтора деления, после чего осторожно завинтить стопорные винты до отказа.

После внесения поправок в установки торцовых гаек необходимо произвести повторную стрельбу. Если при повторной стрельбе все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, а средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см, то винтовка считается приведенной к нормальному бою.

По окончании приведения винтовки к нормальному бою положение средней точки попадания заносится в формуляр.

3.3. Приведение пулемёта ПКТ к нормальному бою и выверка прицела.

Пулемет, находящийся в подразделении, должен быть приведен к нормальному бою. Необходимость приведения пулемета к нормальному бою устанавливается проверкой боя.

Проверка боя пулемета производится:

- при поступлении пулемета в подразделение (пулемет ПКТ при этом только выверяется по контрольной мишени);

- после ремонта пулемета и замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя пулемета.

В боевой обстановке проверка боя пулеметов производится периодически при каждой возможности.

Проверка боя пулеметов и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники, до командира части включительно, обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя пулеметов и приведения их к нормальному бою.

Перед проверкой боя пулемет следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки.

Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

При проверке боя и приведении к нормальному бою пулемета ПКТ машины устанавливаются обычно на отгоризонтированные по уровню площадки (допускается крен не более 2°) с твердыми опорами под гусеницы (колеса). Давление в шинах колес машин должно быть нормальным, включается первая передача и затягивается ручной тормоз.

Стрельба при проверке боя пулеметов и приведении их к нормальному бою производится лучшими наводчиками (пулеметчиками) подразделения, отобранными командиром роты. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, ходить к мишеням не разрешается.

При проверке боя должны присутствовать пулеметчики (наводчики, наводчики-операторы), за которыми закреплены пулеметы, их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом.

Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производится стрельбой на дальность 100 м патронами с обыкновенной пулей (со стальным сердечником или легкой обр. 1908 г.), взятыми из герметической укупорки.

Проверка боя и приведение к нормальному бою пулемета ПКТ ведется только автоматический огонь (10 патронов одной очередью).

Проверка боя и приведение к нормальному бою спаренного пулемета ПКТ.

Перед проверкой боя спаренного пулемета ПКТ необходимо произвести выверку прицела и пулемета ПКТ относительно пушки (орудия, крупнокалиберного пулемета КДВТ) по контрольной мишени, ранее построенной для каждой машины и выставленной в 20 м (для некоторых танков в 25 м) от дульного среза пушки (орудия, пулемета КПВТ). Для этого навести ствол пушки (орудия) через отверстие клина затвора для бойка ударника (диоптр) и перекрестие на дульном срезе ствола (ствол пулемета КПВТ с помощью трубки холодной пристрелки ТХП) в соответствующую точку на контрольной мишени. Установить шкалу дальности танкового прицела на 0. Проверить, куда направлены центральный угольник (верхнее перекрестие) прицела и перекрестие ТХП, вставленной в канал ствола спаренного пулемета. Если они совпадают со своими точками на контрольной мишени, то выверка на этом заканчивается. Если они не совпадают со своими точками, то необходимо их совместить, пользуясь винтами прицела «Выверка по горизонту», «Выверка по вертикали» и втулками выверочного механизма установки пулемета ПКТ.

Проверка боя и приведение к нормальному бою спаренного пулемета ПКТ производятся стрельбой по пристрелочной мишени, предусмотренной для каждой машины и установленной в 100 м от дульного среза пулемета, одной очередью в 10 выстрелов. При этом на пулеметной шкале прицела устанавливается прицел 4, у боевой машины пехоты совмещается марка прицела 6, а у бронетранспортеров - вершина угольника прицела.

Бой пулемета считается нормальным, если не менее восьми пробоин из десяти (кучность боя) вмещаются в габарит наложенного на пробоины прямоугольника размером 14x16 см (у бронетранспортеров - в габарит радиусом 20 см) и средняя точка попадания находится в прямоугольнике на пристрелочной мишени размером 11x13 см (у бронетранспортеров - в габарите меткости на этой мишени).

Если бой пулемета этим условиям не отвечает, то пулемет приводится к нормальному бою.

При неудовлетворительной кучности боя осмотреть пулемет, его установку в машине и провести повторную стрельбу. Если кучность боя при повторной стрельбе больше указанных габаритов, пулемет отправить в ремонтную мастерскую.

Если при нормальной кучности боя средняя точка попадания очереди выходит за размеры прямоугольника (габарита меткости) на пристрелочной мишени, необходимо замерить величину отклонения средней точки попадания от центра прямоугольника (габарита меткости) и с помощью делений на втулках выверочного механизма изменить положение пулемета (поворот втулки на одно большое деление соответствует перемещению средней точки попадания на одну тысячную, т. е. на дальности 100 м на 10 см). При этом следует завинтить ту втулку, в какую сторону отклонилась средняя точка попадания, предварительно отвинтив на необходимое количество делений втулку с противоположной стороны. Например, для перемещения средней точки попадания вниз на 30 см необходимо отвернуть нижнюю втулку вертикального винта (задней стойки) на три больших деления и довернуть (завинтить) верхнюю втулку на три больших деления.

Правильность перемещения пулемета проверяется повторной стрельбой.

Примечание. Если контрольная мишень и трубка холодной пристрелки отсутствуют, то проверка боя пулемета начинается со стрельбы четырьмя одиночными выстрелами в порядке, указанном в ст. 110-113.

После приведения пулемета к нормальному бою втулки выверочного механизма зашплинтовать проволокой и построить контрольную мишень, которая позволяет без стрельбы выверить пулемет.

Для построения контрольной мишени необходимо:

- в 20 м от дульного среза пушки (орудия, пулемета КПВТ) установить перпендикулярно к оси канала ствола щит с белой бумагой, на который нанесен знак (перекрестие) для пушки (орудия, пулемета КПВТ). При этом горизонтальная линия на щите должна быть параллельна горизонтальной нити прицела;

- визируя через отверстие клина затвора для бойка ударника (диоптр) и через перекрестие на дульном срезе ствола (с помощью ТХП, вставленной в канал ствола пулемета КПВТ), навести ствол этого оружия в центр знака на щите;

- ручной указкой (с отверстием в центре) точно отметить точки " визирования прицела и спаренного пулемета с помощью ТХП (положение точек визирования целесообразно определять по трем отметкам);

- в местах найденных точек построить перекрестие для пулемета ПКТ и знак для прицела;

- - координаты точек визирования и их положение на контрольной мишени в уменьшенном масштабе заносятся в контрольно-выверочную карточку, которая вклеивается в формуляр машины.

Проверка боя и приведение к нормальному бою неспаренного пулемета ПКТ.

При проверке боя и приведении к нормальному бою неспаренных пулеметов ПКТ соблюдаются те же правила, что и для спаренного пулемета. При этом у некоторых машин, если средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки в какую-либо сторону более допустимой величины, изменяется положение прицела по высоте за счет изменения длины тяги его синхронной связи с пулеметом, а по направлению - с помощью болтов выверочного механизма на люльке (кронштейне).

# 3.4. Проверка прицельных приспособлений гранатомета РПГ-7.

Гранатомет, находящийся в подразделении, должен иметь исправные и проверенные прицельные приспособления.

Проверка прицельных приспособлений гранатомета производится:

- при поступлении гранатомета в подразделение;

- после первой стрельбы и затем после каждых 3-5 стрельб;

- после ремонта гранатомета;

- при обнаружении во время стрельбы значительных отклонений средней точки попадания (СТП) от точки прицеливания.

В боевой обстановке проверка прицельных приспособлений гранатомета производится периодически при каждой возможности.

Перед проверкой прицельных приспособлений гранатомет следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки.

Проверка прицельных приспособлений гранатомета производится под руководством командира роты (батареи, взвода). Прямые начальники, до командира части включительно, обязаны следить за точным соблюдением правил проверки прицельных приспособлений гранатометов.

Проверка прицельных приспособлений гранатомета производится с помощью предназначенных для этой цели прибора, мишеней (см. рис.) и правил, указанных в таблице.

| № п/п | Сокращенное наименование гранатомета и количество мушек | Сокращенное наименование оптического прицела | Hoмер мишени | Размер по вертикали между центрами большого и малого перекрестий мишени, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПГ-7В с двумя мушками | ПГО-7В | Мишень № 1 | 108 |
| 2 | РПГ-7В с двумя мушками | ПГО-7 | Мишень № 1 | 41 |
| 3 | РПГ-7 с двумя мушками | ПГО-7В | Мишень № 2 | 108 |
| 4 | РПГ-7 с двумя мушками | ПГО-7 | Мишень № 2 | 41 |
| 5 | РПГ- 7 с одной мушкой | ПГО-7В | Мишень № 3 | 108 |
| 6 | РПГ-7 с одной мушкой | ПГО-7 | Мишень № 3 | 41 |

Мишени для проверки прицельных приспособлений гранатомета: а-а и б-б - линии отвеса

Во всех случаях проверки прицелов ПГО-7В применяются мишени, у которых размер по вертикали между центрами большого и малого перекрестий 108 мм, а при проверке прицелов ПГО-7-41 мм. Прицелы ПГО-7В можно проверять по удаленной точке. Проверку прицелов ПГО-7 по удаленной точке производить нельзя.

При проверке оптического прицела маховичок температурной поправки устанавливается на знак «+», а хомутик механического прицела - на деление 3.

Для проверки прицельных приспособлений необходимо:

- установить гранатомет на прицельном станке;

- установить щит с мишенью вертикально по отвесу впереди гранатомета на удалении 20 м от прицельной планки;

- крестообразно натянуть нити в прорезях, имеющихся на торце прибора для проверки прицельных приспособлений, и вставить прибор в дульную часть канала ствола гранатомета так, чтобы выступ (штифт) прибора вошел полностью в вырез на дульной части ствола;

- навести гранатомет через канал ствола и отверстие прибора в верхний круг мишени и прочно закрепить гранатомет в станке; при этом перекрестие прибора должно совпадать с большим перекрестием верхнего круга мишени;

- произвести визирование через прицельные приспособления.

При проверке оптического прицела знак «+», расположенный в верхней части сетки, должен совместиться с маленьким перекрестием на верхнем круге мишени. При невыполнении этого требования исправить установку прицела, для чего необходимо:

- свинтить крышку выверочного винта по боковому направлению; вставить отвертку в шлиц винта и вращать его до совмещения знака «+» на сетке с вертикальной линией маленького перекрестия на верхнем круге мишени;

- вывинтить на 1,5-2 оборота три боковых винта на маховичке температурной поправки и, придерживая маховичок в положении знака «+» против указателя на корпусе прицела, вращать выверочный винт по высоте (центральный) до совмещения знака «+» на сетке с горизонтальной линией маленького перекрестия верхнего круга.

После проверки оптического прицела навинтить крышку и ввинтить боковые винты до отказа, а затем проверить правильность наводки гранатомета и выверки прицела.

При проверке механического прицела с одной мушкой линия прицеливания не должна выходить за пределы нижнего (белого) круга диаметром 160 мм не менее чем в 50% случаев произведенных наблюдений.

У прицела с двумя мушками линия прицеливания основной мушки не должна выходить за пределы нижнего белого прямоугольника, а линия прицеливания дополнительной мушки - за пределы верхнего белого прямоугольника.

Если при визировании окажется, что более чем в 50% случаев наблюдений линия прицеливания выходит за пределы соответствующего прямоугольника (круга), прицельное приспособление гранатомета считается неисправным и подлежит ремонту.

Для проверки оптического прицела по удаленной точке необходимо:

- выбрать хорошо видимую точку на расстоянии около 300 м от гранатомета и навести гранатомет через канал ствола перекрестием прибора в эту точку;

- произвести визирование через прицел, при этом знак «+», расположенный в верхней части сетки, должен совместиться с удаленной точкой;

- при невыполнении этого требования исправить установку прицела, как при проверке прицела по мишени на щите.

# 4. Уход за стрелковым оружием и гранатометами, их хранение и сбережение. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки»

4.1. Уход за автоматом (ручным пулемётом) их хранение и сбережение.

Уход.

Автомат (пулемет) должен содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой и правильным хранением автомата (пулемета).

Чистка автомата (пулемета), находящегося в подразделении, производится:

- при подготовке к стрельбе;

- после стрельбы боевыми и холостыми патронами - немедленно по окончании стрельбы на стрельбище (в поле); при этом чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камора, газовый поршень, затворная рама и затвор; окончательная чистка автомата (пулемета) производится по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно;

- после наряда и занятий в поле без стрельбы - по возвращении с наряда или занятий;

- в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов учений;

- если автомат (пулемет) не применялся - не реже одного раза в неделю.

После чистки автомат (пулемет) смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл.

Чистка и смазка автомата (пулемета) производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки; проверить правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки автомата (пулемета).

Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке автомата (пулемета) и проверять правильность ее проведения.

При казарменном или лагерном расположении чистку автомата (пулемета) производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой обстановке и на учениях - на чистых подстилках, досках, фанере и т. п.

На стрельбище автомат (пулемет) после стрельбы чистить в отведенных для этого местах раствором РЧС или жидкой ружейной смазкой. Чистка автоматов (пулеметов) раствором РЧС производится только под руководством офицеров или старшины подразделения.

Автомат (пулемет), вычищенный на стрельбище жидкой ружейной смазкой, после возвращения в казарму необходимо вычистить раствором РЧС.

В полевых условиях чистка и смазка автомата (пулемета) производятся только жидкой ружейной смазкой.

Хранение и сбережение.

Ответственность за хранение автоматов (пулеметов) в подразделении несет командир подразделения.

Автомат (пулемет) хранится всегда разряженным, при этом магазин отделен, штык-нож снят, курок спущен, переводчик на предохранителе, хомутик прицела установлен у автомата на деление «П», у пулемета - на деление «1», ноги сошки пулемета сложены и закреплены пружинной застежкой. Автомат (пулемет) снимается с предохранителя только перед заряжанием и перед стрельбой.

Автоматчик (пулеметчик) обязан всегда содержать автомат (пулемет) чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его в случаях, указанных в ст. 61. При проверке работы ударно-спускового механизма не производить излишних спусков курка.

При казарменном и лагерном расположении автомат (пулемет) хранится в пирамиде; в особом отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумки для магазинов, штык-нож в ножнах, масленка и чехол для автомата (пулемета) со складывающимся прикладом, а также пенал для автомата со складывающимся прикладом. Сумка для магазинов, ремень и чехол должны храниться чистыми и сухими.

При временном расположении в каком-либо здании автомат (пулемет) хранить в сухом месте в удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке автомат (пулемет) держать при себе (в руках).

При движении на занятия и на походе автомат (пулемет) переносится на ремне в положении «на ремень» или «за спину», а автомат и в положении «на грудь». Ремень должен быть подогнан так, чтобы автомат (пулемет) не ударялся о твердые предметы снаряжения. Автомат (пулемет) переносится с присоединенным магазином. Остальные магазины находятся в сумках. Автомат со складывающимся прикладом переносится и перевозится, как правило, со сложенным прикладом, а пулемет со складывающимся прикладом-с откинутым прикладом. Складывание приклада пулемета производится только при десантировании.

Во время перерывов между занятиями, а также на привалах автомат (пулемет) находится у автоматчика (пулеметчика) на ремне или в руках (пулемет может быть поставлен на сошку).

При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах автомат (пулемет) держать между коленями отвесно, а на боевых машинах пехоты, кроме того, автомат может находиться в укладке. При передвижении на танках автомат (пулемет) держать в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путям автоматы (пулеметы) устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, автомат (пулемет) можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола. Автомат (пулемет) следует оберегать от попадания в канал ствола воды. В случае попадания в канал ствола воды следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад при положении автомата (пулемета) дульной частью ствола вниз и несколько раз встряхнуть автомат (пулемет); при этом вода вытечет из канала ствола.

4.2. Уход за снайперской винтовкой СВД её хранение и сбережение.

Уход.

Снайперская винтовка должна содержаться в полной исправности и быть готовой к действию. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой и правильным хранением винтовки.

Чистка винтовки, находящейся в подразделении, производится:

- при подготовке к стрельбе;

- после стрельбы боевыми и холостыми патронами - немедленно по окончании стрельбы на стрельбище (в поле); чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола, газовая камора; газовый поршень, затворная рама и затвор; затем производится окончательная чистка винтовки по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно;

- после наряда и занятий в поле без стрельбы - по возвращении с наряда или занятий;

- в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов учений;

- если винтовка не применялась - не реже одного раза в неделю.

После чистки винтовку смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл.

Чистка и смазка снайперской винтовки производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан: определить степень необходимой разборки, чистки и смазки; проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки; проверить правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки винтовки.

Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке винтовки и проверять правильность ее проведения.

Чистка винтовки раствором РЧС производится только после стрельбы и под руководством офицера или старшины подразделения на стрельбище или в казарме. Если после стрельбы винтовка была вычищена жидкой ружейной смазкой, то по возвращении в казарму произвести повторную чистку раствором РЧС.

В полевых условиях чистка винтовок, производится только жидкой ружейной смазкой.

При казарменном или лагерном расположении чистку винтовки производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой обстановке и на учениях - на чистых подстилках, досках, фанере и т. п.

Хранение и сбережение.

Ответственность за хранение винтовки и патронов в подразделении несет командир подразделения. Снайпер обязан содержать винтовку чистой, в полной исправности, обращаться с ней бережно и осматривать ее.

При казарменном и лагерном расположении винтовка хранится в пирамиде; затворная рама в переднем положении; курок спущен с боевого взвода; оптический прицел, магазин и штык-нож отделены; винтовка поставлена на предохранитель.

В особом отделении той же пирамиды хранятся оптические прицелы в чехлах, магазины, принадлежность и сумки; сумки, чехлы и ремень должны быть чистыми и сухими.

При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) винтовку хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов.

При движении на занятия и на походе винтовка переносится на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы винтовка не ударялась о твердые предметы снаряжения. Винтовка переносится в положении «на ремень» с присоединенным магазином; остальные магазины и оптический прицел находятся в сумке.

Во время перерывов в занятиях, а также на привалах винтовка находится у снайпера на ремне или в руках.

При передвижении на автомобиле (бронетранспортере) винтовку держать между колен отвесно, а при передвижении на танке - в руках, оберегая ее от ударов о броню.

При перевозке по железной дороге или водным путем винтовка устанавливается в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, винтовку можно держать в руках или положить на полку так, чтобы она не могла упасть или получить повреждение.

Винтовка хранится и переносится всегда незаряженной, кроме случаев, определяемых боевой обстановкой.

В боевых условиях, когда не предвидится немедленное открытие огня, и при передвижениях оптический прицел рекомендуется хранить в сумке.

Заряженная винтовка всегда должна быть на предохранителе; винтовка снимается с предохранителя только для ведения огня.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола.

Оптический прицел оберегать от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь оптической части влаги и пыли; хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении; если прицел находится на винтовке и стрельба не ведется, надеть на прицел чехол. Мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить. Запрещается держать прицел вблизи печей и костров.

снайперская винтовка с чехлом, надетым на оптический прицел

4.3. Уход за пулемётом ПКТ его хранение и сбережение.

Уход.

Пулемет должен всегда содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Это достигается своевременным и умелым обслуживанием, правильным хранением пулемета и бережным обращением с ним.

Комплекс планово-предупредительных мероприятий по обеспечению исправности и постоянной боевой готовности пулемета включает:

- контрольный осмотр пулемета;- текущее обслуживание (чистка и смазка) пулемета;

- техническое обслуживание № 1;

- техническое обслуживание № 2;

- сезонное обслуживание пулемета.

Организует и проводит техническое обслуживание пулемета командир роты (батареи), он же производит запись в формуляр пулемета о проведенном техническом обслуживании № 1 и № 2.

Техническое обслуживание № 1 проводится в подразделении расчетом (пулеметчиком) совместно со специалистами артиллерийской ремонтной мастерской не реже одного раза в год, а также после длительных учений и боевых стрельб, длительного нахождения пулемета под дождем или в воде (снегу), сильного загрязнения и при постановке пулемета на кратковременное хранение.

При техническом обслуживании № 1 производятся контрольный осмотр пулемета и текущее обслуживание с неполной или полной разборкой пулемета и станка или отдельных их частей и механизмов.

В ходе этого обслуживания специалист артиллерийской ремонтной мастерской осматривает и проверяет пулемет с применением войсковых калибров, а также устраняет выявленные неисправности, не требующие отправки пулемета или станка в артиллерийскую ремонтную мастерскую. При необходимости проводятся проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою.

Техническое обслуживание № 2 проводится в подразделении расчетом (пулеметчиком) совместно со специалистами артиллерийской ремонтной мастерской не реже одного раза в два года. Оно обычно совмещается с очередным техническим обслуживанием № 1.

При техническом обслуживании № 2 выполняются работы, указанные для технического обслуживания № 1, при этом производится полная разборка пулемета и станка, и дополнительно производится дефектация пулемета специалистами артиллерийской ремонтной мастерской в объеме перечня обязательных проверок, предусмотренных Руководством по ремонту пулемета, для технического обслуживания № 2.

Сезонное обслуживание пулемета проводится в местах дислокации войск, где применение смазки одного вида не обеспечивает нормальную эксплуатацию пулемета в летнем и зимнем периодах. Оно проводится в подразделении расчетом (пулеметчиком) в сроки, указанные командиром части, и обычно совмещается с предстоящим техническим обслуживанием № 1 или 2.

При сезонном обслуживании пулемета выполняются работы, указанные в ст. 81-84 и совмещенные с проводимым техническим обслуживанием; при этом вычищенный пулемет должен быть смазан смазкой, соответствующей предстоящему периоду эксплуатации.

Хранение и сбережение.

Ответственность за хранение пулеметов в подразделении несет командир подразделения.

Пулемет хранится всегда разряженным, при этом ноги сошки должны быть сложены и закреплены пружинной застежкой, затворная рама и рукоятка перезаряжания в переднем положении, рукоятка для переноски пулемета повернута влево, хомутик прицела установлен на деление «П», пулемет поставлен на предохранитель. Пулемет снимается с предохранителя только при заряжании и для ведения огня.

Пулеметчик обязан содержать пулемет всегда чистым и в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его. При проверке работы частей и механизмов пулемета не производить излишних спусков затворной рамы с боевого взвода.

При казарменном и лагерном расположении пулемет хранится в пирамиде без чехла; в особом отделении той же пирамиды хранятся коробки с патронными лентами, запасной ствол и чехлы. Запасной ствол должен быть обвернут промасленной бумагой и уложен в чехол. Чехлы и ремни хранятся чистыми и сухими. Станок обычно хранится на стеллаже в сложенном положении («по-походному»).

При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) пулемет хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов.

96. При движении на занятия и в походе пулемет переносится на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы пулемет не ударялся о твердые предметы снаряжения. По указанию командира пулемет можно переносить в чехле, который после дождя обязательно просушивается.

Во время перерывов в занятиях, а также на привалах пулемет находится у пулеметчика на ремне или в руках. По указанию командира пулемет может быть поставлен на сошку.

В боевой обстановке пулемет держать при себе, в руках.

При передвижении на бронетранспортерах (транспортерах, боевых машинах пехоты, автомобилях) пулемет держать между колен, а при передвижении на танках - в руках, оберегая его от ударов о броню.

При перевозке по железным дорогам или водным путем пулемет устанавливается в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, пулемет можно держать в руках или положить его на полку так, чтобы он не мог упасть или получить повреждение.

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать канал ствола.

4.4. Уход за гранатомётом РПГ-7 его хранение и сбережение.

Уход.

Гранатомет должен содержаться всегда в полной исправности и быть готовым к стрельбе. Это достигается своевременной и умелой чисткой и смазкой, правильным хранением гранатомета, бережным обращением с ним и своевременным устранением поломок и повреждений.

Чистка гранатомета, находящегося в подразделении, производится:

- после стрельбы - немедленно по окончании стрельбы тут же на стрельбище (в поле); чистятся и смазываются канал ствола и бойковый механизм, затем производится чистка гранатомета по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней ежедневно;

- после занятий в поле без стрельбы - по возвращении с занятий;

- в боевой обстановке и на длительных учениях - ежедневно в периоды затишья боя и во время перерывов в занятиях;

- если гранатомет стоит без применения - не менее одного раза в неделю.

После чистки гранатомет смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл.

Чистка и смазка гранатомета производятся под непосредственным руководством командира отделения. Командир отделения обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки, проверить исправность шомпола и доброкачественность материалов для чистки, правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение на смазку и сборку; проверить правильность произведенной смазки и сборки гранатомета.

Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке гранатомета и проверять правильность ее проведения.

Чистка гранатомета раствором РЧС производится только после стрельбы и под руководством офицера или старшины подразделения на стрельбище или в казарме. Если после стрельбы гранатомет был вычищен жидкой ружейной смазкой, то по возвращении в казарму произвести повторную чистку гранатомета раствором РЧС.

В полевых условиях чистка гранатомета производится только жидкой ружейной смазкой.

При казарменном или лагерном расположений чистку гранатомета производить в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в боевой или походной обстановке - на чистых подстилках, досках, фанере и т. п.

Хранение и сбережение.

Ответственность за хранение гранатометов, оптических прицелов и выстрелов в подразделении несет командир подразделения.

Гранатометчик и помощник гранатометчика обязаны содержать гранатомет и оптический прицел чистыми и в полной исправности, обращаться с ними бережно и осматривать их.

При казарменном и лагерном расположении гранатомет хранится в пирамиде в вертикальном положении. При этом на ствол должны быть надеты чехлы, курок спущен с боевого взвода, прицельная планка и мушка опущены.

В особом отделении той же пирамиды хранятся оптические прицелы в чехлах и сумки для гранат. На чехлы прицелов наносится краской номер гранатомета. Чехлы, сумки и ремни хранятся чистыми и сухими.

При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) гранатомет и оптический прицел хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов.

| Переноска гранатомета и гранат при движении на занятия и на походе: а - стрелок-гранатометчик (гранатометчик); б - стрелок-помощник гранатометчика (помощник гранатометчика); 1 – сумка для гранат; 2 – оптический прицел (в чехле) Гранатомет РПГ-7Д в сложенном положении | При движении на занятия и на походе гранатомет переносится в положении «на ремень» со спущенным курком, надетыми чехлами и опущенными мушкой и прицельной планкой. Ремень должен быть подогнан так, чтобы гранатомет не ударялся о твердые предметы снаряжения. Оптический прицел переносится в чехле, надеваемом на поясной ремень гранатометчика. Во время перерывов в занятиях, а также на привалах гранатомет находится у гранатометчика на ремне или в руках. По указанию командира гранатомет может быть положен на землю. При передвижениях на автомобилях (бронетранспортерах) гранатомет держать между колен отвесно, а при передвижении на танках гранатомет держать в руках, оберегая от ударов. При перевозке по железным дорогам или водным путям гранатомет и оптический прицел устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, гранатомет и оптический прицел можно положить на полку так, чтобы они не могли упасть или получить повреждение. При подготовке к десантированию ствол гранатомета РПГ-7Д разбирается. Для перевода гранатомета РПГ-7Д в десантное положение необходимо: разобрать ствол гранатомета; присоединить патрубок к трубе снизу: |
| --- | --- |

- ввести выступы стойки патрубка в пазы трубы и продвинуть патрубок вперед до захода зуба фиксатора за задний выступ трубы (рис. 44);

- надеть чехол на гранатомет.

Транспортировка и переноска гранатомета без чехла в сложенном положении запрещается.

Для перевода гранатомета РПГ-7Д из десантного в боевое (походное) положение необходимо:

- снять чехол с гранатомета;

- отделить патрубок от трубы: удерживая трубу правой рукой, большим пальцем нажать

- на фиксатор, левой рукой сдвинуть патрубок назад и отделить его от трубы;

собрать ствол.

Гранатомет хранится и переносится незаряженным, кроме случаев, предусмотренных Наставлением и определяемых боевой обстановкой.

Заряженный гранатомет всегда должен быть на предохранителе; снимается он с предохранителя только для ведения огня.

При обращении с оптическим прицелом соблюдать следующие правила:

- оберегать прицел от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь его влаги и пыли;

- хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении;

- если прицел находится на гранатомете и стрельба не ведется, надеть чехол на прицел и затянуть его шнурком;

- мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить;

- трогать стекла пальцами и смазывать их не разрешается;

- маховичок температурной поправки без надобности не вращать;

- не держать прицел вблизи печей и костров;

- если прицел имеет какую-нибудь неисправность, отправить его в ремонтную мастерскую.

При обращении с выстрелами соблюдать следующие правила предосторожности:

- не допускать падения гранат, пороховых зарядов и гранат с присоединенными пороховыми зарядами во избежание их повреждения;

- перевозить гранаты и пороховые заряды к ним только в предназначенной укупорке;

- переносить гранаты и пороховые заряды к ним в предназначенных для них сумках или укупорке;

- хранить гранаты и пороховые заряды к ним на огневой позиции летом в тени, чтобы защитить их от действия солнечных лучей;

- оберегать гранаты и пороховые заряды к ним от влаги и сырости;

- вскрывать пенал и вынимать из него пороховой заряд только перед стрельбой; если подготовленная граната не будет использована, свинтить пороховой заряд с гранаты, вложить в пенал и тщательно оберегать его от повреждения, влаги и сырости; на дно реактивного двигателя навинтить предохранитель;

- предохранительный колпачок снимать с головной части взрывателя только перед заряжанием гранатомета; если граната не будет использована, надеть на головную часть взрывателя предохранительный колпачок и закрепить его чекой, предварительно проверив, не повреждена ли мембрана;

- предохранители, предохранительные колпачки и чеки хранить до окончания стрельбы;

- при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать.

В подразделениях и частях гранаты и пороховые заряды хранить в соответствии с правилами по хранению и сбережению боеприпасов.

4.5. Выполнение нормативов: «Неполная разборка оружия» и «Сборка оружия после неполной разборки».

Особенности отработки нормативов по огневой подготовке и порядок определения оценки за выполнения нормативов смотри в 2.5.

4.6. Условия и методические указания по отработке норматива: «Неполная разборка оружия».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Неполная разборка оружия |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Автомат (ручной пулемёт, снайперская винтовка, пулемёт ПКТ, гранатомёт РПГ-7) лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед, а ручной пулемет установлен на сошку дульной частью влево. У автомата (ручного пулемета, снайперской винтовки) магазин пристегнут. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команду: «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. Последовательно отделяет шомпол, дульный тормоз-компенсатор (у пулемета и АКС74У – пламегаситель), крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и газовую трубку со ствольной накладкой. При выполнении неполной разборки снайперской винтовки СВД обучаемый последовательно отделяет магазин, оптический прицел, щеку приклада, крышку ствольной коробки с возвратным механизмом, затворную раму с затвором, затвор от затворный рамы, ударно-спусковой механизм, ствольные накладки, газовый поршень и толкатель с пружиной. При выполнении неполной разборки пулемета ПКТ обучаемый проверяет, нет ли патрона в патроннике, вынимает принадлежность и шомпол из сумки. Последовательно отделяет направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, ударник от затвора, электроспуск и ствол. При выполнении неполной разборки ручного гранатомёта РПГ-7 обучаемый у гранатомета РПГ-7Д разбирает ствол, отделяет ударно-спусковой механизм, бойковый механизм и крышку корпуса ударно-спускового механизма. Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО». |
| Методические указания по отработке норматива | Для отработки норматива используется учебное (боевое, закрепленное за военнослужащими) оружие. В случае использования боевого оружия разборка должна проводиться с соблюдением дополнительных мер по бережному обращению с оружием. Разборку оружия необходимо производить на столе или чистой подстилке. Части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую, не бросать их, не применять излишних усилий и резких ударов по ним. При разборке оружии с учетом нормативного времени принадлежность рекомендуется вынимать, но пенал без надобности не разбирать. После отделения ствола ПКТ не разрешается ставить ствол на кольцевой выступ. |

Подготовительные действия, не входящие в условия норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Только для ручного пулемета подает команду, например: «Пулемет на сошку – УСТАНОВИТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Устанавливает пулемет на сошку. | Обучаемый устанавливает пулемет на сошку дульной частью влево, для чего освобождает ноги сошки от пружинной застежки и отводит сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение. |
| 2. Только для гранатомёта РПГ-7 подает команду, например: «Чехлы – СНЯТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Снимает чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета. |  |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду: «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета): |
|  | отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике | Обучаемый удерживая автомат (ручной пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватывает магазин, нажимает большим пальцем на защелку, подает нижнюю часть магазина вперед и отделяет его. Проверяет, нет ли патрона в патроннике, для чего опускает переводчик вниз, ставит его в положение «АВ» или «ОД», отводит рукоятку затворной рамы назад, осматривает патронник, отпускает рукоятку затворной рамы и спускает курок с боевого взвода. |
|  | вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада у АКС74У вынимает из сумки шомпол и пенал принадлежности | Обучаемый утапливает пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда и вынимает пенал с принадлежностью. Раскрывает пенал и вынимает из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. |
|  | отделяет шомпол | Обучаемый оттягивает конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки и вынимает шомпол. При затруднительном отделении шомпола использует выколотку, которую вставляет в отверстие головки шомпола, оттягивает от ствола конец шомпола и вынимает его. |
|  | отделяет дульный тормоз-компенсатор (у пулемета – пламегаситель) у АКС74У отделяет пламегаситель | Обучаемый пальцем (отверткой) утапливает фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя). Сворачивает дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) производит отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора (щели пламегасителя). Утапливает отверткой фиксатор пламегасителя и отвинчивает пламегаситель с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае затруднительного свинчивания пламегасителя допускается отвинчивание его с помощью шомпола, вставленного в выемки пламегасителя. |
|  | отделяет крышку ствольной коробки | Обучаемый левой рукой обхватывает шейку приклада, большим пальцем этой руки нажимает на выступ направляющего стержня возвратного механизма. Правой рукой он приподнимает вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделяет крышку. |
|  | отделяет возвратный механизм | Обучаемый удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада, правой подает вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки. Приподнимает задний конец направляющего стержня и извлекает возвратный механизм из канала затворной рамы. |
|  | отделяет затворную раму с затвором | Обучаемый, продолжая удерживать автомат (пулемет) левой рукой, правой отводит затворную раму назад до отказа, приподнимает ее вместе с затвором и отделяет от ствольной коробки. |
|  | отделяет затвор от затворной рамы | Обучаемый берет затворную раму в левую руку затвором кверху. Правой рукой отводит затвор назад, поворачивает его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и выводит затвор вперед. |
|  | отделяет газовую трубку со ствольной накладкой | Обучаемый, удерживая автомат (пулемет) левой рукой, указательным пальцем правой руки поворачивает замыкатель от себя до вертикального положения и снимает газовую трубку с патрубка газовой каморы. Если замыкатель перемещается очень туго, обучаемый надевает пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки и использует пенал для поворота замыкателя. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 2. При выполнении неполной разборке винтовки СВД: |
|  | отделяет магазин | Обучаемый берёт магазин правой рукой, нажимая большим пальцем на защелку, подает нижнюю часть магазина вперед и отделяет его. |
|  | проверяет, нет ли патрона в патроннике | Обучаемый опускает предохранитель вниз, отводит рукоятку перезаряжания назад, осматривает патронник и отпускает рукоятку. |
|  | отделяет оптический прицел | Обучаемый приподнимает ручку зажимного винта и поворачивает ее в сторону наглазника до отказа; сдвигает прицел назад и отделяет его от ствольной коробки. |
|  | отделяет щеку приклада | Обучаемый поворачивает застежку замка щеки вниз; снимает петлю с зацепа обоймы и отделяет щеку. |
|  | отделяет крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. | Обучаемый поворачивает замыкатель крышки ствольной коробки назад до постановки его на фиксатор; поднимает вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделяет крышку с возвратным механизмом. |
|  | отделяет затворную раму с затвором | Обучаемый отводит затворную раму назад до отказа, приподнимает ее и отделяет от ствольной коробки. |
|  | отделяет затвор от затворный рамы | Обучаемый отводит затвор назад; поворачивает его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и выводит затвор вперед. |
|  | отделяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый поворачивает предохранитель вверх до вертикального положения, сдвигает его вправо и отделяет от ствольной коробки; взявшись за спусковую скобу, движением вниз отделяет ударно-спусковой механизм от ствольной коробки. |
|  | Отделяет ствольные накладки | Обучаемый прижимает замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из выреза кольца и поворачивает замыкатель вправо до отказа; сдвигает перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделяет ее от ствола. В случае затруднительного отделения ствольных накладок вставляет вырез ключа пенала в окно накладки и движением вниз и в сторону отделяет ствольную накладку. |
|  | отделяет газовый поршень и толкатель с пружиной | Обучаемый отводит толкатель назад, выводит его передний конец из гнезда поршня и отделяет от газовой трубки поршень; вводит передний конец толкателя в газовую трубку; поджимает пружину толкателя до выхода ее из канала прицельной колодки и отделяет толкатель с пружиной, а затем отделяет пружину от толкателя. |
|  | 3. При выполнении неполной разборке пулемета ПКТ: |
|  | проверяет, нет ли патрона в патроннике | Обучаемый, удерживая пулемет правой рукой снизу за электроспуск, большим пальцем утапливает защелку и открывает крышку ствольной коробки. Поднимает основание приемника и поворачивает предохранитель в положение «Огонь». За рукоятку перезаряжания отводит затворную раму в заднее положение и проверяет, нет ли патрона в патроннике, а затем затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спускает с боевого взвода. |
|  | вынимает принадлежность и шомпол из сумки |  |
|  | отделяет направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной | Обучаемый, удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой подает вперед направляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада. Приподнимает задний конец направляющего стержня и извлекает его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки. Снимает возвратно-боевую пружину с направляющего стержня. |
|  | отделяет затворную раму с затвором | Обучаемый, удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой за извлекатель отводит затворную раму назад до отказа Приподнимает затворную раму, вынимает ее вместе с затвором из ствольной коробки. |
|  | отделяет затвор от затворной рамы | Обучаемый берет затворную раму в левую руку затвором кверху. Правой рукой отводит затвор назад и поворачивает его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы. Продвигает затвор вперед и, поворачивая его вправо, отделяет от затворной рамы. |
|  | отделяет ударник от затвора | Обучаемый берет затвор в левую руку каналом книзу, сдвигает ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед, извлекает ударник из канала затвора. |
|  | отделяет электроспуск | Обучаемый утапливает фиксатор выколоткой и сдвигает электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки. |
|  | отделяет ствол | Обучаемый сдвигает замыкатель ствола влево до отказа. Левой рукой, поворачивает рукоятку пулемета вперед и отделяет ствол. Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет сильно нагрет, то обучаемый вставляет в ствольную коробку затворную раму. Палец подачи прижимает большим пальцем левой руки к торцу замыкателя. Отводит затворную раму в заднее положение, при этом палец подачи сдвигает замыкатель ствола. Вынимает затворную раму. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 4. При выполнении неполной разборке гранатомёта РПГ-7: |
|  | у гранатомета РПГ-7Д разбирает ствол у гранатомета с ночным прицелом предварительно отделяет сошку | Обучаемый, удерживая трубу левой рукой, отжимает большим пальцем рычаг механизма блокировки, поворачивает патрубок правой рукой против часовой стрелки до упора и отделяет его от трубы. Если после длительной стрельбы из гранатомета отделение патрубка от трубы затруднено, фиксирует ключом-отверткой в отжатом положении рычаг механизма блокировки; затем один гранатометчик удерживает трубу, а второй поворачивает патрубок против направления движения часовой стрелки. Обучаемый поднимает рычаг, выводит серьгу из зацепа стержня и откидывает верхнюю часть хомута сошки. |
|  | отделяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый укладывает гранатомет на стол планкой для кронштейна оптического прицела вниз; нажимает ключом-отверткой или приспособлением для сборки и разборки ударно-спускового механизма на разрезную часть чеки и утопляет ее, затем выталкивает (выбивает) выколоткой чеку и, взявшись за рукоятку, отделяет ударно-спусковой механизм от ствола. У гранатомета РПГ-7Д с тросовым механизмом блокировки ударно-спусковой механизм при неполной разборке не отделяется. |
|  | отделяет бойковый механизм | Обучаемый поворачивает гранатомет бойковым механизмом вверх (или ставит его в вертикальное положение); удерживая ствол левой рукой, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинчивает ниппель и вынимает из основания бойкового механизма боек, пружину бойка и опорную втулку. |
|  | отделяет крышку корпуса ударно-спускового механизма | Обучаемый берёт ударно-спусковой механизм в левую руку, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинчивает четыре винта и снимает крышку корпуса ударно-спускового механизма. У гранатомета с ночным прицелом после отвинчивания двух верхних винтов отделяет основание механизма светоблокировки. |
| 2. Получив от обучаемого доклад «ГОТОВО», останавливает секундомер. |  |  |

Примечание: Дальнейшие действия обучаемых осуществляются в соответствие с условиями выполнения норматива № 8.

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Вид оружия | Оценка по времени (секунд) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Автомат | 15 | 17 | 19 |
| Снайперская винтовка | 23 | 25 | 30 |
| Ручной пулемет | 17 | 19 | 21 |
| Пулемет ПКТ | 40 | 45 | 55 |
| Гранатомёт РПГ-7 | 40 | 45 | 55 |

4.7. Условия и методические указания по отработке норматива: «Сборка оружия после неполной разборки».

Условия, порядок выполнения и методические указания по отработке норматива

| Наименование норматива | Сборка оружия после неполной разборки |
| --- | --- |
| Условия выполнения норматива | Оружие разобрано. Части и механизмы автомата (ручного пулемёта, снайперской винтовки, пулемёта ПКТ, гранатомёта РПГ-7) аккуратно разложены на столе (чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются друг друга. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. |
| Порядок выполнения норматива | Руководитель занятия подает команду: «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ». При выполнении сборки после неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый последовательно присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой, затвор к затворной раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке, возвратный механизм и крышку ствольной коробки. Спускает курок с боевого взвода и ставит оружие на предохранитель. Присоединяет у автомата дульный тормоз-компенсатор (у пулемета и АКС74У – пламегаситель). Присоединяет к оружию шомпол. Вкладывает пенал в гнездо приклада и присоединяет магазин. При выполнении сборки после неполной разборки пулемета ПКТ обучаемый последовательно присоединяет ствол, ударник к затвору, затвор к затворной раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке и направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Опускает основание приемника и закрывает крышку ствольной коробки. Звенья шомпола и принадлежность укладывает в сумку. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО». |
| Методические указания по отработке норматива | Для отработки норматива используется учебное (боевое, закрепленное за военнослужащими) оружие. В случае использования боевого оружия сборка должна проводиться с соблюдением дополнительных мер по бережному обращению с оружием. Сборку оружия необходимо производить на столе или чистой подстилке; обращаться с частями и механизмами оружия осторожно, не применять излишних усилий и резких ударов по ним. |

Порядок выполнения норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Подает команду: «К сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки снижающие оценку. | 1. При выполнении сборки автомата (ручного пулемета): |
|  | присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой | Обучаемый, удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надвигает газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и плотно прижимает задний конец ствольной накладки к стволу. Указательным пальцем правой руки поворачивает замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. Если замыкатель перемещается очень туго, обучаемый надевает пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки и использует пенал для поворота замыкателя. |
|  | присоединяет затвор к затворной раме | Обучаемый берет затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставляет его цилиндрической частью в канал рамы. Затем поворачивает затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвигает затвор вперед. |
|  | присоединяет затворную раму с затвором к ствольной коробке | Обучаемый берет затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватывает шейку приклада, правой вводит газовый поршень в полость колодки прицела и продвигает затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижимает ее к ствольной коробке и продвигает вперед. |
|  | присоединяет возвратный механизм | Обучаемый правой рукой вводит возвратный механизм в канал затворной рамы. Затем, сжимая возвратную пружину, подает направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, вводит его пятку в продольный паз ствольной коробки. |
|  | присоединяет крышку ствольной коробки | Обучаемый вставляет крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела Нажимает на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. |
|  | спускает курок с боевого взвода и ставит оружие на предохранитель | Обучаемый нажимает на спусковой крючок и поднимает переводчик вверх до отказа. |
|  | присоединяет у автомата дульный тормоз-компенсатор, а у ручного пулемета - пламегаситель У АКС74У присоединяет к автомату пламегаситель. | Обучаемый навертывает дульный тормоз-компенсатор (у ручного пулемета - пламегаситель) на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) не совпал с фиксатором, он отворачивает дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором. Навинчивает пламегаситель на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если выем пламегасителя не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть пламегаситель (менее одного оборота) до совмещения выема с фиксатором. |
|  | присоединяет шомпол |  |
|  | вкладывает пенал в гнездо приклада у АКС74У вкладывает в сумку шомпол и пенал | Обучаемый укладывает протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрывает его крышкой (если принадлежность вынималась из пенала), вкладывает пенал дном в гнездо приклада, утопив его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. Укладывает протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал, закрывает его крышкой и вкладывает с шомполом в соответствующие карманы сумки для магазинов. |
|  | присоединяет магазин к автомату (пулемету) | Обучаемый, удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой вводит в окно ствольной коробки зацеп магазина и поворачивает магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 2. При выполнении сборки винтовки СВД: |
|  | присоединяет газовый поршень и толкатель с пружиной | Обучаемый надевает пружину на задний конец толкателя; вводит передний конец толкателя в газовую трубку, поджимает пружину и вводит задний конец толкателя с пружиной в канал прицельной колодки. Отводит толкатель назад и выводит его передний конец из газовой трубки в сторону; вставляет газовый поршень в газовую трубку, а передний конец толкателя - в гнездо поршня. |
|  | присоединяет ствольные накладки | Обучаемый вставляет задний (уширенный) конец правой (левой) ствольной накладки в нижнее упорное кольцо вырезом накладки к |
|  |  | прицелу и, нажимая накладку вниз, присоединяет ее к стволу. Надвигает перемещающуюся часть верхнего упорного кольца на наконечники накладок и поворачивает замыкатель верхнего упорного кольца к газовой трубке до захода его отгиба в вырез на кольце. |
|  | присоединяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый заводит вырезы корпуса ударно-спускового механизма за ось перемычки ствольной коробки и прижимает ударно-спусковой механизм к ствольной коробке. Вводит ось предохранителя в отверстие ствольной коробки; поворачивает предохранитель в вертикальное положение, плотно прижимает к ствольной коробке, и поворачивает вниз до захода выступа щитка в нижнюю фиксирующую выемку ствольной коробки. |
|  | присоединяет затвор к затворной раме | Обучаемый вставляет затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы; поворачивает затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвигает затвор вперед до отказа. |
|  | присоединяет затворную раму с затвором | Обучаемый, удерживая затвор в переднем положении, вставляет направляющие выступы затворной рамы в вырезы отгибов ствольной коробки, небольшим усилием прижимает затворную раму к ствольной коробке и продвигает вперед. |
|  | присоединяет крышку ствольной коробки с возвратным механизмом | Обучаемый вводит возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимает возвратные пружины, вставляет выступы на переднем конце крышки в вырезы на нижнем упорном кольце; нажимает на задний конец крышки до полного ее прилегания к ствольной коробке; поворачивает замыкатель крышки ствольной коробки вперед до постановки его на фиксатор. |
|  | присоединяет щеку приклада | Обучаемый накладывает щеку на верхнюю часть приклада застежкой вправо против выреза для нее. Надевает петлю на зацеп обоймы и поворачивает застежку вверх. |
|  | Присоединяет оптический прицел | Обучаемый совмещает пазы на кронштейне прицела с выступами на левой стенке ствольной коробки; продвигает прицел вперед до отказа и поворачивает ручку зажимного винта в сторону объектива до захода ее отгиба в вырез на кронштейне. |
|  | присоединяет магазин | Обучаемый вводит в окно ствольной коробки зацеп магазина и поворачивает магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. |
|  | 3. При выполнении сборки пулемета ПКТ: |
|  | присоединяет ствол | Обучаемый открывает крышку ствольной коробки, поднимает основание приемника и сдвигает замыкатель ствола влево до отказа. Затем он вставляет ствол казенной частью в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой камеры с трубкой газового поршня, досылает ствол назад до отказа. Закрепляет ствол, сдвинув замыкатель вправо. Рукоятку пулемета поворачивает влево. |
|  | присоединяет электроспуск | Обучаемый совмещает направляющие выступы на корпусе электроспуска с вертикальными пазами ствольной коробки и, утопив фиксатор, продвигает электроспуск вниз до отказа. Фиксатор при этом должен войти в отверстие ствольной коробки. |
|  | присоединяет ударник к затвору | Обучаемый берет затвор в левую руку, вводит передний конец ударника в канал затвора и, продвигая его вперед, присоединяет к затвору. |
|  | присоединяет затвор к затворной раме | Обучаемый берет затворную раму в левую руку, а затвор в правую. Вставляет затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы, направляя выступ ударника в паз для отражательного выступа. Продвигает затвор назад, поворачивает его влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигурный вырез затворной рамы) и продвигает вперед. |
|  | присоединяет затворную раму с затвором к ствольной коробке | Обучаемый берет затворную раму за извлекатель правой рукой так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой берет пулемет за электроспуск, указательным пальцем нажимает на спусковой крючок, правой рукой вводит в ствольную коробку затворную раму с газовым поршнем. Продвигает затворную раму вперед до отказа. |
|  | присоединяет направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной | Обучаемый берет направляющий стержень в правую руку и надевает на него возвратно-боевую пружину так, чтобы первый виток пружины вошел в кольцевую проточку стержня. Удерживая пулемет левой руке за электроспуск, обучаемый правой рукой вводит направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной в капал затворной рамы. Сжимает возвратно-боевую пружину, подает направляющий стержень вперед и опускает его вниз до отказа. Вводит выступ направляющего стержня в отверстие колодки приклада. |
|  | закрывает крышку ствольной коробки и проверяет правильность сборки пулемета | Обучаемый опускает основание приемника и закрывает крышку ствольной коробки. Отводит затворную раму назад до отказа и, нажимая на спусковой рычаг, проверяет правильность сборки пулемета. |
|  | укладывает принадлежность в сумку | Обучаемый укладывает в сумку звенья шомпола и принадлежность. Докладывает руководителю занятия о выполнении норматива, например: «ГОТОВО». |
|  | 4. При выполнении сборки гранатомёта РПГ-7: |
|  | присоединяет крышку корпуса ударно-спускового механизма | Обучаемый ставит на место крышку корпуса и ввинчивает четыре винта. У гранатомета с ночным прицелом сначала ввинчивает два нижних винта, а затем с помощью двух верхних винтов присоединяет основание механизма светоблокировки. |
|  | присоединяет бойковый механизм | Обучаемый надевает на боек пружину, вставляет опорную втулку и боек с пружиной в основание бойкового механизма и ввинчивает ниппель ключом-отверткой до упора в опорную втулку. |
|  | присоединяет ударно-спусковой механизм | Обучаемый вводит выступ основания бойкового механизма в вырез на корпусе ударно-спускового механизма, прижимает ударно-спусковой механизм к стволу и с левой стороны вставляет (забивает) чеку в отверстие. |
|  | у гранатомета РПГ-7Д собирает ствол у гранатомета с ночным прицелом присоединяет сошку | Обучаемый, удерживая трубу левой рукой, отжимает большим пальцем рычаг механизма блокировки, вставляет патрубок в трубу так, чтобы секторные выступы патрубка вошли в соответствующие выемы трубы (при этом стойка должна быть примерно на линии механического прицела); отпускает рычаг, поворачивает патрубок правой рукой по направлению движения часовой стрелки до захода защелки (выступа рычага) за торец секторного выступа патрубка. Обучаемый между основанием мушки и ударно-спусковым механизмом устанавливает сошку так, чтобы нога с пружинной застежкой была с левой стороны, опускает верхнюю часть хомута, вводит серьгу за зацеп стержня и опускает до конца рычаг. |
|  | проверяет правильность сборки гранатомета | Обучаемый ставит курок на боевой взвод (при этом должен быть слышен щелчок); при нажатии на спусковой крючок курок должен энергично ударить по бойку. |
| 2. Получив от обучаемого доклад «ГОТОВО», останавливает секундомер. |  |  |

Временные показатели и оценка за выполнение норматива

| Вид оружия | Оценка по времени (секунд) |
| --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Автомат | 25 | 27 | 32 |
| Снайперская винтовка | 45 | 50 | 60 |
| Ручной пулемет | 27 | 29 | 34 |
| Пулемет ПКТ | 55 | 60 | 70 |
| Гранатомёт ГПР-7 | 55 | 60 | 70 |

Дальнейшие действия, не входящие в условия норматива

| Действия руководителя | Действия обучаемого | Порядок выполнения приема |
| --- | --- | --- |
| 1. Только для ручного пулемета подает команду, например: «Ноги сошки – СЛОЖИТЬ». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Складывает ноги сошки. | Обучаемый складывает ноги сошки, для чего, удерживая пулемет левой рукой в вертикальном положении, правой рукой (несколько сводя ноги сошки) прижимает их к стволу и закрепляет пружинной застежкой. |
| 2. Только для гранатомёта РПГ-7 подает команду, например: «Чехлы – Надеть». Контролирует порядок выполнения приема. Фиксирует ошибки. | Надевает чехлы сначала на дульную, а затем на казенную часть гранатомета |  |