ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

БОЕПРИПАСЫ И РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета).

2. Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Боеприпасы и ручные гранаты. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета). Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Гранатное поле войскового стрельбища. |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Упражнение (тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование гранатного поля войскового стрельбища, стенды, плакаты и схемы, мишенное оборудование. Учебный выстрел для автоматического гранатомета на станке. Учебный выстрел подствольного гранатомета. Машинка для снаряжения выстрелами. Стрелковое оружие, бронежилет, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обучаемого; Учебные (учебно-боевые) гранаты по 4 шт. на отделение. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1. | Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета). мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке АГС-17. Для стрельбы из гранатомета применяется выстрел с осколочной гранатой. Стрельба из гранатомета ведется настильной или навесной траекторией, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Имеющийся на гранатомете регулятор позволяет вести стрельбу с двумя различными темпами: минимальным - 50-100 выстрелов в минуту и максимальным - 350-400 выстрелов в минуту. Подача выстрелов при стрельбе производится из коробки емкостью на 29 выстрелов, снаряженных в звеньевую ленту. Охлаждение ствола гранатомета воздушное, допускающее ведение непрерывного огня до 300 выстрелов. Прицельная дальность стрельбы из гранатомета 1700 м. Радиус сплошного поражения убойными осколками гранаты не менее 7 м. Масса гранатомета со станком и прицелом 31 кг; гранатомета (без станка) -18 кг; станка-12 кг; прицела без системы освещения- 1 кг; коробки с выстрелами-14,5 кг; выстрела - 0,35 кг. Основные части и механизмы выстрела и их работа при стрельбе. Выстрел к гранатомету состоит из осколочной гранаты, порохового заряда и взрывателя мгновенного действия. При выстреле под действием пороховых газов граната выбрасывается из канала ствола с начальной скоростью 185 м/с и с помощью нарезов в канале ствола приобретает вращение вокруг своей оси. После вылета гранаты из канала ствола на расстоянии 10-30 м от дульного среза ствола происходит взведение взрывателя, а при встрече с преградой взрыватель срабатывает, вызывая детонацию разрывного заряда гранаты, при этом пружина и корпус гранаты дробятся на осколки, которые поражают живую силу противника. Назначение и устройство выстрела. Для стрельбы из гранатомета применяется 30-мм выстрел с осколочной гранатой (ВОГ-17). Выстрел ВОГ-17 состоит из осколочной гранаты, порохового заряда и головного взрывателя мгновенного действия (ВМГ). Осколочная граната предназначается для поражения живой силы осколками. Она стоит из корпуса, ведущего пояска, пружины (осколочной рубашки) и разрывного заряда. Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, капсюля-воспламенителя и нитроглицеринового пороха. Головной взрыватель служит для обеспечения разрыва гранаты при встрече ее с целью (преградой). Он состоит из ударного (реакционного) и воспламенительного механизмов и предохранительного механизма дальнего взведения. Ударный механизм обеспечивает срабатывание взрывателя при встрече с преградой. Он состоит из стержня, жала и капсюля-детонатора. Воспламенительный механизм обеспечивает срабатывание предохранительного механизма. Он состоит из капсюля-воспламенителя, пружины и жала. Предохранительный механизм дальнего взведения обеспечивает безопасность взрывателя в служебном обращении и дальнее взведение. Он состоит из замедлителя с запрессованным в него пороховым составом, пружины с колпачком и стопора, удерживающего заслонку от разворота поворотной пружиной. Механизмы взрывателя размещены во втулке с осью, которая поджимает мембрану. Выстрелы в окончательно снаряженном виде помещаются в бумажные гильзы и укладываются в герметичные металлические коробки по 48 штук. По две таких коробки с выстрелами укладываются в деревянные ящики. В каждый ящик вкладывается нож для вскрытия металлических коробок и инструкция по пользованию ножом. На стенки и крышку ящика, на крышку металлической коробки и гранату наносится черной краской маркировка. Гранаты в боевом снаряжении окрашены в черный цвет. Работа частей и механизмов выстрела к гранатомету. До выстрела жало ударного механизма взрывателя упирается своим буртиком в заслонку предохранительного механизма, удерживаемую от разворота стопором, и поэтому оно не может наколоть капсюль-детонатор. При выстреле от удара бойка затвора по капсюлю-воспламенителю порохового заряда взрывается капсюльный состав и воспламеняется пороховой заряд. Образовавшиеся при сгорании порохового заряда газы выбрасывают гранату из канала ствола. Капсюль-воспламенитель воспламенительного механизма взрывателя при выстреле под действием силы инерции от линейного ускорения гранаты сжимает пружину и накалывается на жало. Луч огня от капсюля-воспламенителя через отверстие во втулке с осью зажигает пороховой состав предохранительного механизма, который на расстоянии 10-30 м от дульного среза ствола гранатомета заканчивает горение, и стопор, освободившись от порохового состава и поднимаясь под действием пружины, освобождает заслонку; заслонка, поворачиваясь под действием поворотной пружины и центробежной силы, открывает путь жалу ударного механизма. При встрече с целью (преградой) мембрана с колпачком, деформируясь, продвигает стержень с жалом ударного механизма и жало накалывает капсюль-детонатор, который взрывается и вызывает взрыв разрывного заряда гранаты. При этом пружина и корпус гранаты дробятся на осколки, которые и поражают живую силу противника. Задержки при стрельбе из гранатомета и способы их устранения. Гранатомет при правильном уходе и обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с гранатометом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности выстрелов могут быть задержки при стрельбе. Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо: постоянно содержать гранатомет в полной исправности; строго соблюдать правила хранения, осмотра, разборки, сборки, чистки и подготовки гранатомета к стрельбе; оберегать части и механизмы гранатомета от загрязнения и ударов; во время перерывов в стрельбе периодически осматривать гранатомет, удалять грязь и сгустившуюся смазку, смазывать трущиеся части ружейной смазкой; не допускать перегрева ствола, охлаждая его при напряженной стрельбе по возможности через каждые 80-90 выстрелов. В формуляре необходимо вести учет количества выстрелов, произведенных из гранатомета, отмечать все случаи задержек при стрельбе, поломок и замены частей. В случае возникновения задержки при стрельбе следует попытаться устранить ее перезаряжанием гранатомета, для чего быстро отвести затвор за рукоятку перезаряжания назад до отказа, отпустить его и продолжать стрельбу. Если перезаряжанием задержка не устранилась или после устранения снова повторяется, необходимо разрядить гранатомет, выяснить причину задержки и устранить задержку, при этом не применять чрезмерных усилий, которые могут привести к поломке частей. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для подствольного гранатомета ГП-25. 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности. Устройство выстрела ВОГ-25. Выстрел ВОГ-25 по своему устройству унитарный. Он состоит из гранаты, в головную часть корпуса которой ввинчен взрыватель, а в дно - метательный заряд. На корпусе гранаты установлен обтекатель. Граната состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки и прокладок. Корпус гранаты имеет цилиндрическую форму, изготовлен из стали и предназначен для монтажа всех частей выстрела, придания гранате поступательного и вращательного движения в канале ствола и получения осколков при разрыве гранаты. С обеих сторон корпуса нарезана внутренняя резьба для установки взрывателя и дна. Возможны варианты конструкции, когда дно соединяется с корпусом путем прессовой посадки. Дно служит для крепления метательного заряда и фиксации гранаты в канале ствола гранатомета после заряжания. Разрывной заряд ВВ цилиндрической формы предназначен для разрыва корпуса на осколки и придания им определенной скорости разлета. Разрывной заряд поджат в корпусе гранаты прокладками. Сетка изготовлена из картона, она предназначена для получения организованного дробления корпуса на осколки. Обтекатель установлен на корпусе гранаты и служит для уменьшения влияния сопротивления воздуха. Пороховой метательный заряд предназначен для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, в которой размещены пороховой заряд и капсюль-воспламенитель. Пороховой заряд закрыт кольцом и крышкой, выполненными из алюминиевой фольги. Взрыватель ВМГ-К предназначен для подрыва разрывного заряда гранаты. Взрыватель головной, ударно-мгновенного и инерционного действия, полупредохранительного типа, с пиротехническим дальним взведением и самоликвидацией. Взрыватель безопасен в служебном обращении, при транспортировании, стрельбе и на полете до взведения, при падении с высоты до 3 м на любое основание в любом положении. Он состоит из ударного и воспламенительного механизмов, предохранительного механизма дальнего взведения, механизма самоликвидации. Ударный механизм предназначен для передачи усилия реакции преграды, для обеспечения срабатывания огневой цепи взрывателя. Он состоит из крышки, винта, колпачка, двух пластин, упирающихся в жало, поджатое пружиной, и колпачка, собранных во вкладыше. Воспламенительный механизм, обеспечивающий запуск предохранительного механизма дальнего взведения, состоит из капсюля-воспламенителя, пружины, жала, закрепленного посредством кернения во втулке. Предохранительный механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность взрывателя в обращении, состоит из втулки с запрессованным пороховым составом, колпачка, пружины, колпачков, прокладки, стопора, удерживающего заслонку с пружиной от продвижения в боковое положение. В заслонке размещен высокочувствительный капсюль-детонатор накольного типа. Предохранительно-центробежный механизм, удерживающий заслонку от перемещения в боевое положение, состоит из штифта, пружины и колпачка, размещенных во втулке. Механизм самоликвидации, предназначенный для ликвидации гранаты в случае отказа при встрече с преградой, состоит из втулки с запрессованным в ней по кольцевой дорожке пороховым составом, воспламенительным составом и передаточным пороховым составом и капсюля-детонатора, закрепленного посредством кернения во втулке. Механизмы взрывателя размещены в корпусе на прокладке и поджаты через колпачок гайкой с прокладкой. В хвостовой части корпуса расположен капсюль-детонатор, закрепленный гайкой. Положение частей и механизмов гранатомета, установленного на автомате. При присоединении гранатомета к автомату втулка цевья автомата поворачивает рычаг предохранителя, который сдвигает предохранитель вправо. При этом предохранитель освобождает рычаг фиксатора, который перестает воздействовать на передающий рычаг. Передающий рычаг под действием пружины замыкателя поворачивается вверх и освобождает курок, одновременно поворачивает рычаг фиксатора в верхнее положение, прижимая его противоположный конец к фиксатору. В этом положении возможно взведение курка и производство выстрела. Курок стоит на отбойном выступе гнетка. Боевая пружина не сжата. Спуск с тягой находится в переднем положении и подпирает выступы в верхней части курка, выполняющие роль предохранителя от инерционных перегрузок (например, при стрельбе из автомата). Работа частей и механизмов гранатомета при заряжании. При заряжании гранатомета выстрел, продвигаясь по стволу до упора в торец казенника, утапливает фиксатор, который затем заскакивает в фиксирующую канавку на выстреле и удерживает его в канале ствола. Поскольку фиксатор с помощью рычага фиксатора связан с передающим рычагом, то в случае неполного досылания выстрела в ствол передающий рычаг блокирует курок (фиксатор находится в верхнем положении) и производство выстрела невозможно. Работа частей и механизмов гранатомета при выстреле. Для производства выстрела необходимо нажать на спуск до отказа, при этом тяга, установленная на спуске, своим зубом поворачивает курок па его оси. Курок, поворачиваясь, воздействует на верхний выступ гнетка и утапливает его, сжимая боевую пружину. В конце хода спуска происходит срыв курка с боевого взвода. Курок под действием боевой пружины поворачивается на оси, при этом | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | связанный с ним ударник продвигается вперед и наносит удар по капсюлю-воспламенителю метательного заряда. Происходит выстрел. Граната под действием пороховых газов преодолевает усилие прижима фиксатора и вылетает из ствола. Курок с ударником под действием отбойного выступа гнетка возвращается в исходное положение. Спуск с тягой, отпущенный после нажима, под действием пружины спуска возвращается в переднее положение, и тяга, поворачиваясь на оси, заскакивает своим зубом за боевой взвод курка. Гранатомет готов к очередному выстрелу. Для разряжания гранатомета необходимо нажать большим пальцем левой руки на экстрактор, который своим концом надавит на поддон выстрела и, преодолевая усилие фиксатора, вытолкнет выстрел из ствола. Работа частей и механизмов взрывателя. В исходном положении капсюль-детонатор в заслонке смещен относительно жала. Заслонка удерживается от перемещения в боевое положение штифтом. При выстреле капсюль-воспламенитель под действием силы инерции, преодолевая сопротивление пружины, накалывается на жало. Луч огня от капсюля-воспламенителя через пазы во втулке и зажигает воспламенительный состав, который воспламеняет пороховой состав. Колпачок и пружинное кольцо, преодолевая сопротивление пружины, под действием силы инерции опускаются вниз. На полете штифт под действием центробежной силы сжимает пружину и выходит из зацепления с заслонкой. После выгорания состава во втулке стопор под действием пружины опускается и освобождает заслонку с капсюлем-детонатором, заслонка под действием пружины перемещается в боевое положение. Под действием пружины крышка через колпачок и пружинное кольцо поднимается вверх. При встрече с преградой: а) при реакционном действии крышка, продвигаясь вниз, передает воздействие преграды жалу через колпачки и пластины. Жало, преодолевая сопротивление пружины, накалывает капсюль-детонатор, который вызывает подрыв капсюля-детонатора; б) при инерционном действии вкладыш продвигается вверх и передает усилие пружинному жалу через пластины. Жало накалывает капсюль-детонатор, который, как в первом случае, вызывает подрыв капсюля-детонатора. В случае отказа в действии взрывателя от ударного механизма при встрече с преградой выгорает пороховой состав, зажигает передаточный пороховой состав, от которого воспламеняется капсюль-детонатор и вызывает последовательный подрыв капсюлей-детонаторов. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке АГС-17; устройство и принцип действия выстрела для подствольного гранатомета ГП-25. | Запоминают устройство и принцип действия выстрелов. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Снаряжение ленты гранатомёта АГС-17 выстрелами может производиться вручную или снаряжательной машинкой. Снаряжательная машинка состоит из корпуса; верхнего лотка для помещения выстрелов; нижнего (переднего и заднего) лотка для помещения ленты; звездки с рукояткой для перемещения ленты и снаряжения ленты выстрелами; направляющей для движения снаряженной ленты; переднего и заднего съемников для отделения выстрелов от ленты. Коробка для выстрелов служит для помещения ленты с 29 выстрелами. Она имеет ручку для переноски коробки; крышку и створку, закрываемые защелками; шторку для закрывания горловины коробки при транспортировке; обойму с зацепом и зубом для присоединения коробки к гранатомету; внутри - спиральную направляющую (улитку) для направления движения ленты, выступ для | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | удержания ленты. На шторке стрелкой указано положение головной части выстрелов в коробке. Для укладки ленты в коробку необходимо открыть крышку со шторкой и створку; поместить ленту через горловину в коробку и через открытую створку продвинуть ее по улитке. После укладки ленты пустое звено надевается на выступ, крышка, шторка и створка закрываются на защелки. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: снаряжение ленты гранатомёта АГС-17 выстрелами вручную или снаряжательной машинкой и укладку гранат в коробку для выстрелов. | Запоминают снаряжение ленты выстрелами и укладку их в коробку. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

БОЕПРИПАСЫ И РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета).

2. Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

БОЕПРИПАСЫ И РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ

занятие:

Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета). Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Боеприпасы и ручные гранаты. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета). Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Гранатное поле войскового стрельбища. |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Упражнение (тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование гранатного поля войскового стрельбища, стенды, плакаты и схемы, мишенное оборудование. Учебный выстрел для автоматического гранатомета на станке. Учебный выстрел подствольного гранатомета. Машинка для снаряжения выстрелами. Стрелковое оружие, бронежилет, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обучаемого; Учебные (учебно-боевые) гранаты по 4 шт. на отделение. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: 1. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке АГС-17: основные части и механизмы | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  | гранатомета). |  | выстрела и их работа при стрельбе; назначение и устройство выстрела; работа частей и механизмов выстрела к гранатомету; задержки при стрельбе из гранатомета и способы их устранения. 2. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для подствольного гранатомета ГП-25: устройство выстрела ВОГ-25; укупорка выстрелов и маркировка; положение частей и механизмов гранатомета, не присоединенного к автомату; работа частей и механизмов гранатомета при заряжании; работа частей и механизмов гранатомета при выстреле; работа частей и механизмов взрывателя; задержки при стрельбе из гранатомета и способы их устранения. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке АГС-17; устройство и принцип действия выстрела для подствольного гранатомета ГП-25. | Запоминают устройство и принцип действия выстрелов. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: | Слушают и уясняют теоретические по |
|  |  |  | снаряжение ленты гранатомёта АГС-17 выстрелами вручную или снаряжательной машинкой; Коробка для выстрелов. | Ложения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: снаряжение ленты гранатомёта АГС-17 выстрелами вручную или снаряжательной машинкой и укладку гранат в коробку для выстрелов. | Запоминают снаряжение ленты выстрелами и укладку их в коробку. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

БОЕПРИПАСЫ И РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ

учебные Вопросы:

1. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета).

2. Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку.

# 1. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке (подствольного гранатомета)

1.1. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для автоматического гранатомета на станке АГС-17.

Для стрельбы из гранатомета применяется выстрел с осколочной гранатой.

Стрельба из гранатомета ведется настильной или навесной траекторией, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно.

Имеющийся на гранатомете регулятор позволяет вести стрельбу с двумя различными темпами: минимальным - 50-100 выстрелов в минуту и максимальным - 350-400 выстрелов в минуту.

Подача выстрелов при стрельбе производится из коробки емкостью на 29 выстрелов, снаряженных в звеньевую ленту.

Охлаждение ствола гранатомета воздушное, допускающее ведение непрерывного огня до 300 выстрелов.

Прицельная дальность стрельбы из гранатомета 1700 м. Радиус сплошного поражения убойными осколками гранаты не менее 7 м.

Масса гранатомета со станком и прицелом 31 кг; гранатомета (без станка) -18 кг; станка-12 кг; прицела без системы освещения- 1 кг; коробки с выстрелами-14,5 кг; выстрела - 0,35 кг.

Основные части и механизмы выстрела и их работа при стрельбе.

| Общий вид выстрела с осколочной гранатой к гранатомету ЛГС-17 (ВОГ-17): 1 - осколочная граната; 2 - пороховой заряд; 3 - взрыватель | Выстрел к гранатомету состоит из осколочной гранаты, порохового заряда и взрывателя мгновенного действия. При выстреле под действием пороховых газов граната выбрасывается из канала ствола с начальной скоростью 185 м/с и с помощью нарезов в канале ствола приобретает вращение вокруг своей оси. После вылета гранаты из канала ствола на расстоянии 10-30 м от дульного среза ствола происходит взведение взрывателя, а при встрече с преградой взрыватель срабатывает, вызывая детонацию разрывного заряда гранаты, при этом пружина и корпус гранаты дробятся на осколки, которые поражают живую силу противника. |
| --- | --- |

Назначение и устройство выстрела.

| Выстрел ВОГ-17: а - осколочная граната; б - пороховой заряд; в – взрыватель; 1 - корпус; 2 - ведущий поясок; 3 - пружина (осколочная рубашка); 4 - разрывной заряд; 5 - гильза; 6 - капсюль-воспламенитель; 7 - нитроглицериновый порох | Для стрельбы из гранатомета применяется 30-мм выстрел с осколочной гранатой (ВОГ-17). Выстрел ВОГ-17 состоит из осколочной гранаты, порохового заряда и головного взрывателя мгновенного действия (ВМГ). Осколочная граната предназначается для поражения живой силы осколками. Она стоит из корпуса, ведущего пояска, пружины |
| --- | --- |

(осколочной рубашки) и разрывного заряда.

Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, капсюля-воспламенителя и нитроглицеринового пороха.

| Головной взрыватель: а - ударный механизм; б - воспламенительный механизм; в - предохранительный механизм дальнего взведется; 1 – стержень; 2 - жало ударного механизма; 3 - капсюль-детонатор; 4 - капсюль-воспламенитель; 5 - пружина жала; 6 - жало воспламенительного механизма; 7 - замедлитель; 8 - пружина; 9 - колпачок, 10 - стопор; 11 - заслони; 12 - поворотная пружина; 13 - втулка; 14 - ось; 15 - поджимное кольцо; 16 - оперное кольцо; 17 - мембрана; 18 – корпус | Головной взрыватель служит для обеспечения разрыва гранаты при встрече ее с целью (преградой). Он состоит из ударного (реакционного) и воспламенительного механизмов и предохранительного механизма дальнего взведения. Ударный механизм обеспечивает срабатывание взрывателя при встрече с преградой. Он состоит из стержня, жала и капсюля-детонатора. Воспламенительный механизм обеспечивает срабатывание предохранительного механизма. Он состоит из капсюля-воспламенителя, пружины и жала. Предохранительный механизм дальнего взведения обеспечивает безопасность взрывателя в служебном обращении и дальнее взведение. |
| --- | --- |

Он состоит из замедлителя с запрессованным в него пороховым составом, пружины с колпачком и стопора, удерживающего заслонку от разворота поворотной пружиной.

Механизмы взрывателя размещены во втулке с осью, которая поджимает мембрану.

Выстрелы в окончательно снаряженном виде помещаются в бумажные гильзы и укладываются в герметичные металлические коробки по 48 штук. По две таких коробки с выстрелами укладываются в деревянные ящики. В каждый ящик вкладывается нож для вскрытия металлических коробок и инструкция по пользованию ножом.

На стенки и крышку ящика, на крышку металлической коробки и гранату наносится черной краской маркировка.

Гранаты в боевом снаряжении окрашены в черный цвет.

Работа частей и механизмов выстрела к гранатомету.

До выстрела жало ударного механизма взрывателя упирается своим буртиком в заслонку предохранительного механизма, удерживаемую от разворота стопором, и поэтому оно не может наколоть капсюль-детонатор.

При выстреле от удара бойка затвора по капсюлю-воспламенителю порохового заряда взрывается капсюльный состав и воспламеняется пороховой заряд. Образовавшиеся при сгорании порохового заряда газы выбрасывают гранату из канала ствола.

Капсюль-воспламенитель воспламенительного механизма взрывателя при выстреле под действием силы инерции от линейного ускорения гранаты сжимает пружину и накалывается на жало. Луч огня от капсюля-воспламенителя через отверстие во втулке с осью зажигает пороховой состав предохранительного механизма, который на расстоянии 10-30 м от дульного среза ствола гранатомета заканчивает горение, и стопор, освободившись от порохового состава и поднимаясь под действием пружины, освобождает заслонку; заслонка, поворачиваясь под действием поворотной пружины и центробежной силы, открывает путь жалу ударного механизма.

|  | Положение частей взрывателя: а - ударного механизма при встрече гранаты с преградой; б - воспламенительного механизма при выстреле; 1 - стержень; 2 - жало ударного механизма; 3 - капсюль-детонатор; 4 - капсюль-воспламенитель; 5 - пружина жала; 6 - жало воспламенительного механизма; 7 - заслонка; 8 - мембрана; 9 - ось |
| --- | --- |

При встрече с целью (преградой) мембрана с колпачком, деформируясь, продвигает стержень с жалом ударного механизма и жало накалывает капсюль-детонатор, который взрывается и вызывает взрыв разрывного заряда гранаты. При этом пружина и корпус гранаты дробятся на осколки, которые и поражают живую силу противника.

Задержки при стрельбе из гранатомета и способы их устранения.

Гранатомет при правильном уходе и обращении с ним является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с гранатометом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности выстрелов могут быть задержки при стрельбе.

Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо:

- постоянно содержать гранатомет в полной исправности;

- строго соблюдать правила хранения, осмотра, разборки, сборки, чистки и подготовки гранатомета к стрельбе;

- оберегать части и механизмы гранатомета от загрязнения и ударов;

- во время перерывов в стрельбе периодически осматривать гранатомет, удалять грязь и сгустившуюся смазку, смазывать трущиеся части ружейной смазкой;

- не допускать перегрева ствола, охлаждая его при напряженной стрельбе по возможности через каждые 80-90 выстрелов.

В формуляре необходимо вести учет количества выстрелов, произведенных из гранатомета, отмечать все случаи задержек при стрельбе, поломок и замены частей.

В случае возникновения задержки при стрельбе следует попытаться устранить ее перезаряжанием гранатомета, для чего быстро отвести затвор за рукоятку перезаряжания назад до отказа, отпустить его и продолжать стрельбу. Если перезаряжанием задержка не устранилась или после устранения снова повторяется, необходимо разрядить гранатомет, выяснить причину задержки и устранить задержку, как указано ниже, при этом не применять чрезмерных усилий, которые могут привести к поломке частей.

| Задержка | Причина задержки | Способ устранения задержки |
| --- | --- | --- |
| Непродвижение выстрела в приемнике при заряжании или при стрельбе | 1. Неполный отвод затвора в заднее положение при заряжании. 2. Нерезкое отпускание рукоятки перезаряжания при заряжании. 3. Неполный отход затвора вследствие загрязнения подвижных частей. 4. Неподача выстрела из-за увеличенного шага ленты (растяжение звена ленты) | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При повторении задержки открыть приемник, отделить ленту, удалить недосланный выстрел, зарядить гранатомет и продолжать стрельбу |
| Пропуск подачи выстрела. Затвор в переднем положении, выстрела не произошло | Выпадание выстрела, поданного к входному окну ствольной коробки, из звена ленты | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу |
| Осечка. Затвор в переднем положении, выстрела не произошло | 1. Недостаточный выход бойка, связанный с недоходом затвора в переднее положение. 2. Загрязнение гранатомета. 3. Неисправность выстрела. 4. Неисправность бойка | Перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. При неисправности бойка отправить гранатомет в ремонтную мастерскую |

1.2. Назначение, устройство и принцип действия выстрела для подствольного гранатомета ГП-25.

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности.

| 40-мм выстрел ВОГ-25: а - общий вид и маркировка; б - разрез; 1 - взрыватель; 2 - обтекатель; 3 - прокладки; 4 - картонная сетка; 5 - корпус гранаты; 6 - разрывной заряд ВВ; 7 - дно гранаты; 8 - пороховой метательный заряд | Устройство выстрела ВОГ-25. Выстрел ВОГ-25 по своему устройству унитарный. Он состоит из гранаты, в головную часть корпуса которой ввинчен взрыватель, а в дно - метательный заряд. На корпусе гранаты установлен обтекатель. Граната состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки и прокладок. Корпус гранаты имеет цилиндрическую форму, изготовлен из стали и предназначен для монтажа всех частей выстрела, придания гранате поступательного и вращательного движения в канале ствола и получения осколков при разрыве гранаты. С обеих сторон корпуса нарезана внутренняя резьба для установки взрывателя и дна. Возможны варианты конструкции, когда дно соединяется с корпусом путем прессовой посадки. |
| --- | --- |

Дно служит для крепления метательного заряда и фиксации гранаты в канале ствола гранатомета после заряжания.

Разрывной заряд ВВ цилиндрической формы предназначен для разрыва корпуса на осколки и придания им определенной скорости разлета.

Разрывной заряд поджат в корпусе гранаты прокладками.

Сетка изготовлена из картона, она предназначена для получения организованного дробления корпуса на осколки.

Обтекатель установлен на корпусе гранаты и служит для уменьшения влияния сопротивления воздуха.

| Пороговой метательный заряд: 1 - капсюль-воспламенитель; 2 - гильза; 3 - кольцо; 4 - крышка; 5 - пороховой заряд Взрыватель ВМГ-К: 1 - крышка: 2 - прокладка; 3. 19, 21. 22. 26, 27, 29. 36-колпачки: 4 - пластина; 5, 39 - жало; 6. 25, 31, 35. 38 - пружины; 7 - вкладыш; 8 - гайка; 9. 15, 32 - капсюли-детонаторы; 10 - заслонка; 11, 17 - втулки; 12 - корпус: 13 - пороховой состав; 14 - прокладка; 16 - гайка; 18 - пороховой состав; 20 - пружина; 23 - прокладка; 24 - стопор; 23 - винт; 30 - кольцо пружинное; 33 - передаточный пороховой состав: 34 - штифт; 37 - капсюль-воспламенитель; 40 - воспламенительный состав | Пороховой метательный заряд предназначен для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, в которой размещены пороховой заряд и капсюль-воспламенитель. Пороховой заряд закрыт кольцом и крышкой, выполненными из алюминиевой фольги. Взрыватель ВМГ-К предназначен для подрыва разрывного заряда гранаты. Взрыватель головной, ударно-мгновенного и инерционного действия, полупредохранительного типа, с пиротехническим дальним взведением и самоликвидацией. Взрыватель безопасен в служебном обращении, при транспортировании, стрельбе и на полете до взведения, при падении с высоты до 3 м на любое основание в любом положении. Он состоит из ударного и воспламенительного механизмов, предохранительного механизма дальнего взведения, механизма самоликвидации. Ударный механизм предназначен для передачи усилия реакции преграды, для обеспечения срабатывания огневой цепи взрывателя. Он состоит из крышки 1, винта 28, колпачка 3, двух пластин 4, упирающихся в жало 5, поджатое пружиной 6, и колпачка 27, собранных во вкладыше 7. Воспламенительный механизм, обеспечивающий запуск предохранительного механизма дальнего взведения, состоит из капсюля-воспламенителя 37, пружины 38, жала 39, закрепленного посредством кернения во втулке 11. Предохранительный механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность взрывателя в обращении, состоит из втулки 17 с запрессованным пороховым составом 18, колпачка 19, пружины 20, колпачков 21, 22, прокладки 23, стопора 24, удерживающего заслонку 10 с пружиной 25 от продвижения в боковое положение. |
| --- | --- |

В заслонке размещен высокочувствительный капсюль-детонатор 9 накольного типа.

Предохранительно-центробежный механизм, удерживающий заслонку от перемещения в боевое положение, состоит из штифта 34, пружины 35 и колпачка 36, размещенных во втулке 11.

Механизм самоликвидации, предназначенный для ликвидации гранаты в случае отказа при встрече с преградой, состоит из втулки 11 с запрессованным в ней по кольцевой дорожке пороховым составом 13, воспламенительным составом 40 и передаточным пороховым составом 33 и капсюля-детонатора 32, закрепленного посредством кернения во втулке 11.

Механизмы взрывателя размещены в корпусе 12 на прокладке 14 и поджаты через колпачок 26 гайкой 8 с прокладкой 2. В хвостовой части корпуса расположен капсюль-детонатор 15, закрепленный гайкой 16.

# Укупорка выстрелов и маркировка.

Укупорка выстрелов ВОГ-25 производится в деревянные ящики. В ящик укладываются три герметичные сварно-закатные металлические коробки по 28 выстрелов в каждой; выстрелы в коробках укладываются в цилиндрических бумажных гильзах в горизонтальном положении с чередованием направлений. Плотность укладки выстрелов обеспечивается картонными прокладками. Всего в ящике укладывается 84 выстрела.

| Укупорка выстрелов ВОГ-25: а - металлическая коробка; б - деревянный ящик (вверху - передняя стенка, внизу - крышка) | Одна из трех коробок обвязана шпагатом для удобства ее извлечения из ящика. Внутри каждой коробки уложены вкладыши для обеспечения сохранности выстрелов при транспортировании и вскрытии коробок ножом. Нож для вскрытия коробок, завернутый в бумагу, уложен в ящик. К корпусу ящика на двух петлях прикреплена крышка, которая закрывается двумя замками. Кроме того, ящик имеет две деревянные ручки для переноски. На обтекателе выстрела имеется маркировка (рис. 19): сверху указан индекс выстрела (7П17), ниже - три числа, отделенные друг от друга черточками: первое число - шифр сборочного завода, второе-номер партии выстрелов, третье - год их изготовления. Взрыватель ВМГ-К имеет па крышке маркировку, в которой указываются: марка взрывателя (ВМГ-К), номер завода-изготовителя, номер партии и год изготовления. На крышке металлической коробки нанесены: индекс гранатомета (6Г15), индекс выстрела (7П17), шифр сборочного завода, номер партии выстрелов и год их изготовления, количество выстрелов (28 шт.). |
| --- | --- |

На передней стенке ящика нанесены:

- на левой части, ближе к середине, - индекс выстрела (7П17), шифр сборочного завода, номер партии выстрелов и год их изготовления, количество выстрелов (84 шт.);

- на правой части, ближе к середине, - индекс гранатомета (6Г15) и количество выстрелов в ящике (84 шт.);

- на правой части, внизу, - масса ящика с выстрелами.

На крышке ящика нанесен равносторонний треугольник, в середине которого цифрами обозначен разряд груза в соответствии с действующими правилами перевозок, и силуэт ножа (если нож вложен в данный ящик).

Для вскрытия ящика с выстрелами необходимо:

- снять с ящика ошиновочную ленту с помощью инструмента, не вызывающего повреждения ящика;

- извлечь стопорные вилки, открыть замки и крышку ящика;

- из вскрытого ящика сначала извлечь коробку, обвязанную шпагатом, поперечные перегородки, а затем остальные коробки.

После извлечения коробок из ящика их нужно осмотреть, если коробка окажется деформированной, то все выстрелы, находящиеся в данном ящике, необходимо проверить на наличие повреждений. Коробки вскрывать только специальным ножом, находящимся в ящике. Прорезать ножом три стороны крышки коробки, а затем отогнуть крышку вверх.

# Положение частей и механизмов гранатомета, не присоединенного к автомату.

В гранатомете, не присоединенном к автомату, предохранитель под действием пружины сдвинут влево и удерживает рычаг фиксатора в нижнем положении, который, преодолевая сопротивление пружины замыкателя, поворачивает передающий рычаг вниз. Последний, взаимодействуя с предохранительным выступом курка, блокирует курок. Поэтому взведение курка и, следовательно, выстрел из гранатомета, не присоединенного к автомату, невозможны.

# Положение частей и механизмов гранатомета, установленного на автомате.

При присоединении гранатомета к автомату втулка цевья автомата поворачивает рычаг предохранителя, который сдвигает предохранитель вправо. При этом предохранитель освобождает рычаг фиксатора, который перестает воздействовать на передающий рычаг. Передающий рычаг под действием пружины замыкателя поворачивается вверх и освобождает курок, одновременно поворачивает рычаг фиксатора в верхнее положение, прижимая его противоположный конец к фиксатору. В этом положении возможно взведение курка и производство выстрела. Курок стоит на отбойном выступе гнетка. Боевая пружина не сжата. Спуск с тягой находится в переднем положении и подпирает выступы в верхней части курка, выполняющие роль предохранителя от инерционных перегрузок (например, при стрельбе из автомата).

# Работа частей и механизмов гранатомета при заряжании.

При заряжании гранатомета выстрел, продвигаясь по стволу до упора в торец казенника, утапливает фиксатор, который затем заскакивает в фиксирующую канавку на выстреле и удерживает его в канале ствола. Поскольку фиксатор с помощью рычага фиксатора связан с передающим рычагом, то в случае неполного досылания выстрела в ствол передающий рычаг блокирует курок (фиксатор находится в верхнем положении) и производство выстрела невозможно.

# Работа частей и механизмов гранатомета при выстреле.

Для производства выстрела необходимо нажать на спуск до отказа, при этом тяга, установленная на спуске, своим зубом поворачивает курок па его оси. Курок, поворачиваясь, воздействует на верхний выступ гнетка и утапливает его, сжимая боевую пружину.

В конце хода спуска происходит срыв курка с боевого взвода. Курок под действием боевой пружины поворачивается на оси, при этом связанный с ним ударник продвигается вперед и наносит удар по капсюлю-воспламенителю метательного заряда. Происходит выстрел. Граната под действием пороховых газов преодолевает усилие прижима фиксатора и вылетает из ствола.

Курок с ударником под действием отбойного выступа гнетка возвращается в исходное положение. Спуск с тягой, отпущенный после нажима, под действием пружины спуска возвращается в переднее положение, и тяга, поворачиваясь на оси, заскакивает своим зубом за боевой взвод курка. Гранатомет готов к очередному выстрелу.

Для разряжания гранатомета необходимо нажать большим пальцем левой руки на экстрактор, который своим концом надавит на поддон выстрела и, преодолевая усилие фиксатора, вытолкнет выстрел из ствола.

# Работа частей и механизмов взрывателя.

В исходном положении капсюль-детонатор 9 в заслонке 10 смещен относительно жала 5 (см. рис. Взрыватель ВМГ-К). Заслонка удерживается от перемещения в боевое положение штифтом 34.

При выстреле капсюль-воспламенитель 37 под действием силы инерции, преодолевая сопротивление пружины 38, накалывается на жало 39. Луч огня от капсюля-воспламенителя через пазы во втулке и зажигает воспламенительный состав 40, который воспламеняет пороховой состав 13.

Колпачок 3 и пружинное кольцо 30, преодолевая сопротивление пружины 31, под действием силы инерции опускаются вниз.

На полете штифт 34 под действием центробежной силы сжимает пружину 35 и выходит из зацепления с заслонкой 10. После выгорания состава 18 во втулке 17 стопор 24 под действием пружины 20 опускается и освобождает заслонку 10 с капсюлем-детонатором 9, заслонка под действием пружины 25 перемещается в боевое положение. Под действием пружины 6 крышка через колпачок 3 и пружинное кольцо 30 поднимается вверх.

При встрече с преградой:

а) при реакционном действии крышка 1, продвигаясь вниз, передает воздействие преграды жалу 5 через колпачки 3 и 29 и пластины 4. Жало, преодолевая сопротивление пружины 6, накалывает капсюль-детонатор 9, который вызывает подрыв капсюля-детонатора 15;

б) при инерционном действии вкладыш 7 продвигается вверх и передает усилие пружинному жалу 5 через пластины 4. Жало накалывает капсюль-детонатор 9, который, как в первом случае, вызывает подрыв капсюля-детонатора 15.

В случае отказа в действии взрывателя от ударного механизма при встрече с преградой выгорает пороховой состав 13, зажигает передаточный пороховой состав 33, от которого воспламеняется капсюль-детонатор 32 и вызывает последовательный подрыв капсюлей-детонаторов 9 и 15.

# Задержки при стрельбе из гранатомета и способы их устранения.

В случае задержки при стрельбе еще раз нажать на спуск. При повторении задержки перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. Наиболее характерные задержки, их причины и способы устранения указаны в таблице.

| № п/п | Задержка | Наиболее вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осечка | Выстрел не полностью дослан в канал ствола | Дослать выстрел до упора в казенник (должен быть слышен щелчок фиксатора). Повторно нажать на спуск |
|  |  | Ударник загрязнен | Прочистить ударник |
| 2 | Тугое вхождение выстрела в канал ствола гранатомета | Канал ствола гранатомета или выстрел загрязнен | Протереть капал ствола и выстрел |
|  |  | Деформация выстрела | Заменить выстрел |
| 3 | Тугое извлечение выстрела из каната ствола | Деформация выстрелa | Извлечь выстрел, ударяя по экстрактору рукояткой штыка-ножа автомата. Заменить выстрел |

# 2. Снаряжение ленты выстрелами и укладка ее в коробку

Снаряжение ленты гранатомёта АГС-17 выстрелами может производиться вручную или снаряжательной машинкой. Снаряжательная машинка состоит из корпуса; верхнего лотка для помещения выстрелов; нижнего (переднего и заднего) лотка для помещения ленты; звездки с рукояткой для перемещения ленты и снаряжения ленты выстрелами; направляющей для движения снаряженной ленты; переднего и заднего съемников для отделения выстрелов от ленты.

|  | Схема снаряжательной машинки: 1 – корпус; 2 - верхний лоток; 3 - нижний передний лоток; 4 - нижний задний лоток; 5 - звездочка; 6 - рукоятка; 7 - направляющая; 8 - передний съемник; 9 - задний съемник; 10 - передняя стяжка; 11 - задняя стяжка; 12 - лента; 13 - выстрелы |
| --- | --- |
| Коробка для выстрелов: 1 - ручка; 2-крышка; 3- защелка крышки; 4 – створка; 5 - защелка створки; 6 - шторка; 7 - зацеп; 8 – зуб; 9 - улитка; 10 - горловина; 11 – выступ | Коробка для выстрелов служит для помещения ленты с 29 выстрелами. Она имеет ручку для переноски коробки; крышку и створку, закрываемые защелками; шторку для закрывания горловины коробки при транспортировке; обойму с зацепом и зубом для присоединения коробки к гранатомету; внутри - спиральную направляющую (улитку) для направления движения ленты, выступ для удержания ленты. На шторке стрелкой указано положение головной части выстрелов в коробке. Для укладки ленты в коробку необходимо открыть крышку со шторкой и створку; поместить ленту через горловину в коробку и через открытую створку продвинуть ее по улитке. После укладки ленты пустое звено надевается на выступ, крышка, шторка и створка закрываются на защелки. |

# Footnotes

Выстрелы могут укладываться в коробки и без цилиндрических бумажных гильз.