ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА ОРУЖИЯ (ВООРУЖЕНИЯ) К СТРЕЛЬБЕ

учебные Вопросы:

1. Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе.

2. Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою.

3. Составление контрольно - выверочной мишени.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Техническое обслуживание и подготовка оружия (вооружения) к стрельбе. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе. Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою. Составление контрольно - выверочной мишени. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, плакаты и схемы. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность боевой техники, оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1. | Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Осмотр и подготовка к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) и боеприпасов к ним. Для проверки исправности автомата (пулемета), его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе производятся контрольные осмотры автомата (пулемета), принадлежности и магазинов. Порядок контрольного осмотра автомата (пулемета) солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей автомата (пулемета) и проверить: нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, отколов и побитостей; надежно ли крепление шомпола; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки автомата (пулемета) частях, наличие ремня, а у автомата (пулемета) со складывающимся прикладом и наличие чехла для автомата (пулемета). При осмотре патронов проверить: нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы; нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад. Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается. Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе. Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы. Автомат (пулемет) готовится к стрельбе под руководством командира отделения. Для подготовки автомата (пулемета) к стрельбе необходимо: произвести чистку, осмотреть автомат (пулемет) в разобранном виде и смазать его; осмотреть автомат (пулемет) в собранном виде; осмотреть магазины. Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины. Если автомат (пулемет) продолжительное время находился на морозе, то перед, его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. Осмотр и подготовка к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) и боеприпасов к нему. Порядок контрольного осмотра автомата солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в Наличии всех частей автомата и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, сколов и побитостей; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки автомата частях, наличие ремня и чехла для автомата. Осмотр боевых патронов. Патроны осматривать перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров. При осмотре патронов проверить: нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; нет ли на капсюле зеленого налета и невыступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы; нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад. Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается. Подготовка автомата к стрельбе. Подготовка автомата к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы. Автомат готовится к стрельбе под руководством командира отделения. Для подготовки автомата к стрельбе необходимо: произвести чистку, осмотреть автомат в разобранном виде и смазать его; осмотреть автомат в собранном виде; осмотреть магазины. Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины. Если автомат продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. Осмотр и подготовка к стрельбе 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) и боеприпасов к ней. Порядок осмотра винтовки солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в. наличии всех частей винтовки и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, вмятин, царапин, забоин, отколов и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов винтовки и оптического прицела; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки винтовки частях, наличие магазинов, штыка-ножа, принадлежности, чехла для оптического прицела, сумки для оптического прицела и магазинов, а также сумочки с зимним устройством освещения сетки, запасными батарейками и масленкой. Осмотр боевых патронов. Патроны осматривать перед стрельбой, а также по распоряжению командира. При осмотре патронов проверить: нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; нет ли на капсюле зеленого налета и трещин, не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы; нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад. Если патроны загрязнены, покрыты небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Подготовка снайперской винтовки к стрельбе. Подготовка винтовки к стрельбе имеет целью обеспечить безотказную работу ее во время стрельбы. Подготовка винтовки к стрельбе производится под руководством командира отделения. Для подготовки винтовки к стрельбе необходимо: - произвести чистку винтовки; - осмотреть винтовку в разобранном виде и смазать; - осмотреть винтовку в собранном виде; - осмотреть оптический прицел и подзарядить люминесцентный экран. Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазин. Если винтовка продолжительное время находилась на морозе, то перед ее заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку подавателем вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к магазину так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок магазина дном гильзы к задней стенке магазина. Если магазин снаряжен полностью (10 патронами), то в отверстии на задней стенке магазина виден патрон. Для подзарядки люминесцентного экрана необходимо повернуть флажок экрана в горизонтальное положение, положить прицел окном со светофильтром к свету или подвергнуть облучению от источника света, содержащего ультрафиолетовые лучи. Время подзарядки: при дневном рассеянном свете - 15 минут, при освещении прямыми солнечными лучами и при облучении электролампой мощностью 100-200 ватт на расстоянии 20 см - 7-10 минут. Заряженный экран сохраняет способность улавливать инфракрасные лучи в течение 6 - 7 суток, после чего его нужно снова зарядить. Осмотр и подготовка к стрельбе 77,62-мм пулемета Калашникова ПКТ и боеприпасов к нему. Порядок контрольного осмотра пулемета и установки солдатами и сержантами. При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей пулемета и установки и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов и изменить бои пулемета, нет ли на пластмассовых частях трещин, отколов и побитостей, наличие принадлежности, патронных лент, коробок, запасного ствола, работу механизмов наводки установки. Осмотр боевых патронов. Патроны осматривать перед стрельбой и по распоряжению командира. При осмотре патронов проверить: нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; нет ли на капсюле зеленого налета и трещин, не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы;- нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад. Если патроны запылились и загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Подготовка пулемета к стрельбе. Подготовка пулемета к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы. Подготовка пулемета к стрельбе производится под руководством командира отделения. Для подготовки пулемета к стрельбе необходимо: произвести неполную разборку пулемета; произвести чистку пулемета; осмотреть пулемет в разобранном виде; собрать пулемет, тщательно смазав при этом все его части; проверить установку регулятора газовой камеры; осмотреть пулемет в собранном виде; проверить величину зазора между задним срезом ствола и затвором; установить и закрепить пулемет на установке; соединить колодку штепсельного разъема электроспуска пулемета ПКТ с вилкой; опробовать работу электроспуска; произвести выверку пулемета ПКТ и прицела по контрольно-выверочной мишени; осмотреть коробки с патронными лентами. Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими ленту. | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Если пулемет продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: осмотр и подготовку к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74; РПК74Н, РПКС74Н) и боеприпасов к ним; осмотр и подготовку к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) и боеприпасов к нему; осмотр и подготовку к стрельбе 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) и боеприпасов к ней; осмотр и подготовку к стрельбе 77,62-мм пулемета Калашникова ПКТ и боеприпасов к нему. | Запоминают основные положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Проверка и приведение 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ. 1. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою. Автомат (пулемет), находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою. Проверка боя автомата (пулемета) производится: при поступлении его в подразделение; после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой; при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль. В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов (пулеметов) и приведения их к нормальному бою. Перед проверкой боя автомат (пулемет) следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении. Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов (пулеметов). Стрельба при проверке боя автоматов (пулеметов) и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками (пулеметчиками), отобранными командиром подразделения. При проверке боя должны присутствовать автоматчики (пулеметчики), за которыми закреплены автоматы (пулеметы), их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3, целик 0. Положение для стрельбы: из автомата - лежа с упора, из пулемета - лежа с сошки. Автомат - без штыка-ножа. Автомат приводится к нормальному бою с дульным тормозом-компенсатором, а пулемет - с пламегасителем, которые в дальнейшем при стрельбе не свинчиваются. Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, отрезанной при стрельбе из автомата по пятой горизонтальной, при стрельбе из пулемета - по восьмой горизонтальной линии; за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания при стрельбе из автомата на расстоянии 13 см, из пулемета - на расстоянии 11 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся: автомата - стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), пулемета - сначала стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), а затем автоматическим огнем (8 патронов в 2-3 очереди). 2. Выверка прицела НСПУ, проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ. По окончании проверки боя или приведения к нормальному бою автомата АК74Н, АКС74Н и пулемета РПК74Н, РПКС74Н с открытым прицелом производится выверка прицела НСПУ. Для этого необходимо: проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУ надписи (маркировки) у автомата - «АК74», у пулемета - «РПК74»; присоединить к автомату (пулемету) прицел НСПУ; вращением маховичка поставить прицел на деление 4; закрепить автомат (пулемет) в прицельном станке и навести его по открытому прицелу, поставленному на деление 4, в точку прицеливания на середине нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (прямоугольника) заклеить полоской белой бумаги шириной 2 см; включить прицел НСПУ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регулировки и кольцо диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени; проверить, куда направлена вершина угольника сетки прицела, если она не совпадает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специальным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прицеливания и вращением маховичка прицела и винта шкалы боковых поправок совместить вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (прямоугольника); при этом шкала прицела не должна перемещаться; затем осторожно завинтить стопорные винты до отказа; проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, выверить прицел в изложенной выше последовательности; выключить прицел; снять автомат (пулемет) со станка. После выверки прицела НСПУ производится проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ по тем же правилам, что и с открытым прицелом, только вместо установки открытого прицела на деление 3 на НСПУ устанавливается прицел на деление 4 и контрольная точка отмечается при стрельбе из автомата над точкой прицеливания на расстоянии 24 см, из пулемета - на расстоянии 20 см. При отклонении средней точки попадания от контрольной более чем на 5 см необходимо отпустить стопорные винты и вращением маховичка прицела и винта шкалы механизма боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить до отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрельбе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см. Проверка и приведение 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ. 1. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою. Автомат, находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою. Проверка боя автомата производится: при поступлении его в подразделение; после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой; при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль. В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов и приведения их к нормальному бою. Перед проверкой боя автомат следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении. Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов.73. Стрельба при проверке боя автоматов и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками, отобранными командиром подразделения. При проверке боя должны присутствовать автоматчики, за которыми закреплены автоматы, их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел П. Положение для стрельбы - лежа с упора. Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 30 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания на расстоянии 19 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона). 2.Выверка прицела НСПУМ, проверка боя и приведение к нормальному бою автомата с прицелом НСПУМ. По окончании проверки боя или приведения к нормальному бою автомата АКС74УН2 с открытым прицелом производится выверка прицела НСПУМ. Для этого необходимо: проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУМ надписи (маркировки) - «АКС74У»; присоединить к автомату прицел НСПУМ; вращением маховичка поставить прицел на деление 4; закрепить автомат в прицельном станке и навести его по открытому прицелу, поставленному на деление П, в точку прицеливания на середине нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (черного прямоугольника) заклеить полоской белой бумаги шириной 2 см; включить прицел НСПУМ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регулировки и кольцо диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени; проверить, куда направлена вершина угольника сетки прицела; если она не совпадает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специальным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прицеливания и вращением маховичка прицела и винта шкалы боковых поправок совместить вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (черного прямоугольника); при этом шкала прицела не должна перемещаться; затем осторожно завинтить стопорные винты до отказа; проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, выверить прицел в изложенной выше последовательности; выключить прицел; снять автомат со станка. После выверки прицела НСПУМ производятся проверка боя и приведение к нормальному бою автомата с прицелом НСПУМ по тем же правилам, что и с открытым прицелом, но на НСПУМ устанавливается прицел на деление 4 и контрольная точка отмечается над точкой прицеливания на расстоянии 28 см. При отклонении средней точки попадания от контрольной более чем на 5 см необходимо отпустить стопорные винты и вращением маховичка прицела и винта шкалы механизма боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить до отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрельбе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см. Проверка и приведение 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) к нормальному бою. Выверка оптического прицела. 1. Проверка боя снайперской винтовки и приведение ее к нормальному бою. Снайперская винтовка, находящаяся в подразделении, должна быть приведена к нормальному бою. Необходимость приведения винтовки к нормальному бою устанавливается проверкой боя. Проверка боя винтовки производится: при поступлении винтовки в подразделение; после ремонта винтовки и замены частей, которые могли бы изменить ее бой; при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя винтовки. В боевой обстановке проверка боя винтовки производится периодически при каждой возможности. Проверка боя снайперских винтовок и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя винтовок. Перед проверкой боя винтовку следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки. Проверка боя винтовки и приведение ее к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища, при нормальном освещении. Снайперская винтовка проверяется и приводится к нормальному бою с открытым прицелом, после чего производится выверка оптического прицела и контрольная стрельба с оптическим прицелом. Стрельба при проверке боя винтовки и приведении ее к нормальному бою производится лично снайпером, за которым она закреплена. При проверке боя должен присутствовать оружейный мастер или оружейный техник с необходимым инструментом. Огонь из винтовки при проверке боя и приведении ее к нормальному бою ведется без штыка-ножа. Для проверки боя винтовки и приведения ее к нормальному бою применяются патроны с обыкновенной пулей со стальным сердечником, взятые из герметической укупорки. Патроны должны быть одной партии. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3. Положение для стрельбы - лежа с упора. Стрельба ведется по проверочной мишени или черному прямоугольнику размером 20 см по ширине и 30 см по высоте, укрепленным на белом щите шириной 0,5 м и высотой 1 м. Точкой прицеливания служит середина нижнего края проверочной мишени, подклеенной снизу белой бумагой по первую белую линию, или черного прямоугольника; она должна находиться приблизительно на уровне глаза стреляющего. По отвесной линии на расстоянии 16 см выше точки прицеливания на проверочной мишени (черном прямоугольнике) отмечается мелом или цветным карандашом нормальное положение средней точки попадания при стрельбе с открытым прицелом. Эта точка (центр круга на проверочной мишени) является контрольной (КТ). 2. Выверка оптического прицела. По окончании проверки боя винтовки или приведения ее к нормальному бою производится выверка оптического прицела. Для этого необходимо: присоединить к винтовке оптический прицел и щеку приклада; вращением маховичков поставить прицел на деление 3 и шкалу боковых поправок на 0; закрепить винтовку в прицельном станке и навести ее по открытому прицелу, поставленному на деление 3, в точку прицеливания, в которую производилась наводка при стрельбе с открытым прицелом; затем нижнюю часть прямоугольника заклеить белой полоской бумаги шириной 2 см; посмотреть в оптический прицел и заметить, куда направлен основной (верхний) угольник сетки прицела; если он направлен в середину нижнего края прямоугольника, то оптический прицел считается выверенным; в случае несовмещения основного угольника сетки прицела с точкой прицеливания необходимо освободить стопорные (боковые) винты маховичков на один-два оборота, а затем вращением торцовых гаек подвести острие основного угольника сетки под точку прицеливания и осторожно завинтить стопорные винты маховичков до отказа; проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению точки прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, снова выверить прицел в изложенной выше последовательности. После выверки оптического прицела произвести контрольную стрельбу с оптическим прицелом при тех же условиях, что и при проверке боя винтовки с открытым прицелом, только контрольная точка отмечается на высоте 14 см от точки прицеливания (снизу белую бумагу подклеить до третьей белой линии проверочной мишени). Если в результате контрольной стрельбы все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, но средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки более чем на 3 см, следует определить отклонение средней точки попадания, освободить стопорные винты маховичков и внести соответствующие поправки в установки торцовых гаек. Перемещение торцовой гайки на одно деление дополнительной шкалы при стрельбе на 100 м изменяет положение средней точки попадания на 5 см. После внесения поправок в установки торцовых гаек необходимо произвести повторную стрельбу. Если при повторной стрельбе все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, а средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см, то винтовка считается приведенной к нормальному бою. По окончании приведения винтовки к нормальному бою положение средней точки попадания заносится в формуляр. Проверка и приведение 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) к нормальному бою. 2.4.1. Проверка боя 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) и приведение его к нормальному бою. Пулемет, находящийся в подразделении, должен быть приведен к нормальному бою. Необходимость приведения пулемета к нормальному бою устанавливается проверкой боя. Проверка боя пулемета производится: при поступлении пулемета в подразделение (пулемет ПКТ при этом только выверяется по контрольной мишени); после ремонта пулемета и замены частей, которые могли бы изменить его бой; при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя пулемета. В боевой обстановке проверка боя пулеметов производится периодически при каждой возможности. Проверка боя пулеметов и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники, до командира части включительно, обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя пулеметов и приведения их к нормальному бою. Перед проверкой боя пулемет следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки. Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении. При проверке боя и приведении к нормальному бою пулемета ПКТ машины устанавливаются обычно на отгоризонтированные по уровню площадки (допускается крен не более 2°) с твердыми опорами под гусеницы (колеса). Давление в шинах колес машин должно быть нормальным, включается первая передача и затягивается ручной тормоз. Стрельба при проверке боя пулеметов и приведении их к нормальному бою производится лучшими наводчиками (пулеметчиками) подразделения, отобранными командиром роты. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, ходить к мишеням не разрешается. При проверке боя должны присутствовать пулеметчики (наводчики, наводчики-операторы), за которыми закреплены пулеметы, их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом. Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производится стрельбой на дальность 100 м патронами с обыкновенной пулей (со стальным сердечником или легкой обр. 1908 г.), взятыми из герметической укупорки. Из пулемета ПКТ ведется только автоматический огонь (10 патронов одной очередью). Проверка боя и приведение к нормальному бою спаренного пулемета ПКТ. Перед проверкой боя спаренного пулемета ПКТ необходимо произвести выверку прицела и пулемета ПКТ относительно пушки (орудия, крупнокалиберного пулемета КДВТ) по контрольной мишени, ранее построенной для каждой машины и выставленной в 20 м (для некоторых танков в 25 м) от дульного среза пушки (орудия, пулемета КПВТ). Для этого навести ствол пушки (орудия) через отверстие клина затвора для бойка ударника (диоптр) и перекрестие на дульном срезе ствола (ствол пулемета КПВТ с помощью трубки холодной пристрелки ТХП) в соответствующую точку на контрольной мишени. Установить шкалу дальности танкового прицела на 0. Проверить, куда направлены центральный угольник (верхнее перекрестие) прицела и перекрестие ТХП, вставленной в канал ствола спаренного пулемета. Если они совпадают со своими точками на контрольной мишени, то выверка на этом заканчивается. Если они не совпадают со своими точками, то необходимо их совместить, пользуясь винтами прицела «Выверка по горизонту», «Выверка по вертикали» и втулками выверочного механизма установки пулемета ПКТ. Проверка боя и приведение к нормальному бою спаренного пулемета ПКТ производятся стрельбой по пристрелочной мишени, предусмотренной для каждой машины и установленной в 100 м от дульного среза пулемета, одной очередью в 10 выстрелов. При этом на пулеметной шкале прицела устанавливается прицел 4, у боевой машины пехоты совмещается марка прицела 6, а у бронетранспортеров - вершина угольника прицела. Бой пулемета считается нормальным, если не менее восьми пробоин из десяти (кучность боя) вмещаются в габарит наложенного на пробоины прямоугольника размером 14x16 см (у бронетранспортеров - в габарит радиусом 20 см) и средняя точка попадания находится в прямоугольнике на пристрелочной мишени размером 11x13 см (у бронетранспортеров - в габарите меткости на этой мишени). Если бой пулемета этим условиям не отвечает, то пулемет приводится к нормальному бою. При неудовлетворительной кучности боя осмотреть пулемет, его установку в машине и провести повторную стрельбу. Если кучность боя при повторной стрельбе больше указанных в ст. 125 габаритов, пулемет отправить в ремонтную мастерскую. Если при нормальной кучности боя средняя точка попадания очереди выходит за размеры прямоугольника (габарита меткости) на пристрелочной мишени, необходимо замерить величину отклонения средней точки попадания от центра прямоугольника (габарита меткости) и с помощью делений на втулках выверочного механизма изменить положение пулемета (поворот втулки на одно большое деление соответствует перемещению средней точки попадания на одну тысячную, т. е. на дальности 100 м на 10 см). При этом следует завинтить ту втулку, в какую сторону отклонилась средняя точка попадания, предварительно отвинтив на необходимое количество делений втулку с противоположной стороны. Например, для перемещения средней точки попадания вниз на 30 см необходимо отвернуть нижнюю втулку вертикального винта (задней стойки) на три больших деления и довернуть (завинтить) верхнюю втулку на три больших деления. Правильность перемещения пулемета проверяется повторной стрельбой. После приведения пулемета к нормальному бою втулки выверочного механизма зашплинтовать проволокой и построить контрольную мишень, которая позволяет без стрельбы выверить пулемет. Для построения контрольной мишени необходимо: в 20 м от дульного среза пушки (орудия, пулемета КПВТ) установить перпендикулярно к оси канала ствола щит с белой бумагой, на который нанесен знак (перекрестие) для пушки (орудия, пулемета КПВТ). При этом горизонтальная линия на щите должна быть параллельна горизонтальной нити прицела; визируя через отверстие клина затвора для бойка ударника (диоптр) и через перекрестие на дульном срезе ствола (с помощью ТХП, вставленной в канал ствола пулемета КПВТ), навести ствол этого оружия в центр знака на щите; ручной указкой (с отверстием в центре) точно отметить точки " визирования прицела и спаренного пулемета с помощью ТХП (положение точек визирования целесообразно определять по трем отметкам); в местах найденных точек построить перекрестие для пулемета ПКТ и знак для прицела; координаты точек визирования и их положение на контрольной мишени в уменьшенном масштабе заносятся в контрольно-выверочную карточку, которая вклеивается в формуляр машины. Проверка боя и приведение к нормальному бою неспаренного пулемета ПКТ. При проверке боя и приведении к нормальному бою неспаренных пулеметов ПКТ соблюдаются те же правила, что и для спаренного пулемета. При этом у некоторых машин, если средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки в какую-либо сторону более допустимой величины, изменяется положение прицела по высоте за счет изменения длины тяги его синхронной связи с пулеметом, а по направлению - с помощью болтов выверочного механизма на люльке (кронштейне). 2. Трубка холодной пристрелки (ТХП). Трубка холодной пристрелки предназначена для выверки пулемета ПКТ и прицела. Она также может использоваться и в ходе стрельбы при приведении пулемета к нормальному бою. Данные ТХП: увеличение - 5х; поле зрения - 7°20’; диаметр выходного зрачка - 2,75 мм; удаление выходного зрачка - 13 мм; разрешающая сила - 12"; цена наименьшего деления сетки - 5 тыс. Оптическая система ТХП состоит из объектива, прямоугольной призмы, сетки и окуляра. Окуляр имеет диоптрийное кольцо, вращением которого устанавливается резкость изображения по глазу наблюдателя. Оптическая система трубки дает прямое, перевернутое справа налево изображение предметов. В прилив корпуса трубки ввинчен и закреплен винтом стальной стержень, ось которого совпадает с направлением визирной оси оптической системы. На стержень надето резиновое кольцо-амортизатор, предохраняющее оптическую систему. Пружина, укрепленная в пазу стержня, предотвращает качку трубки в канале ствола. На корпусе трубки шарнирно закреплен флажок, предназначенный для сигнализации о том, что ТХП находится в канале ствола. | Слушают, запоминают теоретические положения |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: приведение 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) к нормальному бою. Выверку прицела НСПУ; приведение 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ; приведение 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) к нормальному бою. Выверка оптического прицела; приведение 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) к нормальному бою. | Запоминают основные положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Составление контрольно-выверочной мишени. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Для БТР. После приведения установки к нормальному бою составляется индивидуальная для каждой установки контрольно-выверочная мишень, которая позволяет без стрельбы выверить пулеметы и прицел, т. е. сохранить их нормальный бой. Составлять контрольно-выверочную мишень в следующем порядке: установить машину на позицию так же, как и при проверке расположения осей пулеметов и прицела; установить пулеметы в горизонтальное положение по ходу машины, после чего установку затормозить; установить щит на расстоянии 20 м от дульного среза пулемета КПВТ. На щите по отвесу на высоте линии огня пулеметов закрепить белый лист бумаги с крестом и отметкой КПВТ; вставить в каналы стволов пулеметов ТХП и с помощью механизмов наводки совместить перекрестие ТХП пулемета КПВТ с крестом на листе бумаги (мишени); затормозить механизмы наводки; на мишени с помощью специальной указки с отверстием в центре под карандаш, визируя через угольник сетки прицела и с помощью ТХП пулемета ПКТ, нанести точку визирования прицела П и точку оси канала ствола пулемета ПКТ. Положение каждой из этих точек на мишени определить как среднюю точку из трех отметок. После составления контрольно-выверочной мишени замерить величины координат а, б, в, г. Полученные величины внести в схему контрольно-выверочной мишени, после чего вклеить ее в формуляр машины. Примечание. Выверять пулеметы и прицел по контрольно-выверочным мишеням и трубкам холодной пристрелки с других машин запрещается. Башенная установка по контрольно-выверочной мишени проверяется перед каждой стрельбой или в случае резкого нарушения боя установки. При снятии и последущей постановке прицела производить его выверку. Порядок выверки следующий: установить машину на позицию так же, как и при проверке расположения осей пулеметов и прицела; проверить крепление, пулеметов и прицела; установить щит на расстоянии 20 м от дульного среза пулемета КПВТ. На щите закрепить контрольно-выверочную мишень на уровне линии огня пулеметов по отвесу; навести пулемет КПВТ на крест с отметкой КПВТ контрольно-выверочной мишени, пользуясь подъемным и поворотным механизмами и трубкой холодной пристрелки; поставить башенную установку на тормоза; вставить трубку холодной пристрелки в ствол пулемета ПКТ и проверить совпадение перекрестия ТХП с крестом ПКТ контрольно-выверочной мишени. Если перекрестие ТХП совпадает с крестом на мишени, то положение пулемета ПКТ не нарушено. В случае несовпадения перекрестия ТХП с крестом ПКТ на мишени расшплинтовать втулки регулировочного механизма и отрегулировать положение пулемета так, чтобы добиться этого совпадения. После выверки зашплинтовать проволокой | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | втулки регулировочного механизма. вершина угольника сетки Прицела должна совпадать с центром прицельной отметки П контрольно-выверочной мишени. Если отметки совпали, то положение прицела не нарушилось. В случае несовпадения отметок отрегулировать установку прицела в соответствии с указаниями. Трубки холодной пристрелки вынуть из каналов стволов пулеметов, уложить их в ящики. Ящики закрепить на штатных местах к машине. Навернуть пламегаситель на ствол пулемета ПКТ. |  |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. . 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА ОРУЖИЯ (ВООРУЖЕНИЯ) К СТРЕЛЬБЕ

учебные Вопросы:

1. Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе.

2.Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою.

3. Составление контрольно - выверочной мишени.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА ОРУЖИЯ (ВООРУЖЕНИЯ) К СТРЕЛЬБЕ

занятие:

Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе. Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою. Составление контрольно - выверочной мишени.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Техническое обслуживание и подготовка оружия (вооружения) к стрельбе. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе. Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою. Составление контрольно - выверочной мишени. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, плакаты и схемы. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность боевой техники, оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: осмотр и подготовка к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | РПК74Н, РПКС74Н) и боеприпасов к ним; осмотр и подготовка к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) и боеприпасов к нему; осмотр и подготовка к стрельбе 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) и боеприпасов к ней; осмотр и подготовка к стрельбе 7,62-мм пулемета Калашникова ПКТ и боеприпасов к нему. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: осмотр и подготовку к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74; РПК74Н, РПКС74Н) и боеприпасов к ним; осмотр и подготовку к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) и боеприпасов к нему; осмотр и подготовку к стрельбе 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) и боеприпасов к ней; осмотр и подготовку к стрельбе 77,62-мм пулемета Калашникова ПКТ и боеприпасов к нему. | Запоминают основные положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: проверка и приведение 5,45-мм | Слушают, запоминают теоретические положения |
|  | пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою. |  | автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ; проверка и приведение 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ; проверка и приведение 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) к нормальному бою. Выверка оптического прицела; проверка и приведение 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) к нормальному бою. | изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: приведение 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) к нормальному бою. Выверку прицела НСПУ; приведение 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ; приведение 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) к нормальному бою. Выверка оптического прицела; приведение 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) к нормальному бою. | Запоминают основные положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Составление контрольно-выверочной мишени. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: составление контрольно-выверочной мишени. | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА ОРУЖИЯ (ВООРУЖЕНИЯ) К СТРЕЛЬБЕ

учебные Вопросы:

1. Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе.

2.Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою.

3. Составление контрольно - выверочной мишени.

# 1. Осмотр и подготовка оружия (вооружения) и боеприпасов к стрельбе

1.1. Осмотр и подготовка к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) и боеприпасов к ним.

Для проверки исправности автомата (пулемета), его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе производятся контрольные осмотры автомата (пулемета), принадлежности и магазинов.

Солдаты и сержанты осматривают автоматы (пулеметы):

- ежедневно;

- перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время чистки.

Офицеры осматривают автоматы (пулеметы) периодически в сроки, установленные Уставом внутренней службы, а также перед стрельбой, заступлением в наряд и перед выполнением боевой задачи.

Неисправности автомата (пулемета), магазинов и принадлежности должны устраняться немедленно. Если устранить их в подразделении нельзя, автомат (пулемет), магазины и принадлежность отправить в ремонтную мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой автомата (пулемета), могут быть следующие:

- мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз - пули будут отклоняться в сторону, противоположную перемещению вершины мушки;

- прицельная планка погнута или перекошена - пули будут отклоняться в сторону перемещения прорези гривки прицельной планки (целика);

- ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

- забоины на дульном срезе ствола, растертость канала ствола (особенно в дульной части), износ и округление углов полей нарезов, раковины, качание прицельной планки, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль.

Порядок контрольного осмотра автомата (пулемета) солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей автомата (пулемета) и проверить: нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, отколов и побитостей; надежно ли крепление шомпола; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки автомата (пулемета) частях, наличие ремня, а у автомата (пулемета) со складывающимся прикладом и наличие чехла для автомата (пулемета).

При осмотре автомата (пулемета) перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить исправность прицела и мушки; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов; проверить правильность работы частей и механизмов.

При проверке исправности прицела и мушки убедиться, что прорезь на гривке прицельной планки (на целике) не имеет забоин, хомутик плавно перемещается по прицельной планке и надежно закрепляется в установленном положении защелкой, пружина надежно удерживает прицельную планку, мушка не погнута и прочно удерживается в полозке, риска на полозке совпадает с риской на основании мушки, полозок прочно удерживается в основании мушки; целик у пулемета свободно перемещается при вращении маховичка и надежно фиксируется. Проверяется наличие светящегося состава на целике и мушке и надежность фиксации приспособления для стрельбы ночью в приданном положении. На автоматах (пулеметах) с ночными прицелами, кроме того, проверяется надежность крепления и работоспособность прицела НСПУ.

При проверке правильности работы частей и механизмов надо:

- поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа и отпустить ее; при этом затворная рама должна энергично возвратиться в переднее положение; вновь отвести затворную раму за рукоятку назад, нажать на спусковой крючок и, придерживая затворную раму за рукоятку, медленно отпустить ее; при подходе затворной рамы в крайнее переднее положение должен быть слышен щелчок- удар курка по ударнику;

- поставить переводчик на одиночный огонь (ОД), нажать на спусковой крючок, оттянуть затворную раму за рукоятку назад до отказа и, не отпуская спускового крючка, отпустить затворную раму; отпустить спусковой крючок, при этом должен быть слышен щелчок - курок, вышедший из зацепления с шепталом одиночного огня, становится на боевой взвод; после этого поставить автомат, (пулемет) на предохранитель и нажать на спусковой крючок; хвост спускового крючка не должен отходить назад, а курок должен оставаться на боевом взводе; снять автомат (пулемет) с предохранителя и нажать на спусковой крючок, при этом должен быть слышен удар курка по ударнику.

При перестановке переводчика проверить, надежно ли он удерживается в установленных положениях.

У автомата (пулемета) со складывающимся прикладом проверить энергичность действия фиксатора и защелок приклада, надежность стопорения приклада в откинутом и сложенном положениях, а также проверить, не имеет ли он качку.

При осмотре автомата (пулемета) во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных (пластмассовых) частях - трещин и побитостей. Особое внимание следует обращать на состояние канала ствола, газовой каморы, газовой трубки и газового поршня.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола, протирки и ершика поочередно навинтить протирку и ершик на шомпол и проверить на глаз, не погнуты ли они; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

У пенала не должно быть трещин, помятостей и погибов. Через меньшее боковое отверстие пенала не должна проходить головка шомпола.

У масленки не должно быть трещин и сколов. Крышка масленки должна иметь прокладку и плотно навертываться на горловину масленки. Из масленки не должна протекать смазка.

У отвертки не должно быть скрошенности и забоин на лезвии и на стенках вырезов. Выколотка не должна быть погнута. У обоймы и переходника не должно быть трещин, побитостей и вмятин. Патроны должны легко перемещаться в пазах обоймы и удерживаться загибами пластинчатой пружины от выпадания. Обойма должна любым концом свободно входить в переходник и удерживаться в нем пластинчатой пружиной.

Переходник должен свободно надеваться на верхнюю часть магазина; при этом загибы переходника должны входить в соответствующие пазы на горловине магазина.

Обо всех неисправностях, обнаруженных при осмотре автомата (пулемета) и принадлежности к нему, солдаты и сержанты обязаны немедленно докладывать своему командиру.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматривать перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

- нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы;

- нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе.

Подготовка автомата (пулемета) к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Автомат (пулемет) готовится к стрельбе под руководством командира отделения.

Для подготовки автомата (пулемета) к стрельбе необходимо:

- произвести чистку, осмотреть автомат (пулемет) в разобранном виде и смазать его;

- осмотреть автомат (пулемет) в собранном виде;

- осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины.

Если автомат (пулемет) продолжительное время находился на морозе, то перед, его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

1.2. Осмотр и подготовка к стрельбе 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) и боеприпасов к нему.

Для проверки исправности автомата, его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе производятся контрольные осмотры автомата, принадлежности и магазинов.

Солдаты и сержанты осматривают автоматы:

- ежедневно;

- перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнение ем боевой задачи;

- во время чистки.

Офицеры осматривают автоматы периодически в сроки, установленные Уставом внутренней службы, а также перед стрельбой, заступлением в наряд, выполнением боевой задачи и во время чистки.

Неисправности автомата, магазинов и принадлежности должны устраняться немедленно. Если устранить их в подразделении нельзя, автомат, магазины и принадлежность отправить в ремонтную мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой автомата, могут быть следующие:

- мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз - пули будут отклоняться в сторону, противоположную перемещению вершины мушки;

- целик погнут или перекошен - пули будут отклоняться в сторону перемещения прорези целика;

- ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

- растертость канала ствола (особенно в дульной части), износ и округление углов полей нарезов, раковины, качание целика, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль.

Порядок контрольного осмотра автомата солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в Наличии всех частей автомата и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных (пластмассовых) частях трещин, сколов и побитостей; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки автомата частях, наличие ремня и чехла для автомата.

При осмотре автомата перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить исправность целика и мушки; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов; проверить правильность работы частей и механизмов.

При проверке исправности целика и мушки убедиться, что прорези на целике не имеют забоин, мушка не погнута и прочно удерживается в полозке, риска на полозке совпадает с риской на основании мушки, полозок прочно удерживается в основании мушки; целик свободно поворачивается и фиксируется пластинчатой пружиной. Проверяется наличие светящегося состава на целике и мушке и надежность фиксации приспособления для стрельбы ночью в приданном положении. На автоматах с ночными прицелами, кроме того, проверяется надежность крепления и работоспособность прицела НСПУМ.

При проверке правильности работы частей и механизмов надо:

- поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа и отпустить ее; при этом затворная рама должна энергично возвратиться в переднее положение; вновь отвести затворную раму за рукоятку назад, нажать на спусковой крючок и, придерживая затворную раму за рукоятку, медленно отпустить ее; при подходе затворной рамы в крайнее переднее положение должен быть слышен щелчок - удар курка по ударнику;

- поставить переводчик на одиночный огонь (ОД), нажать на спусковой крючок, оттянуть затворную раму за рукоятку назад до отказа и, не отпуская спускового крючка, отпустить затворную раму; отпустить спусковой крючок, при этом должен быть слышен щелчок - курок, вышедший из зацепления с шепталом одиночного огня, становится на боевой взвод; после этого поставить автомат на предохранитель и нажать на спусковой крючок; хвост спускового крючка не должен отходить назад, а курок должен оставаться на боевом взводе; снять автомат с предохранителя и нажать на спусковой крючок, при этом должен быть слышен удар курка по ударнику.

При перестановке переводчика проверить, надежно ли удерживается он в устан0влен-ных положениях.

Проверить энергичность действия фиксатора и защелки приклада, надежность стопорения в откинутом и сложенном положениях, а также проверить, не имеет ли он качку.

Проверить энергичность действия фиксатора газовой трубки, надежность фиксации газовой трубки при закрытой крышке ствольной коробки и удержание крышки ствольной коробки в открытом положении ограничителями угла поворота крышки и пружиной фиксатора газовой трубки.

При осмотре автомата во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных (пластмассовых) частях - трещин и побитостей. Особое внимание следует обращать на состояние канала ствола, газовой камеры, газовой трубки и газового поршня.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола, протирки и ершика поочередно навинтить протирку и ершик на шомпол и проверить на глаз, не погнуты ли они; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки- свободно вращаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

У пенала не должно быть трещин, помятостей и погибов. Через меньшее боковое отверстие пенала не должна проходить головка шомпола.

У масленки не должно быть трещин и сколов. Крышка масленки должна иметь прокладку и плотно навертываться на горловину масленки. Из масленки не должна вытекать смазка.

У отвертки не должно быть скрошенности и забоин на лезвии и на стенках вырезов. Выколотка не должна быть погнута. У обоймы и переходника не должно быть трещин, побитостей и вмятин. Патроны должны легко перемешаться в пазах обоймы и удерживаться загибами пластинчатой пружины от выпадания. Обойма должна свободно входить в переходник и удерживаться в нем пластинчатой пружиной.

Переходник должен свободно надеваться на верхнюю часть магазина; при этом загибы переходника должны входить в соответствующие пазы на горловине магазина.

Обо всех неисправностях, обнаруженных при осмотре автомата и принадлежности к нему, солдаты и сержанты обязаны немедленно докладывать своему командиру.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматривать перед стрельбой, при заступлении в наряд и по распоряжению командиров.

При осмотре патронов проверить:

- нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

- нет ли на капсюле зеленого налета и невыступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы;

- нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились, загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной ветошью и снаряжать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается.

Подготовка автомата к стрельбе.

Подготовка автомата к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Автомат готовится к стрельбе под руководством командира отделения.

Для подготовки автомата к стрельбе необходимо:

- - произвести чистку, осмотреть автомат в разобранном виде и смазать его;

- - осмотреть автомат в собранном виде;

- - осмотреть магазины.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазины.

Если автомат продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

1.3. Осмотр и подготовка к стрельбе 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) и боеприпасов к ней.

Для проверки исправности винтовки, ее чистоты при подготовке к стрельбе производятся осмотры снайперской винтовки. Одновременно с осмотром винтовки производится осмотр оптического прицела и проверяется исправность принадлежности, магазинов, чехлов и сумок.

Солдаты и сержанты осматривают винтовки:

- ежедневно;

- перед выходом на занятия; в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время чистки.

Офицеры осматривают винтовки периодически в сроки, установленные Уставом внутренней службы, перед стрельбой и часть из них - перед выполнением боевой задачи.

Неисправности винтовки, оптического прицела, магазинов и принадлежности должны устраняться немедленно. Если неисправность устранить в подразделении нельзя, винтовка (оптический прицел, магазины, принадлежность) отправляется в ремонтную мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой винтовки, могут быть следующие:

- мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз - пули будут отклоняться в сторону, противоположную смещению мушки;

- прицельная планка погнута или перекошена - пули будут отклоняться в сторону перемещения прорези прицельной планки;

- ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

- растертость канала ствола (особенно в дульной части), сношенность и округление углов полей нарезов, раковины, качание прицельной планки, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль;

- неисправность оптического прицела: смещение сетки прицела в момент выстрела; Качка маховичков; качка прицела на винтовке; грязь на оптике внутри прицела, мешающая наблюдению; трещины, отколы и расклейка линз - все это приводит к отклонению средней точки попадания и увеличению рассеивания пуль.

Порядок осмотра винтовки солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в. наличии всех частей винтовки и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, вмятин, царапин, забоин, отколов и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов винтовки и оптического прицела; кроме того, проверить состояние смазки на видимых без разборки винтовки частях, наличие магазинов, штыка-ножа, принадлежности, чехла для оптического прицела, сумки для оптического прицела и магазинов, а также сумочки с зимним устройством освещения сетки, запасными батарейками и масленкой.

При осмотре винтовки перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить исправность оптического и открытого прицелов и мушки; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов; проверить правильность работы частей и механизмов.

При проверке исправности оптического прицела убедиться в целости линз окуляра и объектива (проверяется просмотром в прицел со стороны окуляра и объектива), а также проверить: свободно ли перемещается сетка прицела при вращении маховичков (проверяется просмотром в окуляр); плавно ли вращаются и фиксируются ли в установленном положении маховички и нет ли их качки; плавно ли перемещается люминесцентный экран; нет ли качки прицела и надежно ли он закрепляется зажимным винтом на винтовке; исправно ли освещение сетки, для чего надеть на объектив колпачок, включить тумблер и посмотреть в окуляр (при исправном устройстве сетка видна четко, если сетка не видна, заменить батарейку или лампочку); исправно ли зимнее устройство освещения сетки, для чего подключить его к прицелу, включить тумблер и посмотреть в окуляр.

Если прицел имеет качку или отгиб ручки не заходит в вырез на кронштейне при прочно закрепленном прицеле на винтовке, необходимо отрегулировать зажимной винт. Для этого отделить прицел от винтовки, прижать движок к ручке (сжать пружину) и навинтить или отвинтить регулировочную гайку зажимного винта.

При проверке исправности открытого прицела и мушки убедиться, что хомутик плавно передвигается по прицельной планке и надежно закрепляется в установленном положении защелкой; пружина надежно удерживает прицельную планку; прорезь прицельной планки не имеет забоин; мушка не погнута и прочно удерживается в предохранителе мушки; риска на предохранителе совпадает с риской на основании мушки; предохранитель мушки прочно удерживается в основании мушки.

При проверке правильности работы частей и механизмов снять винтовку с предохранителя, отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад до отказа и отпустить ее; затворная рама должна остановиться в заднем положении остановом затвора. Отделить магазин, несколько отвести затворную раму за рукоятку назад и отпустить ее; затворная рама должна энергично возвратиться в переднее положение. Поставить винтовку на предохранитель и нажать на спусковой крючок; спусковой крючок не должен отходить назад, а курок должен оставаться на боевом взводе. Снять винтовку с предохранителя и нажать на спусковой крючок; должен быть слышен щелчок - энергичный удар курка по ударнику. Вновь поставить винтовку на предохранитель и присоединить магазин; затворная рама не должна отходить назад; предохранитель должен надежно удерживаться в установленном положении.

При осмотре винтовки во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и убедиться в их исправности и в том, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин, погнутостей, ржавчины, нагара и грязи, а на деревянных частях - трещин и побитостей. Особое внимание обратить на состояние канала ствола, газовой каморы, газовой трубки и газового поршня.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола свинтить его звенья и проверить, не погнут ли он; звенья шомпола должны свободно свинчиваться и прочно соединяться между собой.

Для проверки протирки и ершика поочередно навинтить их на шомпол; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться. Ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

Проверить, нет ли трещин, помятостей и погибов у пенала; прочно ли удерживается крышка пенала на пламегасителе, не имеет ли она значительного бокового шатания и не проходит ли протирка через ее отверстие.

Из масленки не должна протекать смазка; крышка масленки должна плотно привертываться к масленке.

Убедиться, что у отвертки нет скрошенности и забоин на лезвии, на боковых гранях для чистки газовой каморы и газовой трубки и на стенках вырезов.

Выколотка должна быть прямой и не иметь притупления конца.

О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре винтовки, оптического прицела и принадлежности к ним, солдаты и сержанты обязаны немедленно доложить своему командиру.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматривать перед стрельбой, а также по распоряжению командира.

При осмотре патронов проверить:

- нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

- нет ли на капсюле зеленого налета и трещин, не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы;

- нет ли среди боевых патронов учебных. Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны загрязнены, покрыты небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью.

Подготовка снайперской винтовки к стрельбе.

Подготовка винтовки к стрельбе имеет целью обеспечить безотказную работу ее во время стрельбы.

Подготовка винтовки к стрельбе производится под руководством командира отделения.

Для подготовки винтовки к стрельбе необходимо:

- произвести чистку винтовки;

- осмотреть винтовку в разобранном виде и смазать;

- осмотреть винтовку в собранном виде;

- осмотреть оптический прицел и подзарядить люминесцентный экран.

Непосредственно перед стрельбой протереть насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими магазин.

Если винтовка продолжительное время находилась на морозе, то перед ее заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

| Снаряжение магазина патронами | Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку подавателем вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к магазину так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок магазина дном гильзы к задней стенке магазина. |
| --- | --- |

Если магазин снаряжен полностью (10 патронами), то в отверстии на задней стенке магазина виден патрон.

Для подзарядки люминесцентного экрана необходимо повернуть флажок экрана в горизонтальное положение, положить прицел окном со светофильтром к свету или подвергнуть облучению от источника света, содержащего ультрафиолетовые лучи.

Время подзарядки: при дневном рассеянном свете - 15 минут, при освещении прямыми солнечными лучами и при облучении электролампой мощностью 100-200 ватт на расстоянии 20 см - 7-10 минут.

Заряженный экран сохраняет способность улавливать инфракрасные лучи в течение 6 - 7 суток, после чего его нужно снова зарядить.

1.4. Осмотр и подготовка к стрельбе 77,62-мм пулемета Калашникова ПКТ и боеприпасов к нему.

Для проверки исправности пулемета, его чистоты, смазки и подготовки к стрельбе производятся контрольные осмотры пулемета (установки), принадлежности, патронных лент, коробок, чехлов, ремней и запасного ствола.

Солдаты и сержанты осматривают пулеметы:

- ежедневно;

- перед выходом на занятия; перед стрельбой; в боевой обстановке - периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи;

- во время текущего обслуживания (чистки и смазки).

Офицеры осматривают пулеметы периодически в сроки, установленные Уставом внутренней службы, а также перед стрельбой и выполнением боевой задачи.

Неисправности пулемета, установки, принадлежности, патронных лент и коробок должны устраняться немедленно. Если устранить их в подразделении нельзя, пулемет (коробку и т. д.) отправить в ремонтную мастерскую.

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой пулемета, могут быть следующие:

- ствол погнут - пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола;

- забоины на дульном срезе ствола, растертость канала ствола (особенно в дульной части), сношенность и округление углов полей нарезов, раковины, качание прицельной планки, целика, мушки, приклада - все это увеличивает рассеивание пуль.

Порядок контрольного осмотра пулемета и установки солдатами и сержантами.

При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей пулемета и установки и проверить, нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов и изменить бои пулемета, нет ли на пластмассовых частях трещин, отколов и побитостей, наличие принадлежности, патронных лент, коробок, запасного ствола, работу механизмов наводки установки.

При осмотре пулемета перед выходом на занятия и в боевой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов.

При осмотре пулемета и установки во время текущего обслуживания (чистки и смазки) проверить каждую часть и механизм в отдельности, убедиться в их исправности и в том, что на металлических частях нет скрошенности металла, сорванной резьбы, забоин, погнутостей, ржавчины, нагара и грязи. Особое внимание обратить на состояние канала ствола, патрубка газовой камеры и регулятора.

При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов принадлежности.

Для проверки шомпола свинтить его звенья и проверить, не погнут ли он; звенья шомпола должны свободно свинчиваться и прочно соединяться между собой.

Для проверки протирки и ершика поочередно навинтить их на шомпол; протирка и ершик должны прочно удерживаться на шомполе, а верхняя часть протирки - свободно вращаться; ершик должен быть чистым, а щетина не должна выпадать.

У пенала не должно быть трещин, помятостей и погибов. Через меньшее круглое отверстие пенала не должна проходить головка шомпола.

Из масленки не должна протекать смазка; крышка масленки должна плотно привертываться к масленке.

Извлекатель не должен иметь скрошенности выступов для захвата дульца гильзы; наконечник извлекателя должен прочно удерживаться и до конца ввинчиваться в головку извлекателя.

У отвертки не должно быть скрошенности и забоин на лезвии, на кромках для чистки патрубка газовой камеры и па стенках вырезов.

Выколотка должна быть прямой и не иметь притупления конца.

О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре пулемета, солдаты и сержанты обязаны немедленно докладывать своему командиру.

Осмотр боевых патронов.

Патроны осматривать перед стрельбой и по распоряжению командира. При осмотре патронов проверить:

- нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы;

- нет ли на капсюле зеленого налета и трещин, не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы;- нет ли среди боевых патронов учебных.

Все неисправные патроны сдаются на склад.

Если патроны запылились и загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью.

Подготовка пулемета к стрельбе.

Подготовка пулемета к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы его во время стрельбы.

Подготовка пулемета к стрельбе производится под руководством командира отделения.

Для подготовки пулемета к стрельбе необходимо:

- произвести неполную разборку пулемета;

- произвести чистку пулемета;

- осмотреть пулемет в разобранном виде;

- собрать пулемет, тщательно смазав при этом все его части;

- проверить установку регулятора газовой камеры;

- осмотреть пулемет в собранном виде;

- проверить величину зазора между задним срезом ствола и затвором;

- установить и закрепить пулемет на установке;

- соединить колодку штепсельного разъема электроспуска пулемета ПКТ с вилкой;

- опробовать работу электроспуска;

- произвести выверку пулемета ПКТ и прицела по контрольно-выверочной мишени;

- осмотреть коробки с патронными лентами.

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть и патронник), осмотреть патроны и снарядить ими ленты.

Если пулемет продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжанием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затворную раму.

# 2. Выверка прицелов, проверка и приведение стрелкового оружия, орудия (пушки) и пулеметов БМП (БТР) к нормальному бою

2.1. Проверка и приведение 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручного пулемёта Калашникова РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ.

2.1.1. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою.

Автомат (пулемет), находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою.

Проверка боя автомата (пулемета) производится:

- при поступлении его в подразделение;

- после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.

В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов (пулеметов) и приведения их к нормальному бою.

Перед проверкой боя автомат (пулемет) следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.

Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов (пулеметов).

Стрельба при проверке боя автоматов (пулеметов) и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками (пулеметчиками), отобранными командиром подразделения.

При проверке боя должны присутствовать автоматчики (пулеметчики), за которыми закреплены автоматы (пулеметы), их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом.

Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3, целик 0. Положение для стрельбы: из автомата - лежа с упора, из пулемета - лежа с сошки. Автомат - без штыка-ножа. Автомат приводится к нормальному бою с дульным тормозом-компенсатором, а пулемет - с пламегасителем, которые в дальнейшем при стрельбе не свинчиваются.

| Проверочная мишень | Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, отрезанной при стрельбе из автомата по пятой горизонтальной, при стрельбе из пулемета - по восьмой горизонтальной линии; за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания при стрельбе из автомата на расстоянии 13 см, из пулемета - на расстоянии 11 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. |
| --- | --- |

Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся: автомата - стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), пулемета - сначала стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), а затем автоматическим огнем (8 патронов в 2-3 очереди).

Проверка боя.

Для проверки боя одиночными выстрелами стреляющий производит четыре выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, осматривать мишени не разрешается.

Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль.

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.

Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части;

- точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части.

| Определение средней точки попадания: а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам; г - определение оторвавшейся пробоины; д – при стрельбе автоматическим огнем | Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. а). Среднюю точку попадания можно определить также следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. б). Если все четыре пробоины не вмещаются в круг диаметром 15 см, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти три пробоины (рис. г). |
| --- | --- |

Для определения средней точки попадания по трем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части.

Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет средней точкой попадания (рис. в).

При нормальном бое автомата (пулемета) средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см, т. е. она должна не выходить за пределы малого круга проверочной мишени.

Автомат (пулемет), бой которого при проверке одиночными выстрелами окажется ненормальным, приводится к нормальному бою.

После проверки боя пулемета одиночными выстрелами производится проверка боя автоматическим огнем. Для этого пулеметчик производит автоматическим огнем 2-3 очереди, расходуя восемь патронов, тщательно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника) и уточняя наводку пулемета после каждой очереди.

Бой пулемета признается нормальным, если не менее шести пробоин из восьми вмещается в круг диаметром 20 см и средняя точка попадания при этом отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любую сторону, т. е. не выходит за пределы малого круга на проверочной мишени.

Средняя точка попадания при стрельбе автоматическим огнем определяется следующим способом:

- сверху или снизу отсчитывается половина пробоин и отделяется горизонтальной линией;

- таким же порядком отсчитывается половина пробоин справа или слева и отделяется вертикальной линией.

Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий определяет положение средней точки попадания (рис. 54, д).

Кучность боя пулемета при автоматической стрельбе зависит не только от состояния пулемета, но и от стреляющего. Поэтому в сомнительных случаях при неудовлетворительной кучности боя стрельбу следует повторить с привлечением более опытного пулеметчика.

Пулемет, бой которого при проверке автоматическим огнем окажется ненормальным, приводится к нормальному бою автоматическим огнем.

Приведение к нормальному бою.

Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка попадания левее контрольной точки, полозок мушки передвинуть влево, если правее - вправо.

При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на 100 м из автомата смещается на 26 см, из пулемета - на 18 см. Один полный оборот мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м из автомата на 20 см, из пулемета - на 14.

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

Если при автоматической стрельбе средняя точка попадания отклонилась от контрольной более чем на 5 см, то после осмотра пулемета и проверки его установки стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы средняя точка попадания все же отклоняется более чем на 5 см, то надо изменить положение мушки (ст. 91). После изменения положения мушки стрельба повторяется.

Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он направляется в ремонтную мастерскую для осмотра и ремонта.

После приведения автомата (пулемета) к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.

Последний результат стрельбы при приведении к нормальному бою автомата одиночными выстрелами, а пулемета одиночными выстрелами и автоматическим огнем заносится в карточку качественного состояния автомата (в формуляр пулемета).

2.1.2. Выверка прицела НСПУ, проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ.

По окончании проверки боя или приведения к нормальному бою автомата АК74Н, АКС74Н и пулемета РПК74Н, РПКС74Н с открытым прицелом производится выверка прицела НСПУ. Для этого необходимо:

- проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУ надписи (маркировки) у автомата - «АК74», у пулемета - «РПК74»;

- присоединить к автомату (пулемету) прицел НСПУ; вращением маховичка поставить прицел на деление 4;

- закрепить автомат (пулемет) в прицельном станке и навести его по открытому прицелу, поставленному на деление 4, в точку прицеливания на середине нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (прямоугольника) заклеить полоской белой бумаги шириной 2 см;

- включить прицел НСПУ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регулировки и кольцо диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени;

- проверить, куда направлена вершина угольника сетки прицела, если она не совпадает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специальным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прицеливания и вращением маховичка прицела и винта шкалы боковых поправок совместить вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (прямоугольника); при этом шкала прицела не должна перемещаться; затем осторожно завинтить стопорные винты до отказа;

- проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, выверить прицел в изложенной выше последовательности;

- выключить прицел;

- снять автомат (пулемет) со станка.

После выверки прицела НСПУ производится проверка боя и приведение к нормальному бою автомата (пулемета) с прицелом НСПУ по тем же правилам, что и с открытым прицелом, только вместо установки открытого прицела на деление 3 на НСПУ устанавливается прицел на деление 4 и контрольная точка отмечается при стрельбе из автомата над точкой прицеливания на расстоянии 24 см, из пулемета - на расстоянии 20 см.

При отклонении средней точки попадания от контрольной более чем на 5 см необходимо отпустить стопорные винты и вращением маховичка прицела и винта шкалы механизма боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить до отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрельбе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см.

2.2. Проверка и приведение 5,45-мм автомата Калашникова укороченногоАКС74У (АКС74Н2) к нормальному бою. Выверка прицела НСПУ.

2.2.1. Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою.

Автомат, находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою.

Проверка боя автомата производится:

- при поступлении его в подразделение;

- после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.

В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов и приведения их к нормальному бою.

Перед проверкой боя автомат следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.

Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов.73. Стрельба при проверке боя автоматов и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками, отобранными командиром подразделения.

При проверке боя должны присутствовать автоматчики, за которыми закреплены автоматы, их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом.

Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел П. Положение для стрельбы - лежа с упора.

| Проверочная мишень | Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 30 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания на расстоянии 19 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего. |
| --- | --- |

Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона).

Проверка боя.

Для проверки боя стреляющий производит четыре выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, осматривать мишени не разрешается.

Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы автомат отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль.

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.

| Определение средней точки попадания: а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам; г - определение оторвавшейся пробоины | Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно: соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам; полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части; точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части. Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. а). |
| --- | --- |

Среднюю точку попадания можно определить также следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. б).

Если все четыре пробоины не вмещаются в круг диаметром 15 см, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти три пробоины (рис. г).

Для определения средней точки попадания по трем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части.

Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет средней точкой попадания (рис. в).

При нормальном бое автомата средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см, т. е. она должна не выходить за пределы малого круга проверочной мишени.

Автомат, бой которого при проверке окажется ненормальным, приводится к нормальному бою.

Приведение к нормальному бою.

Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка попадания левее контрольной точки, полозок мушки передвинуть влево, если правее - вправо.

При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на 100 м смещается на 37 см. Один полный оборот мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м на 28 см. Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

После приведения автомата к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.

Последний результат стрельбы при приведении к нормальному бою автомата заносится в карточку качественного состояния автомата.

2.2.2.Выверка прицела НСПУМ, проверка боя и приведение к нормальному бою автомата с прицелом НСПУМ.

По окончании проверки боя или приведения к нормальному бою автомата АКС74УН2 с открытым прицелом производится выверка прицела НСПУМ. Для этого необходимо:

- проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУМ надписи (маркировки) - «АКС74У»;

- присоединить к автомату прицел НСПУМ; вращением маховичка поставить прицел на деление 4;

- закрепить автомат в прицельном станке и навести его по открытому прицелу, поставленному на деление П, в точку прицеливания на середине нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (черного прямоугольника) заклеить полоской белой бумаги шириной 2 см;

- включить прицел НСПУМ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регулировки и кольцо диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени;

- проверить, куда направлена вершина угольника сетки прицела; если она не совпадает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специальным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прицеливания и вращением маховичка прицела и винта шкалы боковых поправок совместить вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (черного прямоугольника); при этом шкала прицела не должна перемещаться; затем осторожно завинтить стопорные винты до отказа;

- проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, выверить прицел в изложенной выше последовательности;

- выключить прицел;

- снять автомат со станка.

После выверки прицела НСПУМ производятся проверка боя и приведение к нормальному бою автомата с прицелом НСПУМ по тем же правилам, что и с открытым прицелом, но на НСПУМ устанавливается прицел на деление 4 и контрольная точка отмечается над точкой прицеливания на расстоянии 28 см.

При отклонении средней точки попадания от контрольной более чем на 5 см необходимо отпустить стопорные винты и вращением маховичка прицела и винта шкалы механизма боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить до отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрельбе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см.

2.3. Проверка и приведение 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД)  к нормальному бою. Выверка оптического прицела.

2.3.1. Проверка боя снайперской винтовки и приведение ее к нормальному бою.

Снайперская винтовка, находящаяся в подразделении, должна быть приведена к нормальному бою. Необходимость приведения винтовки к нормальному бою устанавливается проверкой боя.

Проверка боя винтовки производится:

- при поступлении винтовки в подразделение;

- после ремонта винтовки и замены частей, которые могли бы изменить ее бой;

- при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя винтовки.

В боевой обстановке проверка боя винтовки производится периодически при каждой возможности.

Проверка боя снайперских винтовок и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя винтовок.

Перед проверкой боя винтовку следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки.

Проверка боя винтовки и приведение ее к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища, при нормальном освещении.

Снайперская винтовка проверяется и приводится к нормальному бою с открытым прицелом, после чего производится выверка оптического прицела и контрольная стрельба с оптическим прицелом.

Стрельба при проверке боя винтовки и приведении ее к нормальному бою производится лично снайпером, за которым она закреплена.

При проверке боя должен присутствовать оружейный мастер или оружейный техник с необходимым инструментом.

Огонь из винтовки при проверке боя и приведении ее к нормальному бою ведется без штыка-ножа.

Для проверки боя винтовки и приведения ее к нормальному бою применяются патроны с обыкновенной пулей со стальным сердечником, взятые из герметической укупорки. Патроны должны быть одной партии.

Дальность стрельбы 100 м, прицел 3. Положение для стрельбы - лежа с упора.

Стрельба ведется по проверочной мишени или черному прямоугольнику размером 20 см по ширине и 30 см по высоте, укрепленным на белом щите шириной 0,5 м и высотой 1 м. Точкой прицеливания служит середина нижнего края проверочной мишени, подклеенной снизу белой бумагой по первую белую линию, или черного прямоугольника; она должна находиться приблизительно на уровне глаза стреляющего. По отвесной линии на расстоянии 16 см выше точки прицеливания на проверочной мишени (черном прямоугольнике) отмечается мелом или цветным карандашом нормальное положение средней точки попадания при стрельбе с открытым прицелом. Эта точка (центр круга на проверочной мишени) является контрольной (КТ).

Проверка боя винтовки.

При проверке боя винтовки отделить оптический прицел и щеку приклада. Для проверки боя снайпер (стреляющий) производит четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь через открытый прицел под середину нижнего края проверочной мишени или черного прямоугольника.

По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и расположение пробоин, определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Снайперам, производящим стрельбу, ходить к мишеням не разрешается.

Кучность боя винтовки признается нормальной, если все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см.

Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы винтовку нужно отправить в ремонтную мастерскую.

Если кучность пробоин нормальная, командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.

Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно:

- соединить прямой линией две какие-либо пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

- полученную точку деления соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части;

- точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части.

| Определение средней точки попадания: а - последовательным делением отрезков; б - при симметричном расположении пробоин | Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. а). При симметричном расположении пробоин среднюю точку попадания можно определить следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. б). Бой винтовки считается нормальным, если средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см. |
| --- | --- |

Приведение винтовки к нормальному бою.

Если при проверке боя средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки в какую-либо сторону более чем на 3 см, то соответственно этому надо изменить положения мушки по высоте или ее предохранителя по боковому направлению. Если средняя точка попадания ниже контрольной точки, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить. Если средняя точка попадания левее контрольной, предохранитель передвинуть влево, если правее - вправо.

При перемещении предохранителя мушки в сторону на 1 мм и при ввинчивании (вывинчивании) мушки на один полный оборот средняя точка попадания при стрельбе на 100 м смещается на 16 см. Деления на переднем торце основания мушки равны 0,6 мм, что соответствует смещению средней точки попадания по боковому направлению на 10 см.

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

После приведения винтовки к нормальному бою старая риска на предохранителе мушки забивается и вместо нее набивается новая.

2.3.2. Выверка оптического прицела.

По окончании проверки боя винтовки или приведения ее к нормальному бою производится выверка оптического прицела.

Для этого необходимо:

- присоединить к винтовке оптический прицел и щеку приклада; вращением маховичков поставить прицел на деление 3 и шкалу боковых поправок на 0;

- закрепить винтовку в прицельном станке и навести ее по открытому прицелу, поставленному на деление 3, в точку прицеливания, в которую производилась наводка при стрельбе с открытым прицелом; затем нижнюю часть прямоугольника заклеить белой полоской бумаги шириной 2 см;

- посмотреть в оптический прицел и заметить, куда направлен основной (верхний) угольник сетки прицела; если он направлен в середину нижнего края прямоугольника, то оптический прицел считается выверенным;

- в случае несовмещения основного угольника сетки прицела с точкой прицеливания необходимо освободить стопорные (боковые) винты маховичков на один-два оборота, а затем вращением торцовых гаек подвести острие основного угольника сетки под точку прицеливания и осторожно завинтить стопорные винты маховичков до отказа;

- проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению точки прицеливания при завинчивании стопорных винтов; если он сместился, снова выверить прицел в изложенной выше последовательности.

После выверки оптического прицела произвести контрольную стрельбу с оптическим прицелом при тех же условиях, что и при проверке боя винтовки с открытым прицелом, только контрольная точка отмечается на высоте 14 см от точки прицеливания (снизу белую бумагу подклеить до третьей белой линии проверочной мишени). Если в результате контрольной стрельбы все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, но средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки более чем на 3 см, следует определить отклонение средней точки попадания, освободить стопорные винты маховичков и внести соответствующие поправки в установки торцовых гаек. Перемещение торцовой гайки на одно деление дополнительной шкалы при стрельбе на 100 м изменяет положение средней точки попадания на 5 см.

Пример. При стрельбе на 100 м с установкой прицела 3 средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки вверх на 5 см и влево на 7 см.

Для совмещения средней точки попадания с контрольной точкой необходимо освободить стопорные винты верхнего маховичка, вращением торцовой гайки в направлении «Вниз СТП» сместить указатель гайки относительно дополнительной, шкалы корпуса маховичка на одно деление, осторожно завинтить стопорные винты до отказа; затем освободить стопорные винты бокового маховичка, вращением торцовой гайки в направлении «Вправо СТП» сместить указатель гайки относительно дополнительной шкалы корпуса маховичка на полтора деления, после чего осторожно завинтить стопорные винты до отказа.

После внесения поправок в установки торцовых гаек необходимо произвести повторную стрельбу. Если при повторной стрельбе все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 8 см, а средняя точка попадания совпала с контрольной точкой или отклонилась от нее в любую сторону не более чем на 3 см, то винтовка считается приведенной к нормальному бою.

По окончании приведения винтовки к нормальному бою положение средней точки попадания заносится в формуляр.

2.4. Проверка и приведение 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) к нормальному бою. 2.4.1. Проверка боя 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ) и приведение его к нормальному бою.

Пулемет, находящийся в подразделении, должен быть приведен к нормальному бою. Необходимость приведения пулемета к нормальному бою устанавливается проверкой боя.

Проверка боя пулемета производится:

- при поступлении пулемета в подразделение (пулемет ПКТ при этом только выверяется по контрольной мишени);

- после ремонта пулемета и замены частей, которые могли бы изменить его бой;

- при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания (СТП) или рассеивания пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя пулемета.

В боевой обстановке проверка боя пулеметов производится периодически при каждой возможности.

Проверка боя пулеметов и приведение их к нормальному бою производятся под руководством командира роты. Прямые начальники, до командира части включительно, обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя пулеметов и приведения их к нормальному бою.

Перед проверкой боя пулемет следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные недостатки.

Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.

При проверке боя и приведении к нормальному бою пулемета ПКТ машины устанавливаются обычно на отгоризонтированные по уровню площадки (допускается крен не более 2°) с твердыми опорами под гусеницы (колеса). Давление в шинах колес машин должно быть нормальным, включается первая передача и затягивается ручной тормоз.

Стрельба при проверке боя пулеметов и приведении их к нормальному бою производится лучшими наводчиками (пулеметчиками) подразделения, отобранными командиром роты. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, ходить к мишеням не разрешается.

При проверке боя должны присутствовать пулеметчики (наводчики, наводчики-операторы), за которыми закреплены пулеметы, их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом.

Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производится стрельбой на дальность 100 м патронами с обыкновенной пулей (со стальным сердечником или легкой обр. 1908 г.), взятыми из герметической укупорки.

Из пулемета ПКТ ведется только автоматический огонь (10 патронов одной очередью).

Проверка боя и приведение к нормальному бою спаренного пулемета ПКТ.

Перед проверкой боя спаренного пулемета ПКТ необходимо произвести выверку прицела и пулемета ПКТ относительно пушки (орудия, крупнокалиберного пулемета КДВТ) по контрольной мишени, ранее построенной для каждой машины и выставленной в 20 м (для некоторых танков в 25 м) от дульного среза пушки (орудия, пулемета КПВТ). Для этого навести ствол пушки (орудия) через отверстие клина затвора для бойка ударника (диоптр) и перекрестие на дульном срезе ствола (ствол пулемета КПВТ с помощью трубки холодной пристрелки ТХП) в соответствующую точку на контрольной мишени. Установить шкалу дальности танкового прицела на 0. Проверить, куда направлены центральный угольник (верхнее перекрестие) прицела и перекрестие ТХП, вставленной в канал ствола спаренного пулемета. Если они совпадают со своими точками на контрольной мишени, то выверка на этом заканчивается. Если они не совпадают со своими точками, то необходимо их совместить, пользуясь винтами прицела «Выверка по горизонту», «Выверка по вертикали» и втулками выверочного механизма установки пулемета ПКТ.

Проверка боя и приведение к нормальному бою спаренного пулемета ПКТ производятся стрельбой по пристрелочной мишени, предусмотренной для каждой машины и установленной в 100 м от дульного среза пулемета, одной очередью в 10 выстрелов. При этом на пулеметной шкале прицела устанавливается прицел 4, у боевой машины пехоты совмещается марка прицела 6, а у бронетранспортеров - вершина угольника прицела.

Бой пулемета считается нормальным, если не менее восьми пробоин из десяти (кучность боя) вмещаются в габарит наложенного на пробоины прямоугольника размером 14x16 см (у бронетранспортеров - в габарит радиусом 20 см) и средняя точка попадания находится в прямоугольнике на пристрелочной мишени размером 11x13 см (у бронетранспортеров - в габарите меткости на этой мишени).

Если бой пулемета этим условиям не отвечает, то пулемет приводится к нормальному бою.

При неудовлетворительной кучности боя осмотреть пулемет, его установку в машине и провести повторную стрельбу. Если кучность боя при повторной стрельбе больше указанных в ст. 125 габаритов, пулемет отправить в ремонтную мастерскую.

Если при нормальной кучности боя средняя точка попадания очереди выходит за размеры прямоугольника (габарита меткости) на пристрелочной мишени, необходимо замерить величину отклонения средней точки попадания от центра прямоугольника (габарита меткости) и с помощью делений на втулках выверочного механизма изменить положение пулемета (поворот втулки на одно большое деление соответствует перемещению средней точки попадания на одну тысячную, т. е. на дальности 100 м на 10 см). При этом следует завинтить ту втулку, в какую сторону отклонилась средняя точка попадания, предварительно отвинтив на необходимое количество делений втулку с противоположной стороны. Например, для перемещения средней точки попадания вниз на 30 см необходимо отвернуть нижнюю втулку вертикального винта (задней стойки) на три больших деления и довернуть (завинтить) верхнюю втулку на три больших деления.

Правильность перемещения пулемета проверяется повторной стрельбой.

Примечание. Если контрольная мишень и трубка холодной пристрелки отсутствуют, то проверка боя пулемета начинается со стрельбы четырьмя одиночными выстрелами в порядке, указанном в ст. 110-113.

После приведения пулемета к нормальному бою втулки выверочного механизма зашплинтовать проволокой и построить контрольную мишень, которая позволяет без стрельбы выверить пулемет.

Для построения контрольной мишени необходимо:

- в 20 м от дульного среза пушки (орудия, пулемета КПВТ) установить перпендикулярно к оси канала ствола щит с белой бумагой, на который нанесен знак (перекрестие) для пушки (орудия, пулемета КПВТ). При этом горизонтальная линия на щите должна быть параллельна горизонтальной нити прицела;

- визируя через отверстие клина затвора для бойка ударника (диоптр) и через перекрестие на дульном срезе ствола (с помощью ТХП, вставленной в канал ствола пулемета КПВТ), навести ствол этого оружия в центр знака на щите;

- ручной указкой (с отверстием в центре) точно отметить точки " визирования прицела и спаренного пулемета с помощью ТХП (положение точек визирования целесообразно определять по трем отметкам);

- в местах найденных точек построить перекрестие для пулемета ПКТ и знак для прицела;

- координаты точек визирования и их положение на контрольной мишени в уменьшенном масштабе заносятся в контрольно-выверочную карточку, которая вклеивается в формуляр машины.

Проверка боя и приведение к нормальному бою неспаренного пулемета ПКТ.

При проверке боя и приведении к нормальному бою неспаренных пулеметов ПКТ соблюдаются те же правила, что и для спаренного пулемета. При этом у некоторых машин, если средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки в какую-либо сторону более допустимой величины, изменяется положение прицела по высоте за счет изменения длины тяги его синхронной связи с пулеметом, а по направлению - с помощью болтов выверочного механизма на люльке (кронштейне).

2.4.2. Трубка холодной пристрелки (ТХП).

| Трубка холодной пристрелки ТХП: 1 - корпус; 2 - объектив; 3 - окуляр; 4 - стержень; 5 - кольцо-амортизатор; 6 - пружина; 7 - флажок; 8 - зажим флажка | Трубка холодной пристрелки предназначена для выверки пулемета ПКТ и прицела. Она также может использоваться и в ходе стрельбы при приведении пулемета к нормальному бою. Данные ТХП: увеличение - 5х; поле зрения - 7°20’; диаметр выходного зрачка - 2,75 мм; удаление выходного зрачка - 13 мм; разрешающая сила - 12"; цена наименьшего деления сетки - 5 тыс. Оптическая система ТХП состоит из объектива, прямоугольной призмы, сетки и окуляра. |
| --- | --- |

Окуляр имеет диоптрийное кольцо, вращением которого устанавливается резкость изображения по глазу наблюдателя.

Оптическая система трубки дает прямое, перевернутое справа налево изображение предметов.

В прилив корпуса трубки ввинчен и закреплен винтом стальной стержень, ось которого совпадает с направлением визирной оси оптической системы. На стержень надето резиновое кольцо-амортизатор, предохраняющее оптическую систему. Пружина, укрепленная в пазу стержня, предотвращает качку трубки в канале ствола.

На корпусе трубки шарнирно закреплен флажок, предназначенный для сигнализации о том, что ТХП находится в канале ствола.

Правила ухода за трубкой холодной пристрелки и ее сбережение.

Трубка холодной пристрелки закрепляется за данным пулеметом, и номер ее заносится в формуляр. Перепутывать трубки разных пулеметов запрещается.

Трубку необходимо всегда содержать в чистоте. Линзы протирать фланелью, а металлические части слегка смазывать вазелином (если нет вазелина - ружейной смазкой).

Хранить трубку нужно в укладочном ящике со сложенным флажком, не допуская резких толчков и ударов.

При вставлении трубки в канал ствола и при извлечении ее запрещается прикладывать большие усилия.

Проверка трубки холодной пристрелки.

Для проверки, трубки холодной пристрелки необходимо:

- вставить стержень трубки в канал ствола; при незначительном нажиме стержень не должен качаться в стволе;

- установить резкость изображения по глазу; при этом вращение кольца должно быть плавным и легким;

- совместить перекрестие сетки с удаленным предметом; при покачивании головы вправо и влево центр сетки не должен смещаться с точки наводки более чем на 213 наименьшего деления (3 мин);

- совместить перекрестие сетки с точкой наводки на мишени, установленной не менее чем в 20 м от пулемета, и повернуть трубку на 180°; при этом перекрестие сетки не должно смещаться с точки наводки более чем на 213 наименьшего деления сетки.

Если трубка холодной пристрелки не удовлетворяет указанным требованиям, то она подлежит ремонту в оптической мастерской.

# 3. Составление контрольно-выверочной мишени

Для БТР.

После приведения установки к нормальному бою составляется индивидуальная для каждой установки контрольно-выверочная мишень, которая позволяет без стрельбы выверить пулеметы и прицел, т. е. сохранить их нормальный бой.

Составлять контрольно-выверочную мишень в следующем порядке:

- установить машину на позицию так же, как и при проверке расположения осей пулеметов и прицела;

- установить пулеметы в горизонтальное положение по ходу машины, после чего установку затормозить;

- установить щит на расстоянии 20 м от дульного среза пулемета КПВТ. На щите по отвесу на высоте линии огня пулеметов закрепить белый лист бумаги с крестом и отметкой КПВТ;

- вставить в каналы стволов пулеметов ТХП и с помощью механизмов наводки совместить перекрестие ТХП пулемета КПВТ с крестом на листе бумаги (мишени);

- затормозить механизмы наводки;

- на мишени с помощью специальной указки с отверстием в центре под карандаш, визируя через угольник сетки прицела и с помощью ТХП пулемета ПКТ, нанести точку визирования прицела П и точку оси канала ствола пулемета ПКТ. Положение каждой из этих точек на мишени определить как среднюю точку из трех отметок.

|  | После составления контрольно-выверочной мишени замерить величины координат а, б, в, г. Полученные величины внести в схему контрольно-выверочной мишени, после чего вклеить ее в формуляр машины. Примечание. Выверять пулеметы и прицел по контрольно-выверочным мишеням и трубкам холодной пристрелки с других машин запрещается. |
| --- | --- |

Башенная установка по контрольно-выверочной мишени проверяется перед каждой стрельбой или в случае резкого нарушения боя установки.

При снятии и последущей постановке прицела производить его выверку. Порядок выверки следующий:

- установить машину на позицию так же, как и при проверке расположения осей пулеметов и прицела;

- проверить крепление, пулеметов и прицела;

- установить щит на расстоянии 20 м от дульного среза пулемета КПВТ. На щите закрепить контрольно-выверочную мишень на уровне линии огня пулеметов по отвесу;

- навести пулемет КПВТ на крест с отметкой КПВТ контрольно-выверочной мишени, пользуясь подъемным и поворотным механизмами и трубкой холодной пристрелки;

- поставить башенную установку на тормоза;

- вставить трубку холодной пристрелки в ствол пулемета ПКТ и проверить совпадение перекрестия ТХП с крестом ПКТ контрольно-выверочной мишени.

Если перекрестие ТХП совпадает с крестом на мишени, то положение пулемета ПКТ не нарушено. В случае несовпадения перекрестия ТХП с крестом ПКТ на мишени расшплинтовать втулки регулировочного механизма и отрегулировать положение пулемета так, чтобы добиться этого совпадения.

После выверки зашплинтовать проволокой втулки регулировочного механизма.

вершина угольника сетки Прицела должна совпадать с центром прицельной отметки П контрольно-выверочной мишени. Если отметки совпали, то положение прицела не нарушилось. В случае несовпадения отметок отрегулировать установку прицела в соответствии с указаниями.

Трубки холодной пристрелки вынуть из каналов стволов пулеметов, уложить их в ящики. Ящики закрепить на штатных местах к машине. Навернуть пламегаситель на ствол пулемета ПКТ.