ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

учебные Вопросы:

1. Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими.

2. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Приборы наблюдения и прицеливания. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, плакаты и схемы. Оптический дневной прицел к снайперской винтовке и гранатомету, бинокль, стереотруба и перископ разведчика по одному на отделение. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность боевой техники, оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1. | Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Назначение, основные характеристики и устройство оптического дневного прицела ПСО-1 к снайперской винтовке СВД. Порядок пользования им. Оптический прицел ПСО-1 является одним из основным прицелом отечественного снайперского вооружения. Герметичен, наполнен азотом, исключает запотевание оптики при перепаде температур. Работоспособен в интервале температур ± 50°C. Технические характеристики прицела снайперского оптического ПСО-1 Увеличение прицела 4-кратное Поле зрения 6 градусов Длина прицела с наглазником и блендой 375 мм Удаление выходного зрачка 68 мм Диаметр выходного зрачка 6 мм Световой диаметр объектива 24 мм Предел разрешения 12 угл./сек Напряжение питания 1,5 В Масса оптического прицела ПСО-1 0,58 кг Устройство прицела снайперского оптического ПСО-1. Оптический прицел состоит из механической и оптической частей. Механическая часть прицела включает корпус, верхний и боковой маховички, устройство освещения сетки прицела, выдвижную бленду, резиновый наглазник и колпачок. Оптическая часть прицела включает объектив, оборачивающую систему, сетку, люминесцентный экран и окуляр. Оптическая система ПСО-1. Объектив служит для получения уменьшенного и перевернутого изображения наблюдаемого объекта. Он состоит из трех линз, из них две - склеенные. Оборачивающая система предназначена для придания изображению нормального (прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно. Сетка прицела служит для прицеливания; она сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке (каретке). Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и прямом изображении; он состоит из трех линз, из них две - склеенные. Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света; он представляет собой тонкую пластину из специального химического состава, которая уложена между двумя стеклами. Экран имеет окно со светофильтром в оправе для зарядки экрана и флажок переключения экрана: в сторону светофильтра (горизонтальное положение флажка) - для подзарядки экрана и при стрельбе в обычных условиях; в сторону объектива (вертикальное положение флажка) - при наблюдении и стрельбе по целям, обнаруживающим себя инфракрасным излучением. Сетка прицела. На сетке прицела нанесены: основной (верхний) угольник для прицеливания при стрельбе до 1000 м; шкала боковых поправок; дополнительные угольники (ниже шкалы боковых поправок по вертикальной линии) для прицеливания при стрельбе на 1100, 1200 и 1300 м; дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии). Для прицеливания при стрельбе с помощью дополнительных угольников необходимо установить на верхнем маховичке прицел 10. Шкала боковых поправок обозначена снизу (влево и вправо от угольника) цифрой 10, что соответствует десяти тысячным (0-10). Расстояние между двумя вертикальными черточками шкалы соответствует одной тысячной (0-01). Марка угольника соответствует двум тысячным (0-02). Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 1,7 м (средний рост человека). Это значение высоты цели указано под горизонтальной линией. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, расстояние между которыми соответствует расстоянию до цели в 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м. Определение дальности до цели. Табличные (нормальные) условия стрельбы: отсутствие ветра; температура воздуха +15°С; нулевая высота над уровнем моря. При значительных отклонениях внешних условий стрельбы вносятся поправки: поправка на боковой ветер; поправка на перемещение цели (упреждение); поправка на температуру воздуха при стрельбе на расстоянии 500 м; поправка при стрельбе в горах над уровнем моря выше 2000 м. Прицеливание по инфракрасному прожектору (включен люминесцентный экран) с прицелом 4 на все дальности до 400м. Назначение, основные характеристики и устройство оптического дневного прицела ПГО-7В к гранатомету РПГ-7. Порядок пользования им. Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета при стрельбе по целям на различные расстояния. Прицельные приспособления гранатомета состоят из оптического прицела ПГО-7 и механического (открытого) прицела. Оптические прицелы последних годов изготовления с откорректированными углами прицеливания выпускаются с сокращенным наименованием ПГО-7В. Оптический прицел ПГО-7В и механический прицел обеспечивают наводку гранатомета в цель как при стрельбе выстрелами ПГ-7В, так и ПГ-7ВМ. Оптический прицел является основным прицелом гранатомета. Увеличение прицела 2,7, поле зрения 13°. Оптический прицел состоит из корпуса с кронштейном, оптической системы, механизма выверки прицела, устройства освещения сетки при стрельбе в ночных условиях, наглазника и налобника. Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет кронштейн для крепления прицела на гранатомете. На кронштейне имеется зажимной винт, ручка со стопором для поворота зажимного винта и защелка для крепления ручки на зажимном винте. Чтобы установить прицел на гранатомете, необходимо: ручку зажимного винта повернуть в сторону наглазника до упора стопора в кронштейн; совместить посадочные места гранатомета и прицела и продвинуть прицел вперед до отказа; повернуть ручку зажимного винта в сторону объектива до упора стопора в кронштейн. Если прицел имеет качку или стопор не упирается в кронштейн при прочно закрепленном прицеле на гранатомете, необходимо: сдвинуть защелку ключом-отверткой до совмещения отверстия защелки с зажимным винтом и снять ее; переставить ручку на несколько зубцов на зажимном винте и добиться нормального закрепления прицела на гранатомете; надеть защелку на зажимной винт и поставить так, чтобы ее выступ вошел в гнездо ручки. Прицеливание при стрельбе из гранатомета с оптическим прицелом. При стрельбе с оптическим прицелом зажмурить левый глаз, а правым прислониться к наглазнику и смотреть через окуляр на цель. Уточнить расстояние до цели с помощью дальномерной шкалы. Передвигая локти и перемещая корпус, навести сетку прицела на цель горизонтальной линией, соответствующей дальности стрельбы (прицелу), и вертикальной линией, соответствующей боковой поправке. При прицеливании следить, чтобы гранатомет не был свален в сторону. Назначение, основные характеристики и устройство биноклей. Порядок пользования ими. 1. Назначение и типы биноклей. Бинокль является основным наблюдательным оптическим прибором для всех родов войск и предназначается для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы. В эксплуатации находятся следующие призматические бинокли отечественного производства: Бинокль с увеличением 6х и полем зрения 8°30; шифр бинокля Б-6: Бинокль с увеличением 8х и полем зрения 8°30; шифр бинокля Б-8; Бинокль с увеличением 12х и полем зрения 6°; шифр бинокля Б-12; Бинокль с увеличением 15х и полем зрения 4°; шифр бинокля Б-15 Бинокль хранится в специальном футляре, внутри которого имеются гнезда для запасной окулярной раковины и - светофильтров (оранжевых или желто-зеленых стекол), надевающихся на окуляры. В комплект биноклей Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15 входят: Бинокль, Футляр с плечевым ремнем, Запасная окулярная раковина, Светофильтры в оправе (2 шт.), Покрышка окуляров с шейным ремнем, Салфетка фланелевая 200 х 200 мм. Примечание. Могут встретиться бинокли, у которых есть кожаная петля для носки бинокля на пугобице. 2. Описание наружного вида биноклей. Каждый бинокль состоит из двух зрительных труб (монокуляров), соединенных между собой шарниром. Монокуляры соединены так, что при вращении вокруг шарнирной оси их оптические оси и ось шарнира всегда параллельны между собой. Правый монокуляр состоит: из окулярной части; из правого корпуса с верхней и нижней крышками, верхним и нижним приливами для сборки шарнира и антабкой для крепления шейного ремня; из объективной части. Левый монокуляр состоит из тех же частей и деталей, что и правый, но в нем нет «сетки». Снаружи на верхней левой крышке бинокля Б-6 выгравирована и заполнена специальным сплавом надпись: АУ (на некоторых УВП) 6X30. Бинокли Б-6 последних выпусков надписи АУ не имеют, а на верхней левой крышке их выгравированы: 6X30, номер бинокля и марка завода. Бинокли Б-8, Б-12 и Б-15 имеют соответственно следующую гравировку на верхних левых крышках: Б8Х30, Б12X42 и Б15X50. Первая цифра обозначает увеличение бинокля, а вторая - диаметр его объектива в миллиметрах. Кроме того, на крышках этих биноклей также выгравированы номер бинокля, год его изготовления и марка завода. Гравировка крышек заполняется цинковыми густотертыми белилами. Шарнир состоит из наружной втулки, внутренней оси, верхнего диска с делениями, нижнего диска, верхнего и нижнего винтов шарнира и гайки шарнира. 3. Угломерная сетка. Угломерная сетка нанесена на плоскопараллельной стеклянной пластинке, которая помещена в правом монокуляре. Цена большого деления сетки (между длинными соседними штрихами или между соседними крестами) равна 0-10; цена малого деления сетки (между длинными и короткими штрихами или между крестом и коротким штрихом) равна 0-05. Разделив на глаз малое деление сетки на две части, углы можно измерять с точностью до двух-трех делений угломера. С помощью угломерной сетки можно измерять углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Угломерную сетку, изображенную, имеют все бинокли; сетка биноклей Б-6 и Б-8 имеет угловое расстояние между крайними штрихами по горизонтали, равное 1-00, бинокля Б-12 - 0-80, а бинокля Б-15 - 0-60. Назначение, основные характеристики и устройство перископа разведчика. Порядок пользования им. В Российских Вооруженных силах применяются оптические (призменные) перископы с различной перископичностью и различными оптическими характеристиками. Наиболее просты по устройству траншейные перископы-разведчики Тр-4 и Тр-8. Перископ представляет собой металлическую трубу, в верхней части которой расположено закрытое наклонным стеклом входное отверстие с объективом. В нижней части трубы расположен окуляр. Труба внизу заканчивается полой рукояткой, которую наблюдатель может держать в руке во время наблюдения или закрепить на колышке, воткнув его в землю. Входное отверстие перископа Тр-4, не имеющее защитного стекла, в походном положении закрывается поворотом защитного кожуха, надетого на корпус перископа. Входное отверстие перископа Тр-8 закрыто наклонным защитным стеклом, служащим для устранения демаскирующих бликов. Окуляр перископа Тр-8 подгоняется по глазу так же, как при работе с биноклем. Измерение горизонтальных и вертикальных углов осуществляется по углоизмерительной сетке, помещенной в поле зрения перископа. Однако и перископ не в состоянии полностью удовлетворить разведчиков, так как наблюдать через него можно лишь одним глазом. Вот почему, наряду с биноклями, на наблюдательном пункте имеется еще один, более совершенный оптический прибор – стереотруба, которая представляет собой комбинацию бинокля с перископом. Поэтому она имеет их достоинства и избавлена от их недостатков. Назначение, основные характеристики и устройство стереотрубы. Порядок пользования ею. Стереотруба по своему устройству представляет как бы комбинацию двух перископов, скрепленных у основания на общей шарнирной оси. В войсках используются большая стереотруба и артиллерийская стереотруба. Последняя отличается лишь некоторыми деталями конструкции и углоизмерительной сеткой. Большая стереотруба имеет десятикратное увеличение, поле зрения 5°, перископичность 325 мм, массу в рабочем положении 11,5 кг. Она обеспечивает точность измерения углов до 0-01. Стереотруба является основным артиллерийским наблюдательным и углоизмерительным прибором. По сравнению с биноклем она обладает большим увеличением и большей стереоскопичностью. Стереотрубы АСТ и БСТ предназначены для детального изучения местности, разведки целей и для наблюдения разрывов во время стрельбы. Кроме того, они служат для измерения горизонтальных и вертикальных углов, для измерения расстояний, а также для проведения топографической подготовки стрельбы. Как и у бинокля, в стереотрубе есть объективы, окуляры и призмы. Лучи света в стереотрубе проходят по ломаной линии, отражаясь в призмах дважды на 90 градусов, что дает возможность наблюдать из-за укрытия. Зрительные трубы вращаются вокруг общей шарнирной оси, благодаря чему обеспечивается параллельность оптических осей труб при любом их взаимном положении. Окуляры стереотрубы подвижные, с диоптрийными шкалами, как и у бинокля. Устанавливаются окуляры по глазам так же, как и при подгонке окуляров бинокля; входные отверстия при этом закрывают поочередно кожаными покрышками. Поворот стереотрубы во время наблюдения и при измерении горизонтальных углов осуществляется при помощи барабана верхнего червячного механизма. Для быстрого поворота стереотрубы на любой горизонтальный угол червяк выключают из сцепления при помощи отводки, которую поворачивают до отказа с небольшим усилием, достаточным для того, чтобы удержать ее в отведенном положении. Тренога служит для установки на ней стереотрубы, что обеспечивает устойчивость прибора при пользовании им. При разведенных трубах увеличивается пластичность и стереоскопичность прибора, что позволяет лучше оценивать взаимное | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | расположение предметов по глубине, при сведенных трубах достигается наибольшая перископичность. Поле зрения у стереотрубы небольшое: всего 5,5 градуса. Зато увеличение стереотрубы десятикратное, то есть больше, чем у бинокля, которым обычно пользуются на наблюдательном пункте. Несколько меньшее, чем у бинокля, поле зрения стереотрубы – 5 градусов, нельзя считать большим ее недостатком. Стереотруба после наведения ее в цель может быть неподвижно закреплена на треноге. Следовательно, если наблюдение за целью временно будет прервано, а затем потребуется возобновить его, то уже не нужно снова разыскивать цель, то есть «ловить» ее в поле зрения прибора, как это приходится делать при наблюдении в бинокль. Кроме того, стереотрубу можно быстро поворачивать на любой угол вправо и влево и даже при малом поле зрения сразу охватывать наблюдением большой участок местности. У стереотрубы, по сравнению с другими оптическими приборами, имеется еще одно преимущество: она обладает большей стереоскопичностью. В бинокле объективы расставлены в 2 раза шире, чем окуляры, и это повышает дальность стереоскопического зрения в 2 раза. У стереотрубы же, когда ее зрительные трубы сведены, расстояние между призмами превышает расстояние между окулярами в 3 раза, а когда эти трубы разведены – в 10 раз. Соответственно этому при наблюдении в стереотрубу во столько же раз повышается и дальность стереоскопического зрения. Стереотруба обладает еще одним важным преимуществом перед биноклем: с ее помощью можно более точно измерять углы. Основные правила ухода за приборами и сбережение их, а также нормальная эксплуатация и бережное обращение с ними должны строго соблюдаться каждым, кто связан по роду своей практической деятельности с приборами наблюдения. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство оптического дневного прицела ПСО-1 к снайперской винтовке СВД и порядок пользования им; устройство оптического дневного прицела ПГО-7В к гранатомету РПГ-7 и порядок пользования им; | Запоминают устройство и порядок пользования изучаемыми оптическими приборами. |
|  |  | устройство биноклей и порядок пользования ими; устройство перископа разведчика и порядок пользования им; устройство стереотрубы и порядок пользования ею. |  |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Уход за прицелами снайперской винтовки СВД. Оптический прицел оберегать от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь оптической части влаги и пыли; хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении; если прицел находится на винтовке и стрельба не ведется, надеть на прицел чехол. Мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить. Запрещается держать прицел вблизи печей и костров. Уход за оптическим дневным прицелом ПГО-7В к гранатомету РПГ-7. При обращении с оптическим прицелом соблюдать следующие правила: оберегать прицел от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь его влаги и пыли; хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении; если прицел находится на гранатомете и стрельба не ведется, надеть чехол на прицел и затянуть его шнурком; мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить; трогать стекла пальцами и смазывать их не разрешается; маховичок температурной поправки без надобности не вращать; не держать прицел вблизи печей и костров; если прицел имеет какую-нибудь неисправность, отправить его в ремонтную мастерскую. Уход за биноклями, их хранение и сбережение. Постоянная исправность, готовность к боевому использованию и продолжительность службы биноклей зависят от надлежащего хранения, умелого обращения при пользовании и своевременного технического обслуживания. Бинокли, находящиеся в эксплуатации, должны быть тщательно изучены наблюдателями; с ними, как и с другими оптическими приборами, следует обращаться бережно и осторожно, соблюдая следующие правила: При установке окуляров на резкость изображения вращать их следует плавно, не прилагая больших усилий. Прежде чем начать устанавливать окуляр на резкость, необходимо убедиться, что он не находится в одном из крайних положений (для определения направления вращения окуляра). На походе плечевой ремень футляра следует подтягивать настолько, чтобы футляр не ударялся о предметы снаряжения или о борта и другие предметы средств передвижения. Если бинокль внесен с мороза в помещение, имеющее комнатную температуру, то вынимать бинокль из футляра не ранее чем через 2-3 ч, при этом его надо протереть. При пользовании биноклем в дождь и снег в перерывах между наблюдениями окуляры следует закрывать окулярной крышкой. Если бинокль покрылся атмосферными осадками, то перед укладкой в футляр его следует тщательно вытереть, дать просохнуть и только после этого укладывать в футляр. Если время не позволяет сделать это, то при первой же возможности в сухом помещении надо протереть и просушить бинокль, просушить футляр и окулярную крышку. Сушить бинокль близко от источника тепла (с расчетом на быстрый эффект) запрещается. При эксплуатации биноклей необходимо производить следующие виды обслуживания: текущее обслуживание; техническое обслуживание № 1; техническое обслуживание № 2. Все виды обслуживания биноклей, находящихся в эксплуатации, производить в соответствии с Руководством по хранению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках и указаниями, приведенными ниже. Текущее обслуживание. При текущем обслуживании биноклей произвести: Наружный осмотр. При наружном осмотре проверить наличие, исправность и крепление узлов и деталей бинокля. Вмятины, царапины, потертости покрытия и другие неисправности, не влияющие на работу бинокля, допускаются. Очистку бинокля от пыли и грязи. Протирать оптику бинокля следует фланелевой салфеткой или чистой мягкой ветошью, производя кругообразные движения. Запрещается протирать поверхность бинокля и оптику грубой ветошью или шинельным сукном, так как от этого стирается покрытие и появляются царапины на оптических деталях. Техническое обслуживание № 1. При техническом обслуживании № 1 выполнить работы, предусмотренные для текущего обслуживания, и дополнительно: Проверить вращение окуляров и шарнира. Вращение окуляров и шарнира должно быть плавным и обеспечивать возможность установки их в любое положение в пределах шкал. Проверить состояние оптических деталей. Проверку производить осмотром оптических деталей в прямом проходящем свете со стороны окуляра и объектива с подсветкой с помощью лампы мощностью 100 вт, закрытой матовым (молочным) экраном, или наведением прибора на ясное голубое небо. На оптических деталях допускаются: химическое разрушение стекла в виде серых пятен, отдельные мелкие точки (пылинки), ворсинки ваты, недополировка, свили, пузыри, отпечатки от прокладок, выколы и царапины, видимые со стороны объектива; царапины и выколы на сетке, а также просветы на штрихах шкал сетки, если они не мешают наблюдению и измерению; кольцеобразная фаска на сетке; расклейки оптических деталей в виде одиночных пузырей и расклейки, закрываемые оправой, и в фасках деталей; гигроскопические и жировые налеты, видимые со стороны объектива и окуляра в прямом проходящем свете, если они не мешают наблюдению и измерению; любая потертость просветляющей пленки, нанесенной на оптические детали; царапины и выколы на наружной поверхности объектива и глазной линзы, если они не мешают наблюдению и измерению. На оптических деталях не допускаются: биологические налеты в виде плесени, нитей и т. п., а также наплывы смазки и замазки на оптических деталях, находящихся внутри прибора; осыпки на сетке и окулярных линзах, мешающие наблюдению; незаматованные выколы на сетке и окулярных линзах размером более 0,5 мм, выколы, площадь которых превышает 10% рабочей поверхности детали, а также выколы на торцах линз, мешающие наблюдению; отколы и трещины оптических деталей; расклейки оптических деталей в виде радужных пятен, звездочек, дубовых листьев, нитей и т. п. Проверить надежность установки монокуляров по базе глаз. Допускается обивание установки при легком встряхивании рукой. Проверить параллакс сетки относительно изображения предмета. Проверяется наведением окуляра на резкость изображения предмета, имеющего резкие очертания, и последующим наведением окуляра на резкость сетки. Разность отсчетов по диоптрийной шкале окуляра даст величину параллакса. Параллакс допускается до 1 диоптрии. Проверить параллельность оптических осей монокуляров. Если при рассматривании удаленного предмета в бинокль не наблюдается двоение изображения предмета, то это свидетельствует о параллельности оптических осей монокуляров. Двоение изображения, заметное на глаз, не допускается. Проверить наклон изображения. Проверку производить по вертикально расположенным предметам (столбам, трубам и т. п.). Явно заметный на глаз наклон изображения не допускается. Проверить наклон сетки. При одной из установок по базе в пределах 64-66 мм заметный на глаз наклон сетки не допускается. | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Техническое обслуживание № 2. При техническом обслуживании № 2 выполнить работы, предусмотренные при техническом обслуживании № 1, и дополнительно: произвести проверку и юстировку бинокля согласно действующему Руководству по среднему ремонту; устранить обнаруженные неисправности. Работы по техническому обслуживанию № 2 производить в ремонтных органах соединений и объединений по методике, изложенной в действующей ремонтной документации. Техническое обслуживание № 2 биноклей, находящихся на длительном хранении, производить согласно указаниям Руководства по хранению и сбережению ракетно-артиллерийского вооружения и имущества на центральных и окружных складах и базах. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: уход за прицелами снайперской винтовки СВД; уход за оптическим дневным прицелом ПГО-7В к гранатомету РПГ-7; уход за биноклями, их хранение и сбережение. | Запоминают порядок ухода за изучаемыми оптическими приборами. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

учебные Вопросы:

1. Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими.

2. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

занятие:

Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Приборы наблюдения и прицеливания. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, плакаты и схемы. Оптический дневной прицел к снайперской винтовке и гранатомету, бинокль, стереотруба и перископ разведчика по одному на отделение. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность боевой техники, оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: назначение, основные характеристики и устройство оптического дневного прицела ПСО-1 к снайперской винтовке СВД. Порядок пользования им; | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  | стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими. |  | назначение, основные характеристики и устройство оптического дневного прицела ПГО-7В к гранатомету РПГ-7. Порядок пользования им; назначение, основные характеристики и устройство биноклей. Порядок пользования ими; назначение, основные характеристики и устройство перископа разведчика. Порядок пользования им; назначение, основные характеристики и устройство стереотрубы. Порядок пользования ею. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство оптического дневного прицела ПСО-1 к снайперской винтовке СВД и порядок пользования им; устройство оптического дневного прицела ПГО-7В к гранатомету РПГ-7 и порядок пользования им; устройство биноклей и порядок пользования ими; устройство перископа разведчика и порядок пользования им; устройство стереотрубы и порядок пользования ею. | Запоминают устройство и порядок пользования изучаемыми оптическими приборами. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: уход за прицелами снайперской винтовки СВД; уход за оптическим дневным | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | прицелом ПГО-7В к гранатомету РПГ-7; уход за биноклями, их хранение и сбережение. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: уход за прицелами снайперской винтовки СВД; уход за оптическим дневным прицелом ПГО-7В к гранатомету РПГ-7; уход за биноклями, их хранение и сбережение. | Запоминают порядок ухода за изучаемыми оптическими приборами. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

учебные Вопросы:

1. Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими.

2. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение.

# 1. Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика. Порядок пользования ими

1.1. Назначение, основные характеристики и устройство оптического дневного прицела ПСО-1 к снайперской винтовке СВД. Порядок пользования им.

Оптический прицел ПСО-1 является одним из основным прицелом отечественного снайперского вооружения. Герметичен, наполнен азотом, исключает запотевание оптики при перепаде температур. Работоспособен в интервале температур ± 50°C.

| Технические характеристики прицела снайперского оптического ПСО-1 |
| --- |
| Увеличение прицела | 4-кратное |
| Поле зрения | 6 градусов |
| Длина прицела с наглазником и блендой | 375 мм |
| Удаление выходного зрачка | 68 мм |
| Диаметр выходного зрачка | 6 мм |
| Световой диаметр объектива | 24 мм |
| Предел разрешения | 12 угл./сек |
| Напряжение питания | 1,5 В |
| Масса оптического прицела ПСО-1 | 0,58 кг |

Устройство прицела снайперского оптического ПСО-1

1 - выдвижная бленда, 2 - верхний маховичок, 3 - корпус, 4 - резиновый наглазник, 5 - колпачок с упором, 6 - корпус для батарейки, 7 - кронштейн, 8 - электролампочка, 9 - тумблер, 10 - колпачок объектива, 11 - указатель, 12 - стопорный винт, 13 - боковой маховичок, 14 - упор, 15 - движок, 16 - зажимной винт.

Оптический прицел состоит из механической и оптической частей. Механическая часть прицела включает корпус, верхний и боковой маховички, устройство освещения сетки прицела, выдвижную бленду, резиновый наглазник и колпачок. Оптическая часть прицела включает объектив, оборачивающую систему, сетку, люминесцентный экран и окуляр.

Механическая часть ПСО-1.

Корпус служит для соединения всех частей прицела на винтовке. На кронштейне имеются пазы, упор, зажимной винт, ручка зажимного винта, движок с пружиной и регулировочная гайка. К корпусу прикреплены указатели (индексы) установок прицела и боковых поправок и колпачок объектива.

Верхний маховичок служит для установки прицела, боковой маховичок - для введения боковых поправок. По своему устройству они одинаковы и имеют корпус маховичка, пружинную шайбу, торцовую гайку и соединительный (центральный) винт. Сверху на каждом из маховичков сделано три отверстия: среднее - для соединительного винта, два крайних - для стопорных винтов.

Пружинная шайба служит для удержания маховичка в приданном положении.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки прицела при стрельбе в сумерки и ночью. Оно состоит: из корпуса с контактным винтом, батарейки, являющейся источником тока, колпачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, проводов, соединяющих винт (батарейку) с электролампочкой через тумблер, тумблера для включения и выключения электролампочки.

Батарейка устанавливается в корпус так, чтобы центральный электрод был подключен к винту, а боковой электрод (смещенный в сторону) - к корпусу; для этого контактная пластина бокового электрода загибается за край корпуса, после чего надевается колпачок.

Для освещения сетки при температурах от +2° С и ниже необходимо пользоваться зимним устройством освещения сетки, состоящим из корпуса, колпачка и экранированного провода. Для подготовки зимнего устройства освещения сетки к стрельбе необходимо батарейку вложить в корпус зимнего устройства так, как указано выше, и надеть на него колпачок, снятый с корпуса на прицеле, а колпачок зимнего устройства надеть на корпус устройства на прицеле. Корпус зимнего устройства с батарейкой переносится в кармане гимнастерки или шинели снайпера, а экранированный провод может пропускаться через левый рукав верхней одежды.

Наглазник (резиновый) предназначен для правильной установки глаза и удобства прицеливания. Кроме того, он предохраняет линзы окуляра от загрязнения и повреждения.

Выдвижная бленда служит для предохранения линз объектива при ненастной погоде от попадания на нее дождя, снега, а также от попадания прямых солнечных лучей при стрельбе против солнца и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков.

Резиновый колпачок предохраняет линзы объектива от загрязнения и повреждения.

Устройство маховичка.

| 1 – корпус; 2 - торцовая гайка; 3 - стопорные винты; 4 - соединительный винт; 5 - дополнительная шкала; 6 – индекс; 7 - указатель | На корпусе верхнего маховичка имеется основная шкала прицела с делениями от 1 до 10; цифры шкалы обозначают дальности стрельбы в сотнях метров. На корпусе бокового маховичка имеется шкала боковых поправок с делениями от 0 до 10 в обе стороны; цена каждого деления соответствует одной тысячной, (0-01). На верхней части корпусов маховичков нанесена дополнительная шкала, применяемая при выверке прицела; цена делений шкалы равна 0,5 тысячной. Установки основной шкалы верхнего маховичка до деления 3 фиксируются через одно деление. |
| --- | --- |

От деления 3 до деления 10 установки этого маховичка, а также все установки шкалы бокового маховичка фиксируются через каждые полделения (одному делению соответствуют два щелчка).

На торцовых гайках верхнего и бокового маховичков стрелкой указано направление вращения маховичков или торцовых гаек при внесении нужной поправки в установку прицела и бокового маховичка («Вверх СТП», «Вниз СТП» - на верхнем маховичке, «Вправо СТП», «Влево СТП» - на боковом маховичке). Это означает, что при вращении маховичков или торцовых гаек по направлению стрелки средняя точка попадания (СТП) перемещается в соответствующем направлении (вверх, вправо и т. п.).

Соединительный винт связывает торцовую гайку с кареткой и при вращении маховичка или гайки передвигает каретку с сеткой прицела в нужном направлении.

Оптическая система ПСО-1.

1 - окуляр, 2 - каретка, 3 - оборачивающая система, 4 - сетка, 5 - люминесцентный экран, 6 - окно со светофильтром, 7 – объектив

Объектив служит для получения уменьшенного и перевернутого изображения наблюдаемого объекта. Он состоит из трех линз, из них две - склеенные.

Оборачивающая система предназначена для придания изображению нормального (прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно.

Сетка прицела служит для прицеливания; она сделана на стекле, укрепленном в подвижной рамке (каретке).

Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и прямом изображении; он состоит из трех линз, из них две - склеенные.

Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света; он представляет собой тонкую пластину из специального химического состава, которая уложена между двумя стеклами. Экран имеет окно со светофильтром в оправе для зарядки экрана и флажок переключения экрана: в сторону светофильтра (горизонтальное положение флажка) - для подзарядки экрана и при стрельбе в обычных условиях; в сторону объектива (вертикальное положение флажка) - при наблюдении и стрельбе по целям, обнаруживающим себя инфракрасным излучением.

| 1 - шкала боковых поправок; 2 - основной угольник для стрельбы до 1000 м; 3 - дополнительные угольники; 4 - дальномерная шкала. | Сетка прицела. На сетке прицела нанесены: основной (верхний) угольник для прицеливания при стрельбе до 1000 м; шкала боковых поправок; дополнительные угольники (ниже шкалы боковых поправок по вертикальной линии) для прицеливания при стрельбе на 1100, 1200 и 1300 м; дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии). Для прицеливания при стрельбе с помощью дополнительных угольников необходимо установить на верхнем маховичке прицел 10. Шкала боковых поправок обозначена снизу (влево и вправо от угольника) цифрой 10, что соответствует десяти тысячным (0-10). Расстояние между двумя вертикальными черточками шкалы соответствует одной тысячной (0-01). Марка угольника соответствует двум тысячным (0-02). |
| --- | --- |

Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 1,7 м (средний рост человека). Это значение высоты цели указано под горизонтальной линией. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, расстояние между которыми соответствует расстоянию до цели в 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м.

| 1. По дальномерной шкале. 2. По шкале боковых поправок и угловым величинам с помощью формулы тысячной: Пример: наблюдаем грудную цель. Величина цели В = 0,5 м. Угол У = 0-01 = 1 Дальность | Определение дальности до цели. Табличные (нормальные) условия стрельбы: отсутствие ветра,; температура воздуха +15°С,; нулевая высота над уровнем моря. При значительных отклонениях внешних условий стрельбы вносятся поправки: поправка на боковой ветер; поправка на перемещение цели (упреждение); поправка на температуру воздуха при стрельбе на расстоянии 500 м; поправка при стрельбе в горах над уровнем моря выше 2000 м. Прицеливание по инфракрасному прожектору (включен люминесцентный экран) с прицелом 4 на все дальности до 400м. |
| --- | --- |

1.2. Назначение, основные характеристики и устройство оптического дневного прицела ПГО-7В к гранатомету РПГ-7. Порядок пользования им.

Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета при стрельбе по целям на различные расстояния.

Прицельные приспособления гранатомета состоят из оптического прицела ПГО-7 и механического (открытого) прицела.

Оптические прицелы последних годов изготовления с откорректированными углами прицеливания выпускаются с сокращенным наименованием ПГО-7В.

Оптический прицел ПГО-7В и механический прицел обеспечивают наводку гранатомета в цель как при стрельбе выстрелами ПГ-7В, так и ПГ-7ВМ.

Оптический прицел является основным прицелом гранатомета. Увеличение прицела 2,7, поле зрения 13°. Оптический прицел состоит из корпуса с кронштейном, оптической системы, механизма выверки прицела, устройства освещения сетки при стрельбе в ночных условиях, наглазника и налобника.

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет кронштейн для крепления прицела на гранатомете. На кронштейне имеется зажимной винт, ручка со стопором для поворота зажимного винта и защелка для крепления ручки на зажимном винте.

| Оптический прицел ПГО-7В: 19 – защитное стекло; 20 – объектив; 21 – призма; 22 – корпус прицела; 23 – сетка; 24 – налобник; 25 – наглазник; 26 – окуляр; 27 – защитное стекло; 28 – устройство освещения сетки; 29 – электролампочка; 30 – тумблер включения освещения сетки; 31 – кронштейн; 32 – зажимное устройство; 33 – батарейка устройства освещения;34 - колпачок; 42 – механизм выверки прицела. Оптическая система: 1 - защитное стекло; 2 - объектив; 3 - призма; 4 - сетка; 5 - окуляр Сетка оптического прицела | Чтобы установить прицел на гранатомете, необходимо: ручку зажимного винта повернуть в сторону наглазника до упора стопора в кронштейн; совместить посадочные места гранатомета и прицела и продвинуть прицел вперед до отказа; повернуть ручку зажимного винта в сторону объектива до упора стопора в кронштейн. Если прицел имеет качку или стопор не упирается в кронштейн при прочно закрепленном прицеле на гранатомете, необходимо: сдвинуть защелку ключом-отверткой до совмещения отверстия защелки с зажимным винтом и снять ее; переставить ручку на несколько зубцов на зажимном винте и добиться нормального закрепления прицела на гранатомете; надеть защелку на зажимной винт и поставить так, чтобы ее выступ вошел в гнездо ручки. Оптическая система состоит из объектива для получения изображения наблюдаемого объекта, призмы для полного оборачивания изображения, сетки для прицеливания, окуляра для рассматривания изображения наблюдаемого объекта, защитных стекол объектива и сетки для предохранения прицела от попадания влаги и пыли. Для предохранения от загрязнения и повреждения защитного стекла объектива на выступ объектива надевается колпачок, прикрепленный к корпусу прицела с помощью ремня. На оправе окуляра с помощью хомутика закреплен резиновый наглазник. На сетке прицела нанесены шкала прицела (горизонтальные линии), шкала боковых поправок (вертикальные линии) и дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии). Деления (линии) шкалы прицела обозначены слева цифрами 2, 3, 4, 5, соответствующими дальностям стрельбы в сотнях метров (200, 300, 400, 500 м). Деления (линии) шкалы боковых поправок обозначены снизу (влево и вправо от центральной линии) цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Рас стояние между двумя вертикальными линиями соответствует десяти тысячным (0-10). По шкале боковых поправок можно вводить |
| --- | --- |

боковые поправки вправо и влево до 0-50.

Линия шкалы прицела, соответствующая дальности 300 м, и центральная линия шкалы боковых поправок сделаны двойными для облегчения выбора необходимых делений при прицеливании. Кроме того, центральная линия продолжена ниже шкалы прицела для обнаружения бокового наклона гранатомета.

Дальномерная шкала рассчитана на высоту у цели 2,7 м. Это значение высоты цели указано снизу горизонтальной линии. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, расстояние между которыми соответствует изменению расстояния до цели на 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Над шкалой прицела нанесен знак «+», служащий для проверки прицела.

Механизм выверки прицела служит для обеспечения параллельности нулевой линии прицеливания и оси канала ствола гранатомета и введения поправки на температуру. Он состоит из каретки, в которую ввинчен объектив в оправе, выверочного винта по боковому направлению, закрытого навинтной крышкой, выверочного винта по высоте и маховичка ввода температурной поправки. На маховичке сбоку нанесены знаки «+» и «-», которые устанавливаются против риски на корпусе прицела в зависимости от температуры воздуха.

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки прицела при стрельбе в сумерки и ночью. Оно состоит из корпуса с контактом и винтом, батарейки, являющейся источником тока, колпачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, проводов, соединяющих винт с электролампочкой через тумблер, и тумблера для включения и выключения электролампочки.

| Зимнее устройство освещения сетки: 1 - корпус; 2 - колпачок; 3 - экранированный провод; 4 - прижим; 5 - контакт; 6 - втулка | Для освещения сетки при температурах от+2° С и ниже необходимо пользоваться зимним устройством освещения сетки (рис. 25), состоящим из корпуса с контактом, прижимом, колпачка с контактом, втулкой, пружиной и прокладкой и экранированного провода. Батарейка устанавливается в корпус так, чтобы центральный электрод был подключен к контактному винту, а боковой электрод (смещенный в сторону) - к срезу на контакте корпуса. |
| --- | --- |

Для подготовки устройства освещения сетки к стрельбе ночью в зимних условиях необходимо батарейку вложить в корпус зимнего устройства так, как указано выше, и надеть на него колпачок, снятый с корпуса на прицеле, а колпачок зимнего устройства надеть на корпус на прицеле. Корпус зимнего устройства с батарейкой переносится в кармане гранатометчика.

Налобник служит для удобства при стрельбе. Он крепится на оптическом прицеле. Для установки налобника необходимо:

- снять с прицела хомутик наглазника и наглазник;

- снять хомутик с наглазника;

- вставить в отверстие кольца налобника наглазник;

- вставить в отверстия налобника стягивающие винты (головками слева) и навинтить на них на 1-2 витка гайки;

- надеть наглазник с налобником на корпус прицела, совместив края наглазника и налобника с линией перехода двух диаметров, имеющихся на окулярной части корпуса прицела;

- затягивая поочередно винты (гайки), закрепить жестко налобник с наглазником на прицеле.

На ранее выпущенные прицелы ПГО-7 и ПГО-7В налобники устанавливать по мере поступления их в части.

| Прицеливание при стрельбе из гранатомета с оптическим прицелом по танку на расстоянии 300 м (боковая поправка отсутствует) | Прицеливание при стрельбе из гранатомета с оптическим прицелом. При стрельбе с оптическим прицелом зажмурить левый глаз, а правым прислониться к наглазнику и смотреть через окуляр на цель. Уточнить расстояние до цели с помощью дальномерной шкалы. Передвигая локти и перемещая корпус, навести сетку прицела на цель горизонтальной линией, соответствующей дальности стрельбы (прицелу), и вертикальной линией, соответствующей боковой поправке. При прицеливании следить, чтобы гранатомет не был свален в сторону. |
| --- | --- |

1.3. Назначение, основные характеристики и устройство биноклей. Порядок пользования ими.

1.3.1. Назначение и типы биноклей.

Бинокль является основным наблюдательным оптическим прибором для всех родов войск и предназначается для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы.

В эксплуатации находятся следующие призматические бинокли отечественного производства:

| Бинокль с увеличением 6х и полем зрения 8°30; шифр бинокля Б-6 Бинокль Б-6: 1 - шейный ремень; 2 - покрышка для окуляров | Бинокль с увеличением 8х и полем зрения 8°30; шифр бинокля Б-8 Бинокль Б-8 |
| --- | --- |
| Бинокль с увеличением 12х и полем зрения 6°; шифр бинокля Б-12 Рис. 3. Бинокль Б-12 | Бинокль с увеличением 15х и полем зрения 4°; шифр бинокля Б-15 Бинокль Б-15 |

Бинокль хранится в специальном футляре, внутри которого имеются гнезда для запасной окулярной раковины и - светофильтров (оранжевых или желто-зеленых стекол), надевающихся на окуляры.

В комплект биноклей Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15 входят: Бинокль, Футляр с плечевым ремнем, Запасная окулярная раковина, Светофильтры в оправе (2 шт.), Покрышка окуляров с шейным ремнем, Салфетка фланелевая 200 х 200 мм.

Примечание. Могут встретиться бинокли, у которых есть кожаная петля для носки бинокля на пугобице.

1.3.2. Описание наружного вида биноклей.

Каждый бинокль состоит из двух зрительных труб (монокуляров), соединенных между собой шарниром. Монокуляры соединены так, что при вращении вокруг шарнирной оси их оптические оси и ось шарнира всегда параллельны между собой.

Правый монокуляр состоит:

- из окулярной части;

- из правого корпуса с верхней и нижней крышками, верхним и нижним приливами для сборки шарнира и антабкой для крепления шейного ремня;

- из объективной части.

Левый монокуляр состоит из тех же частей и деталей, что и правый, но в нем нет «сетки». Снаружи на верхней левой крышке бинокля Б-6 выгравирована и заполнена специальным сплавом надпись: АУ (на некоторых УВП) 6X30.

Бинокли Б-6 последних выпусков надписи АУ не имеют, а на верхней левой крышке их выгравированы: 6X30, номер бинокля и марка завода.

Бинокли Б-8, Б-12 и Б-15 имеют соответственно следующую гравировку на верхних левых крышках: Б8Х30, Б12X42 и Б15X50. Первая цифра обозначает увеличение бинокля, а вторая - диаметр его объектива в миллиметрах.

Кроме того, на крышках этих биноклей также выгравированы номер бинокля, год его изготовления и марка завода.

Гравировка крышек заполняется цинковыми густотертыми белилами.

Шарнир состоит из наружной втулки, внутренней оси, верхнего диска с делениями, нижнего диска, верхнего и нижнего винтов шарнира и гайки шарнира.

1.3.3. Угломерная сетка.

Угломерная сетка нанесена на плоскопараллельной стеклянной пластинке, которая помещена в правом монокуляре.

| Угломерная сетка бинокля | Цена большого деления сетки (между длинными соседними штрихами или между соседними крестами) равна 0-10; цена малого деления сетки (между длинными и короткими штрихами или между крестом и коротким штрихом) равна 0-05. Разделив на глаз малое деление сетки на две части, углы можно измерять с точностью до двух-трех делений угломера. С помощью угломерной сетки можно измерять углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. |
| --- | --- |

Угломерную сетку, изображенную, имеют все бинокли; сетка биноклей Б-6 и Б-8 имеет угловое расстояние между крайними штрихами по горизонтали, равное 1-00, бинокля Б-12 - 0-80, а бинокля Б-15 - 0-60.

1.3.4. Устройство биноклей.

| Бинокль Б-6 (разрез правого монокуляра и шарнира) | Устройство бинокля Б-6: 1 - диоптрийное кольцо; 2-муфта; 3 - окулярная раковина; 4- верхний диск с делениями; 5 - винты шарнира; 6 - угломерная сетка; 7 - коллектив окуляра; 8 - основание окуляра; 9 - оправа глазной линзы; 10 и 11 - глазные линзы окуляра; 12 - стопор; 13 - обойма окуляра; 14 - зажимное кольцо; 15 - прижимное кольцо; 16 - оправа сетки; 17 -винт крышки; 18 и 26 - крышки корпуса; 19 и 23 - пружины; 20 - первая призма оборачивающей системы; 21 - резиновая обклейка; 22 - вторая призма оборачивающей системы; 24 - корпус монокуляра; 25 - обойма объектива; 27 - оправа объектива; 28 - эксцентриковое кольцо; 29-прижимное кольцо; 30 - колпак объектива; 31 - линзы объектива; 32 - колпачок нижней призмы; 33 и 39 - латунные шайбы; 34 и 36 - штифты; 35 - нижний диск; 37 - наружная ось шарнира; 38 - внутренняя ось шарнира; 40 - осевая гайка шарнира. |
| --- | --- |
| Бинокль Б-8 (разрез правого монокуляра и шарнира): | Устройство бинокля Б-8. Бинокль Б-8 по своему внутреннему устройству в основном аналогичен биноклю Б-6 последнего выпуска, у которого вместо наружной оси имеется втулка, отлитая как одно целое с правым корпусом. Отличие бинокля Б-8 от бинокля Б-6 по внутреннему устройству состоит в том, что в нем применен другой окуляр, благодаря которому удалось получить 8х увеличение при том же поле зрения, что и у бинокля Б-6, равном 8°30. 1 - верхний диск; 2-шайба; 3 - винт; 4 - светофильтр в оправе; 5 - основание окуляра; 6 - крышка; 7 - пружина; 8 - сетка в оправе; 9 - первая призма оборачивающей системы; 10 - вторая призма оборачивающей системы; 11 - колпачок призмы; 12 - пружина; 13- обойма объектива; 14 - оправа объектива; 15 - эксцентриковое кольцо; 16 - зажимное кольцо; 17 - колпак объектива; 18 - объектив; 19 -крышка; 20 - правый корпус; 21 - резиновая обклейка; 22 - шайба; 23 - штифт; 24 - винт; 25 - нижний диск; 36 - ось шарнира; 27 - винт крышки; 28 - гайка шарнира. В бинокле Б-8 применен сложный пятилинзовый окуляр. |

Устройство бинокля Б-15.

Бинокль Б-15 имеет внутреннее устройство в основном такое же, как и бинокль Б-8.

|  | Конструкция бинокля Б-15 отличается от конструкции бинокля Б-8 тем, что у него втулка заменена наружной осью, как в бинокле Б-6; обойма объектива имеет значительно большие размеры, чем в бинокле Б-8, и стопорится в корпусе стопором, глазная линза не закатана в оправу, а крепится зажимным кольцом в обойме окуляра. Ввиду того что бинокль Б-15 имеет 15х увеличение, размеры оптических деталей у него увеличены, а сам бинокль имеет большие габариты, чем другие типы биноклей. В бинокле Б-15 применен сложный пятилинзовый окуляр. Конструкция Окуляра бинокля Б-15 аналогична конструкции окуляра бинокля Б-8, за исключением способа крепления глазной линзы, которая в бинокле Б-15 крепится зажимным кольцом. |
| --- | --- |

Незащищенный магниевый сплав недостаточно стоек в отношении коррозии, поэтому все детали из магниевого сплава подвергаются специальной отделке, а внутренняя поверхность корпусов и крышек покрывается черной матовой эмалью. Крепежные детали (винты, стопоры, пружины) оцинкованы, а винты, кроме того, лакированы, так как из-за низких антикоррозионных свойств магниевого сплава недопустим его контакт со сталью.

Устройство бинокля Б-12.

Бинокль Б-12 имеет внутреннее устройство в основном такое же, как и бинокль Б-15.

Конструкция бинокля Б-12 отличается от конструкции бинокля Б-15 только значительно меньшими размерами обоймы объектива, что уменьшает габариты бинокля и делает его более устойчивым к разъюстировке параллельности оптических осей. В бинокле применен сложный шестилинзовый окуляр.

Корпуса с призмами в бинокле Б-12 полностью заимствованы у бинокля Б-15. Бинокль Б-12 имеет большое увеличение (12х) при хорошем поле зрения (6°).

Конструкция окуляра бинокля Б-12 аналогична конструкции окуляра бинокля Б-15. В целях уменьшения веса бинокля Б-12 его детали, так же как и бинокля Б-15, изготовлены из магниевых и алюмомагниевых сплавов.

Бинокль имеет просветленные оптические детали, что обеспечивает большее светопропускание.

1.3.5. Задачи, решаемые с помощью бинокля.

С помощью бинокля можно решать следующие задачи:

Измерять углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Определять дальности до местных предметов (целей), если известны их размеры (высота, ширина).

Корректировать стрельбу.

Измерение углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Углы в горизонтальной плоскости измеряют с помощью горизонтального ряда штрихов угломерной сетки.

Если требуется измерить угол между двумя предметами, которые видны одновременно в поле зрения и не выходят за область штрихов угломерной сетки бинокля, то, отсчитав количество делений, укладывающихся между этими предметами, определяют угол в делениях угломера.

При малых угловых расстояния между двумя предметами (меньше 0-50) центр угломерной сетки всегда нужно совмещать с одним из предметов и число делений угломера отсчитывать до другого предмета.

| Измерение отклонения разрыва (Р) от цели (местного предмета) | При измерении отклонения разрыва от цели (местного предмета) центр сетки следует совмещать с центром разрыва, так как в противном случае угол будет измерен неточно или же разрыв будет упущен. |
| --- | --- |

| Измерение угла больше 0-50 | При угле между двумя предметами больше 0-50, но меньше 1-00 с одним из предметов совмещают крайний штрих угломерной сетки и отсчитывают угол до другого предмета. |
| --- | --- |
| Измерение угла больше 1-00 | Если измеряемый угол между двумя предметами больше 1-00 (на рис. мельница и елка), следует расстояние между предметами разбить на два участка, выбрав дополнительный предмет (на рис. указатель дорог). Измерив углы между крайними предметами и дополнительным, суммируют их и получают угол между интересующими двумя предметами. |

Углы в вертикальной плоскости измеряют с помощью вертикального ряда штрихов угломерной сетки. Методика измерений углов между двумя предметами, лежащими в вертикальной плоскости, такая же, как и при пользовании горизонтальным рядом штрихов.

Определение дальности. Определить дальность до местного предмета (цели) с помощью угломерной сетки бинокля можно только в том случае, если известны размеры предмета (цели) или же размеры предмета, находящегося в непосредственной близости от цели.

Для определения дальности поступать следующим образом:

Измерить угол, под которым видна высота или ширина предмета (цели), в делениях угломера.

Число, выражающее размеры предмета (цели) в метрах, разделить на число делений угломера.

Полученное частное умножить на 1000. Результат и будет искомой дальностью в метрах.

Пример. Высота телеграфного столба равна 6 м. Виден столб под углом 0-03, Дальность до него будет

Размеры некоторых предметов (целей) следующие: средний рост человека 1,7 м; ширина головы человека в головном уборе 0,3 м; ширина в плечах человека, одетого в зимнюю одежду, 0,6 м; расстояние между соседними телеграфными столбами около 50 м; высота строевого леса 25 м.

1.4. Назначение, основные характеристики и устройство перископа разведчика. Порядок пользования им.

| Перископ-разведчик Тр-4 (вид сзади) | В Российских Вооруженных силах применяются оптические (призменные) перископы с различной перископичностью и различными оптическими характеристиками. Наиболее просты по устройству траншейные перископы-разведчики Тр-4 и Тр-8. Перископ представляет собой металлическую трубу, в верхней части которой расположено закрытое наклонным стеклом входное отверстие с объективом. В нижней части трубы расположен окуляр. Труба внизу заканчивается полой рукояткой, которую наблюдатель может держать в руке во время |
| --- | --- |

наблюдения или закрепить на колышке, воткнув его в землю.

Входное отверстие перископа Тр-4, не имеющее защитного стекла, в походном положении закрывается поворотом защитного кожуха, надетого на корпус перископа.

Входное отверстие перископа Тр-8 закрыто наклонным защитным стеклом, служащим для устранения демаскирующих бликов. Окуляр перископа Тр-8 подгоняется по глазу так же, как при работе с биноклем. Измерение горизонтальных и вертикальных углов осуществляется по углоизмерительной сетке, помещенной в поле зрения перископа.

Однако и перископ не в состоянии полностью удовлетворить разведчиков, так как наблюдать через него можно лишь одним глазом. Вот почему, наряду с биноклями, на наблюдательном пункте имеется еще один, более совершенный оптический прибор – стереотруба, которая представляет собой комбинацию бинокля с перископом. Поэтому она имеет их достоинства и избавлена от их недостатков.

1.5. Назначение, основные характеристики и устройство стереотрубы. Порядок пользования ею.

Стереотруба по своему устройству представляет как бы комбинацию двух перископов, скрепленных у основания на общей шарнирной оси. В войсках используются большая стереотруба и артиллерийская стереотруба.

| Артиллерийская стереотруба АСТ (вид спереди) | Последняя отличается лишь некоторыми деталями конструкции и углоизмерительной сеткой. Большая стереотруба имеет десятикратное увеличение, поле зрения 5°, перископичность 325 мм, массу в рабочем положении 11,5 кг. Она обеспечивает точность измерения углов до 0-01. Стереотруба является основным артиллерийским наблюдательным и углоизмерительным прибором. По сравнению с биноклем она обладает большим увеличением и большей стереоскопичностью. Стереотрубы АСТ и БСТ предназначены для детального изучения местности, разведки целей и для наблюдения разрывов во время стрельбы. Кроме того, они служат для измерения горизонтальных и вертикальных углов, для измерения расстояний, а также для проведения топографической подготовки стрельбы. Как и у бинокля, в стереотрубе есть объективы, окуляры и призмы. Лучи света в стереотрубе проходят по ломаной линии, отражаясь в призмах дважды на 90 градусов, что дает возможность наблюдать из-за укрытия. |
| --- | --- |

Зрительные трубы вращаются вокруг общей шарнирной оси, благодаря чему обеспечивается параллельность оптических осей труб при любом их взаимном положении. Окуляры стереотрубы подвижные, с диоптрийными шкалами, как и у бинокля. Устанавливаются окуляры по глазам так же, как и при подгонке окуляров бинокля; входные отверстия при этом закрывают поочередно кожаными покрышками.

Поворот стереотрубы во время наблюдения и при измерении горизонтальных углов осуществляется при помощи барабана верхнего червячного механизма. Для быстрого поворота стереотрубы на любой горизонтальный угол червяк выключают из сцепления при помощи отводки, которую поворачивают до отказа с небольшим усилием, достаточным для того, чтобы удержать ее в отведенном положении.

| Наблюдение в стереотрубу АСТ из-за ствола дерева (зрительные трубы разведены) | Тренога служит для установки на ней стереотрубы, что обеспечивает устойчивость прибора при пользовании им. При разведенных трубах увеличивается пластичность и стереоскопичность прибора, что позволяет лучше оценивать взаимное расположение предметов по глубине, при сведенных трубах достигается наибольшая перископичность. Поле зрения у стереотрубы небольшое: всего 5,5 градуса. Зато увеличение стереотрубы десятикратное, то есть больше, чем у бинокля, которым обычно пользуются на наблюдательном пункте. Несколько меньшее, чем у бинокля, поле зрения стереотрубы – 5 градусов, нельзя считать большим ее недостатком. Стереотруба после наведения ее в цель может быть неподвижно закреплена на треноге. |
| --- | --- |

Следовательно, если наблюдение за целью временно будет прервано, а затем потребуется возобновить его, то уже не нужно снова разыскивать цель, то есть «ловить» ее в поле зрения прибора, как это приходится делать при наблюдении в бинокль. Кроме того, стереотрубу можно быстро поворачивать на любой угол вправо и влево и даже при малом поле зрения сразу охватывать наблюдением большой участок местности.

У стереотрубы, по сравнению с другими оптическими приборами, имеется еще одно преимущество: она обладает большей стереоскопичностью. В бинокле объективы расставлены в 2 раза шире, чем окуляры, и это повышает дальность стереоскопического зрения в 2 раза. У стереотрубы же, когда ее зрительные трубы сведены, расстояние между призмами превышает расстояние между окулярами в 3 раза, а когда эти трубы разведены – в 10 раз. Соответственно этому при наблюдении в стереотрубу во столько же раз повышается и дальность стереоскопического зрения. Стереотруба обладает еще одним важным преимуществом перед биноклем: с ее помощью можно более точно измерять углы. Основные правила ухода за приборами и сбережение их, а также нормальная эксплуатация и бережное обращение с ними должны строго соблюдаться каждым, кто связан по роду своей практической деятельности с приборами наблюдения.

# 2. Уход за прицелами, биноклями и трубой разведчика, их хранение и сбережение

2.1. Уход за прицелами снайперской винтовки СВД.

Оптический прицел оберегать от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь оптической части влаги и пыли; хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении; если прицел находится на винтовке и стрельба не ведется, надеть на прицел чехол. Мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить. Запрещается держать прицел вблизи печей и костров.

2.2. Уход за оптическим дневным прицелом ПГО-7В к гранатомету РПГ-7.

При обращении с оптическим прицелом соблюдать следующие правила:

- оберегать прицел от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь его влаги и пыли;

- хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении;

- если прицел находится на гранатомете и стрельба не ведется, надеть чехол на прицел и затянуть его шнурком;

- мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить;

- трогать стекла пальцами и смазывать их не разрешается;

- маховичок температурной поправки без надобности не вращать;

- не держать прицел вблизи печей и костров;

- если прицел имеет какую-нибудь неисправность, отправить его в ремонтную мастерскую.

2.1. Уход за биноклями, их хранение и сбережение.

Постоянная исправность, готовность к боевому использованию и продолжительность службы биноклей зависят от надлежащего хранения, умелого обращения при пользовании и своевременного технического обслуживания.

Бинокли, находящиеся в эксплуатации, должны быть тщательно изучены наблюдателями; с ними, как и с другими оптическими приборами, следует обращаться бережно и осторожно, соблюдая следующие правила:

При установке окуляров на резкость изображения вращать их следует плавно, не прилагая больших усилий.

Прежде чем начать устанавливать окуляр на резкость, необходимо убедиться, что он не находится в одном из крайних положений (для определения направления вращения окуляра).

На походе плечевой ремень футляра следует подтягивать настолько, чтобы футляр не ударялся о предметы снаряжения или о борта и другие предметы средств передвижения.

Если бинокль внесен с мороза в помещение, имеющее комнатную температуру, то вынимать бинокль из футляра не ранее чем через 2-3 ч, при этом его надо протереть.

При пользовании биноклем в дождь и снег в перерывах между наблюдениями окуляры следует закрывать окулярной крышкой. Если бинокль покрылся атмосферными осадками, то перед укладкой в футляр его следует тщательно вытереть, дать просохнуть и только после этого укладывать в футляр. Если время не позволяет сделать это, то при первой же возможности в сухом помещении надо протереть и просушить бинокль, просушить футляр и окулярную крышку. Сушить бинокль близко от источника тепла (с расчетом на быстрый эффект) запрещается.

При эксплуатации биноклей необходимо производить следующие виды обслуживания:

- текущее обслуживание;

- техническое обслуживание № 1;

- техническое обслуживание № 2.

Все виды обслуживания биноклей, находящихся в эксплуатации, производить в соответствии с Руководством по хранению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках и указаниями, приведенными ниже.

Текущее обслуживание.

При текущем обслуживании биноклей произвести:

Наружный осмотр. При наружном осмотре проверить наличие, исправность и крепление узлов и деталей бинокля.

Вмятины, царапины, потертости покрытия и другие неисправности, не влияющие на работу бинокля, допускаются.

Очистку бинокля от пыли и грязи. Протирать оптику бинокля следует фланелевой салфеткой или чистой мягкой ветошью, производя кругообразные движения. Запрещается протирать поверхность бинокля и оптику грубой ветошью или шинельным сукном, так как от этого стирается покрытие и появляются царапины на оптических деталях.

Техническое обслуживание № 1.

При техническом обслуживании № 1 выполнить работы, предусмотренные для текущего обслуживания, и дополнительно:

Проверить вращение окуляров и шарнира. Вращение окуляров и шарнира должно быть плавным и обеспечивать возможность установки их в любое положение в пределах шкал.

Проверить состояние оптических деталей. Проверку производить осмотром оптических деталей в прямом проходящем свете со стороны окуляра и объектива с подсветкой с помощью лампы мощностью 100 вт, закрытой матовым (молочным) экраном, или наведением прибора на ясное голубое небо.

На оптических деталях допускаются:

- химическое разрушение стекла в виде серых пятен, отдельные мелкие точки (пылинки), ворсинки ваты, недополировка, свили, пузыри, отпечатки от прокладок, выколы и царапины, видимые со стороны объектива;

- царапины и выколы на сетке, а также просветы на штрихах шкал сетки, если они не мешают наблюдению и измерению;

- кольцеобразная фаска на сетке;

- расклейки оптических деталей в виде одиночных пузырей и расклейки, закрываемые оправой, и в фасках деталей;

- гигроскопические и жировые налеты, видимые со стороны объектива и окуляра в прямом проходящем свете, если они не мешают наблюдению и измерению;

- любая потертость просветляющей пленки, нанесенной на оптические детали;

- царапины и выколы на наружной поверхности объектива и глазной линзы, если они не мешают наблюдению и измерению.

На оптических деталях не допускаются:

- биологические налеты в виде плесени, нитей и т. п., а также наплывы смазки и замазки на оптических деталях, находящихся внутри прибора;

- осыпки на сетке и окулярных линзах, мешающие наблюдению;

- незаматованные выколы на сетке и окулярных линзах размером более 0,5 мм, выколы, площадь которых превышает 10% рабочей поверхности детали, а также выколы на торцах линз, мешающие наблюдению;

- отколы и трещины оптических деталей;

- расклейки оптических деталей в виде радужных пятен, звездочек, дубовых листьев, нитей и т. п.

Проверить надежность установки монокуляров по базе глаз. Допускается обивание установки при легком встряхивании рукой.

Проверить параллакс сетки относительно изображения предмета. Проверяется наведением окуляра на резкость изображения предмета, имеющего резкие очертания, и последующим наведением окуляра на резкость сетки. Разность отсчетов по диоптрийной шкале окуляра даст величину параллакса. Параллакс допускается до 1 диоптрии.

Проверить параллельность оптических осей монокуляров. Если при рассматривании удаленного предмета в бинокль не наблюдается двоение изображения предмета, то это свидетельствует о параллельности оптических осей монокуляров. Двоение изображения, заметное на глаз, не допускается.

Проверить наклон изображения. Проверку производить по вертикально расположенным предметам (столбам, трубам и т. п.). Явно заметный на глаз наклон изображения не допускается.

Проверить наклон сетки. При одной из установок по базе в пределах 64-66 мм заметный на глаз наклон сетки не допускается.

Техническое обслуживание № 2.

При техническом обслуживании № 2 выполнить работы, предусмотренные при техническом обслуживании № 1, и дополнительно:

- произвести проверку и юстировку бинокля согласно действующему Руководству по среднему ремонту;

- устранить обнаруженные неисправности.

Работы по техническому обслуживанию № 2 производить в ремонтных органах соединений и объединений по методике, изложенной в действующей ремонтной документации.

Техническое обслуживание № 2 биноклей, находящихся на длительном хранении, производить согласно указаниям Руководства по хранению и сбережению ракетно-артиллерийского вооружения и имущества на центральных и окружных складах и базах.

Хранение.

Бинокли хранить в футлярах. Помещение, в котором хранятся бинокли, должно быть чистым и сухим, а температура воздуха должна быть без резких колебаний и не ниже 8° С.

Помещение должно быть оборудовано шкафами или стеллажами. Бинокли разрешается размещать на полках в несколько рядов. Запрещается хранить бинокли на полу или возле печей и различных нагревательных приборов.

В помещении для хранения биноклей не должны находиться вещества, выделяющие газы, окисляющие поверхности оптических и металлических деталей.

# Footnotes

Один из оптико-механических заводов выпускал бинокли Б-6, которые на крышках надписей не имели. Надпись 6x30, марка завода и номер бинокля нанесены на приливах корпусов монокуляров.