ПЛАН-конспект

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

учебные Вопросы:

1. Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела.

2. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Приборы наблюдения и прицеливания. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, плакаты и схемы. Ночной прицел к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету – по одному на отделение. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность боевой техники, оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы и время | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и запоминают. |
| 1. | Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Назначение. Ночной стрелковый прицел унифицированный НСПУ (индекс 1ПН34) предназначен для прицеливания при стрельбе из автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н), пулеметов РПКН-1 (РПКСН-1), РПК-74Н, (РПКС74Н), ПКМН-1 (ПКМСН-1), снайперской винтовки СВДН-1, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Н1 (РПГ-7ДН1) и наблюдения за полем боя в условиях естественной ночной освещенности. Дальность прицеливания (видимости) зависит от величины естественной ночной освещенности, прозрачности атмосферы и контраста между целью и фоном. Дальность видимости в прицел основных тактических целей (танк, бронетранспортер, солдат в штатном обмундировании), расположенных на фоне открытого зеленого луга, в ясную безлунную ночь при естественной ночной освещенности и прозрачной атмосфере обеспечивает обнаружение целей и ведение прицельной стрельбы на дальности прямого выстрела из всех указанных выше видов оружия. При повышенной освещенности - в лунную ночь, при наличии внешних подсветок - дальность видимости возрастает, при пониженной освещенности - низкая облачность, пониженная прозрачность атмосферы - дальность видимости может снижаться. Дальность видимости увеличивается, если цель расположена на светлом фоне (песок, снег), и уменьшается, если цель расположена на темном фоне (пашня, стволы деревьев и т. п.) Устройство прицела. Прицел состоит из следующих основных узлов и механизмов: корпуса; механизма выверки; преобразователя; преобразователя напряжения; блока регулировки; блока высоковольтного; батареи аккумуляторной; светофильтра. Основой прицела является металлический корпус, в котором крепятся основные узлы и детали. В корпусе закреплены линзы объектива. В оправах с диафрагменными отверстиями, предназначенными для уменьшения влияния рассеянного света, ухудшающего качество изображения цели, закреплены линзы. Оправы закреплены в общей оправе, которая ввинчена по резьбе в корпус и застопорена винтами. В процессе эксплуатации воздух внутри прицела постоянно осушается силикагелем осушителя. Ненасыщенный силикагель имеет синеватую окраску. По мере насыщения влагой окраска силикагеля меняется и при полном насыщении имеет бледно-розовый или грязно-белый цвет. За состоянием силикагеля можно наблюдать через стекло осушителя. Подготовка прицела к работе. 1. Приведение прицела в походное положение. Приведение прицела из положения для транспортировки в походное производить в следующем порядке: открыть крышку укладочного ящика; вынуть прицел с диафрагмой; вынуть сумку с принадлежностями; надеть сумку на левое плечо; уложить прицел в сумку; вынуть одну батарею аккумуляторную из ящика аккумуляторного и уложить в один из карманов сумки, в другой карман уложить светофильтр. 2. Приведение прицела в боевое положение. Для приведения прицела из походного положения в боевое необходимо: выбрать место для стрельбы и занять его; положить автомат или винтовку на землю правой стороной вниз, ручной и станковый пулеметы или гранатомет установить на сошку так, чтобы в канал ствола не попал песок, снег и т. п.; вынуть прицел из сумки, для чего сдвинуть сумку вперед, открыть клапан сумки, придерживая сумку правой рукой, левой рукой вынуть прицел, удерживая его за корпус; присоединить прицел к оружию, для чего правой рукой взять оружие за цевье, совместить паз зажимного устройства прицела с «ласточкиным хвостом» кронштейна оружия, продвинуть прицел вперед до упора и закрепить его, повернув ручку зажимного устройства вперед до полной ее фиксации выступом за кронштейн прицела; вынуть из кармана сумки батарею аккумуляторную и установить в прицел; при необходимости снять диафрагму, уложить ее в сумку и включить прицел; при необходимости надеть светофильтр. 3. Приведение к нормальному бою оружия и выверка прицела на автоматах, пулеметах и снайперской винтовке. Подготовка прицела к стрельбе производится с целью обеспечения его безотказной работы во время выполнения поставленной задачи. Для подготовки прицела к стрельбе необходимо: произвести технический осмотр; привести оружие с ночным прицелом к нормальному бою. Приведение к нормальному бою оружия с ночным прицелом производится после приведения к нормальному бою оружия с открытым прицелом согласно наставлению по стрелковому делу соответственно на каждый вид оружия. Оружие приводится к нормальному бою без присоединения ночного прицела. Для приведения к нормальному бою оружия с ночным прицелом днем или в сумерки необходимо: проверить соответствие маркировки шкалы углов прицеливания, установленной на прицеле, оружию: на автоматах АКМН-1 (АКМСН-1) должен быть установлен прицел со шкалой углов прицеливания, имеющей маркировку АКМ, на автомате АК74Н САКС74Н) - маркировку АК74; на пулеметах РПК74Н (РПКС74Н) - маркировку РПК74; на пулеметах РПКН-1 (РПКСН-1)-маркировку РПК: на пулеметах ПКМН-1 (ПКМСН-1) - маркировку ПК; на снайперской винтовке СВДН-1 - маркировку СВД; присоединить ночной прицел к оружию; установить оружие на прицельном станке; установить на прицельной планке оружия дальность 3 у автомата АКМН-1 (АКМСН-1) и пулемета РПКН-1 (РПКСН-1 и дальность 4 у автомата АК74Н САКС74Н), пулемета ПКМН-1 (ПКМСН-1), РПК74Н (РПКС74Н) и снайперской винтовки СВДН-1; навести оружие по открытому прицелу в точку прицеливания на расстоянии 100 м (по той же мишени, что и для приведения оружия к нормальному бою с открытым прицелом); установить на ночном прицеле шкалу на деление 3 для автомата АКМН-1 (АКМСН-1) и пулемета РПКН-1 (РПКСН-1) и деление 4 для автомата АК74Н (АКС74Н1. пулеметов ПКМН-1 (ПКМСН-1), РПК74Н (РПКС74Н) и снайперской винтовки СВДН-1 поворотом маховичка по часовой стрелке (от себя) до упора; убедиться, что диафрагма прицела закрыта; включить прицел и, вращая маховичок и корпус диафрагмы, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени; проверить совпадение вершины прицельного угольника сетки с той же точкой прицеливания, что и по открытому прицелу; если точки прицеливания не совпадают, то ключом отвинтить на один - два оборота винты и поворотом маховичка и направляющей совместить вершину прицельного угольника сетки с точкой прицеливания, при этом шкалу придерживать рукой, не давая ей перемещаться, направляющую вращать ключом; винты ввинтить до отказа ключом; снять оружие с ночным прицелом с прицельного станка; произвести четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь в точку прицеливания (пользуясь ночным прицелом); определить кучность боя и положение средней точки попадания. Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см для автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н), пулеметов РПКН-1 (РПКСН-1), ПКМН-1 (ПКМСН-1), РПК74Н (РПКС74Н) и в круг диаметром 8 см для винтовки СВДН-1. Если кучность боя не удовлетворяет этим требованиям, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы оружие и ночной прицел отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль. Если кучность боя признается нормальной, командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной. Контрольная точка при стрельбе с ночным прицелом у пулемета РПК74Н (РПКС74Н) находится на расстоянии 16 см над точкой прицеливания, у автомата АК74Н (АКС74Н) - на расстоянии 20 см, у автомата АКМН-1 (АКМСН-1) и пулемета РПКН-1 (РПКСН-1)-на расстоянии 21 см, у пулемета ПКМН-1 (ПКМСН-1) -на расстоянии 22 см, у снайперской винтовки СВДН-1 - на расстоянии 23 см над точкой прицеливания. При нормальном бое средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см для пулеметов РПК74Н (РПКС74Н), РПКН-1 (РПКСН-1), ПКМН-1 (ПКМСН-1), автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н) и не более чем на 3 см для снайперской винтовки. Если все пробоины не вмещаются в круг диаметром 8 см для снайперской винтовки СВДН-1 и в круг диаметром 15 см для остальных видов оружия, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти пробоины. Если средняя точка попадания отклонилась в какую-либо сторону более чем на 3 см для снайперской винтовки и более чем на 5 см для остальных видов оружия, то необходимо: при отклонении средней точки попадания вниз или вверх отвинтить на один-два оборота винты 10 и повернуть маховичок 8 по стрелке в сторону ВВЕРХ СТП, если средняя точка попадания ниже контрольной, и ВНИЗ СТП, если средняя точка попадания выше контрольной. Поворот маховичка 8 на одно деление соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см при стрельбе на 100 м; при отклонении средней точки попадания вправо или влево повернуть направляющую в сторону ВПРАВО СТП, если средняя точка попадания левее контрольной, - ВЛЕВО СТП, если средняя точка попадания правее контрольной. Поворот направляющей на одно деление соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см при стрельбе на 100 м; следить, чтобы при повороте маховичка шкала углов прицеливания не поворачивалась; ввинтить до отказа винты; проверить правильность поворота маховичка и направляющей повторной стрельбой. Выверка прицела ночью производится таким же образом, как и днем. В случае необходимости производится подсветка мишени, мушки и целика какими-либо источниками света при наведении оружия на мишень по открытому прицелу, при этом ночной прицел должен быть выключен. 4. Осмотр и выверка ночного прицела на гранатомете. Для выверки гранатомета с ночным прицелом необходимо: произвести технический осмотр; проверить прицельные приспособления (оптический и механический прицелы), как указано в «Руководстве службы по ручному противотанковому гранатомету РПГ-7». Проверить соответствие маркировки шкалы углов прицеливания, установленной на прицеле (на ручном противотанковом гранатомете РПГ-7Н1 и РПГ-7ДН1 должен быть установлен прицел со шкалой углов прицеливания, имеющий маркировку РПГ-7); установить гранатомет на станок для проверки прицельных приспособлений гранатомета; установить ночной прицел на гранатомет и закрепить; произвести выверку прицела. Выверка прицела производится в дневное время или в сумерки по щиту (удаленной точке). При выверке прицела по щиту использовать тот же щит, что и для выверки механического и оптического прицелов, с добавлением круга диаметром 80 мм с перекрестием. Выверку производить следующим образом: установить шкалу в положение « +» против указателя на корпусе прицела; навести ствол гранатомета по перекрестию прибора для выверки (прорези и нити) на перекрестие верхнего круга щита для выверки; убедиться, что диафрагма прицела закрыта; включить прицел; наблюдая в прицел, поворотом маховичка и корпуса подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость щита; проверить совпадение вершины прицельного угольника сетки с центром перекрестия нижнего круга; если вершина прицельного угольника сетки не совпадает с центром перекрестия, то ключом отвинтить на один - два оборота винты и вращением маховичка и направляющей совместить вершину прицельного угольника сетки с центром наклеенного перекрестия нижнего круга. При этом шкалу придерживать рукой, не давая ей перемещаться; винты ввинтить до отказа; проверить правильность выверки; выключить прицел. При выверке прицела по удаленной точке: установить гранатомет на станок для проверки прицельных приспособлений гранатомета; установить выверенный оптический прицел | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | на гранатомет и выбрать удаленную точку (вершину столба, угол здания и т. п.) на расстоянии не менее 300 м от гранатомета; установить маховичок температурных поправок на знак « + »; произвести визирование через оптический прицел так, чтобы перекрестие дистанционной шкалы с оцифровкой находилось на краю удаленной точки; снять оптический прицел с гранатомета, не сбивая положение гранатомета; установить ночной прицел на гранатомет (при этом установить маховичок со шкалой на знак « + »); включить прицел; наблюдая в прицел, убедиться, что прицельный угольник совпадает с выбранной удаленной точкой по высоте и направлению. Если угольник отклонился в какую-либо сторону, то необходимо совместить его с выбранной точкой точно так же, как при выверке по щиту. После окончания выверки необходимо: выключить прицел; установить маховичком шкалу в положение «+» при плюсовой температуре окружающего воздуха, а при минусовой температуре - в положение. |  |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету; подготовка прицела к работе; осмотр и выверка ночного прицела. | Запоминают устройство и порядок пользования изучаемыми ночными прицелами. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение. мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: Для поддержания прицела в постоянной боевой готовности, обеспечения безотказности его в работе, увеличения его межремонтных сроков службы, а также для своевременного выявления и устранения причин, вызывающих преждевременный износ и повреждение узлов и деталей, необходимо своевременно производить технический осмотр и техническое обслуживание прицела. Система технического обслуживания прицела, находящегося в эксплуатации, включает в себя следующие виды: текущее обслуживание; техническое обслуживание 1 (ТО 1); техническое обслуживание 2 (ТО 2). Для прицелов, находящихся на хранении, проводится только текущее обслуживание и техническое обслуживание 2. Текущее обслуживание прицела. Текущее обслуживание прицела, находящегося в эксплуатации, производится стрелком, за которым закреплен прицел, под наблюдением командира взвода. Текущее обслуживание производить в предусмотренные распорядком дня части часы ухода за техникой и в парковые дни, перед каждой постановкой прицела на оружие, перед каждой стрельбой и после совершения марша с прицелом, установленным на оружии, но не реже одного раза в месяц. Напряжение батареи аккумуляторной проверять не реже одного раза в неделю. В хранилищах и на складах текущее обслуживание проводит заведующий складом при повседневной работе. При текущем обслуживании необходимо провести технический осмотр прицела и в случае необходимости выполнить следующие работы: протереть прицел от пыли, грязи и влаги; почистить наружные поверхности металлических деталей, неокрашенные детали после чистки смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п; прочистить контакты прицела для включения батареи аккумуляторной нашатырным спиртом; почистить наружные оптические детали прицела; заменить негодные осушители в прицеле новыми из ЗИП; заменить вышедшие из строя детали и узлы прицела имеющимися в комплекте одиночного ЗИП; направить батареи аккумуляторные на зарядку; завинтить до отказа пробки батарей аккумуляторных и очистить их от грязи и солей; произвести выверку прицела на гранатомете или привести оружие с прицелом к нормальному бою (в случае необходимости); протереть ящик укладочный от пыли и грязи, произвести ремонт и подкраску. Техническое обслуживание 1 (TO 1) Техническое обслуживание 1 прицела, находящегося в эксплуатации, производится стрелком под наблюдением командира взвода с привлечением в необходимых случаях специалистов мастерской части (соединения). ТО 1 прицелов, находящихся в эксплуатации, проводится: при поступлении прицела в часть; после учений и занятий по огневой подготовке; после проведения стрельб; не реже одного раза в 2-3 месяца (кроме случаев, указанных выше). При проведении ТО1 выполняются проверки и работы, предусмотренные для текущего обслуживания, и дополнительно: если прицел в течение одного года не работал более двух часов непрерывно, необходимо включить его на 2 часа работы (при закрытом отверстии диафрагмы) для сохранения его электрических параметров; если в прицел не велось наблюдение на местности более одного года, необходимо проверить дальность видимости в прицел на местности ночью по реальной цели (ростовой фигуре и т. п.); - проверить уровень и плотность электролита и при необходимости произвести доливку или замену электролита. При обнаружении неисправностей, не устранимых с помощью комплекта одиночного ЗИП, прицел направить для ремонта в мастерскую соединения. Техническое обслуживание 2 (ТО 2) ТО 2 прицелов, находящихся в эксплуатации, проводится один раз в 2-3 года; прицелов, находящихся на длительном хранении - один раз в 5 лет. ТО 2 прицелов проводится в специализированных мастерских с применением для ремонта комплекта группового ЗИП прицела, оборудования и инструмента, имеющегося в мастерских. Ремонт производится в соответствии с инструкцией по использованию комплекта группового ЗИП прицела НСПУ. При ТО 2 необходимо провести проверки и работы, предусмотренные для TО l, и дополнительно: разрешающую силу прицела и качество изображения; диапазон выверки и линии прицеливания по высоте и направлению; установку окуляра относительно экрана ЭОП; комплектность ЗИП согласно ведомости и его исправность. В случае необходимости: заменить неисправные детали и узлы из числа имеющихся в комплекте группового ЗИП (работы производить согласно инструкции по использованию комплекта группового ЗИП); произвести юстировку прицела с помощью контрольно-юстировочных приборов мастерской; произвести замену смазки и уплотнительной замазки во всех местах, подвергаемых ремонту. ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМЕНЫ СМАЗКИ И ЗАМАЗКИ ПРИЦЕЛ ВСКРЫВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При подготовке прицела к длительному хранению, кроме указанных работ, необходимо выполнять следующие: на неокрашенные поверхности прицелов и частей ЗИП нанести смазку ГОИ-54; смазанные детали обернуть пергаментом растительным; разрядить батарею аккумуляторную 2НКБН-1,5 и вылить электролит, плотно завинтить пробки и промыть аккумуляторную батарею снаружи дистиллированной водой; смазать контакты и пробки аккумуляторной батареи смазкой ГОИ-54п. Правила хранения прицела. На хранение в хранилище (склад) ставить только осмотренные, исправные, чистые прицелы (см. техническое обслуживание 2). Прицелы в хранилищах хранить в ящиках укладочных вместе с приложенными к ним комплектами одиночного ЗИП. Прицелы хранить в отапливаемых хранилищах, в которых в течение всего времени температура воздуха должна быть 5-г35°С, а относительная влажность не выше 70%- Суточное колебание температуры в хранилищах не должно превышать 5°. Прицелы в ящиках укладочных размещать на стеллажах, полках или в шкафах. Хранение прицелов на полу, возле печей, у окон и на солнце не допускается. При длительном хранении прицелов необходимо один раз в пять лет проводить техническое обслуживание 2. При казарменном расположении войск прицелы хранить в подразделении на специально оборудованных полках или в шкафах. При лагерном расположении войск прицелы хранить в специально отведенных помещениях. Уход и сбережение прицела. В условиях эксплуатации прицел необходимо содержать в чистоте, оберегая от пыли и влаги. Прицел следует предохранять от ударов как при эксплуатации, так и при хранении и транспортировке. Оптические детали должны быть всегда чистыми. Для чистки наружных оптических поверхностей применять чистую фланель, вату, спирт, эфир или смесь (10% спирта и 90% эфира). Чтобы удалить жировые загрязнения с поверхности стекла, нужно протереть ее чистой фланелью или ватой. При сильном загрязнении чистку производить следующим образом: намотать немного ваты на конец деревянной палочки; смочить вату в спирте, эфире или смеси, после чего удалить излишки жидкости легким встряхиванием; протереть стекло несколько раз смоченной ватой, не касаясь оправы; сменить вату и, производя кругообразные движения от центра к краю, закончить чистку. При чистке следует обращать внимание на то, чтобы растворители (спирт, эфир) не попадали под оправу, так как при этом уплотнительная замазка растворяется и происходит нарушение герметизации прицела. Для предохранения от коррозии наружные неокрашенные части прицела и ЗИП должны быть смазаны слоем смазки ГОИ-54п. | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету; подготовку прицела к работе; осмотр и выверку ночного прицела. | Запоминают порядок пользования изучаемыми ночными прицелами. |
|  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

Опорный конспект

по огневой ПОДГОТОВКе

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

учебные Вопросы:

1. Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела.

2. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение.

# Методические рекомендации по организации и проведению занятий по огневой подготовке

Огневая подготовка - имеет целью обучить личный состав поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому использованию его для эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть применены показ, объяснение и тренировка.

Занятия по огневой подготовке организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты.

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных стрельб занятия в роте проводятся обычно на учебных местах повзводно в штатном составе.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на огневом городке приказарменной учебной материально-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, бронезащиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки.

Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при обращении с оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководителей на учебных местах; методические приемы, которые они применяют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффективность использования тренажеров и других средств материального обеспечения занятия; точность выполнения требований Курса стрельб; организованность занятия учебных мест и другие вопросы обучения личного состава.

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность (кроме6 того оружие проверяется на разряженность), состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН

проведения занятия
по огневой подготовке

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

занятие:

Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ | на | « » 20 г. |

| Тема: | Приборы наблюдения и прицеливания. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Огневой городок приказарменной учебной материально-технической базы (полигона). |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, плакаты и схемы. Ночной прицел к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету – по одному на отделение. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность боевой техники, оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету; | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  | Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела. |  | подготовка прицела к работе; осмотр и выверка ночного прицела. |  |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету; подготовка прицела к работе; осмотр и выверка ночного прицела. | Запоминают устройство и порядок пользования изучаемыми ночными прицелами. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: обращение с прицелом и аккумуляторами; уход за прицелом, его хранение и сбережение. | Слушают, запоминают теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Одновременно с рассказом показываю: устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету; подготовку прицела к работе; осмотр и выверку ночного прицела. | Запоминают порядок пользования изучаемыми ночными прицелами. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность). | мин. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 3. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 4. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 5. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ
по огневой подготовке

Тема:

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРИЦЕЛИВАНИЯ

учебные Вопросы:

1. Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела.

3. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение.

# 1. Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету, снайперской винтовке и ручному гранатомету. Подготовка прицела к работе. Осмотр и выверка ночного прицела

1.1. Назначение.

Ночной стрелковый прицел унифицированный НСПУ (индекс 1ПН34) предназначен для прицеливания при стрельбе из автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н), пулеметов РПКН-1 (РПКСН-1), РПК-74Н, (РПКС74Н), ПКМН-1 (ПКМСН-1), снайперской винтовки СВДН-1, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Н1 (РПГ-7ДН1) и наблюдения за полем боя в условиях естественной ночной освещенности.

Дальность прицеливания (видимости) зависит от величины естественной ночной освещенности, прозрачности атмосферы и контраста между целью и фоном.

Дальность видимости в прицел основных тактических целей (танк, бронетранспортер, солдат в штатном обмундировании), расположенных на фоне открытого зеленого луга, в ясную безлунную ночь при естественной ночной освещенности и прозрачной атмосфере обеспечивает обнаружение целей и ведение прицельной стрельбы на дальности прямого выстрела из всех указанных выше видов оружия. При повышенной освещенности - в лунную ночь, при наличии внешних подсветок - дальность видимости возрастает, при пониженной освещенности - низкая облачность, пониженная прозрачность атмосферы - дальность видимости может снижаться.

Дальность видимости увеличивается, если цель расположена на светлом фоне (песок, снег), и уменьшается, если цель расположена на темном фоне (пашня, стволы деревьев и т. п.)

1.2. Технические характеристики.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАНЫ В ТАБЛ. 1.

| Наименование характеристик | Номинальная величина |
| --- | --- |
| Увеличение, крат, не менее | 3,5 |
| Поле зрения, град., не менее | 5 (горизонтальное) |
|  | 4 (вертикальное) |
| Диаметр зрачка выхода, мм | 5 |
| Удаление зрачка выхода, мм | 50 |
| Диапазон выверки линии прицеливания: |  |
| по высоте | ±0-08 |
| по направлению | ±0-08 |
| Напряжение батареи аккумуляторной 2НКБН-1.5, В | 2,5 |
| Емкость батареи аккумуляторной2НКБН-1.5, А/час | 1,5 |
| Ток, потребляемый прицелом, А | 0,27 |
| Количество гарантируемых зарядно-разрядных циклов на батарею аккумуляторную | 200 |
| Масса прицела в боевом положении, кг | 2,2 |
| Масса прицела в походном положении, кг | 3,5 |
| Масса прицела в укладочном ящике с одиночным ЗИП, кг | 8,1 |
| Габариты прицела, мм: |  |
| длина | 495 |
| высота | 191 |
| ширина | 96 |
| Габариты укладочного ящика, мм: |  |
| длина | 500 |
| высота | 215 |
| ширина | 171 |

1.3. Устройство прицела.

Прицел состоит из следующих основных узлов и механизмов: корпуса 3; механизма 60 выверки; преобразователя 46; преобразователя 13 напряжения; блока 27 регулировки; блока 59 высоковольтного; батареи 28 аккумуляторной;

| Рис. 7. Общий вид изделия НСПУ АЛ3.812.033: 1-винт 2M4; 2 - винт 2M4; 3 - корпус; 4 -винт 2M2,5; 5 -штифт; 6 -провод; 7 - пробка; 8, 10 - контакт; 9, 11 - пружина; 12 - винт 2M3; 13 - преобразователь напряжения; 14- кабель; 15 - осушитель; 16 - крышка; 17 - прокладка; 18 -заглушка; 19 - втулка; 20 - защелка; 21 - крышка; 22 - кронштейн; 23 - зажимной винт; 24 - ручка; 25 - защелка; 26 - рукоятка; 27 - блок регулировки; 28 - батарея аккумуляторная; 29 - пружина контактная; 30 - стойка; 31 - колодка; 32 – пружина контактная; 33 - винт 2M2; 34 - винт M2,5; 35 - кольцо; 36 -винт M2,5; 37 -линза; 38 - винт M2,5; 39 - оправа; 40 - линза с призмой; 41 - оправа; 42 - оправа; 43 - линза; 44 - оправа; 45 - линза; 46 - преобразователь; 47 - крышка; 48 - амортизатор; 49 - оправа; 50 - кольцо; 51-зажим; 52 - кольцо; 53 - оправа; 54 - наглазник; 55 - линза; 56 - линза; 57 - пробка; 58 - прокладка; 59 - блок высоковольтный; 60 - механизм выверки; 61 - линза; 62 - винт M3. |
| --- |
|  | Диафрагма: 1 - светофильтр; 2 - корпус; 3 - оправа; 4 - пружина; 5 - фиксатор; 6 - корпус ОТКР., ЗАКР; 7 - прижим; 8 - винт M3; 9 - кольцо; 10 - сальник; 11 - светофильтр; 12 - лепесток |

светофильтра.

Основой прицела является металлический корпус 3, в котором крепятся основные узлы и детали.

В корпусе 3 закреплены линзы объектива. В оправах 42 и 44 с диафрагменными отверстиями, предназначенными для уменьшения влияния рассеянного света, ухудшающего качество изображения цели, закреплены линзы 43 и 45. Оправы 42 и 44 закреплены в общей оправе, которая ввинчена по резьбе в корпус 3 и застопорена винтами 34.

Линза 40 с призмой закреплена в свинчиваемых оправах 39 и 41, которые закреплены в корпусе 3 винтами 38 и 62. Линза 37 закреплена в корпусе 3 кольцом 35, которое стопорится винтами 36. Линза 61 в оправе ввинчена в корпус 3 по резьбе. Преобразователь 46 вставлен в корпус 3 и поджат крышкой 47. Между крышкой 47 и преобразователем 46 установлен амортизатор 48.

Крышка 47 крепится к корпусу 3 винтами 1. В крышку 47 ввинчена оправа 53 и закреплена кольцом 52. Линза 56 вставлена в оправу 49, которая через кольцо 50 крепит линзу 55 в оправе 53.

На выступ крышки 47 надет наглазник 54, который зажат зажимом 51.

В окулярной части прицела имеется винт осушки, состоящий из заглушки 18, крышки 16 и резиновой прокладки 17 между ними. Винт осушки служит для осушки внутренней полости прицела сухим азотом или воздухом. Азот или воздух при продувке выходит через отверстие, которое закрывается пробкой 7 с прокладкой резиновой и шайбой.

В процессе эксплуатации воздух внутри прицела постоянно осушается силикагелем осушителя 15. Ненасыщенный силикагель имеет синеватую окраску. По мере насыщения влагой окраска силикагеля меняется и при полном насыщении имеет бледно-розовый или грязно-белый цвет. За состоянием силикагеля можно наблюдать через стекло осушителя.

К крышке 47 винтами 2 крепится блок 59 высоковольтный. В нижнем отсеке корпуса 3 закреплены преобразователь 13 напряжения и блок 27 регулировки винтами 12.

Электрическое соединение преобразователя 13 напряжения с блоком 59 высоковольтным осуществляется кабелем 14. Для замера выходного напряжения блока 59 высоковольтного в крышке 47 предусмотрено отверстие, закрытое пробкой 57 с резиновой прокладкой и шайбой. Прокладка 58 служит для герметизации внутренней полости прицела.

Слева к корпусу 3 крепится винтами 4 и фиксируется штифтами 5 механизм 60 выверки.

Подача напряжения на лампу JI1 осуществляется через провод 6 и контакт 12 (рис. 8). Шайба 11 служит изолятором.

В корпусе 3 имеется отсек для установки батареи 28 аккумуляторной. Отсек закрыт крышкой 21. Крышка 21 поджимается защелкой 20, которая закреплена на крышке 47 заглушкой 18.

Внутренняя полость отсека покрыта эпоксидным лаком, устойчивым к воздействию щелочи.

Контакты 1 (рис. 20) батареи 28 аккумуляторной входят в пружины контактные 32 и 29. Пружина контактная 32 закреплена в корпусе 3, а пружина контактная 29 - в стойке 30 винтами 33. Колодка 31 изолирует пружину контактную 29 от корпуса.

К стойке 30 припаян провод, подающий минус питающего напряжения на микропереключатель В (рис. 13). Плюс питающего напряжения через пружину контактную 32 (рис. 7) подается на корпус.

Крепление прицела на оружии осуществляется при помощи зажимного устройства, которое состоит из кронштейна 22, зажимного винта 23. защелки 25, рукоятки 26 и ручки 24.

1.4. Подготовка прицела к работе.

1.4.1. Приведение прицела в походное положение.

Приведение прицела из положения для транспортировки в походное производить в следующем порядке:

- открыть крышку укладочного ящика;

- вынуть прицел с диафрагмой;

- вынуть сумку с принадлежностями;

- надеть сумку на левое плечо;

- уложить прицел в сумку;

- вынуть одну батарею аккумуляторную из ящика аккумуляторного и уложить в один из карманов сумки, в другой карман уложить светофильтр.

1.4.2. Приведение прицела в боевое положение.

Для приведения прицела из походного положения в боевое необходимо:

- выбрать место для стрельбы и занять его;

- положить автомат или винтовку на землю правой стороной вниз, ручной и станковый пулеметы или гранатомет установить на сошку так, чтобы в канал ствола не попал песок, снег и т. п.;

- вынуть прицел из сумки, для чего сдвинуть сумку вперед, открыть клапан сумки, придерживая сумку правой рукой, левой рукой вынуть прицел, удерживая его за корпус;

- присоединить прицел к оружию, для чего правой рукой взять оружие за цевье, совместить паз зажимного устройства прицела с «ласточкиным хвостом» кронштейна оружия, продвинуть прицел вперед до упора и закрепить его, повернув ручку зажимного устройства вперед до полной ее фиксации выступом за кронштейн прицела;

- вынуть из кармана сумки батарею аккумуляторную и установить в прицел;

- при необходимости снять диафрагму, уложить ее в сумку и включить прицел;

- при необходимости надеть светофильтр.

1.4.3. Приведение к нормальному бою оружия и выверка прицела на автоматах, пулеметах и снайперской винтовке.

Подготовка прицела к стрельбе производится с целью обеспечения его безотказной работы во время выполнения поставленной задачи. Для подготовки прицела к стрельбе необходимо:

- произвести технический осмотр;

- привести оружие с ночным прицелом к нормальному бою.

Приведение к нормальному бою оружия с ночным прицелом производится после приведения к нормальному бою оружия с открытым прицелом согласно наставлению по стрелковому делу соответственно на каждый вид оружия.

Оружие приводится к нормальному бою без присоединения ночного прицела.

Для приведения к нормальному бою оружия с ночным прицелом днем или в сумерки необходимо:

- проверить соответствие маркировки шкалы углов прицеливания, установленной на прицеле, оружию: на автоматах АКМН-1 (АКМСН-1) должен быть установлен прицел со шкалой углов прицеливания, имеющей маркировку АКМ, на автомате АК74Н САКС74Н) - маркировку АК74; на пулеметах РПК74Н (РПКС74Н) - маркировку РПК74; на пулеметах РПКН-1 (РПКСН-1)-маркировку РПК: на пулеметах ПКМН-1 (ПКМСН-1) - маркировку ПК; на снайперской винтовке СВДН-1 - маркировку СВД;

- присоединить ночной прицел к оружию;

- установить оружие на прицельном станке;

- установить на прицельной планке оружия дальность 3 у автомата АКМН-1 (АКМСН-1) и пулемета РПКН-1 (РПКСН-1 и дальность 4 у автомата АК74Н САКС74Н), пулемета ПКМН-1 (ПКМСН-1), РПК74Н (РПКС74Н) и снайперской винтовки СВДН-1;

- навести оружие по открытому прицелу в точку прицеливания на расстоянии 100 м (по той же мишени, что и для приведения оружия к нормальному бою с открытым прицелом);

- установить на ночном прицеле шкалу 9 на деление 3 для автомата АКМН-1 (АКМСН-1) и пулемета РПКН-1 (РПКСН-1) и деление 4 для автомата АК74Н (АКС74Н1. пулеметов ПКМН-1 (ПКМСН-1), РПК74Н (РПКС74Н) и снайперской винтовки СВДН-1 поворотом маховичка 8 по часовой стрелке (от себя) до упора;

- убедиться, что диафрагма прицела закрыта;

- включить прицел и, вращая маховичок 4 и корпус 2 диафрагмы 1, подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость мишени;

- проверить совпадение вершины прицельного угольника сетки с той же точкой прицеливания, что и по открытому прицелу;

- если точки прицеливания не совпадают, то ключом 5 отвинтить на один - два оборота винты 10 и поворотом маховичка 8 и направляющей 11 совместить вершину прицельного угольника сетки с точкой прицеливания, при этом шкалу 9 придерживать рукой, не давая ей перемещаться, направляющую 11 вращать ключом 5;

- винты 10 ввинтить до отказа ключом 5;

- снять оружие с ночным прицелом с прицельного станка;

- произвести четыре одиночных выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь в точку прицеливания (пользуясь ночным прицелом);

- определить кучность боя и положение средней точки попадания.

Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см для автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н), пулеметов РПКН-1 (РПКСН-1), ПКМН-1 (ПКМСН-1), РПК74Н (РПКС74Н) и в круг диаметром 8 см для винтовки СВДН-1. Если кучность боя не удовлетворяет этим требованиям, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы оружие и ночной прицел отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль.

Если кучность боя признается нормальной, командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной. Контрольная точка при стрельбе с ночным прицелом у пулемета РПК74Н (РПКС74Н) находится на расстоянии 16 см над точкой прицеливания, у автомата АК74Н (АКС74Н) - на расстоянии 20 см, у автомата АКМН-1 (АКМСН-1) и пулемета РПКН-1 (РПКСН-1)-на расстоянии 21 см, у пулемета ПКМН-1 (ПКМСН-1) -на расстоянии 22 см, у снайперской винтовки СВДН-1 - на расстоянии 23 см над точкой прицеливания.

При нормальном бое средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см для пулеметов РПК74Н (РПКС74Н), РПКН-1 (РПКСН-1), ПКМН-1 (ПКМСН-1), автоматов АКМН-1 (АКМСН-1), АК74Н (АКС74Н) и не более чем на 3 см для снайперской винтовки.

Если все пробоины не вмещаются в круг диаметром 8 см для снайперской винтовки СВДН-1 и в круг диаметром 15 см для остальных видов оружия, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти пробоины.

Если средняя точка попадания отклонилась в какую-либо сторону более чем на 3 см для снайперской винтовки и более чем на 5 см для остальных видов оружия, то необходимо:

- при отклонении средней точки попадания вниз или вверх отвинтить на один-два оборота винты 10 и повернуть маховичок 8 по стрелке в сторону ВВЕРХ СТП, если средняя точка попадания ниже контрольной, и ВНИЗ СТП, если средняя точка попадания выше контрольной. Поворот маховичка 8 на одно деление соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см при стрельбе на 100 м;

- при отклонении средней точки попадания вправо или влево повернуть направляющую 11 в сторону ВПРАВО СТП, если средняя точка попадания левее контрольной, - ВЛЕВО СТП, если средняя точка попадания правее контрольной.

Поворот направляющей 11 на одно деление соответствует перемещению средней точки попадания на 5 см при стрельбе на 100 м;

- следить, чтобы при повороте маховичка 8 шкала 9 углов прицеливания не поворачивалась;

- ввинтить до отказа винты 10;

- проверить правильность поворота маховичка 8 и направляющей 11 повторной стрельбой.

Выверка прицела ночью производится таким же образом, как и днем. В случае необходимости производится подсветка мишени, мушки и целика какими-либо источниками света при наведении оружия на мишень по открытому прицелу, при этом ночной прицел должен быть выключен.

1.4.4. Осмотр и выверка ночного прицела на гранатомете.

Для выверки гранатомета с ночным прицелом необходимо:

- произвести технический осмотр;

- проверить прицельные приспособления (оптический и механический прицелы), как указано в «Руководстве службы по ручному противотанковому гранатомету РПГ-7». Проверить соответствие маркировки шкалы углов прицеливания, установленной на прицеле (на ручном противотанковом гранатомете РПГ-7Н1 и РПГ-7ДН1 должен быть установлен прицел со шкалой углов прицеливания, имеющий маркировку РПГ-7);

- установить гранатомет на станок для проверки прицельных приспособлений гранатомета;

- установить ночной прицел на гранатомет и закрепить;

- произвести выверку прицела. Выверка прицела производится в дневное время или в сумерки по щиту (удаленной точке).

При выверке прицела по щиту использовать тот же щит, что и для выверки механического и оптического прицелов, с добавлением круга диаметром 80 мм с перекрестием, как указано на рис. 6.

Выверку производить следующим образом:

- установить шкалу 9 в положение « +» против указателя на корпусе прицела;

- навести ствол гранатомета по перекрестию прибора для выверки (прорези и нити) на перекрестие верхнего круга щита для выверки;

- убедиться, что диафрагма прицела закрыта;

- включить прицел;

- наблюдая в прицел, поворотом маховичка 4 и корпуса 2 подобрать оптимальную яркость сетки и наилучшую видимость щита;

- проверить совпадение вершины прицельного угольника сетки с центром перекрестия нижнего круга;

- если вершина прицельного угольника сетки не совпадает с центром перекрестия, то ключом 5 отвинтить на один - два оборота винты 10 и вращением маховичка 8 и направляющей 11 совместить вершину прицельного угольника сетки с центром наклеенного перекрестия нижнего круга. При этом шкалу 9 придерживать рукой, не давая ей перемещаться;

- винты 10 ввинтить до отказа;

- проверить правильность выверки;

- выключить прицел.

При выверке прицела по удаленной точке

- установить гранатомет на станок для проверки прицельных приспособлений гранатомета;

- установить выверенный оптический прицел на гранатомет и выбрать удаленную точку (вершину столба, угол здания и т. п.) на расстоянии не менее 300 м от гранатомета;

- установить маховичок температурных поправок на знак « + »;

- произвести визирование через оптический прицел так, чтобы перекрестие дистанционной шкалы с оцифровкой 3 находилось на краю удаленной точки;

- снять оптический прицел с гранатомета, не сбивая положение гранатомета;

- установить ночной прицел на гранатомет (при этом установить маховичок 8 со шкалой 9 на знак « + »);

- включить прицел;

- наблюдая в прицел, убедиться, что прицельный угольник совпадает с выбранной удаленной точкой по высоте и направлению.

Если угольник отклонился в какую-либо сторону, то необходимо совместить его с выбранной точкой точно так же, как при выверке по щиту.

После окончания выверки необходимо:

- выключить прицел;

- установить маховичком 8 шкалу 9 в положение «+» при плюсовой температуре окружающего воздуха, а при минусовой температуре - в положение.

# 2. Обращение с прицелом и аккумуляторами. Уход за прицелом, его хранение и сбережение

Для поддержания прицела в постоянной боевой готовности, обеспечения безотказности его в работе, увеличения его межремонтных сроков службы, а также для своевременного выявления и устранения причин, вызывающих преждевременный износ и повреждение узлов и деталей, необходимо своевременно производить технический осмотр и техническое обслуживание прицела.

Система технического обслуживания прицела, находящегося в эксплуатации, включает в себя следующие виды:

- текущее обслуживание;

- техническое обслуживание 1 (ТО 1);

- техническое обслуживание 2 (ТО 2).

Для прицелов, находящихся на хранении, проводится только текущее обслуживание и техническое обслуживание 2.

Текущее обслуживание прицела.

Текущее обслуживание прицела, находящегося в эксплуатации, производится стрелком, за которым закреплен прицел, под наблюдением командира взвода.

Текущее обслуживание производить в предусмотренные распорядком дня части часы ухода за техникой и в парковые дни, перед каждой постановкой прицела на оружие, перед каждой стрельбой и после совершения марша с прицелом, установленным на оружии, но не реже одного раза в месяц.

Напряжение батареи аккумуляторной проверять не реже одного раза в неделю.

В хранилищах и на складах текущее обслуживание проводит заведующий складом при повседневной работе .

При текущем обслуживании необходимо провести технический осмотр прицела и в случае необходимости выполнить следующие работы:

- протереть прицел от пыли, грязи и влаги;

- почистить наружные поверхности металлических деталей, неокрашенные детали после чистки смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п;

- прочистить контакты прицела для включения батареи аккумуляторной нашатырным спиртом;

- почистить наружные оптические детали прицела;

- заменить негодные осушители в прицеле новыми из ЗИП;

- заменить вышедшие из строя детали и узлы прицела имеющимися в комплекте одиночного ЗИП;

- направить батареи аккумуляторные на зарядку;

- завинтить до отказа пробки батарей аккумуляторных и очистить их от грязи и солей;

- произвести выверку прицела на гранатомете или привести оружие с прицелом к нормальному бою (в случае необходимости);

- протереть ящик укладочный от пыли и грязи, произвести ремонт и подкраску.

Техническое обслуживание 1 (TO 1)

Техническое обслуживание 1 прицела, находящегося в эксплуатации, производится стрелком под наблюдением командира взвода с привлечением в необходимых случаях специалистов мастерской части (соединения).

ТО 1 прицелов, находящихся в эксплуатации, проводится:

- при поступлении прицела в часть;

- после учений и занятий по огневой подготовке;

- после проведения стрельб;

- не реже одного раза в 2-3 месяца (кроме случаев, указанных выше).

При проведении ТО1 выполняются проверки и работы, предусмотренные для текущего обслуживания, и дополнительно:

- если прицел в течение одного года не работал более двух часов непрерывно, необходимо включить его на 2 часа работы (при закрытом отверстии диафрагмы) для сохранения его электрических параметров;

- если в прицел не велось наблюдение на местности более одного года, необходимо проверить дальность видимости в прицел на местности ночью по реальной цели (ростовой фигуре и т. п.);

- - проверить уровень и плотность электролита и при необходимости произвести доливку или замену электролита.

При обнаружении неисправностей, не устранимых с помощью комплекта одиночного ЗИП, прицел направить для ремонта в мастерскую соединения.

Техническое обслуживание 2 (ТО 2)

ТО 2 прицелов, находящихся в эксплуатации, проводится один раз в 2-3 года; прицелов, находящихся на длительном хранении - один раз в 5 лет.

ТО 2 прицелов проводится в специализированных мастерских с применением для ремонта комплекта группового ЗИП прицела, оборудования и инструмента, имеющегося в мастерских.

Ремонт производится в соответствии с инструкцией по использованию комплекта группового ЗИП прицела НСПУ.

При ТО 2 необходимо провести проверки и работы, предусмотренные для TО l, и дополнительно:

- разрешающую силу прицела и качество изображения;

- диапазон выверки и линии прицеливания по высоте и направлению;

- установку окуляра относительно экрана ЭОП;

- комплектность ЗИП согласно ведомости и его исправность.

В случае необходимости:

- заменить неисправные детали и узлы из числа имеющихся в комплекте группового ЗИП (работы производить согласно инструкции по использованию комплекта группового ЗИП);

- произвести юстировку прицела с помощью контрольно-юстировочных приборов мастерской;

- произвести замену смазки и уплотнительной замазки во всех местах, подвергаемых ремонту.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМЕНЫ СМАЗКИ И ЗАМАЗКИ ПРИЦЕЛ ВСКРЫВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При подготовке прицела к длительному хранению, кроме указанных работ, необходимо выполнять следующие:

- на неокрашенные поверхности прицелов и частей ЗИП нанести смазку ГОИ-54;

- смазанные детали обернуть пергаментом растительным;

- разрядить батарею аккумуляторную 2НКБН-1,5 и вылить электролит, плотно завинтить пробки и промыть аккумуляторную батарею снаружи дистиллированной водой;

- смазать контакты и пробки аккумуляторной батареи смазкой ГОИ-54п.

Правила хранения прицела.

На хранение в хранилище (склад) ставить только осмотренные, исправные, чистые прицелы (см. техническое обслуживание 2).

Прицелы в хранилищах хранить в ящиках укладочных вместе с приложенными к ним комплектами одиночного ЗИП .

Прицелы хранить в отапливаемых хранилищах, в которых в течение всего времени температура воздуха должна быть 5-г35°С, а относительная влажность не выше 70%- Суточное колебание температуры в хранилищах не должно превышать 5°.

Прицелы в ящиках укладочных размещать на стеллажах, полках или в шкафах.

Хранение прицелов на полу, возле печей, у окон и на солнце не допускается.

При длительном хранении прицелов необходимо один раз в пять лет проводить техническое обслуживание 2.

При казарменном расположении войск прицелы хранить в подразделении на специально оборудованных полках или в шкафах. При лагерном расположении войск прицелы хранить в специально отведенных помещениях.

Уход и сбережение прицела.

В условиях эксплуатации прицел необходимо содержать в чистоте, оберегая от пыли и влаги.

Прицел следует предохранять от ударов как при эксплуатации, так и при хранении и транспортировке.

Оптические детали должны быть всегда чистыми.

Для чистки наружных оптических поверхностей применять чистую фланель, вату, спирт, эфир или смесь (10% спирта и 90% эфира).

Чтобы удалить жировые загрязнения с поверхности стекла, нужно протереть ее чистой фланелью или ватой. При сильном загрязнении чистку производить следующим образом:

- намотать немного ваты на конец деревянной палочки;

- смочить вату в спирте, эфире или смеси, после чего удалить излишки жидкости легким встряхиванием;

- протереть стекло несколько раз смоченной ватой, не касаясь оправы;

- сменить вату и, производя кругообразные движения от центра к краю, закончить чистку.

При чистке следует обращать внимание на то, чтобы растворители (спирт, эфир) не попадали под оправу, так как при этом уплотнительная замазка растворяется и происходит нарушение герметизации прицела.

Для предохранения от коррозии наружные неокрашенные части прицела и ЗИП должны быть смазаны слоем смазки ГОИ-54п.

# Footnotes

При выверке по удаленной точке возможная ошибка составляет 0-00,5-1-0-01, поэтому выверку по удаленной точке производить только в случае невозможности проведения выверки по щиту.

Не проводить зарядку и проверку напряжения батарей аккумуляторных. Проверку работоспособности всех прицелов проводить от одной батареи аккумуляторной.

Ежсгодно прицелы включать для непрерывной наработки в течение двух часов.

Сухие батареи аккумуляторные хранить вместе с прицелом, как казано в «Батареи аккумуляторные 2НКБН-1.5 и ЗНКБН-1,5. Инструкция по эксплуатации», раздел «Порядок хранения и транспортирования Старей в процессе эксплуатации».