Опорный конспект

ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Тема:

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ЧАСТИ

учебные Вопросы:

1. Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части.

# Методические указания по организации и проведению занятий по тактической подготовке

Тактико-строевые занятия являются первой и необходимой ступенью боевого слаживания подразделений. Их сущность состоит в том, что с подразделениями отрабатывается техника выполнения приемов и способов действий в различных видах боя сначала по элементам в медленном темпе, а затем в целом в пределах установленного нормативами времени. Недостаточно освоенные элементы приема и прием в целом должны повторяться до тех пор, пока обучаемые не научатся выполнять их правильно, согласованно и в установленное нормативом время.

Тактическая обстановка для проведения тактико-строевого занятия может создаваться для отработки каждого учебного вопроса (норматива) отдельно и не связываться единым замыслом. Она должна быть не сложной, но обеспечивать качественное обучение подчиненных.

В ходе этих занятий офицеры и сержанты совершенствуют свои навыки в управлении подчиненными подразделениями путем отдачи коротких распоряжений, команд и сигналов, а также определяют без дополнительных контрольных занятий уровень и качество подготовки подразделений.

Тактико-строевые занятия могут проводиться «пеший по-машинному» или на вооружении и технике. Организуют и проводят тактико-строевые занятия с подразделениями непосредственные командиры.

Проводить тактико-строевые занятия можно на учебном тактическом поле или на необорудованной местности. Наиболее эффективны и поучительны те занятия, которые проводятся на учебном тактическом поле, где наряду с мишенями, инженерными сооружениями, заграждениями и участками разрушений могут применяться и звуковые эффекты боя. При проведении занятий на необорудованной местности для обозначения противника используются мишени из ротного тактического комплекта или группа военнослужащих (2-4 чел.) с мишенями и средствами имитации, которые после отработки каждого учебного вопроса или его элемента по распоряжению руководителя занятия перемещаются в новый район для создания тактической обстановки для следующего учебного вопроса. Кроме того, тактико-строевые занятия могут проводиться и с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения (ЛИСП).

Продолжительность тактико-строевых занятий устанавливается руководителем исходя из поставленных целей, и может составлять 2-4 часа. Основным методом обучения на тактико-строевых занятиях является упражнение (тренировка) в выполнении приемов и способов действий на поле боя (входе отработки тактических нормативов). Могут применяться также объяснение и показ.

Подготовка занятий. Поучительность и эффективность тактико-строевых занятий в значительной степени зависит от качества их подготовки. Она представляет собой комплекс мероприятий, проводимых командиром подразделения накануне занятий и включает:

- личную подготовку руководителя к занятию;

- определение (уточнение) исходных данных;

- выбор района (участка местности) для проведения занятия;

- разработку плана проведения занятия;

- подготовку обучаемых, района проведения занятия и средств материально-технического обеспечения к занятию.

В каждом конкретном случае объем и содержание проводимых мероприятий будет определяться опытом руководителя и его методическим мастерством.

Готовясь к занятию, командир подразделения оценивает уровень подготовки личного состава и подразделения в целом и с учетом этого определяет учебные цели.

Общая продолжительность занятия должна обеспечивать не только отработку всех учебных вопросов, но и включать передвижение подразделения к месту занятия и возвращение в расположение.

При передвижении к месту занятий и обратно на фоне тактической обстановки могут отрабатываться отдельные вопросы по топографии (например, движение по азимуту), повторяться отработанные ранее тактические приемы, нормативы, проводиться попутные физические тренировки и т.д. При этом всегда нужно помнить, что отведенное на занятия время рассчитано главным образом для обучения выполнению новых приемов и способов действий.

Важное значение для поучительной отработки учебных вопросов имеет умелый выбор района проведения занятия, учет его размеров и характера местности. Он, как правило, выбирается на учебном тактическом поле или вблизи пункта постоянной дислокации, чтобы меньше тратить времени на движение в район занятий и обратно. Размеры и характер необорудованной местности должны обеспечивать качественную отработку намеченных учебных вопросов и наибольшую поучительность занятия.

На стороне «противника» местность должна быть оборудована в инженерном отношении с учетом тактики его действий, иметь необходимое количество мишеней и макетов вооружения и военной техники.

При проведении занятий по оборонительной тематике местность должна способствовать правильному выбору позиций и опорных пунктов, скрытному расположению подразделений и проведению маскировочных мероприятий, защите от современных средств поражения, организации системы огня и хорошему наблюдению за действиями своих подразделений и противником.

Для отработки вопросов разведки, действий на марше и в походном охранении местность выбирается с таким расчетом, чтобы на маршруте движения и в стороне от него имелись местные предметы и различные препятствия, вызывающие необходимость их осмотра и преодоления (лес, открытые участки, овраги, высоты, рощи, населенные пункты, разрушенные и заболоченные участки дорог, водные преграды, мосты и т.д.).

Район занятия должен включать: место, откуда предполагается начать занятие, полосу местности, на которой будет проходить действия сторон при отработке вопросов темы, место (район) окончания занятия.

На основе уяснения (уточнения) исходных данных и проведенной рекогносцировки руководитель приступает к разработке плана проведения тактико-строевого занятия.

План является рабочим документом и может быть составлен в рабочей тетради или на отдельных листах

Проведение тактико-строевых занятий. Перед выходом на занятие командир подразделения строит его, проверяет наличие и экипировку личного состава, вооружение, средства материально-технического обеспечения, а также знание обучаемыми требований безопасности. Кроме того, он обязан установить необходимые требования безопасности при проведении занятия.

Тактико-строевое занятие может начинаться непосредственно в расположении части или в исходном районе. В первом случае выдвижение в исходный район и возвращение в расположение части осуществляется на фоне тактической обстановки и используется для закрепления ранее изученных или для отработки отдельных тактических приемов и способов действий по теме данного занятия.

По прибытии в район занятия руководитель строит подразделение в две шеренги, объявляет тему, учебные цели занятия, порядок его проведения и первый учебный вопрос. Не исключена проверка знания личным составом теоретических положений по теме занятия.

Затем руководитель напоминает приемы и действия, которые предстоит отработать, вводит обучаемых в тактическую обстановку, указывает подчиненным командирам места, для занятий, приказывает вывести подразделения на указанные места. С занятием учебных мест подразделения по команде руководителя приступают к отработке первого учебного вопроса и его первого элемента.

Командир отделения, прибыв с личным составом на указанное командиром взвода место, объявляет обучаемым порядок отработки вопроса по элементам, показывает лично (или привлекая наиболее подготовленных солдат) выполнение элемента с краткими пояснениями и приступает к его отработке. Место командира должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечивалось наблюдение за действиями обучаемых во время отработки каждого приема.

Отработка каждого элемента начинается в замедленном темпе, при этом основное внимание обращается на правильность его выполнения. В последующем темп постепенно увеличивается до времени, установленного соответствующим нормативом. Ошибки, допущенные обучаемыми, должны исправляться своевременно и умело.

Обнаружив общие ошибки в действиях личного состава, командир отделения останавливает действие обучаемых, вызывает их к себе, указывает на допущенные ошибки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает, как выполнить те или иные действия, и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.

Если же ошибки допускают отдельные обучаемые, то останавливать всех не следует. В этом случае на выявленные недостатки нужно обратить внимание только тех обучаемых, которые допустили ошибки, и добиться их устранения в процессе отработки последующих действий.

Тренировку можно проводить, применяя различные методические приемы: учить каждого солдата; потоком; учить одного, а тренировать всех.

Закончив обучение солдат по одному элементу, командир отделения в такой же последовательности отрабатывает последующие элементы.

После отработки учебного вопроса по элементам командир отделения приступает к тренировке обучаемых действиям по всему учебному вопросу в целом. Для этого он изменяет направление действий обучаемых, добиваясь от солдат правильного и четкого выполнения приемов в установленное нормативом время.

После отработки учебного вопроса командир строит подчиненных, проводит частный разбор, затем объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и порядок его отработки по элементам, доводит тактическую обстановку и приступает к отработке первого элемента в той же последовательности, что и при отработке предыдущего учебного вопроса.

Закончив, таким образом, отработку всех учебных вопросов, командир отделения проводит разбор.

В установленное время или по команде командира взвода отделение прибывает в указанное место. Командир отделения докладывает командиру взвода об окончании занятия, о степени усвоения каждым солдатом учебных вопросов, об имевших место недостатках, изъятии неизрасходованных имитационных средств и в дальнейшем действует по указанию командира взвода.

Командир взвода в ходе тактико-строевого занятия, проводимого командирами отделений, поочередно лично обучает наиболее сложным учебным вопросам каждое отделение и одновременно контролирует проведение занятия командирами других отделений. При необходимости он оказывает им помощь в устранении допущенных ошибок при отработке того или иного элемента, а также управляет мишенной обстановкой.

Если же командир взвода проводит тактико-строевое занятие лично в составе взвода, то он находится в таком месте, откуда бы обеспечивалось наблюдение за действиями всех отделений во время отработки каждого приема, элемента и учебного вопроса в комплексном (слитном) выполнении.

Обнаружив ошибки в действиях отделений, командир взвода установленным сигналом останавливает взвод, вызывает к себе всех обучаемых или только командиров отделений, указывает им на допущенные ошибки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает, привлекая для этого одно из отделений, как надо правильно действовать и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены, а прием выполнен четко и слажено.

Если ошибки допускают отдельные солдаты, останавливать весь взвод не следует. В этом случае лучше на выявленный недостаток обратить внимание командира отделения и потребовать устранить его в процессе отработке последующих действий путем подачи дополнительных команд (сигналов), не останавливая занятия.

Закончив отработку всех учебных вопросов, командир взвода строит взвод, проверяет наличие личного состава, вооружения и военной техники, изымает неизрасходованные холостые боеприпасы и средства имитации и проводит разбор, который является заключительной частью тактико-строевого занятия.

При разборе командир напоминает тему, цели занятия и как они достигнуты, анализирует действия личного состава при отработке каждого учебного вопроса, подкрепляя свои выводы требованиями уставов, наставлений и приказов старших командиров, отмечает наиболее поучительные действия солдат, отделений и взвода в целом, а также недостатки в действиях обучаемых.

В заключение разбора командир взвода подводит итоги выполнения поставленных задач и определяет результаты действий обучаемых, дает указания по устранению выявленных недостатков. Разбор должен быть объективным, принципиальным и поучительным.

ПЛАН

проведения занятия
ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Тема:

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ЧАСТИ

занятие:

Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части.

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Командир (начальник) |  |
| (воинское звание) |  |
|  |  | (фамилия) |
| « » 20 г. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ | с |
| --- | --- |
| по | Тактической подготовке | на | « » 20 г. |

| Тема: | Вооружение и военная техника части. |
| --- | --- |

| Учебные вопросы: | 1. Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов) |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Учебный полигон. |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Показ (классно-групповое). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Оборудование площадки для показа вооружения и техники части, стенды, плакаты и схемы. Вооружение и военная техника – штатные. |
| --- | --- |

| Требований безопасности и ограничения: |  |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава; проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, осматриваю внешний вид обучаемых; проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места; при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин. |
|  | напоминаю тему предыдущего занятия по тактической подготовке; довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин. |
|  | довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия, оружием и вооружением; устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия; убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении. |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ | « |  | » | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части. | мин. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: назначение и боевые свойства стрелкового оружия воинской части; назначение и боевые свойства гранатомётов воинской части; тактико-технические данные | Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса, осматривают вооружение и технику части. |
|  |  |  | БМП, БТР, БРДМ, МТ-ЛБ; тактико-технические данные танков. |  |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Опрос по изложенному материалу: | мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 2. | Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам. |
| 3. | Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию. |
| 4. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

КОНСПЕКТ

ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Тема:

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ЧАСТИ

учебные Вопросы:

1. Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части.

# 1. Ознакомление с вооружением и военной техникой воинской части

1.1. Назначение и боевые свойства стрелкового оружия воинской части.

1. Назначение и боевые свойства 9-мм пистолета Макарова (ПМ).

9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.

Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули сохраняется до 350 м.Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.

Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту.

Вес пистолета со снаряженным магазином 810 г.

Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны. Начальная скорость полета пули 315 м/сек.

Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов.

2. Назначение и боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (АКС74).

5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н и АКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. Магазины автомата и пулемёта взаимозаменяемы.

Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям, по самолетам, вертолетам и парашютистам – на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м.

Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре – 440 м, по бегущей фигуре – 625 м.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту.

Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК74 – 3,6 кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 490 г.

3. Назначение и боевые свойства 5,45-мм автомата КалашниковаАКС74У.

5,45-мм автомат Калашникова укороченный является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной освещенности ночью к автомату АКС74УН2 присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный модернизированный (НСПУМ)

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня; он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов.

Прицельная дальность стрельбы из автомата 500 м. Наиболее действительный огонь по наземным и воздушным целям на дальности до 400 м. Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным групповым целям ведется на дальность до 800 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре 360 м.

Темп стрельбы 650-700 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 100, при стрельбе одиночными выстрелами - до 40 выстрелов в минуту.

Масса автомата со снаряженным патрона ми пластмассовым магазином: АКС74У – 3 кг; АКС74УН2 -5,2 кг.

4. Назначение и боевые свойства 5,45-мм ручного пулемета Калашникова РПК74.

5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к пулеметам РПК74Н, РПКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.

Из пулемета ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 45 патронов. Магазины пулемета и автомата взаимозаменяемы.

Прицельная дальность стрельбы у пулемета - 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям на дальности до 600, а по самолетам, вертолетам и парашютистам - на дальности до 500 м.

Сосредоточенный огонь из пулеметов по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м.

Дальность прямого выстрела у пулемета по грудной фигуре - 460 м, по бегущей фигуре - 640 м.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 150 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами - до 50 выстрелов в минуту.

Вес пулемета со снаряженным патронами пластмассовым магазином: РПК74 - 5,46 кг; РПК74Н - 7,76 кг; РПКС74 - 5,61 кг; РПКС74Н -7,91 кг.

5. Назначение и боевые свойства 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова является оружием снайпера и предназначена для уничтожения различных появляющихся, движущихся, открытых и маскированных одиночных целей.

Огонь из снайперской винтовки наиболее эффективен на расстояния до 800 м. Прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом - 1300 м, с открытым прицелом - 1200 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 430 м, а по бегущей фигуре - 640 м.

Боевая скорострельность - до 30 выстрелов в минуту.

Вес снайперской винтовки без штыка-ножа, с оптическим прицелом, неснаряженным магазином и щекой приклада - 4,3 кг.

Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями или винтовочные снайперские патроны.

Огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстрелами.

Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов.

6. Назначение и боевые свойства 7,62-мм пулемета Калашникова танкового ПКТ.

7,62-мм пулеметы Калашникова ПКТ являются мощным автоматическим оружием и предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Он размещается в танке (боевой машине пехоты, бронетранспортере, самоходной артиллерийской установке или других машинах).

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями.

Стрельба из пулемета ведется короткими (до 10 выстрелов) и длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно.

Подача патронов в приемник при стрельбе производится из металлической патронной ленты, уложенной в коробку емкостью 100, 200 или 250 патронов.

Наиболее действительный огонь из пулемета по наземным и воздушным целям ведется на дальности до 1000 м. Прицельная дальность стрельбы из пулемета ПКТ-1300-2000 м, указывается на шкале прицела машины.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 420 м, по бегущей фигуре - 640 м.

Темп стрельбы (техническая скорострельность) - из пулемета ПКТ - 700-800 выстр./мин.

Боевая скорострельность - до 250 выстр./мин.

Охлаждение ствола пулемета - воздушное, допускающее ведение непрерывного огня из пулемет ПКТ до 500 выстрелов, после чего при необходимости продолжения стрельбы нагретый ствол необходимо заменить запасным, а при отсутствии запасного ствола нагретый ствол охладить водой (снегом).

Масса пулемета ПКТ - 10,5 кг, Вес коробки на 100 патронов со снаряженной лентой - 3,9 кг (облегченной коробки - 3,4 кг); на 200 патронов со снаряженной лентой - 8 кг (облегченной коробки - 6,2. кг); на 250 патронов со снаряженной лентой - 9,4 кг.

14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый КПВТ.

14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВТ - танковый является мощным автоматическим оружием, устанавливается в башне бронетранспортеров (БРДМ) и танков. На танках он используется также в качестве зенитного пулемета.

Крупнокалиберный пулемет предназначается для борьбы с легкобронированными целями (бронетранспортерами, противотанковыми пушками, бронеавтомобилями и т. п.), огневыми средствами и живой силой противника, находящимися за легкими укрытиями на дальностях до 1000 м.

Огонь из пулемета эффективен по скоплению живой силы и транспорта до 2000 м, а по воздушным целям - на высотах до 1500 м и на дальностях до 2000 м.

Прицельная дальность стрельбы по наземным целям с оптическим прицелом 2000 м.

Для стрельбы применяются патроны с бронебойно-зажигательными пулями (Б-32 и БС-41), бронебойно-зажигательно-трассирующими (БЗТ и БСТ) и зажигательными (ЗП и МДЗ) пулями. Стрельба патронами, имеющими различные пули, производится при одних и тех же установках прицела.

Стрельба из пулемета ведется короткими (2-5 выстрелов) и длинными (до 20 выстрелов) очередями и непрерывно.

Техническая скорострельность (темп стрельбы) – 550-600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность – 70-80 выстрелов в минуту.

Подача патронов в приемник производится из металлической ленты, укладываемой в патронную коробку.

Охлаждение ствола пулемета воздушное, допускающее ведение непрерывного огня до 150 выстрелов .

Вес пулемета - 52,2 кг. Вес патронной коробки со снаряженной 50 патронами лентой - 12,3 кг.

1.2. Назначение и боевые свойства гранатомётов воинской части.

1. Назначение и боевые свойства ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и РПГ-7Д.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и РПГ-7Д предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника.

Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Граната обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией штатного выстрела ПГ-7В, несколько легче и превосходит его по бронепробиваемости, кучности боя и ветроустойчивости.

Наиболее действителен огонь из гранатомета по танкам, самоходно-артиллерийским установкам и другим целям, имеющим высоту 2 м и более, на дальности прямого выстрела, равной для выстрела ПГ-7В - 330 м, ПГ-7ВМ-310 м.

Прицельная дальность стрельбы 500 м.

Боевая скорострельность 4-6 выстрелов в минуту.

Вес гранатомета с оптическим прицелом: РПГ-7-6,3 кг, РПГ-7Д-6.7 кг.

Вес выстрела (гранаты с пороховым зарядом: ПГ-7В-2,2 кг, ПГ-7ВМ-2Д кг.

2. 30-мм автоматический гранатомет на станке АГС-17.

30-мм автоматический гранатомет на станке АГС-17 предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Для стрельбы из гранатомета применяется выстрел с осколочной гранатой.

Стрельба из гранатомета ведется настильной или навесной траекторией, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно.

Имеющийся на гранатомете регулятор позволяет вести стрельбу с двумя различными темпами: минимальным - 50-100 выстрелов в минуту и максимальным - 350-400 выстрелов в минуту.

Подача выстрелов при стрельбе производится из коробки емкостью на 29 выстрелов, снаряженных в звеньевую ленту.

Охлаждение ствола гранатомета воздушное, допускающее ведение непрерывного огня до 300 выстрелов.

Прицельная дальность стрельбы из гранатомета 1700 м. Радиус сплошного поражения убойными осколками гранаты не менее 7 м.

Масса гранатомета со станком и прицелом 31 кг; гранатомета (без станка) -18 кг; станка-12 кг; прицела без системы освещения- 1 кг; коробки с выстрелами-14,5 кг; выстрела - 0,35 кг.

3. 40-мм подствольный гранатомет ГП-25.

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности.

Гранатомет применяется в комплексе с 7,62-мм и 5,45-мм автоматами Калашникова (АКМ, АКМС, АК74 и АКС74). При присоединенном подствольном гранатомете автоматчик в зависимости от поставленной задачи может вести огонь, как из гранатомета, так и из автомата.

Для стрельбы из подствольного гранатомета применяются выстрелы ВОГ-25 с осколочной гранатой, снабженной головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором.

Стрельба из гранатомета может вестись прямой и непрямой (навесной траекторией) наводкой. Максимальная прицельная дальность стрельбы 400 м, минимальная прицельная дальность стрельбы непрямой наводкой (при навесной траекторий) 200 м. Боевая скорострельность 4-5 выстрелов в минуту.

1.3. Тактико-технические данные БМП, БТР, БРДМ, МТ-ЛБ.

| Основные характеристики | БМП-1 | БМП-2 | БМП-3 | БТР-70 | БТР-80 | БТР-90 | БРДМ | БРДМ-2 | МТ-ЛБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год принятия на вооружение | 1966 | 1980 | 1987 | 1972 | 1986 | - | 1958 | 1962 | 1964 |
| Боевой вес (т) | 13 | 14 | 18,7 | 11,5 | 13,6 | 20,9 | 5,6 | 7 | 12,2 |
| Калибр пушки (мм) | 73 | 30 | 30, 100 | - | - | 1 | - | - | - |
| ПТРК | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| АГС-17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Пулемёт КПВТ (шт.) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Пулемёт ПКТ (шт.) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Пулемёт СГМБ (шт.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Боекомплект пушки (шт.) | 40 | 500 | 500, 100 | - | - | 500 | - | - | - |
| Боекомплект ПТРК (шт.) | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| Боекомплект КПВТ (шт.) | - | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - |
| Боекомплект ПКТ (шт.) | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 |
| Боекомплект СГМБ (шт.) | - | - | - | - | - | - | 1250 | - | - |
| Макс. скорость (км/ч) | 65 | 65 | 70 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 60 |
| Макс. скор. на плаву | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 300 | 300 | 500 | 240 | 210 | 510 | 93 | 140 | 240 |
| Запас хода по шоссе (км) | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 | 800 | 500 | 750 | 500 |

1.4. Тактико-технические данные танков.

| Основные характеристики | Т-55 | Т-62 | Т-64 | Т-72 | ПТ-76 | Т-80 | Т-80Б | Т-80У | Т-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год принятия на вооружение | 1958 | 1961 | 1964 | 1973 | 1951 | 1976 | 1978 | 1985 | 1990 |
| Масса (т) | 36 | 37 | 36,7 | 41 | 14,6 | 42 | 43,7 | 46 | 46,5 |
| Экипаж (чел) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Калибр пушки (мм) | 100 | 115 | 115 | 125 | 76 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Калибр пулемётов (мм) | 2-7,62 | 1-7,62 1-12,7 | 1-7,62 | 1-7,62 1-12,7 | 1-7,62 | 1-7,62 1-12,7 | 1-7,62 1-12,7 | 1-7,62 1-12,7 | 1-7,62 1-12,7 |
| Толщина лобовой брони (мм) | 100 | 100 | пс | пс | пп | пс | пс | пс | пс |
| Толщина бортовой брони (мм) | 100 | 100 | пс | пс | пп | пс | пс | пс | пс |
| Толщина брони башни (мм) | 200 | 200 | пс | пс | пп | пс | пс | пс | пс |
| Мощность двигателя (л. с.) | 580 | 580 | 700 | 780 | 240 | 1000 | 1100 | 1250 | 840 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 50 | 50 | 70 | 60 | 44 | 70 | 70 | 70 | 60 |
| Запас хода по шоссе (км) | 500 | 450 | 600 | 600 | 250 | 335 | 335 | 400 | 500 |

Примечание: пс - противоснарядная; пп – противопульная.

# Footnotes

Дополнительные буквы у сокращенного наименования автомата (пулемета) обозначают: «Н» - с ночным прицелом; «С» - со складывающимся прикладом.

1 Дополнительные буквы у сокращенного наименования гранатомета РПГ-7 обозначают следующие его разновидности: РПГ-7Д - десантный вариант; РПГ-7Н - с ночным прицелом; РПГ-7ДН - десантный вариант с ночным прицелом.

Кроме того, у гранатометов с откорректированными углами прицеливания для отличия от ранее изготовленных на крышке ударно-спускового механизма ставится шифр РПГ-7В.

Стрельба прямой наводкой может вестись настильной и навесной траекториями.