топографическая
ПОДГОТОВКА

ТЕМА:

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ В ИНТЕРЕСАХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-БОЕВЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

Вопросы занятия:

- Местность, как элемент оперативно-боевой обстановки. Определение по карте общего характера местности.

- Изучение тактических свойств местности: условий наблюдения и маскировочных свойств местности (определение взаимной видимости точек), условий проходимости, защитных свойств местности.

- Последовательность и основные вопросы изучения и оценки местности при планировании и ведении оперативно-боевых действий и выполнении специальных задач.

# 1. Местность, как элемент оперативно-боевой обстановки. Определение по карте общего характера местности.

Местность это часть земной поверхности со всеми ее элементами.

Общие правила и последовательность изучения местности по карте. Последовательность и степень подробности изучения местности определяется конкретными условиями боевой обстановки, характером боевой задачи подразделения, а также сезонными условиями и тактико-техническими данными боевой техники, применяемой при выполнении поставленной боевой задачи.

Изучение местности, как правило, начинают с определения ее общего характера, а затем детально изучают отдельные местные предметы, формы и детали рельефа, их влияние на условия наблюдения, маскировки, проходимость, защитные свойства, условия ведения огня и ориентирования.

Определение общего характера местности имеет целью выявление важнейших особенностей рельефа и местных предметов, оказывающих существенное влияние на выполнение поставленной задачи. При определении общего характера местности на основе ознакомления с рельефом, населенными пунктами, дорогами, гидрографической сетью и растительным покровом выявляют разновидность данной местности, степень ее пересеченности и закрытости, что дает возможность предварительно определить ее тактические и защитные свойства.

Общий характер местности определяется беглым обзором по карте всего изучаемого участка.

По первому взгляду на карту можно сказать, о наличие населенных пунктов и отдельных массивов леса, обрывов и промоин, озер, рек и ручьев свидетельствующих о пересеченности местности и ограниченном ее обзоре.

Детальное изучение местности имеет целью определить качественные характеристики местных предметов, форм и деталей рельефа в границах действий подразделения или по предстоящему маршруту движения. На основе получения по карте таких данных и с учетом взаимосвязи топографических элементов местности (местных предметов и рельефа) делается оценка условий проходимости, маскировки и наблюдения, ориентирования, ведения огня, а также определяются защитные свойства местности.

Определение качественных и количественных характеристик местных предметов производится по карте со сравнительно высокой точностью и большой подробностью.

При изучении по карте населенных пунктов определяют количество населенных пунктов, их тип и рассредоточенность, определяют степень обжитости того или иного участка (района) местности. Основными показателями тактических и защитных свойств населенных пунктов являются их площадь и конфигурация, характер планировки и застройки, наличие подземных сооружений, характер местности на подступах к населенному пункту.

Читая карту, по условным знакам населенных пунктов устанавливают наличие, тип и расположение их на данном участке местности, определяют характер окраин и планировку, плотность застройки и огнестойкость строений, расположение улиц, главных проездов, наличие промышленных объектов, выдающихся зданий и ориентиров.

При изучении по карте дорожной сети уточняют степень развития дорожной сети и качество дорог, определяют условия проходимости данной местности и возможности эффективного использования транспортных средств.

При более подробном изучении дорог устанавливаются: наличие и характеристика мостов, насыпей, выемок и других сооружений; наличие труднопроходимых участков, крутых спусков и подъемов; возможность съезда с дорог и движения рядом с ними.

При изучении грунтовых дорог особое внимание обращают на выявление грузоподъемности мостов и паромных переправ, так как на таких дорогах они часто не рассчитаны на пропуск тяжелых колесных и гусеничных машин.

Изучая гидрографию определяют по карте наличие водных объекты, уточняют степень изрезанности местности. Наличие водных объектов создает хорошие условия для водоснабжения и осуществления перевозок по водным путям.

Водные поверхности изображаются на картах синим или голубым цветом, поэтому они отчетливо выделяются среди условных знаков других местных предметов. При изучении по карте рек, каналов, ручьев, озер и других водных преград определяются ширина, глубина, скорость течения, характер грунта дна, берегов и прилегающей к ним местности; устанавливаются наличие и характеристика мостов, плотин, шлюзов, паромных переправ, бродов и участков, удобных для форсирования.

При изучении почвенно-растительного покрова устанавливают по карте наличие и характеристику лесных и кустарниковых массивов, болот, солончаков, песков, каменистых россыпей и тех элементов почвенно-растительного покрова, которые могут оказать существенное влияние на условия проходимости, маскировки, наблюдения и возможность укрытия.

Изученные по карте характеристики участка леса позволяют сделать вывод о возможности его использования для скрытного и рассредоточенного расположения подразделений, а также о проходимости леса по дорогам и просекам. Хорошими ориентирами в лесу для определения своего местоположения и ориентирования в движении являются дом лесника и просеки.

Характеристики болот определяются по начертаниям условных знаков. Однако при определении проходимости болот по карте следует учитывать время года и состояние погоды. В период дождей и распутицы болота, показанные на карте условным знаком как проходимые, в действительности могут оказаться труднопроходимыми. Зимой в период сильных морозов труднопроходимые болота могут стать легкопроходимыми.

Изучение рельефа по карте начинается с определения общего характера неровностей того участка местности, на котором предстоит выполнять боевую задачу. При этом устанавливаются наличие, местоположение и взаимная связь наиболее характерных для данного участка типовых форм и деталей рельефа, определяется в общем виде их влияние на условия проходимости, наблюдения, ведения огня, маскировки, ориентирования и организацию защиты от оружия массового поражения. Общий характер рельефа можно быстро определить по густоте и начертанию горизонталей, отметкам высот и условным знакам деталей рельефа.

Детальное изучение рельефа местности по карте связано с решением задач по определению высот и взаимного превышения точек, вида и направления крутизны скатов, характеристик (глубины, ширины и протяженности) лощин, оврагов, промоин и других деталей рельефа.

Естественно, что необходимость решения конкретных задач будет зависеть от характера поставленной боевой задачи. Например, определение полей невидимости потребуется при организации и ведении разведки наблюдением; определение крутизны, высоты и протяженности скатов потребуется при определении условий проходимости местности и выборе маршрута движения и т. д.

# 2. Изучение тактических свойств местности: условий наблюдения и маскировочных свойств местности (определение взаимной видимости точек), условий проходимости, защитных свойств местности.

Умение изучать, правильно и быстро оценивать местность, хорошо ориентироваться на ней и грамотно ее использовать при выполнений боевых задач является одним из показателей зрелости командиров, уровня их практической обученности.

Изучение тактических свойств местности складывается из изучения ее пересеченности и ее маскировочных свойств, возможности проведения на ней наблюдения, определения взаимной видимости точек, условий проходимости и защитных свойств местности.

По степени пересеченности препятствиями, ограничивающими свободу передвижения и маневр войск, местность обычно подразделяют на сильнопересеченную, среднепересеченную, слабопересеченную и непересеченную.

Сильнопересеченная местность изобилует большим количеством (свыше 30% всей площади) труднопроходимых естественных препятствий (балки, овраги, реки, озера), которые ограничивают маневр и скорость движения подразделений и боевой техники. Такая местность позволяет применять тяжелую боевую технику только на отдельных направлениях или требует выполнения значительных инженерных работ.

На среднепересеченной местности (менее 30% препятствий) массированное применение боевой техники возможно, но затруднено на отдельных направлениях.

На слабопересеченной (до 10% естественных препятствий) и непересеченной местности хотя и снижена скорость перемещения, однако возможно применение маневра в любом направлении. Однако на такой местности естественные укрытия для защиты от огня артиллерии и ядерного оружия отсутствуют.

По условиям маскировки и наблюдения местность подразделяют на открытую, полузакрытую и закрытую.

Открытая местность (площадь естественных масок до 10% от общей площади) не обеспечивает естественными масками маскировку, с командных высот просматривается до 75% площади, т.е. она обеспечивает хороший обзор и обстрел.

На полузакрытой местности (площадь под естественными масками - до 20% от общей) маскировка при расположении на месте почти полностью обеспечивается естественными масками, с командных высот просматривается около 50% площади.

Закрытая местность (площадь под естественными масками более 30% от общей площади) обеспечивает полную маскировку, на ней просматривается менее 25% площади. К закрытой местности относятся, главным образом, лесные, горные районы и районы с густой сетью населенных пунктов. На такой площади обеспечивается скрытное передвижение и маневрирование войск.

В результате определения общего характера местности делают вывод о доступности района и отдельных его направлений для действия подразделений и техники, а также намечают объекты и участки, которые следует детально изучить по карте, аэроснимкам и непосредственным осмотром.

Условия наблюдения и маскировочных свойств местности.

Условия наблюдения - это свойства местности, способствующие получению сведений о противнике. Они определяются степенью просматриваемости окружающей местности, дальностью обзора и зависят от характера рельефа, растительного покрова, наличия населенных пунктов и других объектов, препятствующих обзору местности.

Маскирующие свойства местности - это свойства местности, позволяющие скрыть от противника расположение и передвижение личного состава и боевой техники. Они определяются наличием естественных укрытий, образуемых формами рельефа, растительным покровом, населенными пунктами и другими местными предметами, а также общим характером, цветом и пятнистостью местности (чем разнообразнее цветовая гамма, тем лучше условия маскировки).

Хорошими маскирующими свойствами обладает пересеченная местность с лесными массивами и многочисленными населенными пунктами. Так, лощины, балки, овраги создают благоприятные условия для укрытия подразделении.

Наиболее удобными естественными укрытиями для подразделений являются леса. Маскирующие свойства их определяются в основном высотой деревьев, сомкнутостью крон, составом пород и наличием подлеска. Возможности маскировки личного состава и боевой техники в зависимости от густоты леса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид леса | Среднее расстояние между деревьями, м | Сомкнутость крон | Возможности маскировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Густой лес | До 6 | 1-0,5 | Объекты надежно укрываются без искусственных масок |
| Лес средней густоты | 6-10 | 0,5-0,2 | Для надежной маскировки в отдельных случаях требуются искусственные маски |
| Редкий лес | 10-15 | 0,2-0,1 | Для удовлетворительной маскировки нужны искусственные маски |

Определение видимости объектов и границ участков местности, не просматриваемых с наземных наблюдательных пунктов, требует, хотя и не всегда, специальных расчетов и построений,

При расположении двух точек на одном скате и отсутствии местных предметов между ними видимость цели зависит от формы ската: на выпуклом скате видимости нет, на ровном и вогнутом - есть.

Взаимную видимость точек чаще определяют путем сопоставления их высот. На карте вдоль направления, но которому предполагается вести наблюдение, определяют возвышенности или местные предметы, которые могут закрыть видимость (укрытия). Определяют абсолютные высоты наблюдательного пункта, цели и возможного укрытия. Если высота укрытия меньше высоты НП и высоты цели, то цель видна, если больше, то видимости нет.

Построением треугольника достаточно точно можно определить видимость цели с наблюдательного пункта. Для этого точки НП и Ц соединяют прямой линией и на ней наносят возможную точку У (укрытие). Определяют абсолютные "высоты всех трех точек и превышение их над самой низкой точкой (НП или Ц) (рис.1).

Предположим, что НП расположен на высоте 224,1 м, а цель - на высоте 185,0 м, а на прямой между ними встречается укрытие, абсолютная высота которого 197,0 м. Низшая точка имеет превышение НП над Целью, равное 224,0-185,0=39 м, превышение укрытия равное 197,0-185,0=12 м. Из точек НП и У восстанавливаем перпендикуляры и на них в выбранном масштабе (например в 1 см - 10 м) откладываем значения превышений. К точкам, соответствующим высотам НП и Ц, прикладываем линейку и проводим линию.

Рис. 1. Определение видимости между двумя точками способом треугольника

Если эта линия пройдет ниже точки, соответствующей превышению У, то цель не видна, если выше, то цель видна (на рис. 1 цель видна).

Очень часто в практике приходится определять не столько видимость двух точек, сколько участки местности, которые будут просматриваться с данной точки или не будут просматриваться, т.е. определять поля невидимости (рис.2).

В этом случае рекомендуется решать задачу способом построения профилей местности.

Для этого надо:

- на карте наметить точку на возвышенности и с нее прочертить границы сектора, в котором нужно вести наблюдение;

- в секторе наблюдения от наблюдательного пункта провести ряд профильных линий и занумеровать их, начиная с правой границы сектора;

- по всем проведенным линиям построить профили и на каждом из них из точки наблюдения провести направление лучей зрения через все препятствия. Построение профилей лучше выполнять на одном листе;

- полученные на профилях невидимые участки перенести на соответствующие профильные линии на карте и слегка заштриховать;

- провести на карте границы полей невидимости, соединяя плавными кривыми, сообразно рельефу местности, все полученные на профильных линиях границы отдельных невидимых участков;

- заштриховать поля невидимости.

Маскирующие свойства местности характеризуются главным образом наличием естественных масок. Естественные маски - это элементы местности, способствующие маскировке войск от наблюдения противника с НП или воздух.

Основными естественными масками служат: леса, кустарники, сады; населенные пункты; глубокие складки рельефа (овраги, балки и т.п.).

Высоты масок, ограничивающих видимость, должны учитываться при построении профилей местности и нанесении полей невидимости.

Рис. 2 Определение полей невидимости

Поля невидимости, после нанесения их границ, заштриховывают параллельными линиями простым карандашом, стараясь при этом не затенять топографическую основу карты.

Условия маскировки при наблюдении с НП противника определяют путем аналогичных построений за противника.

Условия проходимости местности. Проходимость местности - это свойство местности, способствующее или затрудняющее передвижение подразделений. Она учитывается при выборе направления сосредоточения основных усилий подразделения, определении ширины фронта наступления, возможности и способности применения различных видов военной техники, а также при организации маневра, выборе путей подвоза боеприпасов и материальных средств.

Основным фактором, определяющим проходимость местности, является дорожная сеть. Чем сильнее развита сеть дорог и выше их класс, тем местность доступнее для действий всех родов войск. Автомобильные дороги с твердым покрытием допускают движение транспорта в любую погоду. Проходимость грунтовых дорог определяется главным образом характером почв и грунтов, рельефом местности, временем года и состоянием погоды.

Роль дорожной сети еще больше повышается в лесисто-болотистой, пустынной и горной местности, где передвижение подразделений вне дорог является крайне затруднительным. Резко возрастает значение дорожной сети в период весенней и осенней распутицы. В таких условиях дороги с твердым покрытием приобретают значение важнейших направлений, вдоль которых сосредоточиваются основные усилия подразделений, как в наступлении, так и в обороне.

Проходимость местности вне дорог определяется ее пересеченностью. Местность с оврагами, крутыми скатами и обрывами, реками и заболоченными участками, с большими площадями лесных массивов существенно снижает проходимость по ней боевых машин и автотракторной техники.

Ориентировочная скорость движения вне дорог в зависимости от крутизны скатов при сухом и твердом грунте приведена в таблице 2.

Защитные свойства местности. Защитные свойства местности - это свойства местности, ослабляющие действие поражающих факторов ядерного и обычного оружия. Правильное определение и использование защитных свойств местности облегчает организацию защиты личного состава и боевой техники от поражающих факторов различных видов оружия.

Защитные свойства местности определяются, прежде всего, характером рельефа, растительного покрова, наличием на местности естественных различных и искусственных укрытий, способных полностью или частично обеспечить защиту подразделений.

Различные формы рельефа могут усилить или значительно ослабить воздействие ударной волны, светового излучения и проникающей радиации. Так, на передних (обращенных в сторону ядерного взрыва) скатах возвышенностей давление ударной волны заметно повышается.

Таблица 2

| Объект передвижения | Скорость движения (км/ч) при крутизне ката, градусы |
| --- | --- |
|  | 3-6 | 6-10 | 10-13 | 15-20 |
| Подразделение в пешем порядке | 6-5 | 5-4 | 4-3 | 3-2,5 |
| Автомобиль повышенной проходимости | 20-15 | 16-12 | 12-8 | 8-5 |
| Гусеничный тягач с прицепом | 12-10 | 10-7 | 7-5 | 5-3 |
| Танк | 15-12 | 12-10 | 10-6 | 6-4 |

Примечания к табл. 1:

На увлажненных почвогрунтах скорость движения снижается в 1,5 - 2 раза.

Крутизна доступных скатов:

- для автомобиля повышенной проходимости - 20-30°;

- для гусеничного тягача с прицепом - 17-30°;

- для танка - 30-35° (при коротких подъемах 5-10 м - до 40°).

На обратных (по отношению к ядерному взрыву) скатах поражающее действие ударной волны существенно уменьшается. О степени усиления или ослабления поражающего действия ударной волны на личный состав и технику, находящихся на скатах, по сравнению с открытой местностью можно судить по данным, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Крутизна ската, град. | Коэффициент изменения давления в ударной волне |
| --- | --- |
|  | на переднем скате | на обратном скате |
| 10 | 1,1-1,2 | 1,0 |
| 10-15 | 1,2-1,4 | 0,9 |
| 15-30 | 2,0 | 0,7 |
| 45 | 2,5 | 0,5 |

Овраги, лощины, канавы, промоины, рвы и другие углубления также ослабляют действие ударной волны, если она пересекает их в поперечном направлении. При этом ослабление поражающего действия ударной волны тем больше, чем больше их глубина и извилистость и чем меньше ширина. Так, поражающее действие ударной волны на дне оврага глубиной 5 м при ширине 5 м уменьшается по сравнению с равнинной местностью в 2,5 раза, при ширине 10м-в 1,5 раза, при ширине 15 м в 1,3 раза.

Защитные свойства местности во многом определяются и характером растительного покрова. Так, лесные массивы ослабляют ударную волну в 2 раза и более, уменьшают воздействие светового излучения в 6-8 раз, а также снижают уровень радиации в 2- 3 раза по сравнению с открытой местностью.

# 3. Последовательность и основные вопросы изучения и оценки местности при планировании и ведении оперативно-боевых действий и выполнении специальных задач.

Изучение и оценка местности при принятии решения представляет собой анализ ее влияния на расположение и действия своих войск и войск противника. В выводах из оценки местности командир устанавливает, в какой мере она влияет на выполнение поставленной задачи и определяет мероприятия, которые необходимо осуществить для того, чтобы наиболее полно использовать условия местности. Оценивая местность, командир должен учитывать погоду и время суток, а также возможные ее изменения в результате боевых действий.

От тщательности изучения и оценки местности, от умения выявить трудности и выгодные условия, создаваемые ею для действий подразделений, во многом зависит успех боя.

Командир изучает местность в направлении (районе) действий своего и соседних подразделении на глубину поставленной боевой задачи. Полнота и подробность изучения отдельных элементов местности и их свойств определяются характером предстоящих действий и полученной боевой задачи. Так, при организации обороны в городе важное значение имеет определение характера его планировки и застройки, выявление прочных зданий с подвальными помещениями и подземных коммунальных сооружений. В том случае, когда по этому городу проходит маршрут движения подразделения, то изучать с такой подробностью особенности города в интересах совершения марша обычно нет необходимости.

Свойства местности, которые необходимо изучить и оценить, зависят также от физико-географических особенностей района предстоящих действий. При организации наступления в горах, например, основными объектами изучения являются перевалы, горные проходы, теснины и ущелья с прилегающими к ним высотами, лавиноопасные и подверженные камнепадам участки, формы скатов и их влияние на организацию многоярусной системы огня.

Местность изучают непосредственным осмотром, по топографической карте, аэроснимкам и данным разведки. Сведения о местности могут быть получены также от старшего начальника, из докладов подчиненных, опросом местных жителей и допросом пленных, из специальных карт, описаний и справок о местности.

Наиболее подробные и достоверные данные о влиянии местности на выполнение боевой задачи могут быть получены в том случае, когда местность изучается одновременно по карте и непосредственным осмотром. Чаще всего так и организуют работу по изучению и оценке местности командиры подразделений. Однако лично осмотреть местность не всегда возможно, ввиду чего местность на стороне противника и в своем расположении оценивается по карте и аэроснимкам (при наступлении с ходу, при организации марша, при ведении боевых действий ночью, с получением задачи на разведку).

В зависимости от вида боевых действий местность рекомендуется изучать в такой последовательности:

- при наступлении с ходу на обороняющегося противника;

- в выжидательном районе, по маршруту выдвижения к рубежу атаки, на рубежах развертывания и безопасного удаления, в местах спешивания;

- на рубеже перехода в атаку, в расположении противника;

- при наступлении на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним: сначала в расположении противника, а затем в исходном положении подразделения;

- при организации обороны: в расположении противника (на подступах к обороне), перед передним краем и в районе обороны (в опорном пункте);

- при организации марша в предвидении встречного боя: в районе сосредоточения (в назначенном районе, на большом привале, в районе дневного, ночного отдыха), по маршруту движения, на рубежах вероятной встречи с противником.

Изучение местности, как правило, начинают с определения общего характера местности, а затем детально изучают условия наблюдения и маскирующие свойства местности, проходимость, защитные свойства, условия ведения огня и ориентирования.

При изучении тактических свойств местности первыми изучают такие свойства, которые являются наиболее важными в данных конкретных условиях и могут оказать наибольшее влияние на характер предстоящих действий. В результате изучения и оценки местности делают выводы, которые составляют одну из основ замысла боя и последующего решения.

Основные вопросы изучения и оценки местности в различных видах боевой деятельности приводятся в таблице 4.

Таблица 4

| Вид боевой деятельности. Районы и рубежи изучения | Основные вопросы изучения и оценки местности |
| --- | --- |
| Наступление с ходу на обороняющегося противника. |  |
| В районе сосредоточения (в выжидательном районе) | Пути подхода, выхода из района и проходимость местности внутри него; маскирующие и защитные свойства местности; условия водоснабжения; районы, выгодные для расположения подчиненных и приданных подразделений; места расположения непосредственного охранения, постов регулирования; местные строительные материалы; возможность образования завалов и пожаров внутри района, и на подступах к нему в случае нанесения противником ядерного удара |
| По маршруту выдвижения | Характер дорог и дорожных сооружений, их состояние; условия движения вне дорог на случай развертывания подразделений при внезапной встрече с противником; труднопроходимые участки, способы преодоления или пути обхода; возможная скорость движения на отдельных участках маршрута; естественные маски; дальность обзора местности непосредственно с маршрута и с высот, находящихся в радиусе действия дозорного отделения; в каких районах по условиям местности возможны засады противника; участки и объекты местности, для осмотра которых необходимо выслать дозорное отделение; условия ориентирования на маршруте, и мероприятия по регулированию движения |
| На рубежах развертывания в колонны | Просматриваемость рубежей со стороны противника и условия наблюдения на самих рубежах; скрытые пути выдвижения на рубежи; направления (маршруты) движения с одного рубежа на другой; условия ориентирования |
| На рубеже безопасного удаления | Емкость и порядок использования естественных укрытий для защиты личного состава и боевой техники от поражающих факторов ядерного взрыва |
| В местах (на рубежах) спешивания | Естественные маски и укрытия; просматриваемость районов (рубежей) со стороны противника; условия ориентирования; направление выхода на рубеж атаки; места постановки (уточнения) задач |
| На рубеже перехода в атаку | Скрытые подступы выхода на рубеж; условия наблюдения и ведения огня со всех видов оружия |
| В расположении противника | Начертание переднего края обороны противника; степень просматриваемоести местности на переднем крае и в ближайшей глубине обороны с исходного положения (рубежа атаки); районы и участки местности, выгодные для расположения опорных пунктов, огневых средств пехоты, огневых позиций артиллерии, резервов противника; районы и местные предметы, от удержания которых зависит устойчивость обороны противника; вероятные направления и рубежи развертывания резервов противника для контратак; характер и состояние дорог, условия проходимости вне дорог, где можно действовать на машинах; скрытые подступы к переднему краю обороны противника, его опорным пунктам и условия маневра при овладении ими; направление сосредоточения основных усилий подразделения в зависимости от характера местности; размещение элементов боевого порядка; направления перемещения резерва, командно-наблюдательного пункта, подразделений тыла |
| Наступление из непосредственного соприкосновения с противником. |  |
| В расположении противника | См. «Наступление с ходу на обороняющегося противника» |
| В исходном положении подразделения | Характер рельефа, естественные, маски и укрытия; защитные свойства местности; скрытые пути для подхода и занятия исходного положения; районы и рубежи, выгодные для расположения элементов боевого порядка; выгодный рубеж перехода в атаку; условия наблюдения и ведения огня; пути подвоза и эвакуации |
| Марш в предвидении встречи с противником. |  |
| В районе сосредоточения (в назначенном районе, на большом привале, в районе дневного, ночного отдыха). | См. «Наступление с ходу на обороняющегося противника» - в районе сосредоточения (в выжидательном районе) |
| По маршруту движения | См. «Наступление с ходу на обороняющегося противника» - по маршруту выдвижения |
| На рубежах вероятной встречи с противником | Скрытые подступы к рубежу, условия развертывания и маневра; места, выгодные для командно-наблюдательных пунктов и условия наблюдения с них; условия ведения огня из стрелкового оружия и противотанковых средств; районы, удобные для расположения огневых позиций артиллерии и минометов |
| В обороне. |  |
| В расположении противника (на подступах к обороне) | Степень просматриваемости местности, скрытые подступы к переднему краю нашей обороны; проходимость местности вне дорог, танкодоступные направления; вероятные районы сосредоточения, возможные пути выдвижения и развертывания в предбоевые и боевые порядки, рубежи и направления атаки противника; места, удобные для расположения артиллерии противника, его противотанковых средств, командных и наблюдательных пунктов, радиолокационных станций; районы и рубежи, по которым целесообразно нанести огневые удары, чтобы задержать выдвижение противника и нанести ему потери |
| В районе обороны (в опорном пункте) | Начертание переднего края; препятствия перед передним краем и их использование для усиления обороны; естественные маски и укрытия; степень просматриваемости местности со стороны противника; проходимость местности вне дорог и танкодоступные для противника направления; районы и объекты местности, на удержании которых следует сосредоточить основные усилия; районы, выгодные для создания опорных пунктов, расположения огневых позиций артиллерии, резервов, командно-наблюдательных пунктов (наблюдательных постов) и подразделений тыла; рубежи развертывания резерва и направления контратак; естественные препятствия, которые необходимо прикрыть огнем; участки сосредоточенного и заградительного огня; пути подвоза и эвакуации |